## Slide 1: Stabilisation des parois rocheuses le long des routes en Wallonie
Ir Luc FUNCKEN
Ingénieur des Mines et Hydrologue
Simon DELVOIE
Géologue
Direction de la Géotechnique

## Slide 2: Rappel de la problématique des effondrements de rochers
Le réseau routier est fréquemment confronté à des chutes de blocs rocheux
N96 - Anhée (2017)
N647 - Lustin (2008)

## Slide 3: Rappel de la problématique des effondrements de rochers
OUFFET N623 Effondrement 09/03/2020
Stratification
Infiltrations suite aux fortes pluies

## Slide 4: Rappel de la problématique des effondrements de rochers
N647 - Lustin
N947 - Godinne
Dispositifs de confortement anciens trop légers et ne répondant plus à aucune norme
Solutions prises souvent au cas par cas
Intervention de la Direction de la Géotechnique de manière ponctuelle à la demande des DT

## Slide 5: Rappel de la problématique des effondrements de rochers
Exemples de dispositifs de confortement classiques
Grillage double torsion
Filet métallique plaqué et ancré

## Slide 6: Rappel de la problématique des effondrements de rochers
Ecran pare-blocs 3.000 kJ
Merlon de gabions
N90 - Thon (Andenne)
Exemples de dispositifs de confortement classiques

## Slide 7: Rappel de la problématique des effondrements de rochers
Confortement de masses ponctuelles par ancrages passifs
N90 - Thon (Andenne)
Exemples de dispositifs de confortement classiques

## Slide 8: Rappel de la problématique des effondrements de rochers
Ecran déflecteur
Suisse
Un dispositif similaire va prochainement être préconisé à Esneux, Magnée et Dinant-Anhée
Exemples de dispositifs de confortement classiques

## Slide 9: Evolution dans la recherche des solutions
Le S.P.W. prend la problématique des chutes de rochers en considération de manière globale
Mise au point d’une procédure d’inventaire, de classement automatique et de priorisation des parois rocheuses à problèmes
Classement basé sur un « coefficient de dangerosité »  Projet CLADAROC
Méthodologie testée et vérifiée sur des « sites écoles »
Cette méthode est un outil d’aide à la décision

## Slide 10: Projet CLADAROC
Route
Bord
Paroi rocheuse
150 m
Lim >15°
Pente locale max (PLM).
Dist (PLM)
Pente moy.
DZ max
Paramètres géométriques affectant la dangerosité d’une paroi rocheuse le long d’une route
Distance bord de route / versant
Pente locale maximum
Pente moyenne
Delta « Z » Max
Détermination d’un facteur de dangerosité

## Slide 11: CLADAROC : Etat d’avancement
Le projet CLADAROC entre dans sa phase terminale
Optimisation des temps de calculs pour la définition des transects
Réseau routier wallon qui sera traité
Classement par dangerosité

## Slide 12
Création d’un fichier partagé entre les DT et la Géotechnique
Levé précis (sur base des BK) de zones à risques avec :
  Chutes récurrentes de blocs rocheux
  Coulées de boue et/ou arrivées d’eau
  Dispositifs de confortement existant
  Relevé des accidents
Importance sur la précision dans le levé des BK
Plusieurs routes ont « perdu » leurs BK au fil des années,…
CLADAROC : Etat d’avancement  Implication des DT

## Slide 13
Relevé précis (5 m) des cumulées
Visualisation de zones critiques avec récurrence dans les chutes de blocs
Zones situées fréquemment dans l’axe de thalwegs (petits vallons)
Localisation des zones avec chutes de blocs
N633 – Comblain-au-Pont
CLADAROC : Etat d’avancement  Implication des DT

## Slide 14
Les informations des DT permettent de cerner des zones à risques
Diverses interventions suite à des chutes de blocs et accidents  Plusieurs confortements mis en place
Effondrement de strates rocheuses
Filet plaqué ancré
Chutes de blocs venant du versant
Ecran pare-blocs 50 kJ
Etude d’un cas concret : N633 à Esneux

## Slide 15
N633
N633
N633 en rive gauche de l’Ourthe en pied de versant
Carrière en contre-haut de la route avec un éperon rocheux en hauteur
N633
Etude d’un cas concret : N633 à Esneux

## Slide 16
Eperon rocheux instrumenté : relevés topo bimensuels
Etude d’un cas concret : N633 à Esneux
Fissure ouverte instrumentée +/- 20 cm et de +/- 3 m de profondeur

## Slide 17
5 séries de mesures en 2019
Pas de mouvement observé  Eperon stable
Fissure probablement liée à un ancien tir de mine
Investigation du thalweg (petit vallon) en contrebas
Eperon rocheux bien visible en hauteur
Protection avec écran déflecteur
Présence d’ancien muret
Ecran déflecteur
Etude d’un cas concret : N633 à Esneux

## Slide 18
Etude d’un cas concret : Stabilisation des Rochers de Frêne (Lustin)
Situé en rive droite de la Meuse le long de la N647 à Lustin
Massif rocheux de 30 à 65 m de haut sur +/- 170 m de long
L : +/- 170 m
H : 30 à 65 m

## Slide 19
Rochers de Frêne (Lustin)
BREF HISTORIQUE
Autrefois, un chemin était accroché à la paroi
Présence d’un tunnel de la SNCB
Photo 1940-45
Photo Infrabel

## Slide 20
1 km
Carte géologique de Wallonie (via WalOnMap)
Carte des thématiques du sous-sol wallon (via WalOnMap)
1 km
Formation de Lustin (Frasnien – 375 Ma) :
roches calcaires constituées d’alternances de calcaires stratifiés et de calcaires massifs
Nombreux phénomènes karstiques (altération et dissolution du calcaire) : cavités, réseaux karstiques, résurgences
Rochers de Frêne (Lustin) : contexte géologique

## Slide 21
S.P.W. - Phase 1 (2019)
S.P.W. - Phase 2 (2019)
Infrabel – S.P.W.
(avant 2010)
S.P.W. – Phase 3 (en cours)
50 m
Rochers de Frêne (Lustin) : différentes phases

## Slide 22
Travaux de confortement commun Infrabel - S.P.W.
Etude de confortement par le Cerema de Lyon
Décomposition en compartiments avec moyens de protections appropriés
Ecrans pare-blocs haute énergie
Grillage pendant
Rochers de Frêne (Lustin) – Infrabel-S.P.W.

## Slide 23
Filet plaqué ancré
Rochers de Frêne (Lustin) – Infrabel-S.P.W.

## Slide 24
Rochers de Frêne (Lustin)
Accident en 2008 : effondrement d’une strate rocheuse confortée  Ancien dispositif sous-estimé

## Slide 25
Rochers de Frêne (Lustin)
Début 2018 nouvelles chutes de blocs

## Slide 26
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 1)
Travaux en 2019
Falaise : risque de chutes de blocs
Strate rocheuse « suspendue »
Eperon avec nombreuses strates instables
Grillage pendant
Confortement par ancrages passifs
Filets plaqué ancré

## Slide 27
Durant cette phase de travaux, découverte d’une zone sommitale fracturée avec confortements précaires anciens
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 2)

## Slide 28
Zone fortement fracturée
Habitations en contrebas
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 2)

## Slide 29
Réalisation d’une seconde phase de travaux de confortement dans la foulée (2019)
Filet plaqué ancré
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 2)

## Slide 30
Héliportage des matériaux : avantageux compte tenu de la hauteur et de l’accessibilité
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 2)

## Slide 32
Héliportage des matériaux : avantageux compte tenu de la hauteur et de l’accessibilité
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 2)

## Slide 33
En rappel
Sur l’autre rive
Au pied de paroi
En tête de paroi
Observations précises et détaillées, photos
Prise de notes, oriente l’équipe en rappel, photos
Sécurité du trafic pendant inspection
Soutien logistique
Communication permanente entre équipes via radio
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)
Méthodologie d’inspection de la paroi : 4 équipes

## Slide 34
17 zones définies en 5 catégories de confortement
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)
Zonage de la paroi sur base des observations

## Slide 35: Catégorie 1 : grillage pendant double torsion
Problématique : blocs instables pluridécimétriques
Rôle du grillage : guider les blocs en pied de paroi
Avantages : faible coût, pose rapide et aisée
Inconvénient : résistance limitée
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)

## Slide 36: Catégorie 2 : observations
Nid de rapaces
Strate rocheuse instable :
épaisseur max. de 1 m
Sommet fracturé : blocs instables de max. 1,5 tonne
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)

## Slide 37: Catégorie 2 : filet plaqué ancré de résistance intermédiaire
Rôle du filet + ancrages : empêcher les instabilités, ancrer les blocs et strates instables
Avantages : bonne résistance du filet, stabilisation par les nombreux ancrages
Inconvénients : système coûteux
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)

## Slide 38: Catégorie 3 : observations
Importante strate rocheuse instable estimée à 1.000 tonnes
Anciens confortements
Blocs métriques à plurimétriques instables
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)

## Slide 39: Catégorie 3 : filet plaqué ancré de résistance élevée
Rôle du filet + ancrages : empêcher les instabilités, ancrer les blocs et strates instables
Avantages : bonne résistance du filet, stabilisation par les nombreux ancrages
Inconvénients : système très coûteux
Ancrage de la strate rocheuse
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)

## Slide 40: Catégorie 4 : Observations
Strates rocheuses instables épaisseur max. de 0,5 m
Blocs rocheux métriques instables
Écartement croissant entre la N647 et le pied de la paroi
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)

## Slide 41: Catégorie 4 : Écran pare-blocs en pied de versant
Écran pare-blocs 3000 kJ
Exemple sur la N90 à Thon
3.000 kJ = chute d’un bloc rocheux de 5 tonnes d’une hauteur de 60 m
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)

## Slide 42: Catégorie 5 : blocs rocheux ponctuels instables
2 blocs rocheux métriques instables :
1 bloc à ancrer sur place (habitations en contrebas)
1 bloc à évacuer
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)

## Slide 43
Classification de la paroi en différents niveaux de priorité basés sur :
- Présence ou absence d’habitations en contrebas
Présence d’habitations (a)
Absence d’habitations (b)
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)

## Slide 44
Présence d’habitations (a)
Absence d’habitations (b)
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Rochers de Frêne (Lustin) – S.P.W. (phase 3)
Classification de la paroi en différents niveaux de priorité basés sur :
Présence ou absence d’habitations en contrebas
Énergie potentielle du bloc rocheux lors de l’impact (masse du bloc et hauteur de chute)
Distance entre le pied de la paroi et la route/les habitations (critère géométrique)

## Slide 45
Interventions de la Direction de la Géotechnique
Plus de 60 études de parois rocheuses réalisées en Wallonie depuis 1990

## Slide 46
Le S.P.W. prend en considération la problématique de chutes de rochers
La Direction de la Géotechnique est de plus en plus sollicitée par les DT :
  Inspections, observations
  Proposition de moyens de confortements appropriés de façon à diminuer le risque à un niveau acceptable (le risque « zéro » n’existe pas)
La Direction de la Géotechnique met en place un outil d’aide à la décision à l’échelle de la Wallonie
  Projet CLADAROC
  Collaboration étroite avec les DT
Conclusions