## Slide 1: Uniformisation et automatisation du monitoring des tensions dans les suspentes et haubans de ponts
Patrice Toussaint - SPW
Vincent Denoël - ULiège
Christophe Rutten – V2i

## Slide 2: Plan de l'exposé
Pourquoi ?
Comment ?

## Slide 3: Remplacement du second hauban du pont de Lanaye

## Slide 4: En 2001, mesure de tension sur les haubans
1 mesure / 3 ans :
Préparation de la mesure
Mise en place d’une signalisation
Placement des accéléromètres, acquisition
Dépouillement et rapport
Perte de 25 % de la tension du hauban aval

## Slide 5: 2004 – Démontage et remplacement du hauban défectueux
PONT HAUBANE DE LANAYE
Perte de 40 %
(avant démontage …)

## Slide 6: Démontage du hauban
PONT HAUBANE DE LANAYE

## Slide 7: Expertise : nombreuses ruptures
PONT HAUBANE DE LANAYE

## Slide 8: Pathologie : corrosion fissurante sous contrainte

## Slide 9: Suivi régulier des autres haubans
Chart: Suivi des tensions entre 2001 et 2020
| 37074 | 37769 | 38177 | 38566 | 39097 | 39489 | 40067 | 40547 | 41016 | 41521 | 41816 | 42405 | 43003 | 43845
1Lg | 2888.2034 | 2774.8048 | 2792.724 | 2694.1006 | 2616.8928 | 2584 | 2529 | 2460 | 2471 | 2314 | 2306 | 2350 | 2301 | 2268
4Lg | 3000.4649 | 3050.0483 | 3007.7544 | 2958.9919 | 2943.1854 | 2950 | 2987 | 3006 | 3018 | 2982 | 3037 | 3011 | 3026 | 3038
5Lg | 3265.3804 | 3336.5605 | 3281.7496 | 3251.9133 | 3232.0273 | 3250 | 3237 | 3296 | 3281 | 3290 | 3298 | 3291 | 3250 | 3274
6Lg | 3112.1493 | 3134.2311 | 3114.1332 | 3097.7033 | 3086.6533 | 3084 | 3034 | 3135 | 3146 | 3154 | 3127 | 3127 | 3091 | 3131
7Lg | 2374.1501 | 2380.5805 | 2390.6805 | 2373.0053 | 2422.9011 | 2332 | 2387 | 2415 | 2396 | 2384 | 2378 | 2400 | 2394 | 2416
8Lg | 1830.9402 | 1846.7958 | 1825.2866 | 1821.5223 | 1815.3616 | 1837 | 1839 | 1871 | 1855 | 1847 | 1830 | 1817 | 1850 | 1854
9Lg | 2018.7891 | 2027.0184 | 2016.4805 | 2015.2806 | 2027.0184 | 2019 | 2008 | 2032 | 2026 | 1990 | 2005 | 2018 | 2003 | 1998
10Lg | 2065.9573 | 2059.6136 | 2046.9556 | 2060.5889 | 2013.0702 | 2050 | 2030 | 2028 | 2044 | 2009 | 2015 | 1996 | 1980 | 1960
Perte de
21 % sur le hauban n°1 amont
14 séries de mesures :
1 journée de mesure sur site avec une équipe de 3 personnes ;
½ journée d’analyse et de rapportage

## Slide 10: Opération de pesage du hauban n°1
Mesure de la tension par accéléromètres

## Slide 11: Exemple 2 : passerelle d’Hobourg

## Slide 12: Monitoring de la tension tous les 3 ans
1 et 1’
6 et 6’

## Slide 13: On examine la température …

## Slide 14: Et on refait une mesure

## Slide 15: Exemple 3 : le pont d’Harchies

## Slide 16: Pour les haubans longs et souples, c’est simple

## Slide 17: Parfois, c’est plus compliqué …

## Slide 18: Parfois, c’est plus compliqué …

## Slide 19: Synthèse des besoins
Moins de déplacements
Plus de mesures
Suivi en continu, gestion d'alarmes
Développements mathématiques
  Calcul pour toutes les géométries
  Estimation de l'erreur
Station de télémesure
V2i
Algorythme puissant
ULiège

## Slide 20: Le contrat avec Uliège et V2i
Développement d’un programme de calculs
  Validation sur 3 ponts de différentes géométries
Fourniture d’un kit de télémesure
  6 capteurs sans fils et 1 station d’acquisition avec panneaux solaires
  Transmission des données sur notre cloud
Durée : 16 mois de développement + 12 mois de maintenance
Montant total : 190.000 euros HTVA

## Slide 21: Résultat

## Slide 23: Exemple d’alarme simple

## Slide 24: Algorithme d’identification des tensions
Problème direct
Problème inverse

## Slide 25: Modèle: cas de base, la corde tendue
Hypothèses: (i) petits déplacements transversaux, (ii) corde extensible
(iii) pas de raideur en flexion

## Slide 26: Modèle: cas de base, la corde tendue

## Slide 27: Modèle: (petite) raideur en flexion
La raideur en flexion augmente
les fréquences propres
(Ci-contre: cas rotulé-rotulé)

## Slide 28: Modèle: gravité & inextensibilité
La gravité g et la raideur axiale EA
affectent les fréquences propres
dans le plan vertical

## Slide 29: Modèle: gravité & inextensibilité
Paramètre d’Irvine
Paramètre de flexion
Raideur en flexion : OUI
Effet de gravité : NON

## Slide 30: Modèle retenu

## Slide 31: Modèle retenu
Généralise les deux modèles dont le SPW disposait
2 paramètres connus : L et m
+ 8 paramètres à identifier

## Slide 32: Algorithme d’identification des tensions
Problème inverse
3 à 8 fréquences propres mesurées

## Slide 33: Problème inverse = Fitting
Y = aX+b, trouvez a et b

## Slide 34: Problème inverse: pas aussi simple que ça !
8 paramètres à identifier !? (sur base de 3 à 8 fréquences propres)
Utile de vouloir tout identifier ?
Impossible d’identifier un paramètre qui n’aurait pas d’influence sur la fréquence !
Impossible d’identifier séparément deux valeurs qui auraient des effets contradictoires sur les fréquences

## Slide 35: Problème inverse: pas aussi simple que ça !
Analyse de l’identifiabilité de paramètres (lié à l’estimation d’intervalle de confiance sur les paramètres estimés)
Développement d’un modèle à 2, 3 ou 4 paramètres globaux
8 paramètres à identifier !? (sur base de 3 à 8 fréquences propres)
Utile de vouloir tout identifier ?
Impossible d’identifier un paramètre qui n’aurait pas d’influence sur la fréquence !
Impossible d’identifier séparément deux valeurs qui auraient des effets contradictoires sur les fréquences

## Slide 36: Validations …
Transition continue entre les deux modèles existant au SPW
Estimation de la tension dans les haubans + intervalle de confiance

## Slide 37: Validations …

## Slide 38: Système de télémesure
Développement d’un système complet de télémesure:
1. Acquisition, traitement de données
…
3. Visualisation web
2. Historisation, structuration des données
Capteurs
Station
Stockage cloud
Mesure de vibration sur site
Mesure de tension à distance

## Slide 39: Capteurs sans fil
Capteur d’accélération et température sans fil
  Pas de longs câbles à tirer!
  10 ans d’autonomie sur batterie
  Casing sur mesure
    Système de fixation pour large gamme de diamètres de hauban
    Testé sur pot vibrant
capteur
Station

## Slide 40: Capteurs sans fil
Haute fréquence d’échantillonnage
Transmission de données continue, sans perte.
Données perdues…

## Slide 41: Station centrale de mesure
En charge de :
  l’acquisition des mesures
  du calcul des tensions
  du stockage local
  de l’envoi des données vers le serveur de stockage cloud (tension, statut batterie…)
Sur batterie, rechargement via réseau électrique ou panneaux solaire
Typiquement: 4 mesures de tension par hauban par jour
  Configurable à distance via le web

## Slide 42: Station centrale de mesure
Calcul des tensions des haubans, effectué par la station:
Vibrations mesurées par le capteur sans fil
Identification des modes de vibration du hauban
Courbe « fn/n »
Algo. ULiège
Tension

## Slide 43: Serveur de stockage cloud
Historise et structure les données envoyées par la station centrale d’acquisition (projet + metadata)
Gestion:
  de la configuration à distance de la station
  d’alarmes

## Slide 44: Visualisation des données
Application web métier, spécifique à la gestion des haubans
Objectif: Mise en forme des mesures stockées sur le serveur cloud
En cours de finalisation…
Visualisation de tous les ponts sous surveillance et de leur statut

## Slide 45: Visualisation des données
Application web spécifique: vue détaillée d’un pont
Dernières tensions et température mesurées
Historique des tensions et températures

## Slide 46: Merci de votre attention !