## Slide 1: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
ir Michaël BONIVERS, Bureau d’études Greisch,
ir Muriel CHAIDRON, SPW MI, Direction des Voies hydrauliques de Liège

## Slide 2: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Ourthe et confluence avec la Dérivation

## Slide 3: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Evaluation : après la crue, l’état des lieux …  Inspections visuelles
QUAI des VENNES

## Slide 4: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Evaluation : après la crue, l’état des lieux …  Inspections visuelles
QUAI des ARDENNES

## Slide 5: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Evaluation : après la crue, l’état des lieux …  Inspections visuelles
QUAI du CONDROZ et pont de FETINNE

## Slide 6: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Evaluation : après la crue, l’état des lieux …  Inspections visuelles
Square GRAMME et pont N90

## Slide 7: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Evaluation : après la crue, l’état des lieux …  Inspections visuelles
Maison MONNIER

## Slide 8: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Gestion des risques
  Sécurité des usagers et du personnel
     fermetures de zones : escalier effondré au Square Gramme, RAVeL fermé, crêtes de berges sécurisées
     évacuation de la maison Monnier
    Surveillance des ponts
    Déplacement et raccordements temporaires des impétrants
    …

## Slide 9: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Reconstruction et réhabilitation -> chantiers urgents
  Les difficultés :
    Le délai de l’intervention (avant l’hiver)
    La bathymétrie (Ourthe non navigable), combinée aux tirants d’air
    Les ouvrages voisins déjà endommagés à surveiller
    Les impétrants

## Slide 10: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Reconstruction et réhabilitation
  Mise en oeuvre des mesures conservatoires -> chantiers urgents
    impétrants

## Slide 11: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Evaluation : inspections visuelles  la cause est probablement sous eau …
Bathymétrie
Pas nécessairement d’indications
Par ex Quai des Vennes
-> pas suffisant seul
Imagerie - scan 2D/3D via Gtec
INSPECTION DE L’OURTHE ENTRE LE PONT DES GROSSES BATTES ET LA DERIVATION A LIEGE
– SONAR MULTIFAISCEAUX ET LASER 3D
15 zones d’affouillement constatées sous eau sur + de 1,5km
Parfois même là où des désordres ne sont pas visibles en surface
Les zones d’affouillement sont présentées sous forme de vue 3D et coupes 2D.
  Inspection par les plongeurs du SPW

## Slide 12: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Gestion des risques – Analyse des informations et priorisation
1 Culée Fétinne
Prioritaire

## Slide 13: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Gestion des risques – Analyse des informations et priorisation
1 Culée Fétinne
Prioritaire
Culée Pont N90 – Sur pieux

## Slide 14: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Gestion des risques – Analyse des informations et priorisation
1 Culée Fétinne
Prioritaire
2 Quai du Condroz
Endiguer le phénomène de glissement
Culée Pont N90 – Sur pieux

## Slide 15: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Gestion des risques – Analyse des informations et priorisation
1 Culée Fétinne
Prioritaire
2 Quai du Condroz
Endiguer le phénomène de glissement
3 Quai des Vennes
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide
Culée Pont N90 – Sur pieux

## Slide 16: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Gestion des risques – Analyse des informations et priorisation
1 Culée Fétinne
Prioritaire
2 Quai du Condroz
Endiguer le phénomène de glissement
3 Quai des Vennes
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide
Culée Pont N90 – Sur pieux
4 Pointe Convergence
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide

## Slide 17: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Gestion des risques – Analyse des informations et priorisation
1 Culée Fétinne
Prioritaire
2 Quai du Condroz
Endiguer le phénomène de glissement
3 Quai des Vennes
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide
Culée Pont N90 – Sur pieux
5 Entre ponts – Ouvrage ruiné – Parties instables
4 Pointe Convergence
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide

## Slide 18: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Gestion des risques – Analyse des informations et priorisation
1 Culée Fétinne
Prioritaire
2 Quai du Condroz
Endiguer le phénomène de glissement
3 Quai des Vennes
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide
Culée Pont N90 – Sur pieux
5 Entre ponts – Ouvrage ruiné – Parties instables
4 Pointe Convergence
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide
6 Maison Monnier
Ouvrage ruiné
Risque modéré

## Slide 19: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Gestion des risques – Analyse des informations et priorisation
1 Culée Fétinne
Prioritaire
2 Quai du Condroz
Endiguer le phénomène de glissement
7 Quai des Ardennes
Ouvrage ruiné
Risque modéré
3 Quai des Vennes
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide
Culée Pont N90 – Sur pieux
5 Entre ponts – Ouvrage ruiné – Parties instables
4 Pointe Convergence
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide
6 Maison Monnier
Ouvrage ruiné
Risque modéré

## Slide 20: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Evaluation : inspections par plongeurs
La culée présente un affouillement sous toute la longueur de la fondation.
Les palplanches en bois ont disparu.
1 Pont de Fétinne
Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
1 Pont de Fétinne

## Slide 21: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
1 Pont de Fétinne
Recherche documents d’époque :
Fonctionnement culée poids
.
Imagerie scanner 3D :
- Niveau de fond de l’Ourthe = -3.5m
- Affouillement culée confirmé
.

## Slide 22: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
1 Pont de Fétinne
Proposition stabilisation culée :
.
Proposition stabilisation tympans :
1 Risberme en pied
2 Déchargement partie supérieure
.

## Slide 23: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Reconstruction et réhabilitation -> chantiers urgents Rive gauche
  Phase 1 : installation d’une risberme de 5,5m de large et de 15m de long en aval du pont de Fétinne
! Surveillance mouvements ponts et berges

## Slide 24: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Reconstruction et réhabilitation -> chantiers urgents Rive gauche
  Phase 2 : installation d’une risberme de 5,5m de large et de 15m de long en amont du pont de Fétinne
! Surveillance mouvements ponts et berges

## Slide 25: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Reconstruction et réhabilitation -> chantiers urgents Rive gauche
  Phase 3 : mise en œuvre d’enrochements au droit de la culée du pont de Fétinne
  Phase 4 : pénétration de l’enrochement au droit de la culée du pont de Fétinne sur l’ensemble de la surface, à l’exception des extrémités, au moyen de béton colloïdal
  Phase 5 : remplissage de la cavité résiduelle de la culée du pont de Fétinne au béton colloïdal compact

## Slide 26: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
2 Quai du Condroz
2 Quai du Condroz
Endiguer le phénomène de glissement

## Slide 27: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
2 Quai du Condroz en amont de Fétinne

## Slide 28: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
2 Quai du Condroz en amont de Fétinne
Imagerie Scanner 3D – G-tec :
Niveaux de fond
Profil de berge
.

## Slide 29: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Profil Théorique Sf = 1.3
Après glissement : Sf : 0.98
Intervention en 2 phases :
- Rempietement urgent Sf = 1.15
- Déchargement Sf = 1.3
2 Quai du Condroz en amont de Fétinne

## Slide 30: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
2 Quai du Condroz en amont de Fétinne - Intervention

## Slide 31: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
  Quai du Condroz – 1ère phase : Installation d’une risberme de 5m de large et 100m de long - Septembre
! Surveillance mouvements ponts et berges
2 Quai du Condroz en amont de Fetinne

## Slide 32: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
  Quai du Condroz – 2ème phase : Terrassements
2 Quai du Condroz en amont de Fetinne

## Slide 33: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
  Quai du Condroz – 3eme phase : Ravel
2 Quai du Condroz en amont de Fetinne

## Slide 34: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
3 Quai des Vennes
3 Quai des Vennes
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide

## Slide 35: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
3 Quai des Vennes
Constat

## Slide 36: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
3 Quai des Vennes
Calage modèle
Sf = 1.14 avant affouillement

## Slide 37: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
3 Quai des Vennes
Imagerie Scanner 3D – G-tec :
Niveaux de fond

## Slide 38: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Enjeux :
- Eviter la progression affouillement
- Eviter effondrement du quai
- Eviter formation loupe glissement
3 Quai des Vennes
Difficultés terrain :
- Tirant d’eau insuffisant pour barges
- Mur de quai trop haut pour rampe
- Présence d’arbre en crête
- Circulation routière (tunnel fermé)
- Haute tension aérienne
- Haute tension enterrée

## Slide 39: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
3 Quai des Vennes
Intervention :

## Slide 40: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
3 Quai des Vennes

## Slide 41: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
3 Quai des Vennes

## Slide 42: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
4 Convergence – Pointe aval
4 Pointe Convergence
Ouvrage récupérable
Si intervention rapide

## Slide 43: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
4 Convergence – Extrémité aval
Enjeu : Possible de récupérer partiellement le mur de berge

## Slide 44: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Reconstruction et réhabilitation -> chantiers urgents Rive gauche
  Mise en œuvre d’enrochements au pied de la berge à l’extrémité aval du Square Gramme

## Slide 45: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
5 Convergence – Entre les ponts
5 Entre ponts – Ouvrage ruiné – Parties instables

## Slide 46: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
5 Convergence – Entre les ponts
Pont de Fétinne
Pont N90

## Slide 47: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
5 Convergence – Entre les ponts
Imagerie Scanner 3D – G-tec :
Niveaux de fond

## Slide 48: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Difficultés
Emprise en plan limitée
Berges hautes et a-pic
Parties d’ouvrages en surplomb instables
Conception :
Peu de temps avant l’hiver
Contrebuter le pied immédiatement
Provoquer l’effondrement des parties instables
Stabiliser la berge en anticipant la future réparation
5 Convergence – Entre les ponts

## Slide 49: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
5 Convergence – Entre les ponts

## Slide 50: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
  Installation des enrochements
5 Convergence – Entre les ponts

## Slide 51: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
  Démolitions
5 Convergence – Entre les ponts

## Slide 52: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
  Terrassements
5 Convergence – Entre les ponts

## Slide 53: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
  Palplanches
5 Convergence – Entre les ponts

## Slide 54: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
6 Convergence – Maison Monnier
6 Maison Monnier
Ouvrage ruiné
Risque modéré

## Slide 55: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
6 Convergence – Maison Monnier

## Slide 56: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
6 Convergence – Maison Monnier
Imagerie Scanner 3D – G-tec :
Niveaux de fond

## Slide 57: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Difficultés :
Présence de la maison
Palplanches vérinées
Modification conception
Enrochements à faces parallèles
6 Convergence – Maison Monnier

## Slide 58: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Intervention
6 Convergence – Maison Monnier

## Slide 59: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
6 Convergence – Maison Monnier

## Slide 60: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques

## Slide 61: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
7 Quai des Ardennes
7 Quai des Ardennes
Ouvrage ruiné
Risque modéré

## Slide 62: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Constat :
7 Quai des Ardennes

## Slide 63: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Sf << 1
7 Quai des Ardennes
Imagerie Scanner 3D – G-tec :
Niveaux de fond

## Slide 64: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Quai des Ardennes - enjeux :
- Mur de quai déjà ruiné
- Progression loupe glissement – Voiries reculée
- Impétrants
Quai des Ardennes - stratégie :
Assurer la butée du pied de la loupe de glissement
Soulager la partie motrice
7 Quai des Ardennes

## Slide 65: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
7 Quai des Ardennes
Sf final : 1.4

## Slide 66: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
7 Quai des Ardennes

## Slide 67: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
7 Quai des Ardennes

## Slide 68: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Reconstruction et réhabilitation
  Reconstruction (vision à long terme)
Culée Fétinne
Ouvrage Définitif
Quai du Condroz
Ouvrage Stabilisé
Reconstruction
Quai des Ardennes
Ouvrage stabilisé
Aménagements
Quai des Vennes
Ouvrage Définitif
Culée Pont N90 – Ouvrage Stabilisé - Aménagements
Entre Ponts - Ouvrage Stabilisé - Reconstruction
Pointe Convergence
Ouvrage Définitif
Maison Monnier
Ouvrage Stabilisé
Aménagements

## Slide 69: Partie 4 : Evaluation, reconstruction et réhabilitation des berges et ouvrages hydrauliques
Reconstruction et réhabilitation
  Recherche, historique  Patrimoine, classement  Réflexion, Concertation