## Slide 1: MI 11.5 Direction de l’Expertise des Ouvrages
Patrice Toussaint - Directeur
Liège, le 17 novembre 2022

## Slide 2: Missions de la direction
1. | Organiser la politique de gestion des ponts
2. | Réaliser des expertises techniques Inspections B Assistance technique Instrumentation Essais de pont Suivi vibratoire
3. | Mettre en place des formations techniques
4. | Dynamiser la veille technologique et la R&D

## Slide 3: Missions de la direction
1. | Organiser la politique de gestion des ponts
2. | Réaliser des expertises techniques Inspections B Assistance technique Instrumentation Essais de pont Suivi vibratoire
3. | Mettre en place des formations techniques
4. | Dynamiser la veille technologique et la R&D

## Slide 4: 1. Gestion des ponts
  C.W.G.O.A. (Commission Wallonne de Gestion des Ouvrages d’Art)
  G.T.G.R. (Groupe de Travail de Gestion des Réparations)
  B.D.O.A. (Base de Données des Ouvrages d’art)
  Outils d’inspection A : Bridge Boy – Drone
  Gestion des ponts communaux : Projet B.D.O.A. Communes
  Projet « Audit de Gestion »

## Slide 5: 1. Gestion des ponts
  C.W.G.O.A. (Commission Wallonne de Gestion des Ouvrages d’Art)
  G.T.G.R. (Groupe de Travail de Gestion des Réparations)
  B.D.O.A. (Base de Données des Ouvrages d’art)
  Outils d’inspection A : Bridge Boy – Drone
  Gestion des ponts communaux : Projet B.D.O.A. Communes
  Projet « Audit de Gestion »

## Slide 6: C.W.G.O.A. – Nouveau Règlement de Gestion
2003
2023

## Slide 7: 1. Gestion des ponts
  C.W.G.O.A. (Commission Wallonne de Gestion des Ouvrages d’Art)
  G.T.G.R. (Groupe de Travail de Gestion des Réparations)
  B.D.O.A. (Base de Données des Ouvrages d’art)
  Outils d’inspection A : Bridge Boy – Drone
  Gestion des ponts communaux : Projet B.D.O.A. Communes
  Projet « Audit de Gestion »

## Slide 8: 1. Gestion des ponts
  C.W.G.O.A. (Commission Wallonne de Gestion des Ouvrages d’Art)
  G.T.G.R. (Groupe de Travail de Gestion des Réparations)
  B.D.O.A. (Base de Données des Ouvrages d’art)
  Outils d’inspection A : Bridge Boy – Drone
  Gestion des ponts communaux : Projet B.D.O.A. Communes
  Projet « Audit de Gestion »

## Slide 9: Bridge-Boy tablette
Assistance aux inspections A périodiques
  Développements réguliers
  Formations

## Slide 10: Inspection par drone
Cadre réglementaire
Prise de photos de qualité
Gestion des données
  Orthophotos
  Relevé des défauts
  Base de données des défauts

## Slide 13: 1. Gestion des ponts
  C.W.G.O.A. (Commission Wallonne de Gestion des Ouvrages d’Art)
  G.T.G.R. (Groupe de Travail de Gestion des Réparations)
  B.D.O.A. (Base de Données des Ouvrages d’art)
  Outils d’inspection A : Bridge Boy – Drone
  Gestion des ponts communaux : Projet B.D.O.A. Communes
  Projet « Audit de Gestion »

## Slide 14: Gestion des ponts communaux
Mise à disposition de la B.D.O.A.
Support technique régulier
Assistance pendant les inondations
Projet inventaire et inspection des ponts communaux (2022-2025)

## Slide 15: 1. Gestion des ponts
  C.W.G.O.A. (Commission Wallonne de Gestion des Ouvrages d’Art)
  G.T.G.R. (Groupe de Travail de Gestion des Réparations)
  B.D.O.A. (Base de Données des Ouvrages d’art)
  Outils d’inspection A : Bridge Boy – Drone
  Gestion des ponts communaux : Projet B.D.O.A. Communes
  Projet « Audit de Gestion »

## Slide 16: Audit de gestion des ponts
Confié à la société Suisse I.M.D.M. – 2022-2023
  Audit de notre politique de gestion et de nos données
  Mise en place de nouveaux indicateurs de suivi
  Outil de simulation de l’état de santé du patrimoine en fonction des investissements (10 ans)

## Slide 17: Missions de la direction
1. | Organiser la politique de gestion des ponts
2. | Réaliser des expertises techniques Inspections B (tâche principale) Assistance technique Instrumentation Essais de pont Suivi vibratoire
3. | Mettre en place des formations techniques
4. | Dynamiser la veille technologique et la R&D

## Slide 18: Missions de la direction
1. | Organiser la politique de gestion des ponts
2. | Réaliser des expertises techniques Inspections B . Assistance technique Instrumentation Essais de pont Suivi vibratoire
3. | Mettre en place des formations techniques
4. | Dynamiser la veille technologique et la R&D

## Slide 19: Les inspections B
Expertise spécialisée visant à :
  Diagnostiquer la problématique et son origine
  Evaluer les conséquences au point de vue stabilité et durabilité
  Localiser les zones affaiblies
  Proposer des solutions correctives

## Slide 20: Les inspections B
Sur tous types de structures
  Ponts (béton armé, béton précontraint, métalliques, maçonnerie)
  Murs de soutènements
  Buses, pertuis
  Silos à sel
  Ouvrages hydrauliques
  …

## Slide 21: Les inspections B - Quand ?
Après une inspection A (DT ou DEP)
En préparation d’un CSC de réhabilitation
Lors de certaines étapes d’un chantier
Suite à des accidents-incidents

## Slide 22: Les inspections B
Technique d’auscultation destructives ou non destructives
  Carottages => essais
  Détection d’armatures
  Radar
  Modélisation 3D
  Mapping potentiométrique
  Thermographie infrarouge

## Slide 23: Les inspections B – quelques exemples
Expertise de joints de dilatation

## Slide 24: Les inspections B – quelques exemples
Expertise des appuis

## Slide 25: Les inspections B – quelques exemples
Réhabilitation de ponts en maçonnerie

## Slide 26: Les inspections B – quelques exemples
Réhabilitation de ponts en maçonnerie

## Slide 27: Les inspections B – quelques exemples
Suivi de murs en terre armée

## Slide 28: Les inspections B – quelques exemples
Suivi de murs en terre armée

## Slide 29: Les inspections B – quelques exemples
Mesures d’épaisseurs résiduelles de structures métalliques

## Slide 30: Les inspections B – quelques exemples
Auscultation de buses Armco : corrosion

## Slide 31: Les inspections B – quelques exemples
Auscultation de buses Armco : déformations

## Slide 32: Les inspections B – quelques exemples
Réhabilitation de buses Armco

## Slide 33: Les inspections B – quelques exemples
Examen sur dalles de tablier

## Slide 34: Les inspections B – quelques exemples
Examen sur dalles de tablier

## Slide 35: Les inspections B – quelques exemples
Diagnostic de réactions secondaires (RAG, RAS, pourrissement de dalles)
Microscope électronique
Lame mince

## Slide 36: Les inspections B – quelques exemples
Stabilité de murs de soutènement

## Slide 37: Les inspections B – quelques exemples
Relevés géométriques par scanner ou photogrammétrie

## Slide 38: Missions de la direction
1. | Organiser la politique de gestion des ponts
2. | Réaliser des expertises techniques Inspections B Assistance technique . Instrumentation Essais de pont Suivi vibratoire
3. | Mettre en place des formations techniques
4. | Dynamiser la veille technologique et la R&D

## Slide 39: Assistance technique
Inspection des lignes « Ravélisables »
Gestion des demandes d’inventaires amiante avant travaux
Gestion des demandes de teneur en plomb dans les peintures
Fourniture de repères de nivellements (nouveaux ouvrages)

## Slide 40: Missions de la direction
1. | Organiser la politique de gestion des ponts
2. | Réaliser des expertises techniques Inspections B Assistance technique Instrumentation . Essais de pont Suivi vibratoire
3. | Mettre en place des formations techniques
4. | Dynamiser la veille technologique et la R&D

## Slide 41: Instrumentation
Qu’entend-on par cela?
Suivi des paramètres d’un ouvrage en « continu » via capteurs

## Slide 42: Instrumentation
DEPLACEMENT
TEMPERATURE
ACCELEROMETRE
INCLINOMETRE
JAUGES DE CONTRAINTES
FIBRES OPTIQUES
CAMERAS
CORDES VIBRANTES

## Slide 43: Instrumentation
Etude de l’état de l’ouvrage en fonction des paramètres mesurés
Suivi en continu – gestion des alertes et alarmes

## Slide 44
Analyse continue et intervention immédiate en cas de dépassement de seuil

## Slide 45
CAS CLASSIQUE: SUIVI D’APPUIS ET JOINTS

## Slide 46: Instrumentation d’appuis
Mesure des déplacements du pont par rapport à la culée

## Slide 47: Instrumentation d’appuis
Blocage partiel des appuis côté aval mis en évidence

## Slide 48
SUIVI DE FISSURES
Fissures importantes sur les poutres par excès d’effort tranchant

## Slide 49: VIADUC DE VIESVILLE
Suivi en continu de l’ouverture des fissures depuis 2014

## Slide 50: Missions de la direction
1. | Organiser la politique de gestion des ponts
2. | Réaliser des expertises techniques Inspections B Assistance technique Instrumentation Essais de pont . Suivi vibratoire
3. | Mettre en place des formations techniques
4. | Dynamiser la veille technologique et la R&D

## Slide 51: Les essais de pont
Sur nouveaux ouvrages (ponts et passerelles)
ou après réparations structurelles
Vérification du comportement statique

## Slide 52
Mesures des flèches à la station totale.
Mesures de flèches par nivellement

## Slide 53
Mesures xyz
à la station totale.
Mesures des flèches par fleximètre.

## Slide 54
Encodage et analyse des résultats sur site

## Slide 55: Missions de la direction
1. | Organiser la politique de gestion des ponts
2. | Réaliser des expertises techniques Inspections B Assistance technique Instrumentation Essais de pont Suivi vibratoire .
3. | Mettre en place des formations techniques
4. | Dynamiser la veille technologique et la R&D

## Slide 56: Expertises vibratoires
Mesure d’efforts dans les haubans ou suspentes
Mesure de fréquences propres (passerelles)
Expertise suite à plaintes de riverains

## Slide 57: Expertises vibratoires suite à plaintes de riverains
Evaluation via une instrumentation (1 semaine) du risque pour le bâtiment (rare) et de la gêne occasionnée (fréquent)

## Slide 58: Objectifs des expertises vibratoires suite à plaintes de riverains
Mesurer les niveaux vibratoires atteints dans la construction du riverain d’une route régionale.
Déterminer s’il y a risque de dégradation de la construction sur base de la norme DIN 4150/3.
Déterminer s’il y a risque de gêne vibratoire pour les occupants de la construction sur base de la norme DIN 4150/2.
Déterminer la ou les sources des vibrations.
Préconiser des actions correctives.

## Slide 59: Exemple d’expertise vibratoire
Vibrations continues – Supervision d’un Bâtiment lors d’un chantier de pose d’égoût (tranchées profondes).
Impact marteau hydraul. « Montabert » à Schönberg (N695).
1ier dégâts constatés.
Solution préventive
mise en place: blocs absorbeurs

## Slide 60: Missions de la direction
1. | Organiser la politique de gestion des ponts
2. | Réaliser des expertises techniques Inspections B (tâche principale) Assistance technique Instrumentation Essais de pont Suivi vibratoire
3. | Mettre en place des formations techniques
4. | Dynamiser la veille technologique et la R&D

## Slide 61: 3. Les formations techniques
Journée ouvrages d’art
Inspecteurs de pont
Assistance aux communes
Echange d’expérience
  Ponts
  Inspecteurs de ponts
Webinaires SPW-Infrabel

## Slide 62: Formations techniques « ponts » pour le SPW MI

## Slide 63: Formations techniques pour le MI pont
En 2021: Mise à jour des formations inspecteurs de ponts

## Slide 64: Formations techniques pour le MI pont
En 2021: Mise à jour des formations inspecteurs de ponts
INSCRIPTION VIA PLATEFORME EAP

## Slide 65: Formations techniques pour le MI pont
Objectif à moyen – long terme

## Slide 66: Formations techniques pour le MI pont
Objectif à moyen – long terme  diversifier les supports pédagogiques
E-learning (2023 pour formations inspecteurs de ponts)
Capsules vidéos
Retours de chantiers
Immersion 3d
Webinaires

## Slide 67: Missions de la direction
1. | Organiser la politique de gestion des ponts
2. | Réaliser des expertises techniques Inspections B (tâche principale) Assistance technique Instrumentation Essais de pont Suivi vibratoire
3. | Mettre en place des formations techniques
4. | Dynamiser la veille technologique et la R&D

## Slide 68: Photogrammétrie et scan 3D

## Slide 69: Mesure de tension dans les haubans – projet 2018
Partenaires :
Uliège
V2i
SPW

## Slide 70
Monitoring continu avec gestion d’alarmes
Pont de Lanaye 2021
Pont Père Pire – 2023
Pont de Wandre
Pont du Pays de Liège

## Slide 71: Projet amiante
  Chantiers des essais de désamiantage (= marché de travaux) :
  - Ouvrages : pont en béton (pont 63 à Lincent) + pont métallique (pont 34 à La Louvière)
  - Travaux : entreprise agrée en désamiantage + zones hermétiquement fermées
  - Estimatif : 1.000.690 eur TVAC
  - Etat : CdC validé par DG et IF ; attente avis favorable SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Objectifs :
Par méthodes mécaniques habituelles de réparation/désamiantage, serait-il possible de retirer de la peinture amiantée sur de faibles surfaces en béton ou métalliques sans confinement ?
2) De nouvelles techniques de désamiantage de peinture amiantée permettraient-elles d’éviter le confinement strict (mise en dépression, sas,…) sur de faibles surfaces ou sur des ouvrages entiers ?
Pistes :
- Outils mécaniques habituels
- Robot d’hydrodécapage « AS Protek »
- Vapor blasting
- Induction magnétique
Décapage thermique (localement)
Décapage chimique avec le seul produit
efficace lors de la 1ère phase de tests

## Slide 72: MESURES DIC
DIC: mesure de déplacements par caméra

## Slide 73: Utilisation des SAD
Télémesure + modules
fzefz
Analyse de déplacement compatible avec n’importe quelle caméra/appareil photo

## Slide 74
DIC: TEST REALISE
Pont Trieu Vichot

## Slide 75
DIC: TEST REALISE
Pont Trieu Vichot

## Slide 76: Becs cantilever

## Slide 77: Becs cantilever

## Slide 78: Protection cathodique
Origines des dégradations : Carbonatation du béton,
Pollution par les chlorures …
But de la PC :
Application d’un courant cathodique
pour protéger les aciers de la corrosion
en abaissant leur potentiel électrochimique

## Slide 79: Protection cathodique
Objectifs :
Commander des études de faisabilité menées par des BE spécialisés
Mesurer l’intérêt de la méthode dans différentes configurations pour nos OA
Lancer des marchés d’application de la PC dans le cadre de nos chantiers de réhabilitation

## Slide 80: IA RECONNAISSANCE DES DEFAUTS

## Slide 82: IA RECONNAISSANCE DES DEFAUTS
Permet la reconnaissance automatique de tout type de défaut

## Slide 83: Qui fait quoi ?

## Slide 85: Han XIAO
Missions:
Inspections B
Prise de mesures et post-traitement 3D (scanner 3D et photogrammétrie)
Mesures du mapping potentiométrique

## Slide 86: Aurélie Di Luzzio
Formation : master en Sciences Economiques orienté gestion de projet Missions :
Gestion du projet « Cadastre et inspection des ponts communaux »
Gestion du projet « Formations techniques relatives aux ponts »
Mise en place de statistiques et d’indicateurs de suivi de l’état du patrimoine des ponts N° de gsm : 0471/38.65.69.

## Slide 87: Contrôleur des travaux
Formateur inspecteur pont (SPW, Communes)
Contrôle général des ouvrages d'art (SPW, Communes)
Inspections préalables (inspections B, joints, accident, etc...)
Responsable économe
Responsable inventaire mobilier du Patrimoine
ANDRE CRAVATTE

## Slide 88
Formation : Ingénieur civil mécanicien Missions :
Gérer divers dossiers de suivi par instrumentation d’ouvrages d’art : étude, mise en place, analyse et rédaction du rapport
Assurer la veille technologique du matériel et des techniques d’instrumentation
Assurer l’achat et l’entretien du matériel d’instrumentation
Organiser et réaliser des missions d’expertises techniques de tous types de structures de génie civil et de bâtiments
Gerhard Schmitz

## Slide 89: Paul MOREEL
Bridgeboy-tablette
BDOA & BDOA-communes
Infrarouge
Scanner 3D
Inspection B

## Slide 90: Isabelle Franquet
Inspections B
Structures métalliques
Ouvrages en terre-armée
Projet « inventaire et inspections des ponts communaux »
Mise en place de formations techniques au sein du SPW MI
Groupe d’échange d’expérience pour inspecteurs de ponts

## Slide 91: Simon Dirix
Inspections B
  Spécialité : murs de soutènement
Utilisation du radar :
  Détection des aciers
  Mesures d’épaisseurs de couches dans les chaussées/ponts
  Détection de vides
Amiante :
  Commande d’inventaires amiante
  Aide pour la préparation/gestion des chantiers de désamiantage

## Slide 92: Gauthier Herpin
Contrôle de structure métallique, voûte et platelage bois.
Fiche de passage.
Pré-inspection d’ouvrages divers.
Contrôle des joints.
Contrôle ouvrage suite impact (accident).
Contrôle épaisseur de revêtement routier.
Contrôle « relevé dimensionnel » et investigations complémentaires dans le cadre des TOI.
Contrôle des buses métalliques.
Assistance aux essais de mise en charge.

## Slide 93
Ingénieur industriel en construction - Géomètre
Dino ZECCHIN
Inspections B
  Spécialités : Joints de dilatation, appuis, trottoirs, suivis topographiques (nivellements / stations totales)
Epreuve de mise en charge avant mise en service des ponts et des passerelles.
Formateur "Inspecteurs de ponts" : Equipements/Sécurité/Appuis/Joints.
Personne-ressource en prévention, sécurité et bien-être au travail.
Divers : Gestion du stock des repères de nivellement
Missions :

## Slide 94
Ingénieur industriel électromécanicien
Jean-Michel JORIS
Gestion des analyses vibratoires (vibrations particulaires, principalement générées par le trafic routier sur des immeubles).
  Suivi/traitement des dossiers de A à Z (plaintes => analyses sur site => rapports).
Protection cathodique: assistance technique dans le suivi des installations de P.C.
Missions :

## Slide 95: Paul NYSSEN
FORMATION
- Bachelier en Construction
- Coordinateur Sécurité Santé niveau B
- Maçon qualifié
Inspection B / Fiche de passage
- Ponts en béton armé
- Murs de soutènement
- Joints de dilatation
Photogrammétrie 3D / Scanner 3D
Assistance dans les épreuves de mise en charge des ouvrages
Responsable des contrôles sécurité du matériel par organisme extérieur (SECT)

## Slide 96: Sébastien Flawinne
INSPECTION OUVRAGES EN MACONNERIE
RESPONSABLE CELLULE INSTRUMENTATION D’OUVRAGES
PROJET FORMATIONS TECHNIQUES
RELEVE 3D ET DRONES

## Slide 97: DONDONNE Eric
Inspections B
Spécialités : pathologies des bétons,
buses métalliques
Radar hautes fréquences
  Détection des aciers
  Mesures d’épaisseurs de couches chaussées/ponts
  Détection de vides
Protection cathodique : certifié N2 secteur béton (CEFRACOR/CFPC)
Coordinateur du groupe d’Echanges d’Expérience

## Slide 98
Formation : Architecte Missions :
Mi-temps Liège OA – Namur VH
Inventaires amiante
Audit IMDM
Asset Management
Michel Renchon