## Slide 1: Pont sur SNCB 117 à Seneffe Exemple d’un pont « intégral »

## Slide 2: Description de l’ouvrage
Voies concernées:
  Face supérieure: autoroute A7
  Face inférieure: ligne SNCB et route communale G504
Année de mise en service: début 1971

## Slide 3
Pont à 4 travées isostatiques:
  14.30 m - 14.60 m - 14.60 m - 14.30 m
Deux demi-tabliers:
    20 m de largeur chacun
    9 poutres préfabriquées
Angle de biais: 3.5°
Appuis en néoprène fretté, « fixes » sur pile centrale
Joints de dilatation sur culées
Géométrie de l’ouvrage

## Slide 4
Ouvrage en mauvais état (A4):
      Présence de RAG
      Pourrissement de dalle
Réfection prévue 
      Etanchéité du tablier
      Remplacement des joints de dilatation
État de santé et travaux prévus

## Slide 12: Dilatation de l’ouvrage
Souffle calculé en sécurité 1: 19 mm (sécurité 2: 25 mm)
Pour ΔT = 46°C + marges de sécurité  0,289mm/°C
Anciennes normes:
Pour 46°C hors marges: 13,3 mm  +/- 6,6 mm
Début de vie de l’ouvrage :
  RETRAIT et FLUAGE du béton précontraint des poutres
Hypothèse habituelle :
  50% déjà effectués à la pose  10,6 mm
ΔT = 30°C | puis 40°C | puis 40°C + marge = 60°C
8,7 mm | 11,5 mm | 17,3 mm
+/- 4,3 | +/- 5,7 | +/- 8,6 mm

## Slide 30: Merci de votre attention