##### Chapitre Q

ESSAIS

TABLE DES MATIERES

Pages

C. 1. EAU DE GACHAGE	2

C. 2.1. SOL : CLASSIFICATION	2

C. 2.2. SOL POUR REMBLAI	2

C. 2.3. TERREs pour gazonnements et plantations	3

C. 3. SABLE	4

C. 4. PIERRES	5

C. 5. GRAVES	7

C. 6. MATERIAUX LEGERS POUR REMBLAIS	7

C. 7. CENDRES VOLANTES	7

C. 8. CIMENT	8

C. 9. CHAUX	8

C. 10. CHLORURE DE CALCIUM EN SOLUTION	8

C. 11.1. FILLER pour enrobés hydrocarbonés	9

C. 11.3. Fumées de silice	9

C. 12. LIANTs POUR PRODUITS HYDROCARBONES	9

C. 13. MORTIER	11

C. 14. BETON	11

C. 15. FIBRES	11

C. 16. ACIER	11

C. 17. ADJUVANT POUR BETONS, MORTIER ET COULIS	12

C. 18. PRODUIT DE CURE	12

C. 19. FOND DE JOINT	12

C. 20. VERNIS D’ADHERENCE	12

C. 21.1.   /   C. 21.2. PRODUIT DE SCELLEMENT COULE (A CHAUD OU A FROID)	13

C. 21.3.   /   C. 21.4. PRODUIT DE SCELLEMENT PREFORME (A METTRE EN OEUVRE A CHAUD OU A FROID)	13

C. 21.5. PRODUIT DE SCELLEMENT A BASE DE RESINE EPOXYDE	13

C. 21.6. RESINE D’INJECTION	13

C. 21.7. COLLE POUR ELEMENTS LINEAIRES	14

C. 22. FOURRURE DE JOINTS DE DILATATION	14

C. 23. HYDROFUGE DE SURFACE	14

C. 24. MEMBRANE PLASTIQUE	14

C. 25. GEOTEXTILE   /   C. 26.2.1. GEOCOMPOSITE DRAINANT : FILTRE	15

C. 26.2.2.   /   C. 26.2.3.   /   C. 26.2.4. GEOCOMPOSITE DRAINANT : MEMBRANE IMPERMEABLE - NOYAU DRAINANT - GEOCOMPOSITE	15

C. 27.1. GEOGRILLE EN MATERIAUX SYNTHETIQUES	15

C. 27.2. GRILLAGES D’ARMATURES METALLIQUES	16

C. 28. PIERRE NATURELLE	16

C. 29.2.   /   C. 29.3.   /   C. 29.4. PAVES EN PIERRE NATURELLE (OBLONGS, MOSAIQUES, POUR ZONES PIETONNES)	16

C. 29.5. PAVES EN BETON	17

C. 29.6. PAVES CERAMIQUES	17

C. 30.1. CARREAUX EN BETON	17

C. 30.2. DALLES EN PIERRE NATURELLE	18

C. 30.3. DALLES de BETON GAZON	18

C. 31.1. BORDURE EN PIERRE NATURELLE	18

C. 31.2.   /   C. 32.   /   C. 33.   /   C. 34. ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON : BORDURES, BANDES DE CONTREBUTAGE, FILETS D’EAU, BORDURES-FILETS D’EAU, BORDURES DE SECURITE	18

C. 35. CANIVEAUX PREFABRIQUES	19

C. 36. BARRIERES DE SECURITE METALLIQUES	19

C. 37. GLISSIERES DE SECURITE EN BOIS	19

C. 38. TUYAUX ETANChES NON SOUMIS A PRESSION (BETON, GRES, MATERIAUX SYNTHETIQUES, FONTE DUCTILE)	19

C. 39. ANNEAUX, JOINTS ET BAGUES D’ETANCHEITE	19

C. 40.1. TUYAUX DRAINANTS	20

C. 40.2. MATERIAUX FILTRANTS	20

C. 41. FONTE ET ACIER MOULE	20

C. 41.1. AVALOIRS	20

C. 41.2. TRAPPILLONS	20

C. 42. CHAMBRES DE VISITE PREFABRIQUEES	20

C. 43. ECHELLES ET ECHELONS	21

C. 44. ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME	21

C. 45.2. BRIQUES EN TERRE CUITE	21

C. 45.3. BLOCS EN BETON	21

C. 45.4. BLOCS DE LAITIER BASIQUE DE HAUT-FOURNEAU	21

C. 46. PRODUITS POUR CHAPE D’ETANCHEITE	22

C. 47. APPUIS D’OUVRAGE D’ART	22

C. 48. JOINTS DE DILATATION POUR OUVRAGES D’ART	22

C. 49. GARDE-CORPS métalliques	22

C. 50. REPERES TOPOGRAPHIQUES	22

C. 51. PEINTURES	22

C. 52.2.1. PRODUITS DE MARQUAGE	23

C. 52.2.2. PRODUITS ADDITIFS	26

C. 53.1.1. - C. 53.1.5. MATERIAUX POUR SIGNAUX ROUTIERS : ALUMINIUM, acier, éléments de boulonnerie, béton pour fondation, colles de fixation	27

C. 53.3.1. Performance DES SIGNAUX ROUTIERS : RECOUVREMENT (FILMS) DES PANNEAUX	27

C. 53.3.2. Performance DES SIGNAUX ROUTIERS : SIGNAUX	27

C. 54. GAZONNEMENTS ET PLANTATIONS	28

C. 55. MOBILIER URBAIN	28

C. 56. MATERIAUX POUR PROTECTION DE BERGES ET DE TALUS	28

C. 57.1.   /   C. 57.2. DISTRIBUTION D’EAU : préliminaires, BRIDES, PLAQUES PLEINES ET ACCESSOIRES	28

C. 57.4. DISTRIBUTION D’EAU : BOULONS ET ELEMENTS D’ASSEMBLAGE	28

C. 58. TUYAUX POUR TRANSPORT D’EAU POTABLE	28

C. 59. Appareils et accessoires de distribution d'eau	29

C. 60. ASPHALTE COULE	29

C. 61. Dolomie	29

C. 62. Dispositifs de balisage des routes	29

C. 63. Dispositifs de balisage souple	30

C. 64. Rénovation de canalisations	30

E. 1.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES - RABATTEMENT DE LA NAPPE AQUIFERE	30

E. 1.2. TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENTS POUR LOCALISATION D’INSTALLATIONS EXISTANTES	30

E. 2.2. DEBLAIS GENERAUX   /   E. 3. REMBLAIS	31

e. 3.5. / E. 3.6. Remblais en blocs légers / Remblais en granulats d'argile expansée	31

E.4. / E.5. Terrassements particuliers / Terrassements pour canalisations, chambres de visite ou d'appareils	31

F. 2. TRAVAUX PREPARATOIRES   /   F. 3. SOUS-FONDATIONS   /   F. 4.1. - F. 4.9. FONDATIONS	32

F. 4.10. FONDATIONS EN GRAVE-BITUME	33

G. 1. REVETEMENTS EN BETON DE CIMENT	33

G. 2. REVETEMENTS HYDROCARBONES	34

G. 3. REVETEMENTS BITUMINEUX COULES A FROID (RBCF), ENDUITS SUPERFICIELS	36

G. 4.   /   G. 5. PAVAGE, DALLAGE	36

G. 7. Dispositifs de sécurité et de modération de la vitesse	37

H. ELEMENTS LINEAIRES	37

H. 1.2.   /   H. 1.3. Eléments linéaires en béton préfabriqués ou coulés en place	37

H. 1.4. Eléments linéaires en asphalte coulé	37

I. DRAINAGE ET EGOUTTAGE	38

J. 1.   /   J. 2. CHAMBRES DE VISITE (PREFABRIQUEES ET CONSTRUITES EN PLACE)	38

J. 3.   /   J. 4. PETITS OUVRAGES EN BETON, BETON ARME, ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME	38

J. 5. MACONNERIE EN BRIQUES DE TERRE CUITE ET EN MATERIAUX AGGLOMERES	38

J. 6. MACONNERIE ARMEE	39

J. 7. MACONNERIE EN PIERRE NATURELLE	39

J. 8. IMPERMEABILISATION DES MACONNERIES ET DU BETON	39

J. 9. COUVRE-MURS ET TABLETTE SOUS GARDE-CORPS	39

J. 10. PERRES ET GABIONS	39

J. 11. ECRANS ET BARDAGES ANTIBRUIT	39

K. OUVRAGES D’ART	39

K. 2. FONDATION PROFONDE	39

K. 3. OUVRAGES ENTERRES	39

K. 4. OUVRAGES EN BETON ET MACONNERIE	39

K. 5. ACIERS POUR BETON ARME	40

K. 6. ACIERS POUR OUVRAGES METALLIQUES	40

K. 7. ELEMENTS POUR OUVRAGES D'ART	40

K. 8. DISPOSITIFS D'APPUIS, JOINTS DE DILATATION ET D'ETANCHEITE	40

K. 9. PROTECTION DES OUVRAGES	40

K. 10. DISPOSITIFS DE SECURITE ET DISPOSITIFS DE RIVE	40

K. 11. ESSAIS ET EPREUVES DES OUVRAGES D'ART	40

L. 3. SIGNALISATION VERTICALE	41

L. 4. SIGNALISATION HORIZONTALE (MARQUAGES ROUTIERS)	41

M. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	41

N. ENTRETIEN ET REPARATION DES OUVRAGES D’ART	42

N. 1. REPARATION DU BETON	42

N. 2. REPARATION DE MACONNERIES	42

N. 3. ENTRETIEN ET REPARATION DES STRUCTURES EN ACIER	42

N. 4. REPARATION DE REVETEMENTS DE CHAUSSEE Y COMPRIS L'ETANCHEITE	42

N. 5. REPARATION D'APPUIS	42

N. 6. REMPLACEMENT DES TABLETTES SOUS GARDE-CORPS	42

N. 7. REMPLACEMENT D'ELEMENTS DE GARDE-CORPS ET DE BARRIERES DE SECURITE	42

N. 8. REPERES DE NIVELLEMENT	43

N. 9. ENTRETIEN, REPARATION ET REMPLACEMENT DES JOINTS DE DILATATION	43

N. 10. REPARATIONS D'OUVRAGES EN TERRE ARMEE	43

O. ENGAZONNEMENTS, PLANTATIONS ET MOBILIER URBAIN	43

P. DISTRIBUTION D’EAU	43

Les méthodes d’essais applicables dans le cadre du présent cahier des charges-type sont mentionnées sous la forme standard suivante :

N° du (des) § concernés(s)	:	Titre du (des) § concerné(s)

| Caractéristiques mesurées ou nom de l’essai | Référence du mode opératoire | Commentaires et ajouts |
| --- | --- | --- |

Les sigles utilisés pour préciser l’origine des modes opératoires sont les suivants :

| ASTM | : | American Society for Testing and Materials |
| --- | --- | --- |
| BS | : | British Standard Institution |
| CME | : | Catalogue des méthodes d'essais |
| CRR | : | Centre de Recherches routières |
| DIN | : | Deutsches Institut für Normung |
| EN | : | Norme européenne |
| ENV | : | Norme européenne intérimaire (prénorme) |
| FME | : | Fascicule “ Méthodes d’essais ” - Ministère des Travaux publics |
| ISO | : | Organisation internationale de Normalisation |
| MCI | : | Ministère des Communications et de l'Infrastructure |
| NBN | : | Institut belge de Normalisation |
| NF | : | Norme française |
| pr EN | : | Projet de norme européenne |
| StB | : | Standaardbestek (Communauté flamande) |
| UBAtc | : | Union belge pour l’Agrément technique dans la construction |

La numérotation CME reproduit la numérotation correspondante FME pour un même essai.

Dans la troisième colonne des tableaux figurent notamment :

- des précisions ou des modifications qui s’appliquent au mode opératoire indiqué dans la deuxième colonne;

- des modes opératoires officiellement reconnus et applicables par le laboratoire d’essai pour autant que la méthode soit validée par rapport au mode opératoire de la deuxième colonne; ils sont identifiés sous la dénomination “ Autres méthodes ”;

- des modes opératoires qui seront automatiquement remplacés par le mode opératoire de la deuxième colonne dès sa parution officielle.

Certains tableaux sont divisés en deux par une double ligne horizontale.  Sous celle-ci figurent des modes opératoires qui ne sont pas directement liés à une spécification du cahier des charges-type.  Il s’agit de modes opératoires officiellement reconnus et qui sont à utiliser dans le cadre d’études préalables ou complémentaires et d’expertises.

## C. 1. EAU DE GACHAGE

Les essais sont ceux prévus par la norme NBN EN 1008.

## C. 2.1. SOL : CLASSIFICATION

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Granularité | CME 01.01 | Autres méthodes (mode opératoire à fournir par le laboratoire) : sédigraphe RX, granulomètre laser, toute méthode basée sur la loi de Stockes. Remplacer tamis de 0,080 mm par 0,063 mm. |
| Limites d’Atterberg (wL, wP, Ip) | CME 01.03 |  |
| Teneur en eau w | NBN 589-203 | Autres méthodes : infrarouge, micro-ondes, méthode de chantier |
| Vitesse sismique dans les sols compacts |  | Méthode à convenir |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Teneur conventionnelle en matières organiques - essai global de propreté du matériau tel quel - matières organiques totales (y compris les matières incluses) | CME 01.10 CME 01.04 |  |

## C. 2.2. SOL POUR REMBLAI

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Délitement | CME 01.11 |  |
| Gonflement - scories LD - scories EAF (MgO tot. < 5 %) - scories EAF (MgO tot. > 5 %) - autres pierres artificielles | CME 01.12 |  |
| Granularité | CME 01.01 | Autres méthodes (mode opératoire à fournir par le laboratoire) : sédigraphe RX, granulomètre laser, toute méthode basée sur la loi de Stockes. . |

| Limites d’Atterberg (wL, wP, Ip) | CME 01.03 |  |
| --- | --- | --- |
| Teneur conventionnelle en matières organiques - essai global de propreté du matériau tel quel - matières organiques totales (y compris les matières incluses) | CME 01.10 CME 01.04 |  |
| Teneur en chaux libre (scories LD, scories EAF) - RX - chimique | CME 01.13 CME 01.14 |  |
| Teneur en eau w | NBN 589-203 | Autres méthodes : infrarouge, micro-ondes, méthode de chantier |
| Teneur en MgO (scories EAF) | NBN EN 196-2 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Masse volumique absolue | CME 01.08 |  |
| Teneur conventionnelle en carbonates attaquables - par perte au feu - par attaque à l’HCl | CME 01.15 NBN 589-209 |  |
| Valeur de bleu | NBN EN 933-9 |  |

## C. 2.3. TERREs pour gazonnements et plantations

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Granularité | CME 01.01 | Autres méthodes (mode opératoire à fournir par le laboratoire) : sédigraphe RX, granulomètre laser, toute méthode basée sur la loi de Stockes. Remplacer tamis de 0,080 mm par 0,063 mm. |
| PH | CME 01.07 |  |
| Teneur en azote total | CME 01.16 | Méthode Kjedahl |
| Teneur en carbone organique | CME 01.17 | Méthode Walckley-Black |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Masse volumique absolue | CME 01.08 |  |

## C. 3. SABLE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Coefficient d’activité (laitier granulé) | CME 04.04 |  |
| CPA de la roche mère | BS 812 : Part 114 |  |
| Equivalent de sable à 10 % de fines | NF P 18-597 |  |
| Gonflement (sable de débris) | CME 01.12 |  |
| Granularité | NBN B 11-013 |  |
| Indice de plasticité (sable de débris) | CME 01.03 |  |
| Masse volumique absolue | CME 01.08 |  |
| Masse volumique sèche (laitier granulé) | NBN B 11-251 |  |
| Passant à 0,063 mm | CME 02.01 |  |
| Passant à 0,080 mm | NBN B 11-209 | Utiliser un agent mouillant |
| Perméabilité | CME 02.07 |  |
| Proctor modifié | ASTM D1557-91 |  |
| Teneur conventionnelle en matières organiques - essai global de propreté du matériau tel quel - matières organiques totales (y compris les matières incluses) | CME 01.10 CME 01.04 |  |
| Teneur en fragments de coquillages | NBN B 11-208 |  |
| Teneur en ions chlore | NBN B 11-202 |  |
| Valeur de bleu | NBN EN 933-9 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Equivalent de sable | NBN 589-208 |  |
| Teneur conventionnelle en carbonate attaquable - perte au feu | CME 01.15 |  |
| Teneur en chaux libre (sable de débris, laitier granulé) - RX - chimique | CME 01.13 CME 01.14 | Rem : méthode de référence : éthylène-glycol |
| Teneur en glauconie | CME 02.08 |  |

## C. 4. PIERRES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d’eau - laitier concassé - granulats de débris - granulats d’argile expansée | CME 03.11 NBN B 11-255 NBN B 11-255 |  |
| Coefficient de polissage accéléré | BS 812 : Part 114 |  |
| Compression statique | NBN B 11-205 |  |
| Délitement (pierres artificielles) | CME 01.11 |  |
| Dureté Mohs (granulats pour ESHP) | NBN EN 101 |  |
| Equivalent de sable (schiste rouge) | NBN 589-208 |  |
| Fluorescence (laitier concassé) | CME 03.14 |  |
| Gonflement - scories LD - scories EAF (MgO tot. < 5 %) - scories EAF (MgO tot. > 5 %) - autres pierres artificielles | NBN EN 1744-1 CME 01.12 R1 CME 01.12 R1 CME 01.12 R1 |  |
| Granularité (sauf granulats d’argile expansée) | NBN B 11-001 |  |
| Granularité (granulats d’argile expansée) | NBN B 11-151 |  |
| Identification des granulats de débris - sur chantier - en laboratoire | PTV 406 PTV 406 |  |
| Indice de forme | NBN B 11-203 |  |
| Indice de pénétration (granulats de débris bitumineux) | NBN EN 12591 |  |
| Indice de plasticité (schiste rouge) | CME 01.03 |  |
| Los Angeles | NBN EN 1097-2 |  |
| Masse volumique sèche - laitier concassé, granulats d’argile expansée - granulats de débris | NBN B 11-251 NBN B 11-255 |  |
| Micro-Deval en présence d’eau | NBN EN 1097-1 |  |
| Passant à 0,063 mm | CME 02.01 |  |
| Passant à 0,080 mm | NBN B 11-209 | Utiliser un agent mouillant |
| Pénétrabilité liant (granulats de débris bitumineux) | NBN EN 1426 |  |
| Pierres rondes | NBN B 11-207 + A1 |  |
| Point de ramollissement (granulats de débris bitumineux) | NBN EN 1427 |  |
| Pourcentage de pierres plates | NBN B 11-203 | Définition pierre plate : rapport épaisseur / longueur < 0,25 |

| Rapport CaO / SiO2 (laitier concassé) | NBN EN 196-2 |  |
| --- | --- | --- |
| Récupération qualitative du liant (granulats de débris bitumineux) | CME 08.26 |  |
| Résistance à l’écrasement (granulats d’argile expansée) | NBN B 11-252 |  |
| Stabilité à l’eau (schiste rouge) | CME 04.01 |  |
| Substances lixiviables nocives (granulats de débris) - méthode de référence - méthode usuelle | NEN 7343 DIN 38414 - S4 |  |
| Teneur en chaux libre (scories LD, scories EAF) - RX - chimique | CME 01.13 CME 01.14 | Rem : méthode de référence : éthylène-glycol |
| Teneur en fragments de coquillage | NBN B 11-208 |  |
| Teneur en ions chlore | NBN B 11-202 |  |
| Teneur en liant (granulats de débris bitumineux) | CME 54.06 | . |
| Teneur conventionnelle en matières organiques | CME 01.10 |  |
| Teneur en MgO (scories EAF) | NBN EN 196-2 |  |
| Valeur de bleu (granulats de débris) | NBN EN 933-9 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Coefficient d’activité (laitier concassé) | CME 04.04 |  |
| Coefficient d’aplatissement | NBN EN 933-3 |  |
| Décomposition après immersion (laitier concassé) | CME 03.17 |  |
| Masse volumique | CME 01.08 |  |
| Perte au feu | CME 01.15 |  |
| Teneur en CO2,Ca++,Mg++ | CME 03.08 | Renvoie à FME 02.06 |
| Teneur en eau absorbée | CME 03.11 | Autres méthodes : à convenir |
| Teneur naturelle en eau | NBN B 11-201 |  |
| Valeur réflectométrique | CME 03.10 |  |
| Vérification de la non-gélivité suivant critères de la norme NF XP P18-540 - Coefficient d’absorption Ab - Sensibilité au gel G | NF P 18-554 NF P 18-593 |  |

## C. 5. GRAVES

Les essais sont ceux prévus par le document PTV 405 du CRIC.

## C. 6. MATERIAUX LEGERS POUR REMBLAIS

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Dimensions |  | Méthode à convenir |
| Masse volumique apparente |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la compression à 10 % d’écrasement et module de compression | CME 34.01 |  |

## C. 7. CENDRES VOLANTES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Constance de qualité (essai Opticompact) | CME 04.08 |  |
| Pourcentage d’imbrûlés | NBN EN 196-2 | Temps de combustion : 1h |
| Teneur conventionnelle en chaux libre | NBN EN 196-2 |  |
| Teneur en eau | NBN B 11-227 |  |
| Teneur en SO4- - (SO3) | NBN EN 196-2 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Composition chimique | NBN EN 196-2 |  |
| Finesse (tamisage humide) | NBN EN 451-2 |  |
| Indice d’activité | NBN EN 196-1 | Ciment de référence : CEM I 42.5 (suivant NBN EN 197-1) |
| Masse volumique absolue | NBN EN 196-6 |  |
| Stabilité Le Chatelier | NBN EN 196-3 | Echantillon : 50 % cendres volantes + 50 % ciment de référence |
| Teneur en alcalis | NBN EN 196-21 |  |
| Teneur en chlorure | NBN EN 196-21 |  |
| Teneur en oxyde libre | NBN EN 451-1 |  |

## C. 8. CIMENT

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Analyse chimique | NBN EN 196-2 |  |
| Chaleur d’hydratation (par conduction) | NBN B 12-213 |  |
| Clarté du ciment blanc | CME 05.01 |  |
| Détermination quantitative des constituants | NBN EN 196-4 |  |
| Dosage du manganèse - spectrophotométrie d’absorption atomique - calorimétrie | NBN B 12-211 NBN B 12-212 |  |
| Finesse | NBN EN 196-6 |  |
| Pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques | NBN EN 196-5 |  |
| Résistance mécanique | NBN EN 196-1 |  |
| Temps de prise et stabilité | NBN EN 196-3 |  |
| Teneur en chlorures, en CO2 et en alcalis | NBN EN 196-21 |  |
| Teneur en MgO (détermination rapide) | NBN B 12-205 |  |
| Teneur en oxydes de fer et d’aluminium (détermination complexométrique) | NBN B 12-209 |  |

## C. 9. CHAUX

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Analyse chimique | NBN EN 459-2 |  |
| Caractéristiques physiques et mécaniques | NBN EN 459-2 |  |
| Granularité | NBN B 11-221 | Tamisage par jet d’air |
| Taux d’émission de poussière |  | Méthode à convenir |
| Temps de prise | NBN EN 196-3 |  |
| Teneurs conventionnelles en CaO et Ca (OH)2 | NBN EN 459-2 | Autre méthode : ASTM C 25-94 |
| Vitesse d’hydratation | NBN EN 459-2 | Autres méthodes : ASTM C 110-87, NBN EN 459-1 |

## C. 10. CHLORURE DE CALCIUM EN SOLUTION

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Teneur en CaCl2 anhydre | CME 20.02 |  |
| Test à -20° C |  | Méthode à convenir |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Teneur en matière sèche de l’adjuvant | CME 20.03 |  |

## C. 11.1. FILLER pour enrobés hydrocarbonés

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Granularité - tamisage humide (méthode de référence) - tamisage à jet d’air | NBN B 11-221 NBN B 11-221 |  |
| Indice de bitume | NBN B 11-223 |  |
| Masse volumique relative | NBN B 11-224 |  |
| Perte au feu | CME 01.15 |  |
| Pourcentage de vides | NBN B 11-222 |  |
| Sensibilité à l’eau | NBN B 11-225 |  |
| Teneur en carbonate de calcium | NBN B 11-229 |  |
| Teneur en eau | NBN B 11-227 |  |
| Teneur en hydroxyde de calcium | NBN B 11-228 |  |
| Valeur de bleu | NBN EN 933-9 + PTV 820 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Gonflement | NBN B 11-226 |  |
| Pouvoir rigidifiant (Delta anneau et bille) | CME 07.08 | prEN 13179-1 |

## C. 11.3. Fumées de silice

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Granularité |  | Méthode à convenir |
| Indice d'activité | NS 3045 |  |
| Teneur en SiO2 | NBN EN 196-2 |  |

## C. 12. LIANTs POUR PRODUITS HYDROCARBONES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Distillation 225° C, 260° C, 315° C (bitume fluidifié) | CME 08.07 |  |
| Ductilité à 5° C | CME 08.36 R1 |  |
| Finesse de dispersion (émulsion) | CME 08.06 |  |
| Indice de pénétrabilité | NBN EN 12591 |  |
| Indice de rupture (émulsion) | NBN EN 13075-1 |  |

| Insolubilité dans n-heptane | CME 08.27 |  |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique relative (25° C/25° C) | NBN EN ISO 3838 |  |
| Passant à 4 mm et 2 mm (polyoléfines) | NBN B 11-001 |  |
| Pénétrabilité (25° C-100g-5s) | NBN EN 1426 | Température d’essai = 46° C pour Uintaite |
| pH (émulsion) | NBN EN 12850 |  |
| Point d’éclair | NBN EN ISO 2592 | Méthode Cleveland Open Cup (C.O.C.) |
| Point de ramollissement anneau et bille | NBN EN 1427 |  |
| Polarité (émulsion) | NBN EN 1430 |  |
| Récupération du liant résiduel (émulsion de bitume) | NBN EN 13074 |  |
| Récupération du liant élastomère (émulsion de bitume-polymère) | NBN EN 13074 |  |
| Résistance à la traction et allongement à la rupture (liant à base de résines) | CME 08.37 |  |
| Résistance au durcissement | CME 08.45 |  |
| Retour élastique (bitume-polymères) | CME 08.31 R1 | pr EN 13398 |
| Teneur en liant soluble (asphalte de Trinidad) | CME 54.06 | masse d’échantillon : 150g |
| Température de fragilité selon Fraass | NBN EN 12593 |  |
| Teneur en cendres (Uintaite) | ASTM D 31-80 |  |
| Teneur en eau (émulsion) | NBN EN 1428 |  |
| Teneur en eau (polyoléfines) | NBN B 11-201 |  |
| Teneur en liant résiduel (bitume fluidifié à base de liant modifié) | CME 08.35 |  |
| Teneur en liant résiduel à 360° C (bitume fluidifié) | CME 08.02 |  |
| Teneur en parties métalliques (polyoléfines) | CME 08.38 |  |
| Teneur en polyéthylène (polyoléfines) | CME 08.39 |  |
| Teneur en PVC (polyoléfines) | CME 08.40 |  |
| Viscosité cinématique à 20° C (émulsion) | CME 08.24 |  |
| Viscosité cinématique capillaire | NBN EN 12595 |  |
| Viscosité STV (bitume fluidifié) | CME 08.23 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Echantillonnage | NBN EN 58 |  |
| Préparation des échantillons | NBN EN 12594 |  |
| Valeur BBR | CME 08.46 |  |
| Valeur DSR | CME 08.47 |  |
| Viscosité cinématique à 135° C (bitumes polymères neufs) | NBN EN 12595 | Pour Hoppler, la mesure de temps de chute se fait avec une précision de +/- 2 % avec un minimum de +/- ½ seconde |
| Viscosité dynamique capillaire | NBN EN 12596 |  |

## C. 13. MORTIER

Les essais sont ceux prévus par les documents cités en C. 13.

## C. 14. BETON

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Masse volumique du béton frais | NBN EN 12350-6 |  |
| Teneur en eau du béton frais | CME 53.12 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Composition du béton frais | NBN B 15-210 |  |

## C. 15. FIBRES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Teneur en cellulose | CME 35.01 |  |
| PH | CME 35.02 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Longueur maximale des fibres |  | Méthodes : à convenir |

## C. 16. ACIER

Les essais sont ceux prévus par les normes et documents PTV cités au C. 16.

## C. 17. ADJUVANT POUR BETONS, MORTIER ET COULIS

Les essais sont ceux prévus par les normes NBN EN 334-2,3,4,6.

## C. 18. PRODUIT DE CURE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Efficacité contre l’évaporation | CME 12.01 |  |
| Extrait sec | NBN EN ISO 3251 | Autres méthodes : à convenir |
| Taux de cendres | CME 12.05 | Autres méthodes : à convenir |
| Viscosité | NBN EN ISO 3219 | Autres méthodes : à convenir |
| Masse volumique | NBN EN ISO 2811-1 ou NBN EN ISO 2811-2 | Autres méthodes : à convenir |

## C. 19. FOND DE JOINT

## C. 20. VERNIS D’ADHERENCE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Test de séchage | CME 17.01 |  |
| Fluidité |  | Méthode à convenir |

## C. 21.1.   /   C. 21.2. PRODUIT DE SCELLEMENT COULE (A CHAUD OU A FROID)

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Ecoulement vertical | CME 13.01 |  |
| Essai d’allongement à -15° C | CME 13.03 | remplacer 0° C (glace fondante) par -15° C (dans l’air) |
| Poinçonnement vertical | CME 13.02 |  |
| Sédimentation des charges | CME 13.05 |  |
| Teneur en cendres | CME 13.04 |  |

## C. 21.3.   /   C. 21.4. PRODUIT DE SCELLEMENT PREFORME (A METTRE EN OEUVRE A CHAUD OU A FROID)

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Allongement à la rupture |  | Méthode à convenir |
| Déformation rémanente après compression |  | Méthode à convenir |
| Dimensions (hauteur, épaisseur) |  | Méthode à convenir |
| Essai d’allongement à -15° C |  | Méthode à convenir |
| Essai de pliage à -5° C | DIN 4062 § 5.6.2 | Avec température de -5° C (au lieu de 0° C) |
| Point de ramollissement Anneau et Bille | DIN 1996-15 | Après maintien pendant 24 h à 100° C |
| Résistance à la chute de bille | DIN 1996-18 | Température : -20° C ; hauteur de chute : 5 m |
| Résistance à la déformation à 45° C | DIN 1996-17 |  |
| Résistance à la traction |  | Méthode à convenir |

## C. 21.5. PRODUIT DE SCELLEMENT A BASE DE RESINE EPOXYDE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Viscosité dynamique | NBN EN ISO 3219 | T° = 25° C ± 1° C; mesure effectuée 5 min après homogénéisation de la résine |

## C. 21.6. RESINE D’INJECTION

Les essais sont ceux prévus par le document de référence RW 99-C-1 "Réparation des ouvrages en béton nécessitant la mise en œuvre de liants résineux réactifs".

## C. 21.7. COLLE POUR ELEMENTS LINEAIRES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Résistance à l’arrachement par traction | NBN B 14-210 |  |
| Test d’insensibilité à l’eau, aux hydrocarbures et aux huiles |  | Méthode à convenir |
| Test d’insensibilité au gel |  | Méthode à convenir |
| Vérification du retrait ou de l’expansion lors du durcissement |  | Méthode à convenir |

## C. 22. FOURRURE DE JOINTS DE DILATATION

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Epaisseur |  | Méthode à convenir |

## C. 23. HYDROFUGE DE SURFACE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Résistance au gel-dégel | ISO/DIS 4846/2 |  |

## C. 24. MEMBRANE PLASTIQUE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Epaisseur | NBN B 46-201 |  |
| Masse surfacique | CME 10.01 |  |

## C. 25. GEOTEXTILE   /   C. 26.2.1. GEOCOMPOSITE DRAINANT : FILTRE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Epaisseur (2KPa) | NBN EN 964-1 |  |
| Masse surfacique | NBN EN 965 |  |
| Perméabilité à l’eau | NBN EN ISO 11058 |  |
| Résistance à la perforation | NBN EN 918 |  |
| Résistance à la traction et allongement | NBN EN ISO 10319 |  |
| Résistance aux agents chimiques Variation de résistance à la traction (après séjour corrosif) | NBN EN 13249 | En fonction du produit, voir les normes NBN EN 13249-x |
| Résistance des jonctions entre nappes | NBN EN ISO 10321 |  |
| Texture granulométrique conventionnelle | NBN EN ISO 12956 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Résistance au poinçonnement statique (essai CBR) | NBN EN ISO 12236 |  |

## C. 26.2.2.   /   C. 26.2.3.   /   C. 26.2.4. GEOCOMPOSITE DRAINANT : MEMBRANE IMPERMEABLE - NOYAU DRAINANT - GEOCOMPOSITE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Capacité d’écoulement (géocomposite) | NBN EN ISO 12958 |  |
| Caractéristiques géométriques (géocomposite) |  | Méthode à convenir |
| Epaisseur (membrane imperméable) | NBN B 46-201 |  |
| Masse surfacique (membrane imperméable) | CME 10.01 |  |
| Résistance à la compression à court terme et déformation relative sous la contrainte de service (noyau) | CME 11.06 | Short-term crushing streng of drainage cores (University of Strathclyde, Glasgow, UK) |

+ les essais du C. 25 pour les filtres géotextiles.

## C. 27.1. GEOGRILLE EN MATERIAUX SYNTHETIQUES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Résistance à la traction et déformation à la rupture - géogrilles à fibres artificielles avec jonctions fixes - géogrilles à fibres artificielles non fixes aux jonctions | CME 11.07 NBN EN ISO 10319 | NBN B 29-001 avec les compléments du StB250-III.13.3.B.5. |
| Stabilité chimique et biologique (insectes, micro-organismes, ...) |  | Méthode à convenir |
| Stabilité physique (température, rayonnement UV) |  | Méthode à convenir |
| Température Vicat de ramollissement | NBN EN ISO 306 |  |

## C. 27.2. GRILLAGES D’ARMATURES METALLIQUES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Charge de rupture | NBN EN 10002-1 |  |
| Diamètre du fil |  | Méthode à convenir |
| Galvanisation | NBN EN ISO 1460 NBN EN ISO 1461 NBN EN ISO 14713 |  |

## C. 28. PIERRE NATURELLE

| Caractéristique spécifiée |
| --- |
| Résistance à la compression | NBN EN 1926 |  |
| Caractéristique non spécifiée |
| Gélivité | NBN EN 12371 |  |

## C. 29.2.   /   C. 29.3.   /   C. 29.4. PAVES EN PIERRE NATURELLE (OBLONGS, MOSAIQUES, POUR ZONES PIETONNES)

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d'eau (porosité) | NBN EN 1936 |  |
| Caractéristiques géométriques | CME 21.01 |  |
| Coefficient de polissage accéléré (CPA) de la roche mère | BS 812 : Part 114 |  |
| Résistance à la compression | NBN EN 1926 | sur cubes sciés et rectifiés de 5 cm de côté |
| Caractéristique non spécifiée |
| Gélivité | NBN EN 12371 |  |

## C. 29.5. PAVES EN BETON

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d’eau | NBN B 21-311 + PTV 21-311 + NBN B 15-215 |  |
| Résistance à la compression par fendage | NBN B 21-311 + PTV 21-311 + NBN B 15-218 |  |
| Usure (méthode Capon modifiée à large roue) | PROBETON NTN 017 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | NTN PROBETON 018 |  |

## C. 29.6. PAVES CERAMIQUES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d’eau par immersion | NBN B 24-203 |  |
| Caractéristiques géométriques |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la flexion | NBN EN ISO 10545-4 |  |
| Résistance à l’abrasion profonde | NBN EN ISO 10545-6 |  |
| Résistance au gel | NBN B 27-009/A2 | Après saturation sous vide de 2,7 kPa |

## C. 30.1. CARREAUX EN BETON

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d’eau | NBN B 21-211 + PTV 21-211 + NBN B 15-215 |  |
| Résistance à la flexion | NBN B 21-211 + PTV 21-211 + NBN B 15-214 |  |
| Usure (méthode Capon modifiée à large roue) | PROBETON NTN 017 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | NTN PROBETON 018 |  |

## C. 30.2. DALLES EN PIERRE NATURELLE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Epaisseur |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la compression | NBN EN 1926 | sur cubes sciés et rectifiés de 5 cm de côté |

## C. 30.3. DALLES de BETON GAZON

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Résistance à la compression | NBN EN 12390-3 |  |
| Proportion des trous |  | Méthode à convenir |

## C. 31.1. BORDURE EN PIERRE NATURELLE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Caractéristiques géométriques |  | Méthode à convenir |

## C. 31.2.   /   C. 32.   /   C. 33.   /   C. 34. ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON : BORDURES, BANDES DE CONTREBUTAGE, FILETS D’EAU, BORDURES-FILETS D’EAU, BORDURES DE SECURITE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d’eau | NBN B 21-411 + PTV 21-411 + NBN B 15-215 |  |
| Résistance à la flexion | NBN B 21-411 + PTV 21-411 + NBN B 15-214 |  |
| Usure (méthode Capon modifiée à large roue) | PROBETON NTN 017 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | NTN PROBETON 018 |  |

## C. 35. CANIVEAUX PREFABRIQUES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d’eau |  | Méthode à convenir |
| Caractéristiques géométriques |  | Méthode à convenir |
| Essai de chargement (caniveaux avec grille) | NBN B 53-101/A1 | Charge d’épreuve : 10,20 ou 40 t |
| Résistance à la compression |  | Méthode à convenir |

## C. 36. BARRIERES DE SECURITE METALLIQUES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Caractéristiques géométriques |  | Méthode à convenir |
| Charge de rupture | CME 36.01 |  |
| Charge de rupture et taux de travail (lisse) | CME 36.02 |  |
| Essai de traction (sur assemblage) | CME 36.03 |  |
| Essai fonctionnel sur supports | CME 36.04 |  |
| Galvanisation | NBN EN ISO 1460 NBN EN ISO 1461 NBN EN ISO 14713 |  |

Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 36.

## C. 37. GLISSIERES DE SECURITE EN BOIS

Les essais sont ceux prévus par le guide d'agrément technique n° G0009.

## C. 38. TUYAUX ETANChES NON SOUMIS A PRESSION (BETON, GRES, MATERIAUX SYNTHETIQUES, FONTE DUCTILE)

Les essais sont ceux prévus par les normes et spécifications types citées au C. 38.

## C. 39. ANNEAUX, JOINTS ET BAGUES D’ETANCHEITE

Les essais sont ceux prévus par la norme NBN EN 681-1.

## C. 40.1. TUYAUX DRAINANTS

Les essais sont ceux prévus par les normes et spécifications types citées au C. 40.1.

## C. 40.2. MATERIAUX FILTRANTS

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Epaisseur |  | Méthode à convenir |
| Masse |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la traction |  | Méthode à convenir |

## C. 41. FONTE ET ACIER MOULE

Les essais sont ceux prévus par la norme NBN B 53-101.

## C. 41.1. AVALOIRS

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Essai de chargement de la grille | NBN B 53-101/A1 | charge d’épreuve 40 t |
| Etanchéité | CME 27.01 |  |

## C. 41.2. TRAPPILLONS

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Essai de chargement | NBN EN 124 | Charge d’épreuve 40 t |

Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 41.2.

## C. 42. CHAMBRES DE VISITE PREFABRIQUEES

Les essais sont ceux prévus par la spécification-type PTV 101 de PROBETON (doc. Vici/Q/06).

## C. 43. ECHELLES ET ECHELONS

Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 43.

## C. 44. ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME

Les essais sont ceux prévus par la norme NBN B 15-002, par les spécifications-types citées au C. 44 et par le document de référence RW 99-C-2 "Spécifications techniques et conditions d'acceptation des bétons".

## C. 45.2. BRIQUES EN TERRE CUITE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Masse volumique sèche apparente | NBN B 24-210 |  |
| Résistance à la compression | NBN B 24-201 |  |
| Résistance au gel | NBN B 27-009/A2 |  |

Les autres essais sont ceux prévus par les normes NBN B 23-002 et NBN B 23-003.

## C. 45.3. BLOCS EN BETON

Les essais sont ceux prévus par les normes NBN B 21-001 et NBN B 21-002.

## C. 45.4. BLOCS DE LAITIER BASIQUE DE HAUT-FOURNEAU

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Masse volumique sèche apparente | NBN B 24-210 |  |
| Rapport CaO / SiO2 | NBN EN 196-2 |  |

Les autres essais sont ceux prévus par la norme NBN B 21-003.

## C. 46. PRODUITS POUR CHAPE D’ETANCHEITE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Charge à la rupture (voile de verre) | NBN B 46-201 |  |
| Masse surfacique (voile de verre) | NBN B 46-201 |  |

Les essais relatifs aux feuilles d'étanchéité et aux résines d'étanchéité sont ceux prévus par les guides d'agrément technique n°s G0001 et G0003.

Vernis d'adhérence : voir C. 20.

Asphalte coulé : voir C. 60.

## C. 47. APPUIS D’OUVRAGE D’ART

## C. 48. JOINTS DE DILATATION POUR OUVRAGES D’ART

## C. 49. GARDE-CORPS métalliques

## C. 50. REPERES TOPOGRAPHIQUES

## C. 51. PEINTURES

Les essais sont ceux prévus par le fascicule X "Protection des matériaux ferreux contre la corrosion" et par le document de référence RW 99-J-2 "Marchés publics pour entreprises de travaux, fournitures et services - utilisation des peintures à performances pour constructions métalliques".

## C. 52.2.1. PRODUITS DE MARQUAGE

### C. 52.2.1.1. PEINTURES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Préparation des éprouvettes | UBAtc G0023 |  |
| Exigences des performances (essais préliminaires à la stabilité thermique) |  |  |
| Coordonnées trichromatiques x, y et facteur de luminance ( | UBAtc G0023 |  |
| Rugosité | UBAtc G0023 |  |
| Temps de séchage | UBAtc G0023 |  |
| Exigences de durabilité |  |  |
| Résistance au rayonnement ultraviolet | UBAtc G0023 |  |
| Résistance aux cycles gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage | UBAtc G0023 |  |
| Résistance aux alcalis | UBAtc G0023 |  |
| Exigences de composition | UBAtc G0023 |  |
| Teneur en matière sèche | UBAtc G0023 |  |
| Teneur en Ti02 (produits blancs) | UBAtc G0023 |  |
| Teneur en microbilles (peintures A1) | UBAtc G0023 |  |
| Teneur en solvant(s) aromatique(s) | UBAtc G0023 |  |
| Consistance | UBAtc G0023 |  |
| Teneur en liant | UBAtc G0023 |  |
| Masse volumique | UBAtc G0023 |  |
| Teneur en pigments et matières inorganiques (charges) | UBAtc G0023 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Mesure à l’adhérence de la peinture au support. | UBAtc G0023 |  |
| Résistance à l’abrasion | UBAtc G0023 |  |

### C. 52.2.1.2. ENDUITS A CHAUD

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Préparation des éprouvettes | UBAtc G0024 |  |
| Exigences de performances (essais préliminaires à la stabilité thermique) |  |  |
| Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance ( | UBAtc G0024 |  |
| Point de ramollissement | UBAtc G0024 |  |
| Résistance aux alcalis | UBAtc G0024 |  |
| Choc à froid | UBAtc G0024 |  |
| Rugosité | UBAtc G0024 |  |
| Exigences de performances après essais de stabilité thermique |  |  |
| Stabilité thermique | UBAtc G0024 |  |
| Pénétration | UBAtc G0024 |  |
| Vieillissement au rayonnement ultraviolet | UBAtc G0024 |  |
| Exigences de durabilité |  |  |
| Résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage | UBAtc G0024 |  |
| Exigences de composition |  |  |
| Teneur en dioxyde de titane | UBAtc G0024 |  |
| Teneur en microbilles | UBAtc G0024 |  |
| Teneur en liant | UBAtc G0024 |  |
| Masse volumique | UBAtc G0024 |  |
| Teneur en pigment et matières inorganiques | UBAtc G0024 |  |

### C. 52.2.1.3. ENDUITS A FROID

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Type F |  |  |
| Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance ( | NBN EN 1871 |  |
| Stabilité au stockage | NBN EN 1871 |  |
| Résistance aux UV | NBN EN ISO 4892-3 |  |
| Résistance aux alcalis | NBN EN 1871 |  |
| Type F1 |  |  |
| Essais de composition |  |  |
| Essais sur le composant « a » |  |  |
| Teneur en Ti02 | NBN EN 12802 |  |
| Masse volumique | NBN T22-110 |  |
| Consistance (K.U.) | ASTM D 562 | à 25°C |
| Essais sur le composant « b » si enrobe les microbilles |  |  |
| Granularité | ISO 2591-1 |  |
| Qualité | NBN EN 1423 |  |
| Indice de réfraction | NBN EN 1423 |  |
| Essais de comportement |  |  |
| Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance ( | NBN EN 1871 |  |
| Essais de réactivité | CME 29.30 |  |
| Essais de vieillissement accéléré | NBN EN ISO 4892-3 |  |
| Essais de rugosité (adhérence SRT) | NBN EN 1436 |  |

### C. 52.2.1.4. PRODUITS PREFORMES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Réflexion à la lumière du jour ou sous l’éclairage public | NBN EN 1790 |  |
| Réflexion sous l’éclairage des projecteurs de véhicules | NBN EN 1790 |  |
| Facteur de luminance et couleur | NBN EN 1790 |  |
| Adhérence | NBN EN 1790 |  |
| Résistance aux UV pour les marquages routiers préformés | NBN EN 1790 |  |

### C. 52.2.1.5. PRODUITS DE MARQUAGE A RELIEF – C. 52.2.1.6. PLOTS RETRO REFLECHISSANTS

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| A.- Type H |  |  |
| B.- Plots rétro réfléchissant |  |  |
| Coefficient d’intensité lumineuse | NBN EN 1463-1 |  |
| Coordonnées trichromatiques du rayonnement rétroréfléchi | NBN EN 1463-1 |  |
| Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance ( | NBN EN 1463-1 |  |

## C. 52.2.2. PRODUITS ADDITIFS

### C. 52.2.2.1. MICROBILLES DE VERRE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Exigences générales |  |  |
| Granularité | UBAtc G0020 |  |
| Qualité | UBAtc G0020 |  |
| Indice de réfraction | UBAtc G0020 |  |
| Résistance à l’eau, à l’acide chlorhydrique au chlorure de calcium et au sulfure de sodium | UBAtc G0020 |  |
| Exigences spécifiques |  |  |
| Hydrofugation | UBAtc G0020 |  |

### C. 52.2.2.2. PRODUITS ANTIDERAPANTS

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Exigences générales |  |  |
| Granularité | UBAtc G0020 |  |
| Caractéristiques chimiques | UBAtc G0020 |  |
| Coordonnées tri chromatiques et facteur de luminance ( | UBAtc G0020 |  |
| Exigences spécifiques |  |  |
| Dureté | UBAtc G0020 |  |
| Coefficient de friabilité | UBAtc G0020 |  |

### C. 52.2.2.3. MELANGES DE MICROBILLES ET DE PRODUITS ANTIDERAPANTS

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Exigences générales |  |  |
| Détermination de la teneur en granulats | UBAtc G0020 |  |

## C. 53.1.1. - C. 53.1.5. MATERIAUX POUR SIGNAUX ROUTIERS : ALUMINIUM, acier, éléments de boulonnerie, béton pour fondation, colles de fixation

Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 53.

## C. 53.3.1. Performance DES SIGNAUX ROUTIERS : RECOUVREMENT (FILMS) DES PANNEAUX

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Chromaticité | CME 33.03 |  |
| Facteur de luminance | CME 33.04 |  |
| Coefficient de rétroréflexion | CME 33.05 |  |
| Adhérence du film | CME 33.06 |  |
| Résistance aux chocs | CME 33.07 |  |
| Résistance à la corrosion | CME 33.08 |  |
| Résistance au vieillissement accéléré | CME 33.09 |  |

## C. 53.3.2. Performance DES SIGNAUX ROUTIERS : SIGNAUX

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Planéité du panneau |  | Méthode à convenir |
| Rectitude des fûts et traverses |  | Observation visuelle |
| Résistance aux impacts - test fonctionnel - coefficient de rétroréflexion |  | Observation visuelle |

## C. 54. GAZONNEMENTS ET PLANTATIONS

## C. 55. MOBILIER URBAIN

## C. 56. MATERIAUX POUR PROTECTION DE BERGES ET DE TALUS

## C. 57.1.   /   C. 57.2. DISTRIBUTION D’EAU : préliminaires, BRIDES, PLAQUES PLEINES ET ACCESSOIRES

Les essais sont ceux prévus par les normes citées aux C. 57.1 et C. 57.2.

C. 57.3. DISTRIBUTION D’EAU : JOINTS D’ETANCHEITE ET D’ISOLATION POUR BRIDES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Déformation rémanente (élastomère) | NBN ISO 815 | Compression 25 %; température 70° C ± 1° C; durée 22 - 24 heures |
| Dureté Shore A (élastomère) | NBN T 31-002 |  |
| Résistance et allongement à la rupture (élastomère) | NBN T 31-006 | Sur éprouvettes "haltères" (cfr. § 4.1.2 de la norme) |
| Vieillissement accéléré (élastomère) | NBN T 31-005 | Selon § 3 de la norme : 70 h dans l'air à 70° C ± 1° C |

Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 57.3.

## C. 57.4. DISTRIBUTION D’EAU : BOULONS ET ELEMENTS D’ASSEMBLAGE

Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 57.4.

## C. 58. TUYAUX POUR TRANSPORT D’EAU POTABLE

Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 58.

## C. 59. Appareils et accessoires de distribution d'eau

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Déformation rémanente (membrane d’étanchéité) | NBN ISO 815 | Compression 66 %; température 70° C ± 1° C; durée 22 - 24 heures |
| Dureté Shore A (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-002 |  |
| Résistance et allongement à la rupture (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-006 | Sur éprouvettes "haltères" (cfr. § 4.1.2 de la norme) |
| Vieillissement accéléré (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-005 | Selon § 3 de la norme : 70 h dans l'air à 70 ° C ± 1° C |

Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 59.

## C. 60. ASPHALTE COULE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Granularité | CME 54.07 |  |
| Indentation Wilson | CME 58.10 | Essai classique ou essai avec tige ø 30 et hémisphère de 15 mm de rayon |
| Teneur en liant : - méthode avec Soxhlet - méthode par centrifugation | CME 54.05 CME 54.06 |  |

## C. 61. Dolomie

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Compression statique | NBN B 11-205 |  |
| Granularité | NBN B 11-101 |  |
| Indice de forme | NBN B 11-203 |  |
| Caractéristique non spécifiée |
| Teneur en MgO | NBN EN 196-2 |  |

## C. 62. Dispositifs de balisage des routes

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Pouvoir réfléchissant (catadioptres, systèmes assimilés) | CME 33.01 |  |
| Test d'homologation des potelets | CME 33.02 |  |

## C. 63. Dispositifs de balisage souple

Les essais sont ceux décrits au C. 63.4.

## C. 64. Rénovation de canalisations

Les essais sont ceux prévus par les normes citées de C. 64.1 à C. 64.5.

## E. 1.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES - RABATTEMENT DE LA NAPPE AQUIFERE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Niveau de la nappe |  | Méthode à convenir : - piézomètre ouvert + fil électrique - piézomètre fermé + cellule piézométrique |

## E. 1.2. TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENTS POUR LOCALISATION D’INSTALLATIONS EXISTANTES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Repérage par voie électronique |  | Méthode à convenir |

## E. 2.2. DEBLAIS GENERAUX   /   E. 3. REMBLAIS

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Caractéristiques géométriques (profil en travers) |  | Levé topographique |
| Imperfections locales de planéité | CME 50.02 |  |
| Masse volumique in situ : - bouteille à sable - anneau volumétrique | CME 52.03 CME 50.06 | Autre méthode : gammadensimètre |
| Optimum Proctor normal | ASTM D 698 |  |
| Portance (coefficient de compressibilité) | CME 50.01 |  |
| Résistance à la pénétration : - pénétromètre dynamique type CRR - pénétromètre dynamique type Van Vuuren - pénétromètre à énergie variable | CME 50.03 CME 50.04 AFNOR XP P 94-105 |  |
| Taux de compactage | CME 50.07 |  |
| Teneur en eau | NBN 589-203 | Autres méthodes : infrarouge, micro-ondes, méthode de chantier, méthode nucléaire |
| Caractéristiques non spécifiées |
| CBR in situ | ASTM D4429-83 |  |

## e. 3.5. / E. 3.6. Remblais en blocs légers / Remblais en granulats d'argile expansée

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Caractéristiques géométriques |  | Levé topographique |
| Module de déformation | CME 50.08 |  |

## E.4. / E.5. Terrassements particuliers / Terrassements pour canalisations, chambres de visite ou d'appareils

Voir E. 2.2 / E. 3.

## F. 2. TRAVAUX PREPARATOIRES   /   F. 3. SOUS-FONDATIONS   /   F. 4.1. - F. 4.9. FONDATIONS

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Dosage liant (protection, fondation type III G) |  | Méthode à convenir : CME 55.03, CME 55.04 ou autre |
| Epaisseur de couche (matériau lié) | CME 52.04 |  |
| Epaisseur de couche (matériau non lié) | CME 51.02 |  |
| Essai Opticompact | CME 04.08 |  |
| Essai Proctor standard | ASTM D 698 |  |
| Essai Proctor modifié | ASTM D 1557 |  |
| Granularité | NBN B 11-001 |  |
| Indice C.B.R. (produits de scalpage) | NF P94-078 | Après immersion de 4 jours |
| Indice de forme | NBN B 11-203 |  |
| Indice portant immédiat (I.P.I.) (produits de scalpage) | NF P 94-078 |  |
| Limites d’Atterberg (wL, wP) | CME 01.03 |  |
| Niveau de surface |  | Levé topographique |
| Perméabilité (béton maigre poreux) | CME 52.21 |  |
| Portance (coefficient de compressibilité) | CME 50.01 |  |
| Porosité efficace (béton maigre poreux) | CME 52.20 |  |
| Régularité de surface | CME 50.02 |  |
| Résistance à la compression (sable-ciment type II / béton de fondation / retraitement en place avec ciment) | CME 52.05 | Carottes de 100 cm² pour béton de fondation et de 200 cm² dans le cas de retraitement au ciment |
| Résistance à la compression (sable-ciment type I/ sable-laitier) | CME 51.08 |  |
| Teneur en eau | NBN 589-203 | Autres méthodes : infrarouge, micro-ondes, méthode de chantier, méthode nucléaire |
| Teneur conventionnelle en matières organiques - essai global de propreté du matériau tel quel - matières organiques totales (y compris les matières incluses) | CME 01.10 CME 01.04 |  |
| Valeur de bleu | NBN EN 933-9 + PTV 820 |  |

| Caractéristiques non spécifiées |
| --- |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.11 |  |
| Masse volumique apparente - bouteille à sable - anneau volumétrique | CME 52.03 CME 50.06 | Autre méthode : gammadensimètre |
| Résistance à la pénétration - pénétromètre dynamique type CRR - pénétromètre dynamique type Van Vuuren | CME 50.03 CME 50.04 |  |
| CBR in situ | ASTM D4429-83 |  |
| Porosité - % de vide (béton maigre poreux) | CME 52.19 |  |

## F. 4.10. FONDATIONS EN GRAVE-BITUME

Voir G. 2 / REVETEMENTS HYDROCARBONES.

## G. 1. REVETEMENTS EN BETON DE CIMENT

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d’eau (tranche supérieure) | CME 53.13 |  |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.10 |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.11 |  |
| Consistance du béton frais : - essai d'affaissement - essai de compactabilité - essai d'étalement à la table à secousses - essai VéBé | NBN EN 12350-2 NBN EN 12350-4 NBN EN 12350-5 NBN EN 12350-3 |  |
| Couleur du béton | CME 54.29 |  |
| Epaisseur du revêtement et position des armatures | CME 53.01 | NBN EN 12390-3 (essai de compression) et NBN EN 12390-4 (caractéristiques des machines) |
| Régularité de surface (règle de 3m) | CME 50.02 |  |
| Résistance à la compression | CME 52.05 |  |
| Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage | ISO/DIS 4846/2 |  |
| Teneur en air occlus du béton durci | ASTM C457-90 | Procédure A |
| Teneur en air occlus du béton frais | NBN B 15-224 |  |

| Caractéristiques non spécifiées |
| --- |
| Battement des dalles au joint | CME 53.14 |  |
| Masse volumique du béton frais compacté | NBN EN 12350-6 |  |
| Masse volumique du béton durci | NBN EN 12390-7 |  |
| Régularité de surface transversale (gabarit sur machine de finition) | CME 53.06 |  |
| Résistance à la traction par fendage | NBN B 15-218 |  |
| Teneur en eau du béton frais | CME 53.12 |  |
| Texture superficielle (profondeur moyenne de macrotexture) | CME 53.03 | Autre méthode : profilomètre optique (statique, dynamique) |

## G. 2. REVETEMENTS HYDROCARBONES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.11 |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.10 |  |
| Compacité relative | CME 54.08 + R1 |  |
| Drainabilité (enrobés drainants) | CME 54.17 |  |
| Epaisseur totale du revêtement et épaisseur des couches constitutives | CME 54.01 |  |
| Essai au simulateur de trafic - sur carottes de 400 cm² - sur mélanges fabriqués en laboratoire | CME 54.13 CME 54.18 |  |
| Essai Cantabro | CME 54.19 + R1 |  |
| Etude Marshall | CME 54.16 |  |
| Granularité | CME 54.07 |  |
| Mesure de l’orniérage en continu | CME 54.25 | Rampe à ultrasons, orniéromètre |
| Pénétrabilité du liant récupéré (cas du recyclage) | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement anneau et bille du liant récupéré (cas du recyclage) | NBN EN 1427 |  |
| Pourcentage de vides (SMA) | CME 54.20 |  |
| Pourcentage de vides | CME 54.09 | MVA : uniquement pesée hydrostatique, sans enrobage, sur carotte de 100 cm², face supérieure non sciée Autre méthode : gammadensimètre |
| Profondeur d’ornière (sur tranche sciée) | CME 54.21 | Autre méthode : transversoprofilographe + carottage |

| Récupération qualitative du bitume dans les échantillons d’enrobés (cas du recyclage) | CME 54.22 |  |
| --- | --- | --- |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| Taux d’épandage des pierres du traitement de surface | CME 53.07 |  |
| Teneur en liant (enrobés) : - méthode avec Soxhlet - méthode par centrifugation | CME 54.05 CME 54.06 |  |
| Teneur en liant (granulats préenrobés) | CME 54.12 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Coefficient de perméabilité (éprouvette) | CME 54.10 |  |
| Drainabilité (enrobé drainant en service) | CME 54.23 |  |
| Ecoulement de Schellenberg | CME 54.24 |  |
| Portance (déflexion du revêtement au passage d’un essieu) | CME 54.26 | Déflectographe Lacroix , curviamètre |
| Pénétrabilité du liant récupéré | NBN EN 1426 |  |
| Point de ramollissement anneau et bille du liant récupéré | NBN EN 1427 |  |
| Prélèvements | CME 54.27 |  |
| Préparation | CME 54.28 |  |
| Presse à cisaillement giratoire (PCG) | CME 54.38 |  |
| Proportion de sable de concassage |  | Méthode à convenir : visuelle ou détermination sur base des granulométries des éléments constitutifs |
| Récupération qualitative du bitume dans les échantillons d’enrobés | CME 08.26 |  |
| Texture superficielle (profondeur moyenne de macrotexture) | CME 53.03 | Autre méthode : profilomètre optique (statique, dynamique) |

## G. 3. REVETEMENTS BITUMINEUX COULES A FROID (RBCF), ENDUITS SUPERFICIELS

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.11 |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.10 |  |
| Couleur du RBCF | CME 54.29 |  |
| Granularité (RBCF) | CME 54.07 |  |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| Taux d’épandage du liant (enduits superficiels) : - taux moyen par pesée des camions - mesure ponctuelle à la platine | CME 55.04 CME 55.03 |  |
| Taux d’épandage du RBCF | CME 54.30 |  |
| Taux d’épandage des granulats (enduits superficiels) : - taux moyen par pesée des camions - mesure ponctuelle à la platine | CME 55.04 CME 53.07 |  |
| Teneur en liant (RBCF) : - méthode avec Soxhlet - méthode par centrifugation | CME 54.05 CME 54.06 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Prélèvement (RBCF) | CME 54.31 |  |
| Texture superficielle (profondeur moyenne de macrotexture) | CME 53.03 | Autre méthode : profilomètre optique (statique, dynamique) |

## G. 4.   /   G. 5. PAVAGE, DALLAGE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Mesure de l'orniérage en continu | CME 54.25 | Rampe à ultrasons, orniéromètre |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Coefficient de frottement transversal | CME 53.11 |  |
| Coefficient de planéité (uni longitudinal) | CME 53.10 |  |
| Rugosité (adhérence SRT) | CME 56.01 |  |

## G. 7. Dispositifs de sécurité et de modération de la vitesse

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Résistance à la flexion (adhérence des pavés sertis) |  | Méthode à convenir |
| Résistance à l’effort rasant (adhérence des pavés sertis) |  | Méthode à convenir |

## H. ELEMENTS LINEAIRES

Selon la nature des matériaux utilisés, voir les méthodes d'essai appropriées mentionnées pour le chapitre C.

## H. 1.2.   /   H. 1.3. Eléments linéaires en béton préfabriqués ou coulés en place

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d'eau | CME 53.13 |  |
| Blancheur (béton blanc) | NBN EN 1436 |  |
| Brillance |  | Méthode à convenir |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |
| Résistance à la compression | CME 52.05 |  |
| Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage | ISO / DIS 4846/2 |  |

## H. 1.4. Eléments linéaires en asphalte coulé

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Pourcentage de vides | CME 54.09 |  |
| Régularité de surface (règle de 3 m) | CME 50.02 |  |

## I. DRAINAGE ET EGOUTTAGE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Contrôle visuel : - inspection des égouts visitables - par caméra (égouts non visitables) | NBN EN 13508-2 CME 57.05 + NBN EN 13508-2 | Méthode à convenir (pour la partie « exécution » de l’inspection) |
| Essai d'étanchéité des canalisations | CME 57.01 |  |
| Essai d'étanchéité des joints | CME 57.06 |  |
| Résistance à la pénétration : - pénétromètre dynamique type CRR - pénétromètre dynamique type Van Vuuren | CME 50.03 CME 50.04 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Inspection des chambres de visite | CME 57.08 |  |

Les autres essais sont ceux prévus par les documents cités en I.

## J. 1.   /   J. 2. CHAMBRES DE VISITE (PREFABRIQUEES ET CONSTRUITES EN PLACE)

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Essai d'étanchéité | CME 57.07 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Inspection des chambres de visite | CME 57.08 |  |

## J. 3.   /   J. 4. PETITS OUVRAGES EN BETON, BETON ARME, ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Aspect du béton : planéité et texture |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la compression (sur cube) | NBN EN 12390-1 /-2 /-3 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |
| Résistance à la compression (sur carottes) | CME 52.05 |  |

## J. 5. MACONNERIE EN BRIQUES DE TERRE CUITE ET EN MATERIAUX AGGLOMERES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d’eau (par capillarité) | NBN B 24-202 |  |

## J. 6. MACONNERIE ARMEE

## J. 7. MACONNERIE EN PIERRE NATURELLE

## J. 8. IMPERMEABILISATION DES MACONNERIES ET DU BETON

## J. 9. COUVRE-MURS ET TABLETTE SOUS GARDE-CORPS

## J. 10. PERRES ET GABIONS

## J. 11. ECRANS ET BARDAGES ANTIBRUIT

## K. OUVRAGES D’ART

## K. 2. FONDATION PROFONDE

| Caractéristique spécifiée |
| --- |
| Essai de pénétration statique |  | Méthode à convenir : MCI 514-A/50 ou MCI 514-A/51 |

## K. 3. OUVRAGES ENTERRES

Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 3.

## K. 4. OUVRAGES EN BETON ET MACONNERIE

Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 4.

## K. 5. ACIERS POUR BETON ARME

Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 5.

## K. 6. ACIERS POUR OUVRAGES METALLIQUES

Les essais sont ceux prévus par les normes et documents cités en K. 6.

## K. 7. ELEMENTS POUR OUVRAGES D'ART

## K. 8. DISPOSITIFS D'APPUIS, JOINTS DE DILATATION ET D'ETANCHEITE

## K. 9. PROTECTION DES OUVRAGES

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Adhérence de la chape au support : - feuille (essai sur site) - résine (essai en laboratoire) - résine (essai sur site) | CME 63.05 CME 63.06 CME 63.07 |  |
| Résistance superficielle du béton support (adhérence par arrachement) | NBN B 14-210 |  |

## K. 10. DISPOSITIFS DE SECURITE ET DISPOSITIFS DE RIVE

## K. 11. ESSAIS ET EPREUVES DES OUVRAGES D'ART

Les essais sont ceux prévus par les documents cités en K. 11.

## L. 3. SIGNALISATION VERTICALE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Adhérence du film rétroréfléchissant | CME 33.10 |  |
| Chromaticité et facteur de luminance - Visibilité diurne | CME 33.11 |  |
| Résistance à la corrosion (produit de recouvrement) | CME 33.12 |  |
| Résistance au choc du film rétroréfléchissant | CME 33.13 |  |
| Résistance au vieillissement accéléré (produit de recouvrement) | CME 33.14 |  |
| Résistance aux impacts des signaux | CME 33.15 |  |
| Rétroréflexion | CME 33.16 |  |

## L. 4. SIGNALISATION HORIZONTALE (MARQUAGES ROUTIERS)

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Déterminations météorologiques | NBN EN 1824 |  |
| Contrôle de la couleur | NBN EN 1436 |  |
| Coefficient de luminance en éclairage diffus (Qd)) | NBN EN 1436 |  |
| Coefficient de luminance rétroréfléchie (RL) | NBN EN 1436 |  |
| Rugosité | NBN EN 1436 |  |
| Dosage des matériaux de marquage. | NBN EN 1824 |  |
| Caractéristiques géométriques | CME 60.08 |  |
| Aptitude à l’enlèvement | NBN EN 1824 |  |

## M. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATIONS

Se reporter aux paragraphes relatifs aux techniques ou matériaux utilisés.

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Capacité de durcissement (enrobés stockables) | CME 54.32 |  |
| Sensibilité au gel (enrobés stockables) | CME 54.33 |  |
| Drainabilité (enrobé drainant décolmaté) | CME 54.34 |  |
| Résistance au désenrobage (enrobés stockables) | CME 54.35 |  |
| Stabilité (enrobés stockables) | CME 54.36 |  |

## N. ENTRETIEN ET REPARATION DES OUVRAGES D’ART

## N. 1. REPARATION DU BETON

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Absorption d'eau (béton ou mortier projeté) | NBN B 15-215 |  |
| Résistance à la compression (béton ou mortier projeté) | CME 52.05 |  |
| Résistance superficielle du béton (adhérence par arrachement) | NBN B 14-210 |  |

Les autres essais sont ceux prévus par les documents cités en N. 1 (N. 1.1 à N. 1.5).

## N. 2. REPARATION DE MACONNERIES

## N. 3. ENTRETIEN ET REPARATION DES STRUCTURES EN ACIER

Les essais sont ceux prévus par les documents cités en N. 3 (N. 3.1 à N. 3.5).

## N. 4. REPARATION DE REVETEMENTS DE CHAUSSEE Y COMPRIS L'ETANCHEITE

## N. 5. REPARATION D'APPUIS

## N. 6. REMPLACEMENT DES TABLETTES SOUS GARDE-CORPS

## N. 7. REMPLACEMENT D'ELEMENTS DE GARDE-CORPS ET DE BARRIERES DE SECURITE

| Caractéristiques spécifiées |
| --- |
| Viscosité dynamique | NBN EN ISO 3219 | T° = 25° C ± 1° C ; mesure effectuée 5 min après homogénéisation de la résine |

## N. 8. REPERES DE NIVELLEMENT

## N. 9. ENTRETIEN, REPARATION ET REMPLACEMENT DES JOINTS DE DILATATION

## N. 10. REPARATIONS D'OUVRAGES EN TERRE ARMEE

Les essais sont ceux prévus par les documents cités en N. 10 (N. 10.1 à N. 10.3).

## O. ENGAZONNEMENTS, PLANTATIONS ET MOBILIER URBAIN

## P. DISTRIBUTION D’EAU