//////

# 1. Chiffres 2017:

## 1.1. Relevés par le Service Public de Wallonie – SPW

Contrôles avec manquements constatés:

| Constats relevés sur 73 chantiers contrôlés de catégories 1 à 5 | Non conformités |
| --- | --- |

Travailleurs dans la zone tampon	 9  	= 12%

État de la signalisation	 19 	= 26%

Absence de feux	 21  	= 29%

Matériel non conforme	 39    	= 53%

Manque de « lisibilité » pour les usagers	 42            	= 58%

Non-respect des planches de signalisation du QR	 67                               	= 92%

| Constats relevés sur 31 chantiers contrôlés de catégories 6 | Non conformités |
| --- | --- |

Auraient dû faire l’objet d’une autre …	 9  	= 29%

Véhicule de chantier non conforme	 12 	= 39%

Zone tampon inexistante ou …	 19     	= 61%

Signalisation non conforme	 26        	= 84%

## 1.2. Autres chiffres relevés par le SPW

Chaque jour:

+ plus de 100 équipes travaillent sur le réseau régional
+ plus de 100 chantiers sont présents sur la voie publique

Chaque semaine sur les autoroutes belges:

- 2 absorbeurs de chocs sont endommagés.

- Environ 800 infractions sont enregistrées par les LIDARS à hauteur des chantiers.

Du coté des radars !

Nombre d’automobilistes flashés dans des zones de travaux:

En 2015	87.000 infractions

C’est 93 % en plus par rapport à 2013 
et 37 % en plus qu’en 2014

En 2016	81.655 infractions

Mais aussi: 219 accidents 
qui ont entrainé 9 décès et 323 blessés

En 2017	143.064 infractions

SOIT 75 % de plus qu’en 2016 !

# 2- La signalisation temporaire:

## 2.1. Eléments important de LA SECURITE:

La sécurité doit être le fil conducteur sur les chantiers car elle …

… Modifie une situation existante en utilisant …

… Des moyens de communication, mais aussi …

.. En utilisant un « langage tout public »

Informations	Compréhension

La signalisation doit être claire.

Polémique sur la E411 !

## 2.2. Objectif

La signalisation temporaire a pour principal objectif d’éviter les accidents ou les « presque-accidents ».

Fait relever dans la presse régionale du 12 août 2016:

« Deux accidents se sont produits sur la N675 entre Vielsalm et Saint-Vith durant la nuit de jeudi à vendredi, à cause d’un « petit plaisantin » à l’humour bien douteux.

Sur cette N 675, quelques travaux étant plus que nécessaires, une partie de la route a été enlevée, et une signalisation conforme installée.

Hélas, un « petit plaisantin » aurait retiré toute la signalisation qui avait été mise en place.

Ce geste irresponsable a eu à 2H30 et 4H30 pour conséquences que deux véhicules ont terminés leurs courses dans un terrassement de plus d’un mètre de profondeur !

La première voiture s’est directement retrouvée dans le trou alors que la seconde a effectué en plus un tonneau en y plongeant avec pour résultats, deux sinistres totaux.

Heureusement, seul des dégâts matériels ont été constatés car aucun blessé n’est à déplorer.

Le pire a été évité, mais voilà un vol dont les conséquences auraient pu être bien plus dramatique. »

En résumé elle doit:

- Avertir à temps pour protéger

    - le personnel

    - mais aussi tous les usagers.

- Amener une modification du comportement.

- Permettre l'écoulement aisé du trafic en toute sécurité pendant toute la durée des travaux.

## 2.3. Qui (fait quoi) ?

Donner l’autorisation ? 		Le gestionnaire de la voirie

Effectuer l’implantation ? 		L’entrepreneur qui exécute les travaux

Qui est le gestionnaire de la voirie ?

| Autoroutes |  | Ministre ou son délégué (Chef de district autoroutier) |
| --- | --- | --- |
| Routes: Régionales Provinciales (n'existe plus) Communales Ravels |  | Bourgmestre ou son délégué |

Et donc, l’entrepreneur doit:

A l’exception des chantiers routiers sur les autoroutes autorisées par le ministre compétent, lorsqu’il va réaliser des travaux sur la voie publique avec l’utilisation d’une signalisation contraignante, devra s’adresser au bourgmestre (ou son délégué) pour obtenir un VISA sur le plan de signalisation qu’il se propose de placer et qui une fois validé aboutira à un: « Arrêté de police »

Nb: Le VISA est une signature erronément appelée « ordonnance de police » pour travaux

## 2.4. Généralités:

L'autorisation doit se trouver sur le chantier et doit mentionner:

- La signalisation qui sera utilisée.

- Les déviations éventuelles.

- Les impositions particulières éventuelles.

Exemple:

Comme le fait de POUVOIR prévoir une modulation                                                                                                   de vitesse en fonction du moment, de la position et des périodes d’activité et de repos du chantier ainsi qu’une modulation de la signalisation en fonction de l’évolution programmée ou prévisible du chantier.

- Le dimensionnement

Les signaux de chantiers ont au minimum les mêmes dimensions que les signaux existants.

- La rétro-réflexion

Depuis 1er mars 2021, TOUS les signaux routiers seront revêtus de films rétroréfléchissants de type 3.
(Les films utilisés sur la signalisation seront conformes au tableau 2-3A).

- Le placement

Si la signalisation ordinaire est doublée, la signalisation de chantier le sera également.

priorité        danger        obligation        indication        interdiction        stationnement

Les panneaux plats sont tolérés seulement s’ils respectent les obligations de rétroréflexion. Leur rigidité est insuffisante face au vent et leurs bords saillants constituent un risque de blessure.

## 2.5. Les principaux signaux de chantier

Signal A31: Travaux	Signal F47: fin des travaux

Le signal de danger A31 est toujours placé à 150 mètres avant le chantier, dans les 2 directions.

Si le signal est placé à une distance inférieure ou supérieure à 150 m, un panneau additionnel sera nécessaire.

En amont d’un chantier, le premier signal visible pour les usagers (signal  A31) sera toujours surmonté d’une lampe. GM: ce n'est pas toujours le cas. Il est aussi monté sur un cadre (FLR ou presign)

Le signal A7

Il signale uniquement un rétrécissement de la bande de circulation d’au moins 1 mètre, et qui est dangereux pour le trafic.

Signal B19: Passage étroit. 
Obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.

Signal B21: Passage étroit.

Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.

Signal C3

Accès interdit dans les deux sens à tout conducteur

Le signal C3 doit rester vierge, il n'est pas un panneau de renseignements et encore moins un espace d’expression humoristique.

Signal C35

A partir du signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.

Signal C43

A partir du signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction de circuler à une vitesse supérieure à celle indiquée.

Signal C46

Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement.

|  | Signal D1 Obligation de suivre la direction imposée par la flèche. |  | Signal E3 Arrêt et stationnement interdits |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Signal F45c Voie sans issue |  | Signal C31a Interdiction de tourner à gauche |
|  | Signal C31b Interdiction de tourner à droite |  | Signal A15 Chaussée glissante |
|  | Signal F41 Signal de direction Itinéraire de déviation |  | Signal F81 Signal de préavis annonçant un évitement. |
|  | Signal F79 Signal de préavis annonçant un rétrécissement |  |  |

# 4- Les cônes

## 4.1. De guidage latéral

Règles générales:

En alignement droit: 		Un cône tous les 30 m maximum

En courbe: 		Un cône tous les 10 m maximum

Règle spécifique:

Pour des chantiers de 6ème catégorie (3H max) 
ET en agglomération, l’espacement entre les cônes sera de 5 m max.

Interdit pour les chantiers de 1er, 2ème et 3ème catégorie.->balises

Depuis 2020, les cônes de signalisation auront obligatoirement une hauteur de 75 cm minimum sauf exception (ex: marquage routier) GM: c'était déjà ainsi dans l'AM 1999

Les valeurs minimales de rétroréflexion des balises et des cônes sont conformes à la classe R2A

## 4.2. Balises De guidage directionnel

Balise de type Ia.2 ou Ib.2: Appelée délinéateur ou plus communément: balise à chevron

Utilisation:

- Rabattement

- Changement de bande de circulation

En attente de publication prochaine:

Les balises sont espacées de 5 m au maximum. Alternativement, une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8H et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent.

Ces feux clignotent en enfilade.

# 5. Les balises

## 5.1. De guidage latéral

Depuis le 1er mars 2021
Simplification des types de balises latérales avec la suppression des TYPES 2a et 2b 
qui sont remplacées par le TYPE 2c. GM: TB!

Type 2a   et    2b                          	 Type 2c

En alignement droit: une balise tous les 30 m maximum
En courbe: une balise tous les 10 m maximum

Montées sur protection

| Type 3A à droite du conducteur | Type 3B à gauche du conducteur |
| --- | --- |

# 6. Dispositifs particuliers:

## 6.1. Les feux de chantier

Depuis le 1er mars 2021,

Lorsque des feux de régulation du trafic sont placés sur la voirie pour mettre en place une circulation alternée, ces feux sont munis d'un dispositif permettant aux usagers de connaitre la durée restante de la phase en cours (durée de la phase "arrêt" et « facultativement » de la durée de la phase "circulation"). GM: TB!

6.2. Dispositifs « CADRE » F L R
(Déf: Flèche Lumineuse de Rabattement)

1° Pour chantiers de 6ème catégorie sur voiries dont la vitesse maximale est de 120 km/h GM: TB!

2° Pour les chantiers de catégorie 1, 2, 3 et 5 et pour les chantiers de 6ème catégorie dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 90 km/h GM: TB!

Modifications réglementaires récentes:

- Depuis 2020

Sur routes < 90 km/h, la FLR est soit tractée (comme auparavant), soit fixée sur le véhicule ayant une MMA de min 2t. L'écran peut être à LED. GM: TB!

Sur autoroutes, en 6° cat mobile, un absorbeur de choc mobile doit désormais équiper le véhicule de pré-signalisation (à 500 m). La hauteur de la FLR de ce véhicule est diminuée à 4 m (Hauteur maximale imposé par le Code de la Route puisqu'il roule). GM: TB!

Rien ne change pour les chantiers stationnaires: dispositif de min 4,3 m qui reste attaché au véhicule tractant (de min. 2 tonnes). GM: TB!

- Depuis le 1er mars 2021

Pour la 6ème catégorie, possibilité d'avoir une FLR sur camionnette (à feux ou LED). GM: TB!

En attente de publication:

Un dispositif FLR de type III visé à l'annexe 3 (point 2°) est placé sur chaque bande de circulation qui est fermée à la circulation (les bandes dévoyées ne sont pas concernées)

## 6.3. Absorbeurs de choc

### Mobile

### Fixe GM: Ce n'est pas de la sign. de chantiers

Peut aussi à signaler les obstacles peu visibles

src: Australian Construct Production

## 6.4. Les BARRIERES:

Si un signal est placé au-dessus de la barrière, son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Une lampe est placée au-dessus de ce signal.

Sur toute la largeur de la barrière, des lampes sont fixées à une distance maximale de 1 m l'une de l'autre. Le nombre de lampes ne peut pas être inférieur à trois.

Si pour une raison quelconque, la barrière n'empêche pas entièrement l’accès à la chaussée ou à la partie de la chaussée soustraite à la circulation, des cônes de trafic du type IId sont placés pendant le jour dans le prolongement de la barrière afin d'indiquer toute la partie de la voie publique rendue inaccessible aux usagers.

Utilisation spécifique:

## 6.5. Sécurité du personnel de chantier GM: TB!

### 4 points "guide"

| Zone de sécurité: | Au moins 50 cm le long du balisage latéral |
| --- | --- |
| Zone tampon chantiers stationnaires et mobiles: | Longueur suivant la catégorie du chantier depuis 2020: 3 m minimum inf ou = 50 km 10 m minimum si sup à 50 km |
| Délimitation du chantier: | Claire pour le personnel Claire pour les usagers de la route |
| Signalisation des personnes: | Vêtements de protection à haute visibilité |

### Lors d’un freinage:

A une vitesse donnée, la distance totale parcourue sera en fonction:

        - du temps de réaction (orange) (+ ou – 1,08 sec)

        - d’un sol sec (vert)

        - d’un sol couvert de neige ou de verglas (Bleu)

NB: Les distances en m sont arrondies au nombre entier supérieur.

Ne jamais oublier:

- Le ressenti des usagers.

- La compréhension et la logique amène au respect de la signalisation.

- Les risques pour les travailleurs.

- La visibilité des signaux.

- La cohérence de la signalisation. (Balises)

- La lisibilité des cheminements.

- Etc…

## 6.6. La signalisation pour les piétons:

### Passage pour piétons

NB: Un signal D1 dont la flèche est inclinée à 45° vers le sol est placé au-dessus de la barrière. 
Son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol.

Une lampe est placée au-dessus de ce signal.

### Sécurité sur chantier

# 7. La législation

## 7.1. Le chapitre L du QUALIROUTES

Après publication du gouvernement Wallon, nous la retrouverons au chapitre L du Qualiroute.

« SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Arrêté du Gouvernement wallon du16/12/2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, l’article 10, § 4, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018 ;

Vu l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique ; Vu le rapport du 25 mars 2019 établi conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales ; Vu l’avis n° 66.012/4 du Conseil d’Etat, donné le 20 mai 2019, en application de l’article 84, § 1 er , alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition de la Ministre en charge de la Sécurité routière,

Après délibération, Arrête. »

NB: La législation définit toujours un minimum !

## 7.2. Deux types de signalisation

Permanente                                                                         De chantier

### Prescriptions légales en Wallonie

Police de la circulation routière	
(	A.R. du 16 mars 1968

Règlement Général sur la police de la circulation routière	
(	A.R. du 1er décembre 1975

Signalisation routière (dimensions et conditions particulières)
(	A.M. du 11 octobre 1976

Signalisation des chantiers et obstacles sur la voie publique	
(	A.M. du 7 mai 1999 abrogé ET remplacé par le nouvel A.M. du 16 décembre 2020

Arrêté ministériel relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique du 16 décembre 2020 entré en vigueur le 1er mars 2021

### Article 1er. Dispositions générales

  - La signalisation des chantiers doit être assurée avec le plus grand soin et maintenue, pendant toute la durée des travaux dans un état de propreté tel qu'elle reste identifiable par les usagers.

1.2.1.	En vue de garantir la sécurité de la circulation, l'autorisation prévue à l'article 78.1.1. du règlement général sur la police de la circulation routière peut, outre les mesures imposées par le présent arrêté, prévoir une signalisation complémentaire. (A.M. du 16/12/2020)

En résumé: 
Une signalisation complémentaire peut s'avérer nécessaire, voire indispensable.

L'autorisation prévue à l'article 78.1.1. doit se trouver sur le chantier et doit être présentée à toute réquisition de l'autorité compétente.

1.2.2. Les travaux ne peuvent commencer que si toute la signalisation est en place.

1.3.1. Tous les signaux routiers doivent être soit du type rétro-réfléchissant, soit du type à éclairage propre(ex:feux-de-signalisation). GM: supprimé dans l'AGW2020

Les bandes alternées de couleur rouge et blanche, prévues aux articles 7.1.1° et 8.1. et aux annexes du présent arrêté, sont munies de produits rétro-réfléchissants.

Matériau fluorescent rétro-réfléchissant

type 1		(	rétro-réflexion limitée

type 2		(	rétro-réflexion élevée

type 3		(	rétro-réflexion supérieure version fluo

GM: les films sur panneaux de chantier doivent être de type 3 même s'ils ne sont pas fluos.

1.3.2. Les dispositions relatives aux dimensions et au placement des signaux routiers et des panneaux additionnels, prévues par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, sont applicables.

1.4. Lorsqu'un dispositif d'éclairage est prévu, il fonctionne entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200m. Par atmosphère limpide, l'éclairage doit rendre la signalisation visible à 150m au moins.

Lorsqu’un éclairage public est présent dans la zone de chantier, celui-ci devra rester en fonction toute la durée de la nuit.

Article ayant été modifié depuis le 16/12/2020

Lorsqu'un éclairage est prévu pour signaler le chantier ou délimiter un obstacle, les lampes de couleur blanche ou jaunâtre peuvent être remplacées par des feux jaune-orange clignotants. Les feux doivent clignoter en cadence.GM: enfilade

Depuis le 1er mars 2021, les balises B2a et B2b ne sont plus autorisées et doivent être uniquement remplacée par des B2c !

1.5.1. La signalisation routière est, conformément aux dispositions de l'article 78.1.2. du règlement général sur la police de la circulation routière, enlevée dès que les travaux sont terminés. Il en est de même du matériel de signalisation et des panneaux indiquant en jaune sur fond noir, le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

1.5.2. En dehors des heures de travail, notamment le soir ainsi que pendant les week-ends et chaque fois que les travaux sont interrompus pour une période déterminée, les signaux qui ne sont plus nécessaires sont masqués efficacement ou enlevés.

1.6. Si une barrière est placée au début du chantier, elle occupe une largeur au moins égale à celle qui est nécessaire pour exécuter les travaux en toute sécurité.

1.7. Si l'emplacement du chantier entraîne une déviation de la circulation, un itinéraire complet de cette déviation est signalé.

Si le début de la déviation ne coïncide pas avec celui du chantier, la signalisation doit être placée à l'endroit où cette déviation débute.

Si le mention "déviation" sur le panneau est utilisée, cela concerne tous les types d’usagers. Dans le cas où le nom d'un endroit ou d'une localité précise est affiché sur le panneau, celui-ci ne s'adresse alors qu'aux personnes directement concernées.

1.8. Sauf dans des cas exceptionnels, les signaux C43 ne peuvent indiquer des limitations de vitesse autres que celles prévues par le présent arrêté.

1.9. En principe, la signalisation à distance n'est placée que sur la voie publique où les travaux sont effectués.

Elle peut également être placée sur d'autres voies publiques quand la disposition des lieux le justifie.

1.10. Il peut être fait usage de dispositifs montés ou non sur véhicules et destinés à absorber les chocs.

1.11. Lorsque, sur une voie publique, différentes limitations de vitesse sont instaurées, la vitesse maximale autorisée est prise en compte pour fixer la catégorie du chantier.

Depuis le 1er mars 2021:

- Utilisation des panneaux "sourire" pour les chantiers de 1° cat de grande longueur (min. 2 km)

- Prise en compte systématique des modes doux

## 7.3. Catégorie de voirie

### Classification des routes

Réseau 1	R.G.G.	Réseau à Grand Gabarit

RESI	Réseau Interurbain

1a - Routes à trafic lourd >6000 poids lourds

1b - Routes à trafic lourd <6000 poids lourds

Réseau 2	a – RESI	trafic lourd > 1000

b – RESI	1000 > trafic lourd > 250

Réseau 3	a - pas repris comme réseau I ou II avec un trafic lourd < 250

b - trottoirs, pistes cyclables, parkings

### 1ère catégorie

Les chantiers établis sur autoroutes et sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h.

### 2ème catégorie

Les chantiers établis sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, et inférieure ou égale à 90 km/h.

Exemple de relevé de la signalisation nécessaire pour un chantier gênant fortement la circulation

### 3ème catégorie

Les chantiers établis sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.

Subdivision supplémentaire uniquement pour les catégories 1 à 3

1) Travaux gênant fortement la circulation

2) Travaux gênant peu la circulation

### 4ème catégorie

Les chantiers établis en dehors de la chaussée, mais qui représentent un danger pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

Exemple d’une 4ème catégorie: 
Avec relevé de la signalisation nécessaire

### 5ème catégorie

Les chantiers exécutés entre le lever et la tombée du jour et lorsqu'il est possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 m

- Pas d'éclairage

- Attention au risque de brouillard

- Utilisation de flashs éventuellement

Depuis le 1 mars 2021: Création d’une 5ème catégorie de nuit (5B)

La signalisation prévue aux chapitres 13 à 16 de l’ART 63 dans le QR est d'application pour un chantier de 5e catégorie de nuit.

De plus, la signalisation établie en amont et au début du chantier est munie de lampes.

Dans la zone d'approche du chantier, les balises de guidage sont pourvues, une balise sur trois, de feux clignotant en enfilade de couleur jaune C1 et de type L8L ou L8H selon la NBN EN 12352 ou équivalent.

### 6ème catégorie

Les chantiers mobiles qui gênent momentanément la circulation à cause de leur vitesse de déplacement faible ou d'arrêts fréquents, dus à l'exécution de travaux.

Depuis 2020, la durée a été portée à trois heures maximum Sauf dérogation spécifique

Depuis mars 2021: 
Introduction d’une limitation de vitesse à 90 km maximum pour les chantiers de 6ème cat sur autoroute

Planche 26	Intervention mobile
V.01/10/2013	Sur routes à 2 voies
(avec ou sans marquage axial discontinu HORS agglomération)

Champs d’application:

- Essais routiers

- Balayage

- Fauchage d’accotement

- Pose et dépose d’une signalisation de chantier

- Ramassage de déchets sur chaussée

N.B. Cette planche ne s'applique pas à des cas particuliers (échangeurs, carrefour, …) 
Pour ces cas, il y a lieu d'étudier la solution la plus adaptée et répondant aux prescriptions de Qualiroutes.

Planche 24	Intervention mobile
V.01/10/2013	Sur routes à 2 voies 
(avec ou sans marquage axial discontinu EN agglomération)

Champs d’application:

- Essais routiers

- Balayage

- Fauchage d’accotement

- Pose et dépose d’une signalisation de chantier

N.B. Cette planche ne s'applique pas à des cas particuliers (échangeurs, carrefour, …)

Pour ces cas, il y a lieu d'étudier la solution la plus adaptée et répondant aux prescriptions de Qualiroutes.

### Les véhicules affectés à la sixième catégorie

GM: Ces véhicules ne peuvent être utilisé que comme véhicules d'intervention (pas de signalisation du chantier)

Marquages rétro-réfléchissants rouge/blanc alternés à l’avant et à l’arrière des véhicules.

- Elément intégral du chantier

- Mise en place de lumières clignotantes oranges (minimum 2)

- Portes arrière maintenues fermées

- Position du véhicule: parallèle à l’axe de la chaussée

- Possibilité d’une FLR sur le véhicule

Signalisation en fonction de la vitesse maximale autorisée lors d’un chantier mobile

Vitesse ( 50km/h: 
équipement de base (min. 2 lumières clignotantes orange-jaune + panneau A31)

50km/h ( Vitesse ( 90km/h:
équipement de base + panneau D1 (min 70cm) ou F21 (60x40cm)

GM: Non le D1 n'est plus prévu par l'AGW (le F21 n'a jamais été prévu)

Vitesse ( 90km/h:
équipement FLR avec aménagement de type III de l’annexe 3 + véhicule de préavis présignalisation avec aménagement de type II de l’annexe 3 avec panneau A31 et éventuellement F79

Pour des travaux exécutés hors chaussée et/ou sur piste cyclable à au moins 50cm du bord, l’aménagement de base est suffisant. (Point 1 ci-dessus)

## 7.4. Les vêtements de signalisation

### La protection des OUVRIERS:

- C’est garantir la visibilité également hors de la zone de chantier balisée.

- C’est être visible en toutes circonstances et tout au long de la journée.

- Avec des vêtements de signalisation conforme à la directive EN471 (Loi sur le bien-être, A.R.)

Norme EN471: 
Vêtements fluorescents avec marquages rétro réfléchissants).

Norme européenne pour vêtements CE bien visibles

Détermination de:

- la couleur

- la rétro réflexion

- la répartition des classes (matériel fluo et rétro réfléchissant)

- l’emplacement des bandes

- les propriétés du matériel

Les obligations de votre employeur

- Analyse du risque

- Elimination du risque

- Mesures limitant le risque

- Protection collective

- Equipements de protection personnelle

- Formation et information des ouvriers

- Entretien des EPI

### Norme européenne pour vêtements EN 471 Classe 1

Pantalons, baudriers, ceintures à bretelles

### Norme européenne pour vêtements EN 471 Classe 2

| Vestes de sécurité | Parkas bicolores: classe 2 |  | Pantalons à bretelles |
| --- | --- | --- | --- |

### Norme européenne pour vêtements EN 471 Classe 3

| Veste à manches | Veste (+ pantalon) | Parkas bicolores: classe 3 |
| --- | --- | --- |

### EN471: Les domaines d’application

- Les services de collecte d’immondices

- Les services d’aide et d’intervention

- Les entreprises publiques (eau, gaz, électricité, téléphone, ...)

- Les services communaux (entretien, jardinage, ...)

- Les travailleurs portuaires, aéroportuaires, ferroviaires

- Les entrepreneurs de travaux

### Les bases légales

- Loi du 04/08/96 
concernant le bien-être des ouvriers dans le cadre de l’exécution de leur travail.

- A.R. du 07/08/95, modifié par A.R. du 11/01/99 Annexe II point 16: 
Vêtements avec fonction de signalisation.

- Tableau de signalisation pour le choix de la classe des vêtements de signalisation

- Directive concernant les prescriptions minimales de sécurité
89/656/EEG du Conseil de la CE du 30/11/89.

- La norme européenne harmonisée EN471

# 8. Points "guide" d'une signalisation

### La pré-signalisation

### Le guidage directionnel

### Le guidage latéral

Depuis le 1er mars 2021:   
Suppression des lampes en balisage longitudinal GM: en chantier de 1° cat

- La fin de chantier

# 9. Intervention spécifique.

## 9.1. Chantier de 6ème catégorie

### Conseils à appliquer lors d’une intervention de très courte durée.

Sens de déplacement GM: zone tampon trop courte

Accès à la porte latérale

GM: Le B19 n'est pas prévu en 6° cat ni les C43 de limitation

Attention rappel: nouvelle règle applicable en agglomération à partir du 1 janvier2020 ! 
Pour les chantiers de sixième catégorie (stationnaires et mobiles), la distance entre les cônes sera 
de 5 m maximum. GM: pas de cônes en 6° mobile…

Intervention

Fin d’intervention

## 9.3. 	Placement de la signalisation

### Les règles de base

- Exposition des travailleurs réduite au minimum.

- Equipe de 2 personnes minimum.

- Toujours équipées de vêtements à haute visibilité (classe 3).

- Traversées continuelles strictement interdites.

- Si possible, lors de la pose-dépose, utilisation temporaire d’une signalisation temporaire de 6° catégorie. GM: pour les autres cat

- Ne pas oublier de placer de part et d’autre à la fin des travaux les panneaux indiquant au minimum le numéro de téléphone et le nom de la personne (ou de la société) responsable de la signalisation du chantier. GM: pas en 6° cat

- Si l'emplacement du chantier oblige les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la chaussée, un couloir est aménagé le long du chantier d’au moins:

1° 1,50 m lorsqu'une seule de ces catégories d'usagers l’emprunte ;

2° 2 m lorsque tant les piétons que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues l’empruntent.

Lorsqu’en raison de la configuration des lieux, cela n'est pas possible, la largeur du couloir peut être réduite à 1 m.

### La dernière intervention:

Enlèvement de TOUTE la signalisation !

### Derniers rappels:

Une bonne signalisation nécessitera:

- Une étude préalable détaillée

- Des accords avec les pouvoirs locaux (commune)

- Des contacts avec:

  - La police

  - Les sociétés de transports

  - Les associations de riverains

- Du personnel compétent

- Une mise en place correcte

- Du matériel en ordre

- Des mesures éventuelles d’encadrement

### Chronologie à respecter:

- Étude de la signalisation

- Plan de signalisation

- Planches types de la signalisation

- (Voire les) 6 catégories

### Contenu du plan de signalisation:

Situation existante:

- Voies de circulation

- Distances

- Carrefours

- Signalisation existante

Situation durant les travaux:

- Phasage du chantier

- Circulation proposée

- Itinéraires de déviation

- Signalisation proposée

# 10. La signalisation du côté de l’adjudication

## 10.1. Bref aperçu:

L'entrepreneur prend, sous sa responsabilité ;

Toutes les mesures appropriées pour assurer, en toute circonstance, l'écoulement tant des eaux pluviales ou d'épuisement que des eaux provenant notamment des fossés, égouts, conduites, rigoles, mers, lacs, étangs, canaux, rivières, ruisseaux, et pour prévenir, en général, tout danger de préjudice ou d'accidents pouvant résulter de l'exécution des travaux de son entreprise.

Il place entre autres et maintient, pendant toute la durée des travaux, des garde-corps solides au bord des fouilles et dans les endroits où le passage est dangereux.

Il est tenu d'éclairer et de signaler ces endroits de façon suffisante et conformément aux règlements en vigueur.

Le maintien en bon état des voiries pendant toute la durée de la déviation ainsi que la remise en bon état initial de l'itinéraire de déviation ne constituent pas une charge de l'entrepreneur.

Cependant, le balisage de l'itinéraire de déviation est une charge d'entreprise pour autant que les documents d'adjudication définissent de manière détaillée les itinéraires de déviation avec indication précise de la signalisation routière à mettre en place, à modifier ou à occulter.

A défaut, le balisage des itinéraires de déviation est à charge du pouvoir adjudicateur.

## 10.2. Le cahier général des charges de l'Etat GM: n'existe plus

### Article 25 §2

Seules les autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché doivent être procurées par le pouvoir adjudicateur.

Les diligences en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux, et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur.

### L'article 25, § 2 est complété comme suit:

- La signalisation réglementaire est définie dans le document de référence Qualiroutes               « Chapitre L: signalisation de chantier ».GM: dans l'AGW du 16/12/2020

- La signalisation réglementaire des chantiers de 1e, 5eet 6ecat. situées sur le RGG fait l'objet de postes au métré.

- La signalisation des autres chantiers est à charge de l'entreprise.

- Dans tous les cas, tout élément supplémentaire à la signalisation réglementaire fait l’objet d’un poste au métré.

Le balisage de l'itinéraire de déviation peut constituer une charge de l'entrepreneur conformément aux dispositions de l’Article 30 §1, alinéa 5 du présent chapitre et est complété comme suit à propos des déviations: Le cahier spécial des charges impose ou interdit la déviation de la circulation.

Dans les deux cas:

1. L'entrepreneur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'accès aux propriétés riveraines et la circulation des piétons.

2. L'entrepreneur ne peut débuter les travaux qu'après approbation par les autorités compétentes des mesures relatives à la circulation et à la signalisation.

Dans le cas où la déviation est imposée, l'itinéraire de déviation est indiqué dans le cahier spécial des charges.

## 10.3. Recherche sur internet:

Pour prendre connaissance de la totalité de la législation, référez-vous au chapitre L du Qualiroutes.

Planches de signalisation:

http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/fiches  
( routes.wallonie.be ( Infrastructure et mobilité ( La signalisation de chantier 
( Les planches de signalisation de chantier

GM: Note: planches pas encore actualisés selon l'AGW:

### Nouvelles règles applicables à partir du 1er mars 2021

https://infrastructures.wallonie.be/news/de-nouvelles-regles-de-signalisation-sur-chantiers-routiers-pour-plus

# 11. Rappel

Une bonne signalisation représente un coût non négligeable

- En heures de travail

- ET en matériel

MAIS

qu’elle est surtout là pour éviter l’accident !

« Chaque jour, trois personnes sont tuées ou blessées dans un accident sur un chantier routier en Belgique. »

Belga:  Publié le vendredi 16 août 2019

# Text boxes

GM: Cette pyramide n'est généralement pas utilisée en Belgique

Formateur:
François CREPPE

Edition: avr. 2021

Toute reproduction, même partielle sans l’autorisation 
du Forem est formellement interdite

FORMATION DEMANDEURS D’EMPLOIS ET TRAVAILLEURS

LA SIGNALISATION DE CHANTIERS

3000 Km/s
max

Commerces 
accessibles

33

35

36

37

38

Trappillon où l’intervention doit être effectuée

Mise en fonction de la FLR (si présente) GM: DOIT tjs être présente!

Rappel 
depuis le 1er mars 2021 pour la 6ème catégorie, possibilité d'avoir une FLR sur camionnette 
(à feux ou LED)

Zone tampon à respecter suivant la catégorie de voirie

Rappel

- 3 m minimum inf ou = 50 km

- 10 m minimum si sup à 50 km

Ne jamais oublier:
La pose dans le sens de circulation

Accès aux matériels par les portes arrières.

Déplacement vers la zone d’intervention

Rangement du matériel
par la porte arrière

Rangement de la signalisation par la porte latérale

Ne jamais oublier:
La dépose se fera toujours dans le sens inverse à la circulation

Toujours passer devant le véhicule

Sources:

- Mr Mottet Jean , géomètre expert

- Mr Michaux Gauthier, SPW

- SPW , publications

- CCT Qualiroutes

- Dh (article de presse)

Réalisation:

- Mr Creppe François, formateur Forem