PROPOSITIONS DE TEXTES A INSERER DANS LE CCT QUALIROUTES

Remarque :

- les propositions de textes à ajouter sont encadrées ;

- en orange-italique, les commentaires ;

- en rouge barré, les textes du CCT101 qui semblent désuets, et qu’il est proposé de ne pas intégrer ;

- en bleu, les parties du Qualiroutes à modifier pour intégrer la partie électromécanique ou du CCT101 à modifier pour mettre à jour.

CHAPITRE A  CLAUSES ADMINISTRATIVES

Page A.1 - OBJET

Ajouter le texte suivant après le paragraphe commençant par « Dans le but de faciliter… »

Ce chapitre concerne à la fois les clauses « génie civil » et les clauses « électromécanique ». Lorsqu’aucune indication particulière n’apparaît dans le texte, les articles concernent les deux pôles de la DGO1. Chaque fois que le « génie civil » ou l’ « électromécanique » sont concernés spécifiquement, cette mention apparaît au droit de chaque article.

DEROGATIONS AU CAHIER GENERAL DES CHARGES RELATIVES AUX MARCHES ELECTROMECANIQUES

Dérogations communes Reprendre les points b), c) et d) Spécificités « génie civil » Reprendre les points a), e), f) Spécificités « électromécanique » Article 4, §2 relatif aux plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire Article 15, §5 relatif aux interruptions par le pouvoir adjudicateur Le but de cette dérogation est de limiter les demandes en indemnisation dues à des interruptions de chantier inévitables et fréquentes vue que l’exécution des marchés électromécaniques est étroitement liée à l’avancement des chantiers « génie civil » à équiper. Article 19 relatif aux garanties de durée, avaries et réparations Article 37 relatif au journal des travaux Article 42 relatif aux modifications au marché Article 43, §3 relatif à la réception définitive

AR du 8 janvier 1996

Page A.2

Article 90 §1er – Marchés électromécaniques Eu égard à la nature spéciale des marchés électromécaniques, le soumissionnaire qui souhaite faire appel à un sous-traitant ou à un fournisseur, doit mentionner dans l’annexe 1 de son offre le nom et l’adresse de chacun de ces sous-traitants et fournisseurs. Le soumissionnaire indique pour chacun des sous-traitants ou fournisseurs le ou les postes du métré récapitulatif ou de l’inventaire qu’il compte leur attribuer. Il ne peut être mentionné qu’un seul sous-traitant ou fournisseur par poste. Toutefois, si, pour un poste, il était impossible de ne mentionner qu’un seul sous-traitant ou fournisseur, le soumissionnaire indique pour chaque partie de ce poste un seul sous-traitant ou fournisseur. Le Pouvoir adjudicateur peut en outre exiger du soumissionnaire tout renseignement utile concernant les sous-traitants et les fournisseurs. L’approbation de la soumission entraîne l’obligation pour l’adjudicataire de recourir à ce sous-traitant ou à ce fournisseur pour les seuls postes mentionnés. L’adjudicataire n’est autorisé à recourir aux services d’un autre sous-traitant ou d’un autre fournisseur qu’en cas de nécessité motivée auprès du Pouvoir adjudicateur moyennant obtention de l’accord écrit de celui-ci. Sans doute le texte ci-dessous figure dans les documents annexes à Qualitroutes- A vérifier Par ailleurs, le soumissionnaire spécifie, le cas échéant, en annexe à son offre la décharge agréée dans laquelle les déchets du chantier seront évacués. Il est censé s’être informé, préalablement au dépôt de son offre, des conditions d’accès et d’acceptation à la décharge préconisée. A défaut de cette indication, le soumissionnaire est supposé avoir choisi la décharge agréée la plus proche de son chantier, sans pouvoir prétendre à quelque indemnité que ce soit si cette hypothèse s’avérait non réalisée au cours de l’exécution du chantier. Chacun des documents à annexer à l’offre en vertu des prescriptions du cahier général ou du cahier spécial des charges et des cahiers des charges types doit être daté et signé par le soumissionnaire sous la mention : « dressé par le soussigné pour être joint à sa soumission de ce jour ». L’approbation de la soumission implique l’approbation de ces documents imposés. Si le soumissionnaire, de sa propre initiative, fait mention dans sa soumission, ou dans les annexes à celle-ci, du nom de fabrication ou de la marque du matériel qu’il propose, ou de la firme fournissant celui-ci, ce matériel est présumé entièrement conforme aux stipulations du cahier des charges, même s’il est désigné par un numéro de catalogue ou de fabrication. S’il apparaissait, après la commande, qu’il n’en est pas ainsi, l’adjudicataire remplace, sans indemnité ou majoration de prix quelconque, le matériel proposé par du matériel répondant aux exigences du cahier des charges.

Page A.2

Article 96 §3 – Marchés électromécaniques

Le prix des postes peuvent être précisés jusqu’à quatre chiffres après la virgule et arrondis à deux décimales dans les sous-totaux.

Texte du 101 à ne plus appliquer, les prix doivent être spécifiés avec uniquement 2 décimales (4 décimales génèrent souvent des erreurs de calculs d’arrondi)

Page A.3

Article 116 – Marchés électromécaniques La validité des offres relatives aux marchés « électromécaniques » est de 180 jc et non 120 jc . Ne serait-ce pas mieux de reprendre 180 pour tous ? D’autant que certains csc GC récents dérogent au CCT Qualiroutes pour permettre 180 j.

AR du 26 septembre 1996 (RGE + CGCh)

Page A.3

Article 2 RGE – Marchés électromécaniques Préciser que les DT électromécaniques n’utilisent pas les postes normalisés (CPN)

Page A.6

Article 4 §2 CGCh – Marchés électromécaniques L’article 4 §2 est complété ou modifié de la façon suivante : Ce texte est certainement à réactualiser et à synchroniser avec celui du GC, notamment pour ce qui concerne les plannings. Il est également proposé de supprimer tout ce qui ne concerne pas la DGO1 (à réinsérer par la DGO2 si elle le juge utile) a. GENERALITES Après la conclusion du marché, l’adjudicataire soumet à l’approbation du fonctionnaire dirigeant deux exemplaires des documents mentionnés sous b. Ces documents sont rédigés dans la langue de l’offre. Tous les documents sont introduits avant l’expiration de la moitié du délai d’exécution contractuel initial. Pour les installations dans les bâtiments, les plans de pose des canalisations sont fournis avant l'expiration du cinquième du délai d’exécution contractuel initial. Pour toutes les installations, les documents sont établis conformément aux conditions du cahier spécial des charges, aux données des plans et aux renseignements complémentaires fournis par le Pouvoir adjudicateur ou recueillis sur place par l’adjudicataire et suivant les directives du fonctionnaire dirigeant au cours de l’exécution de l’entreprise. Les plans d’un format maximum A0 sauf pour ce qui concerne le point b. 6.1 ci-après où un autre format maximum est défini, multiple de A4 comme c’est aussi le cas de A0; sont dressés à une échelle suffisamment grande pour en permettre la lecture aisée. Les plans sont cotés de manière à définir toutes les dimensions des divers éléments. Tous les documents comportent un titre placé dans un cadre de 190 x 277 mm dont le modèle est fourni par le fonctionnaire dirigeant. Lorsque l’entreprise comprend la réalisation de plusieurs mécanismes ou de plusieurs ensembles différents, la désignation de l’installation est suivie, entre autres, de celle du mécanisme ou de l’ensemble concerné. Lorsqu’un plan concerne un ensemble de pièces mécaniques, la légende comporte l’indication de la quantité, du repère sur le plan, de la matière et du poids unitaire de chaque pièce. Pour un plan d’ensemble d’un mécanisme, la légende comporte la désignation du numéro du plan individuel de chaque pièce. Quand une pièce, représentée sur un plan, doit être assemblée avec d’autres pièces, les numéros des plans de ces autres pièces sont rappelés sur le plan de la pièce en question. Le numérotage des plans se rapportant à un même mécanisme est continu et se fait dans un ordre logique. Le degré de parachèvement et les tolérances d’exécution sont également indiqués sur chaque pièce mécanique. Les tolérances sont indiquées simultanément par leur symbole I.S.O. et en millimètres; le degré de parachèvement des surfaces doit être défini suivant la méthode « Center line average ». Les caractéristiques physiques (résistance à la rupture, limite d’élasticité, allongement, résilience, etc.) et éventuellement chimiques (composition) des matières utilisées sont indiquées sur le plan, pour toutes les pièces mécaniques y figurant. Si une matière ne peut être caractérisée par un symbole fixé par une norme, ces caractéristiques doivent être mentionnées explicitement. Les plans sont pliés suivant le format A4 (210 x 297 mm) et de telle façon que le titre apparaisse du côté extérieur. Tous ces documents sont datés et signés par l’adjudicataire. En début d’entreprise, l’adjudicataire adresse au Pouvoir adjudicateur une liste complète des documents à introduire. Un document n’est censé être introduit qu’à partir du moment de l’introduction de tous les éléments et données (plans d’ensemble, plans connexes, notes de calculs,...) permettant de juger de la bonne réalisation de l’objet du plan, dans le respect du cahier spécial des charges. Par dérogation, si le nombre de plans et/ou le nombre de notes de calculs introduits au cours d’une même période de quinze jours de calendrier est, au total, supérieur à cinquante, le délai de trente jours de calendrier, fixé à l’article 4 § 2 du cahier général des charges pour l’approbation ou le refus de ces documents par le Pouvoir adjudicateur, est prolongé, pour chacun d’eux, d’un jour par cinq documents au-dessus de cinquante, le reste éventuel donnant également lieu à un jour de prolongation. Deux exemplaires des documents corrigés doivent à nouveau être représentés à l’approbation du fonctionnaire dirigeant dans les quinze jours de calendrier de la notification de leur refus. Sur le chantier, aucun travail ne peut être entamé et, dans l’atelier, aucune réception faite, aussi longtemps que le fonctionnaire dirigeant n’est pas en possession des documents approuvés se rapportant au travail en question. En cours de marché, l'adjudicataire met à jour les documents approuvés. Au plus tard pour la date de réception provisoire, l'adjudicataire transmet au fonctionnaire dirigeant les documents définitifs suivants : - trois listes complètes de tous les documents avec indication de leurs numéros, indices, titres et dates d'approbation; - trois collections complètes des documents approuvés; - trois listes des matériaux à mettre en œuvre, des appareils, etc., avec indication de leurs caractéristiques et des fournisseurs; - quatre collections complètes de chaque plan; - une collection de calques de chaque plan; - une version informatique de la collections complètes des documents et plans (détails et format à définir) - une collection des copies sur supports lisibles par l'appareil lui-même de tous les programmes dans les cas où il est fait usage d'un ou de plusieurs appareils programmables. Chaque collection de plans est insérée dans une ou plusieurs chemises cartonnées d'un modèle agréé par le fonctionnaire dirigeant. Les chemises sont munies d'étiquettes reprenant : - la désignation de l'entreprise; - le numéro du dossier du Pouvoir adjudicateur; - le numéro du cahier spécial des charges ainsi que le numéro du lot et de la commande dans le cas d'un cahier des charges global marché sujet à commandes ; - éventuellement, la désignation de la partie de l'installation concernée; - le nom ou la dénomination de l'adjudicataire. La collection de calques est fournie dans un ou plusieurs rouleaux fermés, d’une solidité et de dimensions telles que tous risques de dégradation des calques soient évités. Les rouleaux sont munis d’étiquettes reprenant les mêmes indications que celles figurant sur les chemises. Les supports sont placés dans des porteurs, tous deux agréés par le fonctionnaire dirigeant. Sur les supports et les porteurs figurent les renseignements suivants : - la désignation de l’entreprise; - le nom ou la dénomination de l’adjudicataire; - le numéro du cahier spécial des charges ainsi que le numéro du lot et de la commande s’il s’agit d’un cahier des charges global marché sujet à commandes; - le numéro du dossier du Pouvoir adjudicateur; - le titre et l’objet du programme; - le numéro du dossier d’analyse, de l’organigramme et du listing. b. DOCUMENTS A FOURNIR L'adjudicataire fournit avant d'entamer un travail ou d'effectuer une réception en atelier tous les documents nécessaires à la bonne exécution du travail en conformité avec les prescriptions du cahier spécial des charges suivant la liste reprise ci-dessous, celle-ci n'étant pas exhaustive. Pour les installations d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, d’engins de levage, de manutention dans les bâtiments, les postes de transformation et les groupes de secours, l’adjudicataire fournit, en fin d'entreprise, un exemplaire du schéma des connexions avec indication de la situation exacte et de la composition des terres, dressé en lignes noires sur fond blanc, rendu inaltérable par plastification ou par un procédé au moins équivalent, et exposé sous matière plastique rigide transparente, incassable, dans un cadre en matériau dur, ininflammable et inaltérable. Ce cadre est suspendu dans le poste de transformation, tandis qu’il est placé à proximité du tableau de distribution lorsqu’il s’agit d’un ascenseur, d’un escalier mécanique, d’un engin de levage, d’une installation de manutention dans les bâtiments ou d’un groupe de secours. 1. Installations électriques 1.1. En général, pour toute installation électrique : le plan de situation général; les schémas unifilaires avec les caractéristiques des différents départs, les plans de relayage, les schémas des borniers avec identification des bornes et des câbles; les notes de calculs concernant la section des câbles, la sélectivité des circuits, les courants de court-circuit; la liste des appareils utilisés, avec leurs caractéristiques, leur type, leur marque et leur nombre; les plans d’exécution détaillés des tableaux, des armoires, des coffrets, avec l’indication de tous les appareils, jeux de barres, câbles et circuits divisionnaires; les plans d’exécution détaillés des pupitres de commande et du ou des tableau(x) synoptique(s); le plan détaillé des prises de terre, de la protection cathodique et du câblage correspondant;- les notices de conduite et d’entretien; les schémas unifilaires avec les caractéristiques des différents départs avec mention des réglages des thermiques, des magnétiques et des temporisations, les plans de relayage,..; les notes de calculs concernant la section des câbles, la sélectivité des circuits, les courants des court-circuits, les tensions de contacts indirects. 1.2. En particulier : 1.2.1. Postes de transformation : le schéma complet des connexions haute et basse tension;- les plans d’exécution détaillés du cellulage et du tableau basse tension; la preuve que le fournisseur de courant est d’accord avec les dispositions et l’équipement des cellules; les notes de calculs justificatives des dimensions et caractéristiques des divers organes en ce qui concerne leur résistance aux forces électrodynamiques pouvant se produire lors d’un court-circuit (barres, transformateurs de courant et de tension, relais de protection). 1.2.2. Installations d’éclairage routier et d’éclairage extérieur - Réseaux de distribution d’énergie électrique - Installations de signalisation routière et fluviale - Mâts pour antenne - Canalisations diverses : le plan de situation détaillé à échelle et de piquetage avec coupes; le plan de détail des poteaux et autres supports de points lumineux sauf s’ils sont conformes aux plans types; le plan de détail de la disposition de l’appareillage et des extrémités des câbles dans la base des poteaux; les notes de calcul justifiant les dimensions des supports et leurs fondations sauf si ceux-ci sont conformes aux plans types, la section des conducteurs et les dimensions des éléments constitutifs des lignes aériennes; les différents diagrammes de fonctionnement des installations tricolores avec la matrice des temps de sécurité réalisés à chaque carrefour. 1.2.3. Installations d’éclairage, de télétechnique et de force motrice dans les bâtiments : Les plans du tracé des canalisations avec indication du type, du nombre et les sections des conducteurs. Un plan du tracé est dressé par étage avec indication des tableaux, appareils d’éclairage, interrupteurs, prises de courant, commutateur automatique, commutateur de passage, postes téléphoniques, répartiteurs et autres équipements électriques. Les équipements télétechniques ne figurent pas sur les mêmes plans que les installations d’éclairage et de force motrice, mais sont repris sur des plans séparés. 2. Ascenseurs, escaliers mécaniques et installations de manutention dans les bâtiments (sauf ponts roulants) le plan de la gaine (coupes horizontale et verticale) avec les détails nécessaires en ce qui concerne la suspension et la fixation des guides, les paliers, la paroi lisse intérieure; le plan d’ensemble du local des machines avec indication de l’accès au local, de la fondation et de la fixation des machines, poulies et armoire d’appareillage; les plans de construction du réducteur, du sélecteur d’étage et du limiteur de vitesse avec l’indication de leur emplacement; le plan des portes palières et de cabine et de tous leurs accessoires; le plan de la cabine comprenant toutes les coupes nécessaires et le détail des étriers de suspension, parachute, sabots, seuils mobiles et parachèvement intérieur; le plan de détail des boîtiers de signalisation et des boîtiers à boutons (cabine et palier); les schémas électriques, électroniques et de câblage; les attestations concernant les serrures positives, le limiteur de vitesse, le parachute, les amortisseurs et la résistance au feu des portes suivant la norme contre l’incendie; la note de calculs des mécanismes; les notices de conduite et d’entretien. Les plans mentionnent également toutes les caractéristiques de l’installation, des moteurs et des câbles de suspension. Pour les ascenseurs hydrauliques, il y a lieu de remarquer, en outre, que les dispositions du paragraphe 3 sont également d’application. 3. Equipement mécanique d’ouvrages d’art, de stations de pompage, d’engins de levage et de manutention y compris les équipements oléohydrauliques : le plan d’implantation général par rapport aux structures en acier et en béton avec vue en plan et coupes; le plan d’ensemble complet de chaque mécanisme, treuil ou appareil, ainsi que de l’appareil entier lorsqu’il s’agit d’un appareil de levage ou de manutention; le plan de chaque élément constitutif des mécanismes (engrenages, carter, arbre, palier, galets, buselures, poulies, rouleaux, appuis, etc.) avec un repérage et une liste des matières; le plan détaillé des différentes charpentes en acier; les notes de calculs justificatives du système d’entraînement, des dimensions des divers organes des mécanismes et des divers éléments de la charpente y compris les fixations et les ancrages. Les notes de calculs faites par ordinateur sont accompagnées d’une légende pour la compréhension, légende reprenant les données, les symboles, la méthode de calcul et les résultats; le tracé des canalisations hydrauliques avec leurs appareils de robinetterie et de commande; la note de calculs des circuits hydrauliques; le tracé des canalisations oléohydrauliques et un plan détaillé des différents composants oléohydrauliques. Pour ces derniers, les plans des catalogues des fournisseurs sont admis; le schéma oléohydraulique; la note de calculs des circuits oléohydrauliques; le plan des groupes et de la construction du bloc de base; les notices de conduite et d’entretien solidement reliées et comportant un schéma de graissage. Les documents définitifs doivent être introduits lors de la réception provisoire. 4. Equipements électroniques : le schéma bloc représentant symboliquement les circuits assurant des fonctions distinctes du système et l’interconnexion de ces circuits; le schéma électronique des différents circuits décrits dans le schéma bloc et l’interface de ces différents circuits représentant les différents composants avec leur dénomination exacte, leurs caractéristiques et l’interconnexion de ceux-ci, et indiquant le support mécanique où ces composants sont implantés; le schéma d’implantation des composants sur les circuits imprimés ou autres éléments mécaniques; les schémas de montage et de connexion, dans les racks et les baies, des circuits imprimés et autres éléments mécaniques, y compris des borniers de raccordement extérieurs avec l’indication des fonctions respectives de ces derniers. 5. Appareils programmables : un dossier d’analyse fonctionnelle des programmes rédigé en texte clair; un schéma de programmation (organigramme); un listing de tous les programmes; un mode d’emploi pour l’opérateur contenant les indications de conduite de la machine, >les procédures de détection des pannes et les moyens d’y remédier; ce mode d’emploi est présenté sous une forme didactique et illustré par des exemples; une note de calculs justificative du nombre de mémoires effectives utilisées par les différents programmes et données sur les mémoires internes et externes. 6. Installations de télétransmission et installations connexes le long des routes, des autoroutes et des voies navigables 6.1. En général, pour toute installation : les plans sont scindés si ces dimensions maximales sont insuffisantes, toutefois, avec accord du fonctionnaire dirigeant, la largeur utile des plans peut être, au maximum, égale à 891 mm et la largeur hors tout, au maximum, égale à 900 mm; un extrait de carte IGN 1 : 10 000 ou de plan de ville localisant la zone des travaux figure sur le plan de pose; les plans de pose sont dessinés à l'échelle 1 : 100, 1 : 200 ou 1 : 500 pour les routes, et 1 : 500 ou 1 : 1 000 pour les autoroutes et les voies navigables; ils sont établis, le cas échéant, suivant les plans terriers dont les éléments topographiques indispensables subsistent sur le plan de pose; un plan par installation est requis, sauf accord du fonctionnaire dirigeant;- le tracé de l'installation est discernable des autres indications sur le plan de pose; le plan de pose comporte, en cas de nécessité, des coupes et des détails. Les cotations se font depuis un repère fixe dans le temps (borne kilométrique, pont, bâtiment,...). Les noms géographiques sont indiqués dans la langue officielle administrative; le plan général des connexions des câbles de transmission avec l'indication des boîtes de dispersion, des joints de dérivation et le tableau de correspondance des paires téléphoniques aux joints; la liste des appareils utilisés avec leurs caractéristiques, leur type, leur marque et leur nombre; les notes de calculs concernant le dimensionnement des câbles; les notices de conduite et d'entretien. 6.2. En particulier : 6.2.1. Pour les nouvelles installations de télétransmission : un plan général (synoptique) dessiné à l'échelle 1 : 10 000 suivant les cartes IGN actualisées indique le tracé du câble et les sections des plans de pose numérotés dans une suite logique et dans le sens croissant des kilomètres; ce plan indique tous les éléments utiles donnés à titre indicatif tels que numéro des ponts, numéro et nom des échangeurs, numéro des cabines, téléphones de secours, etc.; les plans de pose comportent dans le bas du plan la représentation schématique du câble avec indication de tous les éléments tels que joints, P.C., cabines, métré du câble, numéro bobine, ...; les schémas de principe; les plans de cabines, socles, prise de terre, ...; les documents techniques divers, les notes de calculs,... 6.2.2. Pour les installations existantes de télétransmission - Modifications, réparations, dérivations : L’adjudicataire adapte les plans existants en respectant les prescriptions suivantes : le plan à modifier, sous forme de calque original, est fourni par le fonctionnaire dirigeant à la demande de l'adjudicataire qui est responsable de son bon état; il ne peut être remplacé par une copie; il doit conserver son cartouche d'origine; l'adjudicataire indiquera en regard de l'indice de correction la date de correction du plan, le nom de l'entreprise et les initiales du dessinateur, la date, la nature des modifications et le numéro du cahier spécial des charges; les symboles sont ceux utilisés sur le plan existant; la modification peut faire l'objet d'un report détaillé dans une zone libre du plan;- les plans sont actualisés par l'adjudicataire; un calque jugé vétuste doit, à la demande du fonctionnaire dirigeant, être redessiné partiellement ou entièrement par l'adjudicataire suivant les prescriptions du présent article; à la demande du fonctionnaire dirigeant, un croquis ou schéma clairement établi est fourni en lieu et place de la modification sur le calque existant; la situation précise de la modification est exigée sur base du plan correspondant existant. 6.2.3. Installations connexes telles que : installations de comptage de véhicules, de détection de véhicules, de télécommande de l'éclairage public, de caméras, de radars, d'antennes, de cabines météo, de contrôle de la qualité de l'eau, de limnimètres et de toutes autres installations dérivées des câbles de télétransmission du Pouvoir adjudicateur ou de câbles d'autres réseaux : le plan général à l'échelle 1 : 10 000 est exigible par le fonctionnaire dirigeant; les plans des câbles de télétransmission sont adaptés aux endroits des dérivations suivant les prescriptions du paragraphe 6.2.2.; le tracé du câble existant doit figurer sur le plan.

Page A.9

Article 10 §1er Sous-traitants – Marchés électromécaniques L’article 10 § 1er est complété comme suit : Toutes les personnes agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit doivent obligatoirement être inscrites sur la liste des entrepreneurs agréés et être titulaires d’une agréation dans la catégorie ou sous-catégorie correspondant à la nature et au montant des travaux qui leur sont confiés et dans la classe correspondant à leur participation au marché. Ce montant est calculé compte tenu des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux. Toute infraction à cette obligation sera considérée comme un manquement de l’adjudicataire aux clauses du contrat, à moins qu’il n’ait obtenu, en application de l’article 8 de l’arrêté royal précité et avant le début des travaux des personnes visées ci-dessus, une dispense à ladite obligation. Hormis le cas où une telle dispense a été accordée, le Pouvoir adjudicateur peut ordonner, sans mise en demeure, l’arrêt immédiat de toute exécution par un sous-traitant non agréé et dans ce cas l’adjudicataire supporte toutes les conséquences de l’arrêt. L’adjudicataire reste dans tous les cas seul responsable vis-à-vis du Pouvoir adjudicateur. Au surplus, l’adjudicataire et le sous-traitant qui sont dispensés, dans les conditions prévues ci-dessus, de faire appel à un sous-traitant agréé ne bénéficient pas de l'application du paragraphe 6 de l'article 12 de la loi du 24 décembre 1993.

Page A.12

Article 12 §6 Conditions particulières de la réception technique préalable des marchés relatifs à l’électromécanique – Marchés électromécaniques L'article 12 § 6 du cahier général des charges est complété comme suit : Les produits utilisés dans le marché sont soumis aux essais techniques préalables explicitement prévus dans le cahier spécial des charges du marché. Si ces résultats ne sont toujours pas connus au moment où, indépendamment de ces essais, la réception provisoire du marché pourrait être accordée, le Pouvoir adjudicateur peut prendre possession des ouvrages réalisés. Cette prise de possession ne vaut cependant pas réception provisoire de ces ouvrages. Si, lorsque ces résultats sont connus, le Pouvoir adjudicateur décide d’accepter les produits correspondants en application de l’article 20 § 9 du cahier général des charges, la réception provisoire du marché est prononcée avec effet rétroactif, à la date de prise de possession des ouvrages. Cette disposition est valable même si les produits sont acceptés moyennant réfaction, alors que les résultats des essais n’étaient pas entièrement satisfaisants. Si, au contraire, lorsque les résultats de ces essais sont connus, les produits sont refusés, l’adjudicataire est tenu de les remplacer à ses frais, y compris tous les frais de démontage et de remontage correspondants. De plus, dans ce cas, la réception provisoire est reportée jusqu’au moment où ce remplacement a eu effectivement lieu à l’entière satisfaction du fonctionnaire dirigeant. Ce remplacement doit s’effectuer selon les directives du Pouvoir adjudicateur, lequel peut exiger que toutes les dispositions soient prises pour que l’utilisation de l’installation ne subisse aucune perturbation. En particulier, le matériel refusé doit pouvoir être maintenu en service jusqu’à son remplacement par du matériel accepté.

Page A.13

Article 13 – Marchés électromécaniques Les dispositions ci-après sont applicables tant aux marchés de travaux que de fournitures. Les cahiers spéciaux des charges contiennent les dispositions relatives aux marchés de services. L’article 13 du cahier général des charges est complété comme suit : 1. Fluctuations des tarifs de transport Les fluctuations éventuelles des tarifs de transport des matériaux, produits ou matières premières utilisés ou mis en oeuvre dans l’entreprise, ne donnent pas lieu à révision. 2. Salaires, charges sociales et matériaux Les salaires applicables aux entreprises régies par le présent cahier des charges, sont ceux fixés, soit par la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, soit par la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique.

Page A.15

Article 13 §1er (travaux) §2 (fournitures) – Marchés électromécaniques a. PRINCIPES GENERAUX Pour tenir compte d’éventuelles variations des salaires et des charges sociales y afférentes, ainsi que de celles des prix de base de certains matériaux, survenant en cours d’entreprise, le montant des divers paiements est, le cas échéant, adapté selon les modalités décrites au présent article. Le montant des états de situation, introduits en justification des déclarations de créance successives, est ajusté d’après la formule : Le montant correspondant Pk, faisant l’objet du k-ième paiement ou y intervenant, est alors défini par la relation : Pk = Mk - Mk-1 (2) avec Mk-1 = 0 sur k=1 Toutefois, pour le paiement correspondant à la première déclaration de créance introduite après le délai jma défini plus loin, Pk est fourni par la relation : où Enfin, pour le dernier paiement, Pk résulte de la relation : où Rmb est défini comme Rma par relation (4), Po étant cependant remplacé par pof. Dans les formules (1), (2), (3) et (4) ci-dessus, les symboles utilisés ont les significations suivantes : Mko : montant de l’état de situation accepté par le Pouvoir adjudicateur. Cet état peut comporter des prix convenus. Mk : montant rajusté correspondant à Mko. jok : délai, en jours ouvrables, prenant cours à la date prescrite par l’ordre de service initial d’entamer les travaux ou la lettre de commande des fournitures et se terminant à la date à laquelle est établi l’état de situation. Les jours pendant lesquels les travaux ou les fournitures sont suspendus par ordre de service, ne sont pas compris dans jok. Si la date à laquelle l’état de situation est établi est postérieure à la date contractuelle d’achèvement des travaux, jok est limité à cette dernière. Si les travaux ou les fournitures sont terminés avant la date contractuelle d’achèvement, jok est égal au délai réel d’exécution. so : salaire de base fixé par la Commission paritaire nationale, dont relève l’entrepreneur ou le fournisseur, et en vigueur à une date qui précède de 10 jours la date fixée pour la remise des offres ou pour la remise des offres, majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances admis à la même date par le Ministère des Communications et de l’Infrastructure. Selon que l’adjudicataire relève : - soit de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique (Section paritaire nationale des entreprises de fabrication métallique) ou de cette même Commission (Section paritaire nationale des entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques) - soit de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, on entend par salaire de base respectivement le salaire horaire minimum du manoeuvre, le salaire horaire minimum de l’ouvrier non qualifié. Le pourcentage des charges sociales à prendre en considération dans les trois cas est celui admis par le Ministère des Communications et de l’Infrastructure pour le secteur industriel auquel appartient l’adjudicataire, soit, selon le cas, celui admis pour construction en usine ou à l’atelier, celui admis pour les monteurs de charpentes métalliques ou celui admis pour les électriciens. Lorsque l’adjudicataire est une association momentanée, ou lorsqu’il ne relève pas d’une des susdites commissions paritaires nationales, il est tenu de faire connaître au Pouvoir adjudicateur, à l’occasion de sa soumission, le secteur industriel dont il souhaite voir appliquer les salaires pour le rajustement. Ce secteur industriel se classe nécessairement parmi les précités. s1,, s2, ..., snk : valeurs successives du salaire de base, majoré du pourcentage global admis par le Ministère des Communications et de l’Infrastructure pour les charges sociales et les assurances, au cours du délai jok. J1, J2, ..., jnk : délais partiels, exprimés en jours ouvrables, pendant lesquels le salaire de base majoré du pourcentage global admis par le Ministère des Communications et de l’Infrastructure pour les charges sociales et les assurances, prend respectivement les valeurs s1, s2,...,snk au cours du délai jok. Ces délais partiels satisfont à la relation j1 + j2 + ... + jnk = jok (6) Pk : partie du k-ième paiement correspondant à l’état de situation au montant initial Mko. Ce paiement peut comprendre, en outre, une partie relative à des décomptes éventuels. Po : montant initial de l’entreprise. Pof : montant total de l’entreprise, établi sur base des prix initiaux définis par le contrat, compte tenu des quantités réellement exécutées, y compris les prix convenus. jmo, jma : délais, en jours ouvrables, prenant cours à la date prescrite par l’ordre de service initial d’entamer les travaux ou la lettre de commande des fournitures et se terminant respectivement après 1/6 et 1/2 du délai contractuel initial. Sont exclus de ces délais, les jours pendant lesquels les travaux sont arrêtés ou les fournitures suspendues complètement par ordre du Pouvoir adjudicateur. Fo, Fmo, Fpo, Tmo, Tfo, Pbo, Cuo, Alo, Ceo, Plo, C0 : prix de référence T.P. (Travaux Publics), figurant dans le « Tableau des prix de référence T.P. » (1) en vigueur pendant le mois précédant la date fixée pour l’ouverture des soumissions ou par la remise des prix, pour les matériaux caractérisés respectivement par les indices 229, 219, 217, 216, 220, 259, 260, 262, 467, 671 et 549. Eo : prix de la gigajoule, en vigueur pendant le mois précédant la date fixée pour la remise des offres, tel qu’il intervient dans le calcul du prix de l’énergie électrique à haute tension. Ce prix est calculé par l’Union des Exploitations électriques en Belgique, vérifié par le Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz et publié par la Fédération des Entreprises de Belgique (paramètre Cm). Se sert-on encore de ce paramètre ? F, Fm, Fp, Tm, Tf, Pb, Cu, Al, Ce, Pl, E, C : moyenne arithmétique des prix, définis respectivement comme Fo, Fmo, Fpo, Tmo, Tfo, Pbo, Cuo, Alo, Ceo, Plo, Eo, Co mais considérés pour les mois contenant au moins un jour ouvrable compris dans jma mais non dans jmo. as, af, afm, afp, atm, apb, acu, aal, ace, apl, ae, ac : coefficients satisfaisant à l’inégalité : as + af + afm + afp + atm + atf + apb + acu + aal + ace + apl +ae + ac ( 0,8 (7) et déterminés par le cahier des charges. En l’absence d’indications quant à la valeur d’un ou plusieurs coefficients, ce ou ces coefficients sont supposés nuls. b. DISPOSITIONS PARTICULIERES - En cas de travaux et fournitures non prévus au cahier spécial des charges et à exécuter à prix convenus, le décompte y relatif doit prévoir explicitement que les prix convenus sont révisables au même titre que ceux de l’entreprise initiale. Ces prix sont préalablement ramenés à la date de l’adjudication au moyen de la formule de révision complète, en considérant, le cas échéant, la date de l’offre du sous-traitant ou du fournisseur comme la date de fin du délai jok. Les prestations à prix convenus exécutées après approbation et engagement de ce décompte sont alors révisées avec les prestations du métré ou de l’inventaire initial. - Pour les entreprises visant à la réalisation de plusieurs installations de nature analogue, faisant l’objet d’ordres de services séparés, chacune de ces installations est traitée, en ce qui concerne la révision de son montant, comme une entreprise individuelle, à laquelle s’appliquent les modalités définies au présent article. Toutefois, s’il est prévu une révision pour variation du prix de base de matériaux, celle-ci est payée en une fois, lors du dernier paiement, conformément à la formule (5), dans laquelle il est fait Rma = 0. - Lorsque le délai de l’entreprise n’est pas exprimé en jours ouvrables, les divers délais nécessaires à l’application du présent article s’obtiennent en convertissant en jours ouvrables la période couverte par le délai original, les périodes d’activité contractuelle et d’arrêts éventuels se correspondant dans les deux modes d’expression. - Les seuls matériaux donnant lieu à révision sont ceux définis au présent article. Le Pouvoir adjudicateur peut éventuellement prévoir dans le cahier spécial des charges la révision pour d’autres matériaux, repris au « Tableau des prix de référence T.P. » et définis au cahier spécial des charges. - Pour l’application des formules (1) et (4) les divers termes entre crochets sont calculés avec cinq décimales, la cinquième étant augmentée d’une unité si la sixième est égale ou supérieure à cinq.

Page A.17

Article 15 Paiements – Marchés électromécaniques Afin d’obtenir le paiement de ce qui leur est dû par le Pouvoir adjudicateur, les adjudicataires sont tenus de se servir des formules « déclaration de créance » et « état de situation » du modèle ci-joint (annexes 1 et 2). Pour chaque paiement, la formule « déclaration de créance » doit être introduite par l’adjudicataire en trois deux exemplaires et la formule « état de situation » en quatre deux exemplaires, tous dûment complétés, signés et datés. En cas de paiement par tranches dont les montants sont assimilés par le cahier spécial des charges à des fractions déterminées du montant de la soumission, le paiement de chacune de ces différentes tranches est exigible dès que les conditions imposées pour le paiement de cette tranche sont remplies. L’ordre de paiement n’est donc pas nécessairement celui de l’énumération des tranches dans le cahier spécial des charges. Eventuellement, différentes tranches peuvent être payées simultanément. Dans le même cas et pour autant que le décompte soit approuvé et engagé et qu’il ne spécifie pas de conditions de paiement propres, les montants des postes contractuels ou non peuvent être proposés en liquidation dès que ces postes sont exécutés et réceptionnés. En cas de paiement par acomptes, l’intervalle minimum séparant l’introduction de deux déclarations de créance successives est de 28 jours de calendrier. Pour l’établissement des états de situation, il convient de s’en tenir à l’ordre suivant : sont inscrits en premier lieu, les postes qui font l’objet de la convention initiale; suivent, les postes qui, éventuellement, ont fait l’objet d’un décompte sur la base des prix unitaires prévus par la convention initiale; sont inscrits en dernier lieu, les postes des décomptes à prix convenus. Il y a lieu de faire un total pour chaque série de postes dont il est question ci-dessus et de clore l’état par les postes relatifs à la T.V.A. et par un total général.

Page A.18

Article 15 § 1er Paiement des travaux – Marchés électromécaniques L’article 15 § 1er, 1° du cahier général des charges est complété comme suit : Pour être prises en considération, les déclarations de créances relatives à des travaux à prix à convenir au sens de l'article 42 § 2 du cahier général des charges doivent être accompagnées de l'état détaillé des travaux ainsi que des pièces justificatives permettant à l’Administration d’apprécier le prix demandé par l’adjudicataire.

Page A.19

Article 15 § 4 Intérêt pour retard dans les paiements – Marchés électromécaniques L’article 1254 du Code civil n’est pas applicable aux paiements dus par le pouvoir adjudicateur dans le cadre du présent marché : lorsque le pouvoir adjudicateur est redevable vis-à-vis de l’adjudicataire d’un montant en principal produisant des intérêts de retard, les paiements qu’il effectue s’imputent d’abord sur le montant en principal avant de s’imputer sur les intérêts.

Page A.19

Article 15 § 5 Interruption par le pouvoir adjudicateur – Marchés électromécaniques Par dérogation à l’art. 15 § 5 du cahier général des charges des marchés publics, l’adjudicataire n’est fondé à réclamer une indemnisation que si la somme des interruptions excède la moitié du délai d’exécution initial et au moins 10 jours ouvrables s'il est exprimé en jours ouvrables ou 15 jours de calendrier s'il n'est pas exprimé en jours ouvrables. Dans ce cas, seule la partie de l’interruption totale excédant la moitié du délai d’exécution initial peut donner lieu à l’indemnisation. Motivation 1 : L'exécution des marchés régis par le présent cahier des charges est étroitement liée à d'autres marchés relatifs à des activités professionnelles de type "génie civil" (autoroutes, routes, barrages, écluses, ...). Ce n'est en effet qu'à partir d’un certain stade de réalisation de tels ouvrages que la D.E.E.I.T les directions électromécaniques sont amenées à placer des équipements spécifiques. La coordination tant au niveau budgétaire qu'au niveau des modalités pratiques (mise en service préalable, coordination des travaux et fournitures et adéquation des délais d'exécution) amène régulièrement la D.E.E.I.T. les directions électromécaniques à devoir suspendre le délai d'exécution et donc à être rapidement confrontée avec des demandes en indemnité au sens du cahier général des charges. Afin de limiter les demandes et leur conférer à la fois de réels motifs, le Pouvoir adjudicateur estime que l'adjudicataire n'est autorisé à introduire un compte d'indemnisation que si la somme des interruptions dépasse une certaine partie du délai d'exécution telle que définie ci-dessus. Motivation 2 : L’adjudicataire est obligé de tenir compte du fait que des interruptions sont possibles et mêmes probables, puisque l’Administration attire son attention sur ce fait. Il a donc répercuté dans ses prix le fait que la longueur des interruptions inférieures à la moitié du délai constitue une charge d’entreprise. Par conséquent, l’indemnité ne peut être calculée qu’à partir du moment où le délai dont question ci-dessus est atteint.

Page A.21

Article 17 § 3 Remise d’amendes – Marchés électromécaniques Les demandes de remise des amendes appliquées doivent être adressées au Pouvoir adjudicateur par envoi recommandé. La date de l’enregistrement à la poste fait foi pour la détermination de la date d’introduction de la demande.

Page A.22

Article 19 Garantie de durée, avaries et réparations – Marchés électromécaniques L’article 19 du cahier général des charges est complété comme suit : a. GENERALITES Par dérogation, lorsqu’au cours des trois derniers mois de la période de garantie, le fonctionnement de l’installation ou d’une partie de celle-ci n’a pas donné satisfaction par le fait d’imperfections ou d’autres causes pour lesquelles l’adjudicataire est responsable, la réception définitive est reportée, après réparation, jusqu’à ce que l’installation donne entière satisfaction durant une période ininterrompue de trois mois. La commande, le graissage et le nettoyage, ainsi que, éventuellement, le combustible ou le courant électrique, ne sont pas à charge de l’adjudicataire. b. ASCENSEURS, ESCALIERS ROULANTS ET INSTALLATIONS DE MANUTENTION DANS LES BATIMENTS (SAUF PONTS ROULANTS) Par contre, en ce qui concerne les ascenseurs, escaliers roulants et installations de manutention placés dans les bâtiments, l’adjudicataire se charge du graissage, du nettoyage, du réglage et de la réparation jusqu’à la réception définitive. A cet effet, les installations sont vérifiées régulièrement et au moins 11 visites par an sont effectuées avec un intervalle maximum de six semaines entre deux visites consécutives. L’adjudicataire est tenu d’assurer, à ses frais, l’entretien et le dépannage de l’installation jusqu’à la réception définitive. Le dépannage d’une installation débute sur place dans les quatre heures qui suivent la demande et se poursuit sans désemparer. c. INSTALLATIONS TELEPHONIQUES En ce qui concerne les installations téléphoniques mixtes, le nettoyage et le réglage des appareils, la détection et la levée des dérangements pendant la période de garantie ne sont pas compris dans l’entreprise. Ils le sont, par contre, lorsqu’il s’agit d’installations téléphoniques ne pouvant être raccordées au réseau public. d. INSTALLATIONS DE TELEVISION VISUALISATION, SYSTEMES DE COMMANDE A DISTANCE ET INSTALLATIONS POURVUES D’UN APPAREILLAGE PROGRAMMABLE L’entretien complet et la vérification des installations de télévision visualisation, des systèmes de commande à distance et des installations pourvues d’un appareillage programmable, pendant la période de garantie, font partie de l’entreprise. Cet entretien comprend, entre autres, le réglage et la vérification de l’installation au moins une fois par mois, le remplacement de tous éléments défectueux et des lampes ou tubes de l’installation ayant dépassé leur durée de vie garantie. Le dépannage d’une installation débute le premier jour ouvrable suivant la demande téléphonique d’intervention et se poursuit sans désemparer.

Page A.26

Article 24 Modes de détermination du prix – Marchés électromécaniques L’article 24 du cahier général des charges est complété comme suit : Les différents documents composant le cahier des charges se complètent mutuellement. Que certains éléments ou travaux soient indiqués dans certains de ces documents comme faisant partie de l’entreprise, mais non dans tous, ne signifie pas qu’il y ait contradiction et ne dispense aucunement l’adjudicataire de l’obligation de les prévoir

Page A.27

Article 25 Eléments inclus dans les prix – Marchés électromécaniques voir aussi texte GC sur les sols L’article 25 du cahier général des charges est complété comme suit : Les prix à remettre doivent être établis hors T.V.A. Celle-ci fait l’objet d'un ou de plusieurs poste du métré ou de l’inventaire. Pour autant que des postes ne soient pas prévus à cet effet, les prix unitaires figurant au métré récapitulatif comprennent, outre la valeur des objets, accessoires de pose inclus, tous les frais généralement quelconques, ainsi que les droits, taxes et impositions éventuels autres que la T.V.A. L’adjudicataire est censé s’être rendu compte par lui-même de tous les détails de l’entreprise à exécuter, même de ceux qui ne seraient pas mentionnés explicitement dans le cahier spécial des charges ou représentés sur les plans. L’adjudicataire s’engage à exécuter les travaux, fournitures et services de façon à assurer le fonctionnement parfait des installations. Ses obligations comprennent les mesurages et relevés à effectuer sur place, les études, la fourniture des matériaux, les fabrications en atelier, le transport et le montage sur place, les premières manœuvres des organes assemblés et montés, ainsi que la mise au courant du personnel chargé de la conduite et de l’entretien des installations et des appareils. Il est censé avoir prévu tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement et au parfait achèvement de l’ensemble.

Article 25 § 2 – Marchés électromécaniques Attention, la signalisation pour les dossiers électromécaniques est inclues dans les prix et est donc à charge d’entreprise.

Page A.29

Article 26 Direction et contrôle des travaux – Marchés électromécaniques L’article 26 § 2 du cahier général des charges est complété comme suit : Les documents qui doivent être notifiés aux entrepreneurs, peuvent également être adressés valablement par télécopieur ou par courrier électronique. La teneur de la télécopie ou du courrier électronique sera confirmée dans un délai de 5 jours ouvrables par lettre recommandée. + MAIL ? voir texte CGCh

Page A.31

Article 27 produits acceptés – Marchés électromécaniques L’article 27 § 6 du cahier général des charges est complété comme suit : Les ateliers, magasins et autres dépendances, aussi bien de l’adjudicataire que de tous les sous-traitants et fournisseurs, sont considérés comme étant également le chantier. En conséquence, le Pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés pour la mise en œuvre dans ces ateliers, magasins et autres dépendances dès qu’ils ont été admis au paiement conformément aux prescriptions de l’article 15.

Page A.31

Article 27 Produits refusés – Marchés électromécaniques L’article 27 § 7 du cahier général des charges est complété comme suit : Si l’adjudicataire met en œuvre des produits n’ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pas aux prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut interdire la poursuite des travaux en cause, jusqu’à ce que ces produits refusés soient remplacés par d’autres qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision engendre une prolongation du délai d’exécution ou un droit quelconque à indemnisation. La décision figure dans un procès-verbal qui est notifié à l'adjudicataire

Page A.32

Article 28 §1er Ordre d’exécution et conduite des travaux – Marchés électromécaniques Jours pendant lesquels le travail a, par suite de conditions météorologiques défavorables, été impossible L’article 28 § 1er du cahier général des charges est complété comme suit : Pour être reconnus comme jours tels que visés à l’art. 28 § 1 - 2°, point d, du cahier général des charges annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 (M.B. du 18 octobre 1996), l’adjudicataire est tenu d’introduire mensuellement hebdomadairement une liste des jours pendant lesquels le travail a, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant 4 heures au moins. Cette liste doit parvenir au Pouvoir adjudicateur, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième troisième jour du mois de la semaine suivant le mois la semaine durant lequel laquelle ces jours se sont produits. L’établissement de cette liste n’affecte pas les conditions d’application de l’article 16 § 2 où le droit à l’indemnisation éventuelle pour cause d’intempéries exceptionnelles reste intégralement ouvert.

Page A.32

Article 28 §2 Marchés à exécuter simultanément – Marchés électromécaniques L’article 28 § 2 du cahier général des charges est complété comme suit : Si d'autres travaux, fournitures ou services ne faisant pas l'objet du marché doivent être exécutés simultanément, l’adjudicataire est tenu de s’accorder au préalable avec les autres entrepreneurs, afin d’obtenir une coordination parfaite entre les entreprises intervenant simultanément sur le chantier. En cours d’exécution, il prend, de concert avec eux, toutes les mesures nécessaires pour exécuter les adaptations requises. Il a pour obligation de leur donner tous renseignements nécessaires à la bonne exécution de leurs entreprises respectives. L’entrepreneur soumet les mesures proposées à l’approbation du fonctionnaire dirigeant. Si les entrepreneurs ne parviennent pas à se mettre d’accord, l’adjudicataire suit, en dernière instance, les instructions qui lui sont données par le fonctionnaire dirigeant. En toute hypothèse, l’adjudicataire doit aviser sans délai ce dernier de tout ce qui, par le fait d’autres entreprises, peut entraver la bonne exécution de ses travaux. S’il ne satisfait pas à cette obligation, il est responsable de la répercussion que cela peut avoir sur sa propre entreprise et en supportera les conséquences financières.

Page A.33

Article 30 §1er Organisation générale du chantier – Marchés électromécaniques

A revoir – texte du 101 à supprimer

L’article 30 § 1er du cahier général des charges est complété comme suit :

Panneaux d’information sur les chantiers

Des panneaux d’information concernant les chantiers du SPW sont placés dès que la durée prévisible d’exécution est de trois mois, en application des prescriptions de l’ordre de service départemental OSD 95.34(02).  Cet ordre de service peut être obtenu auprès du service ou de la Direction chargé de la mise en adjudication du marché.

Le fonctionnaire dirigeant précise les modalités en vue de la livraison des panneaux d’information.  L’adjudicataire les place à chacune des entrées du chantier, dans les conditions imposées par la circulaire générale relative à la signalisation des chantiers, veille à leur entretien, les retire à la fin du chantier, les démonte avec délicatesse - car ils sont réutilisables - et les restitue au service technique de la Direction de la Communication à Erpent.

Logements et cantines des travailleurs

L’adjudicataire est tenu d’autoriser l’accès du chantier de l’entreprise aux membres du comité de surveillance des logements temporaires et des cantines des travailleurs occupés dans l’industrie de la Construction, institué conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 18 décembre 1956, pour leur permettre d’exercer leur mission.

Emploi des langues

L’adjudicataire veille à ce que la signalisation du chantier ainsi que tous avis et communications au public qui lui sont imposés par des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, soient rigoureusement conformes au prescrit de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.

Signaux géodésiques et repères de nivellement

L’adjudicataire doit vérifier si les travaux de l’entreprise sont éventuellement susceptibles d’entraîner la disparition, la modification ou le manque de stabilité soit de signaux géodésiques, soit de repères topographiques ou de nivellement.

Dans cette intention, il fait connaître par lettres recommandées, adressées respectivement :

- à l’Institut géographique national - Direction de la Géodésie, Abbaye de la Cambre, 13 -1050 BRUXELLES

et

- au Ministère wallon de l’Equipement et des Transports - Division des Services techniques et des Editions - Direction de la Topographie et de la Cartographie (D.432), W.T.C.  Tour 3, boulevard Simon Bolivar, 30 - 1000 BRUXELLES

la zone affectée par les travaux et la date de commencement de ceux-ci.

L’adjudicataire fixe dans le courrier adressé à ces organismes un délai maximum de quinze jours pour prendre les mesures qui s’imposent.  Durant ce délai, il ne peut enlever aucun repère, ni exécuter des travaux susceptibles d’y apporter des modifications ou d’en compromettre la stabilité.

Code de la Route

Dans le cas où les véhicules utilisés pour l’exécution du marché risquent de causer des dégâts à la voirie, l’entrepreneur prend en temps utile, avec les gestionnaires de cette voirie, les arrangements nécessaires, notamment en ce qui concerne la remise en état des routes éventuellement dégradées par ces véhicules.

Prévention des dégâts

Est également d’application au marché la circulaire n° 512-107 du 11 mars 1985 relative à la mise en oeuvre du Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l’occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci (première édition, août 1984 et son annexe constituée par le dit Code qui fait partie intégrante du présent cahier des charges type).

Page A.35 Article 32 §2 Mise à disposition de locaux – Marchés électromécaniques

L’article 32 § 2 du cahier général des charges est complété comme suit :

L’adjudicataire est tenu de veiller journellement à ce que les installations sanitaires que son personnel serait autorisé à utiliser soient maintenues en parfait état de propreté et d’entretien.

Les locaux du Pouvoir adjudicateur mis à la disposition de l’adjudicataire ne peuvent, sauf stipulation contraire du cahier des charges, être occupés qu’aux heures durant lesquelles les autres locaux du bâtiment, occupés par le personnel de la Région, sont accessibles à ce dernier.

Page A.35

Article 33 Matériaux provenant des démolitions – Marchés électromécaniques L’article 33 du cahier général des charges est complété comme suit : L’adjudicataire démonte les installations mises hors service. L’ordre de service détermine le matériel à conserver, restant propriété de la Région wallonne et si celui-ci doit être réutilisé dans l’entreprise. Le matériel réutilisé est nettoyé par l’adjudicataire et vérifié par un délégué du Pouvoir adjudicateur avant la réinstallation. Le matériel non réutilisé est immédiatement évacué du chantier et entreposé à un endroit désigné par le fonctionnaire dirigeant. Le matériel démonté à déclasser restant devient propriété de l’adjudicataire et doit être immédiatement évacué du chantier. L’adjudicataire a l’obligation de tenir un registre des déchets mentionnant pour chaque camion quittant les chantiers du présent marché, les renseignements repris au modèle de bon de transport dont le modèle figure en annexe 3 du présent cahier des charges type. Un bon sera obligatoirement présent dans le camion pendant son déplacement. Ce registre, collection de bons, sera tenu à disposition du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires de la Division de la Police de l’environnement ainsi que de l’Office wallon des déchets.

!!! Il y a déjà un texte Qualiroutes + CDR document A8

- !! CCT QUALIROUTES – POSTE D9100 DU CPN – pas utilisé par les DT électromécaniques.

- Pourquoi la circulaire sur les déchets du 23 février 1995 n’est-elle pas reprise dans les documents CDR ?

- A la DGO2, il est précisé au niveau des clauses administratives de certains csc que

- le soumissionnaire doit joindre une note à son offre (article 90§2 AR)

- le contrôle de la réglementation relative aux déchets est contrôlée par DPE et OWD (article 1 dispositions contractuelles)

- désignation par le soumissionnaire des centres d’enfouissement techniques (CET) + obligation de joindre les formulaires de suivi statistique des déchets à l’état final (art 33 des dispositions contractuelles)

Or, seulement une partie des obligations est prévue au chapitre A du CCT QUALIROUTES (notamment pour ce qui concerne le poste D9100).

A noter qu’une autre partie est détaillée dans le chapitre D2111 du CCT QUALIROUTES, comme précisé dans le document intitulé PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE A - CLAUSES ADMINISTRATIVES DU CCT QUALIROUTES. Il y est également question du modèle de formulaire statistique  disponible au Département du Sol et des Déchets - DSD (Office wallon des déchets). Les DT électromécaniques devraient ajouter ces textes à leurs csc mais je ne sais pas si ces instructions sont bien appliquées. A vérifier.

Il faudrait peut-être envisager de revoir l’ensemble des textes à insérer (et où les insérer), tant pour le GC que pour l’électromécanique.

Page A.36

Article 34 Ouvrages provisoires – Reconnaissance du sol – Marchés électromécaniques L’article 34 du cahier général des charges est complété comme suit : En cas de renouvellement de certaines installations électriques et si le cahier spécial des charges impose de maintenir en service certaines parties de ces installations (éclairage, signalisation, etc.) pendant l’exécution des travaux, l’adjudicataire est tenu de prendre, à cet effet, les mesures nécessaires pour que les installations provisoires répondent aux prescriptions de la dernière édition du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.).

Page A.36

Article 34 Salaires et conditions générales de travail – Marchés électromécaniques L’article 36 du cahier général des charges est complété comme suit : Les entrepreneurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d’un autre Etat de l’U.E. et qui, pour les travailleurs occupés normalement par leur entreprise et détachés en Belgique, entendent maintenir, dans les limites prévues par les règlements communautaires, la législation en matière de sécurité sociale de leur pays, doivent produire au fonctionnaire dirigeant l’accord de l’Office national de Sécurité sociale. Les réductions éventuelles des heures de travail par semaine fixées dans les conventions collectives ne donnent pas lieu à prolongation du délai d’exécution.

Page A.37

Article 37 Journal des travaux – Marchés électromécaniques Par dérogation, les clauses de l’article 37 du cahier général des charges sont modifiées comme suit : Sauf imposition du cahier spécial des charge, la tenue d’un journal des travaux n’est pas exigée, y compris pour ce qui concerne les marchés autres qu’à prix global.

Page A.38

Article 39 §1er Obligations de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive – Marchés électromécaniques Les clauses de cet article ont été modifiées en les complétant et en dérogeant au cahier général des charges de la façon suivante. Si des modifications sont apportées par l’entrepreneur à l’installation ou à la programmation durant la période de garantie, celui-ci est tenu de fournir au Pouvoir adjudicateur, dans le mois qui suit ces modifications, toutes les reproductions, contre-clichés et copies de programme modifiés, en autant d’exemplaires que prévus pour les collections initiales. A défaut de la remise de ces documents en temps voulu, la réception définitive est différée à concurrence du nombre de jours de calendrier de retard apporté à l’exécution de la fourniture des documents requis, ceci en dérogation de l’article 43 § 3 du cahier général des charges. Ce report de la réception définitive s’opère de plein droit sans que dans ce cas un procès-verbal de refus de réception ne doive être dressé à charge de l’adjudicataire.

Page A.39

Article 42 Modifications au marché – Marchés électromécaniques Texte du CCT 101 à supprimer : Par dérogation, les dispositions de l’article 42 du cahier général des charges relatives aux modifications de prix unitaires pour variations de quantités ne sont pas d’application pour les variations de quantités présumées pouvant intervenir aux postes 3B, 3C, 3D dont question dans la circulaire du Ministre de la Région wallonne du 23 février 1995 L’article 42 § 2 du cahier général des charges est complété comme suit : Par la remise de son offre, l’entrepreneur accepte les modalités d’application du CMK 93 - Coût du matériel d’entrepreneur, telles qu’elles sont définies dans la circulaire n° 431-94-2 du 06 06 1994 pour le calcul du coût horaire des engins lors de l’établissement de décomptes, lors de calcul d’indemnités ou lors de la révision de contrat. Quelle direction applique ceci ? Aucun travail supplémentaire ne pourra être exécuté sans l’accord préalable du fonctionnaire dirigeant, lequel ne statuera pas sans être en possession des éléments constitutifs du prix que représentera ce supplément. Au cas où des travaux non prévus doivent être exécutés et qu’ils sont différents de ceux repris au métré, l’adjudicataire doit faire part sans délai de son intention de présenter des propositions de nouveaux prix à convenir. Ensuite, il fournit une justification détaillée du coût (prestations de main d’œuvre, matériel, matériaux, études,…). Le prix sera établi sur la base des éléments suivants, classés par ordre de priorité : les prix de soumissions en eux-mêmes ; les prix à convenir sur la base des prix de soumissions. L’entrepreneur se base sur la composition de sa soumission et fournit entre autres cette composition, avec les prix de matériel correspondant, pour les postes indiqués par le donneur d’ordres. Dans ce cas, il détaille ses salaires et matériaux afin de pouvoir correctement définir des prix à convenir de cette façon ; les prix à convenir sur la base de travaux comparables ou de prix couramment appliqués ; l’application du barème CMK-2003, sur la base des modalités définies dans la circulaire n° 412-06-02 pour le calcul du coût horaire du matériel d’entrepreneurs. Travail exécuté par l’adjudicataire. Le prix de revient peut être majoré d’un coefficient pour frais généraux et bénéfice, lequel ne peut en aucun cas dépasser 17 % pour les travaux effectués par l’adjudicataire. Travail exécuté par un ou des sous-traitant. Le prix de vente du sous-traitant peut être majoré par l’entrepreneur principal d’un coefficient pour frais généraux et bénéfice, lequel ne peut en aucun cas dépasser 10 %. Cette majoration est limitée au 1er niveau de sous-traitant (elle ne s’applique pas à chaque niveau d’une sous-traitance en cascade). Les travaux exécutés partiellement par l’adjudicataire et partiellement par un sous-traitant. Les travaux exécutés partiellement par l’adjudicataire et partiellement par un sous-traitant sont considérés comme exécutés par l’entrepreneur adjudicataire dès que la part du coût du travail (fourniture et prestation comprises) exécuté par celui-ci excède 60 %. Fourniture seule. Les frais généraux et bénéfices sont plafonnés à 10% dans le cas de fourniture seule (sans mise en œuvre). La redevance au CRR est appliquée en plus des coefficients pour frais généraux et bénéfice. L’entrepreneur ne peut introduire des postes en état non mandaté (état bis) qu’après avoir reçu l’accord de l’Administration, au plus tôt à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a introduit pour ces postes une justification détaillée et complète satisfaisant à toutes les prescriptions qui précèdent. L’Administration signale à l’entrepreneur les propositions de prix à convenir présentées qui ne satisfont pas aux règles énoncées ci-dessus.

Page A.41

Article 43 §1er Travaux non susceptibles de réception – Marchés électromécaniques Les clauses de l’article 43 § 1er ont été modifiées en les complétant et en dérogeant au cahier général des charges de la façon suivante. Par dérogation, les travaux ne sont considérés comme totalement achevés qu’après approbation et remise au Pouvoir adjudicateur de tous les exemplaires des documents définitifs spécifiés à l’article 4 § 2 du présent cahier des charges type.

Page A.41

Article 43 §2 Réception provisoire – Marchés électromécaniques Par dérogation, l’article 43 § 2 du cahier général des charges est modifié comme suit : le procès-verbal de réception provisoire n’est dressé qu’après que tous les exemplaires des documents définitifs spécifiés à l’article 4 § 2 du présent cahier des charges type soient approuvés et remis au Pouvoir adjudicateur.

Page A.42

Article 43 §3 Réception définitive – Marchés électromécaniques Par dérogation, l’article 43 § 2 du cahier général des charges est modifié comme suit : le procès-verbal de réception définitive n’est dressé qu’après que tous les exemplaires des documents définitifs spécifiés à l’article 4 § 2 du présent cahier des charges type soient approuvés et remis au Pouvoir adjudicateur. Le personnel chargé de la commande et de l’entretien des installations est mis au courant de sa mission par les soins de l’entrepreneur, suffisamment à temps pour être à même d’entrer en fonction lors de la réception provisoire.

Page A.42

Article 44§2 Décomptes – Marchés électromécaniques Le pouvoir adjudicateur établit les décomptes et les soumet ensuite à l’acceptation de l’entrepreneur. En cas d’accord, l’entrepreneur est tenu de restituer les décomptes dans les dix jours de calendrier suivant la date de leur transmission par le fonctionnaire dirigeant, le cachet de la poste faisant foi. En cas de désaccord, l’entrepreneur signe dans le délai imparti l’acceptation sous réserve du ou des décomptes concernés et exprime ses réserves dans une lettre d’accompagnement du décompte. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur paie l’incontestablement dû. Passé le délai de dix jours de calendrier précité, les décomptes sont considérés comme acceptés sans réserve par l’entrepreneur.

ANNEXE 1

DECLARATION DE CREANCE – Marchés électromécaniques

Je soussigné,      (1)

déclare qu’il m’est dû - qu’il est dû à la société précitée (2)

par (3)

la somme de

en chiffres :

en toutes lettres :

à titre de

à valoir sur le montant de l’entreprise de (4)

entreprise ayant fait l’objet de la soumission au montant de

EUR,

approuvée le

visée le                               , sous le numéro

par le Comptable des dépenses engagées

ou

par la SOFICO.

Fait à                   , le

ANNEXE 2

Etat n°

ETAT DE SITUATION A LA DATE DU________________ (Marchés électromécaniques)

Cahier spécial des charges

Objet de l’entreprise :

Adjudicataire           :

___________________________________________________________________________

N° du poste du relevé  Désignation sommaire        Quantités           Prix                 Montants

récapitulatif / du           des travaux, fournitures                            unitaires

décompte                             ou services

___________________________________________________________________________

Le présent état de situation, au montant de

est introduit par l’adjudicataire soussigné, en justification de sa déclaration de créance ci-jointe.

Fait à                         , le

_____________________________

Réservé au Pouvoir adjudicateur

Le présent état de situation a été vérifié, éventuellement modifié, et approuvé par le soussigné pour un montant de

Fait à                           , le

# Footnotes

(1)  Nom, prénom et adresse

ou bien (pour les sociétés) : le soussigné, (nom, prénom, adresse), qui représente             (dénomination de la société et adresse).

(2)  Biffer la mention inutile.

(3)  Indiquer l’organisme qui prend la dépense à sa charge (voir article 15 du cahier spécial des charges).

(4)  Objet de l’entreprise.