| Code | Libellé | Unité | Type de prix | Référence QUALIROUTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHAPITRE I : DRAINAGE ET EGOUTTAGE |  |  |  |
| I1000 | Drainage | -- | -- | -- |
| I1100 | - drainage de type 1 | -- | -- | -- |
| I1110 | - tuyau en béton poreux | -- | -- | -- |
| I1111 | - diamètre : DN = 150 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1112 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1113 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1114 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1115 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1120 | - tuyau en béton perforé | -- | -- | -- |
| I1121 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1122 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1123 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1124 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1130 | - tuyau annelé en P.V.C. non plastifié | -- | -- | -- |
| I1131 | - diamètre : DN = 50 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1132 | - diamètre : DN = 60 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1133 | - diamètre : DN = 65 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1134 | - diamètre : DN = 80 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1135 | - diamètre : DN = 100 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1136 | - diamètre : DN = 125 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1137 | - diamètre : DN = 160 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1138 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 1.2.2.1. |
| I1200 | - drainage de type 2 | -- | -- | -- |
| I1210 | - tuyau annelé en P.V.C.non plastifié enrobé de fibres | -- | -- | -- |
| I1211 | - diamètre : DN = 50 mm | m | QP | I. 1.2.2.2. |
| I1212 | - diamètre : DN = 60 mm | m | QP | I. 1.2.2.2. |
| I1213 | - diamètre : DN = 65 mm | m | QP | I. 1.2.2.2. |
| I1214 | - diamètre : DN = 80 mm | m | QP | I. 1.2.2.2. |
| I1215 | - diamètre : DN = 100 mm | m | QP | I. 1.2.2.2. |
| I1216 | - diamètre : DN = 125 mm | m | QP | I. 1.2.2.2. |
| I1217 | - diamètre : DN = 160 mm | m | QP | I. 1.2.2.2. |
| I1218 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 1.2.2.2. |
| I1300 | - drainage de type 3 | -- | -- | -- |
| I1310 | - une face drainante | m | QP | I. 1.2.2.3. |
| I1320 | - deux faces drainantes | m | QP | I. 1.2.2.3. |
| I1400 | - drainage de type 4 | -- | -- | -- |
| I1410 | - en béton poreux | -- | -- | -- |
| I1411 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 1.2.2.4. |
| I1412 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 1.2.2.4. |
| I1413 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 1.2.2.4. |
| I1420 | - en béton perforé | -- | -- | -- |
| I1421 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 1.2.2.4. |
| I1422 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 1.2.2.4. |
| I1423 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 1.2.2.4. |
| I1424 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 1.2.2.4. |
| I1425 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 1.2.2.4. |
| I1426 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 1.2.2.4. |
| I1500 | - matériau drainant | -- | -- | -- |
| I1510 | - sable de drainage | m³ | QP | I. 1. |
| I1520 | - pierres 2/7 | m³ | QP | I. 1. |
| I1530 | - pierres 4/7 | m³ | QP | I. 1. |
| I1540 | - pierres 4/14 | m³ | QP | I. 1. |
| I1550 | - pierres 4/28 | m³ | QP | I. 1. |
| I1560 | - pierres 14/28 | m³ | QP | I. 1. |
| I1570 | - pierres 20/32 | m³ | QP | I. 1. |
| I1590 | - béton poreux | m³ | QP | I. 1. & F. 4.6.2.2.1. |
| I1600 | - matériau filtrant | -- | -- | -- |
| I1610 | - géotextile non tissé | m² | QP | I. 1. |
| I2000 | Canalisation en tuyau à base de ciment | -- | -- | -- |
| I2100 | - tuyau en béton non armé, circulaire | -- | -- | -- |
| I2110 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 2. |
| I2120 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I2130 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2140 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2150 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 2. |
| I2160 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2170 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I2180 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2200 | - tuyau en béton non armé, ovoïde | -- | -- | -- |
| I2210 | - largeur : B < 1000 mm | -- | -- | -- |
| I2211 | - largeur : B = 300 mm, hauteur : H = 450 mm | m | QP | I. 2. |
| I2212 | - largeur : B = 400 mm, hauteur : H = 600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2213 | - largeur : B = 500 mm, hauteur : H = 750 mm | m | QP | I. 2. |
| I2214 | - largeur : B = 600 mm, hauteur : H = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I2215 | - largeur : B = 700 mm, hauteur : H = 1050 mm | m | QP | I. 2. |
| I2216 | - largeur : B = 800 mm, hauteur : H = 1200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2217 | - largeur : B = 900 mm, hauteur : H = 1350 mm | m | QP | I. 2. |
| I2220 | - largeur : B >= 1000 mm | -- | -- | -- |
| I2221 | - largeur : B = 1000 mm, hauteur : H = 1500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2222 | - largeur : B = 1200 mm, hauteur : H = 1800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2223 | - largeur : B = 1400 mm, hauteur : H = 2100 mm | m | QP | I. 2. |
| I2300 | - tuyau en béton armé, série 90, circulaire | -- | -- | -- |
| I2310 | - diamètre : DN <= 1000 mm | -- | -- | -- |
| I2311 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 2. |
| I2312 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I2313 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2314 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2315 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 2. |
| I2316 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2317 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I2318 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2320 | - diamètre : 1000 mm < DN <= 2000 mm | -- | -- | -- |
| I2321 | - diamètre : DN = 1200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2322 | - diamètre : DN = 1400 mm | m | QP | I. 2. |
| I2323 | - diamètre : DN = 1500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2324 | - diamètre : DN = 1600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2325 | - diamètre : DN = 1800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2326 | - diamètre : DN = 2000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2330 | - diamètre : DN > 2000 mm | -- | -- | -- |
| I2331 | - diamètre : DN = 2200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2332 | - diamètre : DN = 2500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2333 | - diamètre : DN = 2800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2334 | - diamètre : DN = 3000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2335 | - diamètre : DN = 3200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2400 | - tuyau en béton armé, série 135, circulaire | -- | -- | -- |
| I2410 | - diamètre : DN <= 1000 mm | -- | -- | -- |
| I2411 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 2. |
| I2412 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I2413 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2414 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2415 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 2. |
| I2416 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2417 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I2418 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2420 | - diamètre : 1000 mm < DN <= 2000 mm | -- | -- | -- |
| I2421 | - diamètre : DN = 1200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2422 | - diamètre : DN = 1400 mm | m | QP | I. 2. |
| I2423 | - diamètre : DN = 1500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2424 | - diamètre : DN = 1600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2425 | - diamètre : DN = 1800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2426 | - diamètre : DN = 2000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2430 | - diamètre : DN > 2000 mm | -- | -- | -- |
| I2431 | - diamètre : DN = 2200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2432 | - diamètre : DN = 2500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2433 | - diamètre : DN = 2800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2434 | - diamètre : DN = 3000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2435 | - diamètre : DN = 3200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2500 | - tuyau en béton renforcé de fibres d'acier | -- | -- | -- |
| I2510 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 2. |
| I2520 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I2530 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2540 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2550 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 2. |
| I2560 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2570 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I2600 | - tuyau en fibre-ciment, série 60 | -- | -- | -- |
| I2610 | - diamètre : DN <= 1000 mm | -- | -- | -- |
| I2611 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I2612 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2613 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2614 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 2. |
| I2615 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2616 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I2617 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2620 | - diamètre : 1000 < DN <= 2000 mm | -- | -- | -- |
| I2621 | - diamètre : DN = 1200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2622 | - diamètre : DN = 1400 mm | m | QP | I. 2. |
| I2623 | - diamètre : DN = 1500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2624 | - diamètre : DN = 1600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2625 | - diamètre : DN = 1800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2626 | - diamètre : DN = 2000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2630 | - diamètre : DN > 2000 mm | -- | -- | -- |
| I2631 | - diamètre : DN = 2200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2632 | - diamètre : DN = 2500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2633 | - diamètre : DN = 2800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2634 | - diamètre : DN = 3000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2635 | - diamètre : DN = 3200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2700 | - tuyau en fibre-ciment, série 90 | -- | -- | -- |
| I2710 | - diamètre : DN <= 1000 mm | -- | -- | -- |
| I2711 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I2712 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2713 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2714 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 2. |
| I2715 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2716 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I2717 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2720 | - diamètre : 1000 < DN <= 2000 mm | -- | -- | -- |
| I2721 | - diamètre : DN = 1200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2722 | - diamètre : DN = 1400 mm | m | QP | I. 2. |
| I2723 | - diamètre : DN = 1500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2724 | - diamètre : DN = 1600 mm | m | QP | I. 2. |
| I2725 | - diamètre : DN = 1800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2726 | - diamètre : DN = 2000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2730 | - diamètre : DN > 2000 mm | -- | -- | -- |
| I2731 | - diamètre : DN = 2200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2732 | - diamètre : DN = 2500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2733 | - diamètre : DN = 2800 mm | m | QP | I. 2. |
| I2734 | - diamètre : DN = 3000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2735 | - diamètre : DN = 3200 mm | m | QP | I. 2. |
| I2800 | Tuyaux en béton armé de forme ellipsoïdale | -- | -- | -- |
| I2810 | - pose à gabarit horizontal | -- | -- | -- |
| I2811 | - largeur : B = 1000 mm, hauteur : H = 650 mm | m | QP | I. 2. |
| I2812 | - largeur : B = 1150 mm, hauteur : H = 750 mm | m | QP | I. 2. |
| I2813 | - largeur : B = 1650 mm, hauteur : H = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2814 | - largeur : B = 1950 mm, hauteur : H = 1150 mm | m | QP | I. 2. |
| I2815 | - largeur : B = 2350 mm, hauteur : H = 1350 mm | m | QP | I. 2. |
| I2816 | - largeur : B = 2650 mm, hauteur : H = 1500 mm | m | QP | I. 2. |
| I2820 | - pose à gabarit vertical | -- | -- | -- |
| I2821 | - largeur : B = 650 mm, hauteur : H = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I2822 | - largeur : B = 750 mm, hauteur : H = 1150 mm | m | QP | I. 2. |
| I2823 | - largeur : B = 1000 mm, hauteur : H = 1650 mm | m | QP | I. 2. |
| I2824 | - largeur : B = 1150 mm, hauteur : H = 1950 mm | m | QP | I. 2. |
| I2825 | - largeur : B = 1350 mm, hauteur : H = 2350 mm | m | QP | I. 2. |
| I2826 | - largeur : B = 1500 mm, hauteur : H = 2650 mm | m | QP | I. 2. |
| I2900 | Suppléments pour canalisation en tuyau à base de ciment | -- | -- | -- |
| I2910 | - suppléments pour tuyaux en béton | -- | -- | -- |
| I2911 | - revêtement intérieur | m² | QP | I. 2.6 |
| I2912 | - assises de pose en béton non armé | m² | QP | I. 2.6 |
| I2913 | - assises de pose en béton armé | m² | QP | I. 2.6 |
| I3000 | Canalisation en tuyau sans ciment | -- | -- | -- |
| I3100 | - tuyau en grès | -- | -- | -- |
| I3110 | - classe >= 160 | -- | -- | -- |
| I3111 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 2. |
| I3112 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3113 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I3114 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 2. |
| I3120 | - classe = 120 | -- | -- | -- |
| I3121 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 2. |
| I3122 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I3123 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I3124 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I3200 | - tuyau en résine renforcée de fibres de verre | -- | -- | -- |
| I3210 | - série 3 | -- | -- | -- |
| I3211 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 2. |
| I3212 | - diamètre : DN = 250 mm | m | QP | I. 2. |
| I3213 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 2. |
| I3214 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3215 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I3220 | - série 2 | -- | -- | -- |
| I3221 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 2. |
| I3222 | - diamètre : DN = 250 mm | m | QP | I. 2. |
| I3223 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 2. |
| I3224 | - diamètre : DN = 350 mm | m | QP | I. 2. |
| I3225 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3226 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I3230 | - série 1 | -- | -- | -- |
| I3231 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 2. |
| I3232 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 2. |
| I3233 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I3234 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I3235 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I3236 | - diamètre : DN = 1200 mm | m | QP | I. 2. |
| I3237 | - diamètre : DN = 1400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3238 | - diamètre : DN = 1600 mm | m | QP | I. 2. |
| I3300 | - tuyau en P.V.C. | -- | -- | -- |
| I3310 | - série SDR 51 | -- | -- | -- |
| I3311 | - diamètre : DN = 160 mm | m | QP | I. 2. |
| I3312 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 2. |
| I3313 | - diamètre : DN = 250 mm | m | QP | I. 2. |
| I3314 | - diamètre : DN = 315 mm | m | QP | I. 2. |
| I3315 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3316 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I3317 | - diamètre : DN = 630 mm | m | QP | I. 2. |
| I3318 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I3319 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I3320 | - série SDR 41 | -- | -- | -- |
| I3321 | - diamètre : DN = 160 mm | m | QP | I. 2. |
| I3322 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 2. |
| I3323 | - diamètre : DN = 250 mm | m | QP | I. 2. |
| I3324 | - diamètre : DN = 315 mm | m | QP | I. 2. |
| I3325 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3326 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I3327 | - diamètre : DN = 630 mm | m | QP | I. 2. |
| I3328 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I3329 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I3330 | - série SDR 34 | -- | -- | -- |
| I3331 | - diamètre : DN = 110 mm | m | QP | I. 2. |
| I3332 | - diamètre : DN = 125 mm | m | QP | I. 2. |
| I3333 | - diamètre : DN = 160 mm | m | QP | I. 2. |
| I3334 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 2. |
| I3335 | - diamètre : DN = 250 mm | m | QP | I. 2. |
| I3336 | - diamètre : DN = 315 mm | m | QP | I. 2. |
| I3337 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3338 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I3339 | - diamètre : DN = 630 mm | m | QP | I. 2. |
| I3400 | - tuyau en polyéthylène | -- | -- | -- |
| I3410 | - série 12,5 | -- | -- | -- |
| I3411 | - diamètre : DN = 315 mm | m | QP | I. 2. |
| I3412 | - diamètre : DN = 355 mm | m | QP | I. 2. |
| I3413 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3414 | - diamètre : DN = 450 mm | m | QP | I. 2. |
| I3415 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I3416 | - diamètre : DN = 630 mm | m | QP | I. 2. |
| I3417 | - diamètre : DN = 710 mm | m | QP | I. 2. |
| I3418 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I3419 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I3420 | - série 16 | -- | -- | -- |
| I3421 | - diamètre : DN = 315 mm | m | QP | I. 2. |
| I3422 | - diamètre : DN = 355 mm | m | QP | I. 2. |
| I3423 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3424 | - diamètre : DN = 450 mm | m | QP | I. 2. |
| I3425 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I3426 | - diamètre : DN = 630 mm | m | QP | I. 2. |
| I3427 | - diamètre : DN = 710 mm | m | QP | I. 2. |
| I3428 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I3429 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I3500 | - tuyau en fonte ductile | -- | -- | -- |
| I3510 | - diamètre : DN <= 1000 mm | -- | -- | -- |
| I3511 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 2. |
| I3512 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3513 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 2. |
| I3514 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 2. |
| I3515 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 2. |
| I3516 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 2. |
| I3517 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 2. |
| I3520 | - diamètre : DN > 1000 mm | -- | -- | -- |
| I3521 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 2. |
| I3522 | - diamètre : DN = 1100 mm | m | QP | I. 2. |
| I3523 | - diamètre : DN = 1200 mm | m | QP | I. 2. |
| I3524 | - diamètre : DN = 1400 mm | m | QP | I. 2. |
| I3525 | - diamètre : DN = 1500 mm | m | QP | I. 2. |
| I3526 | - diamètre : DN = 1600 mm | m | QP | I. 2. |
| I3527 | - diamètre : DN = 1800 mm | m | QP | I. 2. |
| I4000 | Raccordement, gaine | -- | -- | -- |
| I4100 | - tuyau de raccordement | -- | -- | -- |
| I4110 | - diamètre : 80 mm <= DN < 150 mm | -- | -- | -- |
| I4111 | - en matériau synthétique | m | QP | I. 3. |
| I4112 | - en grès | m | QP | I. 3. |
| I4113 | - en fonte ductile | m | QP | I. 3. |
| I4120 | - diamètre : 150 mm <= DN < 200 mm | -- | -- | -- |
| I4121 | - en matériau synthétique | m | QP | I. 3. |
| I4122 | - en grès | m | QP | I. 3. |
| I4123 | - en fonte ductile | m | QP | I. 3. |
| I4130 | - diamètre : 200 mm <= DN < 250 mm | -- | -- | -- |
| I4131 | - en matériau synthétique | m | QP | I. 3. |
| I4132 | - en grès | m | QP | I. 3. |
| I4133 | - en fonte ductile | m | QP | I. 3. |
| I4200 | - raccord de tuyau | -- | -- | -- |
| I4210 | - sur chambre de visite existante en béton | p | QP | I. 3. |
| I4211 | - de tuyau diamètre : DN < 250 mm | p | QP | I. 3. |
| I4212 | - de tuyau diamètre : 250 mm <= DN <= 500 mm | p | QP | I. 3. |
| I4213 | - de tuyau diamètre : 500 mm < DN <= 800 mm | p | QP | I. 3. |
| I4220 | - sur chambre de visite existante en maçonnerie | p | QP | I. 3. |
| I4221 | - de tuyau diamètre : DN < 250 mm | p | QP | I. 3. |
| I4222 | - de tuyau diamètre : 250 mm <= DN <= 500 mm | p | QP | I. 3. |
| I4223 | - de tuyau diamètre : 500 mm < DN <= 800 mm | p | QP | I. 3. |
| I4230 | - sur tuyau existant | p | QP | I. 3. |
| I4231 | - de tuyau diamètre : DN < 250 mm | p | QP | I. 3. |
| I4232 | - de tuyau diamètre : 250 mm <= DN <= 500 mm | p | QP | I. 3. |
| I4233 | - de tuyau diamètre : 500 mm < DN <= 800 mm | p | QP | I. 3. |
| I4300 | - dispositifs spéciaux | -- | -- | -- |
| I4310 | - plateau de fermeture pour tuyau en attente | p | QP | I. 3. |
| I4320 | - tubulure pour descente de toiture | p | QP | I. 3. |
| I4330 | - percement de murs d'habitation | p | QP | I. 3. |
| I4340 | - passage sous fondation d'immeuble | p | QP | I. 3. |
| I4350 | - dispositif de repérage des raccordements | p | QP | I. 3. |
| I4400 | - gaine | -- | -- | -- |
| I4410 | - en polyéthylène, série 12,5 | -- | -- | -- |
| I4411 | - diamètre : DN = 110 mm | m | QP | -- |
| I4412 | - diamètre : DN = 125 mm | m | QP | -- |
| I4413 | - diamètre : DN = 160 mm | m | QP | -- |
| I4414 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | -- |
| I4420 | - en P.V.C. non plastifié annelé | -- | -- | -- |
| I4421 | - diamètre : DN = 110 mm | m | QP | -- |
| I4422 | - diamètre : DN = 125 mm | m | QP | -- |
| I4423 | - diamètre : DN = 160 mm | m | QP | -- |
| I4424 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | -- |
| I5000 | Tuyau sans tranchée | -- | -- | -- |
| I5200 | - fonçage par tuyaux | -- | -- | -- |
| I5210 | - diamètre : DN < 1000 mm | -- | -- | -- |
| I5211-E | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5212-E | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5213-E | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5214-E | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5215-E | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5216-E | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5217-E | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5220 | - diamètre : 1000 <= DN < 2000 mm | -- | -- | -- |
| I5221-E | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5222-E | - diamètre : DN = 1100 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5223-E | - diamètre : DN = 1200 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5224-E | - diamètre : DN = 1300 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5225-E | - diamètre : DN = 1400 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5226-E | - diamètre : DN = 1500 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5227-E | - diamètre : DN = 1600 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5228-E | - diamètre : DN = 1700 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5229-E | - diamètre : DN = 1800 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5230 | - diamètre : 2000 <= DN < 3000 mm | -- | -- | -- |
| I5231-E | - diamètre : DN = 2000 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5232-E | - diamètre : DN = 2100 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5233-E | - diamètre : DN = 2200 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5234-E | - diamètre : DN = 2500 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5235-E | - diamètre : DN = 2800 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5240 | - diamètre : DN >= 3000 mm | -- | -- | -- |
| I5241-E | - diamètre : DN = 3000 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5243-E | - diamètre : DN = 3200 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5244-E | - diamètre : DN = 4000 mm | m | QP | I. 4.2. |
| I5250 | - puits de travail et de récupération pour tuyaux | -- | -- | -- |
| I5251-E | - diamètre : DN < 1000 mm | p | QP | I. 4.2. |
| I5252-E | - diamètre : 1000 <= DN < 2000 mm | p | QP | I. 4.2. |
| I5253-E | - diamètre : 2000 <= DN < 3000 mm | p | QP | I. 4.2. |
| I5254-E | - diamètre : DN >= 3000 mm | p | QP | I. 4.2. |
| I5290 | - supplément pour travaux spéciaux | -- | -- | -- |
| I5291-E | - démolition de maçonnerie | m³ | QP | I. 4.2. |
| I5292-E | - démolition de béton | m³ | QP | I. 4.2. |
| I5293-E | - démolition d'éléments rocheux ou compact | m³ | QP | I. 4.2. |
| I5400 | - forage dirigé | -- | -- | -- |
| I5410 | - forage de tuyaux | -- | -- | -- |
| I5411-E | - diamètre : DN <= 100 mm | m | QP | I. 4.3. |
| I5412-E | - diamètre : 100 mm < DN <= 200 mm | m | QP | I. 4.3. |
| I5413-E | - diamètre : 200 mm < DN <= 300 mm | m | QP | I. 4.3. |
| I5414-E | - diamètre : DN > 300 mm | m | QP | I. 4.3. |
| I5420 | - puits de travail et de récupération pour tuyaux | -- | -- | -- |
| I5421-E | - diamètre : DN <= 100 mm | p | QP | I. 4.3. |
| I5422-E | - diamètre : 100 mm < DN <= 200 mm | p | QP | I. 4.3. |
| I5423-E | - diamètre : 200 mm < DN <= 300 mm | p | QP | I. 4.3. |
| I5424-E | - diamètre : DN > 300 mm | p | QP | I. 4.3. |
| I5490 | - supplément pour travaux spéciaux | -- | -- | -- |
| I5491-E | - démolition de maçonnerie | m³ | QP | I. 4.3. |
| I5492-E | - démolition de béton | m³ | QP | I. 4.3. |
| I5493-E | - démolition d'éléments rocheux ou compact | m³ | QP | I. 4.3. |
| I6000 | Elément localisé | -- | -- | -- |
| I6100 | - avaloir | kg | QP | I. 6. |
| I6100-C | -> de remploi en provenance du chantier | p | QP | I. 6. |
| I6100-D | -> de remploi en provenance d'un dépôt | p | QP | I. 6. |
| I6110 | - classe D 400, avec coupe-odeur | kg | QP | I. 6. |
| I6111 | - pour F.E. de largeur B = 30 cm, surface S>=18dm² | p | QP | I. 6. |
| I6112 | - pour F.E. de largeur B = 50 cm, surface S>=25dm² | p | QP | I. 6. |
| I6113 | - pour F.E. de largeur B = 75 cm, surface S>=50dm² | p | QP | I. 6. |
| I6120 | - classe D 400, sans coupe-odeur | kg | QP | I. 6. |
| I6121 | - pour F.E. de largeur B = 30 cm, surface S>=18dm² | p | QP | I. 6. |
| I6122 | - pour F.E. de largeur B = 50 cm, surface S>=25dm² | p | QP | I. 6. |
| I6123 | - pour F.E. de largeur B = 75 cm, surface S>=50dm² | p | QP | I. 6. |
| I6130 | - classe C 250, avec coupe-odeur | kg | QP | I. 6. |
| I6131 | - pour F.E. de largeur B = 20 cm, surface S>=4dm² | p | QP | I. 6. |
| I6132 | - pour F.E. de largeur B = 30 cm, surface S>=9dm² | p | QP | I. 6. |
| I6133 | - pour F.E. de largeur B = 50 cm, surface S>=25dm² | p | QP | I. 6. |
| I6140 | - classe C 250, sans coupe-odeur | kg | QP | I. 6. |
| I6141 | - pour F.E. de largeur B = 20 cm, surface S>=4dm² | p | QP | I. 6. |
| I6142 | - pour F.E. de largeur B = 30 cm, surface S>=9dm² | p | QP | I. 6. |
| I6143 | - pour F.E. de largeur B = 50 cm, surface S>=25dm² | p | QP | I. 6. |
| I6200 | - pièce de voirie | -- | -- | -- |
| I6210 | - grille avec ou sans cadre | kg | QP | -- |
| I6211 | - série D 400 | kg | QP | -- |
| I6212 | - série C 250 | kg | QP | -- |
| I6220 | - pièce spéciale | kg | QP | -- |
| I6221 | - en acier | kg | QP | -- |
| I6222 | - en fonte | kg | QP | -- |
| I6300 | - gargouille de trottoir | m | QP | -- |
| I6300-F | -> fourniture | kg | QP | -- |
| I6300-P | -> placement | m | QP | -- |
| I7000 | Caniveau, revêtement de fossé | -- | -- | -- |
| I7100 | - caniveau rectangulaire ouvert | -- | -- | -- |
| I7110 | - largeur utile : B = 20 cm | -- | -- | -- |
| I7111 | - type A1 : H = 10 cm | m | QP | I. 7. |
| I7112 | - type A2 : H = 15 cm | m | QP | I. 7. |
| I7113 | - type A3 : H = 20 cm | m | QP | I. 7. |
| I7114 | - type A4 : H = 25 cm | m | QP | I. 7. |
| I7120 | - largeur utile : B = 30 cm | -- | -- | -- |
| I7121 | - type B1 : H = 20 cm | m | QP | I. 7. |
| I7122 | - type B2 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7123 | - type B3 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7124 | - type B4 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7130 | - largeur utile : B = 40 cm | -- | -- | -- |
| I7131 | - type C1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7132 | - type C2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7133 | - type C3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7134 | - type C4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7140 | - largeur utile : B = 50 cm | -- | -- | -- |
| I7141 | - type D1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7142 | - type D2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7143 | - type D3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7144 | - type D4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7150 | - largeur utile : B = 60 cm | -- | -- | -- |
| I7151 | - type E1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7152 | - type E2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7153 | - type E3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7154 | - type E4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7200 | - caniveau rectangulaire avec grille métall., classe D400 | -- | -- | -- |
| I7210 | - largeur utile : B = 20 cm | -- | -- | -- |
| I7211 | - type A1 : H = 10 cm | m | QP | I. 7. |
| I7212 | - type A2 : H = 15 cm | m | QP | I. 7. |
| I7213 | - type A3 : H = 20 cm | m | QP | I. 7. |
| I7214 | - type A4 : H = 25 cm | m | QP | I. 7. |
| I7220 | - largeur utile : B = 30 cm | -- | -- | -- |
| I7221 | - type B1 : H = 20 cm | m | QP | I. 7. |
| I7222 | - type B2 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7223 | - type B3 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7224 | - type B4 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7230 | - largeur utile : B = 40 cm | -- | -- | -- |
| I7231 | - type C1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7232 | - type C2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7233 | - type C3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7234 | - type C4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7240 | - largeur utile : B = 50 cm | -- | -- | -- |
| I7241 | - type D1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7242 | - type D2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7243 | - type D3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7244 | - type D4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7250 | - largeur utile : B = 60 cm | -- | -- | -- |
| I7251 | - type E1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7252 | - type E2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7253 | - type E3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7254 | - type E4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7300 | - caniveau rectangulaire avec grille métall., classe C250 | -- | -- | -- |
| I7310 | - largeur utile : B = 20 cm | -- | -- | -- |
| I7311 | - type A1 : H = 10 cm | m | QP | I. 7. |
| I7312 | - type A2 : H = 15 cm | m | QP | I. 7. |
| I7313 | - type A3 : H = 20 cm | m | QP | I. 7. |
| I7314 | - type A4 : H = 25 cm | m | QP | I. 7. |
| I7320 | - largeur utile : B = 30 cm | -- | -- | -- |
| I7321 | - type B1 : H = 20 cm | m | QP | I. 7. |
| I7322 | - type B2 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7323 | - type B3 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7324 | - type B4 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7330 | - largeur utile : B = 40 cm | -- | -- | -- |
| I7331 | - type C1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7332 | - type C2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7333 | - type C3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7334 | - type C4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7340 | - largeur utile : B = 50 cm | -- | -- | -- |
| I7341 | - type D1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7342 | - type D2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7343 | - type D3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7344 | - type D4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7350 | - largeur utile : B = 60 cm | -- | -- | -- |
| I7351 | - type E1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7352 | - type E2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7353 | - type E3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7354 | - type E4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7400 | - caniveau rectangulaire fermé avec couvercle | -- | -- | -- |
| I7410 | - largeur utile : B = 20 cm | -- | -- | -- |
| I7411 | - type A1 : H = 10 cm | m | QP | I. 7. |
| I7412 | - type A2 : H = 15 cm | m | QP | I. 7. |
| I7413 | - type A3 : H = 20 cm | m | QP | I. 7. |
| I7414 | - type A4 : H = 25 cm | m | QP | I. 7. |
| I7420 | - largeur utile : B = 30 cm | -- | -- | -- |
| I7421 | - type B1 : H = 20 cm | m | QP | I. 7. |
| I7422 | - type B2 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7423 | - type B3 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7424 | - type B4 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7430 | - largeur utile : B = 40 cm | -- | -- | -- |
| I7431 | - type C1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7432 | - type C2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7433 | - type C3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7434 | - type C4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7440 | - largeur utile : B = 50 cm | -- | -- | -- |
| I7441 | - type D1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7442 | - type D2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7443 | - type D3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7444 | - type D4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7450 | - largeur utile : B = 60 cm | -- | -- | -- |
| I7451 | - type E1 : H = 30 cm | m | QP | I. 7. |
| I7452 | - type E2 : H = 40 cm | m | QP | I. 7. |
| I7453 | - type E3 : H = 50 cm | m | QP | I. 7. |
| I7454 | - type E4 : H = 60 cm | m | QP | I. 7. |
| I7500 | - caniveau en polyester armé | -- | -- | -- |
| I7510 | - sans grille | -- | -- | -- |
| I7511 | - section : S <= 2 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7512 | - section : 2 dm² < S <= 5 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7513 | - section : 5 dm² < S <= 10 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7514 | - section : S > 10 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7520 | - avec grille métallique classe D 400 | -- | -- | -- |
| I7521 | - section : S <= 2 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7522 | - section : 2 dm² < S <= 5 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7523 | - section : 5 dm² < S <= 10 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7524 | - section : S > 10 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7530 | - avec grille métallique classe C 250 | -- | -- | -- |
| I7531 | - section : S <= 2 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7532 | - section : 2 dm² < S <= 5 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7533 | - section : 5 dm² < S <= 10 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7534 | - section : S > 10 dm² | m | QP | I. 7. |
| I7600 | - caniveau semi-circulaire | -- | -- | -- |
| I7610 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 7. |
| I7620 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 7. |
| I7630 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 7. |
| I7640 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 7. |
| I7650 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 7. |
| I7700 | - caniveau de talus à section trapézoïdale | -- | -- | -- |
| I7710 | - type A : A = 53 cm, L = 83 cm | m | QP | I. 7. |
| I7711 | - extrémité amont | p | QP | I. 7. |
| I7712 | - extrémité aval | p | QP | I. 7. |
| I7720 | - type B : A = 84 cm, L = 100 cm | m | QP | I. 7. |
| I7721 | - extrémité amont | p | QP | I. 7. |
| I7722 | - extrémité aval | p | QP | I. 7. |
| I7800 | - caniveau avec fente | m | QP | I. 7. |
| I7900 | - revêtement de fossé et de bassin d'orage | -- | -- | -- |
| I7910 | - trapézoïdal préfabriqué | m² | QP | -- |
| I7911 | - section : S <= 0,5 m² | m | QP | -- |
| I7912 | - section : S > 0,5 m² | m | QP | -- |
| I7920 | - en béton classe C30/37 | m³ | QP | -- |
| I7921 | - épaisseur : E = 10 cm | m² | QP | -- |
| I7922 | - épaisseur : E = 12 cm | m² | QP | -- |
| I7923 | - épaisseur : E = 15 cm | m² | QP | -- |
| I7930 | - en béton ajouré | m² | QP | -- |
| I7940 | - en pavés de pierre | m² | QP | -- |
| I7950 | - en moellons | m² | QP | -- |
| I7960 | - nappe synthétique | m² | QP | -- |
| I7961 | - en polyamide, épaisseur : E = +/- 3 cm | m² | QP | -- |
| I7962 | - de structure alvéolaire | m² | QP | -- |
| I8000 | Réparation et rénovation de canalisations et de regards | -- | -- | -- |
| I8100 | - par projection de matériaux hydrauliques (gunitage) | -- | -- | -- |
| I8110 | - diamètre : 1 m < DN <= 1,5 m | m² | QP | I. 8.10. |
| I8111 | - projeté par voie sèche, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8112 | - projeté par voie humide, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8113 | - projeté par voie sèche, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8114 | - projeté par voie humide, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8115 | - projeté par voie sèche, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8116 | - projeté par voie humide, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8117 | - projeté par voie sèche, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8118 | - projeté par voie humide, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8119 | - supplément pour comblement cavité (fournit.comp.) | m³ | QP | I. 8.10. |
| I8120 | - diamètre : 1,5 m < DN <= 2 m | m² | QP | I. 8.10. |
| I8121 | - projeté par voie sèche, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8122 | - projeté par voie humide, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8123 | - projeté par voie sèche, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8124 | - projeté par voie humide, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8125 | - projeté par voie sèche, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8126 | - projeté par voie humide, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8127 | - projeté par voie sèche, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8128 | - projeté par voie humide, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8129 | - supplément pour comblement cavité (fournit.comp.) | m³ | QP | I. 8.10. |
| I8130 | - diamètre : 2 m < DN <= 2,5 m | m² | QP | I. 8.10. |
| I8131 | - projeté par voie sèche, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8132 | - projeté par voie humide, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8133 | - projeté par voie sèche, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8134 | - projeté par voie humide, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8135 | - projeté par voie sèche, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8136 | - projeté par voie humide, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8137 | - projeté par voie sèche, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8138 | - projeté par voie humide, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8139 | - supplément pour comblement cavité (fournit.comp.) | m³ | QP | I. 8.10. |
| I8140 | - diamètre : 2,5 m < DN <= 3 m | m² | QP | I. 8.10. |
| I8141 | - projeté par voie sèche, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8142 | - projeté par voie humide, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8143 | - projeté par voie sèche, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8144 | - projeté par voie humide, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8145 | - projeté par voie sèche, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8146 | - projeté par voie humide, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8147 | - projeté par voie sèche, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8148 | - projeté par voie humide, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8149 | - supplément pour comblement cavité (fournit.comp.) | m³ | QP | I. 8.10. |
| I8150 | - diamètre : DN > 3 m | m² | QP | I. 8.10. |
| I8151 | - projeté par voie sèche, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8152 | - projeté par voie humide, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8153 | - projeté par voie sèche, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8154 | - projeté par voie humide, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8155 | - projeté par voie sèche, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8156 | - projeté par voie humide, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8157 | - projeté par voie sèche, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8158 | - projeté par voie humide, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8159 | - supplément pour comblement cavité (fournit.comp.) | m³ | QP | I. 8.10. |
| I8160 | - de forme non circulaire | m² | QP | I. 8.10. |
| I8161 | - projeté par voie sèche, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8162 | - projeté par voie humide, épaisseur < 5 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8163 | - projeté par voie sèche, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8164 | - projeté par voie humide, épaisseur 5-8 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8165 | - projeté par voie sèche, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8166 | - projeté par voie humide, épaisseur 8-12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8167 | - projeté par voie sèche, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8168 | - projeté par voie humide, épaisseur > 12 mm | m² | QP | I. 8.10. |
| I8169 | - supplément pour comblement cavité (fournit.comp.) | m³ | QP | I. 8.10. |
| I8190 | - suppl.pour réal. de projection de matériaux hydraulique | -- | -- | -- |
| I8191 | - fourniture de béton de classe m² | m³ | QP | I. 8.10. |
| I8192 | - fourniture de béton de classe m³ | m³ | QP | I. 8.10. |
| I8193 | - fourniture de béton de classe M4 | m³ | QP | I. 8.10. |
| I8194 | - fourniture et pose d'armatures | kg | QP | I. 8.10. |
| I8200 | - par tubage sans espace annulaire | -- | -- | -- |
| I8210 | - par chemisage continu polymérisé en place (relining) | -- | -- | -- |
| I8211 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 8.4. |
| I8212 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 8.4. |
| I8213 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 8.4. |
| I8214 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 8.4. |
| I8215 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 8.4. |
| I8216 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 8.4. |
| I8217 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 8.4. |
| I8218 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 8.4. |
| I8219 | - diamètre : DN > 1000 mm | m | QP | I. 8.4. |
| I8220 | - au moyen de tuyaux PEHD continus pré-déformés | -- | -- | -- |
| I8221 | - diamètre : DN = 100 mm | m | QP | I. 8.15 |
| I8222 | - diamètre : DN = 125 mm | m | QP | I. 8.15 |
| I8223 | - diamètre : DN = 150 mm | m | QP | I. 8.15 |
| I8224 | - diamètre : DN = 200 mm | m | QP | I. 8.15 |
| I8225 | - diamètre : DN = 250 mm | m | QP | I. 8.15 |
| I8226 | - diamètre : DN = 300 mm | m | QP | I. 8.15 |
| I8227 | - diamètre : DN = 350 mm | m | QP | I. 8.15 |
| I8228 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 8.15 |
| I8229 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 8.15 |
| I8300 | - par tubage avec espace annulaire | -- | -- | -- |
| I8310 | - diamètre : DN = 300 mm | -- | -- | -- |
| I8311 | - par enroulement hélocoïdal en PVC rigide | m | QP | I. 8.7. |
| I8312 | - au moyen de tuyaux continus ou courts | m | QP | I. 8.8. |
| I8320 | - diamètre : DN = 400 mm | -- | -- | -- |
| I8321 | - par enroulement hélocoïdal en PVC rigide | m | QP | I. 8.7. |
| I8322 | - au moyen de tuyaux continus ou courts | m | QP | I. 8.8. |
| I8330 | - diamètre : DN = 500 mm | -- | -- | -- |
| I8331 | - par enroulement hélocoïdal en PVC rigide | m | QP | I. 8.7. |
| I8332 | - au moyen de tuyaux continus ou courts | m | QP | I. 8.8. |
| I8340 | - diamètre : DN = 600 mm | -- | -- | -- |
| I8341 | - par enroulement hélocoïdal en PVC rigide | m | QP | I. 8.7. |
| I8342 | - au moyen de tuyaux continus ou courts | m | QP | I. 8.8. |
| I8350 | - diamètre : DN = 700 mm | -- | -- | -- |
| I8351 | - par enroulement hélocoïdal en PVC rigide | m | QP | I. 8.7. |
| I8352 | - au moyen de tuyaux continus ou courts | m | QP | I. 8.8. |
| I8360 | - diamètre : DN = 800 mm | -- | -- | -- |
| I8361 | - par enroulement hélocoïdal en PVC rigide | m | QP | I. 8.7. |
| I8362 | - au moyen de tuyaux continus ou courts | m | QP | I. 8.8. |
| I8370 | - diamètre : DN = 900 mm | -- | -- | -- |
| I8371 | - par enroulement hélocoïdal en PVC rigide | m | QP | I. 8.7. |
| I8372 | - au moyen de tuyaux continus ou courts | m | QP | I. 8.8. |
| I8380 | - diamètre : DN = 1000 mm | -- | -- | -- |
| I8381 | - par enroulement hélocoïdal en PVC rigide | m | QP | I. 8.7. |
| I8382 | - au moyen de tuyaux continus ou courts | m | QP | I. 8.8. |
| I8390 | - diamètre : DN > 1000 mm | -- | -- | -- |
| I8391 | - par enroulement hélocoïdal en PVC rigide | m | QP | I. 8.7. |
| I8392 | - au moyen de tuyaux continus ou courts | m | QP | I. 8.8. |
| I8400 | - réparation locale d'étanchéité | -- | -- | -- |
| I8410 | - résine polyréthane | -- | -- | -- |
| I8411 | - diamètre: Ø =< 800 | m | QP | I. 8.12 |
| I8412 | - diamètre: 800 < Ø =< 1500 | m | QP | I. 8.12 |
| I8413 | - diamètre: Ø > 1500 | m | QP | I. 8.12 |
| I8414 | - supplément pour résine | -- | -- | -- |
| I8420 | - résine acryliques | -- | -- | I,8,12 |
| I8421 | - diamètre: Ø =< 800 | m | QP | I. 8.12 |
| I8422 | - diamètre: 800 < Ø =< 1500 | m | QP | I. 8.12 |
| I8423 | - diamètre: Ø > 1500 | m | QP | I. 8.12 |
| I8424 | - supplément pour résine | -- | -- | -- |
| I8430 | - par chemisage partiel polymérisé en pl.(manchette) | -- | -- | -- |
| I8431 | - diamètre : DN = 300 mm | p | QP | I. 8.5. |
| I8432 | - diamètre : DN = 400 mm | p | QP | I. 8.5. |
| I8433 | - diamètre : DN = 500 mm | p | QP | I. 8.5. |
| I8434 | - diamètre : DN = 600 mm | p | QP | I. 8.5. |
| I8435 | - diamètre : DN = 700 mm | p | QP | I. 8.5. |
| I8436 | - diamètre : DN = 800 mm | p | QP | I. 8.5. |
| I8437 | - diamètre : DN = 900 mm | p | QP | I. 8.5. |
| I8438 | - diamètre : DN = 1000 mm | p | QP | I. 8.5. |
| I8439 | - diamètre : DN > 1000 mm | p | QP | I. 8.5. |
| I8500 | - autres réparations de canalisations | -- | -- | -- |
| I8510 | - en polyester armé de fibres de verre | -- | -- | -- |
| I8511 | - par coque | m | QP | I. 8.6. |
| I8512 | - par cunette | m | QP | I. 8.6. |
| I8520 | - en panneaux préfabriqués en grès | -- | -- | -- |
| I8521 | - dalle céramique | m² | QP | I. 8.9. |
| I8522 | - joint de dilatation | m | QP | I. 8.9. |
| I8530 | - protection contre la corrosion | -- | -- | -- |
| I8531 | - au moyen de résine époxy armée de fibres | m² | QP | I. 8.13 |
| I8532 | - au moyen de mortier "anti corrosion" | m² | QP | I. 8.13 |
| I8540 | - inject.pour stab.des sols et/ou comblement cavités | -- | -- | -- |
| I8541 | - injections de coulis de ciment depuis la surface | m³ | QP | I. 8.16 |
| I8542 | - inject. de résine polyuréthane depuis la surface | l | QP | I. 8.16 |
| I8543 | - inject.coulis de ciment au travers parois ouvrage | m³ | QP | I. 8.16 |
| I8544 | - inject.résine polyuréth.au travers parois ouvrage | l | QP | I. 8.16 |
| I8550 | - réparation des radiers par pistonnage de mortier | -- | -- | -- |
| I8551 | - réparation des radiers par pistonnage de mortier | m³ | QP | I. 8.19 |
| I8600 | - techniques destructives | -- | -- | -- |
| I8610 | - par éclatement | -- | -- | -- |
| I8611 | - diamètre : DN < 300 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8612 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8613 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8614 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8615 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8616 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8617 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8618 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8619 | - diamètre : DN > 1000 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8620 | - par broyage | -- | -- | -- |
| I8621 | - diamètre : DN < 300 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8622 | - diamètre : DN = 400 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8623 | - diamètre : DN = 500 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8624 | - diamètre : DN = 600 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8625 | - diamètre : DN = 700 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8626 | - diamètre : DN = 800 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8627 | - diamètre : DN = 900 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8628 | - diamètre : DN = 1000 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8629 | - diamètre : DN > 1000 mm | m | QP | I. 8.14 |
| I8700 | - réparation ou rénovation des regards de visite | -- | -- | -- |
| I8710 | - par application de mortier | -- | -- | -- |
| I8711 | - profondeur : p < 1 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8712 | - profondeur : 1 m < p < 2 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8713 | - profondeur : 2 m < p < 3 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8714 | - profondeur : 3 m < p < 4 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8715 | - profondeur : 4 m < p < 5 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8716 | - profondeur : p > 5 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8720 | - par application de résine | -- | -- | -- |
| I8721 | - profondeur : p < 1 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8722 | - profondeur : 1 m < p < 2 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8723 | - profondeur : 2 m < p < 3 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8724 | - profondeur : 3 m < p < 4 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8725 | - profondeur : 4 m < p < 5 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8726 | - profondeur : p > 5 m | p | QP | I. 8.17 |
| I8800 | - réparation ou rénovation des branch.et racc. | -- | -- | -- |
| I8810 | - réparation ou rénovation des branchements | -- | -- | -- |
| I8811 | - par chemisage | m | QP | I. 8.18 |
| I8812 | - par remplissage de coulis de ciment | m | QP | I. 8.18 |
| I8813 | - par remplissage de résine | m | QP | I. 8.18 |
| I8820 | - réparation ou rénovation des raccordements | -- | -- | -- |
| I8821 | - amenée/replis | EUR | PG | I. 8.18 |
| I8822 | - par injection de mortier | p | QP | I. 8.18 |
| I8823 | - par injection de résine | p | QP | I. 8.18 |
| I8824 | - par la technique du "chapeau" | p | QP | I. 8.18 |
| I8900 | - travaux préparatoires et divers | -- | -- | -- |
| I8910 | - opérations préliminaires ou diverses | -- | -- | -- |
| I8911 | - réalisation d'accès | p | QP | -- |
| I8912 | - localisation/ouverture des trappillons ou regards | p | QP | -- |
| I8920 | - rétablissement de raccordement DN <= 300 mm | -- | -- | -- |
| I8921 | - pour gunitage | p | QP | I. 8.10. |
| I8922 | - pour chemisage polymérisé en place | p | QP | I. 8.4. |
| I8923 | - pour tubage en PVC rigide | p | QP | I. 8.7. |
| I8924 | - pour tubage en tuyaux continus ou courts | p | QP | I. 8.7. |
| I8925 | - pour coque et cunette | p | QP | I. 8.6. |
| I8926 | - pour panneaux préfabriqués en grès | p | QP | I. 8.9. |
| I8930 | - rétablissement de raccordement DN > 300 mm | -- | -- | -- |
| I8931 | - pour gunitage | p | QP | I. 8.10. |
| I8932 | - pour chemisage polymérisé en place | p | QP | I. 8.4. |
| I8933 | - pour tubage en PVC rigide | p | QP | I. 8.7. |
| I8934 | - pour tubage en tuyaux continus ou courts | p | QP | I. 8.7. |
| I8935 | - pour coque et cunette | p | QP | I. 8.6. |
| I8936 | - pour panneaux préfabriqués en grès | p | QP | I. 8.9. |
| I8940 | - étanchéisation du raccordement avec les CV et OA | -- | -- | -- |
| I8941 | - avec chambre de visite | p | QP | I. 8. |
| I8942 | - avec ouvrage d'art | p | QP | I. 8. |
| I9000 | Essais, travaux de curage et inpections visuelles | -- | -- | -- |
| I9100 | - essai à l'eau d'étanchéité de canalisation | -- | -- | -- |
| I9110 | - diamètre : DN < 500 mm | p | QP | I. 8. |
| I9120 | - diamètre : 500 mm <= DN < 1000 mm | p | QP | I. 8. |
| I9130 | - diamètre : 1000 mm <= DN < 1500 mm | p | QP | I. 8. |
| I9140 | - diamètre : 1500 mm <= DN < 2000 mm | p | QP | I. 8. |
| I9150 | - diamètre : DN >= 2000 mm | p | QP | I. 8. |
| I9200 | - essai local d'étanchéité de joint | p | QP | I. 8. |
| I9300 | - inspection visuelle par caméra | -- | -- | I. 10. |
| I9310 | - depuis intérieur canalisation | -- | -- | I. 10. |
| I9311 | - de canal.DN<1200mm, /cam.autotractée (endoscopie) | m | QP | I. 10. |
| I9312 | - de canal.DN>= 1200mm, par homme/vidéo | m | QP | I. 10. |
| I9320 | - depuis le regard de visite | -- | -- | I. 10. |
| I9321 | - du regard de visite | m | QP | I. 10. |
| I9322 | - de canalisations de tous diamètres (zoomage) | m | QP | I. 10. |
| I9400 | - essai à l'air d'étanchéité de canalisation | -- | -- | -- |
| I9410 | - diamètre : DN < 500 mm | p | QP | -- |
| I9420 | - diamètre : 500 mm <= DN < 1000 mm | p | QP | -- |
| I9430 | - diamètre : 1000 mm <= DN < 1500 mm | p | QP | -- |
| I9440 | - diamètre : 1500 mm <= DN < 2000 mm | p | QP | -- |
| I9450 | - diamètre : DN >= 2000 mm | p | QP | -- |
| I9500 | - Travaux de curage des ouvrages | -- | -- | I. 11. |
| I9510 | - curage des canalisations et regards de visite | -- | -- | I. 11. |
| I9511-E | - canalisations circulaires DN < 500 mm | m | QP | I. 11. |
| I9512-E | - canal.circ.(ou ov.) DN (ou H)>=500 mm et <1200 mm | m | QP | I. 11. |
| I9513-E | - canal.circ.(ou ovoïdes) DN (ou H) >= 1200 mm | m | QP | I. 11. |
| I9514-E | - autres canalisations de toutes dimensions | m | QP | I. 11. |
| I9520 | - supplément au curage pour enlèvement des obstacles | -- | -- | I. 11. |
| I9521 | - par fraisage des canal./ hydrocureuse (chaînage) | h | QP | I. 11. |
| I9522 | - par fraisage des canalisations / robot fraiseur | h | QP | I. 11. |
| I9540 | - Recherche et dégagement de tampons | -- | -- | -- |
| I9541 | - avec rem.état terr.et surf.;hors voirie,prof<= 1m | p | QP | I. 10./I. 11. |
| I9542 | - avec rem.état terr.et surf.;en voirie, prof <= 1m | p | QP | I. 10./I. 11. |
| I9550 | - Prest.div.préalables curage et insp.vis.(à définir) | EUR | SR | I. 10./I. 11. |