Précisions et commentaires relatifs àU chapitre E 
– Terrassements généraux et particuliers du CCT QUALIROUTES

# E. 1.1.1.1. Rabattement PROVISOIRE de la nappe aquifère

Fournir les données de calcul des travaux de rabattement.

# E. 1.1.2. Rabattement de la nappe aquifère – Paiement

Indiquer le mode de paiement des travaux de rabattement.

# E. 1.2. Travaux préliminaires - Terrassements pour localisation d'installations existantes

Indiquer dans les documents du marché la localisation des installations existantes conformément aux prescriptions du document de référence QUALIROUTES-A-5 cité à l’article 30 § 2 du chapitre A.

Prévoir éventuellement une somme à valoir et des heures de régie pour le repérage par fouilles de reconnaissance.

# E. 2.1.2. Déblais de terre de retroussement

Indiquer le cas échéant l'épaisseur de la terre de retroussement.

Indiquer le cas échéant les lieux de dépôt.

# E. 2.2. Déblais généraux

Préciser la nature du terrain à déblayer (meuble, rocheux ou compact).

Indiquer le cas échéant les lieux de dépôt.

# E. 2.2.1. Déblais généraux - Description

Le CCT QUALIROUTES ne prévoit pas la notion de terrain réputé rocheux. L'auteur de projet doit donc évaluer sur base d'études géotechniques les quantités présumées de terrassement à effectuer en sol meuble, rocheux et/ou compact et ce, conformément au document de référence QUALIROUTES-A-8.

# E. 3.1.2. Remblais de terre pour gazonnement et plantations – Clauses techniques

Indiquer l'origine et la nature des terres de retroussement et des terres pour gazonnements et plantations.

Indiquer le cas échéant les lieux du dépôt.

Indiquer le cas échéant l’épaisseur des remblais.

Le cas échéant, indiquer au C. 2.3.1.2 le pH admissible.

Le cas échéant, indiquer au C. 2.3.1.3 si des terres de substitution peuvent être utilisées.

# E. 3.2.2. GEOgrille/Geotextile de renforcement

Si le sol est compressible ou si le remblai qui vient au-dessus de la géogrille de renforcement, la note de calcul du renforcement doit donner les caractéristiques minimales de la géogrille et celles-ci doivent être précisées au C. 27.

Pour un géotextile de renforcement, une note de calcul doit nécessairement dimensionner ce dernier. Le cas échéant, définir la direction de pose et la valeur de recouvrement si elle diffère de la valeur par défaut.

# E. 3.2.3. Remplacement de sols impropres à constituer l’assise des remblais – Clauses techniques

Le cas échéant, indiquer l’épaisseur du terrain impropre à remplacer.

# E. 3.3.3.1. Remblais généraux

Indiquer le cas échéant le critère d’évaluation de la compacité ou de la portance à atteindre pour chaque couche de remblai et pour le fond de coffre (mètre supérieur du remblai). A défaut, le critère est choisi par le fonctionnaire dirigeant.

Indiquer le cas échéant les valeurs à atteindre pour la compacité ou la portance (à défaut, les valeurs sont celles du tableau E. 3.3.3.1).

Pour le réseau III, le coefficient de compressibilité peut, si les circonstances le justifient, être ramené à 30 MPa pour les sous-fondations, et à 80 MPa pour les fondations.

# E. 3.4. TRAITEMENT DE certains sols de REMBLAI

# E. 3.4.1. TRAITEMENT DE certains sols de REMBLAI – generalites

Pour les volumes inférieurs à 5000 m³: préciser  le type de traitement suivant les techniques suivantes: E. 3.4.3.1, E. 3.4.3.2, E. 3.4.3.3 ou E. 3.4.3.4.

Pour les volumes supérieurs à 5000m³ (ou de moins de 5000 m³ dont une étude du sol a été faite au niveau du stade du projet): fournir une étude de sol comme reprise au E. 3.4.2. Dans ce cas, indiquer la teneur en eau de référence (cfr E. 3.4.4. Paiement).

# E. 3.4.3.1. Traitement au moyen de chaux

Indiquer:

l’épaisseur de malaxage du sol et de la chaux (à défaut 30 cm)

les limites des sites sensibles

si le traitement doit être effectué avec de la chaux à émission de poussière réduite.

# E. 3.4.3.2. TRAITEMENT A LA CHAUX EN CENTRALE

Indiquer l’épaisseur d’épandage et réglage (à défaut 30 cm).

# E. 3.4.3.3. Traitement au moyen de ciment

Indiquer:

l’épaisseur de malaxage du sol et du ciment (à défaut 30 cm)

les limites des sites sensibles

les éventuels moyens de prévention particuliers.

# E. 3.4.3.5. Traitement au moyen de liant hydraulique routier (LHR)

Indiquer:

l’épaisseur de malaxage du sol et du liant hydraulique routier (à défaut 30 cm)

les limites des sites sensibles.

# E. 3.4.3.6. TRAITEMENT AU LIANT HYDRAULIQUE ROUTIER EN CENTRALE

Indiquer l’épaisseur d’épandage et réglage (à défaut 30 cm).

# E. 3.4.3.7. Traitement au moyen de fines de scories

Indiquer l’épaisseur de malaxage du sol et des fines de scories (à défaut 30 cm).

# E. 3.4.3.8. Traitement AUX fineS de scorieS en centrale

Indiquer l’épaisseur d’épandage et réglage (à défaut 30 cm).

E. 3.4.4. PAIEMENT

En cas de remblais traités, ne pas oublier d’ouvrir l’ensemble des postes suivants :

Le déblai est payé sur le poste E9110-C "déblais excédentaires en vue d’une réutilisation sur chantier".

Le paragraphe E.5.3.2.4 "Terrassement avec traitement des remblais" indique que les additifs sont payés à la tonne (postes du CPN E9141-F et E9142-F) et que le traitement du matériau est payé au m³ (poste du CPN E9146).

Le remblai doit être payé au moyen du poste E9151-C "remblai de substitution conforme au C.2.2. en provenance du chantier".

# E. 3.5.1.2. Remblais en blocs légers – Note de calcul et plans

Le cas échéant, indiquer au C. 6.2.2 les dimensions des blocs et les tolérances sur celles-ci.

Indiquer au C. 6.2.2 la masse volumique apparente des blocs.

# E. 3.5.1.3. Remblais en blocs légers – Clauses techniques – Exécution

Décrire la ou les technique(s) de mise en œuvre à utiliser.

La disposition non jointive des blocs ou  une forme particulière de la périphérie de ceux-ci  est nécessaire dans le cas où l’on souhaite augmenter la capacité drainante du massif.

La dalle en béton fera l’objet de postes séparés (de la série J3000).

# E. 3.6. REMBLAIS EN GRAMULATS D’ARGILE EXPANSEe

Il y a lieu de prévoir le rabattement de la nappe aquifère.

Il y a lieu de prévoir le géotextile entre le sol support et le remblai d’argile expansée ainsi qu’entre la couche supérieure de l’argile expansée et la surface inférieure de la couverture du remblai d’argile expansée.

Si une dalle en béton est nécessaire, celle-ci fera l’objet de postes séparés (de la série J3000).

# E. 4. Terrassements particuliers

# E. 4.1. Déblais pour réalisation de fossés

Indiquer les pentes et les sections transversales des fossés.

# E. 4.1.4. Déblais pour réalisation de fossés – Paiement

Indiquer le mode de paiement.

# E. 4.2.1.1. Terrassements pour ouvrages d’art – Description

Indiquer si les déblais sont réalisés en terrain meuble, rocheux ou compact.

# E. 4.2.1.2. Clauses techniques

Indiquer le niveau du fond de fouille et la portance nécessaire à l'ouvrage.

# E. 4.2.1.4. Paiement

Indiquer le mode de paiement s’il diffère de la méthode par défaut.

# E. 4..2.2.2.1. Terrassements pour ouvrages d’art – Remblais – Matériaux

Indiquer les prescriptions relatives aux matériaux à fournir si celles-ci diffèrent des prescriptions du C. 3.

# E. 4.2.2.2.2. Terrassements pour ouvrages d'art – Remblais – Exécution

Indiquer les impositions d’exécution.

Indiquer sur les plans la forme et les dimensions des massifs de remblai.

# E. 4.2..2.5. Terrassements pour ouvrages d'art – Remblais – paiement

Indiquer le mode de paiement s’il diffère de la méthode par défaut.

# E. 4..3.1.2. Terrassements par aspiration – clauses techniques

Indiquer le niveau de fond de fouille.

# E. 4.3.2. Remblais

Indiquer les prescriptions relatives aux matériaux à fournir si celles-ci diffèrent des prescriptions du C. 3.

Indiquer les impositions d’exécution.

Indiquer sur les plans la forme et les dimensions des massifs de remblai.

# E. 5. Terrassements pour canalisations, raccordements, chambres de visite ou d'appareils, DRAINs, GAINES

Le terrassement pour les tranchées fait toujours l'objet d'un poste distinct car il n’est pas inclus dans les postes relatifs aux canalisations (chapitre I).

Le chargement des terres excédentaires fait l’objet d’un poste séparé.

# E. 5.1.2.1. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEblais – Exécution

Préciser la localisation et l’objet des blindages particuliers.

# E. 5.1.2.2. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEblais – Spécifications

Indiquer le coefficient de compressibilité si celui-ci est différent de 11 MPa.

# E. 5.1.2.2.1. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEblais – Spécifications relatives aux terrassements pour canalisations, raccordements, chambres de visite ou d’appareils

Le cas échéant, indiquer une largeur maximale de tranchée.

Lorsque plusieurs tuyaux sont posés dans la même tranchée, préciser les conditions de pose ainsi que l’espace minimum entre ces tuyaux.

# E. 5.1.2.2.2.3. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEblais – Spécifications relatives aux terrassements pour la pose de drain – Drainage type 3

Indiquer la largeur des tranchées.

# E. 5.1.2.2.3. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEblais – Spécifications relatives aux terrassements pour la pose de gaines

Indiquer, le cas échéant, la largeur et la profondeur des tranchées.

# E. 5.2.2.1. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – Remblais – Matériaux

Préciser la nature des matériaux de remblai si ceux-ci diffèrent du C. 2.2.

# E. 5.3.2.2. terrassement avec FOURNITURE DE REMBLAIS

Préciser la nature des matériaux de remblai si ceux-ci diffèrent du C. 2.2.

E. 3.4.4. PAIEMENT

En cas de remblais traités, ne pas oublier d’ouvrir l’ensemble des postes suivants :

Le déblai est payé sur le poste E9110-C "déblais excédentaires en vue d’une réutilisation sur chantier".

Le paragraphe E.5.3.2.4 "Terrassement avec traitement des remblais" indique que les additifs sont payés à la tonne (postes du CPN E9141-F et E9142-F) et que le traitement du matériau est payé au m³ (poste du CPN E9146).

Le remblai doit être payé au moyen du poste E9151-C "remblai de substitution conforme au C.2.2. en provenance du chantier".