Précisions et commentaires relatifs au chapitre G

- Revêtements du CCT RW99 : 2009.

G. 3.	Revêtements en asphalte coulé (MA), enduits superficiels, matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF), et enduits spéciaux.

G. 3.1. Asphalte coulé (M.A.).

G. 3.1.1. Description.

Spécifier la pente transversale si elle est différente de 2,5 %.

- La pente transversale minimale est de 2,5 % : cette imposition est liée à l’écoulement des eaux de ruissellement sur le revêtement.  Il ne peut être dérogé à cette prescription pour des raisons évidentes à moins que des dispositifs particuliers n’aient été prévus pour recueillir ces eaux lors de leur cheminement.

N.B. La législation de la Région wallonne interdit l’usage du goudron et de tous ses dérivés.

G. 3.1.2.1. Matériaux.

- Mentionner le cas échéant pour chaque type d’asphalte coulé le type de bitume utilisé (spécifier la valeur de x).

- En cas d’ajout de bitume naturel au liant (x = 9), indiquer au C. 12.12. le type de bitume de base, l’additif utilisé et sa proportion dans le liant.

- Pour tout revêtement soumis à un trafic lourd il peut être fait usage d’un bitume routier additionné de bitume naturel, d’un bitume polymère ou d’un bitume dur.

G. 3.1.2.2. Dénominations et compositions-type.

- L’asphalte coulé est particulièrement indiqué comme revêtement de piétonnier, trottoirs et voiries à faible circulation.  Il peut être utilisé sur routes à trafic plus lourd moyennant l’utilisation de bitume dur ou de bitume additivé.

Il se prête bien au travail manuel et permet donc d’effectuer des réparations plus durables qu’avec certains enrobés.

L’asphalte coulé n’est pas recommandé pour des pentes dépassant 6 %.

- Afin de déterminer le type d’asphalte coulé le plus adapté à une situation donnée, il peut être utile de se référer au « Code de bonne pratique pour le choix du revêtement bitumineux lors de la conception ou de l’entretien de chaussées » du Centre de Recherches Routières (CRR) – Réf. R78/06.  Le logiciel EvalMET peut également s’avérer d’une grande utilité.

- Note relative aux asphaltes coulés à basse température.  Les problèmes environnementaux auxquels nous sommes de plus en plus confrontés ont conduit certains producteurs ou entrepreneurs à s’engager d’avantage dans une démarche de développement durable.

Dans les cas des asphaltes coulés, les objectifs qu’ils se sont fixés sont principalement la diminution de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre.  Pour y arriver, ils ont essayé de réduire de 40 à 60° la température de production et de mise en oeuvre des asphaltes coulés, tout en maintenant leurs autres caractéristiques.

Dans le cadre des économies d’énergie, il a été décidé d’autoriser l’emploi des enrobés basses température dans le CCT RW99 : 2009.   Pour ce faire, les températures de fabrication et de pose ont été adaptées, toutes les autres prescriptions restant identiques.

- Les asphaltes coulés colorés seront réservés à des utilisations particulières telles que les aménagements urbains, la matérialisation de pistes cyclables et de voiries piétonnes, etc., et ce en raison de leur résistance plus faible et de leur coût plus élevé.

G. 3.1.2.5.1. Mise en oeuvre des asphaltes coulés préliminaires.

Indiquer si le document de référence RW99-A1 est d’application dans le cas où l’entreprise comprend plusieurs sections inférieures à 1.000 m2 réalisées successivement avec un même type d’asphalte coulé et dont la somme est supérieure à 1.000 m2.

G. 3.1.2.5.3. Liaison avec le support.

Indiquer si la pose se fait en adhérence, en indépendance ou en semi-adhérence.

G. 3.1.2.5.6. Epandage et réglage de l’asphalte coulé.

Indiquer si les différentes bandes de la couche de roulement sont exécutées simultanément et en parallèle.

G. 3.1.2.5.7. Traitement de surface des couches de roulement en asphalte coulé.

Indiquer si la couche supérieure des revêtements de trottoirs et piétonniers est traitée en surface.

G. 3.1.3.3.1. Planéité longitudinale à l’APL.

-	Le cas échéant, indiquer les cas particuliers où l’essai est effectué à 21,6 km/h.

-	Indiquer si les prescriptions relatives au CP40 m sont d’application.

-	Préciser, éventuellement, les zones particulières non soumises à prescription en matière de CP10 m voire même de CP2,5m.

- Le CP2,5m  est directement lié au réglage de la machine de mise en œuvre.

-	Le CP10m est directement lié au dispositif de guidage de la machine de mise en œuvre (fils, coffrages, …).

-	Le CP40 m est directement lié au profil en long de la chaussée.

-	En cas de pose sur un revêtement existant, il y a lieu de prévoir le passage de l’APL avant réalisation des travaux.

G. 3.1.3.3.4. Coefficient de frottement transversal (SFCS) et G.2.3.3.5. – Coefficient de frottement longitudinal (LFCG).

La rugosité dépend à la fois de la macrotexture et de la microtexture du revêtement. La première dépend de la composition de l’asphalte coulé et de sa mise en oeuvre, tandis que la seconde est liée principalement aux caractéristiques du gravillon, traduites par le coefficient de polissage accéléré (PSV).

L’attention est attirée sur le fait qu’il peut être nécessaire, si l’on désire imposer des SFCS ou des LFCG plus élevés que ceux prévus au CCT RW99, d’imposer également un relèvement des valeurs de PSV.

G. 3.1.3.3.6. Texture de surface.

Préciser si la texture est d’application et les valeurs imposées.

A titre d’exemple,	pour les enrobés à squelette sableux (AC)	PMT  ≥  0,60 mm

pour les SMA et les BBTM 	PMT  ≥  0,80 mm

pour les RUMG et les PA	PMT  ≥  1,00 mm

PMT est la profondeur moyenne de texture mesurée à la tache de sable.

La mesure peut également être réalisée au moyen d’un capteur laser.

G. 3.1.3.3.7. Couleur de l’asphalte coulé.

Indiquer les paramètres de chromaticité et de luminosité si la teinte est différente de celles mentionnées au G. 3.1.3.3.7.

L’attention est attirée sur le coût particulièrement élevé de certaines teintes. Il y a donc lieu de réserver ces produits à des zones particulières que l’on désire mettre en évidence (pistes cyclables, zones piétonnes, carrefours, …).

Les liants synthétiques clairs permettent généralement d’obtenir des teintes plus tranchées que les bitumes pigmentables. Ils permettent également d’obtenir une meilleure résistance aux déformations permanentes.

G. 3.1.4.3.2. Vérifications après exécution – Contrôle de la mise en oeuvre de l’asphalte coulé.

-	indiquer, le cas échéant, s’il est prévu de regrouper plusieurs sections.

-	Préciser si l’échantillonnage doit être réalisé également au droit des joints.

Le prélèvement au droit des joints est réalisé dans des cas particuliers, dans le seul but de déterminer la perméabilité du joint.

Pour les chantiers de grande surface, il est recommandé de prédéterminer les lots dans les documents d’adjudication.

G. 3.1.4.3.3. Caractéristiques de surface.

Indiquer, le cas échéant, si les zones d’immobilisation constituent également des lots.

G. 3.2.	Enduits superficiels.

Les enduits superficiels sont destinés essentiellement à imperméabiliser le support et à restaurer la rugosité.

Les enduits monocouches sont utilisés essentiellement sur les routes du réseau III, et les enduits bicouches sur les routes du réseau I et II.  Ces derniers peuvent toutefois être utilisés sur le réseau III en fonction de l’état du revêtement.

Les enduits monocouches double gravillonnage seront utilisés sur les routes ou une forte rugosité est nécessaire.  Celle-ci peut également être obtenue avec un enduit bicouche 2/10 ou 4/14.

Sur les autoroutes on leur préférera toutefois le RUMG.

G. 3.2.1.2.	Familles d’enduits superficiels et catégories de routes.

Indiquer la (les) famille(s) d’enduits à mettre en oeuvre.

  - Les catégories de routes sont définies conformément au C. 5. de la NBN EN 12271.  En Belgique, il a été décidé de baser la classification uniquement sur le trafic (catégorie R1 pour le trafic correspondant aux réseaux I et II, catégorie R2 pour le trafic correspondant au réseau III).

  - Pour obtenir le marquage CE, l’entrepreneur démontre la conformité de son produit à la NBN EN 12271 au moyen du TAIT (Type Approval Installation Trial : annexe C de la norme).  Un TAIT doit être réalisé par famille d’enduits, telles que définies au tableau G.3.2.1.2.

G. 3.2.1.3.	Types d’enduits superficiels.

Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) d’enduit à mettre en oeuvre.

L’auteur de projet définit le(s) type(s) d’enduit à mettre en oeuvre en fonction des conditions existantes (support, tracé, conditions climatiques, trafic,...) et en fonction des performances requises (spécifications du G. 3.2.3.).

G. 3.2.2.3.1.	Réparations préalables.

Indiquer si des réparations préalables sont à effectuer :

- réparation des flaches et nids-de-poule ;

- traitement des zones déformées ;

- traitement des joints et fissures ;

- mise à niveau d’éléments localisés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré.

G. 3.2.2.3.2.	Travaux préparatoires.

Indiquer si les marquages routiers doivent être enlevés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré aussi bien pour l’enlèvement que pour l’évacuation.

Les marquages thermoplastiques doivent quasi toujours être enlevés.

G. 3.2.2.3.3.	Mise en oeuvre.

- Si une déviation de la circulation est prévue, elle doit être prescrite dans le C.S.C., conformément aux dispositions de l’art.30 § 1er du chapitre A du CCT RW99.

- Des recommandations pour l’exécution des enduits superficiels peuvent être trouvées dans le « Code de bonne pratique des enduits superficiels » (R71/01) du Centre de Recherches Routières (C.R.R.).

-	Les périodes de mise en oeuvre recommandées figurent au tableau ci-dessous.

| Réseau | Début de mise en oeuvre | Fin de mise en oeuvre |
| --- | --- | --- |
| I | 1er avril | 31 août |
| II | 1er avril | 30 septembre (1) |
| III | 1er avril | 31 octobre (1) |

Il importe que la période de mûrissement de l’enduit avant l’hiver soit la plus longue possible.  Il est donc recommandé, de mettre celui-ci en oeuvre avant la fin de l’été, même sur les routes de réseau III.  Toutefois, l’application d’un enduit sur ce type de route est encore possible durant les périodes climatiques favorables du début de l’automne, moyennant un choix judicieux du liant.

Pour les enduisages dont la réalisation est prévue après le 31 août, il est recommandé d’utiliser la technique du bicouche sur les routes des réseaux II et III.

-	Dans l’enduit bicouche, la couche supérieure déborde de 50 cm la couche inférieure en début et en fin de travaux de façon à permettre une transition progressive entre revêtement enduit et non enduit.

-	La procédure de compactage est décrite dans le système de maîtrise de la production (F.P.C.).

(1) 31 août pour les enduits au(x) bitume(s) fluxé(s)

G. 3.2.3.5.	Couleur de l’enduit superficiel.

Indiquer la teinte des enduits superficiels colorés et, le cas échéant, les prescriptions de chromaticité et de luminosité.

G. 3.2.3.6. Texture de surface.

Indiquer si la macrotexture et/ou les caractéristiques d’émission de bruit doivent être contrôlées, et préciser les valeurs limites à respecter.

G. 3.3.	Matériaux bitumineux coulés à froid (M.B.C.F.)

Les M.B.C.F. sont destinés, suivant leur granulométrie, à imperméabiliser le revêtement existant, sceller les fissures, combler les ornières de faible profondeur et restaurer les caractéristiques de surface (rugosité, planéité, aspect visuel,...) des couches d’usure légèrement dégradées.

Les M.B.C.F. réalisés avec de gros gravillons (D = 10 mm) sont souvent appelés « enrobés coulés à froid », tandis que ceux réalisés avec des gravillons de petit calibre (D < 4 mm) sont généralement appelés « coulis bitumineux » ou « schlammages ».

En couche de roulement, on utilisera les type 0/6,3 ou 0/10.  Le type 0/4 peut être admis en couche de roulement sur des routes à faible trafic (réseau III).

Le type 0/2 est utilisé uniquement en première couche d’un M.B.C.F. bicouche.  Il a pour but l’imperméabilisation de la surface existante.

Sur les routes à trafic important (réseau I et certaines routes du réseau II), on utilisera de préférence un M.B.C.F. bicouche comportant un 0/2 ou un 0/4 riche en émulsion suivi d’un 0/6,3 ou un 0/10.

Pour le comblement  d’ornières, il sera fait usage d’un 0/4, d’un 0/6,3 ou d’un 0/10 en fonction de la profondeur moyenne d’ornière.  Les M.B.C.F. ne seront utilisés qu’en cas d’ornières inférieures à 2 cm, en rappelant que cette technique n’est qu’une solution transitoire en attendant que l’on puisse procéder à une réfection plus appropriée.

G. 3.3.1.2.	Familles de M.B.C.F. et catégories de routes.

- Indiquer la (les) famille(s) de M.B.C.F. à mettre en oeuvre.

- Indiquer le cas échéant la largeur et la profondeur moyennes de l’(des) ornière(s).

  - Les catégories de routes sont définies conformément à l’annexe C de la NBN EN 12273.  En Belgique, il a été décidé de baser la classification uniquement sur le trafic (catégorie R1 pour le trafic correspondant aux réseaux I et II, catégorie R2 pour le trafic correspondant au réseau III).

  - Pour obtenir le marquage CE, l’entrepreneur démontre la conformité de son produit à la NBN EN 12273 au moyen du TAIT (Type Approval Installation Trial : annexe C de la norme). Un TAIT doit être réalisé par famille de M.B.C.F., telles que définies au tableau G.3.3.1.2.

G. 3.3.1.3.	Types de M.B.C.F.

Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) de M.B.C.F. à mettre en oeuvre.

L’auteur de projet définit le(s) type(s) de M.B.C.F. à mettre en oeuvre en fonction des conditions existantes (support, tracé, profondeur d’ornière, conditions climatiques, trafic,...) et en fonction des performances requises (spécifications du G. 3.3.3.).

G. 3.3.2.3.1.	Réparations préalables.

Indiquer si des réparations préalables sont à effectuer :

- réparation des flaches et nids-de-poule ;

- traitement des zones déformées ;

- traitement des joints et fissures ;

- mise à niveau d’éléments localisés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré.

G. 3.3.2.3.2.	Travaux préparatoires.

Indiquer si les marquages routiers doivent être enlevés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré, aussi bien pour l’enlèvement que pour l’évacuation.

Les marquages thermoplastiques doivent quasi toujours être enlevés.

G. 3.3.2.3.3.	Mise en oeuvre.

- Si une déviation de la circulation est prévue, elle doit être prescrite dans le C.S.C., conformément aux dispositions de l’art.30 § 1er du chapitre A du CCT RW99.

-	Dans le M.B.C.F. bicouche, la couche supérieure déborde de 50 cm la couche inférieure en début et en fin de travaux de façon à permettre une transition progressive entre revêtement revêtu et non revêtu.

-	La procédure de compactage éventuelle est décrite dans le système de maîtrise de la production (F.P.C.).

G. 3.3.3.6.	Couleur du M.B.C.F.

Indiquer la teinte des M.B.C.F. colorés et, le cas échéant, les prescriptions de chromaticité et de luminosité.

G. 3.3.3.7. Texture de surface.

Indiquer si la macrotexture et/ou les caractéristiques d’émission de bruit doivent être contrôlées, et préciser les valeurs limites à respecter.

G. 3.4.	 Enduits à sceller par un M.B.C.F.

L’enduit à sceller par un M.B.C.F. est une technique qui vise à cumuler les avantages de l’enduit et du M.B.C.F. et à éliminer leurs inconvénients.

Sur support plan, on préférera, sauf cas particulier, l’utilisation d’un RUMG sur les routes du réseau I.

Dans le cas particulier où il y a lieu de sceller un support relativement poreux, on prévoit l’usage d’un bitume polymère(s) neuf(s) pour l’enduit.

G. 3.4.1. Enduit superficiel.

- Indiquer la (les) famille(s) d’enduits à mettre en oeuvre.

- Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) des enduits à mettre en oeuvre.

La granularité de l’enduit est en principe 6,3/10 pour les routes du réseau I et certaines routes du réseau II et 4/6,3 pour les autres.  Il faut toutefois noter que sur le réseau I, il est de plus en plus fait usage d’un enduit 4/6,3 scellé par un M.B.C.F. 0/6,3 ou 0/10.

Le taux d’épandage des gravillons sera en principe plus faible que celui des enduits classiques, de façon à permettre la mise en place du M.B.C.F.

En raison de la durée d’évacuation des fluxants, il ne sera jamais fait usage d’un enduit au bitume fluxé sous un M.B.C.F.

Les essais à posteriori (rugosité, texture,...) ne sont pas d’application sur l’enduit.

G. 3.4.2. M.B.C.F.

Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) des M.B.C.F. à mettre en oeuvre.

Le M.B.C.F. est généralement de type 0/4, 0/6,3 ou 0/10.  Son taux est à adapter en fonction du type d’enduit et du taux de liant de celui-ci.

G. 3.5.	Enduit superficiel à haute performance.

Les enduits superficiels à haute performance (E.S.H.P.) présentent une rugosité particulièrement élevée, mais aussi un coût important.

Ils sont donc à réserver aux zones qui demandent une forte adhérence, telles que passages protégés, sorties d’écoles, zones d’approche des carrefours, etc.

Ils peuvent être appliqués sur tout type de revêtement hydrocarboné, moyennant un strict respect des conditions d’exécutions émises par le fabricant.  Il faut cependant éviter de réaliser un E.S.H.P. sur un revêtement hydrocarboné fraîchement posé.  Il est nécessaire de laisser d’abord passer la circulation sur le revêtement pendant quelques semaines afin d’éliminer le film de liant en surface.

Par ailleurs, on a enregistré des cas de fissuration de l’E.S.H.P. se répercutant dans l’enrobé lui-même.  L’origine de ce problème n’est pas connue avec certitude, mais semble liée à la différence de module et de coefficient thermique des deux matériaux, ainsi qu’à des surépaisseurs d’E.S.H.P.  Il y a donc lieu d’attirer l’attention de l’entrepreneur sur ce cas, de façon à éviter la mise en oeuvre de produits incompatibles.

La réalisation d’E.S.H.P. sur des revêtements en béton n’est pas recommandée.  Si aucune autre solution n’est envisageable, il sera procédé à un traitement superficiel de la surface du béton (décapage par sablage, grenaillage, etc.) afin d’éliminer la laitance superficielle du béton.

G. 3.5.2.3.1. Réparations préalables.

Indiquer si des réparations préalables sont à effectuer :

- réparation des flaches et nids-de-poule ;

- traitement des zones déformées ;

- traitement des joints et fissures ;

- mise à niveau d’éléments localisés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré.

G. 3.5.2.3.2.	Travaux préparatoires.

L’enlèvement des marquages routier fait l’objet de postes séparés du métré (enlèvement et évacuation)..

Les marquages doivent toujours être enlevés.

G. 3.5.2.3.3.	Mise en oeuvre.

La mise en oeuvre des E.S.H.P. nécessite des conditions atmosphériques appropriées pour obtenir une bonne adhérence au support et une polymérisation correcte du liant.

Il y a lieu d’observer rigoureusement les prescriptions du fabricant dans ce domaine.

G. 3.5.3.5.	Couleur de l’enduit superficiel.

Indiquer la teinte des enduits superficiels colorés et, le cas échéant, les prescriptions de chromaticité et de luminosité.

G. 3.5.3.6.	Texture de surface.

Indiquer si la macrotexture et/ou les caractéristiques d’émission de bruit doivent être contrôlées, et préciser les valeurs limites à respecter.