Précisions et commentaires relatifs au chapitre E – Terrassements généraux et particuliers du 
CCT RW 99 : 2004

# E. 1.1.2.Rabattement de la nappe aquifère – Paiement

Indiquer le mode de paiement des travaux de rabattement.

# E. 1.2. Travaux préliminaires - Terrassements pour localisation d'installations existantes

Indiquer le plus précisément possible dans les documents d'adjudication la localisation des installations existantes conformément aux prescriptions du document de référence RW99-A-5 cité à l’article 30 § 2 du chapitre A.

Prévoir éventuellement une somme à valoir et des heures de régie pour le repérage par fouilles de reconnaissance.

# E. 2.1.2. Déblais de terre de retroussement

Indiquer le cas échéant l'épaisseur de la terre de retroussement (à défaut, l’épaisseur est de 
30 cm).

Indiquer le cas échéant les lieux de dépôt.

# E. 2.2. Déblais généraux

Indiquer le cas échéant les lieux de dépôt.

# E. 2.2.1. Déblais généraux - Description

Le CCT RW 99 ne prévoit pas la notion de terrain réputé rocheux.  L'auteur de projet doit donc évaluer sur base d'études géotechniques les quantités présumées de terrassement à effectuer en sol meuble, rocheux et/ou compact et ce, conformément au document de référence RW99-A-8.

# E. 3.1.2. Remblais de terre pour gazonnement et plantations – Clauses techniques

- indiquer l'origine et la nature des terres de retroussement et des terres pour gazonnements et plantations

- indiquer le cas échéant les lieux du dépôt

- indiquer le cas échéant l’épaisseur des remblais (à défaut, elle est de 20 cm)

- le cas échéant, indiquer au C. 2.3.1.2 le pH admissible

- le cas échéant, indiquer au C. 2.3.1.3 si des terres de substitution peuvent être utilisées

# E. 3.2.2. GEOgrille/Geotextile de renforcement

Si le sol est compressible ou si le remblai qui vient au-dessus de la géogrille de renforcement, la note de calcul du renforcement doit donner les caractéristiques minimales du géogrille et celles-ci doivent être précisées au C.27.

Pour les géotextile de renforcement, une note de calcul doit nécessairement dimensionner cette dernière.

# E. 3.2.2.2. Remplacement de sols impropres à constituer l’assise des remblais – Clauses techniques

Le cas échéant, indiquer l’épaisseur du terrain impropre à remplacer.

# E. 3.3.1. Remblais généraux – Description

- indiquer le cas échéant le critère d’évaluation de la compacité ou de la portance à atteindre pour chaque couche de remblai et pour le fond de coffre (mètre supérieur du remblai).  A défaut, le critère est choisi par le fonctionnaire dirigeant.

- indiquer le cas échéant les valeurs à atteindre pour la compacité ou la portance (à défaut, les valeurs sont celles du tableau E. 3.3.3.1).

Pour le réseau III, le coefficient de compressibilité peut, si les circonstances le justifient, être ramené à 30 MPa pour les sous-fondations, et à 80 MPa pour les fondations.

# E. 3.4. TRAITEMENT DE certains sols de REMBLAI

# E. 3.4.1. TRAITEMENT DE certains sols de REMBLAI – generalites

Indiquer si une étude de sol préalable est disponible (dans ce cas indiquer la teneur en eau de référence)

- Indiquer :

- l’épaisseur de malaxage du sol et de l’additif (à défaut 30 cm)

- les limites des sites sensibles

- si le traitement est exécuté hors site sensible

- les moyens de prévention particuliers.

# E. 3.5.1.2. Remblais en blocs légers – Note de calcul et plans

- Le cas échéant, indiquer au C. 6.2.2 les dimensions des blocs et les tolérances sur celles-ci.

- Indiquer au C. 6.2.2 la masse volumique apparente des blocs.

# E. 3.5.1.3. Remblais en blocs légers – Clauses techniques – Exécution

- Indiquer s’il y a lieu de préciser l’assise du remblai en blocs légers.

- Indiquer le cas échéant une disposition non jointives des blocs ou une forme particulière de la périphérie de ceux-ci.

Cette dernière  indication est nécessaire dans le cas où l’on souhaite augmenter la capacité drainante du massif.

La dalle en béton fera l’objet des postes spécifiques de la série J3000.

# E. 3.6. REMBLAIS EN GRAMULATS D’ARGILE EXPANSE

Il y a lieu de prévoir le rabattement de la nappe aquifère.

Il y a lieu de prévoir le géotextile entre le sol support et le remblai d’argile expansée ainsi qu’entre la couche supérieure de l’argile expansée et la surface inférieure de la couverture du remblai d’argile expansée.

Si une dalle en béton est nécessaire, celle-ci fera l’objet des postes spécifiques de la série J3000.

# E. 4. Terrassements particuliers

Indiquer le cas échéant les lieux de dépôt.

# E. 4.1. Déblais pour réalisation de fossés

Indiquer les pentes et les sections transversales des fossés.

# E. 4.1.4. Déblais pour réalisation de fossés – Paiement

Indiquer le mode de paiement.

# E. 4.6.1.1. Terrassements pour ouvrages d’art – Description

Indiquer si les déblais sont réalisés en terrain meuble, rocheux ou compact.

# E. 4.6.2.2.1. Terrassements pour ouvrages d’art – Remblais – Matériaux

Indiquer les prescriptions relatives aux matériaux à fournir si celles-ci diffèrent des prescriptions du C. 3.

# E. 4.6.2.2.2. Terrassements pour ouvrages d'art – Remblais – Exécution

Indiquer les impositions d’exécution.

Les plans indiquent la forme et les dimensions des massifs de remblai.

# E. 4.6.2.5. Terrassements pour ouvrages d'art – Remblais – paiement

Le cas échéans, indiquer le mode de mesurage et les modalités de paiement des terrassements pour ouvrages d'art.

# E. 4.7.1.2. Terrassements par aspiration – clauses techniques

Indiquer le niveau de fond de fouille.

# E. 5. Terrassements pour canalisations, raccordements, chambres de visite ou d'appareils, DRAINs, GAINES

Le terrassement pour les tranchées fait toujours l'objet d'un poste distinct car il n’est pas inclus dans les postes relatifs aux canalisations (chapitre I).

Le chargement des terres excédentaires fait l’objet d’un poste spécifique.

# E. 5.1.2.1. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEblais – Exécution

Préciser la localisation et l’objet des blindages particuliers.

# E. 5.1.2.2. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEblais – Spécifications

Indiquer le coefficient de compressibilité si celui-ci est différent de 11 MPa.

# E. 5.1.2.2.1. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEblais – Spécifications relatives aux terrassements pour canalisations, raccordements, chambres de visite ou d’appareils

Le cas échéant, indiquer une largeur maximale de tranchée.

# E. 5.1.2.2.2.3. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEblais – Spécifications relatives aux terrassements pour la pose de drain – Drainage type 3

Indiquer la largeur des tranchées.

# E. 5.1.2.2.3. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – DEblais – Spécifications relatives aux terrassements pour la pose de gaines

Indiquer, le cas échéant, la largeur et la profondeur des tranchées.

# E. 5.2.2.1. Terrassements pour CANALISATIONS, raccordements, chambres de visite ou d’APPAREILS, DRAINS, GAINES – Remblais – Matériaux

Préciser la nature des matériaux de remblai si ceux-ci diffèrent du C. 2.2.