Gestion de la qualité lors de la passation et de l’exécution des marchés de travaux.

1. Sommaire

- Sommaire

- Introduction

- Dispositions générales à  prévoir pour s’assurer du respect par l'adjudicataire des exigences exprimées en matière de qualité (DGQ)

- Dispositions spécifiques à prévoir par l'adjudicataire en matière de qualité (PQ)

  - Remarques générales sur la conception et la rédaction du PQ

    - Fourniture des documents

    - Rédaction et contenu du PQ

  - Cas des entreprises qui ne disposent pas d’un système de gestion de la qualité certifié

    - Note d’organisation générale

    - Procédures d'exécution et de contrôle

    - Documents de suivi d’exécution et de contrôle

  - Cas des entreprises qui disposent d’un système de gestion de la qualité certifié

- Modalités de fourniture et d'examen des documents

- Terminologie

- Annexes

2. Introduction

Les documents d'adjudication précisent les travaux, phases ou tâches pour lesquels l’adjudicataire doit mettre en place un système de gestion de la qualité. La nature et l’importance des activités qui en résultent pour l’adjudicataire (rédaction de documents, exécution de contrôles,…) sont fonction du fait qu'il dispose ou non d’un système de gestion de la qualité certifié.

Lorsque les documents d'adjudication prévoient de formaliser la gestion de la qualité lors de la réalisation des travaux, l'adjudicataire est tenu de remettre, comme pièce constitutive de son offre, un dossier (DGQ) qui explicite les dispositions d’organisation et de contrôle qu’il propose pour réaliser les travaux concernés conformément aux exigences exprimées en matière de gestion de la qualité. La fourniture du DGQ conditionne la validité de l'offre.

Les dispositions spécifiques (PQ) à prévoir en matière de qualité lors de la réalisation des travaux seront établies à partir du DGQ et après l’attribution du marché. Le PQ est utilisé tout au long des travaux, il est mis à jour et complété jusqu’à l’expiration du marché. L’existence du PQ conforme aux prescriptions du présent document est une exigence contractuelle.

3. Dispositions générales à prévoir pour s’assurer du respect   par l'adjudicataire des exigences exprimées en matière de qualité (DGQ)

Le DGQ doit exposer les principes que l'adjudicataire s’engage à respecter lors de l’exécution du chantier et apporter ainsi la preuve qu’il a tenu compte, pour rédiger son offre, des objectifs de qualité fixés par le pouvoir adjudicateur. Au travers de ce document, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir juger si l'adjudicataire a bien compris le marché et s’il est capable de réaliser le travail prévu conformément aux prescriptions imposées.

Le DGQ doit rassembler :

- l’organigramme fonctionnel du chantier,

- les moyens matériels utilisés sur le chantier,

- les moyens humains et les principes de fonctionnement du contrôle intérieur,

- le plan des contrôles effectués par ses soins.

L’adjudicataire s’en tient à un organigramme fonctionnel, aux principales caractéristiques des équipements nécessaires pour satisfaire aux prescriptions des documents d'adjudication et aux méthodes de réalisation qu’il propose. L’adjudicataire s’engage à respecter ces dispositions lors de la réalisation des travaux.

Les documents d'adjudication précisent les critères ainsi que la nature et la fréquence des contrôles nécessaires au jugement de la conformité du travail. A partir de ces données, l’adjudicataire peut décrire les méthodes de chantier qu’il considère nécessaires pour gérer la qualité requise et pour établir le plan des contrôles effectués par ses soins.

4. Dispositions spécifiques à prévoir par l'adjudicataire en matière de qualité (PQ)

4.1. Remarques générales

4.1.1. Fourniture des documents (Chap.5).

  - A la remise des offres

L’adjudicataire remet avec son offre le DGQ. Ce document doit permettre au pouvoir adjudicateur de juger si l'adjudicataire a bien apprécié les conditions d’exécution du marché.

  - Après notification

L’adjudicataire rédige son PQ et le soumet au pouvoir adjudicateur. Cette action constitue le premier point d'arrêt dans l'application de la démarche qualité sur le chantier.

  - En cours d’exécution des travaux

Le PQ constitue la « trame » de l’exécution des travaux. Il doit être mis à jour par l'adjudicataire en fonction de l'évolution des travaux et être approuvé par le pouvoir adjudicateur.

  - En fin de travaux

L’adjudicataire établit et remet au pouvoir adjudicateur pour validation un dossier complet reprenant l’ensemble des documents établis dans le cadre de la démarche qualité (cfr 4.2.1 à 4.2.3 et 4.3).

4.1.2. Rédaction et contenu du PQ

Le PQ est rédigé par l'adjudicataire. Pour ce faire, il se base sur les documents suivants :

  - les documents d'adjudication, établis par le pouvoir adjudicateur et qui constituent « les termes du contrat » ;

  - les documents techniques à caractère obligatoire (CCT, normes, Atg, …) disponibles sur le site http://qc.met.wallonie.be

  - les documents internes à l’adjudicataire: manuel qualité, documents internes relatifs à l’utilisation de produits et de procédés,…

  - les PQ de ses fournisseurs et/ou sous-traitants.

Le PQ de l’adjudicataire intègre les PQ de ses sous-traitants. L’adjudicataire est seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des PQ des sous-traitants. L’adjudicataire a pour mission de contrôle extérieur vis-à-vis de ces PQ. Au cas où le PQ d’un sous-traitant ne répond pas aux exigences des documents d'adjudication, l’adjudicataire doit prendre en charge les missions de contrôle non satisfaites et présenter au pouvoir adjudicateur un PQ général homogène.

L’adjudicateur, éventuellement assisté de son contrôle technique, intègre dans le PQ de l’adjudicataire ses propres actions en matière de contrôle (contrôle extérieur).

Le mode de rédaction, de présentation et de classement du PQ s’effectue sur un support permettant une utilisation et une révision faciles (référence du chantier, titre du document, numéro de page, date de rédaction, numéro de version,…).

Chaque document ou sa révision sera transmis au pouvoir adjudicateur pour être validé.

4.2. Cas des adjudicataires qui ne disposent pas d’un système de gestion de la qualité certifié

Le PQ comprend :

- une note d’organisation générale ;

- les procédures d’exécution et de contrôle ;

- les documents de suivi d’exécution et de contrôle.

4.2.1. La note d’organisation générale

Elle définit tous les éléments généraux du système qualité mis en place par l’adjudicataire en terme de moyens, d’organisation et de procédures. Elle complète le contenu du DGQ. Elle est rédigée par l’adjudicataire lors de la préparation du chantier et soumise pour approbation au pouvoir adjudicateur au plus tard 15 jours ouvrables après la notification du marché.

Elle comprend les informations suivantes :

  - l’objet et le domaine d’application du PQ ;

  - l’engagement de l’entreprise ;

  - la liste des documents de référence du chantier ;

  - l’organisation fonctionnelle du chantier;

  - les moyens généraux en matériel de fabrication, de transport, de mise en œuvre et de contrôle;

  - la définition des fournitures (origine et certification) ;

  - la formulation et les caractéristiques des produits (fiches techniques);

  - les conditions générales d’exercice du contrôle intérieur ;

  - la liste des points critiques et des points d’arrêt ;

  - la liste des procédures d’exécution et l’échéancier d’établissement ;

  - la gestion des non-conformités par des actions correctives et préventives;

  - les règles spécifiques de la gestion du PQ et de la maîtrise des documents.

4.2.2. Les procédures d’exécution et de contrôle

Ce document (sous forme de fiche) décrit les moyens, les matériaux ou les produits, les méthodes ou modes opératoires et les contrôles prévus pour l’exécution d’une tâche donnée, pour la réalisation d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage. Ces fiches sont établies par l’adjudicataire, transmises au pouvoir adjudicateur et validées par ce dernier avant la réalisation des travaux correspondants.

Chaque fiche doit comprendre :

  - la définition du travail faisant l’objet de la procédure ;

  - la liste des documents de référence ;

  - le nom de la personne responsable de la tâche ;

  - les moyens humains et matériels ;

  - les matériaux et fournitures utilisés ;

  - les fiches techniques des produits et les conditions techniques de  mise en œuvre prévues par les producteurs;

  - les modes opératoires et instructions pour l’exécution de la tâche ;

  - les critères de conformité;

  - les conditions d’exercice du contrôle intérieur ;

  - les dispositions à prendre en cas d’incident, d’anomalie et de non-conformité ;

  - la maîtrise des documents.

4.2.3. Les documents de suivi d’exécution et de contrôle.

Ces documents permettent de recueillir et de conserver les informations sur les conditions réelles de l’exécution des travaux. Ils apportent la preuve de l’exercice du contrôle intérieur.

Tous les résultats des contrôles intérieurs sont transmis sans délai au pouvoir adjudicateur.

  - Lorsque les résultats sont conformes, ils fournissent les premiers éléments de conformité de l'ouvrage; c'est ensuite le contrôle extérieur qui validera par des contrôles complémentaires éventuels cette conformité.

  - Lorsque les résultats ne sont pas conformes, ils sont accompagnés de propositions de corrections, voire d'actions correctives, à valider par le pouvoir adjudicateur.

Ces documents comportent :

  - les procès verbaux d’étalonnage, de réglage des matériels et les résultats des épreuves de convenance ;

  - les fiches de suivi journalier (autocontrôle d'exécution) y compris les résultats de contrôle intérieur (autocontrôle de conformité) ;

  - les fiches de non-conformité et d’amélioration (actions correctives et préventives)

4.3. Cas des adjudicataires qui disposent d’un système de gestion de la qualité certifié

Lorsqu’un adjudicataire dispose d’un système de gestion de la qualité certifié conformément à la norme ISO 9001 la mise en place d’un PQ doit tenir compte des dispositions de cette norme. Le PQ n’est plus un document « autonome » destiné à présenter l’ensemble des dispositions prises pour la conduite d’une opération, mais devient une conséquence naturelle de l’application de la démarche qualité.

Les documents à prévoir dans ce cas sont :

- une copie du certificat attestant de la certification ISO 9001de l’adjudicataire;

- un document de présentation générale du système de management de la qualité (manuel qualité conçu pour la diffusion ou fascicule spécifique) permettant d’identifier les processus, les procédures et les enregistrements ;

- un PQ spécifique, complétant pour l’opération concernée les dispositions prévues par le système de management de la qualité certifié et répondant aux exigences des § 4.2 .

- Modalités de fourniture et d'examen des documents

| Délais d'examen et d'approbation | Selon procédure de sélection qualitative |  | 30 jours | 15 jours | 15 jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres d'exemplaires | Défini dans avis de marché |  | 3 exemplaires | Défini dans C.S.C. (min. 3 exemplaires) | Défini dans C.S.C. (min. 3 exemplaires) |
| Documents à fournir | DGQ | Adjudicataire disposant d'un SMQ | MQ + Certificat | PQ spécifique | Dossier regroupant l'ensemble des documents établis dans le cadre de la démarche Qualité |
|  |  | Adjudicataire ne disposant pas d'un SMQ | Note d'organisation générale | Procédures d'exécution et de contrôle | Dossier regroupant l'ensemble des documents établis dans le cadre de la démarche Qualité |
| Délais de fourniture | Au dépôt de la candidature |  | 15 jours après notification | 15 jours avant la date de planification de la phase concernée | Pour la réception provisoire |
| Phases | Remise de la candidature en procédure restreinte ou Remise de la candidature et de l'offre en procédure ouverte |  | A la notification | Pendant l'exécution des travaux | A l'achèvement des travaux |

- Terminologie

Qualité : Ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites.

Les besoins peuvent comporter de nombreux aspects techniques, économiques, esthétiques, environnementaux, …

Dans le domaine de la construction, on peut citer: la sécurité, la durabilité, les délais d'exécution, la maintenance, …

Plan qualité : Document spécifiant quelles procédures et ressources associées doivent être appliquées par qui et quand, pour un projet, un produit, un processus ou un contrat particulier.

De la lecture de cette définition, il résulte que:

- la fourniture d'un PQ n'intervient qu'après l'attribution d'un marché;

- un PQ ne doit être demandé que lorsque l'importance du travail à réaliser, sa nouveauté, sa complexité et/ou les conditions de sécurité le justifient;

- le PQ est un document évolutif, lié aux étapes de réalisation du travail;

- l'essentiel du PQ doit notamment porter sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la qualité.

Pouvoir adjudicateur : il s’agit de l'autorité qui désigne un fonctionnaire chargé de la direction et du contrôle de l’exécution du marché.

Entreprise : ce terme désigne successivement le soumissionnaire et l’adjudicataire chargé de l’exécution du marché

Soumissionnaire: personne physique ou morale qui fait une proposition, soumission ou offre, en vue de la conclusion d'un marché

Adjudicataire: le soumissionnaire auquel le marché est attribué

Contrôle intérieur (à l'adjudicataire ou au sous-traitant) : contrôle effectué par l'adjudicataire ou son sous-traitant, pour s’assurer de la qualité de sa prestation.

Le contrôle intérieur se subdivise en:

- Autocontrôle d'exécution : ensemble des opérations de surveillance, de vérification et de mesures effectuées selon les conditions définies par le PQ et réalisées par l'exécutant ou par sa hiérarchie sous l’autorité du responsable des travaux.

- Autocontrôle de conformité : ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d’essais réalisées par un responsable indépendant de la prestation et mandaté par l'adjudicataire.

Contrôle extérieur (à l'adjudicataire) : contrôle exercé sur l'adjudicataire ou son sous-traitant par le pouvoir adjudicateur ou par un organisme qu’il mandate.

Le contrôle extérieur procède en général à une supervision du contrôle intérieur à l'adjudicataire et aux vérifications complémentaires nécessaires.

Le contrôle extérieur peut donc inclure la vérification de l’élaboration, de l’application et de l’efficacité du PAQ

Contrôle d’exécution : ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d’essais visant à la maîtrise du processus d’exécution pour obtenir la qualité requise d’une prestation.

Le contrôle d’exécution est généralement exercé dans le cadre du contrôle intérieur.

Contrôle de conformité : ensemble des opérations et des essais visant à contrôler que la qualité est bien respectée.

Le contrôle de conformité peut être exercé dans le cadre du contrôle intérieur et/ou  extérieur.

Point sensible : situation en cours d’exécution qui mérite une attention spéciale.

- Point critique : point sensible pour lequel il a été décidé d’effectuer un contrôle intérieur à l’entreprise, le contrôle extérieur étant formellement informé du moment de son exécution et de son résultat.

- Point d’arrêt : point sensible pour lequel un accord formel du contrôle extérieur est nécessaire à la poursuite de l’exécution.

Document de suivi et de contrôle : document, en général associé à une procédure d’exécution, permettant de transcrire les résultats des contrôles et de conserver l’historique de l’exécution.

Ce document est constitué de fiches de suivi établies journellement par les personnes en charge du contrôle intérieur.

Non-conformité : non-satisfaction d’une exigence.

Correction : action visant à éliminer une non-conformité détectée.

Action corrective : action visant à éliminer la cause d’une non-conformité.

7. Annexes

Guide pratique pour la rédaction du dossier donnant les dispositions générales à prévoir pour s'assurer du respect par l'adjudicataire des exigences exprimées en matière de qualité (DGQ)

- DGQ – Note d'organisation générale

- DGQ – Engagement de l'adjudicataire à développer une démarche qualité

- DGQ – Principales fournitures, moyens matériels et méthodes d'exécution

- DGQ – Plan d’auto-contrôle de conformité

Guide pratique pour la rédaction d'un PQ pour les entreprises qui ne disposent pas d'un système de management de la qualité certifié

- PQ - Note d'organisation générale

- PQ – Engagement de l'entreprise à développer une démarche qualité

- PQ – Principales fournitures, moyens matériels et méthodes d'exécution

- PQ – Documents de référence

- PQ – Organisation des contrôles

- PQ – Points critiques et points d'arrêt

- PQ – Liste des procédures d'exécution et de contrôle

- PQ – Gestion des anomalies et des non-conformités

- PQ – Gestion des documents

- PQ – Documents de suivi journalier

- PQ – Fiche de non-conformité et d'action qualité

N.B.: les trois premiers documents précités sont identiques aux trois premiers documents du dossier DGQ tout en précisant certaines informations et en confirmant les choix possibles qui y figuraient.

DGQ – Note d’organisation générale

- Objet du marché :

N° du CSC :

- Pouvoir adjudicateur (coordonnées complètes)

- Adjudicataire (coordonnées complètes)

Représentée par :

Organisation fonctionnelle de l’adjudicataire pour le chantier concerné :

Responsable qualité :

- Sous-traitants

- Travaux sous-traités

- Entreprise

- Adresse

DGQ – Engagement de l’entreprise à développer une démarche qualité

Conformément aux dispositions prévues dans le CSC, l’entreprise (ou le groupement des entreprises)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  s’engage à mettre en œuvre lors de l’exécution des travaux décrits ci-après une démarche qualité s’appuyant sur les données indiquées dans le présent DGQ.

Liste des ouvrages, parties d’ouvrages ou tâches pour lesquels l’élaboration et le suivi d’un PQ sont requis :

-

-

-

-

-

DGQ – Principales fournitures, moyens matériels et méthodes d’exécution

Seules les principales fournitures sont mentionnées avec pour chacune d’elles :

- le type de matériaux ;

- le(s) fournisseur(s) potentiel(s) ;

- le lieu de fabrication ;

- le type de contrôle effectué (produit certifié conforme, PAQ, …)

De même, pour les moyens matériels, seuls les principaux engins sont à indiquer avec mention pour chaque tâche du type d’engin prévu.

DGQ – Plan d’auto-contrôle de conformité

Le plan d’auto-contrôle de conformité est établi en tenant compte des exigences du CSC et des procédures d’auto-contrôle d’exécution de l’adjudicataire.

Ce plan regroupe les contrôles réalisés lors des différentes prestations que comportent les travaux et comprend :

- la nature de la tâche concernée ;

- les essais et leur fréquence tels que prévus au CSC ;

- les seuils ou objectifs à atteindre conformément aux exigences du CSC ;

- les coordonnées des éventuels laboratoires d’essais.

PQ – Documents de référence

Il s'agit de la liste de tous les documents, pièces et plans inclus dans le marché permettant de réaliser l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou la tâche pour lequel l'élaboration et le suivi d'un PQ sont requis.

La liste de ces documents est tenue à jour en fonction de l'évolution des documents de référence.

PQ – Organisation des contrôles

- Auto-contrôle d’exécution

Les différentes tâches sont dirigées par un responsable d'exécution qui assure en même temps la responsabilité du contrôle afférant à celles-ci.

Ce contrôle d'exécution est documenté sur les fiches "Procédures d'exécution" qui précisent les méthodes de travail, les moyens et procédés de contrôle, les points particuliers à surveiller, les grandeurs à mesurer, les valeurs à obtenir et les tolérances admises.

Les résultats des contrôles sont transmis sans délai au responsable en vue de leur validation.

- Auto-contrôle de conformité

Ce contrôle comprend la mise en service et la gestion des documents de suivi d'exécution, la vérification du respect des procédures d'exécution et la validation des résultats de l’auto-contrôle y afférant.

Les différentes tâches pour lesquelles un auto-contrôle de conformité est également requis sont répertoriées, avec pour chacune d'elles mention des essais à réaliser et des objectifs à atteindre.

Ce contrôle a également en charge la vérification de l'étalonnage des différents équipements.

PQ – Points critiques et points d'arrêt

Les points critiques et les points d'arrêt sont définis soit dans le marché (CSC) soit lors de la préparation du PQ.

La liste des points critiques et des points d'arrêt est reportée dans un tableau en fonction de la tâche correspondante.

PQ – Liste des procédures d'exécution et de contrôle

La démarche consiste à établir, pour les travaux à réaliser sous PQ, la liste des tâches, des contrôles à exécuter, des documents de gestion des non-conformités et les documents de suivi correspondants.

PQ – Gestion des non-conformités

Une non-conformité est la non-satisfaction à une exigence spécifiée telle que définie dans le CSC.

L'objet de la fiche est de définir comment sont gérées les non-conformités ainsi que les corrections et actions correctives proposées afin de compenser leurs effets.

Dans chaque procédure d'exécution et de contrôle, on rappelle les exigences spécifiées permettant d'apprécier la conformité et on définit les actions correctives correspondant à l'apparition d'anomalies courantes.

La détection des non-conformités peut se faire en cours d'exécution des travaux ou après exécution mais avant réception par le maître d'ouvrage.

PQ – Gestion des documents

Dans cette rubrique sera indiqué le nom de la (des) personne(s) chargée de la maîtrise des documents, de leur diffusion et de leur modification.

Les règles de gestion documentaire seront consignées dans un tableau reprenant pour chaque document le nom de la personne chargée de son élaboration, le délai de transmission du document, le nom du destinataire ainsi que le délai d'approbation.

PQ – Document de suivi journalier

Le document de suivi journalier rassemble les fiches d’auto-contrôle d’exécution et d’auto-contrôle de conformité.

- Fiches d’auto-contrôle d’exécution

Ces fiches contiennent les informations essentielles sur les conditions de réalisation et les résultats des contrôles effectués pendant cette réalisation.

Elles sont transmises sans délai au responsable du contrôle intérieur qui les valide.

- Fiche d’auto-contrôle de conformité

Ces fiches reprennent les résultats des essais réalisés et des vérifications effectuées. Elles sont validées quotidiennement par le responsable du contrôle intérieur.

Les fiches d’auto-contrôle d’exécution et d’auto-contrôle de conformité sont tenues à disposition de l’adjudicateur ou de l’organisme qu’il mandate pour vérifier la conformité des travaux.

PQ – Fiche de non-conformité

Cette fiche comporte :

- La date, l’emplacement, l’opération ou le produit en cause ;

- La description, l’étendue et l’analyse de la non-conformité constatée ;

- Les propositions d’actions proposées par l’adjudicataire ;

- L’avis de l’adjudicateur

- Le suivi de l’exécution des actions