# C. 22. FOURRURE DE JOINTS DE DILATATION

## C. 22.1. DESCRIPTION

Les fourrures de joints de dilatation sont soit des planchettes en bois de pin ou de sapin imprégné contre la putréfaction, soit des feutres bitumineux souples.

## C. 22.2. SPECIFICATIONS

Dans le cas des planchettes en bois:

Les fourrures sont sciées à arêtes vives mais ne sont pas rabotées; elles sont exemptes de nœuds et d'aubier.  Elles ne présentent pas un écart supérieur à 2 mm par rapport à l'épaisseur nominale.

Elles ont une épaisseur de 20 mm et sont sciées à largeur et à longueur requises.

GT20: Introduire des spécifications pour les feutres bitumineux?

## C. 22.3. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Les fourrures sont entreposées à l'abri du soleil et des intempéries.

Les fourrures gauchies ou fendillées sont refusées.