C. 36 dispositifs de retenue en acier, MIXTES acier-bois ET LISSES DE SECURITE POUR MOTOCYCLISTES.	2

C. 36.1. dispositifs de retenue en acier	2

C. 36.1.1. Description	2

C. 36.1.2. specifications	2

C. 36.1.3. reception technique prealable	2

C. 36.2. dispositifs de retenue en acier-bois	2

C. 36.2.1. Description	2

C. 36.2.2. specifications	3

C. 36.2.3. reception technique prealable	3

C. 36.3. lisse de sécurite pour motocyclistes	3

C. 36.3.1. Description	3

C. 36.3.2. specifications	3

C. 36.3.3. reception technique prealable	4

# C. 36 dispositifs de retenue en acier, MIXTES acier-bois ET LISSES DE SECURITE POUR MOTOCYCLISTES

## C. 36.1. dispositifs de retenue en acier

### C. 36.1.1. Description

Les dispositifs de retenue en acier sont des éléments linéaires destinés à redresser la trajectoire des véhicules. Ils sont réalisés par assemblage d’éléments constitutifs en acier.

### C. 36.1.2. specifications

Les systèmes de retenue en acier sont conformes aux NBN EN 1317-1 et -2, NBN ENV 1317-4 et NBN EN 1317-5 ainsi qu’au du PTV 869.

Sauf si le pouvoir adjudicateur est déjà en possession des documents relatifs au produit proposé, l’adjudicataire lui fournit, minimum 15 jours avant la mise en oeuvre du dispositif sur chantier, l’attestation et le certificat CE ainsi que les rapports d’essais de chocs tels que définis dans les normes NBN EN 1317.

### C. 36.1.3. reception technique prealable

En matière de durabilité et d’identification du produit, le pouvoir adjudicateur procède aux vérifications et aux contrôles prévus par le PTV 869. Le coût de ces vérifications et contrôles est à charge de l’adjudicataire.  Le montant à prendre en compte est de 5,00 euros par m de dispositif de retenue, avec un minimum de 2500,00 euros indexé suivant la formule ci- après:

Coefficient de révision des prix = 0,8 x  Sn/Sr  + 0,2

avec :

- Sn = index de référence des salaires des employés au troisième trimestre 2008

- Sr = index des salaires des employés au troisième trimestre de l’année précédent l’adaptation.

## C. 36.2. dispositifs de retenue MIXTES acier-bois

### C. 36.2.1. Description

Les dispositifs de retenue mixtes acier-bois sont des éléments linéaires destinés à redresser la trajectoire des véhicules. Ils sont réalisés par assemblage d’éléments constitutifs en acier et en bois.

### C. 36.2.2. specifications

Les systèmes de retenue mixtes acier-bois sont conformes aux NBN EN 1317-1et-2, NBN ENV 1317-4 et NBN EN 1317-5 ainsi qu’au PTV 869.

Sauf si le pouvoir adjudicateur est déjà en possession des documents relatifs au produit proposé, l’adjudicataire fournit au pouvoir adjudicateur, minimum 15 jours avant la mise en oeuvre du dispositif sur chantier, l’attestation et le certificat CE ainsi que les rapports d’essais de chocs tels que définis dans les normes NBN EN 1317.

### C. 36.2.3. reception technique prealable

En matière de durabilité et d’identification du produit, le pouvoir adjudicateur ou son délégué procède aux vérifications et aux contrôles prévus par le PTV 869. Le coût de ces vérifications et contrôles est à charge de l’adjudicataire.

Le montant à prendre en compte est de 6,60 euros par m de dispositif de retenue, avec un minimum de 3275,00 euros indexé suivant la formule ci- après :

Coefficient de révision des prix = 0,8 x  Sn/Sr  + 0,2

avec :

- Sn = index de référence des salaires des employés au troisième trimestre 2008

- Sr = index des salaires des employés au troisième trimestre de l’année précédent l’adaptation.

## C. 36.3. lisseS de sécurite pour motocyclistes

### C. 36.3.1. Description

Les lisses de sécurité pour motocyclistes sont des éléments linéaires destinés à protéger le corps d’un motard d’un choc trop important lors d’un impact sur un dispositif de retenue.

Les lisses de sécurité pour motocyclistes sont réalisées par l’assemblage d’éléments de tôles profilées en acier ou d’éléments en matière synthétique.

### C. 36.3.2. specifications

Les lisses de sécurité pour motocyclistes sont conformes aux prescriptions et exigences du PTV 869.

Sauf si le pouvoir adjudicateur est déjà en possession des documents relatifs au produit proposé, l’adjudicataire fournit au pouvoir adjudicateur, minimum 15 jours avant la mise en oeuvre du dispositif sur chantier, les rapports d’essais de chocs tels que définis dans le PTV 869 ainsi que les coordonnées complètes du laboratoire où ces essais ont été réalisés.

### C. 36.3.3. reception technique prealable

En matière de durabilité et d’identification du produit, le pouvoir adjudicateur procède aux vérifications et aux contrôles prévus par le PTV 869. Le coût de ces vérifications et contrôles est à charge de l’adjudicataire.

Le montant à prendre en compte est de 3,70 euros par m de dispositif de retenue, avec un minimum de 1850,00 euros indexé suivant la formule ci- après:

Coefficient de révision des prix = 0,8 x  Sn/Sr  + 0,2

avec:

- Sn = index de référence des salaires des employés au troisième trimestre 2008

- Sr = index des salaires des employés au troisième trimestre de l’année précédent l’adaptation.