C.37 ATTENUATEURS DE CHOC fixes.	2

C.37.1. Description	2

C.37.2. specifications	2

C.37.3. reception technique prealable	2

# C.37 ATTENUATEURS DE CHOC fixes.

## C.37.1. Description

Les atténuateurs de chocs fixes sont des systèmes destinés à protéger l’usager des obstacles fixes tels que musoirs, piles de pont, poteaux, etc. en absorbant l’énergie cinétique frontale d’une voiture.

## C.37.2. specifications

Les atténuateurs de chocs fixes sont conformes aux NBN EN 1317-1, -3 et -5.

Sauf si le pouvoir adjudicateur est déjà en possession des documents relatifs au produit proposé, l’adjudicataire fournit au pouvoir adjudicateur, minimum 15 jours avant la mise en oeuvre du dispositif sur chantier, les rapports d’essais de chocs tels que définis dans les normes NBN EN 1317 ainsi que les coordonnées complètes du laboratoire où ces essais ont été réalisés.

Les éléments constitutifs en acier présentent:

-	une qualité d’acier, selon la NBN EN 10025, identique à celle des pièces correspondantes du prototype testé lors de l’essai de choc normalisé ;

-	la même géométrie et les mêmes dimensions que les pièces correspondantes du prototype testé lors de l’essai de choc normalisé;

-         un traitement de protection par galvanisation à chaud conforme à la NBN EN ISO 1461.

Les éléments constitués d’autres matières présentent les mêmes caractéristiques mécaniques, technologiques, géométriques et dimensionnelles que les éléments correspondants du prototype testé lors de l’essai de choc normalisé.

## C.37.3. reception technique prealable

Le pouvoir adjudicateur ou son délégué procède à la vérification:

- des performances de l’atténuateur sur base des rapports d’essais de chocs;

- de la conformité du produit fini au prototype testé lors de l’essai de choc normalisé.