C. 50. REPERES TOPOGRAPHIQUES

Les repères sont réalisés en acier inoxydable AISI 316L.

Cinq modèles différents existent.

a.	Repère type 1 (Figure C. 50.a)

Ce repère a la forme d'un crochet d’une longueur de 110 mm et de 12 mm de diamètre.

Figure C. 50.a -  Repère type 1

b.	Repère type 2 (Figure C. 50.b)

Ce repère a la forme d'un rivet avec une tige de 70 mm de longueur et 12 mm de diamètre; la tête est une calotte sphérique de 20 mm de diamètre.

Figure C. 50.b - Repère type 2 (70 mm) et 2L (180 mm)

c.	Repère de type 2L (Figure C. 50.b)

Le repère de type 2L est de 11 cm plus long que le type 2 classique.

Le filetage est également plus long de 2 cm.

GT20: Double longueur du filetage (20 ou 40 mm) à indiquer sur la figure

d.	Repère type 3 (Figure C. 50.c)

Ce repère d'une longueur totale de 200 mm a été conçu pour remplacer le type 1, lorsqu'un couronnement en saillie (pierre bleue, par exemple) empêche de poser la mire verticalement sur le repère type 1.

Figure C. 50.c - Repère type 3

- Repère de type 3L

Le repère de type 3L possède un cylindre 5 cm plus long que le type 3, il est utilisé lorsque la saillie de la pierre de taille est supérieure à 8 cm, pour s’ancrer à la superstructure.