# C. 55. MOBILIER URBAIN

Afin d’assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de supprimer tout risque de blessure par, par exemple, des arêtes trop vives, des risques de pincement ou de coupure, des matériaux agressifs, …

Afin d’assurer la pérennité du mobilier urbain, celui-ci est pourvu d’un dispositif antivol.

Les documents d’adjudication prescrivent les coloris exigés pour les différents mobiliers demandés.

Sont à agréer par le fonctionnaire dirigeant:

- la fixation éventuelle des différents éléments (plaques d’assises, …);

- les traitements de protection contre les agents atmosphériques;

- les dispositifs antivol.

## C. 55.1. Table

Les dimensions minimales de la table sont les suivantes:

- longueur: 2 m

- largeur: 0,70 m

- hauteur: 0,75 m

GT20: N'y a-t-il pas une hauteur maximale?

En outre, pour les bancs des bancs-tables, les dimensions minimales sont:

- longueur: 2 m

- largeur d’assise: 0,36 m

- hauteur: 0,45 m

### C. 55.1.1. Table antivandalisme

#### C. 55.1.1.1. Table antivandalisme ou traditionnelle

La table est constituée de deux murets en moellons de grès ou de petit granit de dimensions 35 x 60 x 67 cm.

Ils sont distants entre eux de 130 cm.

La dalle de couverture en béton est préfabriquée en usine, de classe de résistance C35/45 et de dimensions 250 x 70 x 8 cm.

La partie supérieure est parfaitement lisse. Toutes les arêtes sont chanfreinées (1 x 1 cm). Une goutte d'eau est réalisée sur la surface inférieure à 3 cm du bord.

Le béton de la dalle est armé de 2 nappes de treillis soudés 100/100/5 mm de qualité BE 500 S, placées à 2 cm des faces supérieure et inférieure.

Un dispositif antivol est prévu, composé de 4 douilles ø 22, filetées, ancrées dans la partie opposée à la surface vue afin de permettre la fixation de la dalle aux murets.

#### C. 55.1.1.2. Table en bois et béton

Cette table est constituée de deux pieds en béton de classe de résistance C35/45 d’une épaisseur de 7 cm et de planches en bois qui constituent la table.

Le béton est lisse et les angles sont arrondis.

La nature du bois est précisée dans les documents d’adjudication. Les planches ont une section de 14 x 4 cm² et leur traitement de protection correspond à un traitement pour bois exposé aux intempéries mais non en contact avec le sol (classe de risque 3).

### C. 55.1.2. Banc-table

#### C. 55.1.2.1. Banc-table en béton

L’ensemble comprend 1 table et 2 bancs.

Les éléments sont préfabriqués en béton architectonique

La fixation des plaques d’assise se fait au moyen d’un système de fixation antivandalisme.

#### C. 55.1.2.2. Banc-table métallique

L’ensemble est de construction robuste (résistance au vandalisme et aux graffitis) et ne nécessite pas d’entretien. De structure ajourée, il est utilisable en tout temps et en toutes saisons.

Il comprend 1 table et 2 bancs.

Après fabrication, l’ensemble est galvanisé à chaud au trempé et revêtu d’une protection contre les dégradations par les agents atmosphériques.

## C. 55.2. Bancs

Les dimensions minimales recommandées pour les bancs sont:

- longueur: 2 m

- largeur d’assise: 0,40 m

- hauteur: 0,45 m

### C. 55.2.1. Banc antivandalisme ou traditionnel

Le banc est constitué d'un muret en moellons de grès ou de petit granit, de dimensions 250 x 35 x 
37 cm.

La dalle de couverture en béton de classe de résistance C35/45 et de dimensions 250 x 45 x 8 cm est préfabriquée en usine.

La partie supérieure est parfaitement lisse. Toutes les arêtes sont chanfreinées (1 x 1 cm). Une goutte d'eau est réalisée sur la face inférieure à 3 cm du bord.

Le béton de la dalle est armé de 2 nappes de treillis soudés 100/100/5 mm de qualité BE 500 S, placés à 2 cm des faces supérieure et inférieure.

Un dispositif antivol est prévu, composé de 4 douilles ø 22, filetées, ancrées dans la partie opposée à la surface vue, afin de permettre la fixation de la dalle au muret.

### C. 55.2.2. Banc en bois et béton

Ce banc est constitué de pieds en béton de classe de résistance C35/45 d'une épaisseur de 7 cm et de planches pour le siège et le dossier.

Le béton est lisse et les angles sont légèrement arrondis.

La nature du bois est précisée aux documents d'adjudication.

Les planches ont une section de 14 x 4 cm² et sont protégées contre les agents atmosphériques au moyen d'un traitement en usine correspondant à un traitement pour bois exposé aux intempéries mais non en contact avec le sol ( classe de risque 3).

### C. 55.2.3. Banc métallique

Le banc est de construction robuste (résistante au vandalisme et graffitis) et ne nécessite pas d'entretien. De structure ajourée, il est utilisable en tout temps et en toutes saisons.

Après fabrication, l'ensemble est galvanisé à chaud au trempé et revêtu d'une protection contre les dégradations par les agents atmosphériques.

### C. 55.2.4. Banc tout en béton avec dossier

Le dossier a une hauteur de 75 cm.

Les éléments du banc sont préfabriqués en béton architectonique.

## C. 55.3. Poubelle

Les documents d’adjudication prescrivent le volume et le ou les coloris des poubelles. Ils prescrivent éventuellement, pour récolter les déchets:

- un bac intérieur en acier galvanisé

- la possibilité d’un sac plastique

Dans ces cas, ceux-ci sont solidarisés à la poubelle sauf lors de leur vidange ou enlèvement, par un système soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

### C. 55.3.1. SANS OBJET

### C. 55.3.2. Poubelle à tête basculante

#### C. 55.3.2.1. Description

Les éléments de tôlerie de la poubelle sont en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur à l'exception du clapet de fermeture qui est en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur.

Les joints de construction extérieurs sont soit rechargés d'un cordon de soudure continu, et usinés en conséquence en ce qui concerne les assemblages bord à bord, soit assemblés par cordon de soudure partiel à l'intérieur du fût en ce qui concerne les assemblages par juxtaposition de replis de tôles.

La tôle de fond du fût de la poubelle est nervurée en vue de la rigidifier et percée de 4 trous de fixation.

La tête de la poubelle est basculante afin de permettre la vidange par la partie supérieure du fût. Cette tête est équipée d'une serrure du type clé triangulaire afin de permettre un verrouillage de la poubelle. Le pêne de la serrure est réalisé en tôle d'acier de minimum 4 mm d'épaisseur.

Les charnières de la tête de poubelle et du clapet de fermeture sont réalisées au moyen de goupilles élastiques en acier inoxydable, conformes à la norme NBN EN ISO 8752. Le montage est réalisé de façon à rendre l'ensemble indémontable.

L'arceau de fixation du sac destiné à recueillir les déchets est solidarisé au fût par la charnière de pivotement de la tête de poubelle, ce qui en permet la rotation pour libérer l'accès de vidange. Cet arceau est conçu de façon à pouvoir rester en position ouverte sans maintien extérieur.

Une pyramide est solidarisée à la tête de poubelle de façon à réaliser le guidage des déchets vers le sac récolteur.

En position fermée, la pyramide s'engage légèrement dans le sac récolteur.

Les angles de la pyramide sont réalisés de façon à éviter au maximum le dépôt de déchets dans la zone d'entrée des déchets.

Les documents d'adjudication précisent le système de protection des matériaux ferreux à utiliser.

Les divers éléments constitutifs sont recouverts d'une peinture plastique verte en poudre de polyester appliquée par système électrostatique et cuite au four.

#### C. 55.3.2.2. Spécifications

Les aciers laminés sont conformes aux prescriptions de la NBN EN 10025.

Ils sont de nuance S 235 JO.

La tolérance sur l'épaisseur des tôles d'acier est de ± 0,2 mm.

Le soudage est conforme aux prescriptions du K. 6.1.

Après construction, les éléments de la poubelle sont traités contre la corrosion conformément aux prescriptions du K. 6.2.

### C. 55.3.3. Poubelle métallique

La poubelle est de construction robuste (résistance au vandalisme et aux graffitis) et ne nécessite pas d’entretien. Elle est réalisée en profils aciers assemblés par soudure.

Après fabrication, l’ensemble est galvanisé à chaud au trempé et revêtu d’une protection.

Les dimensions de l’ouverture (maximum 20 cm) empêchent l’introduction d’objet ou de sac volumineux.

### C. 55.3.4. Poubelle en fonte

La poubelle est de construction robuste (résistance au vandalisme et aux graffitis) et ne nécessite pas d’entretien. Elle est réalisée en fonte grise. Après fabrication, elle est recouverte d’une protection contre les dégradations par les agents atmosphériques.

Les dimensions de l’ouverture (maximum 20 cm) empêchent l’introduction d’objet ou de sac volumineux.

## C. 55.4. Mini-conteneurs

Ils sont fabriqués en polyéthylène de basse pression de haute qualité, ayant une densité comprise entre 0,952 g/cm³ et 0,968 g/cm³ et un indice de fonte compris entre 7 g/10 min. et 15 g/10 min.

Aucun produit de régénération ne peut être employé en cours de fabrication.

### C. 55.4.1. Données générales

- poids à vide: maximum 17 kg

- contenance: environ 240 litres sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication

- caractéristiques:

tous les bacs sont empilables en ouvrant simplement le couvercle

à la livraison, le bac du dessous est pourvu de ses roues

les axes et roues des autres bacs de la pile sont rassemblés dans le bac supérieur

- marquage

à l'avant du corps est imprimée en relief l'inscription R.W.

- ces lettres ont au moins 10 cm de hauteur est muni sur les faces latérales et avant, d'un autocollant réfléchissant, spécifiant clairement la destination du mini-conteneur.

### C. 55.4.2. Bac récolteur

Les bacs sont rigides mais possèdent une élasticité suffisante pour résister aux déformations inhérentes aux manipulations de vidange.

La solidité de la partie supérieure est assurée par au moins 12 arêtes de renforcement situées sur le bord supérieur de la poubelle.

La partie supérieure de la face avant de la poubelle est pourvue d'un double rebord renforcé.

Ce renforcement est pourvu d'une structure côtelée qui permet de soulever la poubelle par un système de levage.

L'intérieur de la poubelle est parfaitement lisse, de façon à ce que les déchets n'y adhèrent pas ou très difficilement.

L'extérieur est également bien lisse et ne présente aucune trace de coutures, bulles, etc ... ou tout autre défaut de projection ou de coulée.

Dans le bas de la face avant une poignée est prévue avec un espace libre d'au moins 120 mm permettant la vidange éventuelle à bras d'homme.

### C. 55.4.3. Poignée

Outre la poignée signalée ci-avant, une poignée (simple ou double) permettant de manœuvrer la poubelle est située au-dessus et à l'arrière du bac.

La poignée simple occupe toute la largeur du bac.

### C. 55.4.4. Couvercle

Il est fabriqué dans la même matière que le bac et en possède les mêmes qualités.

Le couvercle est fixé par la poignée de manœuvre au moyen de quatre points de charnière.

La forme du couvercle est convexe et étudiée de façon à ce que l'eau ne puisse stagner dessus.

A l'avant le couvercle est pourvu de deux poignées.

En le rabattant complètement, le couvercle pend librement à l'arrière de la poubelle.

Le couvercle est bien ajusté et s’ouvre de lui-même pendant la manœuvre de vidange.

### C. 55.4.5. Roues et axe

Deux roues sont prévues à l'arrière du bac.

Ces roues ont des pneus en caoutchouc plein. Elles sont fixées de façon à ne pouvoir être enlevées sans un matériel approprié.

L'axe est en acier de haute qualité et est zingué à chaud.

Cet axe est fixé sur le bac en traversant quatre supports disposant d'un orifice de passage adapté.

### C. 55.4.6. Supports métalliques

Les supports, d'une hauteur de 1312 mm, sont en tube d'acier de 48 mm de diamètre. L'ensemble de l'étrier est galvanisé à chaud.

Aucune couche de peinture de finition après galvanisation n'est autorisée.

La base du support est constituée d'un plat de 488 mm de large, de 653 mm de long à fixer au moyen de 4 tréfonds de 10 mm de section.

Un fer plat de forme hexagonale tient en place le mini-conteneur, il est verrouillé au moyen d'une clé triangulaire.

Chaque support est fourni avec une clé de fermeture.

C. 55.4.7. PUCES ELECTRONIQUES POUR MINI-CONTENEURS

La « puce » est une étiquette électronique à fonctionnement par radiofréquence. Elle permet aux systèmes de pesée et d’identification, ainsi qu’à l’ordinateur embarqué, d’identifier le conteneur. Elle ne peut endommager le logement prévu à cet effet dans le conteneur.

Les puces électroniques sont du type OTP conforme à la NBN EN 14803; elles sont configurées en lecture/écriture.

Chaque puce doit contenir un numéro l’identifiant de façon unique, encodé selon la ISO 11784 ou équivalent.

Les puces auront un nombre d’emplacement d’écriture suffisant afin de pouvoir encoder des données relatives:

- à l’emplacement du conteneur, telles que parking et numéro de conteneur;

- à la fraction collectée. Ainsi, elles mémorisent, pour au moins les 30 dernières pesées dynamiques, au minimum les données suivantes:

  - date et heure de la vidange;

  - poids de la vidange;

  - remarque éventuelle.

Prescriptions supplémentaires

a) exigences fonctionnelles

En plus des objectifs généraux énumérés supra, les puces doivent rencontrer les objectifs fonctionnels suivants:

- pouvoir être facilement et durablement solidarisées mécaniquement au conteneur;

- pouvoir être enlevées du conteneur si nécessaire, notamment pour le remplacement d’une puce défectueuse. Cet enlèvement peut avoir lieu par l’intermédiaire d’un outil approprié qui, le cas échéant, est décrit par l'adjudicataire. Cette opération doit permettre, dans tous les cas, la fixation d’une autre puce au conteneur.

- résister à l’humidité et à la température suivant les normes:

  - NBN EN 60068-1

  - NBN EN 60068-2-3

  - NBN EN 60068-2-2

  - NBN EN 60068-2-14

- résister au moins aux accélérations auxquelles sont soumis les conteneurs lors de leur test de réception suivant les normes de la série NBN EN 840;

- résister aux chocs;

- fonctionner dans les circonstances suivantes:

  - température: de -40 °C à +85 °C;

  - résistance aux produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection du conteneur;

  - ne nécessiter aucune source d’énergie autre que le faisceau électromagnétique incident dans lequel elles sont immergées lors des opérations d’écriture et/ou de lecture.

b) exigences de communication

Afin de garantir la compatibilité au niveau de la liaison entre les unités de lecture d’une part et la puce à fonctionnement par radiofréquence d’autre part, il convient que les paramètres suivants soient respectés;

- fréquence porteuse (KHz): 134.2

- modulation et mode: FDX

Un dispositif de lecture des puces est mis à disposition du pouvoir adjudicateur pendant la durée du contrat.

Pour chaque aire, sur un plan remis par le pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire indique l’emplacement des mini-conteneurs avec leur identification.

## C. 55.5. Borne

### C. 55.5.1. Borne carrée en bois

Elle est constituée d'une poutre en bois naturellement durable de 14 x 14 cm² de section et de 130 cm de hauteur. Le sommet de la borne est de forme pyramidale.

La borne est rabotée et les angles adoucis. Elle est traitée au moyen de 3 couches d'un produit de protection agréé par le fonctionnaire dirigeant.

### C. 55.5.2. Borne carrée en P.V.C. recyclé

Elle est constituée de P.V.C. recyclé de couleur brun foncé de 13,5 x 13,5 cm² de section et de 130 cm de hauteur. Le sommet de la borne est de forme pyramidale.

Son poids est d'environ 25 kg.

### C. 55.5.3. Borne cylindrique en bois

Elle est constituée de bois d'essence résineuse, traité en autoclave (classe de risque 4) et épointée.

Elle a une hauteur de 90 cm et un diamètre de 12 cm, constant sur toute la hauteur.

### C. 55.5.4. Borne conique fixe  en acier

Elle est constituée d'une tôle d'acier laminé à chaud, d'une épaisseur de 4 mm.

La borne est fournie avec plaque de fixation.

Les documents d’adjudication précisent la couleur de la borne.

### C. 55.5.5. Borne conique amovible en acier

Elle est constituée d'une tôle d'acier laminé à chaud, d'une épaisseur de 4 mm.

La borne est fournie avec un système d'ancrage, un mécanisme de fermeture insensible au gel et 2 clés de fermeture.

Les documents d’adjudication précisent la couleur de la borne.

### C. 55.5.6. Borne cylindrique amovible en acier

Elle est constituée d'un tube en acier de 4 mm d'épaisseur, de 9 cm de diamètre, galvanisé ou inoxydable.

La borne est fournie avec un système d'ancrage, un mécanisme de fermeture insensible au gel et 2 clés de fermeture.

Les documents d’adjudication précisent la couleur de la borne.

### C. 55.5.7. Borne cylindrique fixe en acier

Elle est constituée d'une tôle d'acier laminé à chaud, d'une épaisseur de 4 mm.

La borne est fournie avec moyen d’ancrage.

Les documents d’adjudication précisent la couleur de la borne.

## C. 55.6. Bac-jardinière

Le(s) matériau(x), la forme et les dimensions du bac-jardinière sont donnés dans les documents d’adjudication. De même, ceux-ci précisent la présence éventuelle d’un système de mise à niveau et/ou d’un réservoir d’eau permanent.

## C. 55.7. Barbecue

Il est constitué d'un socle en moellons de grès ou de petit granit de 60 x 240 x 67 cm.

Deux ouvertures de 40 x 25 x 60 cm sont prévues dans la maçonnerie pour les foyers.

La dalle de couverture en béton de classe de résistance C35/45 est préfabriquée en usine et de dimensions 250 x 70 x 8 cm.

La partie supérieure est parfaitement lisse. Toutes les arêtes sont chanfreinées 1 cm x 1 cm. Une goutte d'eau est réalisée sur la surface inférieure à 3 cm du bord.

Le béton de la dalle est armé de 2 nappes de treillis soudés 100 x 100 x 5 mm de qualité BE 500 S, placées à 2 cm des surfaces supérieure et inférieure.

Deux ouvertures de 12 x 12 cm sont prévues pour le placement des montants de la hotte métallique.

Aux emplacements des 2 foyers, 2 ouvertures de 40 x 40 cm sont pratiquées au travers de la dalle en béton. Elles sont pourvues de grilles constituées de barres en acier de 8 mm de diamètre, écartées d'axe en axe de 3 cm avec 2 barres d'assemblage et de renfort soudés, de même grosseur. Les barres sont encastrées de 5 cm dans la dalle en béton fixes d'un côté et libres de l'autre dans des douilles de 7 cm de long.

La hotte métallique est constituée d'une tôle de 4 mm d'épaisseur, 2,50 m de longueur et 1,25 m de largeur, pliée de manière à former un toit. Celui-ci est pourvu de 2 cheminées de 20 x 20 cm² de section, situées au-dessus des foyers.

le bord de la hotte est constitué d'un tube d'un pouce avec raccord "radio" pour les 4 angles.

La hotte est soudée sur 2 montants en tube d'acier de 100 x 100 x 5 mm, ainsi que des renforts constitués de plats en acier de 100 x 10 mm.

Toutes les soudures se font des 2 côtés de chaque pièce métallique et sur toute la longueur.

Toutes les pièces métalliques sont protégées par une métallisation suivie de l'application d'une peinture noire mate.

## C. 55.8. Panneau d’affichage

Les documents d’adjudication prescrivent les matériaux et leur protection, les dimensions du panneau d’affichage et autres renseignements utiles.

## C. 55.9. Grille pour arbres

Les grilles ajourées pour arbres sont en fonte; le châssis peut être en acier. Elles sont adaptables à la croissance de l’arbre. Elles sont munies éventuellement d’une ouverture avec ou sans couvercle d’irrigation et de trappes pour placement de tuteurs.

La dimension minimale de la grille est de 1,2 m.

Les documents d’adjudication précisent la résistance des grilles.

## C. 55.10. Corset pour arbres

Les corsets pour arbres sont en acier galvanisé et traité contre la dégradation par les agents atmosphériques. Leurs dimensions tiennent compte de la croissance possible des arbres. Ils sont ancrés soit sur une grille pour arbres, soit au sol.