C.62.	Dispositifs de balisage des routes	3

C.62.1.	Description	3

C.62.2.	Spécification.	3

C.62.2.1.	Délineateur de Type D1.	3

C.62.2.2.	Délineateur de Type D3	3

C.62.2.2.1.	Délinéateur de type D3 pour balisage continu (cataphote).	3

C.62.2.2.2.	Délinéateur de type D3 pour balisage ponctuel (balise souple).	4

C.62.2.3.	Délinéateur de Type D4 (fixe sur un dispôsitif de retenue)	4

C.62.2.4.	Retroreflecteurs de type R1.	5

C.62.2.5.	Retroreflecteurs de type R2 (Catadioptre)	5

C.62.2.6.	Contrôle dimensionnel	5

C.62.2.7.	Code couleur	5

C.63.	Dispositifs anti-éblouissement.	5

C.63.1.	Description	5

C.63.2.	Spécification.	5

C.63.2.1.	Maintenance.	5

C. 62. DISPOSITIFS DE BALISAGE DES ROUTES

### C. 62.1. Description

Le balisage doit assurer la visibilité du tracé de la route tant de jour que de nuit. Il doit aider les usagers de la route à adapter leur conduite aux circonstances locales.

Les balises sont appelées délinéateurs et sont de type D1, D2, D3, D4.

Les catadioptres et films plastiques rétroréfléchissants sont appelés rétroréflecteurs et sont de type R1 ou R2.

Délinéateur: terme désignant tout dispositif équipé d’un réflecteur servant à assurer la visibilité du tracé de la route, à le matérialiser, à le renforcer et/ou à signaler un danger.

Rétroréflecteur: dispositif servant à assurer la rétroréflexion de la lumière. Ils peuvent consister en un film plastique, un catadioptre ou un rétroréflecteur biconvexe en verre.

Le balisage peut également être réalisé au moyen de plots rétroréfléchissants.

Les panneaux de balisage à doubles chevrons sont conformes aux planches TR-08-DC1 et TR-08-DC2 et répondent aux prescriptions du C. 53..

GT20: Planche DC2 à fournir.

Ces planches ne sont plus référencées dans le C. 53 (où se trouvent-elles dans le RW99:2004?)

A intégrer au C. 62?

Ces balises ne peuvent elles-mêmes constituer un obstacle dangereux.

C. 62.2. Spécifications

Les délinéateurs de balisage sont conformes aux spécifications de la NBN EN 12899-3.

C. 62.2.1. Délinéateur de Type D1

Ces délinéateurs sont en matière plastique souple.

Ils ont une hauteur de 1,30 ou 1,60 m ± 3% et un diamètre de 1 ou 2 m.

GT20: Où précise t'on le choix du diamètre?

Ils sont équipés de deux bandes rétroréfléchissantes blanches et de forme triangulaire dont les sommets sont dirigés vers l’extérieur. Les triangles sont espacés de plus de 10 cm.

Ces délinéateurs sont soit fixés au sol soit lestés de manière non agressive.

Par défaut, ces délinéateurs sont conformes à la figure TR-08-M1 ou TR-08-M2 ainsi qu’aux caractéristiques fournies par le fabricant.

GT20: Planches à insérer dans le texte.

"caractéristiques fournies par le fabricant" : nécessaires?

GT20: Et le type D2? (si nécessaire, adapter le C. 62.1.)

C. 62.2.2. Délinéateur de Type D3

##### C. 62.2.2.1. Délinéateur de type D3 pour balisage continu

Ce délinéateur (appelé aussi potelet de balisage) est réalisé en matière plastique blanche teintée dans la masse.

- forme et dimensions:

la partie enterrée (fiche) et la partie au-dessus du sol sont fabriquées en une seule pièce et dans une seule matière.

Ce délinéateur a la forme d'une lame cintrée ou d'un corps creux à arêtes parallèles; sa largeur est comprise entre 10 et 15 cm.

Un repère d'enfoncement indique la limite de la fiche.

La fiche a au moins 38 cm de long; elles est pourvue d'un dispositif rendant difficile son arrachement du sol.

A la partie supérieure du délinéateur, un logement de 45 mm de large, 180 mm de haut et de 9 mm minimum de profondeur, destiné à recevoir le rétroréflecteur, est prévu sur chaque face.

Le centre du rétroréflecteur se trouve à 60 cm du repère d'enfoncement.

La distance entre le bord supérieur du rétroréflecteur et le sommet du délinéateur est de 5 cm au minimum.

Les arêtes latérales et supérieures du potelet sont arrondies.

Si les documents d'adjudication le prévoient, le délinéateur peut être amputé de sa fiche pour être fixé sur le sol par l'intermédiaire d'une selle de fixation.

- finition:

les faces vues sont satinées ou brillantes; elles sont parfaitement lisses et exemptes de pores, boursouflures, fissures, traces de couleur et arêtes vives.

- marques d'identification:

sur sa partie visible, le délinéateur porte les marques d'identification suivantes;

la marque du produit,

l'année et le mois de fabrication,

le numéro du cahier spécial des charges (uniquement dans le cas de fourniture supérieure à 10000 pièces). GT20: nécessaire?

Par défaut, ces délinéateurs sont conformes à la figure TR 010-92-28. ainsi qu’aux caractéristiques fournies par le fabricant.

GT20: Planche à insérer dans le texte.

"caractéristiques fournies par le fabricant" : nécessaires?

##### C. 62.2.2.2. Délinéateur de type D3 pour balisage ponctuel (balise souple)

Ces délinéateurs sont en matière plastique souple.

Ils ont une hauteur hors sol de 725 mm ± 5 % et un diamètre de 195 mm ± 5 %.

Ils sont recouverts de deux bandes rétroréfléchissantes blanches flexibles d'une hauteur de 105 mm ± 5 % et écartées l'une de l'autre d'environ 105 mm ± 5 %.

Les délinéateurs D2? souples sont fixés au sol de manière permanente.

Par défaut, ces délinéateurs sont conformes à la figure TR 010-92-27 ainsi qu’aux caractéristiques fournies par le fabricant.

GT20: Planche à insérer dans le texte.

"caractéristiques fournies par le fabricant" : nécessaires?

#### C. 62.2.3. Délinéateur de Type D4 (fixe sur un dispôsitif de retenue)

GT20: Et ceux prévus dans le creux des glissières métalliques?

Le délinéateur (balise) est en matière plastique teintée dans la masse.

Les délinéateurs fixés sur des éléments linéaires en acier galvanisé sont mis en place sans forer ou découper les éléments en acier galvanisé.

Les délinéateurs fixés sur des éléments linéaires en béton sont fixés sans altérer les caractéristiques mécaniques de l’élément.

- forme et dimensions:

le délinéateur est fabriqué en une seule pièce et dans une seule matière. Il maintient le ou les rétroréflecteur(s) dans un plan vertical formant un angle de +/- 15 ° avec l'axe de la route

au-dessus du plan supérieur de la glissière,

en arrière de sa face avant.

A la partie supérieure du délinéateur, un logement de 9 mm de profondeur, destiné à recevoir le rétroréflecteur, est prévu sur chaque face avec une tolérance de ± 2 mm. Le centre du rétroréflecteur se trouve à 10 cm maximum au-dessus du bord supérieur du dispositif de retenue.

- finition:

les faces vues sont satinées ou brillantes; elles sont parfaitement lisses et exemptes de pores, fissures, traces de couleur.

- marques d'identification:

sur sa partie visible, la balise porte les marques d'identification suivantes:

la marque du produit

l'année et le mois de fabrication

le numéro du cahier spécial des charges (uniquement dans le cas de fourniture supérieure à 10000 pièces). GT20: nécessaire?

Ces indications sont imprimées en relief dans la masse lors de la fabrication.

#### C. 62.2.4. Retroreflecteurs de type R1

Les rétroréflecteurs de type R1 sont conformes au C. 53. et sont de la classe 3 suivant la NBN EN 12899-1.

#### C. 62.2.5. Retroreflecteurs de type R2 (Catadioptre)

- forme et dimensions:

le rétroréflecteur est réalisé en une seule pièce rectangulaire, il ne présente pas de traces d'oxydation ou de décoloration; il est parfaitement étanche.

Les documents d'adjudication peuvent prévoir un rétroréflecteur de type R1 découpé aux dimensions prévues pour le type R2.

- fixation:

les dispositifs de fixation:

permettent le remplacement aisé d'un catadioptre endommagé.

ne dépassent pas de plus de 5 mm, ni déborder sur la face avant du délinéateur.

GT20: Reformuler la dernière ligne

#### C. 62.2.6. Contrôle dimensionnel

Le contrôle dimensionnel du potelet ou de la balise intervient dans chaque cas sur les exemplaires du produit proposé, déposés à un moment précisé par le fonctionnaire dirigeant.

GT20: A reformuler dans le cadre de la réception technique préalable

Tout est vérifié?

#### C. 62.2.7. Code couleur

Les délinéateurs de type D1 et D3 pour balisage ponctuel sont de couleur:

verte pour les routes du RGG.

jaunes sur routes ordinaires et RESi.

rouge pour les dangers particuliers.

Toutefois, le balisage continu des routes est assuré au moyen de délinéateurs (potelets) de couleur blanche.

## C. 63. Dispositifs anti-éblouissement

### C. 63.1. Description

Les systèmes anti-éblouissement sont des systèmes devant diminuer totalement ou partiellement la gène de l’automobiliste due aux conducteurs venant en sens inverse ou par d’autres sources lumineuses.

GT20: Différent de la définition du L. 5.1. A adapter ou supprimer.

### C. 63.2. SpécificationS

Les dispositifs anti-éblouissement sont conformes aux spécifications de la NBN EN 12676-1.

GT20: Transférer ici les spécifications "produits" du L. 5. (cfr L.5.2 et L. 5.3.)

#### C. 63.2.1. Maintenance

Les pièces creuses sont fermées à leur sommet de façon à éviter que la poussière, l'eau et la neige ne puissent y pénétrer, ou que des oiseaux y nichent.

Les systèmes anti-éblouissement sont conçus afin qu'il soit possible de remplacer des éléments ou des ensembles préassemblés complets sans avoir à manipuler les éléments adjacents.

Les systèmes anti-éblouissement ne demandent aucune maintenance.