Précisions et commentaires relatifs àU chapitre G 
– Revêtements du CCT RWD

# G. 1. Revêtements en béton de ciment

L’épaisseur du revêtement en béton et la surlargeur sont vérifiées par DimMet ou par une méthode de dimensionnement qui doit être agréée par le fonctionnaire dirigeant.

# G. 1.1.1. Description – Généralités

Sur le réseau I, il sera préférentiellement fait usage de revêtements continus.

Sur le réseau II, le choix se fera en tenant compte des conditions locales, des données de trafic et éventuellement de contingences économiques.

Sur le réseau III, il sera généralement fait usage de revêtements discontinus.

# G. 1.1.2.2. Revêtements continus – Dimensions des bandes

Indiquer la largeur des bandes.

Préciser le cas échéant la pente transversale (à défaut, celle-ci est > 2,5 %).

Préciser si le filet d’eau est armé et bétonné simultanément à la voie de circulation.

Lorsqu’un filet d’eau jouxte la voie de circulation, celui-ci est armé et bétonné simultanément au revêtement de manière à remplir le rôle de surlargeur et à éliminer le problème du joint.  La face supérieure du filet d’eau sera réalisée sans pente transversale et 5 mm plus bas que le bord du revêtement proprement dit.

# G. 1.1.3.2. Revêtements discontinus – Dimensions des dalles

Indiquer la largeur et la longueur des dalles.

Préciser le cas échéant la pente transversale (à défaut, celle-ci est > 2,5 %).

Préciser si le filet d’eau est bétonné simultanément à la voie de circulation.

Si les circonstances locales le permettent, il est recommandé de bétonner le filet d’eau simultanément au revêtement de manière à remplir le rôle de surlargeur et à éliminer le problème du joint.  La face supérieure du filet d’eau sera réalisée sans pente transversale et 5 mm plus bas que le bord du revêtement proprement dit.

# G. 1.2.1. Matériaux

Le cas échéant, indiquer au C. 3.4.5.2 les catégories minimales relatives aux autres caractéristiques (applications spéciales).

Le cas échéant, indiquer au C. 4.4.4.2:

si les gravillons peuvent être de catégorie LA30, MDE25 et/ou PSV40.

les catégories minimales relatives aux autres caractéristiques (applications spéciales).

# G. 1.2.4.1.2. Ferraillage des bandes – Dimensions et positions des armatures

Dans le cas où l’épaisseur du revêtement diffère de 180, 200 ou 230 mm, indiquer les caractéristiques prévues au tableau (diamètre, écartement, ...).

# G. 1.2.4.2. Dimensions et ferraillage des culées d’ancrage

Indiquer la position et le nombre de culées d’ancrage.

Au cas où le revêtement prolonge un revêtement existant de même nature, la culée est remplacée par un ancrage à celui-ci.

# G. 1.2.5.1. Composition du béton – DEFINITION

Le cas échéant, indiquer si les gravillons doivent être de couleur et préciser les paramètres de chromaticité et de luminosité au C. 4.4.4.2. s’ils diffèrent de ceux mentionnés.

# G. 1.2.5.2. Composition du béton

Indiquer la dimension maximale du calibre nominal des granulats.

Le cas échéant, imposer l’addition d’un entraîneur d’air pour une couche supérieure caractérisée par un Dmax du granulat > 20 mm.

Indiquer si la mise en œuvre de deux couches de bétons de compositions différentes est imposée et préciser leurs types.

L’addition d’un entraîneur d’air permet d’améliorer la résistance au gel des bétons.  Rappelons toutefois qu’il entraîne une diminution de la résistance en compression.

La mise en œuvre du béton en 2 couches de compositions différentes, béton frais sur béton frais, peut s’indiquer dans certains cas, notamment:

- utilisation dans la couche supérieure de granulats à haut PSV (amélioration de la rugosité), de granulats fins (réduction du bruit), de granulats colorés (esthétique/visibilité) ou de béton coloré

- utilisation dans la couche inférieure de granulats de débris de béton.

# G. 1.2.6. FABRICATION, TRANSPORT et mise en OEUVRE

Indiquer si le document de référence RWD-A1 est d’application dans le cas où l’entreprise comprend plusieurs sections inférieures à 1000 m² réalisées successivement avec un même type de béton et dont la somme est supérieure à 1000 m².

# G. 1.2.6.3. Mise en oeuvre

Tout autre système de commande automatique du dispositif de réglage doit être agréé préalablement par le fonctionnaire dirigeant, comme par exemple:

- un système permettant d’assujettir le profil en long des bords de la bande en cours de pose à un ski glissant sur la bande adjacente. La longueur de ce ski est alors de 6 m minimum

- si la pente transversale est commandée en cours de pose par un dispositif automatique et si la largeur de pose est inférieure ou égale à 4 m, il suffit qu’un seul des deux côtés soit assujetti.

# G. 1.2.7.1.1. Joints de construction (TRANSVERSAUX)

Dans le cas où le revêtement en béton est posé avant l’enrobé adjacent, le joint est scellé au moyen d’une bande préfabriquée en bitume (cfr. G. 2.2.8.7.3).

Les joints de construction entre dalles bétonnées, goujonnés si requis, sont une charge d’entreprise.

# G. 1.2.7.1.2. Joints de retrait des revêtements discontinus

Préciser l’emplacement de ces joints dans les cas particuliers (giratoires, pattes d’oies, aménagements urbains, ...).

Dans les cas précités, il est conseillé d’établir un plan de dalles précisant les joints et armatures prévus.

Les joints de retrait, goujonnés si requis, sont une charge d’entreprise.

# G. 1.2.7.2. Joints longitudinaux

Préciser l’emplacement et le type des joints longitudinaux.

# G. 1.2.7.5. Scellement des joints

Préciser le type de scellement.

# G. 1.2.8. Traitement de surface

Indiquer le type de traitement de surface.

Le dénudage est toujours imposé sur le réseau I et sur toute chaussée où une rugosité élevée est nécessaire.

L’impression est réservée à certaines applications urbaines impliquant une circulation lente.

# G. 1.2.8.1. Traitement de surface – Brossage

Pour le réseau III, indiquer si le brossage est autorisé dans le sens longitudinal.

# G. 1.2.8.2. Traitement de surface – DENUDAGE

L’attention est attirée sur la configuration de la machine de brossage et en particulier sur le fait qu’une brosse située à l’avant ou à l’arrière des essieux de l’engin porteur peut favoriser l’irrégularité du dénudage.

# G. 1.2.8.3. Traitement de surface – IMPRESSION

Spécifier la couleur et le motif d’impression.

L’attention est attirée sur le coût particulièrement élevé de certaines teintes. Il y a donc lieu de réserver ces produits à des zones particulières que l’on désire mettre en évidence.

# G. 1.2.10.1. Protection du béton frais contre la dessicCation

Indiquer si la protection contre la dessiccation est réalisée au moyen d’une membrane étanche.

# G. 1.2.11. Traitement du béton durci par PRODUIT D’IMPREGNATION

Indiquer si le béton durci subit un traitement par produit d’imprégnation.

# G. 1.3.2.1. Planéité longitudinale à l’APL

Le cas échéant, indiquer les cas particuliers où l’essai est effectué à 21,6 km/h.

Indiquer si les prescriptions relatives au CP40 m sont d’application.

Préciser, éventuellement, les zones particulières non soumises à prescription en matière de CP10 m voire même de CP 2,5 m

- Le CP2,5m est directement lié au réglage de la machine de mise en œuvre.

- Le CP10m est directement lié au dispositif de guidage de la machine de mise en œuvre (fils, coffrages, ...).

- Le CP40m est directement lié au profil en long de la chaussée.

# G. 1.3.2.3. Coéfficient de frottement transversal ET G. 1.3.2.4. – COEFFICIENT DE FROTTEMENT LONGITUDINAL

La rugosité dépend à la fois de la macrotexture et de la microtexture du revêtement. La première dépend de la composition du béton et de son traitement de surface, tandis que la seconde est liée aux caractéristiques de la pierre, traduites principalement par le coefficient de polissage accéléré (PSV).

L’attention est attirée sur le fait qu’il peut être nécessaire, si l’on désire imposer des CFT plus élevés que ceux prévus au CCT RW99, d’imposer également un relèvement des valeurs de PSV.

# G. 1.3.2.5. TEXTURE DE SURFACE

Préciser si la texture est d’application et les valeurs imposées.

A titre d’exemple, 	pour les bétons brossés: PMT > 0,75 mm

pour les bétons dénudés: PMT > 1,00 mm.

PMT est la profondeur moyenne de texture mesurée à la tache de sable.

La mesure peut également être réalisée au moyen d’un capteur laser.

# G. 1.3.2.6. COULEUR DU BETON

Indiquer les paramètres de chromaticité et de luminosité si la teinte est différente de celles mentionnées au G. 1.3.2.6.

# G. 1.4.2.1.1. Vérifications après exécution – Caractéristiques de masse du béton - Echantillonnage

Indiquer, le cas échéant, s’il est prévu de regrouper plusieurs sections.

Pour les chantiers de grande surface, il est recommandé de prédéterminer les lots dans les documents d’adjudication.

# G. 1.4.2.2 Vérifications après exécution – Caractéristiques de surface

Indiquer, le cas échéant, si les zones d’immobilisation constituent également des lots.

# G. 2. REVETEMENTS BITUMINEUX

# G. 2.1. DESCRIPTION

Spécifier la pente transversale si elle est différente de 2,5 %.

- L’épaisseur totale des couches d’enrobés est calculée par une méthode de dimensionnement qui doit être agréée par le fonctionnaire dirigeant.

- Pour tout chantier de faible surface, soumis à un trafic lourd il peut être fait usage d’un bitume routier, additionné (d’asphalte naturel, de polyoléfines, …).

- La pente transversale minimale est de 2,5 %: cette imposition est liée à l’écoulement des eaux de ruissellement sur le revêtement. Il ne peut être dérogé à cette prescription pour des raisons évidentes à moins que des dispositifs particuliers n’aient été prévus pour recueillir ces eaux lors de leur cheminement.

N.B. La législation de la Région wallonne interdit l’usage du goudron et de tous ses dérivés.

# G. 2.2.1. MATERIAUX

Mentionner le cas échéant pour chaque type d’enrobé le type de bitume utilisé (spécifier la valeur de x).

En cas d’ajout d’additif au liant (x = 11), indiquer au C. 12.12 le type de bitume de base, l’additif utilisé et sa proportion dans le liant.

L’emploi d’un bitume routier n’est autorisé que sur les routes du réseau IIb et du réseau III.

Les bitumes routiers additivés avec des polymères ou des asphaltes naturels peuvent être utilisés dans les enrobés pour couches de liaison et de reprofilage, sur tous les réseaux.

Toutefois, les bitumes polymère(s) neuf(s) (x = 2) seront toujours préférés aux bitumes routiers (x = 1) additivés avec des polyoléfines ou des polymères en granulés. De même, les bitumes durs (x = 8) seront toujours préférés aux bitumes routiers additivés avec de l’asphalte naturel.

Les liants additivés (x = 9 ou x = 11) ne seront utilisés que pour des travaux de réparation ou des chantiers de faible surface, impliquant la fabrication de quantités très limitées d’enrobés.

De plus, en cas d’emploi de bitume additivé, il y a lieu de vérifier si les performances de l’enrobé sont équivalentes à celles du bitume polymère(s) neuf(s) ou du bitume dur correspondant.

# G. 2.2.2. DENOMINATIONS ET COMPOSITIONS – TYPE

Afin de déterminer le type d’enrobé le plus adapté à une situation donnée, il peut être utile de se référer au « Code de bonne pratique pour le choix du revêtement bitumineux lors de la conception ou de l’entretien des chaussées » du Centre de Recherches routières (CRR) – réf. R78/06. Le logiciel EvalMET peut également s’avérer d’une grande utilité.

Un tableau comparatif entre les anciennes dénominations du CCT RW99: 2004 et celles du CCT RWD figure ci-après:

| CCT RW99 : 2004 | CCT RWD | REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| BB-3A | AC-20 base 3-1 | Autres liants: x = 2,7,8,9,11 |
| BB-3B | AC-14 base 3-1 | Autres liants: x = 2,7,8,9,11 |
| BB-3C | AC-10 base 3-1 | Autres liants: x = 2,7,8,9,11 |
| BB-3D | AC-6,3 base 3-1 | Autres liants: x = 2,7,8,9,11 |
| BB-1B | AC-14 surf 1-1 | Autres liants: x = 2,7,9,10,11 |
| BB-2C | - | Supprimé |
| BB-4C | AC-10 surf 4-1 | Autres liants: x = 2,7,9,10,11 |
| BB-4D | AC-6,3 surf 4-1 | Autres liants: x = 2,7,9,10,11 |
| BB-8D | AC-6,3 surf 8-1 | Autres liants: x = 2,7,9,10,11 |
| BB-8E | AC-4 surf 8-1 | Autres liants: x = 2,7,9,10,11 |
| SMA-C1 | SMA – 10 – 1 | Autres liants: x = 10,11 |
| SMA-C2/SMA-C6 | SMA – 10 – 2 | Autres liants: x = 10,11 |
| SMA-C3 | SMA – 10 – 9 | Autres liants: x = 10,11 |
| SMA-C7 | SMA – 10 – 7 | Autres liants: x = 10,11 |
| SMA-D1 | SMA – 6,3 – 1 | Autres liants: x = 10,11 |
| SMA-D2/SMA-D6 | SMA – 6,3 – 2 | Autres liants: x = 10,11 |
| SMA-D3 | SMA – 6,3 - 9 | Autres liants: x = 10,11 |
| SMA-D7 | SMA – 6,3 - 7 | Autres liants: x = 10,11 |
| ED-B1 | PA – 14 – 1 |  |
| ED-B2/ED-B6 | PA – 14 – 2 |  |
| _ | PA – 10 – 1 |  |
| RMTO-C6 | PA – 10 – 2 |  |
| RMD-C1 | BBTM 10 C1 | Autres liants: x = 10,11 |
| RMD-C2 | BBTM 10 D2 | Autres liants: x = 10,11 |
| RMD-D1 | BBTM 6 A1 | Autres liants: x = 10,11 |
| _ | BBTM 6 B2 | Autres liants: x = 10,11 |
| RUMG-C1 | RUMG – 10 – 1 | Autres liants: x = 2 |
| RUMG-D1 | RUMG – 6,3 - 1 | Autres liants: x = 2 |
| _ | EME – 14 base – 7 |  |
| _ | EME – 14 base - 8 |  |

Note relative aux enrobés à basse température. Les problèmes environnementaux auxquels nous sommes de plus en plus confrontés ont conduit certains producteurs ou entrepreneurs à s’engager d’avantage dans une démarche de développement durable.

Dans les cas des enrobés bitumineux, les objectifs qu’ils se sont fixés sont principalement la diminution de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Pour y arriver, ils ont essayé de réduire de 40 à 60° la température de production et de mise en œuvre des enrobés, tout en maintenant leurs autres caractéristiques. Ce résultat a été obtenu par l’utilisation de mousse de bitume ou par l’ajout au bitume d’additifs chimiques comme des tensio-actifs.

Dans le cadre des économies d’énergie, il a été décidé d’autoriser l’emploi des enrobés basses température dans le CCT RWD. Pour ce faire, les températures de fabrication (G. 2.2.7), de pose et de compactage (G. 2.2.8.3) des enrobés ont été adaptées, toutes les autres prescriptions restant identiques.

# G. 2.2.2.1. ENROBES A SQUELETTE SABLEUX (AC)

L’auteur de projet veillera à ce que le type d’enrobé prescrit corresponde bien aux spécifications précisées au G. 2.2.3, notamment en choisissant un bitume adéquat.

L’utilisation de bitumes durs ou de bitumes à indice de pénétration positif, voire d’enrobés à module élevé (EME), se révélera souvent incontournable pour résister aux trafics les plus lourds.

# G. 2.2.2.1.1. ENROBES A SQUELETTE SABLEUX – COUCHES DE LIAISON ET DE REPROFILAGE

Spécifier le type de bitume utilisé et sa classe. Ex.: bitume dur (x = 8), classe 10/20

Les bitumes additionnés, les bitumes durs et les bitumes à indice de pénétration positif sont utilisés pour améliorer la résistance aux déformations permanentes et/ou à la fissuration des enrobés.

Emploi des additifs:

- asphalte naturel: remplacer 10 % du liant par de l’asphalte naturel

- polyoléfines: remplacer 5 à 12 % du liant par des polyoléfines (% exprimé par rapport à la masse du liant)

Si des problèmes de fatigue ou de fissuration réflective particuliers sont à craindre, l’utilisation d’un bitume polymère neuf peut être recommandée.

La mise en œuvre manuelle d’enrobés contenant un bitume polymère neuf ou additionné s’avère généralement difficile.

Le choix du type de liant sera en principe fait en fonction des critères de performance précisés au CCT et, dans certains cas, des difficultés de mise en œuvre. Il peut être laissé au choix de l’entrepreneur.

Toutefois, dans un souci d’amélioration de la qualité et de la durabilité des revêtements en enrobés bitumineux, seuls les bitumes modifiés (bitumes durs, bitumes à indice de pénétration positif et bitumes polymères) sont autorisés sur les routes des réseaux I et IIa. Dans les couches de liaison et de reprofilage, l’utilisation de bitumes routiers avec additifs (asphalte naturel, polyoléfines, …) est également autorisée.

# G. 2.2.2.1.2. ENROBES A SQUELETTE SABLEUX - COUCHES DE ROULEMENT

Spécifier le type de bitume utilisé et sa classe. Ex.: bitume polymère(s) neuf(s) (x = 2), classe 45/80-65

Les enrobés à squelette sableux sont de préférence utilisés sur les routes des réseaux II et III.

La pose en épaisseur variable d’enrobés à squelette sableux pour couches de roulement est tolérée sur les routes des réseaux II et III. Dans la mesure du possible, on lui préférera cependant un reprofilage en AC-10base3-x ou en AC-6,3base3-x, éventuellement combiné à un fraisage, suivi d’une couche de roulement posée en épaisseur constante.

En cas de pose manuelle, il est recommandé d’éviter les enrobés à squelette pierreux et les enrobés à base de bitume polymère.

L’utilisation d’un filler additivé (Ka20 ou Ka10 ou KaDéclaré) vise à améliorer l’adhésivité liant-granulat. Il ne sera donc employé que si le type de granulat utilisé le nécessite.

Le choix du type de liant sera en principe fait en fonction des critères de performance précisés au CCT. Il peut être laissé au choix de l’entrepreneur.

L’emploi de bitumes pigmentables (enrobés colorés) est déconseillé dans les ronds-points et les routes soumises à trafic lourd, la résistance des enrobés à l’orniérage et aux efforts tangentiels étant généralement insuffisante avec ce type de bitume.

# G. 2.2.2.2. ENROBES A SQUELETTE PIERREUX

En cas d’utilisation d’enrobé coloré, indiquer la couleur prescrite.

Spécifier le type de bitume utilisé et sa classe. Ex.: bitume à indice de pénétration positif (x = 7) classe 35/50.

Les enrobés à squelette pierreux ont comme caractéristiques une granularité discontinue et une forte teneur en gravillons, ce qui améliore la stabilité et l’adhérence, pour autant que l’on utilise des gravillons de qualité.

Le type d’enrobé à utiliser est fonction des caractéristiques de la route (réseau, sinuosité, …), du trafic, de la durée de vie prévue, de la situation géographique, etc.

Dans les couches de roulement en enrobés à squelette pierreux, 20 % du filler sera remplacé par de la chaux hydratée. Cette mesure vise à diminuer l’oxydation du bitume et à augmenter la durée de vie des enrobés.

Le SMA sera utilisé préférentiellement sur les routes du réseau I et sur les voiries soumises à de fortes sollicitations tangentielles.

Les enrobés drainants (PA) sont notamment destinés à diminuer les problèmes d’aquaplanage et à réduire le niveau de bruit, mais peuvent poser des problèmes de viabilité hivernale. Leur utilisation doit être évitée au sud du sillon Sambre et Meuse.

Les enrobés de granularité 0/6,3 présentent un niveau de bruit plus faible que les enrobés de granularité plus forte. En zone urbaine, ces enrobés seront donc préférés aux autres enrobés à squelette pierreux là où la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h.

Les enrobés colorés sont utilisés en aménagement urbain, pour délimiter les parkings, les zones piétonnes, etc… Leur résistance à la déformation et à l’arrachement peut être améliorée par l’addition de polymères ou de polyoléfines au liant synthétique clair.

L’utilisation d’un liant synthétique clair avec polyoléfines peut s’avérer plus commode pour le fabricant que l’emploi d’un liant synthétique clair modifié par des polymères en cas de fabrication d’une quantité réduite d’enrobés, les polyoléfines étant ajoutées en sac dans le mélange d’enrobés.

Dans les routes du réseau I, lorsqu’il est fait usage de bitume polymère(s) neuf(s), celui-ci sera du type 45/80-65.

Les R.U.M.G. conservent certaines propriétés des enduits, telles qu’une adhérence élevée et une bonne imperméabilisation du support et ils présentent en plus les avantages suivants:

- élimination des rejets de gravillons

- diminution du bruit de roulement

- possibilité d’un léger reprofilage

- remise en service dès la fin du compactage (sauf en cas de fortes sollicitations tangentielles).

Ils seront donc préférés aux enduits dans les cas où l’une de ces caractéristiques s’avère primordiale mais ils requièrent une surface de pose de bonne planéité. Par ailleurs, il est recommandé d’éviter la pose de R.U.M.G. entre le 1er octobre et le 31 mars.

# G. 2.2.3. SPECIFICATIONS DES MELANGES BITUMINEUX

Indiquer la classe de trafic (T > 6000, 2000 < T < 6000 ou T < 2000) pour le réseau I.

La classe de trafic est déterminée par le nombre moyen de poids lourds par jour et par sens de circulation. Dans certains cas particuliers, l’auteur de projet peut imposer une classe supérieure à celle qui correspond au trafic réel.

La détermination des pourcentages de vides maximum et minimum de l’enrobé se fera de préférence sur des éprouvettes fabriquées au moyen du compacteur giratoire.

# G. 2.2.8.1. MISE EN ŒUVRE DES ENROBES BITUMINEUX

Indiquer si le document de référence RWD-A-1 est d’application dans le cas où l’entreprise comprend plusieurs sections inférieures à 1.000 m2 réalisées successivement avec un même type d’enrobé et dont la somme est supérieure à 1.000 m2.

# G. 2.2.8.2. MISE EN ŒUVRE DES ENROBES BITUMINEUX – COUCHE DE COLLAGE

Préciser le type d’émulsion à utiliser (voir tableau indicatif au C. 12).

En cas de fraisage du revêtement existant:

+ indiquer si la surface fraisée doit faire l’objet d’un nettoyage à l’eau sous pression

+ indiquer si un reprofilage léger au moyen d’un MCBF doit être réalisé.

La couche de collage fait l’objet de postes séparés du métré.

Le taux de liant résiduel est déterminé par l’entrepreneur, dans la fourchette prescrite au G. 2.2.8.2.

Le nettoyage à l’eau sous pression des surfaces fraisées sera généralement imposé en cas de fraisage grossier ou si un brossage ne permet pas de nettoyer correctement le revêtement.

L’utilisation d’un MBCF en tant que couche de reprofilage mince peut être indiquée en cas de support fortement dégradé, sur un béton strié ou sur une surface fraisée.

Le type de liant de la couche de collage et le taux d’épandage dépendent du support et du type d’enrobé à mettre en œuvre. Lorsque ce dernier contient un bitume polymère la couche de collage sera constituée d’une émulsion de bitume polymère.

En cas de mise en œuvre de SMA, il y a lieu d’éviter soigneusement de surdoser la couche de collage.

L’utilisation d’une membrane bitumineuse épaisse (M. 4.2) en tant que couche de collage est généralement à déconseiller, sauf pour les PA.

L’utilisation de finisseurs à rampe intégrée permet d’éviter l’adhérence de la couche de collage aux pneus des camions. D’autres systèmes, comme les émulsions anti-adhérentes sont également envisageables. Ces systèmes sont imposés pour les PA et les BBTM. Pour les RUMG, l’utilisation d’un finisseur à rampe intégrée est obligatoire.

Les enrobés colorés sont posés sur une couche de collage classique, et non pas sur une couche d’émulsion à base de liant synthétique clair.

# G. 2.2.8.5. EPANDAGE

Indiquer si les différentes bandes de la couche de roulement doivent être exécutées simultanément et en parallèle.

L’exécution simultanée des bandes de roulement est à conseiller chaque fois que c’est possible car elle permet d’éviter les joints de reprise longitudinaux.

Lorsque le dispositif de réglage est constitué d’un ski, il y a lieu de contrôler la conformité du profil de l’élément sur lequel glisse ce ski. On évitera généralement de suivre le profil d’un filet d’eau existant.

# G. 2.2.8.7.3. TRAITEMENT DES JOINTS DE REPRISE

Les bandes préformées peuvent être soit préfabriquées en usine et collées en place, soit extrudées et collées en place à l’aide d’une machine spécialement prévue à cet effet.

# G. 2.2.8.8.1. BORDS EXTERIEURS DES REVETEMENTS – ENROBES A SQUELETTE SABLEUX ET SMA

Indiquer si le traitement des bords extérieurs non contrebutés du revêtement est imposé.

# G. 2.2.8.8.2. BORDS EXTERIEURS DES REVETEMENTS – PA, BBTM et RUMG

Spécifier les dispositifs d’adaptation des avaloirs dans les PA.

# G. 2.3.3.1. PLANEITE LONGITUDINALE A L’APL

Le cas échéant, indiquer les cas particuliers où l’essai est effectué à 21,6 km/h.

Indiquer si les prescriptions relatives au CP40 m sont d’application.

Préciser, éventuellement, les zones particulières non soumises à prescription en matière de CP10 m voire même de CP2,5m.

Le CP2,5m  est directement lié au réglage de la machine de mise en œuvre.

Le CP10m est directement lié au dispositif de guidage de la machine de mise en œuvre (fils, coffrages, …).

Le CP40 m est directement lié au profil en long de la chaussée.

Dans le cadre des dispositions du G. 2.3.3.1.3, il y a lieu de prévoir le passage de l’APL avant réalisation des travaux.

# G. 2.3.3.4. COEFFICIENT DE FROTTEMENT TRANSVERSAL (SFCS) ET G.2.3.3.5. – COEFFICIENT DE FROTTEMENT LONGITUDINAL (LFCG)

La rugosité dépend à la fois de la macrotexture et de la microtexture du revêtement. La première dépend de la composition de l’enrobé et de sa mise en œuvre, tandis que la seconde est liée principalement aux caractéristiques du gravillon, traduites par le coefficient de polissage accéléré (PSV).

L’attention est attirée sur le fait qu’il peut être nécessaire, si l’on désire imposer des SFCS ou des LFCG plus élevés que ceux prévus au CCT RWD, d’imposer également un relèvement des valeurs de PSV.

# G. 2.3.3.6. TEXTURE DE SURFACE

Préciser si la texture est d’application et les valeurs imposées.

A titre d’exemple,	pour les enrobés à squelette sableux (AC): PMT ≥ 0,60 mm

pour les SMA et les BBTM: PMT ≥ 0,80 mm

pour les RUMG et les PA: PMT ≥ 1,00 mm.

PMT est la profondeur moyenne de texture mesurée à la tache de sable.

La mesure peut également être réalisée au moyen d’un capteur laser.

# G. 2.3.3.8. COULEUR DE L’ENROBE BITUMINEUX

Indiquer les paramètres de chromaticité et de luminosité si la teinte est différente de celles mentionnées au G. 2.3.3.8.

L’attention est attirée sur le coût particulièrement élevé de certaines teintes. Il y a donc lieu de réserver ces produits à des zones particulières que l’on désire mettre en évidence (pistes cyclables, zones piétonnes, carrefours, …).

Les liants synthétiques clairs permettent généralement d’obtenir des teintes plus tranchées que les bitumes pigmentables. Ils permettent également d’obtenir une meilleure résistance aux déformations permanentes.

# G. 2.4.2.2. VERIFICATIONS APRES EXECUTION – CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ENROBE

Indiquer, le cas échéant, s’il est prévu de regrouper plusieurs sections.

Préciser si l’échantillonnage doit être réalisé également au droit des joints.

Le prélèvement au droit des joints est réalisé dans des cas particuliers, dans le seul but de déterminer la perméabilité du joint.

Pour les chantiers de grande surface, il est recommandé de prédéterminer les lots dans les documents du marché.

# G. 2.4.2.3. CARACTERISTIQUES DE SURFACE

Indiquer, le cas échéant, si les zones d’immobilisation constituent également des lots.

# G. 3. Revêtements en asphalte coulé (MA), enduits superficiels, matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF), et enduits spéciaux

# G. 3.1. Asphalte coulé (M.A.)

# G. 3.1.1. Description

Spécifier la pente transversale si elle est différente de 2,5 %.

La pente transversale minimale est de 2,5 %: cette imposition est liée à l’écoulement des eaux de ruissellement sur le revêtement. Il ne peut être dérogé à cette prescription pour des raisons évidentes à moins que des dispositifs particuliers n’aient été prévus pour recueillir ces eaux lors de leur cheminement.

N.B. La législation de la Région wallonne interdit l’usage du goudron et de tous ses dérivés.

# G. 3.1.2.1. Matériaux

Mentionner le cas échéant pour chaque type d’asphalte coulé le type de bitume utilisé (spécifier la valeur de x).

En cas d’ajout de bitume naturel au liant (x = 9), indiquer au C. 12.12 le type de bitume de base, l’additif utilisé et sa proportion dans le liant.

Pour tout revêtement soumis à un trafic lourd il peut être fait usage d’un bitume routier additionné de bitume naturel, d’un bitume polymère ou d’un bitume dur.

# G. 3.1.2.2. Dénominations et compositions-type

L’asphalte coulé est particulièrement indiqué comme revêtement de piétonnier, trottoirs et voiries à faible circulation. Il peut être utilisé sur routes à trafic plus lourd moyennant l’utilisation de bitume dur ou de bitume additivé.

Il se prête bien au travail manuel et permet donc d’effectuer des réparations plus durables qu’avec certains enrobés.

L’asphalte coulé n’est pas recommandé pour des pentes dépassant 6 %.

Afin de déterminer le type d’asphalte coulé le plus adapté à une situation donnée, il peut être utile de se référer au « Code de bonne pratique pour le choix du revêtement bitumineux lors de la conception ou de l’entretien de chaussées » du Centre de Recherches routières (CRR) – réf. R78/06. Le logiciel EvalMET peut également s’avérer d’une grande utilité.

Note relative aux asphaltes coulés à basse température. Les problèmes environnementaux auxquels nous sommes de plus en plus confrontés ont conduit certains producteurs ou entrepreneurs à s’engager d’avantage dans une démarche de développement durable.

Dans les cas des asphaltes coulés, les objectifs qu’ils se sont fixés sont principalement la diminution de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Pour y arriver, ils ont essayé de réduire de 40 à 60° la température de production et de mise en œuvre des asphaltes coulés, tout en maintenant leurs autres caractéristiques.

Dans le cadre des économies d’énergie, il a été décidé d’autoriser l’emploi des asphaltes coulés basses température dans le CCT RWD. Pour ce faire, les températures de fabrication et de pose ont été adaptées, toutes les autres prescriptions restant identiques.

Les asphaltes coulés colorés seront réservés à des utilisations particulières telles que les aménagements urbains, la matérialisation de pistes cyclables et de voiries piétonnes, etc., et ce en raison de leur résistance plus faible et de leur coût plus élevé. Il existe toutefois des formulations à base de liant synthétique clair modifié par des polymères qui présentent une bonne résistance à l’orniérage et aux efforts tangentiels.

# G. 3.1.2.5.1. Mise en oeuvre des asphaltes coulés-préliminaires

Indiquer si le document de référence RWD-A-1 est d’application dans le cas où l’entreprise comprend plusieurs sections inférieures à 1.000 m2 réalisées successivement avec un même type d’asphalte coulé et dont la somme est supérieure à 1.000 m2.

# G. 3.1.2.5.3. Liaison avec le support

Indiquer si la pose se fait en adhérence, en indépendance ou en semi-adhérence.

# G. 3.1.2.5.6. Epandage et réglage de l’asphalte coulé

Indiquer si les différentes bandes de la couche de roulement sont exécutées simultanément et en parallèle.

# G. 3.1.2.5.7. Traitement de surface des couches de roulement en asphalte coulé

Indiquer si la couche supérieure des revêtements de trottoirs et piétonniers est traitée en surface.

# G. 3.1.3.3.1. Planéité longitudinale à l’APL

Le cas échéant, indiquer les cas particuliers où l’essai est effectué à 21,6 km/h.

Indiquer si les prescriptions relatives au CP40 m sont d’application.

Préciser, éventuellement, les zones particulières non soumises à prescription en matière de CP10 m voire même de CP2,5m.

Le CP2,5m  est directement lié au réglage de la machine de mise en œuvre.

Le CP10m est directement lié au dispositif de guidage de la machine de mise en œuvre (fils, coffrages, …).

Le CP40 m est directement lié au profil en long de la chaussée.

En cas de pose sur un revêtement existant, il y a lieu de prévoir le passage de l’APL avant réalisation des travaux.

# G. 3.1.3.3.4. Coefficient de frottement transversal (SFCS) et G.2.3.3.5. – Coefficient de frottement longitudinal (LFCG)

La rugosité dépend à la fois de la macrotexture et de la microtexture du revêtement. La première dépend de la composition de l’asphalte coulé et de sa mise en œuvre, tandis que la seconde est liée principalement aux caractéristiques du gravillon, traduites par le coefficient de polissage accéléré (PSV).

L’attention est attirée sur le fait qu’il peut être nécessaire, si l’on désire imposer des SFCS ou des LFCG plus élevés que ceux prévus au CCT RWD, d’imposer également un relèvement des valeurs de PSV.

# G. 3.1.3.3.6. Texture de surface

Préciser si la texture est d’application et les valeurs imposées.

A titre d’exemple,	pour les enrobés à squelette sableux (AC): PMT ≥ 0,60 mm

pour les SMA et les BBTM: PMT ≥ 0,80 mm

pour les RUMG et les PA: PMT ≥ 1,00 mm.

PMT est la profondeur moyenne de texture mesurée à la tache de sable.

La mesure peut également être réalisée au moyen d’un capteur laser.

# G. 3.1.3.3.7. Couleur de l’asphalte coulé

Indiquer les paramètres de chromaticité et de luminosité si la teinte est différente de celles mentionnées au G. 3.1.3.3.7.

L’attention est attirée sur le coût particulièrement élevé de certaines teintes. Il y a donc lieu de réserver ces produits à des zones particulières que l’on désire mettre en évidence (pistes cyclables, zones piétonnes, carrefours, …).

Les liants synthétiques clairs permettent généralement d’obtenir des teintes plus tranchées que les bitumes pigmentables. Ils permettent également d’obtenir une meilleure résistance aux déformations permanentes.

# G. 3.1.4.3.2. Vérifications après exécution – Contrôle de la mise en oeuvre de l’asphalte coulé

Indiquer, le cas échéant, s’il est prévu de regrouper plusieurs sections.

Préciser si l’échantillonnage doit être réalisé également au droit des joints.

Le prélèvement au droit des joints est réalisé dans des cas particuliers, dans le seul but de déterminer la perméabilité du joint.

Pour les chantiers de grande surface, il est recommandé de prédéterminer les lots dans les documents du marché.

# G. 3.1.4.3.3. Caractéristiques de surface

Indiquer, le cas échéant, si les zones d’immobilisation constituent également des lots.

# G. 3.2. Enduits superficiels

Les enduits superficiels sont destinés essentiellement à imperméabiliser le support et à restaurer la rugosité.

Les enduits monocouches sont utilisés essentiellement sur les routes du réseau III, et les enduits bicouches sur les routes du réseau I et II. Ces derniers peuvent toutefois être utilisés sur le réseau III en fonction de l’état du revêtement.

Les enduits monocouches double gravillonnage seront utilisés sur les routes ou une forte rugosité est nécessaire. Celle-ci peut également être obtenue avec un enduit bicouche 2/10 ou 4/14.

Sur les autoroutes on leur préférera toutefois le RUMG.

# G. 3.2.1.2. Familles d’enduits superficiels et catégories de routes

Indiquer la (les) famille(s) d’enduits à mettre en œuvre.

Dans un souci d’amélioration de la durabilité et de la qualité des enduits superficiels, seuls les enduits à base d’émulsion cationique de bitume modifiée par des polymères ou à base de bitumes fluxés avec polymères sont autorisés sur les routes des réseaux I et IIa.

Les catégories de routes sont définies conformément au C. 5 de la NBN EN 12271. En Belgique, il a été décidé de baser la classification uniquement sur le trafic (catégorie R1 pour le trafic correspondant aux réseaux I et II, catégorie R2 pour le trafic correspondant au réseau III).

Pour obtenir le marquage CE, l’entrepreneur démontre la conformité de son produit à la NBN EN 12271 au moyen du TAIT (Type Approval Installation Trial: annexe C de la norme). Un TAIT doit être réalisé par famille d’enduits, telles que définies au tableau G. 3.2.1.2.

# G. 3.2.1.3. Types d’enduits superficiels

Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) d’enduit à mettre en œuvre.

L’auteur de projet définit le(s) type(s) d’enduit à mettre en œuvre en fonction des conditions existantes (support, tracé, conditions climatiques, trafic, ...) et en fonction des performances requises (spécifications du G. 3.2.3).

# G. 3.2.2.3.1. Réparations préalables

Indiquer si des réparations préalables sont à effectuer:

réparation des flaches et nids-de-poule

traitement des zones déformées

traitement des joints et fissures

mise à niveau d’éléments localisés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré.

# G. 3.2.2.3.2. Travaux préparatoires

Indiquer si les marquages routiers doivent être enlevés.

L’enlèvement des marquages fait l’objet de postes séparés du métré aussi bien pour l’enlèvement que pour l’évacuation.

Les marquages thermoplastiques doivent toujours être enlevés.

# G. 3.2.2.3.3. Mise en oeuvre

Si une déviation de la circulation est prévue, elle doit être prescrite dans le CSC, conformément aux dispositions de l’article30 § 1er du chapitre A du CCT RWD.

Des recommandations pour l’exécution des enduits superficiels peuvent être trouvées dans le « Code de bonne pratique des enduits superficiels » (R71/01) du Centre de Recherches routières (CRR).

Les périodes de mise en œuvre recommandées figurent au tableau ci-dessous.

| Réseau | Début de mise en œuvre | Fin de mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| I | 1er avril | 31 août (1) |
| II | 1er avril | 30 septembre (1) |
| III | 1er avril | 31 octobre (1) |

(1) 15 août pour les enduits au(x) bitume(s) fluxé(s)

Il importe que la période de mûrissement de l’enduit avant l’hiver soit la plus longue possible. Il est donc recommandé, de mettre celui-ci en œuvre avant la fin de l’été, même sur les routes de réseau III. Toutefois, l’application d’un enduit sur ce type de route est encore possible durant les périodes climatiques favorables du début de l’automne, moyennant un choix judicieux du liant.

Pour les enduisages dont la réalisation est prévue après le 31 août, il est recommandé d’utiliser la technique du bicouche sur les routes des réseaux II et III.

Dans l’enduit bicouche, la couche supérieure déborde de 50 cm la couche inférieure en début et en fin de travaux de façon à permettre une transition progressive entre revêtement enduit et non enduit.

La procédure de compactage est décrite dans le système de maîtrise de la production (F.P.C.).

# G. 3.2.3.5. Couleur de l’enduit superficiel

Indiquer la teinte des enduits superficiels colorés et, le cas échéant, les prescriptions de chromaticité et de luminosité.

Les enduits colorés sont généralement réalisés avec des émulsions de bitume classiques et des granulats colorés

# G. 3.2.3.6. Texture de surface

Indiquer si la macrotexture et/ou les caractéristiques d’émission de bruit doivent être contrôlées, et préciser les valeurs limites à respecter.

# G. 3.3. Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF)

Les MBCF sont destinés, suivant leur granulométrie, à imperméabiliser le revêtement existant, sceller les fissures, combler les ornières de faible profondeur et restaurer les caractéristiques de surface (rugosité, planéité, aspect visuel,...) des couches d’usure légèrement dégradées.

Les MBCF réalisés avec de gros gravillons (D = 10 mm) sont souvent appelés « enrobés coulés à froid », tandis que ceux réalisés avec des gravillons de petit calibre (D < 4 mm) sont généralement appelés « coulis bitumineux » ou « schlammages ».

En couche de roulement, on utilisera les type 0/6,3 ou 0/10. Le type 0/4 peut être admis en couche de roulement sur des routes à faible trafic (réseau III).

Le type 0/2 est utilisé uniquement en première couche d’un MBCF bicouche. Il a pour but l’imperméabilisation de la surface existante.

Sur les routes à trafic important (réseau I et certaines routes du réseau II), on utilisera de préférence un MBCF bicouche comportant un 0/2 ou un 0/4 riche en émulsion suivi d’un 0/6,3 ou un 0/10.

Pour le comblement  d’ornières, il sera fait usage d’un 0/4, d’un 0/6,3 ou d’un 0/10 en fonction de la profondeur moyenne d’ornière. Les MBCF ne seront utilisés qu’en cas d’ornières inférieures à 2 cm, en rappelant que cette technique n’est qu’une solution transitoire en attendant que l’on puisse procéder à une réfection plus appropriée.

# G. 3.3.1.2. Familles de MBCF et catégories de routes

Indiquer la (les) famille(s) de MBCF à mettre en œuvre.

Indiquer le cas échéant la largeur et la profondeur moyennes de l’(des) ornière(s).

Dans un souci d’amélioration de la qualité et de la durabilité des MBCF, seuls les produits à base d’émulsion C60BP1 sont autorisés sur les routes des réseaux I et IIa.

Les catégories de routes sont définies conformément à l’annexe C de la NBN EN 12273. En Belgique, il a été décidé de baser la classification uniquement sur le trafic (catégorie R1 pour le trafic correspondant aux réseaux I et II, catégorie R2 pour le trafic correspondant au réseau III).

Pour obtenir le marquage CE, l’entrepreneur démontre la conformité de son produit à la NBN EN 12273 au moyen du TAIT (Type Approval Installation Trial: annexe C de la norme). Un TAIT doit être réalisé par famille de MBCF, telles que définies au tableau G. 3.3.1.2.

# G. 3.3.1.3. Types de MBCF

Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) de MBCF à mettre en œuvre.

L’auteur de projet définit le(s) type(s) de MBCF à mettre en œuvre en fonction des conditions existantes (support, tracé, profondeur d’ornière, conditions climatiques, trafic,...) et en fonction des performances requises (spécifications du G. 3.3.3).

# G. 3.3.2.3.1. Réparations préalables

Indiquer si des réparations préalables sont à effectuer:

réparation des flaches et nids-de-poule

traitement des zones déformées

traitement des joints et fissures

mise à niveau d’éléments localisés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré.

# G. 3.3.2.3.2. Travaux préparatoires

Indiquer si les marquages routiers doivent être enlevés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré, aussi bien pour l’enlèvement que pour l’évacuation.

Les marquages thermoplastiques doivent toujours être enlevés.

# G. 3.3.2.3.3. Mise en oeuvre

Si une déviation de la circulation est prévue, elle doit être prescrite dans le CSC, conformément aux dispositions de l’article30 § 1er du chapitre A du CCT RWD.

La période de mise en œuvre recommandée s’étend du 1er avril au 31 octobre.

Dans le MBCF bicouche, la couche supérieure déborde de 50 cm la couche inférieure en début et en fin de travaux de façon à permettre une transition progressive entre revêtement revêtu et non revêtu.

La procédure de compactage éventuelle est décrite dans le système de maîtrise de la production (FPC).

# G. 3.3.3.6. Couleur du MBCF

Indiquer la teinte des MBCF colorés et, le cas échéant, les prescriptions de chromaticité et de luminosité.

Les MBCF colorés sont généralement réalisés avec des émulsions à base de liant synthétique clair et des granulats colorés.

# G. 3.3.3.7. Texture de surface

Indiquer si la macrotexture et/ou les caractéristiques d’émission de bruit doivent être contrôlées, et préciser les valeurs limites à respecter.

# G. 3.4. Enduits à sceller par un MBCF

L’enduit à sceller par un MBCF est une technique qui vise à cumuler les avantages de l’enduit et du MBCF et à éliminer leurs inconvénients.

Sur support plan, on préférera, sauf cas particulier, l’utilisation d’un RUMG sur les routes du réseau I.

Dans le cas particulier où il y a lieu de sceller un support relativement poreux, on prévoit l’usage d’un bitume polymère(s) neuf(s) pour l’enduit.

# G. 3.4.1. Enduit superficiel

Indiquer la (les) famille(s) d’enduits à mettre en œuvre.

Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) des enduits à mettre en œuvre.

La granularité de l’enduit est en principe 6,3/10 pour les routes du réseau I et certaines routes du réseau II et 4/6,3 pour les autres. Il faut toutefois noter que sur le réseau I, il est de plus en plus fait usage d’un enduit 4/6,3 scellé par un MBCF 0/6,3 ou 0/10.

Le taux d’épandage des gravillons sera en principe plus faible que celui des enduits classiques, de façon à permettre la mise en place du MBCF.

En raison de la durée d’évacuation des fluxants, il ne sera jamais fait usage d’un enduit au bitume fluxé sous un MBCF.

Les essais à posteriori (rugosité, texture, ...) ne sont pas d’application sur l’enduit.

# G. 3.4.2. MBCF

Indiquer le(s) type(s) et la (les) dénomination(s) des MBCF à mettre en œuvre.

Le MBCF est généralement de type 0/4, 0/6,3 ou 0/10. Son taux est à adapter en fonction du type d’enduit et du taux de liant de celui-ci.

# G. 3.5. Enduit superficiel à haute performance

Les enduits superficiels à haute performance (ESHP) présentent une rugosité particulièrement élevée, mais aussi un coût important.

Ils sont donc à réserver aux zones qui demandent une forte adhérence, telles que passages protégés, sorties d’écoles, zones d’approche des carrefours, etc.

Ils peuvent être appliqués sur tout type de revêtement hydrocarboné, moyennant un strict respect des conditions d’exécutions émises par le fabricant. Il faut cependant éviter de réaliser un ESHP sur un revêtement hydrocarboné fraîchement posé. Il est nécessaire de laisser d’abord passer la circulation sur le revêtement pendant quelques semaines afin d’éliminer le film de liant en surface.

Par ailleurs, on a enregistré des cas de fissuration de l’ESHP se répercutant dans l’enrobé lui-même. L’origine de ce problème n’est pas connue avec certitude, mais semble liée à la différence de module et de coefficient thermique des deux matériaux, ainsi qu’à des surépaisseurs d’ESHP Il y a donc lieu d’attirer l’attention de l’entrepreneur sur ce cas, de façon à éviter la mise en œuvre de produits incompatibles.

La réalisation d’ESHP sur des revêtements en béton n’est pas recommandée. Si aucune autre solution n’est envisageable, il sera procédé à un traitement superficiel de la surface du béton (décapage par sablage, grenaillage, etc.) afin d’éliminer la laitance superficielle du béton.

# G. 3.5.2.3.1. Réparations préalables

Indiquer si des réparations préalables sont à effectuer:

réparation des flaches et nids-de-poule

traitement des zones déformées

traitement des joints et fissures

mise à niveau d’éléments localisés.

Ces travaux font l’objet de postes séparés du métré.

# G. 3.5.2.3.2. Travaux préparatoires

L’enlèvement des marquages routier fait l’objet de postes séparés du métré (enlèvement et évacuation).

Les marquages doivent toujours être enlevés.

# G. 3.5.2.3.3. Mise en oeuvre

La mise en œuvre des ESHP nécessite des conditions atmosphériques appropriées pour obtenir une bonne adhérence au support et une polymérisation correcte du liant.

Il y a lieu d’observer rigoureusement les prescriptions du fabricant dans ce domaine.

# G. 3.5.3.5. Couleur de l’ESHP

Indiquer la teinte des ESHP colorés et, le cas échéant, les prescriptions de chromaticité et de luminosité.

# G. 3.5.3.6. Texture de surface

Indiquer si la macrotexture et/ou les caractéristiques d’émission de bruit doivent être contrôlées, et préciser les valeurs limites à respecter.