CHAPITRE D

Travaux préparatoires et démolitions sélectives

TABLE DES MATIERES

Pages

D. 1. Travaux préparatoires	1

D. 1.1. Abattage	1

D. 1.2. Essouchement	1

D. 1.3. Débroussaillement	2

D. 2. Démolition sélective	2

D. 2.1. Clauses techniques	2

D. 2.2. Paiement	8

# D. 1. Travaux préparatoires

## D. 1.1. Abattage

### D. 1.1.1. Clauses techniques

L'abattage se fait à la culée blanche qui consiste à abattre les arbres ras de sol.

Les troncs et branches d'arbres sont évacués au plus tôt et ne peuvent constituer une entrave à la circulation et aux riverains.

Les zones encombrées par les branches et les déchets d'abattage sont balayées au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

L'abattage comprend le chargement des arbres renversés par le vent.

L’abattage ne comprend pas l’essouchement.

### D. 1.1.2. Paiement

Le paiement s'effectue à la pièce en fonction du périmètre des arbres.

Le périmètre CA des arbres est mesuré horizontalement à 1,5 m au-dessus du sol.

L'abattage ne comprend que les arbres dont le périmètre CA > 50 cm.

Les arbres dont le périmètre CA ≤ 50 cm sont considérés comme broussailles et leur enlèvement fait partie du débroussaillement.

L’évacuation des déchets fait l’objet de postes de la série D9000.

## D. 1.2. Essouchement

### D. 1.2.1. Clauses techniques

L'enlèvement des souches est opéré soit par extraction complète, soit par arasement.

En cas d'extraction, les souches sont enlevées ainsi que toutes les racines en saillie sur une couronne d'au moins 1 m autour du collet.

En cas d'arasement, la souche est fraisée jusqu'à 0,30 m en dessous du niveau du terrain naturel.

Sauf prescriptions contraires des documents du marché, le remblai de la fouille est effectué au moyen de terres de remblai.

### D. 1.2.2. Paiement

Le paiement s'effectue à la pièce en fonction du périmètre des souches.

Le périmètre CS des souches est mesuré à hauteur de la coupe.

L'essouchement ne comprend que les souches dont le périmètre CS > 50 cm.

Les souches, dont le périmètre CS ≤ 50 cm, sont considérées comme broussailles et leur enlèvement fait partie du débroussaillement.

L’évacuation des déchets fait l’objet de postes de la série D9000.

## D. 1.3. Débroussaillement

### D. 1.3.1. Description

Opération comprenant l'enlèvement et le chargement:

des taillis, haies et buissons

des arbres dont le périmètre CA mesuré horizontalement à 1,5 m au-dessus du sol ≤ 50 cm

des souches dont le périmètre CS mesuré à hauteur de la coupe ≤ 50 cm.

### D. 1.3.2. Paiement

Le débroussaillement fait l'objet des postes des séries D1300 et D1400.

L’évacuation des déchets fait l’objet de postes de la série D9000.

# D. 2. Démolition sélective

## D. 2.1. Clauses techniques

### D. 2.1.1. Exécution

#### D. 2.1.1.1. Généralités

La démolition sélective est obligatoire.

Le démontage, la démolition et l'extraction de tout matériau sont exécutés au moyen d'engins adéquats permettant d'éviter un mélange avec d'autres matériaux susceptible de rendre impossible leur valorisation ultérieure.

L’évacuation des déchets s’opère soit par mise en site autorisé, soit par mise en C.T.A., soit, pour les déchets ultimes, par mise en C.E.T. (dans le cadre de l'application de l'AGW du 18 mars 2004).

L’organisation de l’évacuation des déchets est synthétisée dans le tableau D. 2.1.1.1.a ci-après.

Les déchets proviennent des postes du CPN affectés de l’indice E. Le détail des quantités est fourni par un tableau intitulé «Tableau des déchets» suivant les modèles D. 2.1.1.1.b, 01,02 et 03 ci-après complétés par le pouvoir adjudicateur et joints en annexe aux documents du marché.

| Tableau D 2.1.1.1.a: Organisation de l’évacuation des déchets |
| --- |
|  |  | Démolition sélective et déblai |
| opération |  | fraisage d’enrobés de béton excavation de terres de sables naturels de pierres naturelles abattage d'arbres |  | démolition sélective d’enrobés (sauf fraisage) de béton de métaux de maçonnerie de bois, broussailles et souches |  |  | démolition sélective ou excavation d’autres matériaux |  |
| type de déchets |  | déchets traités |  | déchets valorisables |  | déchets valorisables spécifiques |  | déchets non valorisables |
| lexique CCT RWD |  | B. 3.5. |  | B. 3.6. |  | B. 3.7. |  | B. 3.4. |
| destination |  | mise en site autorisé |  | mise en C.T.A. |  | mise en C.T.A. |  | mise en C.E.T. |
| CPN |  | postes de la série D9400 |  | postes de la série D9300 |  | somme réservée du poste D9370 |  | somme réservée du poste D9100 |
| paiement |  | au prix du poste par mesurage sur le chantier |  | au prix du poste sur base du tonnage repris dans le formulaire délivré par le responsable du C.T.A. |  | transport à 0,20 € la t.km facture délivrée par le C.T.A. majorée de 10 % |  | transport à 0,20 € la t.km facture délivrée par le C.E.T. majorée de 10 % |

Modèle D 2.1.1.1.b - 01

Tableau des déchets: mise en site autorisé de déchets traités

| n° du poste métré | code du CPN avec indice E | libellé succinct | fraisats d’enrobés bitumineux (m³) | fraisats de revêtements en béton (m³) | terres (m³) | sables naturels ou sables de pierres naturelles (m³) | pierres naturelles (empierrement non lié, pavés, …) (m³) | terres, sables naturels ou pierres naturelles en mélange (m³) | Arbres abattus (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D9411 | D9412 | D9420 | D9430 | D9440 | D9450 | D9460 |
| TOTAUX |  |  |  |  |  |  |  |

Modèle D 2.1.1.1.b - 02

Tableau des déchets: mise en C.T.A. de déchets valorisables

| n° du poste métré | code du CPN avec indice E | libellé succinct | enrobés bitumineux en morceaux (t) | béton non armé (t) | béton armé (t) | empierrement lié (t) | maçonnerie (t) | métaux ferreux (t) | métaux non ferreux (t) | Bois, brousaiilles et souches (t) | de construction et de démolition en mélange (t) | Somme réservée pour mise en C.T.A. de déchets valorisables spécifiques (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D9310 | D9321 | D9322 | D9323 | D9330 | D9341 | D9342 | D9350 | D9360 | D9370 |
| TOTAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Modèle D 2.1.1.1.b - 03

Tableau des déchets: mise en C.E.T. de déchets non valorisables

| n° du poste métré | code du CPN avec indice E | libellé succinct | Somme réservée (€) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D9100 |
| TOTAUX |  |

#### D. 2.1.1.2. Fraisage de coucheS de chaussée

##### D. 2.1.1.2.1. GENERALITES

L'épaisseur totale à démolir ainsi que l'identification de chacune des couches rencontrées (y compris les interfaces) sont indiquées dans les documents du marché.

Les cas spéciaux tels que traitement antibruit, restitution d’adhérence, enlèvement de marquages routiers, etc., sont traités au M. 2.1, au M. 2.2 ou au M. 3.1.

L’évacuation des déchets se fait conformément au D. 2.1.1.1.

##### D. 2.1.1.2.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR Fraisage de couche(S) de chaussée EN VUE D'UNE NOUVELLE POSE

Le fraisage est conduit de manière à obtenir une surface régulière, rainurée uniformément et non gaufrée.

La distance entre les axes des rainures créées par le fraisage ne peut excéder 15 mm et la différence de hauteur crêtes – creux des rainures ne dépasse pas 6 mm en fin d’opération.  Dans le cas d’un fraisage effectué en vue de poser une couche unique de roulement en enrobés à squelette pierreux, ces valeurs sont respectivement de 8 et de 4 mm.

Pour le fraisage exécuté en vue d’un profilage de chaussée, la fraiseuse est équipée d’un système de guidage.

Les résidus de fraisage sont immédiatement enlevés. Cette opération est terminée par un brossage de la surface par balayeuse-aspiratrice.

Pour les revêtements en béton ou en cas de pose d’une couche unique de roulement en enrobés à squelette pierreux, la surface fraisée fait  l’objet d’un nettoyage à l’eau sous haute pression (minimum 5 MPa) avec évacuation des résidus de fraisage.

Les documents du marché peuvent également prescrire cette opération pour les revêtements en enrobés bitumineux,

Le cas échéant, les opérations de dégagement des joints de dilatation après fraisage sont décrites dans les documents du marché.

#### D. 2.1.1.3. Sciage

Le sciage est effectué sans dégât de la partie adjacente à conserver.

#### D. 2.1.1.4. Morcellement

Opération consistant à briser un revêtement en béton en éléments de moins de 1 m² qui sont laissés en place.

Les prescriptions du M. 2.12 sont d'application.

#### D. 2.1.1.5. Démontage

Si la quantité des matériaux récupérée est inférieure à 90 % de la quantité récupérable constatée par un état des lieux contradictoire, la partie manquante est fournie par l'entrepreneur à ses frais.

#### D. 2.1.1.6. Démolition sélective de revêtement en béton

Les goujons et barres de liaison pour le transfert des charges aux joints ne sont pas considérés comme armatures.

#### D. 2.1.1.7. Démolition en recherche de revêtement en béton armé continu avec maintien des armatures

Le pourtour des zones déterminées est bouchardé au moyen d'une foreuse à percussion de manière à assurer une bonne adhérence entre ancien et nouveau béton. Le béton endommagé est enlevé jusqu'à mise à nu du béton sain. L'enlèvement du béton se fait avec précaution afin de maintenir les barres d'armatures du béton intactes.

Aucune barre existante ne peut être sectionnée.

Les travaux de décapage du béton sont effectués par meulage, par piquage au marteau pneumatique ou au burin, par sablage, par grenaillage ou par tout autre moyen agréé par le fonctionnaire dirigeant. Le décapage à la flamme n'est pas autorisé.

Le poste comprend également le nettoyage soigné de la fondation.

En cas de démolition sur toute l'épaisseur, les prescriptions du M. 2.9.2.6.2 sont d'application.

#### D. 2.1.1.8. Démolition sélective d'immeubles

Dans la démolition sélective d'immeubles, est compris jusqu'à une profondeur minimale de 1 m sous la forme, le remblai des trous et des creux jusqu'au niveau de la forme.

La vidange des fosses et citernes et les travaux de ragréage et d'appropriation font l’objet de postes séparés du métré.

L’évacuation des déchets se fait conformément au D. 2.1.1.1.

## D. 2.2. Paiement

Le paiement du fraisage s’effectue sans déduction de la surface des éléments localisés.

Le balayage par brosse-aspiratrice est compris dans le poste du fraisage.

Le nettoyage haute pression à l'eau fait l'objet d'un poste séparé du métré.

Le dégagement des joints de dilatation après fraisage fait l’objet d’un poste séparé du métré.

Le paiement de la démolition d'éléments linéaires s'effectue sur base de la longueur mesurée suivant le plus grand développement des courbes, joints compris, sans tenir compte des interruptions dues aux avaloirs.

Le paiement de la démolition de canalisations s'effectue sur base de la longueur mesurée suivant l'axe des éléments, joints compris, déduction faite de la longueur du vide entre les parois intérieures des chambres. Le paiement de l’excavation est prévu dans les terrassements repris au E. 5.

Le paiement de la démolition de massifs en béton ou en maçonnerie s'effectue sans déduction des vides de volume inférieur ou égal à 0,5 m³.

Le paiement de la démolition de regards de visite s'effectue en considérant la profondeur des regards de visite mesurée conventionnellement entre le niveau du fond de la cunette et le niveau inférieur du cadre du trappillon.

L’évacuation des déchets fait l’objet de postes de la série D9000.