CHAPITRE L

SIGNALISATION ROUTIERE

TABLE DES MATIERES

Pages

L. 1. SIGNALISATION DES CHANTIERS	1

L. 1.1. AUTORITÉ COMPÉTENTE	1

L. 1.2. PRESCRIPTIONS	1

L. 1.3. AUTRES DISPOSITIFS	3

L. 1.4. CIRCULATION	5

L. 1.5. CHANTIERS DE 1ÈRE CATÉGORIE	5

L. 1.6. CHANTIERS DE 2ÈME CATÉGORIE	7

L. 1.7. CHANTIERS DE 3ÈME CATÉGORIE	8

L. 1.8. CHANTIERS DE 4ÈME CATÉGORIE	8

L. 1.9. CHANTIERS DE 5ÈME CATÉGORIE	9

L. 1.10. CHANTIERS DE 6ÈME CATÉGORIE	10

L. 2. TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE	11

L. 2.1. DESCRIPTION	11

L. 2.2. Utilisation des films rétroréfléchissants de différents types	12

L. 2.3. CLAUSES TECHNIQUES	13

L. 2.4. PAIEMENT	13

L. 3. BALISAGE DES ROUTES	14

L. 3.1. Description	14

L. 3.2. Clauses techniques	14

L. 3.3. SPECIFICATIONS	15

L. 3.4. Paiement	18

L. 4. TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (MARQUAGES	18

L. 4.1. DESCRIPTION	18

L. 4.2. CLAUSES TECHNIQUES	18

L. 4.3. SPECIFICATIONS	25

L. 4.4. VERIFICATIONS	29

L. 4.5. PAIEMENT	31

L. 5. SYSTEMES ANTI-ÉBLOUISSEMENT	33

L. 5.1. Description	33

L. 5.2. SPECIFICATIONS	33

L. 5.4. Paiement	33

# L. 1. SIGNALISATION DES CHANTIERS

PRESCRITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE SIGNALISATION DES CHANTIERS ET DES OBSTACLES

## L. 1.1. AUTORITÉ COMPÉTENTE

Par autorité compétente, il faut entendre:

sur autoroutes: le Ministre ayant la gestion des autoroutes dans ses attributions ou son délégué

sur les autres voies publiques: le bourgmestre ou son délégué.

La signalisation réglementaire des chantiers établis sur la voie publique est à charge de l’entrepreneur, sauf dans les cas décrits aux articles 25 § 2 et 30 du chapitre A.

S’il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité, de signaux d’interdiction, de signaux d’obligation, de signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement ou de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que moyennant autorisation préalable donnée par l’autorité compétente.

L’autorité approuve s’il échet le plan de signalisation de chantier sur lequel sont figurés les signaux routiers à utiliser et mentionne en outre les mesures complémentaires nécessaires en dehors des dispositions obligatoires prévues par l’Arrêté ministériel du 7 mai 1999.

L’autorisation préalable est délivrée par l’autorité compétente sur base du plan de signalisation approuvé par le fonctionnaire dirigeant.

## L. 1.2. PRESCRIPTIONS

### L. 1.2.1. PLAN DE SIGNALISATION

Le plan de signalisation de chantier est obligatoire. Il constitue une charge d’entreprise.

Le plan de la signalisation de chantier est basé sur le document de référence RWD-A-4. Il tient compte de la signalisation en place qui est éventuellement masquée (sur toute la surface et sans dégradation).

Le plan comprend, au minimum, les voies de circulation en situation normale et de chantier, les bornes kilométriques et hectométriques, les carrefours et/ou échangeurs (situés dans le chantier et à son approche), la signalisation existante influençant le chantier et les itinéraires et la signalisation de déviation éventuels. Il tient compte de la signalisation en place qui doit éventuellement être masquée.

Les déviations éventuelles sont mentionnées dans les documents du marché. Leur traitement se fait selon l’article 30 § 1 du chapitre A.

Le projet de plan, excepté les itinéraires de déviation s'ils sont décrits dans les documents du marché, est dressé par l’entrepreneur et transmis au fonctionnaire dirigeant minimum 15 jours ouvrables avant le début des travaux.

Dès réception de ce document, le fonctionnaire dirigeant convoque une réunion ayant pour objet l’examen des dispositions en matière de circulation et de signalisation, y compris la mise en place et l’enlèvement. Participent à cette réunion: l’entrepreneur, son éventuel sous-traitant spécialisé en matière de signalisation, le coordinateur sécurité et santé, la police, ainsi que toute autre personne ou organisme que le fonctionnaire dirigeant juge opportun de consulter.

Sauf cas d’urgence, cette réunion se tient au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux. Elle fait l’objet d’un procès-verbal.

Le plan définitif, dressé par l’entrepreneur, est fourni au fonctionnaire dirigeant maximum 2 jours ouvrables après la réunion.

Toute modification par rapport au plan décidée par l’autorité compétente en accord avec le fonctionnaire dirigeant et postérieure à son approbation ne constitue pas une charge d’entreprise.

### L. 1.2.2. MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT

Les documents du marché précisent la durée maximale de la mise en place ou de l’enlèvement de la signalisation de chantier.

À défaut, la durée de la mise en place de la signalisation de chantier ne peut excéder:

une demi-journée pour un chantier de 1ère catégorie

une demi-journée pour les chantiers de 2ème ou 3ème catégorie

une heure pour un chantier de 4ème catégorie

deux heures pour un chantier de 5ème catégorie

une demi-heure pour un chantier de 6ème catégorie.

Ces délais sont également d’application pour l’enlèvement de la signalisation de chantier.

Les signaux sont de même type et conformes au C. 53.

Les signaux sont placés conformément au L. 2.2.4.

Tous les signaux sont implantés en accotement. À défaut d’accotement, ils sont implantés en bande d’arrêt d’urgence.

Les signaux sont placés plus ou moins à la même distance du bord de chaussée.

Les dispositifs de balisage sont alignés parfaitement et placés à intervalles réguliers.

Le balisage latéral est réalisé entièrement au moyen du même type de balises.

De nuit, le matériel de balisage est surmonté de l’éclairage prescrit: des lampes de couleur jaune-orange équipent une balise sur deux en signalisation d’approche et toutes les balises en signalisation latérale.

Aussitôt que la situation réelle ne correspond plus à la situation indiquée par la signalisation, la partie de signalisation qui n’est plus en concordance doit être masquée efficacement ou enlevée.

La taille de la végétation, destinée à rendre visible la signalisation de chantier, ne constitue pas une charge d’entreprise.

Si la signalisation en place doit être masquée, ceci se fait sur toute la surface du signal et sans aucune dégradation.

### L. 1.2.3. VISIBILITÉ ET LISIBILITÉ

Tous les signaux routiers sont revêtus de films rétroréfléchissants tels que définis au tableau L. 2.2. L’intensité lumineuse, la fréquence d’allumage et la résistance mécanique des feux utilisés dans la signalisation de chantier sont conformes aux prescriptions du tableau L. 1.3.10.

### L. 1.2.4. DIMENSIONS

Les signaux de chantiers ont au minimum les mêmes dimensions que les signaux existants et, si la signalisation ordinaire est doublée, la signalisation de chantier l’est également.

### L. 1.2.5. ENTRETIEN

L’entrepreneur désigne un responsable de la signalisation et assure la permanence de l’entretien.

Le nom du responsable et son numéro de téléphone sont communiqués au fonctionnaire dirigeant avant le début des travaux et consignés dans le journal des travaux. En cas de nécessité et à tout appel du fonctionnaire dirigeant, ce responsable doit pouvoir intervenir dans un délai de deux heures à partir de l’appel et mettre en œuvre les moyens nécessaires.

Les panneaux sont maintenus dans un état de propreté, lisibilité et de rétroréflexion permettant en permanence leur identification sans équivoque.

L’entretien de la signalisation comprend notamment le remplacement régulier des lampes, piles et batteries, le maintien en ordre de la signalisation et la réparation après accident (que l’auteur en soit connu ou non), le nettoyage des panneaux et balises et l’entretien du marquage provisoire.

### L. 1.2.6. PAIEMENT

La signalisation de chantier prévue par les documents du marché est payée conformément aux dispositions des articles 25 § 2 et 30 § 1er alinéa 5 du chapitre A.

## L. 1.3. AUTRES DISPOSITIFS

### L. 1.3.1. BALISAGE

Les balises sont conformes aux types I, II et III de l’annexe 2 à l’Arrêté ministériel du 7 mai 1999 ainsi qu’au C. 62 et au L. 3.

### L. 1.3.2. SÉPARATION PHYSIQUE

Les séparateurs temporaires sont des dispositifs de niveau T3 minimum suivant la NBN EN 1317-2 et sont conformes aux prescriptions des dispositifs permanents définis au H. 2.

###### Les niveaux de retenue seront fonction de la durée des travaux (en jours ouvrables).

| Nombre de jours ouvrables | Position de la barrière de sécurité | Niveau de retenue | Largeur de fonctionnement | ASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >5 | X | H2 | - | A |
|  | Y | T3 minimum | W5 maximum | A ou B |
| ≤ 5 | X et Y | T3 minimum | W5 maximum | A ou B |

X : dispositif situé en amont/aval du chantier.

Y : dispositif bordant le chantier.

Les extrémités des dispositifs de retenue ne peuvent être laissées franches. Un dispositif d’extrémité doit être prévu.

Pour les dispositifs de grande longueur (supérieure à un kilomètre), un dispositif anti-renversement peut s’avérer nécessaire tous les kilomètres.

### L. 1.3.3. DISPOSITIF CADRE

Le dispositif cadre satisfait aux prescriptions suivantes:

il est conforme au type I de l’annexe 3 de l’Arrêté ministériel.

le film utilisé est de type 3 et les feux sont conformes au tableau L. 1.3.10.

### L. 1.3.4. DISPOSITIF AVEC PANNEAU FLR (FLÈCHE LUMINEUSE DE RABATTEMENT)

Le dispositif avec panneau FLR est conforme au dispositif II de l’annexe 3 de l’Arrêté ministériel et les feux sont conformes au tableau L. 1.3.10.

### L. 1.3.5. DISPOSITIF RADAR PRÉVENTIF

Les performances visuelles, physiques et électriques du panneau d’affichage lumineux sont conformes à la NBN EN 12966-1.

Les chiffres ont une hauteur minimale de 300 mm.

Si un lettrage est utilisé, les lettres ont une hauteur minimale de 200 mm.

### L. 1.3.6. ABSORBEUR DE CHOCS

L’élément absorbeur de chocs et son dispositif de montage satisfont aux prescriptions suivantes:

l’absorbeur de chocs répond aux recommandations américaines NCHRP 350 – level 3. Les dispositifs de level 2 sont tolérés pour les voiries dont la vitesse est inférieure à 90 km par heure

l’absorbeur de chocs et le dispositif de montage sont couverts par le marquage CE

la signalisation et l’éclairage sont conformes au règlement technique auquel sont soumis les véhicules et leurs remorques (Arrêté royal du 15 mars 1968 modifié par les arrêtés subséquents)

le véhicule porteur a au moins 2 essieux et une masse minimale totale de 9 000 Kg

le film utilisé est de type 3 et les feux sont conformes au tableau L. 1.3.10.

### L. 1.3.7. BARRIÈRES

Si une barrière est placée au début du chantier, elle occupe une largeur au moins égale à celle qui est nécessaire pour exécuter les travaux, y compris les zones de sécurité.

Les barrières sont conformes aux types I et II de l’annexe 4 de l’Arrêté ministériel. Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une distance maximale de 1 m l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à trois.

Le film utilisé est de type 3 et les feux sont conformes au tableau L. 1.3.10.

### L. 1.3.8. LIMITATIONS DE VITESSE

Les limitations de vitesse indiquées par les signaux C43 sont celles prévues par l’Arrêté ministériel. Dans certains cas exceptionnels, suivant les conditions de trafic ou l’organisation générale du chantier, il peut être dérogé à ces limitations de vitesse.

Après les endroits critiques (rabattements, suppression de bandes, passage d’une chaussée vers l’autre chaussée d’une autoroute ou route à 2 x 2 voies ou plus, etc.), la vitesse peut être rehaussée.

### L. 1.3.9. MARQUAGE ROUTIER TEMPORAIRE OU DE CHANTIER

Le marquage routier temporaire ou de chantier est conforme aux prescriptions du L. 4.

### L. 1.3.10. FEUX DE SIGNALISATION SUR CHANTIER

Les feux répondent aux classes de la NBN EN 12352 indiquées dans le tableau ci-dessous pour ce qui concerne l’intensité lumineuse (L), la fréquence de clignotement (O) et la résistance mécanique (M).

| Type de feux |  | L | O | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feux clignotant sur balises, grilles, filets, panneaux et barrières | entre deux directions de circulation | L6 | O1 | M1+M3 |
|  | une seule direction | L6 ou L7 |  |  |
| Feux de défilement |  | L2H | O1 | M1+M3 |
| Feux "File" |  | L2H | O1 | M1 |
| Feux de FLR | à jour à l'obscurité | L8M L8L | O1 O1 | M1 M1 |
| Feux flash ou clignotant sur ou sous les panneaux "File" |  | L8M ou L8H L9M ou L9H | O3 O3 | M1 M1 |
| Feux flash sur les dispositifs cadres sur routes v>90km/h |  | L8H L9M ou L9H | O2 O3 | M1 M1 |
| Feux flash ou clignotant sur les autres routes |  | L8M ou L8H L9M ou L9H | O2 O3 | M1 M1 |
| Feux flash ou clignotant sur les cadres avec l'indication "File" |  | L8H L9M ou L9H | O2 O3 | M1 M1 |

Tableau L. 1.3.10.

## L. 1.4. CIRCULATION

### L. 1.4.1. VOIES DE CIRCULATION

Les documents du marché précisent si l’entrepreneur peut réduire le nombre des voies de circulation ou leur largeur.

En cas de réduction de la largeur des voies de circulation, on applique au minimum les largeurs spécifiées à la planche L. 1.4.1, à savoir : minimum 300 cm pour la voie de droite et minimum 250 cm pour les autres voies.

La détermination des largeurs de bandes de circulation se fait d’axe en axe du marquage.

Sur le RGG tel que décrit au B. 1 et dans le cas de mise à double sens de la circulation, les documents du marché précisent le système à utiliser pour séparer les deux sens du trafic. Le dispositif de retenue est conforme H. 2 et fait l’objet d’un poste séparé.

### L. 1.4.2. DÉVIATIONS

Si l’emplacement du chantier entraîne une déviation de la circulation, un itinéraire complet de cette déviation doit être balisé.

Si le début de la déviation ne coïncide pas avec celui du chantier, une signalisation de chantier doit être placée à l’endroit où cette déviation débute.

### L. 1.4.3. SIGNALISATION

Les chapitres L. 1.5 à L. 1.10 ont pour but de préciser et de compléter l’Arrêté ministériel du 7 mai 1999.

La signalisation à distance est placée sur la voie publique où les travaux sont effectués; elle est également placée sur d’autres voies publiques si la disposition des lieux le justifie.

## L. 1.5. CHANTIERS DE 1ÈRE CATÉGORIE

### L. 1.5.1. CHANTIERS GÊNANT FORTEMENT LA CIRCULATION

Signalisation à distance

Les signaux A31 et D1 sont placés dans un dispositif cadre.

Le guidage est réalisé à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Un signal C39 est placé à 500 m.

Les panneaux A51 et son additionnel «File possible» sont incorporés dans un dispositif cadre. On y ajoute un panneau complémentaire «FILES» de 1100 x 900 mm.

Signalisation sur place au début du chantier

Une zone tampon d’une longueur minimale de 100 m est aménagée en amont du chantier. Son accès est interdit à tout personnel; elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux.

Signalisation latérale

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Une séparation physique doit obligatoirement être placée lorsqu’une chaussée d’autoroute est mise à double sens de circulation.

Les signaux C39 et C43 limitant la vitesse au droit du chantier sont répétés tous les 500 m si la longueur de ce tronçon de chaussée est inférieure ou égale à 2 km, ou tous les 1000 m si la longueur est supérieure à 2 km.

Marques longitudinales provisoires

Des marques longitudinales provisoires sont réalisées, même si la durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est déviée.

Applications courantes

En cas de suppression de plusieurs bandes de circulation, chaque rabattement est espacé de minimum 350 m au-delà de la fermeture de la bande de circulation de gauche.

Si le chantier occupe la bande de droite, le double rabattement de la circulation est réalisé. Le second rabattement débute au minimum 350 m après la fin du premier rabattement.

En cas de basculement de la circulation

Si le nombre de bandes de circulation désiré ne peut être mis en service sur la chaussée empruntée à double sens, on peut envisager la solution de diriger une partie de la circulation par la traversée et l’autre le long du chantier, pour autant que les travaux sur cette chaussée le permettent et que la sécurité du personnel de chantier soit assurée.

Dans le sens concerné par le chantier.

Le premier mouvement à exécuter est de ramener le trafic sur la bande de droite environ 350 m avant la traversée de la berme centrale à une vitesse de 70 km/h. Cette vitesse est rappelée à 250 m et ramenée à 50 km/h environ 100 m avant la courbe de transition de la traversée (courbe côté droit).

À 150 m avant le début de la courbe de transition de la traversée, un signal de préavis du modèle F83 est placé pour annoncer la traversée (courbe côté droit).

Pour faciliter les entrées et sorties dans les courbes de transition, on augmente légèrement la largeur de la voie de circulation en décalant les courbes de transition gauche et droite d’environ 50 m.

Une traversée doit être aménagée ou, si nécessaire, adaptée de façon qu’elle puisse être franchie en toute sécurité à une vitesse de 50 km/h.

Dans le sens non concerné par le chantier.

Dans ce sens, les voies de circulation sont déviées sur la bande de droite et sur la bande d’arrêt d’urgence à une distance d’au moins 300 m de l’endroit où la circulation est mise à double sens. De même, le rétablissement du trafic sur les voies normalement réservées à la circulation débute au moins 300 m après la section où la circulation s’est effectuée à double sens.

Sur le tronçon de chaussée emprunté dans les deux sens.

Le nombre de bandes disponibles est indiqué par un signal du modèle F85. Ce signal, ainsi que le signal C43 (et C39 si nécessaire) est répété tous les 500 m si la longueur de ce tronçon de chaussée est inférieure ou égale à 2 km, ou tous les 1000 m si la longueur est supérieure à 2 km.

Si le tronçon où la circulation est admise dans les deux sens est inférieur ou égale à 500 m, la vitesse maximale est maintenue obligatoirement à 50 km/h suivant le sens dévié.

À 50 m de la traversée rejoignant la chaussée normale, une limitation de vitesse à 50 km/h est installée et un signal du modèle F83 est placé environ 200 m avant la traversée.

En cas de chantier occupant la bande de droite au droit d’une sortie maintenue en service:

un préavis annonçant la sortie est placé au début de la bretelle de décélération avec la mention de distance

la mention de sortie est placée au divergent

au minimum 100 m avant la sortie, les balises sont espacées de maximum 10 m.

A 200 m de la sortie, la vitesse est limitée à 70 km/h.

La bande de décélération a une longueur de minimum 70 m.

Au droit de la sortie, les signaux sont répétés à gauche sur l’autoroute et sur la bretelle de sortie.

Sur l’autoroute, des marques longitudinales provisoires de couleur jaune (pointillés d’approche) séparent la voie de circulation de la bande de décélération.

En cas de chantier occupant la bande de droite au droit d’une entrée maintenue en service.

La vitesse est limitée à 70 km/h sur la bretelle d’accès.

Sur l’autoroute, à 200 m de l’accès à l’autoroute, la vitesse est limitée à 70 km/h.

La bande d’accélération ou d’intégration a une longueur de minimum 50 m.

Au droit de l’accès, les signaux sont répétés à gauche sur l’autoroute et sur la bretelle d’accès à l’autoroute.

Sur l’autoroute, des marques longitudinales provisoires séparent la voie de circulation de la bande d’intégration.

### L. 1.5.2. CHANTIERS GÊNANT FAIBLEMENT LA CIRCULATION

Signalisation à distance

Si l’aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la chaussée.

Les signaux A31 et D1 sont placés dans un dispositif cadre.

Le guidage est réalisé à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Les signaux A7 et C43 situés à 150 m sont placés dans un dispositif cadre.

Un signal A7 et un signal F81 annonçant l’évitement sont placés dans un dispositif cadre à 1000 m sur les autoroutes et 800 m sur les autres voies publiques.

Un signal C39 est placé à 500 m.

Si l’aménagement du chantier n’entraîne pas un rétrécissement de la chaussée.

Sur autoroutes, le chantier est annoncé à 500 m par un dispositif cadre contenant un signal A31 avec panneau additionnel indiquant la distance approximative et un signal D1.

Signalisation sur place au début du chantier

La barrière de chantier est remplacée par un dispositif cadre contenant les signaux A31 et D1.

Une zone tampon d’une longueur minimale de 100 m est aménagée en amont du chantier. Son accès est interdit à tout personnel; elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux.

Signalisation latérale

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Marques longitudinales provisoires

Des marques longitudinales provisoires sont réalisées, même si la durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est déviée.

## L. 1.6. CHANTIERS DE 2ÈME CATÉGORIE

Signalisation à distance

Un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit, est placé au-dessus du signal A31 situé à 300 ou 400m, ainsi que sur les signaux du type F79 à F85 ou F39 s’ils sont utilisés.

A 150m, le signal de danger A31 ou autre et le signal C43 «50km/h» sont placés dans un dispositif cadre.

Le guidage, ainsi que les rabattements, sont réalisés à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Un signal C35 est placé à 250 m.

Signalisation sur place au début du chantier

Un dispositif avec panneau FLR est placé en début du chantier lorsqu’il y a un rabattement et qu’il subsiste au moins une bande de circulation dans chaque sens.

Sur les routes à deux bandes de circulation, la barrière de chantier est remplacée par un dispositif cadre contenant les signaux adéquats, sauf lorsque la réglementation de la priorité est établie par des signaux lumineux tricolores.

Pour les chantiers gênant fortement la circulation, une zone tampon d’une longueur minimale de 50 m est aménagée en amont du chantier. Son accès est interdit à tout personnel; elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux.

Signalisation latérale

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Lorsque la circulation est ramenée sur deux bandes dont le sens de l’une a été inversé lors des travaux, ces bandes sont séparées par des balises de type IIb ou IIc.

Une zone de sécurité de 0,5 m est constituée entre le balisage latéral et la zone des travaux.

L’usage de ruban de balisage est interdit pour la signalisation latérale en contact avec les usagers.

Applications courantes

En cas de déviation de la circulation:

un panneau F39 est placé au minimum à 500 m avant le début de chaque déviation.

En cas de chantier utilisant la bande de stationnement comme bande de circulation:

des signaux E3 interdisent l’arrêt et le stationnement sur le tronçon réservé à la circulation.

Largeurs des bandes de circulation:

la largeur de bande minimale est de 2,75 m.

Pour les chantiers gênant faiblement la circulation et dont les largeurs de bandes sont supérieures ou égales à 3 m, la limitation de vitesse est de 70 km/h au lieu de 50 km/h dans les autres cas.

## L. 1.7. CHANTIERS DE 3ÈME CATÉGORIE

Signalisation à distance

Un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit, est placé au-dessus du signal A31 situé à 150 m du début du chantier, ainsi que sur les signaux du type F79 à F85 ou F39 s’ils sont utilisés.

Les signaux de type F79 à F85 sont de dimensions 1100 x 1300 mm au minimum.

Le guidage, ainsi que les rabattements, sont réalisés à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Un signal C35 est placé à 250 m.

Signalisation sur place au début du chantier

La barrière de chantier est remplacée par un dispositif cadre contenant les signaux adéquats, sauf lorsque la réglementation de la priorité est établie par des signaux lumineux tricolores.

Signalisation latérale

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Lorsque la circulation est ramenée sur deux bandes dont le sens de l’une a été inversé lors des travaux, ces bandes sont séparées par des balises de type IIb ou IIc.

Une zone de sécurité de 0,5 m est constituée entre le balisage latéral et la zone des travaux, sauf dérogation du fonctionnaire dirigeant.

L’usage de ruban de balisage est interdit pour la signalisation latérale en contact avec les usagers.

Applications courantes

En cas de déviation de la circulation:

un panneau F39 est placé au minimum à 500 m avant le début de chaque déviation.

En cas de chantier utilisant la bande de stationnement comme bande de circulation:

des signaux E3 interdisent l’arrêt et le stationnement sur le tronçon réservé à la circulation.

Largeurs des bandes de circulation:

la largeur de bande minimale est de 2,75 m.

## L. 1.8. CHANTIERS DE 4ÈME CATÉGORIE

Signalisation à distance

Lorsque le chantier est situé hors accotement, un signal A31 complété par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 de l’Arrêté ministériel, est placé à 50 m du début du chantier.

Signalisation latérale

Les balises utilisées sont espacées de 3 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d’un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

Les dispositifs d’éclairage sont espacés de 5 m au maximum excepté si l’éclairage public est suffisant et fonctionne durant toute la nuit.

Signalisation de fin de chantier

Lorsque la piste cyclable est ramenée en bordure de la chaussée, un balisage latéral est réalisé entre la chaussée et la piste cyclable sur une longueur d’au moins 15 m au moyen de balises.

Lorsque le chantier est situé hors accotement, un signal F47 est placé à 25 m environ au-delà de la fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. L’entrepreneur place à 30 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone. La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,06 m.

## L. 1.9. CHANTIERS DE 5ÈME CATÉGORIE

### L. 1.9.1. AUTOROUTES ET AUTRES VOIES PUBLIQUES OÙ LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE EST SUPÉRIEURE À 90 KM/H

La signalisation prévue sur les autoroutes et sur les autres voies publiques pour les chantiers de 1ère catégorie reste d’application et est adaptée comme suit.

#### Signalisation à distance

Le double rabattement n’est pas obligatoire.

Les dispositifs cadres ne sont pas obligatoires.

Les signaux F79 à F85 peuvent être de dimensions réduites soit 1100 x 1300 mm.

Uniquement sur autoroutes: le dispositif radar préventif, conforme au chapitre L. 1.3.5, est placé. Selon les circonstances, le fonctionnaire dirigeant décide s’il doit être placé à droite et/ou à gauche.

Dans les cas où l’aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la chaussée.

Le dispositif avec panneau FLR est placé au droit du signal A31.

Au minimum un signal D1, dont la flèche est inclinée vers le sol sous un angle d’environ 45°, est placé au-dessus des balises.

Le signal A7 est surmonté d’une lampe clignotante orange visible de jour.

Dans les cas où l’aménagement du chantier n’entraîne pas un rétrécissement de la chaussée.

Le chantier est annoncé à 500 m par un dispositif cadre contenant un signal A31, avec panneau additionnel indiquant la distance approximative et un signal D1.

Le signal A31 est surmonté d’une lampe clignotante orange visible de jour.

#### Signalisation sur place au début du chantier

Le bord supérieur du dispositif avec panneau FLR se trouve entre 3,50 m et 4,00 m au-dessus du sol.

#### Signalisation latérale

Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de la signalisation latérale.

L’usage de cônes de trafic de type IId est autorisé.

### L. 1.9.2. ROUTES OÙ LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE EST SUPÉRIEURE À 50 KM/H ET INFÉRIEURE OU ÉGALE À 90 KM/H.

La signalisation prévue pour les chantiers de 2ème catégorie reste d’application et est adaptée comme suit.

#### Signalisation à distance

Le guidage et les rabattements sont réalisés à l’aide de balises du type IIa ou IIb.

Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de guidage et de rabattement.

#### Signalisation latérale

L’usage de cônes de trafic de type IId est autorisé.

Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de la signalisation latérale.

### L. 1.9.3. ROUTES OÙ LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À 50 KM/H.

La signalisation prévue pour les chantiers de 3ème catégorie reste d’application et est adaptée comme suit.

#### Signalisation à distance

Dans les zones de rabattement, le balisage est réalisé au moyen de balises de type IIa ou de type IIb, avec une interdistance de 10 m maximum pour un rabattement effectué sur 50 m et avec une interdistance de 5 m maximum pour un rabattement effectué sur 25 m.

Les balises ne sont pas pourvues d’un éclairage.

#### Signalisation sur place au début du chantier

Sur les voiries à 4 bandes de circulation, la barrière à placer en début de chantier est remplacée par un dispositif cadre ou par un véhicule équipé conformément à l’article 7.1.2 de l’Arrêté ministériel.

Sur les voiries à 2 ou 3 bandes de circulation, la barrière à placer en début de chantier peut être remplacée par un véhicule équipé conformément à l’article 7.1.2 de l’Arrêté ministériel.

#### Signalisation latérale

L’usage de cônes de trafic de type IId est autorisé.

Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de la signalisation latérale.

### L. 1.9.4. CHANTIERS DIURNES IMPLANTÉS EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE MAIS QUI CONSTITUENT UN DANGER POUR LES PIÉTONS, LES CYCLISTES ET LES CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS À DEUX ROUES.

## La signalisation prévue pour les chantiers de 4ème catégorie reste d’application. Toutefois, l’éclairage n’est pas obligatoire.

## L. 1.10. CHANTIERS DE 6ÈME CATÉGORIE

### L. 1.10.1. CHANTIERS RÉALISÉS EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE ET/OU DE LA PISTE CYCLABLE ET DONT LE OU LES VÉHICULES UTILISÉS SE SITUENT À AU MOINS 0,50 M DU BORD DE CELLE-CI.

Le véhicule utilisé pour ces chantiers est conforme à l’article 7.1.2 de l’Arrêté ministériel.

Si le véhicule de chantier se situe sur la bande d’arrêt d’urgence, il est équipé d’un dispositif avec panneau FLR.

### L. 1.10.2. CHANTIERS RÉALISÉS TOTALEMENT OU EN PARTIE SUR LA CHAUSSÉE ET/OU DE LA PISTE CYCLABLE ET À MOINS DE 0,50 M DU BORD DE CELLE-CI

#### L. 1.10.2.1. Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h

Le véhicule utilisé pour ces chantiers est conforme à l’article 7.1.2 de l’Arrêté ministériel.

Les signaux A31 et D1 sont dédoublés à l’avant de l’engin ou du véhicule si ceux-ci sont amenés à travailler à l’axe de la chaussée ou sur la bande de circulation jouxtant l’axe de la chaussée.

La signalisation de ce véhicule est renforcée par un dispositif lumineux défilant ou de flèches lumineuses clignotantes conformes au tableau L. 1.3.10.

Ce dispositif est dédoublé à l’avant de l’engin ou du véhicule si ceux-ci sont amenés à travailler à l’axe de la chaussée ou sur la bande de circulation jouxtant l’axe de la chaussée.

Dans les sens concernés par le chantier, une signalisation d’approche est placée de part et d’autre de la zone dans laquelle le chantier en mouvement se développe.

Cette signalisation d’approche est constituée:

d’un signal A31 surmonté d’un feu jaune-orange clignotant visible tant de jour que de nuit

d’un panneau complémentaire revêtu de film rétroréfléchissant de classe III jaune fluorescent reprenant la mention «chantier mobile» ou autre mention désignant l’activité spécifique (fauchage, marquage, balayage, essais routiers…) et indiquant également la distance correspondant au développement dudit chantier.

La longueur de la zone dans laquelle le chantier se développe est limitée à 5 km environ, ou à une longueur moindre correspondant à une demi-journée de travail, ou à la distance séparant deux échangeurs successifs.

#### L. 1.10.2.2. Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h

##### L. 1.10.2.2.1. Signalisation d’approche

Une signalisation d’approche est placée en amont du chantier. Elle est constituée:

d’un signal A31 surmonté d’un feu jaune-orange clignotant visible tant de jour que de nuit

d’un panneau complémentaire revêtu de film rétroréfléchissant de classe III jaune fluorescent reprenant la mention «chantier mobile» ou autre mention désignant l’activité spécifique (fauchage, marquage, balayage, essais routiers…) et indiquant également la distance correspondant au développement dudit chantier.

##### L. 1.10.2.2.2. Véhicule de présignalisation

Le véhicule de présignalisation est conforme au type 1 de l’annexe 3 de l’Arrêté ministériel. Il est équipé du dispositif avec panneau FLR. Le bord supérieur du dispositif flèche se trouve à une hauteur minimale de 3,50 m au-dessus du sol.

Si le chantier est mobile, le véhicule de présignalisation est équipé d’un absorbeur de chocs.

Pour les chantiers en bande d’arrêt d’urgence, le véhicule de présignalisation n’est pas requis.

##### L. 1.10.2.2.3. Dispositif FLR

Le véhicule tractant le dispositif avec panneau FLR est conforme au L. 1.3.4.

Il est équipé d’un absorbeur de choc.

Il se situe en amont du véhicule de chantier, à une distance comprise entre 30 m et 50 m de celui-ci.

Il est destiné exclusivement à la signalisation et ne participe donc pas de manière active au chantier.

La longueur de la zone dans lequel le chantier se développe est limitée à 5 km ou la distance séparant deux échangeurs successifs.

Pour les chantiers en bande d’arrêt d’urgence, le panneau du dispositif FLR est disposé en croix.

# L. 2. TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE

## L. 2.1. DESCRIPTION

Un signal routier est composé:

d’un support résistant suffisamment aux différentes sollicitations

d’un panneau résistant suffisamment aux différentes sollicitations

d’une face de panneau suffisamment visible, constituée d’un film portant les différents symboles et indications

de tous les accessoires d’assemblage des différentes parties, de sorte que l’ensemble résiste suffisamment aux différentes sollicitations

d’un socle de fondation.

L’établissement d’un signal comprend le calcul de la stabilité, la fabrication, la livraison et le placement (y compris les terrassements).y compris le calcul de sa stabilité.

Les matériaux sont conformes au C. 53.

Les formes, symboles, couleurs et inscriptions sur la face avant satisfont aux prescriptions du document de référence RWD-C-6, en particulier les chapitres A à G de la partie II ainsi qu’aux catégories définies par l’A.R. du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière (règlement du gestionnaire de voirie).

Les textes et inscriptions sont exécutés selon l’alphabet décrit dans la partie VII du document de référence RWD-C-6.

Néanmoins, pour les noms des anciennes communes (anciens noms avant fusion des communes), des lieux et des bâtiments d’intérêt public ou de caractère touristique, on applique l’alphabet Helvetica Mediums cursif (position italique penchée à 10° vers la droite) à l’exception des panneaux F34 b1 et F34 b2.

La garantie pour la signalisation verticale est de:

pour le matériel et les assemblages: 7 ans

pour les films non réfléchissants et les films rétroréfléchissants oranges et bruns: 3 ans

pour les autres films rétroréfléchissants (RA1, RA2 et microprismatique): 7 ans.

## L. 2.2. Utilisation des films rétroréfléchissants de différents types

Le tableau L. 2.2. ci-après spécifie les domaines d’utilisation des différents types de films rétroréfléchissants.

Dans ce tableau, le type 1 doit satisfaire aux valeurs du tableau RA1 de la NBN EN 12899, le type 2 aux valeurs du tableau RA2 de la NBN EN 12899 et le type 3 aux valeurs des tableaux A, B et C du PTV662.

| CATEGORIE DU SIGNAL | TYPE DE FILM RETROREFLECHISSANT Critère minimum |
| --- | --- |
|  | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
| Signaux de danger (+ panneaux additionnels) |  | x |  |
| excepté signaux A31 et A33 sur chantier |  |  | x |
| Signaux relatifs à la priorité (+ additionnels) |  | x |  |
| excepté B1/M1 et B5/M8 destinés aux bicyclettes / cyclo | x |  |  |
| excepté signaux B19 et B21 sur chantier |  |  | x |
| Signaux d’interdiction (+ additionnels) |  | X |  |
| excepté signaux C1, C3, C35, C39 et C43 sur chantier |  |  | X |
| Signaux d’obligation (+ additionnels) |  | X |  |
| excepté D7/M et D9/M | X |  |  |
| excepté signaux D1 et D3 sur chantier |  |  | X |
| Signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement (+ additionnels) | X |  |  |
| Signaux d’indication (+ additionnels) |  | X |  |
| excepté F15 sur le réseau à grand gabarit (RGG) |  |  | X |
| excepté F39, F41, F79, F81, F83, F85 sur chantier |  |  | X |
| excepté tous signaux sur portique ou sur potence au-delà de 5 m de haut |  |  | X |
| Signaux "M" destinés aux automobilistes |  | X |  |
| Signaux "M" destinés aux cyclistes | X |  |  |
| Signaux à validité zonale |  | X |  |
| excepté stationnement | X |  |  |
| Signaux de balisage vertical et horizontal pour virages, séparation de chaussées, chantier et ouvrages d’art |  |  | X |
| Signaux sur autoroutes: |  |  |  |
| signaux de sortie, de localité, de confirmation d’itinéraire, signaux relatifs aux restaurants et zones de détente bordant l’autoroute |  | X |  |
| autres | X |  |  |
| Signaux sur autres routes: |  |  |  |
| signaux indiquant une modification de priorité d’un carrefour |  | X |  |
| signalisation des limitations générales de vitesse aux frontières |  | X |  |
| autres | X |  |  |

Tableau L. 2.2.

## L. 2.3. CLAUSES TECHNIQUES

### L. 2.3.1. POSE DES SIGNAUX

Les supports sont implantés dans un plan parfaitement vertical.

Les signaux forment un angle de 15° avec la perpendiculaire à l’axe de la chaussée.

Les signaux sont placés avec un retrait minimal de 0,75 m du bord de la chaussée si celui-ci n’est pas délimité par une bordure saillante, et à 0,50 m dans le cas contraire.

La hauteur libre sous le panneau inférieur est normalement de 1,50 m en rase campagne et 2,10 m en agglomération, les hauteurs étant considérées respectivement par rapport au niveau du terre-plein latéral ou celui du trottoir.

Dans les îlots directionnels et terre-pleins centraux, les panneaux de police autres que les signaux relatifs à la priorité sont implantés de manière telle que le dessus du panneau le plus haut soit établi à

1,20 m maximum par rapport au niveau supérieur du revêtement de la chaussée contiguë.

Lors de l’implantation des signaux, l'entrepreneur porte une attention toute particulière à leur perception à distance (en fonction des vitesses autorisées) et vérifie qu’ils ne masquent pas la visibilité pour tous les usagers (piétons, véhicules motorisés); à défaut, la hauteur des signaux est adaptée pour satisfaire à ces impositions de sécurité.

### L. 2.3.2. GARANTIE

Durant la garantie, le pouvoir adjudicateur peut prélever des échantillons sur les panneaux placés. Les tests auxquels ils sont soumis sont identiques à ceux spécifiés pour la réception technique préalable.

## L. 2.4. PAIEMENT

La superficie S des panneaux de signalisation est mesurée comme suit::

panneau triangulaire: S = 0,5 × B² × cos 30° = 0,433 × B²

panneau rhombique: S = 0,5 × B² = 0,500 × B²

panneau circulaire: S = π × 0,25 × B² = 0,785 × B²

panneau octogonal: S = 2 × B² × tg 22°5 = 0,828 × B²

panneau hexagonal: S = B² × cos 30° = 0,866 × B²

panneau rectangulaire: S = B × H

flèche de direction: S = B × H (rectangle circonscrit)

où B et H sont respectivement la largeur et la hauteur nominales du panneau.

Les poteaux ou fûts sont payés au m.

La hauteur des poteaux ou fûts se mesure par rapport à la surface du sol, majorée d'une longueur conventionnelle reprise au tableau ci-après pour tenir compte du scellement.

| Section du poteau | Longueur de scellement |
| --- | --- |
| Carré de 40 mm ou circulaire de 51 mm | 30 cm |
| Carré de 60 mm | 40 cm |
| Circulaire de 76 mm | 45 cm |
| Circulaire de 89 mm | 50 cm |
| Circulaire de 114 mm | 80 cm |
| Circulaire de 140 mm | 170 cm |
| Carré de 120 mm (modèle A) | 170 cm |

Les bornes et les dispositifs de balisage composés d’un panneau fixé sur un ou plusieurs supports sont considérés comme signaux routiers.

# L. 3. BALISAGE DES ROUTES

## L. 3.1. Description

Le balisage est généralement réalisé au moyen des dispositifs suivants:

le marquage routier (L. 4.)

les dispositifs verticaux

les plots rétroréfléchissants.

Les dispositifs verticaux sont:

les délinéateurs équipés de rétroréflecteurs

les panneaux à chevrons (types I à V suivant le Code de la route) et les doubles chevrons conformes au C. 62.1.

## L. 3.2. Clauses techniques

### L. 3.2.1. Types de délinéateurs

Les délinéateurs sont classés comme suit:

| D 1 | Délinéateurs à fixer au sol et qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être réutilisables après l’essai de choc. |
| --- | --- |
| D 2 | Délinéateurs à fixer au sol conçus pour être réutilisables après l’essai de choc (ex.: balises susceptibles d’être déplacées mais conçues pour être remontées). |
| D 3 | Délinéateurs à fixer au sol conçus pour fléchir et retrouver leur position verticale après l’essai de choc décrit dans la NBN EN 12899-3 (élastiques ou souples). |
| D 4 | Délinéateurs à fixer sur des structures (fixes), comme des ponts ou des glissières de sécurité, barrières de chemin de fer). |

Les balises pour divergences (musoirs) sont de type D1.

Les balises démontables, fixées sur le revêtement, sont de type D2.

Les balises autorelevables et les cataphotes sont de type D3.

Les balises fixées sur éléments linéaires sont de type D4.

### L. 3.2.2 Types de rétroréflecteurS

La classification des différents rétroréflecteurs est la suivante:

| R1 | Film rétroréfléchissant (film plastique type 3 classe III du L. 2.) |
| --- | --- |
| R2 | Catadioptres |
| R3 | Rétroréflecteurs biconvexes en verre |

Les rétroréflecteurs utilisés sont de la classe R1 ou R2.

Si le type R3 est prévu, les performances sont conformes aux spécifications de la NBN EN 12899-3.

Les documents du marché précisent le type choisi.

### L. 3.2.3 Types de plots

La définition de la NBN EN 1463-1 est d'application.

On distingue les plots par leur rétroréflecteur:

le type 1: plots en verre trempé

le type 2: plots en plastique

le type 3: plots en plastique à surface anti-abrasive sur la face exposée au trafic.

Il existe des plots à dépression (type B) et sans système de dépression (Type A).

Les plots peuvent être collés, encastrés ou ancrés.

### L. 3.2.4. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions suivantes:

les rétroréflecteurs de type R1: C. 62.2.5

les rétroréflecteurs de type R2: C. 62.2.6

les délinéateurs de type D1: C. 62.2.1

les délinéateurs de type D3: C. 62.2.3

les délinéateurs de type D4: C. 62.2.4

les plots: C. 52.1.1.5 et C. 52.2.1.5.

L'adjudicataire fournit un rapport émanant d'un organisme de certification notifié attestant que le produit a satisfait à un essai de durabilité selon:

NBN EN 12899-3 pour les délinéateurs de type D et les rétroréflecteurs de type R2.

NBN EN 1463-1 pour les plots.

Aucune partie des délinéateurs ne présente d’arrêtes vives au-dessus de la partie basse de la balise (hors système de fixation).

### L. 3.2.5. Mise en œuvre

Les prescriptions relatives au document de référence RWD-C-6 (parties II et III) sont d’application.

Les délinéateurs servant au balisage continu sont placés de manière que les usagers ne voient à leur droite que les rétroréflecteurs de couleur orange et à leur gauche que ceux de couleur blanche.

Des dispositions sont prises pour empêcher le gel des liquides utilisés pour le lestage des dispositifs.

Les documents du marché précisent les emplacements (fréquence de pose, écartement par rapport au bord de la chaussée…), le diamètre du délinéateur de type D1 et l’orientation des divers dispositifs par rapport à l’axe de la route.

## L. 3.3. SPECIFICATIONS

### L. 3.3.1. garantie

La garantie est fixée à 7 ans pour tous les dispositifs (plots, balises, signalisation verticale, films, catadioptres…).

### L. 3.3.2 Performances

#### L. 3.3.2.1 DÉLINÉATEURS ET RÉTRORÉFLECTEURS

##### L. 3.3.2.1.1 Visibilité de jour des délinéateurs

Aussi bien dans le cas de films neufs que pendant toute la période de vie fonctionnelle, les coordonnées chromatiques et les facteurs de luminance des surfaces des délinéateurs restent conformes aux valeurs du tableau L. 3.3.2.1.1.

| Sommets | 1 | 2 | 3 | 4 | Facteur de luminance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y | β |
| Blanc | 0,350 | 0,360 | 0,300 | 0,310 | 0,290 | 0,320 | 0,340 | 0,370 | ≥ 0,75 |
| Jaune | 0,522 | 0,477 | 0,470 | 0,440 | 0,427 | 0,483 | 0,465 | 0,534 | ≥ 0,45 |
| Rouge | 0,735 | 0,265 | 0,674 | 0,236 | 0,569 | 0,341 | 0,655 | 0,345 | ≥ 0,07 |
| Vert | 0,313 | 0,682 | 0,313 | 0,453 | 0,177 | 0,362 | 0,026 | 0,399 | ≥ 0,10 |

Tableau L. 3.3.2.1.1. Coordonnées chromatiques et facteurs de luminance de la surface des délinéateurs

Par défaut, les délinéateurs de type D3 pour le balisage continu sont de couleur blanche.

##### L. 3.3.2.1.2. Visibilité de nuit des rétroréflecteurs

Les coordonnées chromatiques à l'état neuf du rayonnement rétroréfléchi sont comprises dans les zones définies dans le tableau L. 3.3.2.1.2.

| Sommets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y |
| Blanc/ Incolore | 0,390 | 0,410 | 0,440 | 0,440 | 0,500 | 0,440 | 0,500 | 0,390 | 0,420 | 0,370 |
| Orange | 0,645 | 0,355 | 0,615 | 0,355 | 0,565 | 0,405 | 0,595 | 0,405 |  |  |
| Rouge | 0,652 | 0,348 | 0,622 | 0,348 | 0,714 | 0,256 | 0,735 | 0,265 |  |  |

Tableau L. 3.3.2.1.2. Coordonnées chromatiques et facteurs de luminance pour le rayonnement rétroréfléchi des rétroréflecteurs

Les rétroréflecteurs visibles du côté droit sont orange. Ceux visibles du côté gauche sont blancs.

##### L. 3.3.2.1.3. Coefficient de rétroréflexion RA des rétroréflecteurs

Le C. 53.1.4.1 est d’application pour les rétroréflecteurs de type R1. Ils sont de type 3.

La valeur minimale à l'état neuf du coefficient de rétroréflexion RA des rétroréflecteurs de type R 2 doit être conforme aux valeurs du tableau L. 3.3.2.1.3.b. multipliées par le facteur de couleur approprié fourni par le tableau L. 3.3.2.1.3.c.

| Angle d’éclairage β2 (β1 = 0 °) | Angle d’observation α | Coefficient de rétroréflexion RA (cd . lx-1. m-2) | Coefficient de rétroréflexion RA (cd . lx-1. m-2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | classe 1 | classe 2 |
| +5° | 20' | 200 | 400 |
| +30° | 2,0° | 0,8 | 2,5 |

Tableau L.3.3.2.1.3.b. Coefficient de rétroréflexion minimal à l'état neuf RA 
des rétroréflecteurs de type R 2

Sauf disposition contraire des documents du marché, le coefficient de rétroréflexion correspond à la classe 1.

| Couleur | Facteur de couleur pour les rétroréflecteurs |
| --- | --- |
| Blanc | 1,0 |
| Orange | 0,3 |
| Rouge | 0,2 |

Tableau L.3.3.2.1.3.c. Facteur de couleur pour les rétroréflecteurs

##### L. 3.3.2.1.4. Vieillissement naturel

En fin de garantie, la rétroréflexion reste supérieure à 80 % de sa valeur à l’état neuf.

#### L. 3.3.2.2. PLOTS

##### L. 3.3.2.2.1. Exigences dimensionnelles

Les plots sont classés en plusieurs classes dimensionnelles.

classe H1: hauteur au-dessus du revêtement ≤ 18 mm

classe H2: hauteur au-dessus du revêtement > 18 mm et ≤ 20 mm

classe H3: hauteur au-dessus du revêtement > 20 mm et ≤ 25 mm.

Les documents du marché précisent la classe de hauteur H ainsi que les dimensions horizontales.

Ils précisent également les classes de performance (définies ci-dessous) suivant le type d’ouvrage à baliser et son environnement.

Par type d’ouvrage, on entend:

l’axe et/ou la rive de la route

les bordures d’îlot, de trottoir ou de terre-plein.

##### L.3.3.2.2.2 Visibilité de nuit

Par défaut, la classe PRP1 de la NBN EN 1463-1 est imposée pour les plots.

Les valeurs minimales du coefficient d’intensité lumineuse R sont indiquées dans le tableau L.3.3.2.2.2.a. Ces valeurs doivent être multipliées par le facteur de couleur approprié du tableau L.3.3.2.2.2.b.

| Angle d’éclairage βH βv = 0° | Angle d’observation α | Rmin (mcd/lx) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Type |
|  | 1 | 2 | 3 |
| ±15° | 2° | 2 | 2,5 | 1,5 |
| ±5° | 0,3° | 20 | 220 | 150 |

Tableau L.3.3.2.2.2.a. Coefficient d’intensité lumineuse R pour les plots de type 1, 2 et 3.

| Couleur | Facteur de couleur |
| --- | --- |
| Blanc | 1,0 |
| Jaune | 0,6 |
| Ambre | 0,5 |
| Rouge | 0,2 |
| Vert | 0,2 |

Tableau L.3.3.2.2.2.b. Facteur de couleur des plots.

Les documents du marché précisent la couleur des plots. A défaut, ils sont blancs.

##### L. 3.3.2.2.3. Exigences colorimétriques du rayonnement réfléchi

Par défaut, la classe CNR 1 est d’application.

##### L. 3.3.2.2.4. Performances sur la route

Les plots répondent aux caractéristiques spécifiées dans la NBN EN 1463-2, dont l'essai routier de durabilité (classes S1, R1 et DV1).

### L. 3.3.3. Tolérances sur les caractéristiques

Sauf prescription contraire des documents du marché, la tolérance sur les caractéristiques géométriques est fixée à +/- 1 mm.

## L. 3.4. Paiement

Les dispositifs de balisage comprennent,

Des délinéateurs de type D1 d’une largeur B de ± 1 m ou ± 2 m. Ils sont équipés de rétroréflecteurs de type R1.

Des délinéateurs de type D3 à simple face, double face ou circulaire. Ils peuvent être équipés de rétroréflecteur(s) de type R1 ou R2.

Des délinéateurs de type D4 à simple face, à double face ou circulaire de diamètre D soit < 200 mm,

soit ≥ 200 mm.

Ils peuvent être équipés de rétroréflecteur(s) de type R1 ou R2.

Les balises composées d’un panneau fixé sur un ou plusieurs supports sont considérées comme signaux routiers.

# L. 4. TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (MARQUAGES

ROUTIERS)

## L. 4.1. DESCRIPTION

Le marquage routier, aussi appelé marquage horizontal, est constitué de lignes continues ou discontinues, de stries ou de tout autre symbole appliqué de façon uniforme sur la surface de la route afin d’en délimiter les différentes zones, voies ou de prévenir l’usager des modifications ou des dangers pouvant survenir.

Le marquage est permanent ou temporaire. Dans ce dernier cas, il est enlevé à la fin de la période d’utilisation sans laisser de traces ni dégrader le revêtement.

Les couleurs usuelles sont le blanc, le jaune, l’orange et le vert.

L’application des produits liquides est immédiatement suivie d’un saupoudrage régulier (mécanique ou manuel) de microbilles de verre mélangées ou non avec des produits antidérapants.

Tous les matériaux sont appliqués de façon à obtenir un dosage uniforme transversalement et longitudinalement.

Certains marquages peuvent présenter une texture superficielle dans le but d’éviter la formation d’un film d’eau qui réduirait le pouvoir réflecteur du marquage. Cette visibilité du marquage, par temps humide ou par temps de pluie, peut également être obtenue par l’utilisation de microbilles de verre de grand diamètre. Les éléments rétroréfléchissants garantissent la visibilité en temps de pluie.

## L. 4.2. CLAUSES TECHNIQUES

### L. 4.2.1. DENOMINATIONS

#### L. 4.2.1.1. Systèmes de marquage

On appelle système de marquage un ensemble composé d'un même produit de marquage, de mêmes produits de saupoudrage (microbilles de verre et/ou granulats antidérapants), appliqués selon les mêmes méthodes avec les mêmes dosages (définition du guide d'agrément G0025 de l'UBAtc).

Le système de marquage est caractérisé par l’épaisseur du film sec et la technologie d’application des divers constituants. Certains produits de marquage forment un système à eux seuls.

Pour les systèmes à film mince (≤ 1,5 mm), l’épaisseur du film est une caractéristique essentielle du marquage. On distingue l’épaisseur nominale du système ainsi que l’épaisseur minimale et maximale. Lorsque le dosage est prescrit, on parle également du dosage nominal auquel est lié un dosage minimum admis pour des mesures individuelles.

Le dosage idéal des microbilles de saupoudrage est celui qui correspond au maximum de rétroréflexion pour une granularité donnée. Par exemple, le dosage idéal des microbilles 600/125 microns est de l’ordre de 200 g/m². Au-delà, l’effet d’ombre a une influence négative sur la rétroréflexion. Le dosage minimum prescrit est légèrement supérieur à ce dosage idéal pour tenir compte des pertes qui ont toujours lieu les premiers jours. On parle de surdosage lorsque l’écart entre les deux devient important.

Le dosage idéal des éléments rétroréfléchissants est de l’ordre de 150 g/m² en première couche. Une seconde couche de microbilles de saupoudrage (si nécessaire mélangées avec des produits antidérapants) est ensuite appliquée.

Le taux de recouvrement est le rapport entre la surface couverte par les microbilles et la surface du marquage. Il peut être intéressant de recourir à un taux de recouvrement important car le tapis de microbilles assure une protection mécanique du marquage.

#### L. 4.2.1.2. Marquages profilés

En opposition aux marquages plans ne présentant pas de variation de débit lors de l'application, les marquages profilés sont des films présentant un relief discontinu dont la figure est régulière ou aléatoire avec une différence de hauteur supérieure à 3 mm entre la couche de fond et le sommet des crêtes. Ils peuvent nécessiter l’application d’une couche de fond afin d’assurer une couverture complète de la ligne.

On distingue les systèmes suivants:

les crépis

les systèmes structurés

les systèmes à relief.

Les crépis sont des films discontinus réalisés avec du produit de marquage qui se dépose aléatoirement sur la chaussée en laissant des espaces libres.

Les systèmes structurés sont formés d’un film continu dont la surface présente des saillies ou des sculptures plus ou moins régulières réalisées par un système d’application approprié.

Les systèmes à relief sont des films continus ou discontinus dont le produit de marquage forme un relief discontinu important. Leur géométrie présente en certains points une épaisseur supérieure à 5 mm par rapport au support (film ou revêtement routier). Ils sont constitués de plots, damiers, barrettes etc.

Les prescriptions sont fixées aux documents du marché. Toutefois, les matériaux à base de produits thermoplastiques répondent aux prescriptions du C. 52.2.1.3.

Les systèmes profilés produisent un effet sonore ou mécanique (vibration) lorsqu’ils sont circulés par un véhicule. Ils sont donc déconseillés en agglomération ou en zone urbanisée.

Ils présentent une alternative afin d’assurer une bonne visibilité nocturne par temps de pluie car ils permettent une bonne drainabilité de l’eau de ruissellement.

### L. 4.2.2. MATERIAUX DE MARQUAGE

Les matériaux de marquage répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

les produits de marquage: C. 52.2.1

les microbilles de verre (de prémélange et de saupoudrage): C. 52.2.2

les produits antidérapants: C. 52.2.3

les mélanges de microbilles de verre et de produits antidérapants: C. 52.2.4

les éléments rétroréfléchissants: C. 52.2.5.

### L. 4.2.3. SYSTEMES DE MARQUAGE

Les systèmes de marquage (définis au L. 4.2.1.) sont composés de produits dont les différents composants sont conformes aux prescriptions du C. 52.2. Ils ont été soumis à un essai de durabilité selon la NBN EN 1824 et sont conformes aux prescriptions du guide d'agrément G0025 de l'UBAtc.

Les systèmes ne disposant pas d'un certificat de conformité font l'objet d'une réception technique préalable via un essai de durabilité conformément au guide d'agrément G0025 de l'UBAtc.

En fonction du type de route, de son trafic, de sa sinuosité, de son caractère urbain ou rural et de la texture du revêtement, les documents du marché spécifient la classe de roulage Pi minimale (testée selon la NBN EN 1824) ainsi que les classes de coefficient de luminance sous éclairage diffus Qi, de facteur de luminance Bi, de coefficient de rétroréflexion Ri (et, dans certains cas, les classes de rétroréflexion par temps de pluie RRi et par temps humide RWi) ainsi que la classe de rugosité Si (selon la NBN EN 1436).

La présence de marquage existant et la nature de celui-ci peut nécessiter l'utilisation d'un primer d'accrochage (voir L. 4.2.4.2.3.).

### L. 4.2.4. MISE EN ŒUVRE

#### L. 4.2.4.1.TRAVAUX PREPARATOIRES

##### L. 4.2.4.1.1. NETTOYAGE

Dans le cas de voiries anormalement souillées (boues, taches grasses, herbes, feuilles…), il est procédé au nettoyage préalable de la surface à marquer conformément aux prescriptions des documents du marché ou aux directives du fonctionnaire dirigeant.

L’évacuation des déchets se fait conformément au D. 2.1.1.1.

##### L. 4.2.4.1.2. EFFACEMENT DE MARQUAGES EXISTANTS

L’effacement de marquages existants est réalisé par sablage, fraisage ou jet d'eau sous pression sans détérioration du revêtement. Sauf prescriptions contraires des documents du marché:

l’écart de profondeur de la zone effacée par rapport au revêtement de la route ne peut dépasser 1 mm

on ne peut constater l’enlèvement de granulats supérieurs à 3 mm

le pourcentage de surface non effacée par m² de marquage à enlever ne peut être supérieur à 0,1 % et les parties de marquage restant ne peuvent être supérieures à 10 mm²

le travail est achevé par le brossage de la route.

Les documents du marché décrivent le type de marques à effacer.

L’évacuation des déchets se fait conformément au D. 2.1.1.1.

##### L. 4.2.4.1.3. PREMARQUAGE

Si les documents du marché le prévoient, le prémarquage est réalisé suivant les plans ou, à défaut, les indications du fonctionnaire dirigeant.

Le traçage préalable est soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

#### L. 4.2.4.2. CONDITIONS D’APPLICATION

##### L. 4.2.4.2.1. IMPLANTATION

Les prescriptions du document de référence RWD-C-6 (partie III) sont d’application.

##### L. 4.2.4.2.2. REVETEMENT ET TEMPERATURE DE POSE

Le revêtement au droit des marquages est propre et sec. Les températures tant de l’air que du support et du produit dépassent de 3 °C la température du point de rosée. Les points de rosée sont repris au tableau L. 4.2.4.2.2. Sauf avis contraire du fabricant, la température minimale de la surface est de 5 °C,

En début de journée, les travaux peuvent commencer dès que le support dépasse de 1 °C la température du point de rosée pour autant qu’une élévation de température soit prévue au cours de la journée sans augmentation de la nébulosité.

Le brossage préalable des poussières est réalisé.

Tableau L. 4.2.4.2.2.

##### L. 4.2.4.2.3. COUCHE D’ACCROCHAGE

Le cas échéant, il peut être nécessaire de prévoir une couche d’accrochage (primer) en fonction du support ou de l’ancien marquage à recouvrir et du produit de marquage envisagé pour les travaux.

Pour les marquages à l’aide de produits thermoplastiques et d'enduits à froid, il y a lieu de prévoir une couche d’accrochage (primer) sur les revêtements en béton de ciment.

#### L. 4.2.4.3. APPLICATION DES MATERIAUX ET DOSAGES

Les produits de marquage sont mis en œuvre par pulvérisation, par coulage, par extrusion ou sont fixés au sol par collage, par incrustation ou par chauffage et pression.

Le saupoudrage (simple ou multiple) des microbilles ou du mélange microbilles avec des granulats antidérapants suit immédiatement l’application du produit de marquage. Si nécessaire, l’injection des microbilles de prémélange se fait dans le rideau de peinture avant que le produit n’atteigne la route.

L’utilisation d'éléments rétroréfléchissants dans une première couche de saupoudrage est prescrite si une augmentation de la luminance rétroréfléchie par temps de pluie est désirée. Un deuxième saupoudrage "classique" de microbilles de verre et/ou de granulats antidérapants est également réalisé

Le système est choisi, parmi ceux conformes aux spécifications du guide d'agrément G0025 de l'UBAtc, en fonction du délai de garantie imposé et des autres spécifications des documents du marché.

L'application est obligatoirement réalisée dans le sens de la circulation, excepté pour le marquage central d'une chaussée bidirectionnelle.

Les équipements automoteurs d'application comportent un système automatique d'adaptation des débits à la vitesse d'avancement afin d'assurer:

la constance des dosages

la constance des proportions (pour des produits réactifs).

L'ajout de solvants (max. 3 %) dans les peintures routières est uniquement réalisé conformément aux dispositions (type de solvant et quantité) prévues dans la fiche technique du produit,

On distingue:

les systèmes plans

les films minces (d'épaisseur inférieure ou égale à 1,5 mm)

les films minces à haute résistance (enduits à froid)

les films épais appliqués par pulvérisation (d'épaisseur supérieure à 1,5 mm)

les films épais appliqués par extrusion (d'épaisseur supérieure à 3,0 mm)

les films épais à haute résistance

les films plans préformés collés à l'aide d'un adhésif

les films plans préformés collés à chaud

les systèmes profilés

les crépis

les films structurés

les films structurés préformés collés à froid à l'aide d'un adhésif

les films structurés préformés collés sur revêtement chaud à l'aide d'un adhésif

les films structurés préformés collés à chaud

les films à relief.

##### L. 4.2.4.3.3. MARQUAGES PROFILES

Les documents du marché fixent le type de profil à réaliser (barrettes, crépis...), la hauteur maximum et éventuellement la fréquence en fonction de l’effet escompté et/ou suivant les spécifications du fabricant. Par défaut, la hauteur maximum est de 1 cm et la fréquence des barrettes est de 5 unités par mètre.

##### L. 4.2.4.3.5. GRANULATS ANTIDERAPANTS

Notamment pour les marques de grandes surfaces, il peut être nécessaire de prévoir de saupoudrer des granulats antidérapants, en mélange avec des microbilles, pour améliorer la rugosité des marquages.

L. 4.2.4.4. MARQUAGES TEMPORAIRES

Le marquage temporaire est réalisé à l’aide de produits liquides ou de produits préformés collés à froid. Les documents du marché précisent le système de marquage temporaire à poser ainsi que le procédé d'enlèvement. L'application est réalisée conformément à la fiche technique du fabricant.

Dans le cadre d'une utilisation pour chantier de travaux routiers, la durée de vie du marquage temporaire doit être supérieure à celle du chantier pour lequel il est utilisé.

Toute dégradation prématurée du marquage temporaire est réparée par l'entrepreneur et à ses frais (y compris les frais de signalisation éventuels).

L’enlèvement s’effectue sans chauffage ni agents chimiques.

Les marquages temporaires utilisés dans le cadre de chantiers pour travaux routiers sont de couleur jaune. Leur couleur est définie par les coordonnées chromatiques du type Y2 de la NBN EN 1436.

#### L. 4.2.4.5. NUMERETTES DE BORNAGE

Sauf prescriptions contraires des documents du marché, les numérettes de bornage sont réalisées avec des films plans préformés collés à chaud.

Le format des numérettes est décrit dans la planche TR-08-NU1.

#### L. 4.2.4.6. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur tient un rapport journalier des travaux réalisés. Ce rapport est conforme au modèle figurant en annexe 1 du chapitre L. Il est transmis le jour même au fonctionnaire dirigeant. Ce document permet d’authentifier la date de mise en œuvre du marquage.

Dans le cas où l'entrepreneur utilise un produit disposant d'une certification volontaire, il doit reprendre, dans ce rapport, le type de produit utilisé et le numéro du certificat figurant sur tous les emballages.

Si le produit ne dispose pas d'une certification volontaire, l’entrepreneur doit indiquer, dans son rapport journalier, les numéros de lots des produits utilisés ainsi que le numéro et la date du rapport d’essai établi dans le cadre de la réception technique préalable.

## L. 4.3. SPECIFICATIONS

### L. 4.3.1. GARANTIE

| Type de film | Garantie |
| --- | --- |
| Les systèmes plans |  |
| les films minces | 1 an |
| les films minces à haute résistance (enduits à froid) | 3 ans |
| les films épais | 3 ans |
| les films épais à haute résistance | 3 ans |
| les films plans préformés collés à l'aide d'un adhésif | 6 ans |
| les films plans préformés collés à chaud | 3 ans |
| Les systèmes profilés |  |
| les crépis | 3 ans |
| les films structurés | 3 ans |
| les films structurés préformés collés à froid à l'aide d'un adhésif | 6 ans |
| les films structurés préformés collés sur revêtement chaud à l'aide d'un adhésif | 6 ans |
| les films structurés préformés collés à chaud | 3 ans |
| les films à relief | 3 ans |

Pour les zones singulières (virage à faible rayon de courbure, rond point, présence d’un chantier) uniquement, les documents du marché peuvent prévoir une intervention supplémentaire de l'entrepreneur afin de restaurer les caractéristiques d’un marquage anormalement sollicité.

Pour les peintures (films minces), la garantie prend cours à la date de mise en œuvre des marquages telle que reprise aux rapports journaliers. Pour les autres produits, elle prend cours à la réception provisoire du chantier.

### L. 4.3.2. LUMINANCES

#### L. 4.3.2.1. LUMINANCE SOUS ECLAIRAGE DIFFUS (Qd) - VISIBILITE DE JOUR

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance sous éclairage diffus (Qd) exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 1 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales du coefficient Qd pour les marquages à l'état sec:

| Couleur | Type de revêtement | Classe | Qd minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Blanc | Bitumineux | Q0 Q2 Q3 Q4 | Pas d'exigence Qd ( 100 Qd ( 130 Qd ( 160 |
|  | Béton | Q0 Q3 Q4 Q5 | Pas d'exigence Qd ( 130 Qd ( 160 Qd ( 200 |
| Jaune |  | Q0 Q1 Q2 Q3 | Pas d'exigence Qd ( 80 Qd ( 100 Qd ( 130 |

A l'état neuf et pour les marquages de couleur blanche, la classe de luminance est Q3 pour les revêtements bitumineux et Q4 pour les revêtements en béton de ciment.

Les documents du marché peuvent toutefois demander une classe supérieure.

A l'état neuf et pour les marquages de couleur jaune, la classe de luminance est Q3 pour tout type de revêtement. Les documents du marché peuvent toutefois demander une classe supérieure.

Pendant la garantie, sauf prescriptions contraires des documents du marché, la classe de luminance est au moins Q2 pour les revêtements bitumineux et au moins Q3 pour les revêtements en béton de ciment.

La classe de luminance Q0 n'est prévue que lorsque la visibilité de jour ne peut être mesurée qu’au travers du facteur de luminance β pour certains types de marquages à relief (par ex: les barrettes).

#### L. 4.3.2.2. LUMINANCE RETROREFLECHIE (RL) POUR LES MARQUAGES SECS - VISIBILITE DE

NUIT

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance rétroréfléchie RL exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 2 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le coefficient RL pour les marquages à l'état sec:

| Type de marquage et couleur | Classe | RL minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Blanc | R0 R2 R3 R4 R5 | Pas d'exigence RL (100 RL (150 RL (200 RL (300 |
|  | Jaune | R0 R1 R3 R4 | Pas d'exigence RL ( 80 RL (150 RL (200 |
| Temporaire | Jaune | R0 R3 R5 | Pas d'exigence RL (150 RL (300 |

A l'état neuf, la classe de rétroréflexion est R4 pour les marquages de couleur blanche et R3 pour les marquages de couleur jaune. Les documents du marché peuvent toutefois demander une classe supérieure.

Pendant la garantie, sauf prescriptions contraires des documents du marché, la classe de rétroréflexion est au moins R2 pour les marquages de couleur blanche et R1 pour les marquages de couleur jaune

#### L. 4.3.2.3. LUMINANCE RETROREFLECHIE (RLH) POUR LES MARQUAGES HUMIDES

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance rétroréfléchie RLH exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 3 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le coefficient RLH pour les marquages à l'état humide:

|  | Classe | RLH minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- |
| Marquages permanents et temporaires | RW0 RW1 RW2 RW3 RW4 RW5 RW6 | Pas d'exigence RLH ( 25 RLH ( 35 RLH ( 50 RLH ( 75 RLH ( 100 RLH ( 150 |

Sauf prescriptions contraires des documents du marché, le niveau RW0 est d’application.

#### L. 4.3.2.4. LUMINANCE RETROREFLECHIE (RLW) POUR LES MARQUAGES PAR TEMPS DE

PLUIE

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance rétroréfléchie RLW exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 4 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le coefficient RLW pour les marquages par temps de pluie:

|  | Classe | RLW minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- |
| Marquages permanents et temporaires | RR0 RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 RR6 | Pas d'exigence RLW ( 25 RLW ( 35 RLW ( 50 RLW ( 75 RLW ( 100 RLW ( 150 |

Sauf prescriptions contraires des documents du marché, le niveau RR0 est d’application.

### L. 4.3.3. FACTEUR DE LUMINANCE β

Le tableau ci-après (tableau 5 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le facteur de luminance β pour les marquages à l'état sec:

| Couleur | Type de revêtement | Classe | Facteur de luminance ( |
| --- | --- | --- | --- |
| Blanc | Bitumineux | B0 B2 B3 B4 B5 | Pas d'exigence β ( 0,30 β ( 0,40 β ( 0,50 β ( 0,60 |
|  | Béton | B0 B3 B4 B5 | Pas d'exigence β ( 0,40 β ( 0,50 β ( 0,60 |
| Jaune |  | B0 B1 B2 B3 | Pas d'exigence β ( 0,20 β ( 0,30 β ( 0,40 |

Sauf prescriptions contraires des documents du marché, la classe B0 est d’application.

La classe B0 s’applique dans la plupart des cas, lorsque la visibilité de jour est obtenue au travers du coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd.

Si la classe de luminance est Q0 (selon L. 4.3.2.1), sauf prescriptions contraires des documents du marché, le facteur de luminance β est de la classe B2 pour les marquages blancs et pour les marquages jaunes.

### L. 4.3.4. RUGOSITE

La rugosité (ou résistance au glissement) est exprimée en unité SRT.

Le tableau ci-après (tableau 7 de la NBN EN 1436) donne les niveaux à atteindre:

| Classe | Valeur minimale |
| --- | --- |
| S0 S1 S2 S3 S4 S5 | Pas d'exigence SRT ( 45 SRT ( 50 SRT ( 55 SRT ( 60 SRT ( 65 |

Sauf prescriptions contraires des documents du marché, la classe de rugosité est au moins S1.

Pour les passages pour piétons, elle est au moins S2. Pour les marquages de couleur de grande surface (utilisés sur pistes cyclables ou en carrefour), elle est au moins S3.

La classe S0 est prévue pour les marquages à relief car la rugosité est non mesurable par la méthode prévue.

### L. 4.3.5. COULEUR

Le tableau ci-après (tableau 6 de la NBN EN 1436) donne les coordonnées des 4 sommets qui définissent, dans le diagramme de chromaticité CIE, la zone de chromaticité, à l’intérieur de laquelle se trouve le marquage à l’état sec:

| Sommets | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marquages blancs | x y | 0,355 0,355 | 0,305 0,305 | 0,285 0,325 | 0,335 0,375 |
| Marquages jaunes Classe Y1 | x y | 0,443 0,399 | 0,545 0,455 | 0,465 0,535 | 0,389 0,431 |
| Marquages jaunes Classe Y2 | x y | 0,494 0,427 | 0,545 0,455 | 0,465 0,535 | 0,427 0,483 |

La couleur des marquages routiers de la classe Y1 est prévue pour les marquages permanents tandis que la classe Y2 est prévue pour les marquages temporaires.

S’il est fait usage d’autres couleurs, les documents du marché prévoient la (ou les) teinte(s) RAL ou les spécifications dans un espace colorimétrique.

La couleur reste conforme aux spécifications ci-dessus pendant la garantie.

### L. 4.3.6. TOLERANCES SUR LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES LIGNES

La tolérance sur la largeur est de ± 5 mm.

Pour les lignes discontinues, la tolérance sur la longueur est de - 5 cm à + 10 cm.

En cas de recouvrement d’un ancien marquage, le nouveau ne déborde pas de plus de 1 cm de l’ancienne marque.

En aucun point, l'axe du marquage réalisé ne s'écarte de l'axe théorique de plus de 3 cm.

Les corrections sont à charge de l’entrepreneur et le procédé est soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

### L. 4.3.7. ENLEVEMENT DES MARQUES TEMPORAIRES

Sauf spécification contraire des documents du marché, tout marquage temporaire est enlevé dès que sa présence n'est plus requise. Le masquage en surface par un produit de couleur noire est interdit.

Après enlèvement, la surface routière ne présente ni dégradation, ni déformation, ni fissure.

Si le marquage temporaire est réalisé en produit préformé collé à froid, on vérifie qu'il n'y a pas de résidus du produit de marquage et que les traces de colle ou de liant ne couvrent pas plus de 10 % de la surface.

Après l'enlèvement, la surface concernée est observée à la verticale et le pourcentage de la surface nettement couverte par des résidus est estimé soit visuellement soit fixé par une photographie.

Si des traces de produits de marquage subsistent, le revêtement est nettoyé par et aux frais de l'entrepreneur par un procédé soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

## L. 4.4. VERIFICATIONS

### L. 4.4.1. CONTROLES EN COURS D’EXECUTION

Lors de l’application, le fonctionnaire dirigeant peut procéder à des prélèvements de produits sur chantier afin de s’assurer que les produits mis en oeuvre sont conformes. Il peut également contrôler l'épaisseur, la couleur et les quantités mises en œuvre, selon les dispositions de la NBN EN 1824.

Si des écarts en moins, par rapport aux exigences prescrites, sont constatés, le chantier est immédiatement arrêté. Il est procédé à un nouveau réglage des machines avant toute reprise du travail.

### L. 4.4.2. CONTROLES APRES EXECUTION

Des mesures dynamiques sont réalisées en continu au moyen d’un appareil à grand rendement et/ou des mesures statiques sont effectuées sur des sections définies par échantillonnage.

Les contrôles portent sur la visibilité de jour (Qd ou β), la visibilité de nuit (RL, RLH, RLW,), la rugosité et les caractéristiques géométriques.

Les caractéristiques à l’état neuf sont mesurées entre 1 semaine et 1 mois d’âge.

Le chantier est divisé en deux parties:

partie A: lignes de longueur totale ≥ 1000 m

Elle est subdivisée en deux sections:

A1: lignes de rives .

A2: lignes d’axe.

partie B: stries, marques figuratives et lignes de longueur totale < 1000 m

Elle est subdivisée en trois sections:

B1: stries

B2: marques figuratives

B3: lignes.

Les lots sont définis de la façon suivante:

pour les lignes de rives ou d’axe, un lot est un hectomètre

pour les marques figuratives et les stries, un lot est une surface marquée de 50 m².

La valeur moyenne du lot est la moyenne arithmétique des mesures individuelles effectuées pour chaque caractéristique à contrôler.

Pour la mesure statique de la rétroréflexion par temps sec (classe RL) et de la luminance sous éclairage diffus (Qd), un minimum de 18 mesures individuelles sont effectuées sur le lot.

Pour la rétroréflexion par temps de pluie et par temps humide (classes RLW et RLH), un minimum de 2 mesures individuelles sont effectuées sur le lot.

Pour la rugosité (SRT), un minimum de 3 mesures individuelles sont effectuées sur le lot

Pour les caractéristiques géométriques, un minimum de 10 mesures individuelles sont effectuées sur le lot

Si la luminance sous éclairage diffus (Qd) ne peut être mesurée, un minimum de 5 mesures individuelles du facteur de luminance ( sont effectuées sur le lot.

En cas de contestation des résultats, les contre-essais sont réalisés, par un laboratoire, au moyen des appareils statiques en ce qui concerne les coefficients de luminance en éclairage diffus (Qd) et rétroréfléchi (RL).

Le cas échéant, un contrôle de l’épaisseur du marquage peut être effectué. La méthode de mesure est à convenir entre les parties et est de préférence basée sur une des méthodes de la NBN EN ISO 2808.

Partie A

Chacune des sections A1 et A2 est divisée en lots.

Le nombre de lots N soumis au contrôle, dans chaque section, est donné par la formule:

L est la longueur des lignes en mètres de la section considérée.

Le nombre de lots N, soumis aux contrôles, est arrondi à l’unité la plus proche, avec un minimum de trois.

Les lots soumis aux contrôles sont choisis par le fonctionnaire dirigeant.

Par lot, la valeur VL de chaque caractéristique contrôlée est la moyenne arithmétique des valeurs individuelles correspondantes mesurées.

Par section, la valeur moyenne Vm de chaque caractéristique contrôlée est la moyenne arithmétique des valeurs VL correspondantes mesurées dans les lots contrôlés.

Si un appareil à grand rendement est utilisé, tous les lots sont contrôlés.

Pour les mesures dynamiques portant sur la rétroréflexion RL, les mesures débutent cinq mètres après le début du chantier.

Partie B

Pour les sections B1 et B2, le nombre N de lots soumis aux contrôles est obtenu en divisant la surface totale marquée de chaque section par 50. Le nombre de lots N, soumis aux contrôles, est arrondi à l’unité la plus proche, avec un minimum de trois.

Pour la section B3, le nombre de lots soumis au contrôle est égal à 3. Ceux-ci sont choisis par le fonctionnaire dirigeant.

Par lot, la valeur VL de chaque caractéristique contrôlée est la moyenne arithmétique des valeurs individuelles correspondantes mesurées.

Pour chaque section, la valeur Vm de chaque caractéristique est la moyenne arithmétique des mesures VL correspondantes mesurées dans les lots contrôlés.

## L. 4.5. PAIEMENT

### L. 4.5.1. MESURAGE

L'effacement de marquages existants fait l'objet de postes séparés du métré (au m²).

Le prémarquage pour application sur un nouveau revêtement ainsi que l’enlèvement des marques temporaires font l’objet de postes séparés du métré.

Les paiements des marquages appliqués sont effectués au m², sur base de la largeur théorique multipliée par la longueur mesurée.

Les travaux d’application des marquages comprennent également les opérations suivantes:

le brossage de la surface du revêtement

la protection des marques fraîches

la sécurité des usagers et du personnel occupé au marquage (dont la signalisation nécessaire conforme au type de chantier concerné).

Si un produit d'accrochage est nécessaire entre le nouveau marquage et le support, la fourniture et la pose des produits d’accrochage font l’objet de postes séparés du métré

L’évacuation des déchets fait l’objet de postes de la série D9000.

### L. 4.5.2. REFACTIONS POUR MANQUEMENT

#### L. 4.5.2.1. Coefficients de luminance (classes R et classe Q) et facteur de luminance β

Partie A (Lignes)

Valeur moyenne d'une section

Pour chaque caractéristique mesurée, on considère la valeur moyenne Vm (définie au L. 4.4.3.) de chacune des sections A1 et A2

Si la valeur moyenne d’une des caractéristiques (la visibilité de jour (classe Q ou classe B), la visibilité de nuit (classe R)) est inférieure à la valeur prescrite, tout en restant ≥ 90% de celle-ci , le fonctionnaire dirigeant peut accorder la réception provisoire moyennant l’application d’une réfaction calculée selon la formule suivante:

où	R est la réfaction calculée (€)

p est le prix unitaire (€/m²)

S est la surface de la section (m²)

Vm est la valeur moyenne de la caractéristique d'une section (mcd(m-2(lx-1)

V est la valeur prescrite de la caractéristique (mcd(m-2(lx-1)

Si la valeur moyenne d’une des caractéristiques (la visibilité de jour (classe Q ou classe B), la visibilité de nuit (classe R)) est < 90% de la valeur prescrite, l’entrepreneur recommence, à ses frais, les marquages de la section correspondante.

Valeur moyenne des lots

La réception provisoire ne peut cependant être accordée moyennant une réfaction que s'il n'y a pas de trop longues zones non conformes aux spécifications.

Si, lors des mesures de la rétroréflexion au moyen d’un appareil à grand rendement, la valeur moyenne (VL) pour au moins 3 lots consécutifs ne satisfait pas aux prescriptions, l’entrepreneur est tenu de corriger, à ses frais, le marquage de la zone non conforme par une méthode appropriée, soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

Si, lors des contrôles au moyen des appareils portables, un lot ne satisfait pas à une des exigences, les mesures pour cette caractéristique sont effectuées sur les lots adjacents, en amont et en aval, afin de déterminer la longueur de la zone non conforme.

Pour chaque caractéristique mesurée, si la valeur moyenne (VL) pour au moins 3 lots consécutifs ne satisfait pas aux prescriptions, l’entrepreneur est tenu de corriger, à ses frais, le marquage de la zone non conforme par une méthode appropriée, soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

Partie B

Valeur de chaque section

Si la valeur moyenne Vm d’une des caractéristiques (la visibilité de jour (classe Q ou classe B), la visibilité de nuit (classe R)) est inférieure à la valeur prescrite, tout en restant ≥ 80% de celle-ci , le fonctionnaire dirigeant peut accorder la réception provisoire moyennant l’application d’une réfaction calculée selon la formule suivante:

où 	R est la réfaction calculée (€)

p est le prix unitaire (€/m²)

S est la surface de la section (m²)

Vm est la valeur de la caractéristique pour cette section (mcd(m-2(lx-1)

V est la valeur prescrite de la caractéristique (mcd(m-2(lx-1)

Si la valeur moyenne d’une des caractéristiques (la visibilité de jour (classe Q ou classe B), la visibilité de nuit (classe R)) est < 80% de la valeur prescrite, l’entrepreneur recommence, à ses frais, les marquages de la section correspondante.

#### L. 4.5.2.2. Rugosité

Rugosité moyenne pour chaque lot

Aucune tolérance n’est admise pour cette caractéristique.

L’entrepreneur corrige, à ses frais, le marquage du lot non conforme par une méthode appropriée, soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

#### L. 4.5.2.3. DOSAGES

Le dosage moyen Vm est calculé en fin de chaque journée d'exécution.

Un écart ≤ 20% entre le dosage moyen Vm et le dosage prescrit donne lieu à une réfaction, calculée conformément à la formule suivante:

où 	R est le montant de la réfaction

p est le prix au m² du marquage

S est la surface du marquage appliqué depuis le début de la journée

Vnom est le dosage nominal prescrit du matériau de marquage

Vm est le dosage moyen mesuré pour ce matériau.

Si l’écart entre le dosage moyen Vm et le dosage prescrit est > 20 %, les marquages concernés sont refusés.

### L. 4.5.3. CUMUL DES REFACTIONS

Les réfactions sont appliquées cumulativement.

Toutefois, la réfaction globale est limitée au montant du poste correspondant.

### L. 4.5.4. GARANTIE

Si, au cours de la garantie et après la réception provisoire (traitée au L. 4.5.2), au moins une spécification (parmi celles définies au L. 4.3) est hors des exigences prescrites pour l'une des sections du chantier, le marquage des zones non conformes est recommencé par l’entrepreneur et à ses frais (signalisation comprise).

Dans ce cas, les travaux sont réalisés avec un produit de marquage identique à celui prescrit.

L'échéance de la garantie initiale n’est pas modifiée.

# L. 5. SYSTEMES ANTI-ÉBLOUISSEMENT

## L. 5.1. Description

Les systèmes anti-éblouissement, fixés sur des dispositifs de retenue, sont destinés à réduire l'éblouissement provoqué par les phares des véhicules circulant en sens inverse ou par d'autres sources lumineuses.

Ces dispositifs sont notamment placés:

sur le terre-plein central des autoroutes et des routes à grande circulation

entre des routes dont les tracés en plan sont parallèles

à proximité des sources de lumière éblouissante réfléchie par les installations et les bâtiments situés en bordure de la route

à proximité d'une lumière éblouissante générée par les installations et les bâtiments situés en bordure de la route.

## L. 5.2. SPECIFICATIONS

### L.5.2.1. garantie

La garantie est fixée à 7 ans.

### L. 5.2.3 MISE en oeuvre

Le système anti-éblouissement complet, y compris les fixations, ne dépasse pas le bord latéral du dispositif de retenue. Toutefois, il est admis que des éléments en plastique du système anti-éblouissement fixé sur une barrière en béton puissent dépasser jusqu’à 100 mm au-delà du bord de la partie supérieure de la barrière.

## L. 5.4. Paiement

Les dispositifs anti-éblouissement sont composés,

d’éléments d’occultation montés directement sur le dispositif de retenue

ou d’éléments montés sur un support qui sera fixé sur le dispositif de retenue.

Annexe 1 : Application de marquages routiers – Rapport journalier

Date:

Renseignements généraux

| Entreprise |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’opérateur |  |  |  |
| Numéro du cahier spécial des charges |  |  |  |
| District |  |  |  |
| Numéro de la route |  |  |  |  |
| Bk début |  |  |  |  |
| Bk fin |  |  |  |
| Types de produits : |  |  | Conditions climatiques |
| n° de lots |  |  | Heure début |  |
| n° de certificat éventuel |  |  | T° de l’air |  |
| n° et date du rapport d'essais (si pas de certificat) |  |  | T° du support |  |
| Type de machine |  |  | Humidité relative de l’air |  |

Renseignements du chantier

| Types de marques | Surface (m²) | Quantités |
| --- | --- | --- |
|  |  | Produit de marquage | Produit de saupoudrage |
| Rive droite continue |  |  |  |
| Rive gauche continue |  |  |  |
| Axe 1 |  |  |  |
| Axe 2 |  |  |  |
| Axe 3 |  |  |  |
| Marques figuratives |  |  |  |
| Autres (à définir) |  |  |  |

Commentaires