Chapitre L

Signalisation routière

TABLE DES MATIERES

Pages

L. 1. Signalisation des chantiers	3

L. 1.1. Autorisation de l’autorité compétente	3

L. 1.2. Signalisation des chantiers	3

L. 2. Travaux de signalisation VERTICALE	5

L. 2.1. DESCRIPTION	5

L. 2.2. Clauses techniques	8

L. 2.3. Paiement	16

L. 3.	BALISAGE DES ROUTES	4

L. 3.1.	Description	4

L. 3.2.	Clauses techniques.	4

L. 3.3.	SPECIFICATIONS	6

L. 3.4.	Paiement	9

L. 4. Travaux de signalisation horizontale (Marquages routiers)	16

L. 4.1. Description	16

L. 4.2. Clauses techniques	17

L. 4.3. Spécifications	22

L. 4.4. Vérifications	26

L. 4.5. Paiement	29

L. 5.	ECRANS ANTI-EBLOUISSEMENTS	10

L. 5.1.	Description	10

L. 5.2.	Clauses techniques.	10

L. 5.3.	SPECIFICATIONS	11

L. 5.4.               Paiement	13

L.1. SIGNALISATION DES CHANTIERS

PRESCRITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE SIGNALISATION DES CHANTIERS ET DES OBSTACLES.

L.1.1. AUTORISATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à l’entrepreneur.

S’il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité, de signaux d’interdiction, de signaux d’obligation, de signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement ou de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que moyennant autorisation préalable donnée par l’autorité compétente.

Par autorité compétente, il faut entendre :

- sur autoroutes : le Ministre ayant la gestion des autoroutes dans ses attributions ou son délégué

- sur les autres voies publiques : le bourgmestre ou son délégué.

L’autorité approuve s’il échet le plan de signalisation de chantier sur lequel sont figurés les signaux routiers à utiliser et mentionne en outre les mesures complémentaires nécessaires en dehors des dispositions obligatoires prévues par l’Arrêté Ministériel du 7 mai 1999.

L’autorisation préalable est délivrée par l’autorité compétente sur base du plan de signalisation approuvé par le fonctionnaire dirigeant.

L.1.2.  PRESCRIPTIONS

L.1.2.1.   PLAN DE SIGNALISATION

Le plan de signalisation de chantier est obligatoire. Il constitue une charge d’entreprise.

Le plan comprend, au minimum, les voies de circulation en situation normale et de chantier, les bornes kilométriques et hectométriques, les carrefours et/ou échangeurs (situés dans le chantier et à son approche), la signalisation existante influençant le chantier et, s’il échoit, les itinéraires et la signalisation de déviation éventuels. Il tient compte de la signalisation en place qui doit éventuellement être masquée.

Le projet de plan est dressé par l’entrepreneur et transmis au fonctionnaire dirigeant minimum 15 jours ouvrables avant le début des travaux.

Dès réception de ce document, le fonctionnaire dirigeant convoque une réunion ayant pour objet l’examen des dispositions en matière de circulation et de signalisation, y compris la mise en place et l’enlèvement. Participent à cette réunion : l’entrepreneur, son éventuel sous-traitant spécialisé en matière de signalisation, le coordinateur sécurité et santé et, s’il échoit, la Police, ainsi que toute autre personne ou organisme que le fonctionnaire dirigeant juge opportun de consulter.

Sauf cas d’urgence, cette réunion se tient au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux. Elle fait l’objet d’un procès-verbal.

Le plan définitif, dressé par l’entrepreneur, est fourni au fonctionnaire dirigeant maximum 2 jours ouvrables après la réunion.

Toute modification par rapport au plan décidée par l’autorité compétente en accord avec le fonctionnaire dirigeant et postérieure à son approbation ne constitue pas une charge d’entreprise.

L.1.2.2. MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT

Les documents d’adjudication précisent la durée maximale de la mise en place ou de l’enlèvement de la signalisation de chantier.

À défaut, la durée de la mise en place de la signalisation de chantier ne peut excéder :

- une demi-journée pour un chantier de 1ère catégorie

- une demi-journée pour les chantiers de 2ème ou 3ème catégorie

- une heure pour un chantier de 4ème catégorie

- deux heures pour un chantier de 5ème catégorie

- une demi-heure pour un chantier de 6ème catégorie.

Ces délais sont également d’application pour l’enlèvement de la signalisation de chantier.

Les signaux sont de même type et conformes aux chapitres C et L du RW99.

Les signaux sont placés conformément au chapitre L.2.2.4.

Tous les signaux sont implantés en accotement. À défaut d’accotement, ils sont implantés en bande d’arrêt d’urgence.

Les signaux sont placés plus ou moins à la même distance du bord de chaussée.

Les dispositifs de balisage sont alignés parfaitement et placés à intervalles réguliers.

Le balisage latéral est réalisé entièrement au moyen du même type de balises.

De nuit, le matériel de balisage est surmonté de l’éclairage prescrit : des lampes de couleur jaune-orange équipent une balise sur deux en signalisation d’approche et toutes les balises en signalisation latérale.

Aussitôt que la situation réelle ne correspond plus à la situation indiquée par la signalisation, la partie de signalisation qui n’est plus en concordance doit être masquée efficacement ou enlevée.

La taille de la végétation, destinée à rendre visible la signalisation de chantier, ne constitue pas une charge d’entreprise.

Si la signalisation en place doit être masquée, ceci se fait sur toute la surface du signal et sans aucune dégradation.

L.1.2.3. VISIBILITÉ ET LISIBILITÉ

Tous les signaux routiers sont revêtus de films rétroréfléchissants tels que définis aux tableaux L.2.1.a et L.2.1.b.

L’intensité lumineuse, la fréquence d’allumage et la résistance mécanique des feux utilisés dans la signalisation de chantier sont conformes aux prescriptions du tableau L.1.3.10.

L.1.2.4. DIMENSIONS

Les signaux de chantiers ont au minimum les mêmes dimensions que les signaux existants et, si la signalisation ordinaire est doublée, la signalisation de chantier l’est également.

L.1.2.5.  ENTRETIEN

L’entrepreneur désigne un responsable de la signalisation et assure la permanence de l’entretien.

Le nom du responsable et son numéro de téléphone sont communiqués au fonctionnaire dirigeant avant le début des travaux et consignés dans le journal des travaux. En cas de nécessité et à tout appel du fonctionnaire dirigeant, ce responsable doit pouvoir intervenir dans un délai de deux heures à partir de l’appel et mettre en œuvre les moyens nécessaires.

Les panneaux sont maintenus dans un état de propreté, lisibilité et de rétroréflexion permettant en permanence leur identification sans équivoque.

L’entretien de la signalisation comprend notamment le remplacement régulier des lampes, piles et batteries, le maintien en ordre de la signalisation et la réparation après accident (que l’auteur en soit connu ou non), le nettoyage des panneaux et balises et l’entretien du marquage provisoire.

L.1.2.6. PAIEMENT

La signalisation de chantier prévue par les documents d’adjudication est payée conformément aux dispositions des articles 25 § 2 et 30 § 1er alinéa 5 du chapitre A.

L.1.3. AUTRES DISPOSITIFS

L.1.3.1. BALISAGE

Les balises sont conformes aux types I, II et III de l’annexe 2 à l’Arrêté Ministériel ainsi qu’aux chapitres C et L du RW99.

L.1.3.2 SÉPARATION PHYSIQUE

Les séparateurs physiques sont conformes aux chapitres C et H du RW99 et, à défaut d’être de couleur rouge et blanche, sont surmontés d’un dispositif de type III de l’annexe 2 de l’Arrêté Ministériel.

L.1.3.3. DISPOSITIF CADRE

Le dispositif cadre satisfait aux prescriptions suivantes :

- Il est conforme au type I de l’annexe 3 de l’Arrêté Ministériel.

- Le film utilisé est de type 3 et les feux sont conformes au tableau L.1.3.10.

L.1.3.4. DISPOSITIF AVEC PANNEAU FLR (FLÈCHE LUMINEUSE DE RABATTEMENT)

Le dispositif avec panneau FLR est conforme au dispositif II de l’Annexe 3 de l’Arrêté Ministériel et les feux sont conformes au tableau L.1.3.10.

L.1.3.5. DISPOSITIF RADAR PRÉVENTIF

Les performances visuelles, physiques et électriques du panneau d’affichage lumineux sont conformes à la norme NBN EN 12966-1.

Les chiffres ont une hauteur minimale de 300 mm.

Si un lettrage est utilisé, les lettres ont une hauteur minimale de 200 mm.

L.1.3.6. ABSORBEUR DE CHOCS

L’élément absorbeur de chocs et son dispositif de montage satisfont aux prescriptions suivantes :

- L’absorbeur de chocs répond aux recommandations américaines NCHRP 350 – level 3. Les dispositifs de level 2 sont tolérés pour les voiries dont la vitesse est inférieure à 90 km par heure.

- L’absorbeur de chocs et le dispositif de montage sont sujets au marquage CE.

- La signalisation et l’éclairage sont conformes au règlement technique auquel sont soumis les véhicules et leurs remorques (Arrêté Royal du 15 mars 1968 modifié par les Arrêtés subséquents).

- Le véhicule porteur a au moins 2 essieux et une masse minimale totale de 9.000 Kg.

- Le film utilisé est de type 3 et les feux sont conformes au tableau L.1.3.10.

L.1.3.7. BARRIÈRES

Si une barrière est placée au début du chantier, elle occupe une largeur au moins égale à celle qui est nécessaire pour exécuter les travaux, y compris les zones de sécurité.

Les barrières sont conformes aux types I et II de l’annexe 4 de l’Arrêté Ministériel. Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une distance maximale de 1 m l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à trois.

Le film utilisé est de type 3 et les feux sont conformes au tableau L.1.3.10.

L.1.3.8. LIMITATIONS DE VITESSE

Les limitations de vitesse indiquées par les signaux C43 sont celles prévues par l’Arrêté Ministériel. Dans certains cas exceptionnels, suivant les conditions de trafic ou l’organisation générale du chantier, il peut être dérogé à ces limitations de vitesse.

Après les endroits critiques (rabattements, suppression de bandes, passage d’une chaussée vers l’autre chaussée d’une autoroute ou route à 2 x 2 voies ou plus, etc.), la vitesse peut être rehaussée.

L.1.3.9. MARQUAGE TEMPORAIRE OU DE CHANTIER

Le marquage temporaire ou de chantier est conforme aux prescriptions des chapitres C et L du RW99.

L.1.3.10. FEUX DE SIGNALISATION SUR CHANTIER

Les feux répondent aux classes de la norme NBN EN 12352 indiquées dans le tableau ci-dessous pour ce qui concerne l’intensité lumineuse (L), la fréquence de clignotement (O) et la résistance mécanique (M).

| Type de feux |  | L | O | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feux clignotant sur balises, grilles, filets, panneaux et barrières | entre deux directions de circulation | L6 | O1 | M1+M3 |
|  | une seule direction | L6 ou L7 |  |  |
| Feux de défilement |  | L2H | O1 | M1+M3 |
| Feux "File" |  | L2H | O1 | M1 |
| Feux de FLR | à jour | L8M | O1 | M1 |
|  | à l'obscurité | L8L | O1 | M1 |
| Feux flash ou clignotant sur ou sous les panneaux "File" |  | L8M ou L8H | O3 | M1 |
|  |  | L9M ou L9H | O3 | M1 |
| Feux flash sur les dispositifs cadres sur routes v>90km/h |  | L8H | O2 | M1 |
|  |  | L9M ou L9H | O3 | M1 |
| Feux flash ou clignotant sur les autres routes |  | L8M ou L8H | O2 | M1 |
|  |  | L9M ou L9H | O3 | M1 |
| Feux flash ou clignotant sur les cadres avec l'indication "File" |  | L8H | O2 | M1 |
|  |  | L9M ou L9H | O3 | M1 |

L.1.4. CIRCULATION

L.1.4.1. VOIES DE CIRCULATION

Les documents d’adjudication précisent si l’entrepreneur peut réduire le nombre des voies de circulation ou leur largeur.

En cas de réduction de la largeur des voies de circulation, on applique au minimum les largeurs spécifiées à la planche L.1.4.1.

La détermination des largeurs de bandes de circulation se fait d’axe en axe du marquage.

Sur le R.G.G. tel que décrit au chapitre B.1 et dans le cas de mise à double sens de la circulation, les documents d’adjudication précisent le système à utiliser pour séparer les deux sens du trafic. Le dispositif de retenue est conforme aux prescriptions du chapitre H et fait l’objet d’un poste spécifique.

L.1.4.2. DÉVIATIONS

Si l’emplacement du chantier entraîne une déviation de la circulation, un itinéraire complet de cette déviation doit être balisé.

Si le début de la déviation ne coïncide pas avec celui du chantier, une signalisation de chantier doit être placée à l’endroit où cette déviation débute.

L.1.4.3. SIGNALISATION

Les chapitres L.1.5. à L.1.10 ont pour but de préciser et de compléter l’Arrêté Ministériel du 7 mai 1999.

La signalisation à distance est placée sur la voie publique où les travaux sont effectués ; elle est également placée sur d’autres voies publiques si la disposition des lieux le justifie.

L.1.5. CHANTIERS DE 1ÈRE CATÉGORIE

L.1.5.1. CHANTIERS GÊNANT FORTEMENT LA CIRCULATION

Signalisation à distance :

Les signaux A31 et D1 sont placés dans un dispositif cadre.

Le guidage est réalisé à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Un signal C39 est placé à 500 m.

Les panneaux A51 et son additionnel « File possible » sont incorporés dans un dispositif cadre. On y ajoute un panneau complémentaire « FILES » de 1100 x 900 mm.

Signalisation sur place au début du chantier :

Une zone tampon d’une longueur minimale de 100 m est aménagée en amont du chantier. Son accès est interdit à tout personnel ; elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux.

Signalisation latérale :

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Une séparation physique doit obligatoirement être placée lorsqu’une chaussée d’autoroute est mise à double sens de circulation.

Les signaux C39 et C43 limitant la vitesse au droit du chantier sont répétés tous les 500 m si la longueur de ce tronçon de chaussée est inférieure ou égale à 2 km, ou tous les 1000 m si la longueur est supérieure à 2 km.

Marques longitudinales provisoires :

Des marques longitudinales provisoires sont réalisées, même si la durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est déviée.

Applications courantes.

  - En cas de suppression de plusieurs bandes de circulation, chaque rabattement est espacé de minimum 350 m au-delà de la fermeture de la bande de circulation de gauche.

  - Si le chantier occupe la bande de droite, le double rabattement de la circulation est réalisé. Le second rabattement débute au minimum 350 m après la fin du premier rabattement.

  - En cas de basculement de la circulation

Si le nombre de bandes de circulation désiré ne peut être mis en service sur la chaussée empruntée à double sens, on peut envisager la solution de diriger une partie de la circulation par la traversée et l’autre le long du chantier, pour autant que les travaux sur cette chaussée le permettent et que la sécurité du personnel de chantier soit assurée.

- dans le sens concerné par le chantier :

Le premier mouvement à exécuter est de ramener le trafic sur la bande de droite environ 350 m avant la traversée de la berme centrale à une vitesse de 70 km/h. Cette vitesse est rappelée à 250 m et ramenée à 50 km/h environ 100 m avant la courbe de transition de la traversée (courbe côté droit).

À 150 m avant le début de la courbe de transition de la traversée, un signal de préavis du modèle F83 est placé pour annoncer la traversée (courbe côté droit).

Pour faciliter les entrées et sorties dans les courbes de transition, on augmente légèrement la largeur de la voie de circulation en décalant les courbes de transition gauche et droite d’environ 50 m.

Une traversée doit être aménagée ou, si nécessaire, adaptée de façon qu’elle puisse être franchie en toute sécurité à une vitesse de 50 km/h.

- dans le sens non concerné par le chantier :

Dans ce sens, les voies de circulation sont déviées sur la bande de droite et sur la bande d’arrêt d’urgence à une distance d’au moins 300 m de l’endroit où la circulation est mise à double sens. De même, le rétablissement du trafic sur les voies normalement réservées à la circulation débute au moins 300 m après la section où la circulation s’est effectuée à double sens.

- sur le tronçon de chaussée emprunté dans les deux sens :

Le nombre de bandes disponibles est indiqué par un signal du modèle F85. Ce signal, ainsi que le signal C43 (et C39 si nécessaire) est répété tous les 500 m si la longueur de ce tronçon de chaussée est inférieure ou égale à 2 km, ou tous les 1000 m si la longueur est supérieure à 2 km.

Si le tronçon où la circulation est admise dans les deux sens est inférieur ou égale à 500 m, la vitesse maximale est maintenue obligatoirement à 50 km/h suivant le sens dévié.

À 50 m de la traversée rejoignant la chaussée normale, une limitation de vitesse à 50 km/h est installée et un signal du modèle F83 est placé environ 200 m avant la traversée.

  - En cas de chantier occupant la bande de droite au droit d’une sortie maintenue en service :

    - un préavis annonçant la sortie est placé au début de la bretelle de décélération avec la mention de distance ;

    - la mention de sortie est placée au divergent ;

    - au minimum 100 m avant la sortie, les balises sont espacées de maximum 10 m.

A 200 m de la sortie, la vitesse est limitée à 70 km/h.

La bande de décélération a une longueur de minimum 70 m.

Au droit de la sortie, les signaux sont répétés à gauche sur l’autoroute et sur la bretelle de sortie.

Sur l’autoroute, des marques longitudinales provisoires de couleur jaune (pointillés d’approche) séparent la voie de circulation de la bande de décélération.

  - En cas de chantier occupant la bande de droite au droit d’une entrée maintenue en service :

La vitesse est limitée à 70 km/h sur la bretelle d’accès.

Sur l’autoroute, à 200 m de l’accès à l’autoroute, la vitesse est limitée à 70 km/h.

La bande d’accélération ou d’intégration a une longueur de minimum 50 m.

Au droit de l’accès, les signaux sont répétés à gauche sur l’autoroute et sur la bretelle d’accès à l’autoroute.

Sur l’autoroute, des marques longitudinales provisoires séparent la voie de circulation de la bande d’intégration.

L.1.5.2. CHANTIERS GÊNANT FAIBLEMENT LA CIRCULATION

Signalisation à distance :

  - Si l’aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la chaussée.

Les signaux A31 et D1 sont placés dans un dispositif cadre.

Le guidage est réalisé à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Les signaux A7 et C43 situés à 150 m sont placés dans un dispositif cadre.

Un signal A7 et un signal F81 annonçant l’évitement sont placés dans un dispositif cadre à 1000 m sur les autoroutes et 800 m sur les autres voies publiques.

Un signal C39 est placé à 500 m.

  - Si l’aménagement du chantier n’entraîne pas un rétrécissement de la chaussée.

Sur autoroutes, le chantier est annoncé à 500 m par un dispositif cadre contenant un signal A31 avec panneau additionnel indiquant la distance approximative et un signal D1.

Signalisation sur place au début du chantier :

La barrière de chantier est remplacée par un dispositif cadre contenant les signaux A31 et D1.

Une zone tampon d’une longueur minimale de 100 m est aménagée en amont du chantier. Son accès est interdit à tout personnel ; elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux.

Signalisation latérale :

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Marques longitudinales provisoires :

Des marques longitudinales provisoires sont réalisées, même si la durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est déviée.

L.1.6. CHANTIERS DE 2ÈME CATÉGORIE

Signalisation à distance :

Un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit, est placé au-dessus du signal A31 situé à 300 ou 400m, ainsi que sur les signaux du type F79 à F85 ou F39 s’ils sont utilisés.

A 150m, le signal de danger A31 ou autre et le signal C43 « 50km/h » sont placés dans un dispositif cadre.

Le guidage, ainsi que les rabattements, sont réalisés à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Un signal C35 est placé à 250 m.

Signalisation sur place au début du chantier :

Un dispositif avec panneau FLR est placé en début du chantier lorsqu’il y a un rabattement et qu’il subsiste au moins une bande de circulation dans chaque sens.

Sur les routes à deux bandes de circulation, la barrière de chantier est remplacée par un dispositif cadre contenant les signaux adéquats, sauf lorsque la réglementation de la priorité est établie par des signaux lumineux tricolores.

Pour les chantiers gênant fortement la circulation, une zone tampon d’une longueur minimale de 50 m est aménagée en amont du chantier. Son accès est interdit à tout personnel ; elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux.

Signalisation latérale :

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Lorsque la circulation est ramenée sur deux bandes dont le sens de l’une à été inversé lors des travaux, ces bandes sont séparées par des balises de type IIb ou IIc.

Une zone de sécurité de 0,5 m est constituée entre le balisage latéral et la zone des travaux.

L’usage de ruban de balisage est interdit pour la signalisation latérale en contact avec les usagers.

Applications courantes.

  - En cas de déviation de la circulation :

Un panneau F39 est placé au minimum à 500 m avant le début de chaque déviation.

  - En cas de chantier utilisant la bande de stationnement comme bande de circulation :

Des signaux E3 interdisent l’arrêt et le stationnement sur le tronçon réservé à la circulation.

  - Largeurs des bandes de circulation :

La largeur de bande minimale est de 2,75 m.

  - Pour les chantiers gênant faiblement la circulation et dont les largeurs de bandes sont supérieures ou égales à 3 m, la limitation de vitesse est de 70 km/h au lieu de 50 km/h dans les autres cas.

L.1.7. CHANTIERS DE 3ÈME CATÉGORIE

Signalisation à distance :

Un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit, est placé au-dessus du signal A31 situé à 150 m du début du chantier, ainsi que sur les signaux du type F79 à F85 ou F39 s’ils sont utilisés.

Les signaux de type F79 à F85 sont de dimensions 1100 x 1300 mm au minimum.

Le guidage, ainsi que les rabattements, sont réalisés à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Un signal C35 est placé à 250 m.

Signalisation sur place au début du chantier :

La barrière de chantier est remplacée par un dispositif cadre contenant les signaux adéquats, sauf lorsque la réglementation de la priorité est établie par des signaux lumineux tricolores.

Signalisation latérale :

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Lorsque la circulation est ramenée sur deux bandes dont le sens de l’une à été inversé lors des travaux, ces bandes sont séparées par des balises de type IIb ou IIc.

Une zone de sécurité de 0,5 m est constituée entre le balisage latéral et la zone des travaux, sauf dérogation du fonctionnaire dirigeant.

L’usage de ruban de balisage est interdit pour la signalisation latérale en contact avec les usagers.

Applications courantes.

  - En cas de déviation de la circulation :

Un panneau F39 est placé au minimum à 500 m avant le début de chaque déviation.

  - En cas de chantier utilisant la bande de stationnement comme bande de circulation :

Des signaux E3 interdisent l’arrêt et le stationnement sur le tronçon réservé à la circulation.

  - Largeurs des bandes de circulation :

La largeur de bande minimale est de 2,75 m.

L.1.8. CHANTIERS DE 4ÈME CATÉGORIE

Signalisation à distance :

Lorsque le chantier est situé hors accotement, un signal A31 complété par un panneau additionnel du type I de l’annexe 1 de l’Arrêté Ministériel, est placé à 50 m du début du chantier.

Signalisation latérale :

Les balises utilisées sont espacées de 3 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d’un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

Les dispositifs d’éclairage sont espacés de 5 m au maximum excepté si l’éclairage public est suffisant et fonctionne durant toute la nuit.

Signalisation de fin de chantier :

Lorsque la piste cyclable est ramenée en bordure de la chaussée, un balisage latéral est réalisé entre la chaussée et la piste cyclable sur une longueur d’au moins 15 m au moyen de balises.

Lorsque le chantier est situé hors accotement, un signal F47 est placé à 25 m environ au-delà de la fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage. L’entrepreneur place à 30 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone. La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d’au moins 0,06 m.

L.1.9. CHANTIERS DE 5ÈME CATÉGORIE

## L.1.9.1. AUTOROUTES ET AUTRES VOIES PUBLIQUES OÙ LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE EST SUPÉRIEURE À 90 KM/H

La signalisation prévue sur les autoroutes et sur les autres voies publiques pour les chantiers de 1ère catégorie reste d’application et est adaptée comme suit.

#### Signalisation à distance :

Le double rabattement n’est pas obligatoire.

Les dispositifs cadres ne sont pas obligatoires.

Les signaux F79 à F85 peuvent être de dimensions réduites soit 1100 x 1300 mm.

Uniquement sur autoroutes : le dispositif radar préventif, conforme au chapitre L.1.3.5., est placé. Selon les circonstances, le fonctionnaire dirigeant décide s’il doit être placé à droite et/ou à gauche.

  - Dans les cas où l’aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la chaussée :

Le dispositif avec panneau FLR est placé au droit du signal A31.

Au minimum un signal D1, dont la flèche est inclinée vers le sol sous un angle d’environ 45°, est placé au-dessus des balises.

Le signal A7 est surmonté d’une lampe clignotante orange visible de jour.

  - Dans les cas où l’aménagement du chantier n’entraîne pas un rétrécissement de la chaussée :

Le chantier est annoncé à 500 m par un dispositif cadre contenant un signal A31, avec panneau additionnel indiquant la distance approximative et un signal D1.

Le signal A31 est surmonté d’une lampe clignotante orange visible de jour.

#### Signalisation sur place au début du chantier :

Le bord supérieur du dispositif avec panneau FLR se trouve entre 3,50 m et 4,00 m au-dessus du sol.

#### Signalisation latérale :

Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de la signalisation latérale.

L’usage de cônes de trafic de type IId est autorisé.

## L.1.9.2. ROUTES OÙ LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE EST SUPÉRIEURE À 50 KM/H ET INFÉRIEURE OU ÉGALE À 90 KM/H.

La signalisation prévue pour les chantiers de 2ème catégorie reste d’application et est adaptée comme suit.

#### Signalisation à distance :

Le guidage et les rabattements sont réalisés à l’aide de balises du type IIa ou IIb.

Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de guidage et de rabattements.

#### Signalisation latérale :

L’usage de cônes de trafic de type IId est autorisé.

Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de la signalisation latérale.

## L.1.9.3. ROUTES OÙ LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À 50 KM/H.

La signalisation prévue pour les chantiers de 3ème catégorie reste d’application et est adaptée comme suit.

#### Signalisation à distance :

Dans les zones de rabattement, le balisage est réalisé au moyen de balises de type IIa ou de type IIb, avec une interdistance de 10 m maximum pour un rabattement effectué sur 50 m et avec une interdistance de 5 m maximum pour un rabattement effectué sur 25 m.

Les balises ne sont pas pourvues d’un éclairage.

#### Signalisation sur place au début du chantier :

Sur les voiries à 4 bandes de circulation, la barrière à placer en début de chantier est remplacée par un dispositif cadre ou par un véhicule équipé conformément à l’article 7.1.2° de l’Arrêté Ministériel.

Sur les voiries à 2 ou 3 bandes de circulation, la barrière à placer en début de chantier peut être remplacée par un véhicule équipé conformément à l’article 7.1.2° de l’Arrêté Ministériel.

#### Signalisation latérale :

L’usage de cônes de trafic de type IId est autorisé.

Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de la signalisation latérale.

## L.1.9.4. – CHANTIERS DIURNES IMPLANTÉS EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE MAIS QUI CONSTITUENT UN DANGER POUR LES PIÉTONS, LES CYCLISTES ET LES CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS À DEUX ROUES.

## La signalisation prévue pour les chantiers de 4ème catégorie reste d’application. Toutefois, l’éclairage n’est pas obligatoire.

L.1.10. CHANTIERS DE 6ÈME CATÉGORIE

L.1.10.1. CHANTIERS RÉALISÉS EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE ET/OU DE LA PISTE CYCLABLE ET DONT LE OU LES VÉHICULES UTILISÉS SE SITUENT À AU MOINS 0,50 M DU BORD DE CELLE-CI.

Le véhicule utilisé pour ces chantiers est conforme à l’article 7.1.2° de l’Arrêté Ministériel.

Si le véhicule de chantier se situe sur la bande d’arrêt d’urgence, il est équipé d’un dispositif avec panneau FLR.

L.1.10.2. CHANTIERS RÉALISÉS TOTALEMENT OU EN PARTIE SUR LA CHAUSSÉE ET/OU DE LA PISTE CYCLABLE ET À  MOINS DE 0,50 M DU BORD DE CELLE-CI.

L.1.10.2.1. Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h.

Le véhicule utilisé pour ces chantiers est conforme à l’article 7.1.2° de l’Arrêté Ministériel.

Les signaux A31 et D1 sont dédoublés à l’avant de l’engin ou du véhicule si ceux-ci sont amenés à travailler à l’axe de la chaussée ou sur la bande de circulation jouxtant l’axe de la chaussée.

La signalisation de ce véhicule est renforcée par un dispositif lumineux défilant ou de flèches lumineuses clignotantes conformes au tableau L.1.3.10.

Ce dispositif est dédoublé à l’avant de l’engin ou du véhicule si ceux-ci sont amenés à travailler à l’axe de la chaussée ou sur la bande de circulation jouxtant l’axe de la chaussée.

Dans les sens concernés par le chantier, une signalisation d’approche est placée de part et d’autre de la zone dans laquelle le chantier en mouvement se développe.

Cette signalisation d’approche est constituée :

- d’un signal A31 surmonté d’un feu jaune-orange clignotant visible tant de jour que de nuit.

- d’un panneau complémentaire revêtu de film rétroréfléchissant de classe III jaune fluorescent reprenant la mention « chantier mobile » ou autre mention désignant l’activité spécifique (fauchage, marquage, balayage, essais routiers…) et indiquant également la distance correspondant au développement dudit chantier.

La longueur de la zone dans laquelle le chantier se développe est limitée à 5 km environ, ou à une longueur moindre correspondant à une demi-journée de travail, ou à la distance séparant deux échangeurs successifs.

L.1.10.2.2. Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h.

L.1.10.2.2.1. Signalisation d’approche

Une signalisation d’approche est placée en amont du chantier. Elle est constituée :

- d’un signal A31 surmonté d’un feu jaune-orange clignotant visible tant de jour que de nuit.

- d’un panneau complémentaire revêtu de film rétroréfléchissant de classe III jaune fluorescent reprenant la mention « chantier mobile » ou autre mention désignant l’activité spécifique (fauchage, marquage, balayage, essais routiers, …) et indiquant également la distance correspondant au développement dudit chantier.

L.1.10.2.2.2. Véhicule de présignalisation

Le véhicule de présignalisation est conforme au type 1 de l’annexe 3 de l’Arrêté Ministériel. Il est équipé du dispositif avec panneau FLR. Le bord supérieur du dispositif flèche se trouve à une hauteur minimale de 3,50 m au-dessus du sol.

Si le chantier est mobile, le véhicule de présignalisation est équipé d’un absorbeur de chocs.

Pour les chantiers en bande d’arrêt d’urgence, le véhicule de présignalisation n’est pas requis.

L.1.10.2.2.3. Dispositif FLR

Le véhicule tractant le dispositif avec panneau FLR est conforme à l’article L.1.3.4.

Il est équipé d’un absorbeur de choc.

Il se situe en amont du véhicule de chantier, à une distance comprise entre 30 m et 50 m de celui-ci.

Il est destiné exclusivement à la signalisation et ne participe donc pas de manière active au chantier.

La longueur de la zone dans lequel le chantier se développe est limitée à 5 km ou la distance séparant deux échangeurs successifs.

Pour les chantiers en bande d’arrêt d’urgence, le panneau du dispositif FLR est disposé en croix.

# L. 2. Travaux de signalisation VERTICALE

## L. 2.1. DESCRIPTION

Un signal routier est composé de :

- un support qui comprend un ou plusieurs poteaux obturés au(x) sommet(s)

- un panneau constitué d’une face en tôle ou de profilés, renforcés par  un couvre-chant et éventuellement par des raidisseurs

- une face avant recouverte de films rétroréfléchissants portant les symboles et indications de la signalisation

- des accessoires d’assemblage et de fixation (brides, colliers et boulons) du panneau au support

- un socle de fondation en béton préfabriqué ou en béton moulé sur place avec fixation éventuelle au moyen d’une embase en acier.

L’établissement d’un signal comprend sa fabrication, sa livraison et son placement y compris le calcul éventuel de sa stabilité, ainsi que la réalisation des terrassements.

Les formes, symboles, couleurs et inscriptions sur la face avant satisfont aux prescriptions du document de référence RW99-C-6 sur la signalisation routière, en particulier les chapitres de A à G de la partie II ainsi qu’aux catégories définies par l’A.R. du 1.12.75 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et l’A.M. du 11.10.76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière (règlement du gestionnaire de voirie).

A. Signaux de danger

B. Signaux de priorité

C. Signaux d’interdiction

D. Signaux d’obligation

E. Arrêt et stationnement

F. Signaux d’indication (ancien titre III).

Les textes et inscriptions sont exécutés selon l’alphabet décrit dans la partie VII du document de référence RW99-C-6 « Signalisation routière ».

Néanmoins, pour les noms des anciennes communes (anciens noms avant fusion des communes), des lieux et des bâtiments d’intérêt public ou de caractère touristique on applique l’alphabet Helvetica Mediums cursif (position italique penchée à 10° vers la droite) à l’exception des panneaux F34 b1 et F34 b2.

Les supports des signaux relatifs au stationnement (E1 à E9) et autant que possible, le dos de ceux-ci sont de couleur orange (RAL 2009).

Les délais de garantie pour la signalisation verticale sont :

- pour le matériel et les assemblages : 	  5 ans

- pour les films non réfléchissants et les films rétroréfléchissants oranges et bruns : 	  3 ans

- pour les films rétroréfléchissants du type 1 et 3 : 	  7 ans

- pour les films rétroréfléchissants du type 2 : 	10 ans.

Utilisation des films rétroréfléchissants de différents types

Les tableaux L. 3.1.a et L. 3.1.b ci-après spécifient les domaines d’utilisation des différents types de films rétroréfléchissants.

Application des différents types de films rétroréfléchissants

Tableau L. 2.1.a - Signaux routiers repris dans le règlement sur la police de la signalisation routière

| CATEGORIE DU SIGNAL | TYPE DE FILM RETROREFLECHISSANT Critère minimum |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 (3) |
| SIGNAUX DE DANGER (+ PANNEAUX ADDITIONNELS) |  | X |  |
| EXCEPTE SIGNAUX A31 et A33 SUR CHANTIER |  |  | X |
| SIGNAUX RELATIFS A LA PRIORITE (+ ADDITIONNELS) |  | X |  |
| EXCEPTE B1/M1 ET B5/M8 destinés aux BICYCLETTES/CYCLO | X |  |  |
| EXCEPTE SIGNAUX B19 et B21 SUR CHANTIER |  |  | X |
| SIGNAUX D'INTERDICTION (+ADDITIONNELS) |  | X |  |
| EXCEPTE SIGNAUX C1, C3, C35, C39 et C43 SUR CHANTIER |  |  | X |
| SIGNAUX D'OBLIGATION (+ ADDITIONNELS) |  | X |  |
| EXCEPTE D7/M ET D9/M | X |  |  |
| EXCEPTE SIGNAUX D1 et D3 SUR CHANTIER |  |  | X |
| SIGNAUX RELATIFS A L'ARRET ET AU STATIONNEMENT (+ ADDITIONNELS) | X |  |  |
| SIGNAUX D'INDICATION (+ ADDITIONNELS M4 ET M5) : |  |  |  |
| a) F34A/F34B.1/F34B.2/F35/F37/F43/F51a/F51b/F53/F55/ F57/F59/ F61/F63/F65/F67/F69/F71/F73/F75/F77 | X |  |  |
| b) F1/F3/F4A/F4B/F5/F7/F9/F11/F12a/F12b/F13/F14/F17/ F18/F19/F21/F23A/F23B/F23C/F25/F27/F29/F31/F33A/ F33B/F45a/F45b/F45c/F47/F49/F49bis/F49quater/F50/ F50BIS/F87/F89/F91/93/F95/F97 (1) |  | X |  |
| c) F15 SUR LE RESEAU A GRAND GABARIT (RGG) |  |  | X |
| d) F39/F41/F79/F81/F83/F85 (chantier) |  |  | X |
| e) TOUS SIGNAUX SUR PORTIQUE OU SUR POTENCE AU DELA DE 5 m DE HAUT (2) |  |  | X |
| SIGNAUX "M" DESTINES AUX AUTOMOBILISTES |  | X |  |
| SIGNAUX "M" DESTINES AUX CYCLISTES | X |  |  |
| SIGNAUX DE ZONE |  | X |  |

(1) Les panneaux F25 et F27 peuvent être réalisés en type 3 pour des situations particulières

(2) La hauteur est mesurée à partir de la base du panneau.

(3) Vu la difficulté à découper le film type 3, ces panneaux sont fabriqués principalement en overlay

Tableau L. 2.1.b - Autres signaux

| CATEGORIE DU SIGNAL | TYPE DE FILM REEFLECHISSANT |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| SIGNAUX DE BALISAGE VERTICAL ET HORIZONTAL POUR VIRAGES ET SEPARATION DE CHAUSSEES |  |  | X |
| SIGNAUX DE BALISAGE POUR CHANTIERS (1) |  | X (autre) | X (RGG) |
| SIGNAUX DE BALISAGE POUR OUVRAGES D'ART |  |  |  |
| INDICATION DE PASSAGE ETROIT OU BAS (GABARIT MAX.) |  |  | X |
| SIGNAUX SUR AUTOROUTES : |  |  |  |
| SIGNAUX DE SORTIE, DE LOCALITE, DE CONFIRMATION D'ITINERAIRE, SIGNAUX RELATIFS AUX RESTAURANTS ET ZONES DE DETENTE BORDANT L'AUTOROUTE |  | X |  |
| INDICATIONS TOURISTIQUES (BRUN) | X |  |  |
| SIGNAUX NOMINATIFS DES PRINCIPAUX CANAUX, RIVIERES, VIADUCS, TUNNELS | X |  |  |
| SIGNALISATION DES BORNES TELEPHONIQUES | X |  |  |
| SIGNAUX SUR AUTRES ROUTES : |  |  |  |
| SIGNAUX CONCERNANT LES TAXISTOP CARPOOLING, P+R, COMMUNE EUROPEENNE, BIENVENUE, JUMELAGES... | X |  |  |
| SIGNAUX INDIQUANT UNE MODIFICATION DE PRIORITE D'UN CARREFOUR |  | X |  |
| SIGNALISATION DE FRONTIERE D'ETAT, DE REGION OU DE PROVINCE | X |  |  |
| SIGNALISATION DES LIMITATIONS GENERALES DE VITESSE AUX FRONTIERES |  | X |  |
| SIGNAUX HEXAGONAUX (ROUTES TOURISTIQUES ET ZONES DE VACANCES VERTES) | X |  |  |
| SIGNAUX DE PROXIMITE : |  |  |  |
| RELATIF AUX ETABLISSEMENTS D'INTERET GENERAL | X |  |  |

(1) “ Autre : autres réseaux ”; “ RGG ” signifie Réseau à Grand Gabarit

## L. 2.2. Clauses techniques

### L. 2.2.1. Panneaux de préavis de type I

Les panneaux de signalisation verticale sont conformes aux prescriptions de la norme européenne NBN EN 12899-1, 12899-4 et 12899-5 "Signaux fixes de signalisation routière verticale" ainsi qu'au PTV 662 "Equipement routier - Signaux fixes de signalisation routière verticale" qui en définit les conditions d'application.

Les colonnes sont de modèle A sans plaque de base ou, de préférence, de modèle B avec plaque de base ou embase (fig. TR 010-92-15A1, voir chapitre C).  Les documents d’adjudication précisent de quel modèle il est fait usage.

Dans le modèle B, il est fait usage d’écrous de réglage sous la plaque d’assise et d’écrous autobloquants au-dessus.  Le boulonnage est alors réalisé à l’aide de matériel garantissant un couple de serrage constant.

Si les tiges d’ancrage sont recoupées sur place, leur extrémité est protégée par une peinture riche en zinc.

Le nombre de supports dépend de la hauteur et de la largeur du panneau (cfr tableau L. 2.2.5)

Dans les cas 5 et 6 du tableau L. 2.1.2.5, la profondeur de scellement des supports du modèle A dans le socle est au moins égale à celle indiquée à la figure TR 010-92-15A1.  Dans le cas 7 du tableau, l'entrepreneur fournit une note de calcul déterminant les dimensions du socle et la profondeur de scellement.

Les grands panneaux sont fixés au travers du support à l’aide de brides d’accouplement (fig. TR 010-92-10A pi 92-10B).

Si elle est unique, la traverse de 120 x 120 x 3 mm est positionnée le plus près possible de l’axe central horizontal du panneau et dans la moitié supérieure de celui-ci.

Le plateau de base de la traverse peut être agrandi en fonction de la largeur du panneau et du calcul de dimensionnement.

### L. 2.2.2. Panneaux de préavis de type II, de police et directionnels (modèle courant)

#### L. 2.2.2.1. Modèle courant

Les socles de fondation sont soit préfabriqués (fig TR 010-92-17, voir chapitre C) soit moulés sur place avec une profondeur minimale de 400 mm et une section minimale de 300 x 300 mm.

Les panneaux de petite dimension de format 400 mm ou plus petit, peuvent être fixés sur des supports carrés de 40 mm de côté ou ronds de 51 mm de diamètre avec des colliers appropriés.

Lorsque les signaux sont à fixer sur des supports existants, ils le sont par cerclage au moyen d’une attache comme indiqué à la figure TR 010-92-14 (voir chapitre C).

Le cerclage est un feuillard inoxydable de 19 mm x 0,75 mm.  Le serrage est exécuté au moyen d’un appareillage spécialement adapté à cet usage.

Pour les systèmes de fixation des panneaux en porte-à-faux, il y a lieu de se référer aux planches 48 à 53 de la partie VIII du document de référence RW99-C-6 sur la signalisation routière (type Ponts et Chaussées) en faisant usage de l’attache de fixation décrite à la planche TR 010-92-14 (voir chapitre C).  Ce système de fixation est en acier galvanisé.

#### L. 2.2.2.2. Signaux de type urbain (*)

Il existe le modèle A sans embase et le modèle B avec embase, décrits à la figure TR 010-92-23.

Les profondeurs d’enfouissement et les dimensions des socles dépendent du diamètre des colonnes.  Le socle de fondation est en béton préfabriqué ou moulé sur place.

Dans le cas du modèle B, la fixation s’effectue par l’intermédiaire d’une embase (fig. TR 010-92-24 et -24a, voir chapitre C).

L’embase est boulonnée au moyen d’écrous autobloquants.  Le boulonnage est réalisé à l’aide de matériel garantissant un couple de serrage constant.

La colonne est glissée dans l’embase jusqu’au fond de l’orifice et bloquée au moyen de vis de pression.

Le tout est ensuite monté sur le socle en béton, lequel est pourvu de 4 barres d’ancrage en acier galvanisé (( 24, acier S 235 JR et écrou M24).

(*) Le modèle "urbain" n’est pas nécessairement d'un usage exclusif en milieu urbain.

Vu ses caractéristiques renforcées, il peut être utilisé hors agglomération.

### L. 2.2.3. Moment stabilisant

L'entrepreneur peut déroger aux dimensions indiquées si un calcul précis le justifie dans chaque cas spécifique.

Tous les calculs de dimensionnement se font conformément aux prescriptions de la norme 
NBN B 03-002-1 et 2.

Dans le cas d’un socle de base rectangulaire, suivant le schéma ci-après, le moment s’opposant au renversement du poteau est déterminé par la formule suivante :

Mst = k1.a³.c + k2.a.b².c

dans laquelle :

- Mst est le moment stabilisant, autrement dit, le moment s’opposant au renversement du poteau, exprimé en N.m

- a est la profondeur exprimée en mètre de la base du massif de fondation

- b est la longueur du massif de fondation, dans le sens du vent, exprimée en mètre

- c est la largeur du massif de fondation, perpendiculaire au sens du vent, exprimée en mètre

- k1 est un coefficient dépendant de la nature du sol, et pour lequel quelques valeurs sont indiquées au tableau ci-après :

| Nature du terrain | Angle de talus naturel du terrain | Valeur de k1 (N/m³) |
| --- | --- | --- |
| Sable fin Argile humide Gros sable Argile sèche Terre humide Terre extrêmement humide | 16° 22° 30° 30° 36° 55° | 2.800 5.200 6.700 7.200 9.600 20.000 |

- k2 = 12000 N/m³

vent

Pour les terrains ne répondant pas exactement à l'une des définitions ci-dessus, la valeur de k1 est choisie par interpolation et soumise à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

Le moment renversant de calcul est égal à 1.5 * le moment renversant calculé sous l’action d’un vent caractéristiques (voir NBN B 03-002 – 1 et 2) au niveau de l’arête inférieure du massif de fondation.

Pour que la stabilité soit assurée, il faut donc que le moment stabilisant soit supérieur au moment renversant de calcul.

Les faces latérales du massif de fondation émergent jusqu’à 100 mm au-dessus du niveau du sol.  Sa partie supérieure est inclinée avec une pente d’au moins 20° sur l’horizontale, et toute la partie visible est parfaitement lissée.

Dans les deux cas A et B, les socles en béton sont moulés sur place, avec du béton conforme au 
C. 53.1.4.

### L. 2.2.4. Pose des signaux

Sauf pour les supports du type B (voir figure TR 010-92-15A1, voir chapitre C), les supports sont implantés en même temps que la fabrication des socles dans un plan parfaitement vertical.  Les signaux forment un angle de 15° avec la perpendiculaire à l’axe de la chaussée.

Les signaux sont placés avec un retrait minimal de 0,75 m du bord de la chaussée si celui-ci n’est pas délimité par une bordure saillante, et à 0,50 m dans le cas contraire.

La hauteur libre sous le panneau inférieur est normalement de 1,50 m en rase campagne et 2,10 m en agglomération, les hauteurs étant considérées respectivement par rapport au niveau du terre-plein latéral ou celui du trottoir.

Dans les îlots directionnels et terre-pleins centraux, les panneaux de police autres que les signaux relatifs à la priorité sont implantés de manière telle que le dessus du panneau le plus haut soit établi à 1,20 m maximum par rapport au niveau supérieur du revêtement de la chaussée contiguë.

Lors de l’implantation des signaux, l'entrepreneur porte une attention toute particulière à leur perception à distance (en fonction des vitesses autorisées) et vérifie qu’ils ne masquent pas la visibilité pour tous les usagers (piétons, véhicules motorisés); à défaut, la hauteur des signaux est adaptée pour satisfaire à ces impositions de sécurité.

Pour les modèles courants, le nombre de supports dépend de la hauteur et de la largeur du panneau (voir tableau L. 2.2.5).

Pour les signaux de type urbain, le support est unique et la hauteur libre sous le panneau le plus bas est au moins de 2,50 m par rapport au niveau supérieur du revêtement de la chaussée ou du trottoir.  Après réalisation, l’ajout d’un seul panneau est toléré.

L’orientation de chaque signal sur le support est telle qu’il soit lisible par chacun des usagers de la route.

### L. 2.2.5. Choix du type de panneaux en fonction de la taille

Le choix du type de panneaux et des supports en fonction de la taille des panneaux est fait à partir du tableau L. 2.2.5.

#### L. 2.2.5.1. Panneaux de petites surfaces < 3 m²

- signaux directionnels et de police

- modules de 400 mm : les colliers sont fixés uniquement aux couvre-chants

- modules > 400 mm : les panneaux sont munis de raidisseurs

Dans le cas d’un raidisseur unique, les colliers sont fixés aux couvre-chants.

Dans le cas de plusieurs raidisseurs, les colliers sont fixés uniquement à ceux-ci.

- le préavis du type II est utilisé uniquement lorsque la surface est ( 3 m² et la largeur ( 3 m.

Les panneaux sont raidis au moyen de raidisseurs tous les 600 mm maximum.

Les colliers sont fixés soit uniquement à ces raidisseurs, soit aux raidisseurs et aux couvre-chants.

Le nombre de supports (ou fûts) dépend de la largeur l du panneau :

- l < 1,1 m : 1 support

- 1,1 ( l ( 1,9 m : 2 supports

- l > 1,9 m : 3 supports

- le préavis du type I à planchettes est monté sur 2 raidisseurs carrés de 60 mm X 60 mm et de 
3 mm d’épaisseur faisant en même temps office de support.

#### L. 2.2.5.2. Préavis de grande surface

On utilise des panneaux du type I à planchettes.

Le tableau L. 2.2.5 n'est applicable à ces panneaux (indiqués 5 ou 6) que pour une pose symétrique sur le(s) support(s) et dont la hauteur au sol de la base n'excède pas 2,20 mètres.

Pour les panneaux indiqués 7 ou ne respectant pas les critères de pose ci-dessus, une étude spécifique est faite et les socles et supports adaptés le cas échéant.

Tableau L. 2.2.5. - Choix du type de panneaux et des supports en fonction des dimensions

Largeur

|  |  | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | +3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900 | 1 | 2 | 2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 6 |
|  | 1100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
|  | 1200 | 1 | 2 | 2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5 | 5 | 6 |
|  | 1300 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | 1500 | 1 | 2 | 2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Hauteur | 1800 | 1 | 2 | 2 | 2/4 | 2/4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | 2100 | . | . | . | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 2400 | . | . | . | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 2700 | . | . | . | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 3000 | . | . | . | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | +3000 | . | . | . | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Légende :

1 : Panneau en tôle renforcé et monté sur un fût ( 76 mm.

2 : Panneau en tôle renforcé et monté sur deux fûts ( 76 mm.

3 : Panneau en tôle renforcé et monté sur trois fûts ( 76 mm.

4 : Panneau à lattes monté sur fûts-raidisseurs (60 x 60 x 3) mm

5 : Panneau à lattes monté sur un fût (120 x 120 x 6) mm

6 : Panneau à lattes monté sur deux fûts (120 x 120 x 6) mm

### L. 2.2.6. Garantie

En vue de la réception en fin de garantie, des échantillons sont prélevés et/ou découpés dans les panneaux fabriqués.  Le nombre d’échantillons et les tests auxquels elles sont soumises sont identiques à ceux de réception technique préalable.

Les tableaux L. 2.2.6.a et L. 2.2.6.b mentionnent les coordonnées trichromatiques et le facteur de luminance minimaux en fin du délai de garantie.

VISIBILITE DIURNE (classe R1) - CHROMATICITE et FACTEURS DE LUMINANCE

TABLEAU L. 2.2.6.a - Panneaux rétroréfléchissants

| Couleur | Coordonnées des sommets | Valeur minimale du facteur |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | de luminance |
|  |  |  |  |  |  | TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 |
| BLANC | X | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,33 | 0,35 | 0,27 | 0,40 |
|  | Y | 0,35 | 0,30 | 0,32 | 0,37 |  |  |  |
| JAUNE | X | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,465 | 0,27 | 0,16 | 0,24 |
|  | Y | 0,45 | 0,42 | 0,48 | 0,53 |  |  |  |
| ORANGE | X | 061 | 0,53 | 0,50 | 0,57 | 0,15 | 0,14 | - |
|  | Y | 0,39 | 0,37 | 0,40 | 0,42 |  |  |  |
| ROUGE | X | 0,73 | 0,67 | 0,56 | 0,655 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
|  | Y | 0,26 | 0,23 | 0,34 | 0,34 |  |  |  |
| VERT | X | 0,00 | 0,24 | 0,17 | 0,026 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  | Y | 0,70 | 0,40 | 0,36 | 0,39 |  |  |  |
| BRUN | X | 0,445 | 0,445 | 0602 | 0,551 | 0,04 | 0,03 | - |
|  | Y | 0,352 | 0,382 | 0,396 | 0,442 |  |  |  |
| BLEU | X | 0,078 | 0,15 | 0,21 | 0,137 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | 0,171 | 0,22 | 0,16 | 0,038 |  |  |  |
| ORANGE | X | 0,583 | 0,523 | 0,56 | 0,631 |  |  | 0,20 |
| (FLUO) | Y | 0,416 | 0,397 | 0,36 | 0,369 |  |  |  |

TABLEAU L. 2.2.6.b - Panneaux non réfléchissants

| COULEUR | COORDONNEES | Facteur de luminance |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | minimal (() |
| Gris | X | 0,35 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,16 |
|  | Y | 0,36 | 0,31 | 0,32 | 0,37 |  |
| Noir | X | 0,385 | 0,300 | 0,260 | 0,345 | 0,03 |
|  | Y | 0,355 | 0,270 | 0,310 | 0,395 |  |

La diminution de rétroréflexion des produits réfléchissants ne peut excéder, en fin de période de garantie :

- pour le type 1 : 50% de la valeur à neuf.

- pour le type 2 : 20% de la valeur à neuf.

- pour le type 3 : 20% de la valeur à neuf.

## L. 2.3. Paiement

Un signal routier est composé de supports et de panneaux :

- le support comprend la fondation, un ou plusieurs poteaux, éventuellement des allonges et/ou porte-à-faux, et les accessoires d’assemblage

- le panneau comprend une plaque renforcée portant des symboles (signes et/ou inscriptions), des raidisseurs éventuels, l’armature et les accessoires d’assemblage et de fixation au support.

La superficie S des panneaux de signalisation est mesurée en tenant compte des superficies suivantes, où B et H sont respectivement la largeur et la hauteur nominales du panneau :

- panneau triangulaire :	S = 0,5 ( B² ( cos 30°	= 0,433 ( B²

- panneau rhombique :	S = 0,5 ( B²	= 0,500 ( B²

- panneau circulaire :	S = ( ( 0,25 ( B²	= 0,785 ( B²

- panneau octogonal :	S = 2 ( B² ( tg 22°5	= 0,828 ( B²

- panneau hexagonal :	S = B² ( cos 30°	= 0,866 ( B²

- panneau rectangulaire :	S = B ( H

- flèche de direction :	S = B ( H (rectangle circonscrit).

La hauteur des poteaux ou fûts se mesure par rapport à la surface du sol, majorée d'une longueur conventionnelle reprise au tableau ci-après pour tenir compte du scellement.

| Section du poteau | Longueur de scellement |
| --- | --- |
| Carré de 40 mm ou circulaire de 51 mm | 30 cm |
| Carré de 60 mm | 40 cm |
| Circulaire de 76 mm | 45 cm |
| Circulaire de 89 mm | 50 cm |
| Circulaire de 114 mm | 80 cm |
| Circulaire de 140 mm | 170 cm |
| Carré de 120 mm (modèle A) | 170 cm |

Les bornes et les dispositifs de balisage composés d’un panneau fixé sur un ou plusieurs supports sont considérés comme signaux routiers.

# L.3 BALISAGE DES ROUTES

## L.3.1 Description

Le balisage est généralement réalisé au moyen des dispositifs suivants :

- le marquage routier (Chap. L.4.),

- les dispositifs verticaux,

- les plots rétroréfléchissants.

Les dispositifs verticaux sont :

- les délinéateurs équipés de rétroréflecteurs,

- les panneaux à chevrons (types I à V suivant le Code de la route) et les doubles chevrons conforme au C.62.1.

## L.3.2 Clauses techniques.

### L.3.2.1 Types de délinéateurs.

Les délinéateurs sont classés comme suit :

| D 1 | Délinéateurs à fixer au sol et qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être réutilisables après l’essai de choc. |
| --- | --- |
| D 2 | Délinéateurs à fixer au sol conçus pour être réutilisables après l’essai de choc (ex. : balises susceptibles d’être déplacées mais conçues pour être remontées). |
| D 3 | Délinéateurs à fixer au sol conçus pour fléchir et retrouver leur position verticale après l’essai de choc décrit dans la NBN EN12899-3 (élastiques ou souples). |
| D 4 | Délinéateurs à fixer sur des structures (fixes), comme des ponts ou des glissières de sécurité, barrières de chemin de fer). |

Les balises pour divergences (musoirs) sont de type D1.

Les balises autorelevables sont de type D3.

Les balises fixées sur éléments linéaires sont de type D4.

### L.3.2.2 Types de rétroréflecteur.

La classification des différents retroréflecteurs est la suivante :

| R1 | Film rétroréfléchissant (film plastique classe III du Chap. L.2.). |
| --- | --- |
| R2 | Catadioptres. |
| R3 | Rétroréflecteurs biconvexes en verre. |

Les rétroréflecteurs utilisés sont de la classe R1 ou R2.

Le cahier spécial des charges en précise le type.

Si le type R3 est prévu, les performances doivent être conforme aux spécifications de la NBN EN12899-3.

### L.3.2.3 Types de plots.

La définition de la norme NBN EN 1463-1 est d'application.

On distingue les plots par leur rétroréflecteur :

−    le type 1 : plots en verre trempé

−    le type 2 : plots en plastique

−    le type 3 : plots en plastique à surface anti-abrasive sur la face exposée au trafic.

Il existe des plots à dépression (type B) et sans système de dépression (Type A).

Les plots peuvent être collés, encastrés ou ancrés.

### L.3.2.4 Matériaux

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

les rétroréflecteurs de type R1 : C. 62.2.5.

les rétroréflecteurs de type R2 : C. 62.2.6.

les délinéateurs de type D1 : C.62.2.1.

les délinéateurs de type D3 : C.62.2.3.

les délinéateurs de type D4 : C.62.2.4.

les plots : C.521.1.5 et C.52.2.1.5.

Ils doivent avoir été soumis à un essai de durabilité selon la ;

NBN EN 12899-1 pour les panneaux à doubles chevrons, et les rétroréflecteurs de type R1.

NBN EN 12899-3 pour les délinéateurs de type D et les rétroréflecteurs de type R2.

NBN EN 1463-1 pour les plots.

Note : aucune partie des délinéateurs ne doit présenter d’arrêtes vives au-dessus de la partie basse de la balise (hors système de fixation).

### L.3.2.5 Mise en œuvre.

Les prescriptions relatives au document de référence RW99-C-6 sur la signalisation routière, parties II et III, sont d’application.

Les délinéateurs servant au balisage continu (de longues distances) doivent être placés de manière que les usagers ne voient à leur droite que le rétroréflecteur de couleur orange et à leur gauche que le blanc.

Il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter le gel des liquides utilisés pour lester certains dispositifs.

Les documents d’adjudications précisent les emplacements (fréquence de pose, écartement par rapport au bord de la chaussée,…) et l’orientation des divers dispositifs par rapport à l’axe de la route.

## L.3.3 SPECIFICATIONS

### L.3.3.1 Délai de garantie.

Le délai de garantie est fixé à 7 ans pour tous les dispositifs (plots, balises, signalisation verticales, films, catadioptres,…).

Les chocs survenus pendant le délai de garantie ne sont pas à prendre en compte.

### L.3.3.2 Performances.

L.3.3.2.1 Les délinéateurs et les rétroréflecteurs.

##### L.3.3.2.1.1 Visibilité de jour des délinéateurs.

Les coordonnées chromatiques et les facteurs de luminance des surfaces des délinéateurs doivent être conformes aux valeurs suivantes.

Coordonnées chromatiques et facteurs de luminance de la surface des délinéateurs

| Point | 1 | 2 | 3 | 4 | Facteur de luminance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur: | X | y | x | y | x | y | X | y | β |
| Blanc | 0,350 | 0,360 | 0,300 | 0,310 | 0,290 | 0,320 | 0,340 | 0,370 | ≥0,75 |
| Jaune | 0,522 | 0,477 | 0,470 | 0,440 | 0,427 | 0,483 | 0,465 | 0,534 | ≥0,45 |
| Rouge | 0,735 | 0,265 | 0,674 | 0,236 | 0,569 | 0,341 | 0,655 | 0,345 | ≥0,07 |
| Vert | 0,313 | 0,682 | 0,313 | 0,453 | 0,177 | 0,362 | 0,026 | 0,399 | ≥0,10 |

Par défaut, les délinéateurs de type D3 pour le balisage continu sont de couleur blanche.

##### L.3.3.2.1.2 Visibilité de nuit des rétroréflecteurs.

Les coordonnées chromatiques à l'état neuf du rayonnement rétroréfléchi doivent être comprises dans les zones définies dans le tableau suivant.

Coordonnées chromatiques et facteurs de luminance pour le rayonnement rétroréfléchi des rétroréflecteurs

| Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur : | x | y | X | y | x | y | x | y | x | Y |
| Blanc/ Incolore | 0,390 | 0,410 | 0,440 | 0,440 | 0,500 | 0,440 | 0,500 | 0,390 | 0,420 | 0,370 |
| Orange | 0,645 | 0,355 | 0,615 | 0,355 | 0,565 | 0,405 | 0,595 | 0,405 |  |  |
| Rouge | 0,652 | 0,348 | 0,622 | 0,348 | 0,714 | 0,256 | 0,735 | 0,265 |  |  |

Les rétroréflecteurs visibles du coté droit sont orange. Ceux visibles du coté gauche sont blancs.

##### L.3.3.2.1.3 Coefficient de rétroréflexion RA des rétroréflecteurs.

La valeur minimale à l'état neuf du coefficient de rétroréflexion RA des rétroréflecteurs de type R 1 doit être conforme aux valeurs spécifiées dans le tableau suivant, multipliées par le facteur de couleur approprié fourni dans le 3ème tableau suivant.

Coefficient de rétroréflexion minimal à l'état neuf RA des rétroréflecteurs de type R 1, classe 3

| Angle d’éclairage β2 (β1=0°) | Angle d’observation α | Coefficient de rétroréflexion RA cd . lx-1. m-2 Type 1, classe 3 |
| --- | --- | --- |
| +5° | 20' | 300 |
| +30° | 2,0° | 2,5 |

La valeur minimale à l'état neuf du coefficient de rétroréflexion RA des rétroréflecteurs de type R 2 doit être conforme aux valeurs du tableau suivant multipliées par le facteur de couleur approprié fourni par le 2ème tableau suivant.

Coefficient de rétroréflexion minimal à l'état neuf RA  des rétroréflecteurs de type R 2

| Angle d’éclairage β2 (β1=0°) | Angle d’observation α | Coefficient de rétroréflexion RA cd . lx-1. m-2 | Coefficient de rétroréflexion RA cd . lx-1. m-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | classe 1 | classe 2 |
| +5° | 20' | 200 | 400 |
| +30° | 2,0° | 0,8 | 2,5 |

Sauf précisions dans les documents d’adjudication, la classe 1 est la classe par défaut.

Facteur de couleur pour les rétroréflecteurs

| Couleur | Facteur de couleur pour les Rétroréflecteurs |
| --- | --- |
| Blanc | 1,0 |
| Orange | 0,3 |
| Rouge | 0,2 |

##### L.3.3.2.1.4 Résistance aux chocs.

Les délinéateurs et les rétroréflecteurs doivent avoir été testés suivant les essais décrits dans la NBN EN12899-3.

Pour les rétroréflecteurs de type R2, la hauteur de chute DH est fixée à DH1= 200 mm.

Toutes les délinéateurs de plus de 6 kg doivent avoir été testées suivant la NBN EN12767 suivant la procédure simplifiée à 70 km/h. Le résultat doit être un niveau d’absorption d’énergie NE (sans absorption d’énergie).

Les panneaux à chevrons devant présenter une sécurité pour l’automobiliste en cas de choc doivent être testés suivant la NBN EN 12767.

##### L.3.3.2.1.5 Exigences statiques.

Les délinéateurs de type D3 doivent avoir été testées suivant la NBN EN 12899-3.

##### L.3.3.2.1.6 Résistance à la corrosion.

La galvanisation à chaud sera conforme à la NBN EN ISO 1461

Les parties métalliques qui ne sont pas galvanisées doivent avoir été testés suivant les essais (brouillard salin) décrits dans la NBN EN12899-3.

##### L.3.3.2.1.7 Vieillissement naturel.

A la fin du délai de garantie, la rétroréflexion ne peut être inférieure à 80 % de sa valeur à l’état neuf.

L.3.3.2.2 Les plots.

##### L.3.3.2.2.1 Exigences dimensionnelles.

Les plots sont classés en plusieurs classes dimensionnelles.

−	classe H1 : hauteur au-dessus du revêtement ≤ 18 mm

− 	classe H2 : hauteur au-dessus du revêtement > 18 mm et ≤ 20 mm

− 	classe H3 : hauteur au-dessus du revêtement > 20 mm et ≤ 25 mm

Les documents d’adjudication précisent la classe tant en hauteur que pour les dimensions horizontales. Ils précisent également les classes de performance suivant le type d’ouvrage à baliser et son environnement.

Par type d’ouvrage on entend l’axe et/ou la rive de la route, les bordures d’îlot, de trottoir ou de terre-plein.

##### L.3.3.2.2.2 Visibilité de nuit.

Par défaut, la classe PRP1 de la Norme NBN EN 1461 sont imposées pour les plots.

Les valeurs minimales du coefficient d’intensité lumineuse R sont indiquées dans le tableau suivant. Ces valeurs doivent être multipliées par le facteur de couleur approprié du deuxième tableau suivant.

Coefficient d’intensité lumineuse R pour les plots de type 1, 2 et 3.

| Angle d’éclairage βH Βv=0° | Angle d’observation α | Rmin mcd/lx |
| --- | --- | --- |
|  |  | Type |
|  | 1 | 2 | 3 |
| ±15° | 2° | 2 | 2,5 | 1,5 |
| ±5° | 0,3° | 20 | 220 | 150 |

Facteur de couleur des plots.

| Couleur | Facteur de couleur |
| --- | --- |
| Blanc | 1,0 |
| Jaune | 0,6 |
| Ambre | 0,5 |
| Rouge | 0,2 |
| Vert | 0,2 |

Les documents d’adjudication précisent la couleur des plots. A défaut, ils sont blancs.

##### L.3.3.2.2.3 Exigences colorimétriques du rayonnement réfléchit.

Par défaut, la classe CNR 1 est d’application.

##### L.3.3.2.2.4 Performances sur la route.

Les plots répondent aux caractéristiques spécifiées dans la norme NBN EN 1463-2 (essais routiers) dont l'essai routier de durabilité (classes S1, R1 et DV1).

### L.3.3.3 Tolérances sur les caractéristiques.

Sauf dérogation dans les documents d’adjudication, la tolérance sur les caractéristiques géométrique est fixée à +/- 1 mm.

## L.3.3.4 Paiement

Les dispositifs sont payés à la pièce.

L. 4. TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (MARQUAGES

ROUTIERS)

L. 4.1. DESCRIPTION

Le marquage routier aussi appelé marquage horizontal est constitué de lignes continues ou discontinues, de stries ou de tout autre symbole appliqué de façon uniforme sur la surface de la route afin d’en délimiter les différentes zones, voies ou de prévenir l’usager des modifications ou des dangers pouvant survenir.

Il peut être permanent ou temporaire. Dans ce dernier cas, il doit pouvoir éventuellement être enlevé à la fin de la période d’utilisation sans laisser de traces ni dégrader le revêtement.

Les couleurs usuelles sont le blanc, le jaune, l’orange et le vert.

L’application des produits liquides est immédiatement suivie d’un saupoudrage régulier (mécanique ou manuel) de microbilles de verre mélangées ou non avec des produits antidérapants.

Tous les matériaux sont appliqués de façon à obtenir un dosage uniforme transversalement et longitudinalement.

Certains marquages peuvent présenter une texture superficielle dans le but d’éviter la formation d’un film d’eau qui réduirait le pouvoir réflecteur du marquage. Cette visibilité du marquage, par temps humide ou par temps de pluie, peut également être obtenue par l’utilisation de microbilles de verre de grand diamètre. Les éléments rétroréfléchissants garantissent la visibilité en temps de pluie.

L. 4.2. CLAUSES TECHNIQUES

L. 4.2.1. DENOMINATIONS

L. 4.2.1.1 Systèmes de marquage

On appelle système de marquage un ensemble composé d'un même produit de marquage, de mêmes produits de saupoudrage (microbilles de verre et/ou granulats antidérapants), appliqués selon les mêmes méthodes avec les mêmes dosages (définition du G0025).

Le système de marquage est caractérisé par l’épaisseur du film sec et la technologie d’application des divers constituants. Certains produits de marquage forment un système à eux seuls.

Pour les systèmes à film mince (≤ 1,5 mm), l’épaisseur du film est une caractéristique essentielle du marquage. On distingue l’épaisseur nominale du système ainsi que l’épaisseur minimale et maximale. Lorsque le dosage est prescrit, on parle également du dosage nominal auquel est lié un dosage minimum admis pour des mesures individuelles.

Dans le même ordre d’idées, on tient compte du dosage utile pour les microbilles de verre, les éléments rétroréfléchissants ou le mélange de microbilles de verre et de produits antidérapants. Le dosage consommé est la quantité débitée par le pistolet billeur. La différence entre les deux dosages constitue la part qui n’a pas adhéré au produit liquide pour diverses raisons (mauvais réglage des pistolets billeurs, temps trop long entre l’application des divers constituants, vent latéral, encombrement local suite à mauvaise diffusion, ...).

Le dosage idéal des microbilles de saupoudrage est celui qui correspond au maximum de rétroréflexion pour une granulométrie donnée. Par exemple, le dosage idéal des microbilles 600/125 microns est de l’ordre de 200 g/m². Au-delà, l’effet d’ombre a une influence négative sur la rétroréflexion. Le dosage minimum prescrit est légèrement supérieur à ce dosage idéal pour tenir compte des pertes qui ont toujours lieu les premiers jours. On parle de surdosage lorsque l’écart entre les deux devient important.

Le dosage idéal des éléments rétroréfléchissants est de l’ordre de 150 g/m² en première couche. Une seconde couche de microbilles de saupoudrage (si nécessaire mélangés avec des produits antidérapants) est ensuite saupoudrée.

Le taux de recouvrement est le rapport entre la surface couverte par les microbilles et la surface du marquage. Il peut être intéressant de recourir au taux de recouvrement important car le tapis de microbilles assure une protection mécanique du marquage.

L. 4.2.1.2 Marquages profilés

En opposition aux marquages plans ne présentant pas de variation de débit lors de l'application, les marquages profilés sont des films présentant un relief discontinu dont la figure peut être régulière ou aléatoire avec une différence de hauteur entre la couche de fond et le sommet des crêtes supérieures à trois millimètres. Ils peuvent nécessiter l’application d’une couche de fond afin d’assurer une couverture complète de la ligne.

On distingue les systèmes suivants :

−	les crépis

−	les systèmes structurés

−	les systèmes à relief

Les crépis sont des films discontinus réalisés avec du produit de marquage qui se dépose aléatoirement sur la chaussée en laissant des espaces libres.

Les systèmes structurés sont formés d’un film continu dont la surface présente des saillies ou des sculptures plus ou moins régulières suite à un système d’application approprié.

Les systèmes à relief sont des films continus ou discontinus dont le produit de marquage forme un relief discontinu important dont la géométrie présente en certains points une épaisseur supérieure à

5mm par rapport au support (film ou revêtement routier). Ils sont constitués de plots, damiers, barrettes etc. Les prescriptions sont fixées aux documents d’adjudication. Toutefois, les matériaux à base de produits thermoplastiques répondent aux prescriptions du C. 52.2.1.3.

Les systèmes profilés produisent un effet sonore ou mécanique (vibration) lorsqu’ils sont circulés par un véhicule ce qui rend leur utilisation difficile en agglomération ou en zone urbanisée.

Ils présentent une alternative afin d’assurer une bonne visibilité nocturne par temps de pluie car ils permettent une bonne drainabilité de l’eau de ruissellement.

L. 4.2.2. MATERIAUX DE MARQUAGES

Les matériaux de marquage répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant :

-	les produits de marquages : C. 52.2.1

-	les microbilles de verre (de prémélange et de saupoudrage): C. 52.2.2.

- 	les produits antidérapants : C. 52.2.2.3

-	les éléments rétroréfléchissant : C. 52.2.2.2

- 	les mélanges de microbilles de verre et de produits antidérapants : C. 52.2.2.4.

L. 4.2.3. SYSTEMES DE MARQUAGES

Les systèmes de marquage (définis au L.4.2.1) doivent être composés de produits dont les différents composants sont conformes aux prescriptions des C.52.2.1, C.52.2.2, C.52.2.3 et C.52.2.4. Ils doivent avoir été soumis à un essai de durabilité selon la norme NBN EN 1824 et sont conformes aux prescriptions du guide d'agrément UBAtc n° G0025 "Systèmes de marquages routiers - Champ d'homologation sur route".

Les systèmes ne disposant pas d'un certificat de conformité doivent faire l'objet d'une réception technique préalable via un essai de durabilité conformément au guide G0025.

En fonction du type de route, de son trafic, de sa sinuosité, de son caractère urbain ou rural et de la texture du revêtement, les documents d'adjudication spécifient la classe de roulage Pi minimale (testée selon la norme NBN EN 1824) ainsi que les classes de coefficient de luminance sous éclairage diffus Qi, de facteur de luminance Bi, de coefficient de rétroréflection Ri (et, dans certains cas, les classes de rétroréflection par temps de pluie RRi et par temps humide RWi) ainsi que la classe de rugosité Si (selon la NBN EN 1436).

La présence de marquage existant et la nature de celui-ci peut nécessiter l'utilisation d'un primer d'accrochage (voir L. 4.2.4.2.3.).

L. 4.2.4. MISE EN ŒUVRE

L. 4.2.4.1.TRAVAUX PREPARATOIRES

L. 4.2.4.1.1. NETTOYAGE

Dans le cas de voiries anormalement souillées (boues, taches grasses, herbes, feuilles, …), il est procédé au nettoyage préalable de la surface à marquer conformément aux prescriptions des documents d’adjudication ou aux directives du fonctionnaire dirigeant.

Ce poste comprend également la mise en C.E.T. des déchets.

L’évacuation des déchets se fait conformément au D. 2.1.1.1 et fait l’objet de postes de la série

D9000.

L. 4.2.4.1.2. EFFACEMENT DE MARQUAGES EXISTANTS

L’effacement de marquages existants est réalisé par sablage ou fraisage sans détérioration du revêtement. Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication :

-	l’écart de profondeur de la zone effacée par rapport au revêtement de la route ne peut dépasser 1 mm

-	on ne peut constater l’enlèvement de granulats supérieurs à 3 mm

-	le pourcentage de surface non effacée par m² de marquage à enlever ne peut être supérieur à 0,1 % et les parties de marquage restant ne peuvent être supérieures à 10 mm².

Ce poste comprend également le brossage de la route avec évacuation et mise en C.E.T. des déchets.

Les documents d’adjudication décrivent le type de marques à effacer.

L’évacuation des déchets se fait conformément au D. 2.1.1.1 et fait l’objet de postes de la série

D9000.

L. 4.2.4.1.3. PREMARQUAGE

Si les documents d’adjudication le prévoient, le prémarquage est réalisé suivant les plans ou, à défaut, les indications du fonctionnaire dirigeant.

Le traçage préalable est agréé par le fonctionnaire dirigeant.

L. 4.2.4.2. CONDITIONS D’APPLICATION

L. 4.2.4.2.1. IMPLANTATION

Les prescriptions relatives au document de référence RW99-C-6 sur la signalisation routière, partie III, sont d’application.

L. 4.2.4.2.2. REVETEMENT ET TEMPERATURE DE POSE

Le revêtement au droit des marquages est propre et sec. La température tant de l’air que du support et du produit dépasse de 3° C la température du point de rosée. Les points de rosée sont repris au tableau L. 4.2.4.2.2. La température minimale de la surface est de 5° C, sauf avis contraire du fabricant.

En début de journée, les travaux peuvent commencer dès que le support dépasse de 1° C la température du point de rosée pour autant qu’une élévation de température soit prévue au cours de la journée sans augmentation de la nébulosité.

Le brossage préalable des poussières est réalisé.

L. 4.2.4.2.3. COUCHE D’ACCROCHAGE

Le cas échéant, il peut être nécessaire de prévoir une couche d’accrochage (primer) en fonction du support ou de l’ancien marquage à recouvrir et du produit de marquage envisagé pour les travaux.

Pour les marquages à l’aide de produits thermoplastiques, il y a lieu de prévoir une couche d’accrochage (primer) sur les revêtements en béton de ciment.

L. 4.2.4.3. APPLICATION DES MATERIAUX ET DOSAGES

Les produits de marquage sont mis en oeuvre par pulvérisation, par coulage, par extrusion ou fixés au sol par collage, par incrustation, par chauffage et pression suivant le produit mis en oeuvre.

Le saupoudrage (simple ou multiple) des microbilles ou du mélange microbilles avec des granulats antidérapants suit immédiatement l’application du produit de marquage. Si nécessaire, l’injection des microbilles de prémélange se fait dans le rideau de peinture avant que le produit n’atteigne la route.

L’utilisation d'éléments rétroréfléchissant dans une première couche de saupoudrage est prescrite si une augmentation de la luminance rétroréfléchie par temps de pluie est désirée (un deuxième saupoudrage "classique" de microbilles de verre et/ou de granulats antidérapants doit être réalisé également).

Le système est choisi, parmi ceux conformes aux spécifications du G0025 (essai de durabilité sur route), en fonction du délai de garantie imposé et des autres spécifications des documents d’adjudication.

- Les systèmes plans

- Les films minces (d'épaisseur inférieure ou égale à 1,50 mm)

- Les films minces à haute résistance (enduits à froid)

- Les films épais appliqués par pulvérisation (d'épaisseur supérieure à 1,50 mm)

- Les films épais appliqués par extrusion (d'épaisseur supérieure à 3 mm)

- Les films épais à haute résistance

- Les films plans préformés collés à l'aide d'un adhésif

- Les films plans préformés collés à chaud

- Les systèmes profilés

- Les crépis

- Les films structurés

- Les films structurés préformés collés à froid à l'aide d'un adhésif

- Les films structurés préformés collés sur revêtement chaud à l'aide d'un adhésif

- Les films structurés préformés collés à chaud

- Les films à relief

L. 4.2.4.3.3. MARQUAGES PROFILES

Les documents d’adjudication fixent le type de profil à réaliser (barrettes, crépis, ...), la hauteur maximum et éventuellement la fréquence en fonction de l’effet escompté et/ou suivant les spécifications du fabricant. Par défaut, la hauteur maximum est de 1 cm et la fréquence des barettes de 5 unités par mètre.

L. 4.2.4.3.5. GRANULATS ANTIDERAPANTS

Pour les marques de grandes surfaces, il peut être nécessaire de prévoir de saupoudrer des granulats antidérapants, en mélange avec des microbilles, pour améliorer la rugosité des marquages.

L. 4.2.4.4. MARQUAGES TEMPORAIRES

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le marquage temporaire est réalisé à l’aide de produits préformés collés à froid.

L'application est réalisée conformément à la fiche technique du fabricant.

La pose de produits préformés collés à froid sur revêtement drainant est interdite.

Dans le cadre d'une utilisation pour chantier de travaux routiers, la durée de vie du marquage temporaire doit être supérieure à celle du chantier pour lequel il est utilisé.

Tout décollement de marquage durant sa durée de vie est réparé par l'adjudicataire à ses frais (y compris les frais de signalisation éventuels).

L’enlèvement s’effectue sans nécessiter l’emploi de chauffage ou d’agents chimiques.

Les marquages temporaires utilisés dans le cadre de chantiers pour travaux routiers sont de couleur orange.

Pour les marquages temporaires orange, la couleur est définie par les coordonnées chromatiques suivantes :

| Sommets | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marquages orange | x y | 0,490 0,413 | 0,500 0,375 | 0,610 0,325 | 0,550 0,450 |

L. 4.2.4.5. NUMERETTES DE BORNAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, les numérettes de bornage sont réalisées avec des films plans préformés collés à chaud.

Le format des numérettes est décrit dans la planche TR-08-NU1.

L. 4.2.4.6. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur tient un rapport journalier des travaux réalisés. Ce rapport est conforme au modèle figurant en annexe du présent chapitre L. Il est transmis chaque jour par fax au fonctionnaire dirigeant. Ce document permet d’authentifier la date de mise en oeuvre du marquage.

Dans le cas ou l'entrepreneur utilise un produit disposant d'une certification volontaire, il doit reprendre, au journal des travaux, le type de produit utilisé et le numéro du certificat figurant sur tous les emballages.

Si le produit ne dispose pas d'une certification volontaire, l’entrepreneur doit indiquer au journal des travaux les numéros de lots des produits utilisés ainsi que le numéro et la date du rapport d’essai établi dans le cadre de la réception technique préalable.

L. 4.3. SPECIFICATIONS

L. 4.3.1. DELAI DE GARANTIE

| Type de film | Délai de garantie |
| --- | --- |
| Les systèmes plans |  |
| Les films minces | 1 an |
| Les films minces à haute résistance (enduits à froid) | 3 ans |
| Les films épais | 3 ans |
| Les films épais à haute résistance | 3 ans |
| Les films plans préformés collés à l'aide d'un adhésif | 6 ans |
| Les films plans préformés collés à chaud | 3 ans |
| Les systèmes profilés |  |
| Les crépis | 3 ans |
| Les films structurés | 3 ans |
| Les films structurés préformés collés à froid à l'aide d'un adhésif | 6 ans |
| Les films structurés préformés collés sur revêtement chaud à l'aide d'un adhésif | 6 ans |
| Les films structurés préformés collés à chaud | 3 ans |
| Les films à relief | 3 ans |

Pour l’interprétation des résultats des contrôles, il est tenu compte de l’état de surface des marquages qui peuvent être souillés soit par le trafic surtout après une période de temps sec prolongée soit par des circonstances locales (charroi agricole, chantiers).

Aucune autre intervention de la part de l'adjudicataire n'est admise durant le délai de garantie prévus par les documents d'adjudication.

Pour des zones singulières (virage à faible rayon de courbure, rond point, présence d’un chantier), les documents d’adjudication peuvent prévoir une intervention supplémentaire de l’applicateur afin de restaurer les caractéristiques d’un marquage anormalement sollicité.

Pour les peintures et les marquages temporaires, le délai prend cours à la date de mise en oeuvre des marquages telle que reprise aux rapports journaliers. A défaut, il prend cours à la date de réception provisoire du chantier.

Pour les marquages temporaires, le délai de garantie est fixé à six mois si aucun autre délai n’est mentionné dans les documents d'adjudication.

L. 4.3.2. LUMINANCES

L. 4.3.2.1. LUMINANCE SOUS ECLAIRAGE DIFFUS (Qd) - VISIBILITE DE JOUR

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance en éclairage diffus (Qd) exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 1 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales du coefficient Qd pour les marquages à l'état sec :

| Couleurs | Type de revêtement | Classe | Qd minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Blanc | Asphalte | Q0 Q2 Q3 Q4 | Pas d'exigence Qd (100 Qd (130 Qd (160 |
|  | Béton | Q0 Q3 Q4 Q5 | Pas d'exigence Qd (130 Qd (160 Qd (200 |
| Jaune |  | Q0 Q1 Q2 Q3 | Pas d'exigence Qd ( 80 Qd (100 Qd (130 |

A l'état neuf et pour les marquages de couleur blanche, le coefficient Qd est Q3 pour les revêtements hydrocarbonés et Q4 pour les revêtements en béton de ciment.

A l'état neuf et pour les marquages de couleur jaune, le coefficient Qd est Q3 pour tout type de revêtement.

Pendant la période de garantie, sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, les niveaux ne peuvent être inférieurs à Q2 pour les revêtements hydrocarbonés et Q3 pour les revêtements en béton de ciment.

Le niveau Q0 n'est prévu que dans les rares cas où la visibilité de jour ne peut être mesurée qu’au travers du facteur de luminance β pour certains types de marquages à relief (par ex: les barrettes).

L. 4.3.2.2. LUMINANCE RETROREFLECHIE (RL) POUR LES MARQUAGES SECS - VISIBILITE DE

NUIT

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance rétroréfléchie RL exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 2 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le coefficient pour les marquages à l'état sec :

| Type de marquage et couleur | Classe | RL minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Blanc | R0 R2 R3 R4 R5 | Pas d'exigence RL (100 RL (150 RL (200 RL (300 |
|  | Jaune | R0 R1 R3 R4 | Pas d'exigence RL ( 80 RL (150 RL (200 |
| Temporaire | Orange (?) | R0 R3 R5 | Pas d'exigence RL (150 RL (300 |

A l’état neuf, le niveau à atteindre est au moins R4 pour les marquages blancs et R3 pour les marquages jaunes ou oranges.

Pendant la période de garantie, les niveaux à atteindre sont respectivement R2 et R1.

Les documents d’adjudication peuvent imposer d’autres niveaux.

L. 4.3.2.3. LUMINANCE RETROREFLECHIE (RLH) POUR LES MARQUAGES HUMIDES

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance rétroréfléchie RL exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 3 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le coefficient pour les marquages à l'état humide :

|  | Classe | RL minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- |
| Marquages permanents et temporaires | RW0 RW1 RW2 RW3 RW4 RW5 RW6 | Pas d'exigence RL ( 25 RL ( 35 RL ( 50 RL ( 75 RL ( 100 RL ( 150 |

Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, le niveau RW0 est d’application.

L. 4.3.2.4. LUMINANCE RETROREFLECHIE (RLW) POUR LES MARQUAGES PAR TEMPS DE

PLUIE

Il s'agit de mesurer le coefficient de luminance rétroréfléchie RLw exprimé en mcd.m-2.lx-1.

Le tableau ci-après (tableau 4 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le coefficient pour les marquages par temps de pluie :

|  | Classe | RL minimum (mcd(m-2(lx-1) |
| --- | --- | --- |
| Marquages permanents et temporaires | RR0 RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 RR6 | Pas d'exigence RL ( 25 RL ( 35 RL ( 50 RL ( 75 RL ( 100 RL ( 150 |

Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, le niveau RR0 est d’application.

L. 4.3.3. FACTEUR DE LUMINANCE β

Le tableau ci-après (tableau 5 de la NBN EN 1436) donne les valeurs minimales pour le facteur de luminance β pour les marquages à l'état sec :

| Couleur | Type de revêtement | Classs | ( minimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Blanc | Asphalte | B0 B2 B3 B4 B5 | Pas d'exigence β (0,30 β (0,40 β (0,50 β (0,60 |
|  | Béton | B0 B3 B4 B5 | Pas d'exigence β (0,40 β (0,50 β (0,60 |
| Jaune ou orange? |  | B0 B1 B2 B3 | Pas d'exigence β (0,20 β (0,30 β (0,40 |

A défaut d’autres prescriptions dans les documents d’adjudication, la classe B0 est d’application.

La classe B0 s’applique dans la plupart des cas; lorsque la visibilité de jour est obtenue au travers du coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd.

Si le niveau du coefficient sous éclairage diffus Qd est égal à Q0 et à défaut d’autres prescriptions dans les documents d’adjudication, il faut atteindre le niveau B2 pour les marquages blancs et pour les marquages jaunes.

L. 4.3.4. RUGOSITE

La rugosité ou résistance au glissement est exprimée en unité SRT.

Le tableau ci-après (tableau 7 de la NBN EN 1436) donne les niveaux à atteindre :

| Classe | Valeurs minimales |
| --- | --- |
| S0 S1 S2 S3 S4 S5 | Pas d'exigence SRT ( 45 SRT ( 50 SRT ( 55 SRT ( 60 SRT ( 65 |

Sauf stipulation contraire des documents d’adjudication, la rugosité est supérieure à 45 SRT et, pour les passages pour piétons, elle est supérieure à 50 SRT.

Le niveau S0 est prévu pour les marquages à relief car non mesurable par la méthode prévue.

L. 4.3.5. COULEUR

Le tableau ci-après (tableau 6 de la NBN EN 1436) donne les coordonnées des 4 sommets qui définissent la zone de chromaticité dans le diagramme de chromaticité CIE, à l’intérieur de laquelle se trouve le marquage à l’état sec :

| Sommets | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marquages blancs | x y | 0,355 0,355 | 0,305 0,305 | 0,285 0,325 | 0,335 0,375 |
| Marquages jaunes classe Y1 | x y | 0,443 0,399 | 0,545 0,455 | 0,465 0,535 | 0,389 0,431 |
| Marquages jaunes classe Y2 | x y | 0,494 0,427 | 0,545 0,455 | 0,465 0,535 | 0,427 0,483 |

La couleur des marquages routiers de la classe Y1 est prévue pour les marquages permanents tandis que la classe Y2 est prévue pour les marquages temporaire.

S’il est fait usage d’autres couleurs, les documents d’adjudication prévoient la (ou les) teinte(s) RAL ou les spécifications dans un espace colorimétrique. Ces caractéristiques doivent être conformes pour le marquage à l’état neuf et pendant le délai de garantie.

L. 4.3.6. TOLERANCES SUR LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES LIGNES

La tolérance sur la largeur est de ± 5 mm.

Pour les lignes discontinues, la tolérance sur la longueur est de - 5 cm à + 10 cm.

En cas de recouvrement d’un ancien marquage, le nouveau ne peut déborder de plus de 1 cm de l’ancienne marque.

Un marquage voilé se dit d’un marquage qui prend une forme convexe par rapport à l’alignement théorique (prémarquage approuvé par le fonctionnaire dirigeant). L’écart maximum entre le centre des lignes ne peut être supérieur à 3 cm.

Les corrections sont à charge de l’entrepreneur et le procédé est approuvé par le fonctionnaire dirigeant.

L. 4.3.7. ENLEVEMENT DES MARQUES TEMPORAIRES

Sauf spécification contraire des documents d'adjudication, tout marquage temporaire doit être enlevé. Le masquage en surface par un produit de couleur noire est interdit.

Après enlèvement, la surface routière ne présente ni dégradation, ni déformation, ni fissure.

Si le marquage temporaire est réalisé en produit préformé collé à froid, on vérifie qu'il n'y a pas de résidus du produit de marquage et que les traces de colle ou de liant ne couvrent pas plus de 10 % de la surface.

Si des traces de produits de marquage subsistent, le revêtement est nettoyé par et aux frais de l'entrepreneur par un procédé approuvé par le fonctionnaire dirigeant.

L. 4.3.8. DOSAGES

Lorsque les dosages sont prescrits, il n’est pas toléré de dosages moyens inférieurs aux dosages nominaux prévus aux documents d’adjudication et des dosages individuels inférieurs aux dosages minimaux qui, à défaut d’autres prescriptions dans les documents d’adjudication, sont supérieurs à minimum 80 % des dosages nominaux.

L. 4.4. VERIFICATIONS

L. 4.4.1. DELAI DE GARANTIE

Si, au cours du délai de garantie, au moins une spécification est hors des tolérances admises pour tout ou partie du chantier, le marquage des zones litigieuses est recommencé aux frais de l’entrepreneur. Dans ce cas, le délai initial n’est pas modifié.

L. 4.4.2. RECEPTION TECHNIQUE A POSTERIORI

L. 4.4.2.1. CONTROLES EN COURS D’EXECUTION

Le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit de procéder à des prélèvements de produits sur chantier, au cours de l’application, afin de s’assurer que les produits mis en oeuvre sont conformes.

Le fonctionnaire dirigeant peut également faire procéder à des prélèvements de plaquettes, au cours de l’application, pour le contrôle de la couleur et le contrôle des quantités mises en oeuvre selon les dispositions de la NBN EN 1824.

Si des écarts en moins, par rapport aux exigences prescrites, sont mis en évidence, le chantier est immédiatement arrêté. Il est procédé à un nouveau réglage des machines avant toute reprise du travail.

L. 4.4.2.2. CONTROLES A POSTERIORI

Les vérifications a posteriori font l’objet de mesures dynamiques réalisées en continu au moyen d’un appareil à grand rendement et/ou de mesures statiques sur des sections définies par échantillonnage.

Les contrôles portent sur la visibilité de jour (Q ou β), la visibilité de nuit (RL RW RR), la rugosité et les caractéristiques géométriques.

Enlèvement des marques temporaires

Après le démarquage, la surface concernée est observée à la verticale et le pourcentage de la surface nettement couverte par des résidus est estimé soit visuellement soit fixée par une photographie.

Caractéristiques du marquage

Les caractéristiques à l’état neuf sont mesurées entre 1 semaine et 1 mois d’âge.

Le chantier est divisé en deux parties :

Partie A

Les lignes sont reprises dans le groupe A si la longueur totale est ≥ 1000 m.

La partie A est également subdivisée en deux sections :

1ère section : Les lignes de rives sont reprises dans la section A1.

2ème section : Les lignes d’axe sont reprises dans la section A2.

Partie B

Les stries, les lignes si la longueur totale est < 1000 m et les marques figuratives sont reprises dans la partie B.

La partie B est également subdivisée en trois sections :

1ere section : Les stries sont reprises dans la section B1.

2ème section : Les marques figuratives sont reprises dans la section B2

3ème section : Les lignes sont reprises dans la section B3.

Les lots sont définis de la façon suivante :

-	pour les lignes de rives ou d’axe, un lot est un hectomètre.

-	pour les marques figuratives et les stries, un lot est une surface marquée de 50 m².

Le résultat, par lot, est la moyenne arithmétique des mesures individuelles effectuées pour chaque spécification à contrôler.

Pour la rétroréflexion (classe R) et la luminance sous éclairage diffus, la valeur par lot est la moyenne de 18 mesures minimum effectuées sur le lot.                                                                                              Pour la rétroréflexion par temps de pluie et par temps humide (classes RW et RR), la valeur par lot est la moyenne de 2 mesures minimum effectuées sur le lot.

La valeur pour la rugosité (SRT) est la moyenne de trois mesures par lot, et, pour les caractéristiques géométriques, la moyenne de 10 mesures par lot. Si la luminance sous éclairage diffus ne peut être mesurée, le facteur de luminance ( est mesuré en cinq endroits différents pour chaque lot.

En cas de contestation des résultats, les contre-essais sont réalisés, par un laboratoire agréé, au moyen des appareils statiques en ce qui concerne les coefficients de luminance en éclairage diffus (Qd) et rétroréfléchi (RL).

Le cas échéant, un contrôle de l’épaisseur du marquage peut être envisagé. La méthode de mesure est à convenir entre les parties et est de préférence basée sur une des méthodes de la NBN EN ISO 2808.

- Partie A

Chacune des sections est divisée en lots.

Le nombre de lots N soumis au contrôle dans chaque section est donné par la formule :

L est la longueur des lignes en mètres de la section considérée.

Le nombre de lots N, soumis aux contrôles, est arrondi à l’unité la plus proche, avec un minimum de trois.

Les lots soumis aux contrôles sont déterminés aléatoirement.

Par lot, la valeur VL de chaque caractéristique contrôlée est la moyenne arithmétique des valeurs individuelles correspondantes mesurées.

Par section, la valeur moyenne Vm de chaque caractéristique contrôlée est la moyenne arithmétique des valeurs VL correspondantes mesurées dans les lots contrôlés.

Si un appareil à grand rendement est utilisé, l’entièreté des lots du chantier est contrôlée.

Pour les mesures dynamiques, les mesures débutent cinq mètres après le début du chantier. Ces contrôles portent sur la rétroréflexion RL.

- 	Partie B

Pour les sous groupes B1 et B2, le nombre N de lots soumis aux contrôles est obtenu en divisant la surface totale marquée de chaque section par 50.

Le nombre de lots N, soumis aux contrôles, est arrondi à l’unité la plus proche, avec un minimum de trois.

Pour la section B3, le nombre de lots est égal à 3.

Les lots soumis aux contrôles sont déterminés aléatoirement.

Par lot, la valeur VL de chaque caractéristique contrôlée est la moyenne arithmétique des valeurs individuelles correspondantes mesurées.

Pour chaque section, la valeur Vm de chaque caractéristique est la moyenne arithmétique des mesures VL correspondantes mesurées dans les lots contrôlés.

Lignes

Pour le contrôle de la luminance, chaque section est divisée en 18 parts égales à L/18 où L est la longueur totale du chantier. Dans la première part, on sélectionne au hasard un point de mesure. Les autres points sont distants de L/18 m de ce premier point. Pour les lignes discontinues, on choisit une ligne dans la première part. La ligne suivante est située à L/18 m de la première ou la ligne suivante si on tombe dans un intervalle non marqué. On effectue deux mesures par ligne soit au tiers du début et au tiers de la fin.

Pour chaque section, la valeur des caractéristiques mesurées est la moyenne arithmétique des valeurs individuelles obtenues.

Si l’appareil à grand rendement est utilisé, l’entièreté des lots du chantier est contrôlée.

Stries et marques figuratives

Les mesures sont réparties sur toute la largeur de la voie de circulation ou de la route.

L. 4.5. PAIEMENT

L. 4.5.1. MESURAGE

Les paiements sont effectués sur base de la surface réelle des marquages appliqués. Si la largeur du marquage est supérieure à la dimension prescrite, c’est cette dernière qui entre en ligne de compte pour le calcul de la surface réelle du marquage appliqué.

Les travaux d’application des marquages comprennent également les opérations suivantes :

-	le brossage de la surface du revêtement ;

-	la fourniture et pose des produits d’accrochage suivant les exigences d’application du produit et la nature du support ;

-	la protection des marques fraîches ;

-	la sécurité des usagers et du personnel occupé au marquage (dont la signalisation nécessaire conforme au type de chantier concerné).

Le prémarquage pour application sur un nouveau revêtement ainsi que l’enlèvement des marques temporaires font l’objet de postes spécifiques au métré.

L. 4.5.2. REFACTIONS POUR MANQUEMENT

L. 4.5.2.1. Coefficients de luminance (classes R et classe Q) et facteur de luminance β

Partie A (Lignes)

Valeur moyenne du chantier

Pour chaque caractéristique mesurée, la valeur moyenne (Vm) de chacune des sections A1 et A2 pour l’ensemble du chantier est la moyenne arithmétique des valeurs correspondantes de chaque section soumise au contrôle.

Si, au terme de la période de garantie, au moins la valeur moyenne d’une des caractéristiques (la visibilité de jour (classe Q ou classe B), la visibilité de nuit (classe R) n’atteint pas le niveau requis, le fonctionnaire dirigeant peut accorder la réception définitive moyennant l’application d’une réfaction pour autant que la valeur moyenne de chacune des sections A1 et A2 soit supérieure à 90 % de la valeur prescrite pour cette caractéristique.

Cette réfaction est calculée suivant la formule :

où	R est la réfaction calculée (€)

p est le prix unitaire (€/m²)

S est la surface du chantier (m²)

Vm est la valeur moyenne de la caractéristique pour le chantier (mcd(m-2(lx-1)

V est la valeur prescrite de la caractéristique (mcd(m-2(lx-1)

Dans le cas contraire, l’entrepreneur recommence, à ses frais, les marquages de la partie A (sections A1 et/ou A2) du chantier.

Valeur moyenne des lots

Si la réception peut être accordée conformément au chapitre ci-dessus (valeur moyenne du chantier),  il y a lieu de vérifier que de trop longues zones ne soient pas conformes aux exigences.

Si, lors des mesures de la rétroréflexion au moyen d’un appareil à grand rendement, la valeur moyenne (VL) pour au moins 3 lots consécutifs ne satisfait pas aux prescriptions du présent document, l’entrepreneur est tenu de corriger, à ses frais, le marquage de la zone non conforme par une méthode appropriée, agréée par le fonctionnaire dirigeant.

Si, lors des contrôles a posteriori au moyen des appareils portables, un lot ne satisfait pas à une des exigences, les mesures pour cette caractéristique sont effectuées sur les lots adjacents en amont et en aval afin de déterminer la longueur de la zone non conforme.

Si, pour chaque caractéristique mesurée, la valeur moyenne (VL) pour au moins 3 lots consécutifs ne satisfait pas aux prescriptions du présent document, l’entrepreneur est tenu de corriger, à ses frais, le marquage de la zone non conforme par une méthode appropriée, agréée par le fonctionnaire dirigeant.

Partie B

Valeur de chaque section

Si, au terme de la période de garantie la valeur Vm d’au moins une des caractéristiques suivantes (la visibilité de jour (classe Q ou classe B) et la visibilité de nuit (classe R)) n’atteint pas le niveau requis, le fonctionnaire dirigeant peut accorder la réception définitive moyennant l’application d’une réfaction pour autant que cette valeur soit supérieure à 80 % de la valeur prescrite pour cette caractéristique.

Cette réfaction est calculée suivant la formule :

où 	R est la réfaction calculée (€)

p est le prix unitaire (€/m²)

S est la surface de la section (m²)

Vm est la valeur de la caractéristique pour cette section (mcd(m-2(lx-1)

V est la valeur prescrite de la caractéristique (mcd(m-2(lx-1)

Dans le cas contraire, l’entrepreneur recommence, à ses frais, les marquages de la partie B du chantier.

L. 4.5.2.2. Rugosité

Rugosité moyenne pour chaque section

La rugosité (classe S) pour chaque section est la moyenne arithmétique des valeurs de chaque lot soumis au contrôle.

Aucune tolérance n’est admise pour cette caractéristique.

L’entrepreneur corrige, à ses frais, le marquage de la section non conforme par une méthode appropriée, agréée par le fonctionnaire dirigeant.

L. 4.5.2.3. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES LIGNES

Largeur moyenne pour chaque section

La largeur moyenne (lm) pour chaque section est la moyenne arithmétique des valeurs de chaque lot soumis au contrôle.

Si, pour la largeur, la tolérance est dépassée, le fonctionnaire dirigeant peut accorder la réception pour autant que la différence soit au maximum de 1 cm. Dans ce cas, une réfaction calculée conformément à la formule suivante est appliquée :

où	R est le montant de la réfaction (€)

L est la largeur prescrite (cm)

lm est la largeur moyenne de la section exprimée en cm avec une décimale

|(L- lm)| est la valeur absolue de la différence (L- lm) sans unité

p est le prix au m² du marquage (€/m²)

S est la surface de la section concernée (m²).

Dans les autres cas, l’entrepreneur corrige, à ses frais, le marquage de la section non conforme par une méthode appropriée, agréée par le fonctionnaire dirigeant.

L. 4.5.2.4. DOSAGES

Pour le calcul des dosages, on tient compte de la largeur du marquage effectivement appliquée. Par rapport aux dosages prescrits, tout écart dans le dosage des produits donne lieu à une réfaction, calculée conformément à la formule suivante :

où 	R est le montant de la réfaction

p est le prix au m² du marquage

S est la surface du marquage appliqué depuis le début de la journée

Vnom est le dosage nominal prescrit du matériau de marquage

Vm est le dosage moyen mesuré pour ce matériau.

De plus, si l’écart entre la valeur mesurée du dosage du produit de marquage et l’exigence correspondante est supérieure à 20 %, le paiement de toutes les surfaces appliquées est refusé.

L. 4.5.3 CUMUL DES REFACTIONS

Les réfactions sont appliquées cumulativement.

Toutefois, la réfaction globale est limitée à la valeur du lot.

# L.5 ECRAN ANTI-éBLOUISSEMENT.

## L.5.1 Description

Les systèmes anti-éblouissement à fixer sur des barrières de sécurité et qui sont destinés à réduire l'éblouissement provoqué par les phares des véhicules circulant en sens inverse ou par d'autres sources lumineuses.

Les zones équipées de ce genre de dispositifs sont notamment :

a) le terre-plein central des autoroutes et des routes à grande circulation ;

b) entre des routes dont les tracés en plan sont parallèles ;

c) à proximité des sources de lumière éblouissante réfléchie par les installations et les bâtiments situés en bordure de la route ;

d) à proximité d'une lumière éblouissante générée par les installations et les bâtiments situés en bordure de la route.

Les caractéristiques du point de vue de l’efficacité optique et des performances mécaniques sont conformes à la norme NBN EN 12676-2.

## L.5.2 Clauses techniques.

La conception des systèmes anti-éblouissement doit être compatible avec les barrières de sécurité satisfaisant aux exigences du Chap H.

### L.5.2.1 Types d’écran anti-éblouissement.

On distingue deux types de produits :

- les produits conçus pour "occulter la totalité des rayons incidents". Cette condition est vérifiée par calcul conformément à la NBN EN 12676.

- les produits occultant partiellement les rayons incidents.

L’accessibilité éventuellement nécessaire entre dans l’une des deux catégories suivantes :

Catégorie 1 : Les systèmes anti-éblouissement sont conçus de façon à permettre le passage, d'un côté à l'autre de la base, de personnels portant des brancards, et ce sans qu'il soit nécessaire de retirer une section du système.

Catégorie 2 : Les systèmes anti-éblouissement ne sont pas conçus de façon à permettre le passage mais nécessitent le retrait d’une section pour permettre l'accès.

### L.5.2.2  Matériaux.

Ils répondent aux prescriptions du : C. 63.

Ils doivent avoir été soumis à un essai de durabilité selon la NBN EN 12676-1.

### L.5.2.3  Mise en oeuvre.

Les systèmes anti-éblouissement doivent être conçus sous la forme d'éléments d'occultation montés sur un support ou directement sur la base. Les systèmes anti-éblouissement doivent uniquement être fixés sur leur partie inférieure et leur conception doit être compatible avec les barrières de sécurité satisfaisant aux exigences de la NBN EN 1317-2.

Les  systèmes anti-éblouissement complet fixés ou certaines de ses parties, même les fixations, ne peuvent dépasser le bord latéral de la barrière de sécurité. Toutefois, il est admis que des éléments en plastique du système anti-éblouissement fixé sur une barrière en béton puissent dépasser jusqu’à 100 mm au-delà du bord de la partie supérieure de la barrière.

## L.5.3 SPECIFICATIONS

### L.5.3.1  Délai de garantie.

Le délai de garantie est fixé à 7 ans.

Les chocs survenus pendant le délai de garantie ne sont pas à prendre en compte.

### L.5.3.2  Performances.

L.5.3.2.1  Efficacité face à l'éblouissement.

Les systèmes anti-éblouissement doivent réduire le niveau de lumière qui sinon éblouirait les usagers de la route, comme décrit ci-dessous. Leur efficacité doit être uniforme sur toute leur hauteur, c'est-à-dire dès le bord supérieur de la base sur laquelle ils sont montés. Toutefois, un espace maximal de 20 mm peut être ménagé entre le bord supérieur de la base et le bord inférieur du support ou des éléments d'occultation.

L.5.3.2.2  Visibilité latérale.

Groupe 1 : Une bonne visibilité latérale à travers les éléments d'occultation du système anti-éblouissement est assurée. La surface occupée latérale ne doit pas excéder 20 % de la surface totale.

Groupe 2 : Les autres systèmes anti-éblouissement.

L.5.3.2.3  Résistance au vent.

Aucune valeur de déformation enregistrée lors de l’essai en soufflerie décrit dans la NBN EN12676-2 ne doit être supérieure à 10 % dans le sens transversal et à 25 % dans le sens longitudinal.

L.5.3.2.4  Marquage.

Chaque système doit porter les informations suivantes :

a) nom du fabricant ;

b) année et trimestre de fabrication ;

c) désignation abrégée du groupe de matières synthétiques utilisé conformément à l'ISO 1043-1 et à l’ISO 1043-2.

L.5.3.2.5  Durabilité.

Matériaux synthétiques.

La durabilité des matériaux synthétiques doit être vérifiée par un essai de la résistance aux chocs des éprouvettes avant et après vieillissement artificiel, conformément à la NBN EN 12676-2.

Après vieillissement, les valeurs des essais de résistance à la rupture par traction doivent être supérieures à 80 % des valeurs initiales correspondantes pour chacune des éprouvettes testées à (23 ± 3) °C et (-30 ± 3) °C.

Seules des fractures ductiles sont acceptables.

Eléments métalliques.

Les éléments métalliques des systèmes anti-éblouissement doivent être constitués de métal galvanisé ou revêtus de tout autre matériau résistant à la corrosion. Leur durabilité doit faire l'objet d'essais conformément à l’EN 12676-2. Avant ces essais, les pièces constituées ou recouvertes de matériaux synthétiques doivent être vieillies artificiellement selon la procédure décrite dans l’EN 12676-2.

Les éléments en acier galvanisé à chaud doivent être conformes à l’ISO 1459 et l’ISO 1461.

L.5.3.2.6  Hauteur efficace minimale Hm du dispositif anti-éblouissement.

Les tableaux suivants donnent les hauteurs efficaces des dispositifs anti-éblouissement suivant le type de conducteur à « protéger » des rayons lumineux gênant.

Tableau des valeurs de Hm pour protéger les automobilistes.

| Db (m) | De (m) | Hb = 0.60 m | Hb =1.05 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.20 | 1.50 | 0.87 | 1.12 |
| 1.20 | 9.00 | 0.67 | 1.07 |
| 8.70 | 1.50 | 1.11 | 1.18 |
| 8.70 | 9.00 | 0.89 | 1.12 |

Tableau des valeurs de Hm pour protéger les poids-lourds.

| Db (m) | De (m) | Hb = 0.60 m | Hb =1.05 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.20 | 1.50 | 1.42 | 1.67 |
| 1.20 | 9.00 | 0.82 | 1.21 |
| 8.70 | 1.50 | 2.18 | 2.24 |
| 8.70 | 9.00 | 1.51 | 1.74 |

Pour les calculs ayant donnés ces tableaux, les paramètres suivants ont été retenus ;

- He : Hauteur des yeux du conducteur par rapport à la chaussée :

Pour les véhicules légers, He = 1,20 m ;

Pour les poids-lourds, He = 2,45 m.

- Hb : Hauteur des feux du véhicule par rapport à la chaussée :

Pour les véhicules légers, Hb = 0,60 m ;

Pour les poids-lourds, Hb = 1,05 m.

- Hm : Hauteur minimale efficace du système anti-éblouissement par rapport au sol, pour laquelle le rayon considéré est occulté.

- Db : Distance du feu du véhicule dont émane le rayon incident au système anti-éblouissement.

- De : Distance des yeux du conducteur potentiellement ébloui au système anti-éblouissement

D’autres hauteurs effaces peuvent être prescrites suivant les méthodes décrites dans la NBN EN 12676. L’angularité et les routes à chaussées dénivelées peuvent devoir êtres à considérer.

## L.5.4 Paiement

Les dispositifs sont payés au mètre courant.

Annexe : Application de marquages routiers – Rapport quotidien

Date :

Renseignements généraux

| Entreprise |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’opérateur |  |  |  |
| Numéro du cahier spécial des charges |  |  |  |
| District |  |  |  |
| Numéro de la route |  |  |  |  |
| Bk début |  |  |  |  |
| Bk fin |  |  | Conditions climatiques |
| Types de produits |  |  | Heure début |  |
|  |  |  | T° de l’air |  |
|  |  |  | T° du support |  |
| Type de machine |  |  | Humidité relative de l’air |  |

Renseignements du chantier

| Types de marques | Surface (m²) | Quantités |
| --- | --- | --- |
|  |  | Produit de marquage | Produit de saupoudrage |
| Rive droite continue |  |  |  |
| Rive gauche continue |  |  |  |
| Axe 1 |  |  |  |
| Axe 2 |  |  |  |
| Axe 3 |  |  |  |
| Marques figuratives |  |  |  |
| Autres (à définir) |  |  |  |

Commentaires

# Text boxes

a

c

b