# G. 1. Revêtements en béton de ciment

## G. 1.1. Description

### G. 1.1.1. Généralités

Les revêtements en béton de ciment sont obtenus par la mise en œuvre de béton de ciment avec ou sans armatures. Ils peuvent être monocouches ou bicouches.

Ils sont constitués d'une ou de plusieurs bandes contiguës, séparées par des joints longitudinaux parallèles à l'axe de la chaussée.

On distingue les revêtements continus armés ou « Béton armé continu » (BAC) et les revêtements discontinus, c’est-à-dire, les « Dalles goujonnées » (DG) et les « Dalles non goujonnées » (DNG).

### G. 1.1.2. Revêtements continus

#### G. 1.1.2.1. Définition

Les revêtements continus sont constitués d’une ou plusieurs bandes de béton armé, séparées par des joints longitudinaux parallèles à l’axe de la chaussée, terminées ou non par des culées d’ancrage.

#### G. 1.1.2.2. Dimensions des bandes

- largeur l	: à préciser aux documents d’adjudication avec un maximum de 4,50 m

- épaisseur minimum	: réseau I 	: 230 mm

: réseau II 	: 200 mm

: réseau III	: 180 mm

- pente transversale 	: > 2,5 % ou à préciser aux documents d’adjudication

- les documents d’adjudication indiquent si le filet d’eau est bétonné simultanément à la voie de circulation

### G. 1.1.3. Revêtements discontinus

#### G. 1.1.3.1. Définition

Les revêtements discontinus sont constitués d’une ou plusieurs bandes de béton séparées par des joints longitudinaux parallèles à l’axe de la chaussée et entrecoupées par des joints transversaux perpendiculaires à l’axe de la chaussée, goujonnés ou non.

On appelle “ dalle ” toute section de bande comprise entre deux joints transversaux.

#### G. 1.1.3.2. Dimensions des dalles

- longueur maximum L 	: joints non goujonnés pour des épaisseurs inférieures à 200 mm:

L = 4 m et

: joints goujonnés pour des épaisseurs supérieures ou égales à 200 mm: 
	 L = 5 m et

- largeur l	: à préciser aux documents d’adjudication avec un maximum de 4,50 m

- épaisseur minimum	: réseau I 	: 230 mm

: réseau II 	: 200 mm

: réseau IIIa 	: 180 mm

: réseau IIIb	: 160 mm

- pente transversale 	: > 2,5% ou à préciser aux documents d’adjudication

- les documents d’adjudication indiquent si le filet d’eau est bétonné simultanément à la voie de circulation

## G. 1.2. Clauses techniques

### G. 1.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant:

- eau: C. 1

- sable: C. 3.4.5

- gravillon: C. 4.4.4

- ciment: C. 8

- béton: C. 14 – sauf prescriptions contraires ci-après.

- fibres: C. 15

- acier: C. 16

- adjuvant pour bétons: C. 17

- produit de cure: C. 18

- fond de joint: C. 19

- vernis d’adhérence: C. 20

- produit de scellement: C. 21

- fourrure de joints de dilatation: C. 22

- produit d’imprégnation: C. 23

- membrane plastique: C. 24.

### G. 1.2.2. Travaux préparatoires

Le tracé du profil en long est effectué sur le terrain à l'aide d'instruments topographiques de précision, si matérialisé. Les niveaux prescrits sont repérés sur des piquets plantés solidement en dehors du coffre à des intervalles maximaux de 25 m, de façon à constituer un profil longitudinal rigoureusement parallèle au profil du revêtement de chaussée à réaliser. Dans les courbes, les piquets sont rapprochés les uns des autres afin de suivre le tracé prescrit. L'installation des piquets et le nivellement devancent d'au moins une journée les travaux de bétonnage.

La surface sur laquelle le béton est mis en œuvre doit être débarrassée de tout élément pouvant nuire à l'adhérence du béton notamment: traces de boue ou de laitance, matière organique, pierrailles errantes, matériaux étrangers, etc.

En cas de bétonnage par coffrage glissant, les chemins de roulement de la machine répondent aux exigences de la fondation en matière de planéité et stabilité, et ont une largeur de minimum 0,8 m.

Les travaux nécessaires sont inclus dans les postes du métré (terrassements, sous-fondations, fondations).

L'évacuation de l'eau superficielle de la plate-forme est assurée. Lorsqu'un système de drainage de la plate-forme est prévu dans les documents d'adjudication, l'entrepreneur le réalise avant la préparation de celle-ci.

Si le revêtement est posé sur une fondation en matériau non lié ou sur un sol susceptible d’absorber l’eau du béton, la préparation de l’assise de bétonnage contre les pertes d’eau est assurée:

- soit par la pose d’une membrane plastique, et dans ce cas, les recouvrements de la membrane sont d’au moins 0,5 m (cette technique est interdite pour les bétons poreux).

- soit par arrosage de la fondation ou du sol après compactage et immédiatement avant le bétonnage, de manière à humidifier légèrement la couche supérieure de l’assise de bétonnage ou de la fondation, sans qu’il ne subsiste aucune flaque d’eau.

### G. 1.2.3. Coffrages ou systèmes de guidage

La préparation de l’assise de bétonnage, la pose, l'alignement et le nivellement des coffrages ou des systèmes de guidage précèdent le bétonnage de manière à en permettre une exécution continue.

#### G. 1.2.3.1. Coffrages fixes

Les coffrages sont fixés de manière à ne subir aucune déformation au cours des opérations de bétonnage.

Le niveau des coffrages est déterminé au moyen d'un nivellement s'appuyant sur les points de repère. La tolérance sur le profil en long de ceux-ci est de 3 mm, mesurée à la règle de 3 m.

La longueur des éléments des coffrages est limitée de façon à permettre des variations angulaires en plan et en hauteur permettant d'épouser la forme du profil en long et du tracé en plan prescrits pour le revêtement. Le mode d'assemblage de ces éléments est tel qu'il s'adapte aisément à ces variations.

Les faces des coffrages en contact avec le béton sont lisses et enduites d'un produit destiné à éviter leur adhérence au béton.

Afin de s'assurer de la stabilité des coffrages, avant mise en œuvre du béton, on fait circuler sur ceux-ci l’ensemble des machines de bétonnage. Aucun affaissement par rapport au profil prescrit, ni aucun déplacement latéral des coffrages de plus de 5 mm, n'est toléré.

Si un tel affaissement est constaté, les coffrages sont démontés et le profil en long ainsi que le tracé en plan sont rétablis; un nouveau contrôle est effectué.

#### G. 1.2.3.2. Systèmes de guidage pour machines à coffrages glissants

Si le système de guidage est constitué de fils, l’implantation des piquets de fixation, ainsi que la tension des fils, sont réalisés de manière à éviter leur affaissement. En aucun cas, la distance entre les piquets ne peut excéder 5 m. Dans les courbes, les piquets sont rapprochés les uns des autres afin de suivre le tracé prescrit.

La mise en œuvre peut également être effectuée au moyen de matériel de pose équipé de systèmes d’asservissement contrôlés par stations totales automatisées, l’ensemble fonctionnant sur base d’un modèle tridimensionnel.

### G. 1.2.4. Ferraillage

#### G. 1.2.4.1. Ferraillage des bandes

##### G. 1.2.4.1.1. Définitions

###### G. 1.2.4.1.1.1. Treillis

Ensemble de barres longitudinales et transversales formant entre elles un angle déterminé et constituant un réseau maillé dont les nœuds sont soit soudés en usine, soit liaisonnés sur chantier.

###### G. 1.2.4.1.1.2. Panneau

Elément de treillis de dimensions déterminées.

###### G. 1.2.4.1.1.3. Elément transversal

Barre transversale à laquelle sont fixés des supports destinés à positionner la barre par rapport à la surface de l’assise de bétonnage.

Les barres longitudinales étant fixées sur les barres transversales, les supports peuvent assurer la fonction de liaison des barres longitudinales aux transversales.

Chaque support résiste, sans déformation visible, à une charge ponctuelle de 2500 N.

##### G. 1.2.4.1.2. Dimensions et positions des armatures

Le ferraillage répond aux prescriptions des figures G. 1.2.4.1.2.1 et G. 1.2.4.1.2.2.

Les armatures longitudinales ont une longueur Lal de 14 m minimum avec une tolérance en plus de 
0,20 m sur la longueur nominale.

Le nombre de barres longitudinales se calcule par la formule:  arrondi au nombre supérieur, dans lequel, l est la largeur de bande (m), et e est l’écartement entre les barres (mm) donné par le tableau ci-après.

Les armatures transversales ont une longueur  (m) avec une tolérance de 
0,02 m en plus ou en moins.

Les armatures longitudinales sont posées sur les éléments transversaux.

La tolérance sur les écarts entre armatures est de 20 mm.

Le diamètre nominal des armatures longitudinales et transversales, ainsi que l'écartement et leur position sont fixés comme suit:

| Epaisseur du revêtement (mm) | 180 | 200 | 230 |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre nominal des armatures longitudinales (mm) | 16 | 16 | 20 |
| Diamètre nominal des armatures transversales (mm) | 12 | 12 | 12 |
| Ecartement (e) des axes des armatures longitudinales (mm) | 140 | 130 | 180 |
| Distance entre le nu supérieur des barres longitudinales et la surface du revêtement fini (mm) | 60 à 80 | 70 à 90 | 80 à 100 |
| Hauteur du support (mm) | 90 | 100 | 120 |

##### G. 1.2.4.1.3. Stockage et mise en œuvre des armatures

Le stockage et les manipulations des armatures sur chantier sont effectués de manière à éviter toute souillure de ces dernières. L'alimentation en carburant et l'entretien des machines de mise en œuvre du béton sont assurés tout en protégeant soigneusement les armatures contre tout répandage d'huile ou d'autres matières susceptibles de rompre l'adhérence acier-béton.

Il en est de même lors de l'enduisage des coffrages. Le bétonnage n'est autorisé que si les armatures sont parfaitement propres.

Les treillis d’armature sont réalisés au moyen de barres assemblées sur place ou au moyen de panneaux préfabriqués en usine.

L’assemblage par soudure est interdit sur chantier.

La liaison des barres entre elles et aux supports empêche tout jeu des assemblages avant et pendant la mise en œuvre du béton.

Au minimum un nœud sur deux est liaisonné.

Tout recouvrement d’armatures (r) a une longueur au moins égale à 35 fois le diamètre nominal. Il comporte au minimum deux points d’assemblage et est positionné de manière à réaliser avec l’axe de la voirie un angle ( tel que . Lal, l et r sont exprimés en m.

#### G. 1.2.4.2. Dimensions et ferraillage des culées d’ancrage

La position et le nombre de culées d’ancrage sont précisés aux documents d’adjudication.

Les dimensions et le ferraillage des culées d’ancrage répondent aux prescriptions de la figure 
G. 1.2.4.2.1.

Le diamètre des barres de la 2ème nappe d’armature est identique à celui des armatures longitudinales du revêtement en béton.

Figure G. 1.2.4.1.2.1. - Plan des armatures

Figure G. 1.2.4.1.2.2. - Schéma des dispositions des supports

Figure G. 1.2.4.2.1. - Culée d’ancrage

### G. 1.2.5. Composition du béton

#### G. 1.2.5.1. Définition

Les bétons sont obtenus par mélange de matériaux tels que gravillons, sable, ciment, eau, adjuvants et colorants éventuels.

Par défaut, le squelette du béton est de teinte naturelle. Les documents d’adjudication précisent éventuellement si les gravillons sont de couleur.

#### G. 1.2.5.2. Composition

L’entrepreneur choisit la composition du béton en respectant les prescriptions suivantes:

|  | Dmax du | Quantité | Rapport | Teneur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | granulat | de ciment | eau/ciment | en air |
|  | (mm) | (kg/m³) | E/C | (% -v) |
| Réseau I |
| Couche | > 20 | > 400 | < 0,45 | - |
| supérieure (mono | 6,3 < Dmax < 20 | > 400 | < 0,45 | 3 < v < 6 |
| ou bicouche) | < 6,3 | > 425 | < 0,45 | 5 < v < 8 |
| Couche inférieure | > 20 | > 375 | < 0,45 | 3 < v < 6 |
| (bicouche) |  |  |  |  |
| Réseau II |
| Couche | > 20 | > 350 | < 0,50 | - |
| supérieure (mono | 6,3 < Dmax < 20 | > 375 | < 0,50 | 3 < v < 6 |
| ou bicouche) | < 6,3 | > 400 | < 0,50 | 5 < v < 8 |
| Couche inférieure | > 20 | > 350 | < 0,50 | 3 < v < 6 |
| (bicouche) |  |  |  |  |
| Réseau III |
| Couche | > 20 | > 325 | < 0,50 | - |
| supérieure (mono | 6,3 < Dmax < 20 | > 350 | < 0,50 | 3 < v < 6 |
| ou bicouche) | < 6,3 | > 375 | < 0,50 | 5 < v < 8 |
| Couche inférieure | > 20 | > 325 | < 0,55 | 3 < v < 6 |
| (bicouche) |  |  |  |  |

En cas de mélange de plusieurs sables, le module de finesse du mélange correspond à la catégorie CF (4,0 à 2,4).

La dimension maximale du calibre nominal des granulats est limitée à 32 mm (20mm dans le cas où les goujons sont enfoncés par vibration).

L'ajout de cendres volantes au béton est interdit.

Les documents d’adjudication peuvent imposer l’utilisation d’un entraîneur d’air pour Dmax > 20 mm.

Par ailleurs, l’incorporation d’un entraîneur d’air est obligatoire dans tous les cas où une teneur en air est imposée dans le tableau ci-dessus.

Au moins quinze jours avant le début du bétonnage, l’entrepreneur fournit:

- les fiches techniques des composants (gravillons, sable, ciment, aciers, additions et adjuvants éventuels, ...)

- les fiches techniques du retardateur de prise, du produit de cure, du mortier de scellement, ...

- une étude de la composition du béton, validée par un laboratoire accrédité pour les essais correspondants ou reconnu par le pouvoir adjudicateur, reprenant:

- la composition en masse des gravillons et du sable

- la quantité de ciment et d’eau par m³ de béton

- la consistance et l’ouvrabilité mesurées au cône d’Abrams et au consistomètre VB

- la nature et les courbes granulométriques des composants inertes (sable, fractions granulométriques des gravillons)

- le type, les caractéristiques et le dosage des adjuvants

- la teneur en air occlus du béton frais

- la masse volumique apparente du béton frais compacté

- la résistance à la compression, à 7 et 28 jours d'âge, sur deux séries de trois carottes de 
100 cm²

- l’emplacement de la centrale à béton

- pour le béton armé, le bilan global des ions chlore provenant de tous les composants entrant dans la fabrication du béton (gravillons, sable, ciment, eau, additions et adjuvants éventuels).

- Dans le cas d’un béton coloré, une ou plusieurs épreuves de convenance sont réalisées. Les planches d’essais de 0,5 m x 0,5 m sont réalisées en laboratoire et éventuellement dénudées ou imprimées pour attester de la teinte.

### G. 1.2.6. Fabrication, transport et mise en œuvre

Le document de référence RW99-A-1 relatif à la “Mise en place d’un système de gestion de la qualité lors de l’exécution des marchés de travaux” est d’application pour les revêtements de plus de 1000 m² d'un seul tenant.

L’entrepreneur remet également au fonctionnaire dirigeant, au moins quinze jours avant le début du bétonnage, les documents relatifs à la mise en œuvre du béton. Ceux-ci contiennent notamment les mesures de suivi:

- de l’exécution de tous les travaux préparatoires

- de la mise en place de la signalisation

- de la coordination de l’approvisionnement de la machine à coffrage glissant

- du traitement de surface

- de l’exécution des joints.

#### G. 1.2.6.1. Fabrication

Le béton est fabriqué dans une centrale de malaxage conforme à la NBN EN 206-1 et d'une capacité suffisante pour assurer une mise en œuvre continue.

Lors du dosage de l'eau à la centrale, il est tenu compte:

- de la limite supérieure autorisée pour le rapport E/C

- de la teneur en eau des matériaux

- des effets prévisibles des adjuvants.

Le dispositif de vidange du malaxeur évite la ségrégation des constituants.

#### G. 1.2.6.2. Transport

Le transport et la livraison du béton sont conformes à la NBN EN 206-1.

Le béton frais est transporté, de la centrale au chantier, par des camions-bennes bâchés. Tout autre moyen de transport n'est autorisé qu'avec l'accord du fonctionnaire dirigeant.

L’ajout éventuel de superplastifiant est autorisé sur chantier dans le cas où celui-ci est prévu dans l’étude de composition.

Si le transport par camion-malaxeur est autorisé, le malaxeur tourne en grande vitesse de malaxage pendant au moins 1 min/m³ avant le déversement du béton.

Les adjuvants prévus dans l’étude de composition sont introduits, au plus tard, avant la période de malaxage précédant le déversement du béton.

#### G. 1.2.6.3. Mise en œuvre

Les dispositions nécessaires pour protéger les autres éléments de voirie (caniveaux, bordures, etc.) contre les salissures dues au bétonnage, sont prises préalablement. La surface sur laquelle le béton est mis en œuvre est débarrassée de tout élément pouvant nuire à l'adhérence du béton.

La remise du bordereau de livraison est préalable à tout déchargement sur chantier.

Le bétonnage s’effectue en une seule couche.

Au cas où les documents d'adjudication prévoient sur l’épaisseur de revêtement l’utilisation de bétons de compositions différentes (nature des matériaux, granularité, coloration, ...), le bétonnage en 2 couches, béton frais sur béton frais, est autorisé.

Lorsque le revêtement comporte plusieurs voies de circulation dans chaque sens de trafic, l’entrepreneur est tenu de bétonner au moins deux voies de circulation simultanément. Le bétonnage en plusieurs phases par sens de trafic est conduit du point bas vers le point haut du profil en travers.

Le joint de fin de journée est plan et perpendiculaire à la surface du revêtement.

La mise en œuvre s'effectue:

- soit entre coffrages fixes, à l'aide d'un train composé au moins d'un répartiteur et d'un vibro-finisseur, complété éventuellement d'une poutre correctrice

- soit entre éléments linéaires préalablement posés à l'aide du même train mais les prescriptions du G. 1.2.3. ne sont pas d'application

- soit par machine à coffrage glissant.

La finition au moyen de l’« hélicoptère » est interdite.

Dans le cas d’un bétonnage par coffrage glissant, la machine progresse sans arrêt à vitesse régulière.

Pour tout revêtement de largueur > 2,50 m, la machine est équipée, à l’arrière, d’une poutre lisseuse de minimum 3 m de longueur, placée parallèlement à l’axe de la route et qui se déplace transversalement en suivant un mouvement longitudinal régulier de va-et-vient sans ajout d’eau.

La machine est également équipée d’un système de vibration et de commande automatique du dispositif de réglage de niveaux du béton, tant sur le plan longitudinal que vertical, permettant d’assujettir le profil en long de chacun des bords à un repère extérieur indépendant de la couche à poser.

Dans le cas d’un bétonnage en 2 couches frais sur frais et en cas de mise en œuvre à l’aide de 
2 machines à coffrage glissant, la distance séparant ces 2 machines en cours de bétonnage ne peut être supérieure à 20 m. Seule la deuxième machine est équipée d’une poutre lisseuse.

Cette machine doit progresser sans arrêt et à vitesse régulière.

Pour les réseaux I et II, la mise en place du béton est réalisée à l’aide de deux machines indépendantes:

- la première assure l’approvisionnement et la répartition uniforme du béton

- la seconde assure le serrage et la mise en forme du béton.

L’entrepreneur est tenu de maintenir en permanence un système de liaison par voie hertzienne entre la centrale et l’atelier de bétonnage.

Le délai entre la fabrication du béton et la fin de la mise en œuvre ne peut dépasser 100 minutes. De plus, si le béton en place a plus de 2 heures lors de la mise en œuvre du camion suivant, un joint de construction doit être réalisé.

Tout arrosage du béton pour en faciliter la mise en œuvre et tout rechargement superficiel au mortier sont interdits.

Aux endroits particuliers tels que certains revêtements urbains, giratoires de faible rayon, élargissements locaux, raccordements en sifflet ou en patte d'oie, etc. la mise en œuvre peut se faire manuellement et le béton est serré au moyen d’aiguille(s) et poutre vibrantes. Dans ce cas, l’ouvrabilité du béton sera de catégorie S1 ou S2 (suivant NBN EN 206-1).

##### G. 1.2.6.3.1. Bétonnage par temps froid

Le bétonnage du revêtement n’est autorisé que lorsque la température de l’air sous abri à 1,50 m du sol, mesurée à 8 h du matin, est supérieure ou égale à + 1°C et que le minimum nocturne n’est pas descendu sous - 3°C.

##### G. 1.2.6.3.2. Bétonnage par temps de pluie

Le déversement du béton est interrompu en cas de pluie ou d’averse.

##### G. 1.2.6.3.3. Bétonnage par temps chaud

Sauf précautions particulières, à agréer par le fonctionnaire dirigeant, le bétonnage n’est autorisé que lorsque la température de l’air sous abri, à 1,50 m du sol, est inférieure ou égale à 25°C.

### G. 1.2.7. Joints

#### G. 1.2.7.1. Joints transversaux

Les joints transversaux sont de trois sortes:

- de construction

- de retrait

- de dilatation.

Pour les réseaux I et II, les joints transversaux sont scellés et goujonnés.

Pour le réseau III, les joints transversaux sont scellés mais pas goujonnés.

##### G. 1.2.7.1.1. Joints de construction

Les joints transversaux de construction et les joints entre revêtement en béton de ciment et revêtement existant en enrobés bitumineux sont sciés après ouverture du joint sur une largeur de 10 mm et une profondeur d’au moins 30 mm. La gorge est réalisée au droit du joint.

Les joints de construction sont conformes à la figure G. 1.2.7.1.1.1. Toutefois, dans le cas de béton armé continu, le goujon est remplacé par l’armature longitudinale et le joint n’est pas scié.

Figure G. 1.2.7.1.1.1 - Joint transversal de construction

Un joint de construction est établi à la fin de chaque production journalière ou en cas d'interruption du bétonnage ne permettant pas la mise en œuvre du béton dans le délai de 2 heures dont question au G. 1.2.6.3.

La face de ce joint est plane et perpendiculaire à la surface du revêtement. Lors de la reprise, le bétonnage est effectué directement béton contre béton. La vibration du béton est complétée de part et d’autre du joint au moyen d’une aiguille vibrante indépendante.

Pour les revêtements discontinus, l’emplacement des joints de construction correspond à celui d'un joint de retrait dans la bande adjacente. Si ce joint coïncide avec un joint de dilatation, il est conforme à la figure G. 1.2.7.1.3.1.

##### G. 1.2.7.1.2. Joints de retrait

Les joints de retrait sont conformes à l'un des types de la figure G. 1.2.7.1.2.1.

Leur entredistance est conforme au G. 1.1.3.2.

L'amorce de fissuration est réalisée par sciage du béton durci. La profondeur de l'amorce est d'au moins 1/3 de l'épaisseur de la dalle.

En cas de présence d’une membrane préfabriquée de protection de surface, le sciage est réalisé au travers de celle-ci. La protection du béton à cet endroit est immédiatement rétablie par une nouvelle bande de membrane préfabriquée et lestée.

Le sciage du béton est réalisé au plus tôt afin d'éviter la fissuration en dehors des joints et en tout cas dans les 24 heures qui suivent la mise en œuvre.

A la demande et sous la responsabilité de l’entrepreneur, et moyennant l’accord préalable du fonctionnaire dirigeant, le joint de retrait peut aussi être scié endéans les 2 à 3 heures, après la mise en place du béton, à une profondeur minimum de 20 mm à l’aide d’un appareillage de sciage spécifique, sans endommager les lèvres du joint. Pour les joints non fissurés, ces amorces sont complétées par sciage dans le béton durci jusqu’à au moins 1/3 de l’épaisseur de la dalle et ce endéans les 24 heures qui suivent la mise en œuvre du béton.

Figure G. 1.2.7.1.2.1. - Joints transversaux de retrait

##### G. 1.2.7.1.3. Joints de dilatation

Les joints de dilatation sont conformes à la figure G. 1.2.7.1.3.1.

La largeur de la gorge de scellement est au moins égale à l’épaisseur de la fourrure compressible.

Leur emplacement est indiqué dans les documents d’adjudication.

Figure G. 1.2.7.1.3.1 - Joint de dilatation

#### G. 1.2.7.2. Joints longitudinaux

Les joints longitudinaux sont de deux sortes:

- de construction

- de flexion.

L’emplacement des joints longitudinaux est précisé aux documents d’adjudication.

Pour les réseaux I et II, les joints longitudinaux sont ancrés et scellés.

##### G. 1.2.7.2.1. Joints de construction

Les joints de construction entre bandes contiguës bétonnées successivement et entre bande de béton et revêtement en enrobé bitumineux sont sciés après ouverture du joint.

Les joints de construction sont conformes à l'un des types repris à la figure G. 1.2.7.2.1.1.

Selon l’épaisseur du revêtement, les types de joints suivants sont utilisés:

| Type de joint | Épaisseur du revêtement (E) |
| --- | --- |
| 1 | E ≤ 200 mm |
| 2 | E > 200 mm |

Si les documents d’adjudication prescrivent l’emploi de barres d’ancrage, celles-ci sont conformes au G. 1.2.7.4.

Dans les élargissements locaux, les raccordements en sifflet ou en patte d'oie, les joints longitudinaux sont ancrés.

Les joints de construction et les joints entre revêtement en béton de ciment et revêtement existant en enrobés sont sciés et scellés après ouverture du joint.

Figure G. 1.2.7.2.1.1. - Joints longitudinaux de construction entre bandes bétonnées

##### G. 1.2.7.2.2. Joints de flexion

Les joints de flexion sont réalisés entre bandes contiguës bétonnées simultanément.

Les joints de flexion sont conformes à la figure G. 1.2.7.2.2.1.

Les joints de flexion sont sciés dans le béton durci au moins au 1/3 de l'épaisseur.

Le sciage est réalisé au plus tôt pour éviter la fissuration en dehors des joints et en tous cas au plus tard 24 heures après la mise en œuvre du béton.

Figure G. 1.2.7.2.2.1 - Joint longitudinal de flexion

Toutefois, dans le cas de béton armé continu, la barre d’ancrage est remplacée par l’armature transversale.

#### G. 1.2.7.3. Goujons

Les goujons ont un diamètre de 25 mm et une longueur de 600 mm.

Le stockage et la manipulation des goujons sur chantier sont effectués de manière à éviter toute souillure et dégradation de ces derniers.

Les goujons sont galvanisés ou traités par tout autre système agréé par le fonctionnaire dirigeant. Ceci est destiné à éviter l’adhérence du béton aux goujons. Ils sont placés et maintenus dans une position parallèle à la surface et à l'axe de la dalle

L’entredistance entre les goujons est de 300 mm. Les goujons d’extrémité ne peuvent être à moins de 250 mm du bord.

Dans les joints de dilatation, les goujons sont munis d'un capuchon avec matière compressible.

Les goujons sont mis en œuvre de la façon suivante:

1.	préalablement au bétonnage, au moyen de berceaux;

2.	pendant le bétonnage, au moyen d’un système d’intégration par vibrations, approuvé par le fonctionnaire dirigeant;

3.	au moyen de la première machine, en cas de bétonnage en 2 couches frais sur frais et en cas de mise en œuvre à l’aide de 2 machines.

Dans le cas des berceaux, ceux-ci sont assemblés en usine ou ligaturés sur place. En cas d’assemblage en usine, les goujons sont soudés d’un côté et ligaturés de l’autre en alternance ou ligaturés des deux côtés. Ils sont conçus de manière à empêcher le déplacement des goujons et à ne pas entraver le bon fonctionnement du joint. Les éventuelles soudures ou tirants de blocage sont découpés avant le déversement du béton. Les berceaux ne subissent aucune déformation rémanente sous une charge ponctuelle de 2500N, ni lors du déversement du béton. Tout berceau déformé est remplacé.

#### G. 1.2.7.4. Barres d’ancrage

Le stockage et les manipulations des barres d’ancrage sur chantier sont effectués de manière à éviter toute souillure de ces dernières. L'alimentation en carburant et l'entretien des machines de mise en œuvre du béton sont assurés tout en protégeant soigneusement les barres d’ancrage contre tout répandage d'huile ou d'autres matières susceptibles de rompre l'adhérence acier-béton.

Les barres d’ancrages sont crénelées et non enduites.

Elles sont placées parallèlement à la surface du revêtement en béton.

Dans le cas de joints de construction, elles sont mises par forage dans le béton durci ou insérées par fonçage dans le béton frais à l’arrière du bac de vibration de la machine ou dans la première moitié du coffrage. En cas de mise en place des barres d’ancrage par forage, un guidage du foret de diamant est nécessaire pour assurer le maintien correct de l’outil au moment de l’attaque du forage.

Dans le cas de joints de flexion (réalisation de plusieurs bandes de circulation en un seul passage), les barres d’ancrages sont placées sur des berceaux ou intégrées par vibrations, au moyen d’un équipement spécialisé.

Les barres d’ancrage ont un diamètre de 16 mm et une longueur de 750 mm.

Dans le cas du béton armé continu, il en est prévu tous les 808 mm de telle façon que les barres transversales existantes ne soient pas atteintes lors du forage.

Elles se situent le plus près possible sous la nappe d’armatures longitudinales existante et sous le nu inférieur des armatures longitudinales du revêtement à construire.

Dans le cas du béton discontinu, l’entredistance des barres d’ancrage est de 1000 mm, la distance par rapport aux joints transversaux est de 500 mm.

Après forage, les ancrages sont scellés dans le béton existant sur la moitié de leur longueur. La résistance en traction sur ces ancrages est supérieure à 100 kN après 24 heures.

#### G. 1.2.7.5. Scellement des joints

La gorge de scellement est toujours chanfreinée et est conforme à la figure G.1.2.7.5.1.

Pour les joints de dilatation, la largeur de la gorge de scellement est au moins égale à la largeur de la fourrure compressible.

En cas de scellement à la masse, un fond de joint est posé dans le fond de la gorge.

Les profilés en néoprène sont collés aux lèvres du joint et ont une largeur minimum de 1,6 fois celle de la gorge de scellement.

Figure G. 1.2.7.5.1. - Détails de gorge de scellement chanfreinée

### G. 1.2.8. Traitement de surface

Le traitement de la surface des revêtements est soit:

- un brossage transversal de la surface du béton frais

- un dénudage du squelette pierreux

- une impression du béton.

Les documents d’adjudication précisent le type de traitement de surface.

#### G. 1.2.8.1. Brossage

Le brossage transversal de la surface du béton frais est réalisé immédiatement après mise en place et compactage du béton au moyen de brosses dures à fibres jointives.

Tout arrosage du béton pour en faciliter le brossage et tout rechargement superficiel au mortier sont interdits.

Pour le réseau III et si les documents d'adjudication le prévoient, le brossage est également autorisé dans le sens longitudinal.

#### G. 1.2.8.2. Dénudage

Le dénudage du squelette pierreux consiste à pulvériser un retardateur de prise sur la surface du béton dès sa mise en œuvre et à éliminer ultérieurement le mortier ainsi retardé.

Le retardateur de prise est pulvérisé de façon uniforme sur la surface du béton frais au maximum 15 minutes après la mise en œuvre du béton. Ce retardateur contient un pigment lui assurant en permanence une couleur franche. Il ne peut, en aucun cas, s’écouler naturellement sur la surface du béton frais quelle qu’en soit la pente.

Une mesure de protection est prise pour protéger les éléments linéaires, coulés en place en même temps que le revêtement (filets d’eau, bordures, etc.), contre la pulvérisation du retardateur de prise.

Pour éviter tout excès local de retardateur lors de l'arrêt de la machine d'épandage, un dispositif de récolte du produit est monté sur celle-ci et placé sous les gicleurs lors de chaque arrêt. La rampe de pulvérisation est protégée des effets du vent par un carénage descendant jusqu'à 100 à 150 mm de la surface du béton.

Dans les cas particuliers, une pulvérisation manuelle du retardateur est autorisée, moyennant accord préalable du fonctionnaire dirigeant.

Immédiatement après la pulvérisation du retardateur, la surface est protégée au moyen d'une membrane étanche maintenue en place jusqu'au moment de l'élimination du mortier retardé.

En cas de membrane étanche préfabriquée, la zone limitée par la rampe de pulvérisation du retardateur et le système de déroulement de ladite membrane est entièrement couverte.

Le mortier retardé est éliminé par brossage à l’eau. En règle générale, cette opération est réalisée au plus tôt 24 heures après la mise en œuvre du béton.

Ce délai minimum est prolongé lorsque la prise en masse du béton n'est pas suffisante pour admettre, sans aucune dégradation, l’opération de brossage.

La brosse munie de rampes d’arrosage est fixée entre les essieux de l’engin porteur. Elle est réglable en hauteur et en angle et déborde latéralement d’au moins 300 mm de part et d’autre du gabarit extérieur des pneus. Toutes dispositions différentes sont soumises à l’approbation préalable du fonctionnaire dirigeant.

Le mortier retardé peut aussi être éliminé au moyen d’un jet d’eau sous pression.

La membrane étanche est enlevée par tronçon de maximum 100 m au fur et à mesure de l’avancement de l’engin de brossage ou de dénudage sous pression, et est évacuée.

L’entrepreneur prend les dispositions nécessaires en vue d’éviter que le mortier évacué ne s’accumule, soit dans le système d’évacuation des eaux (filets d’eau, avaloirs, aqueducs), soit dans les drains réalisés ou dans les équipements proches de la chaussée tels que les gaines, les bouches d’incendie, ...

#### G. 1.2.8.3. IMPRESSION

L’impression consiste à traiter la surface du béton frais au moyen de moules appropriés, de façon à lui conférer un aspect particulier.

Après compactage, le béton est lissé au moyen d’une règle rigide, roulé au moyen d’un double rouleau de treillis métallique afin d’enfoncer les agrégats de surface et ensuite re-lissé à l’aide d’une taloche lisseuse large montée sur un manche à double articulation. Il présente alors une surface lisse, exempte de cavité apparente et de vague.

En cas de réalisation d’un béton coloré imprimé, celui-ci doit être coloré dans la masse.

Une poudre démoulante empêchant l’adhérence des moules d’impression au béton frais est ensuite appliquée sur la surface à raison de minimum 150 g/m².

Immédiatement après, la surface est imprimée au moyen de moules adéquats qui confèrent au béton les motifs désirés. Pour l’impression, les moules sont posés délicatement l’un à côté de l’autre à la surface du béton et ensuite damés de manière homogène.

Le béton est ensuite protégé contre la dessiccation au moyen d’une membrane étanche préfabriquée maintenue en place au moins 72 heures.

L’emplacement des joints de retrait est à déterminer dans la mesure du possible en tenant compte des motifs choisis pour l’impression du béton. Les joints seront, pour autant que possible, découpés dans les joints des motifs sur une profondeur équivalente au tiers de l’épaisseur de la dalle réalisée.

Tous les produits, matériels spécifiques et méthodes de travail dont question notamment ci-dessus sont spécifiés dans les documents d’adjudication et agréés par le fonctionnaire dirigeant avant le début des travaux.

### G. 1.2.9. IDENTIFICATION DU BETON

Après le traitement de surface et avant la protection du béton frais, les revêtements sont marqués au moyen d’un marquoir.

Ce marquage s’exécute sur une profondeur de 10 mm, en chiffres de 100 mm de hauteur et se situe à 300 mm du bord longitudinal ou du joint longitudinal de construction et du joint transversal.

En cas de dénudage du squelette pierreux, des dispositions locales particulières sont prises en vue d’éviter le dénudage au droit des marquages.

#### G. 1.2.9.1. Béton continu

La date de confection du béton s’inscrit à chaque extrémité de chaque section concernée.

#### G. 1.2.9.2. Béton discontinu

Les dalles sont marquées de leur numéro d'ordre de fabrication. La première dalle de chaque production journalière porte la date de sa réalisation.

### G. 1.2.10. Protection du béton frais

#### G. 1.2.10.1. Protection contre la dessiccation

La protection du béton frais, faces verticales comprises, est assurée immédiatement après le traitement de surface par pulvérisation mécanique et homogène d’un produit de cure à pigmentation blanche ou métallisée à raison de minimum 200 g/m². Les pulvérisateurs sont munis d’une coiffe de protection.

En cas de dénudage, la pulvérisation du produit de cure a lieu immédiatement après dénudage et au plus tard 1 heure après enlèvement de la membrane étanche.

Dans le cas du béton coloré ou lorsque les documents d’adjudication le prévoient, cette protection est réalisée immédiatement après le traitement de surface, par une membrane étanche préfabriquée maintenue en place au moins 72 heures.

#### G. 1.2.10.2. Protection contre la pluie

Les dispositions sont prises pour éviter le délavage par la pluie de la surface du béton frais tant pour le béton épandu et non encore vibré que pour le béton fraîchement parachevé.

#### G. 1.2.10.3. Protection contre le gel

La surface de revêtement est protégée efficacement contre le gel de manière telle que, pendant 72 heures après la mise en œuvre du béton, la température au niveau supérieur du revêtement ne descende pas au-dessous de + 1° C.

#### G. 1.2.10.4. Protection contre les effets mécaniques

Toutes dispositions sont prises en vue de protéger le béton frais contre les dégradations provoquées par tout effet mécanique (véhicules, vélos, piétons, animaux, ...).

### G. 1.2.11. Traitement du béton durci par PRODUIT D’IMPREGNATION

Dans le cas du béton dénudé 0/6,3, du béton coloré-lavé (dénudé) et du béton imprimé ou lorsque les documents d’adjudication le prévoient, un traitement superficiel est assuré par pulvérisation d’un produit d’imprégnation de surface à raison d’au moins 200 g/m².

Ce traitement est effectué, au plus tôt, quatre semaines après la mise en œuvre du béton sur une surface propre et sèche. Les traces de produit de cure sont enlevées avant traitement.

### G. 1.2.12. Mise en service du revêtement

La circulation n’est autorisée sur le revêtement que 7 jours après la mise en œuvre du béton et après relevé contradictoire des fissures. Un revêtement de moins de 7 jours peut être livré à la circulation si l’entrepreneur apporte la preuve que la résistance du béton a atteint:

- 50 MPa pour le réseau I

- 40 MPa pour le réseau II

- 35 MPa pour le réseau III.

## G. 1.3. Spécifications

### G. 1.3.1. Caractéristiques de masse du béton

#### G. 1.3.1.1. Epaisseur

Les épaisseurs sont mesurées sur des carottes de 100 cm².

Les prescriptions concernent, par fraction de lot (ou section), les épaisseurs individuelles Ei exprimées en mm à 0,5 mm près par excès ou par défaut.

L’épaisseur individuelle minimum Ei, min est > Enom

où Enom est l’épaisseur nominale (mm) fixée par les documents d’adjudication.

#### G. 1.3.1.2. Position des armatures

La position des armatures est mesurée sur des carottes de 100 cm2.

La position des armatures et la tolérance dans les écarts sont conformes au G. 1.2.4.1.2.

#### G. 1.3.1.3. Résistance à la compression

La résistance est mesurée sur carottes de 100 cm² à au moins 90 jours d’âge.

Le prélèvement des carottes a lieu au minimum 10 jours après la pose du béton.

Les prescriptions concernent, par fraction de lot (ou section), les résistances individuelles R’bi.

|  | Réseau |
| --- | --- |
| Caractéristique (MPa) | I | II | III |
| Résistance minimum R’bi,min | 60 50* | 50 40* | 45 35* |

* en cas d’incorporation d’un entraîneur d’air.

La résistance est exprimée en MPa à 0,5 MPa près par excès ou par défaut.

#### G. 1.3.1.4. Absorption d’eau

L’absorption d’eau est mesurée sur la tranche supérieure de carottes de 100 cm² à au moins 60 jours d’âge réel.

Les prescriptions concernent, par lot, l’absorption d’eau moyenne Wam et les absorptions d’eau individuelles Wai.

Si l’addition d’un entraîneur d’air est imposée pour une couche supérieure caractérisée par un Dmax du granulat > 20 mm, les prescriptions correspondant à un Dmax du granulat ≤ 20 mm (G. 1.2.5.2.) sont d'application.

|  | Dmax | Absorption d’eau | Absorption d’eau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | du granulat | individuelle maximum | moyenne maximum |
|  | (mm) | Wai, max (%) | Wam, max (%) |
| Réseau I |
| Couche supérieure | > 20 (sans air entraîné) | 6,5 | 6,0 |
| (mono ou bicouche) | 6,3 < Dmax < 20 | 6,8 | 6,3 |
|  | < 6,3 | 6,8 | 6,3 |
| Couche inférieure | > 20 | - | - |
| (bicouche) |  |  |  |
| Réseau II |
| Couche supérieure | > 20 (sans air entraîné) | 6,5 | 6,0 |
| (mono ou bicouche) | 6,3 < Dmax < 20 | 6,8 | 6,3 |
|  | < 6,3 | 6,8 | 6,3 |
| Couche inférieure | > 20 | - | - |
| (bicouche) |  |  |  |
| Réseau III |
| Couche supérieure | > 20 (sans air entraîné) | 6,8 | 6,3 |
| (mono ou bicouche) | 6,3 < Dmax < 20 | 7,0 | 6,5 |
|  | < 6,3 | 7,0 | 6,5 |
| Couche inférieure | > 20 | - | - |
| (bicouche) |  |  |  |

où	Wam =

n = nombre d’échantillons

Les absorptions d’eau sont exprimées en % avec une décimale.

#### G. 1.3.1.5. Résistance au gel

Cet essai est réalisé lorsque les résultats d’absorption d’eau sont insuffisants ou à la demande du fonctionnaire dirigeant.

La résistance au gel en présence de sels de déverglaçage est mesurée sur des éprouvettes d’au moins 90 jours d’âge qui subissent 30 cycles de gel/dégel.

| Caractéristique (g/dm²) | Réseau |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| Perte moyenne maximum après 30 cycles | 5 | 10 | 20 |

### G. 1.3.2. CARACTERISTIQUES DE SURFACE

#### G. 1.3.2.1. PLANEITE LONGITUDINALE A L’APL

##### G. 1.3.2.1.1. EXECUTION DES ESSAIS

Les prescriptions concernent, par bloc de dépouillement, les coefficients de planéité (CP) calculés pour des bases de 10 m et 2,5 m, à des vitesses de mesure imposées, c’est-à-dire:

- 72 km/h sur autoroutes et routes à 2 x 2 voies

- 54 km/h sur les autres routes

- 21,6 km/h en agglomération, sur les sous-couches, dans les ronds-points ou en cas d’impositions particulières des documents d’adjudication.

Si, lors de l’exécution de mesures à 72 ou 54 km/h, il est constaté que des défauts détectables visuellement ou mesurables à la règle de 3 m ne sont pas mis en évidence par l’APL, une mesure complémentaire à 21,6 km/h peut être demandée par le fonctionnaire dirigeant.

En cas de prescriptions particulières relatives aux grandes longueurs d’ondes, prévues aux documents d’adjudication, un coefficient de planéité calculé pour une base de 40 m, à une vitesse de mesure de 72 km/h, est imposé.

L’entrepreneur est tenu de prendre les dispositions nécessaires au nettoyage du revêtement en vue de l’essai.

##### G. 1.3.2.1.2. Spécifications

| Caractéristique | Réseau |
| --- | --- |
| (10³mm²/Hm) | I | II | IIIa | IIIb (1) |
| CP2,5m | ( 35 | ( 35 | ( 35 | - |
| CP10m | ( 70 | ( 70 | - | - |
| CP40m | ( 140 | - | - | - |

(1) 	Contrairement aux définitions du B. 1, les pistes cyclables sont considérées comme faisant partie du réseau IIIa en matière de planéité.

##### G. 1.3.2.1.3. Dispositions particulières

Les ronds-points de rayon intérieur inférieur à 20 m ne font pas l’objet d’un contrôle à l’APL.

Les prescriptions relatives au CP40m ne sont d’application que si le chantier comporte une modification du profil en long existant visant à l’obtention des valeurs prescrites, ou si chaque bloc de dépouillement de chaque lot présente avant travaux un CP40m ( 140.

#### G. 1.3.2.2. Régularité de surface

Les irrégularités de surface sont inférieures à 3 mm pour les réseaux I et II et les pistes cyclables et à 5 mm pour le réseau III.

#### G. 1.3.2.3. Coefficient de frottement transversal (SFCS)

##### G. 1.3.2.3.1. Exécution des essais

Les mesures sont réalisées à l’aide du SCRIM, conformément à la spécification technique pr CEN/TS 15901-6 -> Chap Q, ou d’un appareillage similaire pour autant que la reproductibilité des mesures soit au minimum égale à celle du SCRIM et qu’une corrélation soit établie avec ce dernier.

Les prescriptions concernent, par lot, le coefficient de frottement transversal (SFCS – Side Force Coefficient Scrim) mesuré sur revêtement mouillé, à une température de référence de 20° C, et à la vitesse de 80 km/h sur les routes du réseau I, de 50 km/h sur les routes des réseaux II et III et de 30 km/h dans les giratoires. L’essai ne peut être réalisé que si la température du revêtement est comprise entre 5 et 35°C.

Dans le cas où le revêtement comporte des salissures (terre, hydrocarbures, etc.), l’opération de nettoyage, en vue de l’essai, est assurée par l’adjudicataire. Elle est à charge de ce dernier à la réception provisoire et à charge du pouvoir adjudicateur à la réception définitive.

##### G. 1.3.2.3.2. SPECIFIcations

Durant n(1) années après la mise en service, toute section hectométrique de chaque lot répond aux prescriptions suivantes:

|  | Réseau | Giratoire |
| --- | --- | --- |
| Caractéristique | I | II | IIIa |  |
| SFCS | > 0,48 | > 0,48 | > 0,48 | > 0,58 |

(1) n est le nombre d'années de garantie prévu aux documents d'adjudication

##### G. 1.3.2.3.3. Dispositions particulières

Si 0,53 > SFCS ( 0,48 pour une ou plusieurs sections hectométriques, toute section décamétrique y incluse présente, durant n(1) années après la mise en service, un SFCS ( 0,48.

En cas de problèmes particuliers (chantiers de longueur inférieure à 500 m, de ralentisseur(s), etc.) ainsi que pour les giratoires, toute section décamétrique présente, durant n(1) années après la mise en service, un SFCS supérieur aux valeurs définies au tableau ci-dessus.

# (1) n est le nombre d’années de garantie prévu aux documents d’adjudication.

#### G. 1.3.2.4. Coefficient de frottement longitudinal (LFCG)

##### G. 1.3.2.4.1. Exécution des essais

Dans les zones qui présentent des caractéristiques ne permettant pas de réaliser correctement un essai au SCRIM (tronçons de longueur inférieure à 100 m, piétonniers, pistes cyclables indépendantes, etc.) ainsi que sur les marquages routiers, les mesures sont réalisées à l’aide du Grip Tester conformément à la spécification technique pr CEN/TS 15901-7 -> Chap Q.

Les prescriptions concernent, par lot, le coefficient de frottement longitudinal fixe (LFCG - Longitudinal Force Coefficient Grip) mesuré sur revêtement mouillé, à une température de référence de 20°C, et à la vitesse de 30 km/h. L’essai ne peut être réalisé que si la température du revêtement est comprise entre 5 et 35°C.

Dans le cas où le revêtement comporte des salissures (terre, hydrocarbures, etc.), l’opération de nettoyage, en vue de l’essai, est assurée par l’adjudicataire. Elle est à charge de ce dernier à la réception provisoire et à charge du pouvoir adjudicateur à la réception définitive.

##### G. 1.3.2.4.2. specifications

Durant n(1) années après la mise en service, toute section hectométrique de chaque lot répond aux prescriptions suivantes:

| Caractéristique | Réseau IIIa | Marquages routiers |
| --- | --- | --- |
| LFCG | > 55 | > 55 |

(1) n est le nombre d'années de garantie prévu aux documents d'adjudication

#### G. 1.3.2.5. Texture de surface

Des prescriptions relatives à la texture de surface peuvent être précisées aux documents d’adjudication.

#### G. 1.3.2.6. COULEUR Du BETON

Les documents d’adjudication fixent la teinte des bétons colorés.

La couleur du béton répond aux prescriptions de luminosité et de chromaticité suivantes:

- rouge	: a* ≥ 5

: 0 < b* < 20

: L* ≥ 45

- teinte claire	: -3 < a* < 3

: 0 < b* < 10

: L* ≥ 60

Les autres teintes sont définies par les documents d’adjudication.

Le contrôle est effectué sur revêtement sec.

La teinte est homogène sur l’ensemble du chantier.

## G. 1.4. Vérifications

### G. 1.4.1. Contrôles en cours d’exécution

#### G. 1.4.1.1. contrôles avant la mise en œuvre

Les contrôles portent sur:

- le matériel

- les niveaux des repères de réglage

- l’épaisseur probable de la couche par mesure du niveau par rapport aux repères ou aux filets d’eau

- la régularité et la propreté du support et l’absence d’eau stagnante ou ruisselante

- le cas échéant, les caractéristiques des chemins de roulement de la machine

- la présence et la conformité du matériel prévu aux documents d’adjudication.

#### G. 1.4.1.2. contrôles lors de la mise en œuvre

Les contrôles portent sur:

- le matériel

- la qualité, la propreté et le positionnement des armatures ou des goujons

- le relevé de la température de l’air

- l’approvisionnement et le bâchage correct des camions

- la qualité du béton (origine, heure de fabrication, signes de ségrégation, début de prise)

- l’absence d’ajout d’eau au béton dans les camions ou en cours de mise en œuvre

- le fonctionnement correct de l’atelier de mise en œuvre

- la conformité et la propreté des joints de construction et/ou de reprise

- la vibration complémentaire des joints de construction et/ou de reprise

- l’absence de circulation sur les armatures

- l’épaisseur de la couche mise en œuvre

- la teneur en air

- la bonne tenue des bords du béton

- la protection immédiate du béton frais (produit de cure, film plastique, mesures spéciales, ...)

- la conformité de l’épandage du retardateur

- le sciage, en temps opportun, des joints de retrait et de flexion

- le brossage/dénudage, dans les délais prescrits, en cas d’utilisation d’un retardateur, et la protection immédiate du béton

- la régularité de surface ...

##### G. 1.4.1.2.1. Teneur en air

Le contrôle de la teneur en air s'effectue contradictoirement toutes les 2 heures le premier jour du bétonnage, ensuite au moins deux fois par jour. Le contrôle est aussi effectué lors de toute modification de la composition du béton ou à la demande du fonctionnaire dirigeant.

Les mesures sont effectuées suivant la NBN EN 12350-7. Les résultats pris en considération sont constitués de la moyenne des mesures effectuées sur trois prélèvements.

Tout résultat hors des limites prescrites entraîne l'arrêt immédiat du bétonnage. La reprise de celui-ci n'est autorisée que lorsque l’entrepreneur prouve au pouvoir adjudicateur que le béton répond aux critères imposés pour la teneur en air.

En cas de litige quant au volume d'air entraîné, un contrôle sur béton durci peut être demandé. Ce contrôle est effectué selon la NBN EN 480-11. Les frais de ce contrôle sont à charge du pouvoir adjudicateur lorsque les résultats de l’essai sont satisfaisants.

##### G. 1.4.1.2.2. Tenue des bords du béton

La tenue des bords du béton est contrôlée en tout point entre la sortie du coffrage glissant et le début de prise du béton, au moyen d’un gabarit approprié.

Ce gabarit a une forme d’équerre dont une des branches a une longueur de 0,60 m et l’autre, une longueur égale à l’épaisseur nominale du béton mis en œuvre.

Tout écart significatif, tant en surface que sur la tranche, entraîne l’arrêt du bétonnage, la recherche de l’origine du défaut et la correction de celui-ci.

##### G. 1.4.1.2.3. Régularité de surface

Dès que l’état de prise du béton le permet sans risque de détérioration de sa surface, un contrôle est effectué en tous endroits où l’état de la surface laisse supposer que la planéité n’est pas conforme aux prescriptions.

##### G. 1.4.1.2.4. TEXTURE DE SURFACE

Un contrôle est effectué dès que l’état de surface du béton le permet.

### G. 1.4.2. Vérifications après exécution

#### G. 1.4.2.1. Caractéristiques de masse du béton (épaisseur, position des armatures, résistance en compression, absorption d’eau, résistance au gel)

##### G. 1.4.2.1.1. Echantillonnage

###### G. 1.4.2.1.1.1. Généralités

- Chantier de catégorie A: la surface du chantier est ( à 5000 m².

La surface est subdivisée en une ou plusieurs sections.

- Toute section de surface ( à 10000 m2 est divisée en un ou plusieurs lots de 10000 m².

Le reste de la division par 10000 de la surface de la section constitue un lot distinct ou est ajouté au dernier lot suivant que sa valeur atteint ou non 5000 m².

- Toute section de surface ( à 5000 m² est considérée comme un lot.

- Une section de surface < à 5000 m² est considérée comme un lot de catégorie B.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir le regroupement de plusieurs sections.

Lorsque le fonctionnaire dirigeant constate que certaines parties du revêtement n’ont pas été exécutées conformément aux règles de l’art, il peut assimiler chacune de ces parties à un lot et la traiter comme tel.

Les caractéristiques d’un lot se définissent par rapport à des mesures exécutées en 10 points de la surface, choisis aléatoirement.

- Chantier de catégorie B: la surface du chantier est < à 5000 m².

La surface constitue un seul lot.

Les caractéristiques du lot se définissent par rapport à des mesures exécutées à raison d’un point par 1000 m², choisi aléatoirement.

Pour les chantiers de moins de 3000 m², les caractéristiques du lot se définissent par rapport à des mesures exécutées en 3 points de la surface, choisis aléatoirement.

###### G. 1.4.2.1.1.2. Au droit des joints de construction et/ou de reprise

Les caractéristiques de chaque joint se définissent par rapport à des mesures exécutées:

- pour les joints transversaux, à raison d’un point par voie de circulation; ces points sont choisis aléatoirement sur la longueur de celui-ci

- pour les joints longitudinaux, à raison de 5 points par 1000 m linéaires exécutés.

#### G. 1.4.2.2. Caractéristiques de surface

Le revêtement est subdivisé en une ou plusieurs sections, chaque section étant une zone homogène d’un seul tenant.

Chaque section est divisée en lots, chaque lot étant constitué d’une voie de circulation.

Les documents d'adjudication précisent si une zone d’immobilisation constitue également un lot.

Un rond-point est toujours considéré comme une section.

##### G. 1.4.2.2.1. Planéité de surface à l’APL

En vue d’intégrer les joints de début et de fin de travaux dans les mesures, le début d’un lot est fixé conventionnellement à la borne ou repère, hectométrique ou kilométrique, le plus proche, situé à 
50 m minimum avant le joint.

De même, la fin d’un lot est fixée conventionnellement à la borne ou repère, hectométrique ou kilométrique, le plus proche, situé à 50 m minimum après le joint.

##### G. 1.4.2.2.2. Régularité de surface

Un contrôle est effectué en tous endroits où l’état de la surface laisse supposer que la planéité n’est pas conforme aux prescriptions.

##### G. 1.4.2.2.3. Coefficient de frottement transversal (SFCS) ET Longitudinal (LFCG)

En cas de travaux comportant plusieurs tronçons ou plusieurs phases mis en service à des dates différentes, la date de mise en service prise en compte pour la détermination de la période de garantie relative à la rugosité est fixée comme suit:

- les essais relatifs aux tronçons ou phases mis en service durant une période de 3 mois peuvent être exécutés simultanément

- la date de référence de chaque période de 3 mois est alors par convention celle du dernier tronçon mis en service.

##### G. 1.4.2.2.4. TEXTURE DE SURFACE

Un contrôle est effectué en tous endroits où l’état de la surface laisse supposer que la texture n’est pas conforme aux prescriptions.

##### G. 1.4.2.2.5. COULEUR DU BETON

Un contrôle est effectué en tous endroits où l’état de la surface laisse supposer que la couleur n’est pas conforme aux prescriptions.

#### G. 1.4.2.3. FISSURES ET DEGRADATIONS AUX JOINTS – revêtements discontinus

Avant la mise en circulation, et au plus tard à la réception provisoire, il est procédé à un relevé contradictoire de l'état apparent des joints transversaux et longitudinaux et des fissures du revêtement.

## G. 1.4.2.4. CONTROLE DE L’EPAISSEUR DU REVETEMENT

Pour le contrôle de l’épaisseur des carottes, lorsqu’une carotte représentative d’une section ne respecte pas les prescriptions, il peut être fait procéder à la repose en tout point conforme aux prescriptions (y compris au niveau des joints de réparation). La surface de réparation est déterminée comme suit:

Des carottages successifs sont réalisés de part et d’autre de la première carotte (dans le sens longitudinal) de manière à retrouver les épaisseurs voulues. Le remplacement du revêtement se fait sur toute la largeur de la voirie et sur la longueur définie par les carottages. Cette dernière doit être au minimum celle permettant la pose mécanique.

## G. 1.5. Paiement

### G. 1.5.1. Mesurage

Pour les revêtements posés en épaisseur constante, les paiements sont effectués sur base des surfaces réellement exécutées.

Pour les revêtements posés en épaisseur variable, les paiements sont effectués sur base des volumes réellement mis en œuvre.

Pour les traitements de surface, les paiements sont effectués sur base des surfaces réellement traitées.

Les trapillons et autres accessoires de voirie ne sont pas déduits.

La réalisation des joints transversaux de construction et de retrait est comprise dans les postes revêtements.

Les joints longitudinaux et les joints transversaux de dilatation sont payés au mètre courant de joint.

Pour les dispositifs spéciaux, les paiements sont effectués au mètre courant, à la pièce ou au kg, suivant dispositions du métré-type.

Les paiements sont effectués, déductions faites des réfactions détaillées aux G. 1.5.2 et G. 1.5.3.

### G. 1.5.2. Réfaction pour manquement

En cas de non-conformité des résultats d’essais, le pouvoir adjudicateur peut accepter tout ou partie du revêtement aux conditions et moyennant les réfactions détaillées ci-après:

#### G. 1.5.2.1. Régularité de surface

Toute partie de surface (9 m²) ne répondant pas aux prescriptions est refusée.

Dans ce cas, la planéité est rétablie par une méthode agréée par le fonctionnaire dirigeant.

#### G. 1.5.2.2. Epaisseur

##### G. 1.5.2.2.1. Epaisseur individuelle

Lorsque dans une fraction de lot (ou section), l’épaisseur individuelle Ei d’une carotte est inférieure à Enom, la fraction de lot correspondante à la carotte i peut être acceptée moyennant application d’une réfaction calculée comme suit:

RESEAU I

| 0 < MEi < 20 mm | REi = p S’ MEi / 100 |
| --- | --- |
| 20 < MEi < 30 mm | REi = p S’ (8 MEi – 140) / 100 |
| MEi > 30 mm | REFUS |

Où	MEi	=	le manque d’épaisseur et vaut MEi = Enom - Ei (mm)

REi	=	réfaction liée à l’épaisseur individuelle (€)

p	=	prix unitaire du revêtement (€/m²)

S’	=	surface de la fraction de lot correspondant (m²)

RESEAU II

Cas où le revêtement en béton de ciment est posé directement sur la fondation (sauf fondation en grave-bitume):

| 0 < MEi < 10 mm | REi = 0 |
| --- | --- |
| 10 < MEi < 25 mm | REi = p S’ (1,67 MEi – 16,67) / 100 |
| 25 < MEi < 35 mm | REi = p S’ (7,3 MEi – 155,5) / 100 |
| MEi > 35 mm | REFUS |

Cas où le revêtement en béton de ciment est posé sur une fondation en grave-bitume ou une couche d’enrobé bitumineux:

| 0 < MEi < 25 mm | REi = p S’ MEi / 100 |
| --- | --- |
| 25 < MEi < 35 mm | REi = p S’ (7,5 MEi – 162,5) / 100 |
| MEi > 35 mm | REFUS |

RESEAU III

Cas où le revêtement en béton de ciment est posé directement sur la fondation (sauf fondation en grave-bitume):

| 0 < MEi < 10 mm | REi = 0 |
| --- | --- |
| 10 < MEi < 30 mm | REi = p S’ (1,5 MEi – 15) / 100 |
| 30 < MEi < 40 mm | REi = p S’ (6,63 MEi – 165) / 100 |
| MEi > 40 mm | REFUS |

Cas où le revêtement en béton de ciment est posé sur une fondation en grave-bitume ou une couche d’enrobé bitumineux:

| 0 < MEi < 30 mm | REi = p S’ MEi / 100 |
| --- | --- |
| 30 < MEi < 40 mm | REi = p S’ (7 MEi – 180) / 100 |
| MEi > 40 mm | REFUS |

#### G. 1.5.2.3. Position des armatures

En cas de non-respect des tolérances imposées, la section correspondant à la carotte concernée est refusée.

#### G. 1.5.2.4. Résistance à la compression

##### G. 1.5.2.4.1. Résistance individuelle

Lorsque dans une fraction de lot (ou section), la résistance individuelle R’bi d’une carotte est inférieure à la résistance individuelle minimum R’bi,min fixée au G. 1.3.1.3, la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant application d’une réfaction calculée comme suit:

| 0 < MRi < 15% | RRi = p S’ (2 MRi) / 100 |
| --- | --- |
| 15 < MRi < 25% | RRi = p S’ (7 MRi - 75) / 100 |
| MRi > 25% | REFUS |

Où	MRi	=	le manque de résistance et vaut 	(%)

RRi	=	réfaction liée à la résistance individuelle à la compression simple (€)

p	=	prix unitaire du revêtement (€/m²)

S’	=	surface de la fraction de lot correspondant (m²)

#### G. 1.5.2.5. Absorption d’eau ET RESISTANCE AU GEL

##### G. 1.5.2.5.1. Absorption d’eau individuelle

Lorsque dans un lot, l’absorption d’eau individuelle wai d’une carotte est supérieure à la valeur maximum wai,max fixée au G. 1.3.1.4, la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant application d’une réfaction calculée comme suit:

RWai =

où	RWai 	= réfaction liée à l’absorption d’eau individuelle (€)

p	= prix unitaire du revêtement (€/m²).

S’	= surface de la fraction de lot correspondant (m²).

Si wai > wai,max + 1,5 , la fraction de lot correspondant à la carotte est refusée.

##### G. 1.5.2.5.2. Absorption d’eau moyenne

Lorsque l’absorption d’eau moyenne wam d’un lot est supérieure à la valeur maximum wam,max fixée au 
G. 1.3.1.4, le lot peut être accepté moyennant application d’une réfaction calculée comme suit:

RWam =

où	RWam = réfaction liée à l’absorption d’eau moyenne (€)

Si wam > wam,max + 1,5 , le lot est refusé.

##### G. 1.5.2.5.3. RESISTANCE AU GEL

Au cas où les essais de résistance au gel sont satisfaisants, le béton est accepté et les réfactions relatives à l’absorption d’eau ne sont pas appliquées

Dans le cas contraire, les réfactions relatives à l’absorption d’eau sont d’application.

#### G. 1.5.2.6. Planéité de surface à l’APL

Tout bloc de dépouillement présentant un CP supérieur aux spécifications du G. 1.3.2.1.2. est refusé. La planéité de surface du revêtement relatif au bloc de dépouillement litigieux est rétablie par et aux frais de l’entrepreneur selon une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

Toutefois, en cas de dépassement ne mettant pas en danger la sécurité de l’usager, le fonctionnaire dirigeant peut accepter les travaux moyennant application d’une réfaction calculée comme suit:

CP2,5 m

| 35 < CP2,5 m < 50 |  |
| --- | --- |
| CP2,5 m > 50 | Refus |

CP10 m

| 70 < CP10m < 105 |  |
| --- | --- |
| CP10 m > 105 | Refus |

CP40 m

| 140 < CP40m < 220 |  |
| --- | --- |
| CP40 m > 220 | Refus |

p est le prix unitaire de la couche de roulement (€/m²).

S est la surface du bloc de dépouillement concerné (S = largeur x 100).

Si les CP2,5 m et les CP10 m sont donnés par blocs de 25 m, la surface S (en m²) à prendre en considération est: S = largeur x 25.

Dans le cas où l'on réalise un essai à 21,6 km/h en plus de l'essai à 72 ou à 54 km/h, seul le résultat le plus défavorable par section est pris en compte pour le refus ou le calcul des réfactions.

#### G. 1.5.2.7. Coefficient de frottement transversal (SFCS) et longitudinal (LFCG)

Toute section hectométrique (ou décamétrique) ne présentant pas, durant n(1) années, un SFCS et/ou un LFCG supérieur aux valeurs fixées au G. 1.3.2.3.2 est refusée.

La rugosité minimum requise devra être restaurée par et aux frais de l’entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

(1) n est le nombre d'années de garantie prévu aux documents d'adjudication.

#### G. 1.5.2.8. TEXTURE DE SURFACE

En cas de texture de surface non conforme aux prescriptions, celle-ci est restaurée par et aux frais de l’entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

#### G. 1.5.2.9. COULEUR DU BETON

Toute section ne correspondant pas durant toute la période de garantie à l’une des teintes spécifiées aux documents d’adjudication est refusée.

En cas de couleur non conforme aux prescriptions, la teinte prescrite est rétablie par et aux frais de l’entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

#### G. 1.5.2.10. FISSURES ET DEGRADATIONS AUX JOINTS - REVETEMENTS DISCONTINUS

Les dégradations aux joints figurant au relevé contradictoire sont réparées.

Les dalles qui présentent soit une fissure de plus de 1m de longueur joignant 2 bords quelconques de la dalle, soit un ensemble de fissures d'une longueur de plus de 5m (les fissures de moins de 25 cm de longueur d'un seul tenant n'étant pas prises en considération) sont refusées et remplacées.

Pour toute dalle présentant des fissures autres que celles décrites ci-avant, le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit d'accepter la dalle moyennant une réparation des fissures conformément au M. 2.5. et éventuellement une prolongation du délai de garantie.

### G. 1.5.3. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions portant sur des critères différents sont appliquées cumulativement.

Pour un critère donné, seule la réfaction la plus pénalisante, entre la somme des réfactions individuelles et la réfaction moyenne, est appliquée.

La réfaction globale est limitée à la valeur du lot (p x S) pour les caractéristiques moyennes et à la valeur de la fraction du lot (p x S’) pour les caractéristiques individuelles.

# Text boxes

1313