K.6.	OUVRAGES METALLIQUES

K.6.1.	ACIERS POUR OUVRAGES METALLIQUES

K.6.1.1.	DESCRIPTION

Les présentes prescriptions concernent les aciers de charpente, les moyens d’assemblage, la fabrication en atelier et le montage sur place.

K.6.1.2.	CLAUSES TECHNIQUES

K.6.1.2.1	MATERIAUX

- aciers: C 16.6.

- boulons: C 16.7.

K.6.1.2.2.	CALCUL

Le calcul et la conception des ouvrages métalliques se fait sur base des NBN EN 1993-1 à 11.

K.6.1.2.3.	EXECUTION

L’exécution est réalisée selon les prescriptions du document de référence J-2

K.6.1.3.	VERIFICATIONS

Les vérifications sont réalisées sur base des documents cités au K 6.1.2.

K.6.1.3.	PAIEMENT

Les aciers sont payés au kg en fonction de leur nuance.

Les modalités de paiement et de détermination de la masse des pièces à facturer sont précisées au document de référence J-2.

K.6.2.	PROTECTION DES ACIERS

K.6.2.1.	DESCRIPTION

Les présentes prescriptions sont relatives à la protection des métaux ferreux contre la corrosion.

K.6.2.2.	CLAUSES TECHNIQUES

Les prescriptions du document de référence J-3 sont d’application.

Les documents de marché précisent la classe de corrosivité.

K.6.2.3.	VERIFICATIONS

Les vérifications portent sur l’identification des produits, les conditions de mise en œuvre et les épaisseurs appliquées, selon le document de référence J-3.

K.6.2.4.	PAIEMENT

Pour les pièces galvanisées, le prix de la galvanisation est inclus dans le prix de fourniture des pièces (paiement au kilo).

Pour les autres traitements, les paiements sont effectués au m² de surfaces traitées On distingue les postes suivants:

- Sablage : m2

- Métallisation: m2

- Couche primaire: m2

- Couche intermédiaire: m2

- Couche de finition: m2

- Système de peinture complet: m2

Les garde-corps y compris leur traitement de protection sont payés suivant les modalités définies au J. 12.