K. 8.	DISPOSITIFS D'APPUIS, JOINTS DE DILATATION ET D'ETANCHEITE

K. 8.1.	APPUIS EN ELASTOMERE

K.8.1.1.	DESCRIPTION

Les appuis sont conformes aux prescriptions de la NBN EN 1337-3.

K. 8.1.2.	CLAUSES TECHNIQUES

Les dimensions externes des appuis ainsi que l'épaisseur des couches d’élastomère et des frettes sont calculées par l'entrepreneur et soumises à l'approbation du fonctionnaire dirigeant en fonction des efforts transmis de la superstructure vers l'infrastructure.

K. 8.1.3.	VERIFICATIONS

Les contrôles portent sur les dimensions et sur les conditions de mise en œuvre des appuis.

K. 8.1.4.	PAIEMENT

Les appuis sont payés à la pièce en fonction du type d'appui.

GT20: Le CPN reprend un poste pour les appuis "type Freyssinet". Libellé du poste à modifier.

K. 8.2.	APPUIS SPECIAUX

K. 8.2.1.	DESCRIPTION

Les appuis spéciaux comprennent les appuis à pot et les appuis cylindriques et sphériques contenant du PTFE.

Les appuis sont conformes aux prescriptions des NBN EN 1337-5 et NBN EN 1337-7.

K. 8.2.2.	CLAUSES TECHNIQUES

Le type d’appui et ses caractéristiques sont proposés par l'adjudicataire et soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant en fonction des efforts transmis de la superstructure vers l'infrastructure.

K. 8.2.3.	VERIFICATIONS

Les contrôles portent sur les dimensions et sur les conditions de mise en œuvre des appuis.

K. 8.2.4.	PAIEMENT

Les appuis sont payés à la pièce en fonction du type d'appui.

## K. 8.3. JOINT DE DILATATION POUR PONT

### K. 8.3.1. Description

Dispositif déformable s'adaptant aux déplacements de l'ouvrage, et assurant (dans des conditions normales d'utilisation):

- la continuité de la surface de roulement tel que le passage du trafic s’effectue normalement, sans gêne, et sans risque,

- la protection efficace des lèvres de l'ouverture vis-à-vis des chocs des véhicules,

- l'étanchéité à l'eau et aux autres matières,

- la liberté du mouvement du pont.

Le joint proposé au fonctionnaire dirigeant doit avoir reçu une approbation du Département des Expertises techniques du SPW. Cette approbation est rendue sur base de l’examen d’un dossier général comprenant les éléments suivants:

- le nom du fabricant et de la société commercialisant le joint,

- la liste des poseurs de joints reconnus par le fabricant et/ou par la société commercialisant le joint,

- une coupe descriptive type, détaillée et cotée, indiquant les éléments ci-dessous et tous autres éléments utiles à l’étude, à la pose et au fonctionnement corrects du joint:

  - le souffle admissible,

  - les écartements (min. et max.) entre les éventuels éléments mobiles du joint,

  - les hiatus (min et max.) admissibles au niveau de la structure support,

  - l’encombrement (largeur(s) et hauteur(s), min. et max.),

  - les dimensions des éléments constitutifs, y compris les ancrages,

  - les dispositions types prévues pour: le drainage et l’étanchéité, le passage en filets d’eau, les trottoirs, les raccordements entre joints de chaussée et de trottoir, les extrémités du joint, les raccordements droits, biais ou perpendiculaires d’éléments de joints,

- une description détaillée du joint avec toutes les caractéristiques techniques des matériaux mis en œuvre ainsi que les caractéristiques requises pour le support et l’ancrage du joint,

- un manuel de pose,

- la catégorie de trafic pour lequel le joint est adapté (type de réseau suivant RW99 § B.1) et le nombre journalier moyen de poids lourds par sens de circulation,

- le dimensionnement du joint selon les Eurocodes NBN EN 1990, NBN EN 1991-2 et NBN EN 1993-2.

Les éléments suivants peuvent également être ajoutés mais ne sont pas obligatoires:

- résultats d’essais en laboratoires,

- agréments techniques,

- références d’ouvrages où ce type de joint a été placé,

- toute information mettant en évidence les qualités ou limites d’utilisation du joint.

La liste des joints ayant reçu une approbation de leur dossier général est disponible au Département des Expertises techniques du SPW.

Ce dossier général est complété, pour chaque ouvrage, par un dossier technique particulier. Ce dossier, contenant les informations relatives au K. 8.3.2.5. (Etudes), est soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant.

### K. 8.3.2. Clauses techniques

#### K. 8.3.2.1. Choix du joint

Les documents d’adjudication précisent les caractéristiques du joint à mettre en œuvre sur l’ouvrage:

- le souffle nominal

- Le biais éventuel.

- Le type de trafic suivant B. 1. et le nombre journalier moyen de poids lourds par sens de circulation.

- La catégorie de joint:

  - Joints bitumineux.

  - Joints à hiatus.

  - Joints Tapis.

  - Joints Cantilever.

  - Joints supportés.

  - Joints modulaires.

GT20: Le CPN mentionne un poste pour les "joints non métalliques bitumineux et en caoutchouc". A reprendre ici ou à supprimer du CPN?

- Les éventuelles particularités liées à l'ouvrage concerné.

#### K. 8.3.2.2. Géométrie du joint

Le joint suit le profil en travers de la route, notamment à la liaison chaussée-trottoir tout en assurant l’étanchéité à cet endroit.

Le joint est exécuté de façon à ce que l'eau puisse s'écouler au droit du filet d’eau.

Le joint sera prolongé jusqu’aux extrémités latérales du pont et adapté de manière à assurer l'étanchéité, éviter les infiltrations et les écoulements d'eau sur les encorbellement et sur les rives. Le dispositif peut nécessiter une adaptation des pierres de taille sous garde-corps ou de la rive du pont.

#### K. 8.3.2.3. CONTINUITE DE L'ETANCHEITE

La continuité de l'étanchéité du joint est conforme au K. 9.1.

#### K. 8.3.2.4. DRAINAGE ET EVACUATION DES EAUX

Le drainage et l'évacuation des eaux sont conformes au K. 9.2.

#### K. 8.3.2.5. Etude

L'étude, à charge de l’adjudicataire, comprend notamment l'établissement d’un plan d'exécution et d’éventuelles prescriptions particulières de pose propre à l’ouvrage. Elle permet de constituer le dossier technique particulier du joint (voir K. 8.3.1.).

Le plan d’exécution reprend notamment:

- les différentes coupes détaillées en travers du joint (trottoirs, chaussée, filet d’eau, …),

- une coupe longitudinale complète du joint,

- une vue en plan complète,

- le diagramme de pose en fonction de la température.

Ces vues et coupes mentionnent notamment:

-	la nature et la qualité des matériaux,

-	la structure du pont à proximité du joint (coffrage, armatures, câbles et ancrages de précontrainte, profilés métalliques, etc.),

-	le ferraillage du joint,

-	les ancrages spécifiques,

-	les dispositifs destinés à assurer la continuité de l'étanchéité, le drainage et les dispositifs d’évacuation des eaux,

-	les détails des raccordements entre le joint en chaussée et en trottoirs,

-	les détails au niveau des filets d’eau,

-	les détails en extrémités de pont,

-	les éventuels raccords droits, biais ou perpendiculaires entre éléments de joints, en plan ou en élévation,

#### K. 8.3.2.6. Pose du joint

La pose du joint se fait par un installateur reconnu par le fabricant et selon le manuel de pose, dont un exemplaire est disponible en permanence sur le chantier.

##### K. 8.3.2.6.1. REGLAGE DE L’OUVERTURE A LA POSE

Lors du placement, l'ouverture du joint est réglée en fonction de la température du pont mais aussi en fonction des hiatus entre les parties concernées.

Les dispositifs provisoires éventuels utilisés pour régler et maintenir les éléments du joint, de part et d’autre de l’hiatus, sont à défaire au plus tôt, dès la mise en place du béton. Il faut impérativement éviter de brider le joint et lui permettre de suivre les mouvements de dilatation du pont.

La température à la pose (tw) est évaluée à:

tw = t  pont +

où tet  sont déterminés en fonction du type d’ouvrage ((t est la variation de la température effective du pont au cours de la journée).

###### K. 8.3.2.6.1.1. Ponts en béton

-	La température est mesurée au moyen d'un thermomètre placé à une distance entre 0,50 m et 2 m sous le tablier.

Soit "2"	la date de placement du joint.

Soit t2min	la température minimum au cours de la journée du placement.

Soit t1max	la température maximum au cours de la journée précédant le placement.

Soit t1min	la température minimum au cours de la journée précédant le placement.

Soit t0max 	la température maximum 2 jours avant le placement.

Soit

-	La température minimum effective du pont, le jour du placement, est évaluée par la formule suivante:

t  pont = 1,14 x t48 - 1,1

La variation de la température effective du pont au cours de la journée peut être estimée à 7 °C (= ( t).

###### K. 8.3.2.6.1.2. Ponts mixtes

La température effective minimum du pont, le jour du placement, est évaluée par la formule 
suivante:

t  pont = 1,14 x t24 - 2,6

avec	(mesures ou observations de l'I.R.M.)

( t ( 14 °C

GT20: = ou environ ? =

###### K. 8.3.2.6.1.3. Ponts métalliques

t  pont = 1,10 x t2min - 1,3

Dans ce cas particulier, une étude préalable de la liaison entre la température ambiante et la déformation longitudinale de l'ouvrage est indiquée pour fixer la valeur de ( t.

##### K. 8.3.2.6.2. Réglage de la hauteur

Le réglage de la hauteur du joint est tel que:

- il n'y a pas de saillie entre le joint et le revêtement de chaussée ou de trottoir,

- la continuité du profil en long de la chaussée est conservée.

Il est recommandé de placer le joint légèrement plus bas (max: 3 mm) que le profil de la route limitrophe de manière à tenir compte d’une certaine usure ou déformation du revêtement aux abords.

Lorsque le joint se compose de plusieurs tronçons, ces derniers doivent être situés dans le prolongement l'un de l'autre.

##### K. 8.3.2.6.3. Dispositifs d'ancrages

Le placement des dispositifs d'ancrage tient compte des obstacles éventuels dans le tablier du pont et dans la culée (ancrages des câbles de précontrainte, membrure supérieure de poutres préfléchies, armatures...) qui sont indiqués aux documents de marché.

Pour les joints dont les ancrages sont solidaires du corps de joint, ces ancrages chevauchent les armatures existantes ou supplémentaires et y sont fixés, avant le bétonnage. L'exécution a lieu suivant les plans d'exécution et les directives du fonctionnaire dirigeant.

Avant le bétonnage des zones d'ancrage, les joints de reprise entre le béton existant et le nouveau béton sont traités conformément au K. 4.

Pour les joints dont l'ancrage est constitué de boulons précontraints noyés dans le béton, les gaines d'ancrage sont fixées avant le bétonnage aux armatures existantes ou supplémentaires.

Les tiges de fixation sont placées à une distance suffisante du bord du béton pour éviter toute dégradation lors de l'exécution et du fonctionnement du joint. Des armatures dimensionnées en conséquence sont prévues à cet endroit.

En ce qui concerne le béton d'ancrage des joints de dilatation, deux spécifications de béton doivent être distinguées:

- Cas du béton non recouvert par le revêtement bitumineux.

Le béton doit présenter une bonne résistance à l'usure et à l'écaillage induit par l'épandage de sel de déverglaçage. Le béton répondra au minimum à la spécification suivante: C40/50 EE4 WAI(0,45), ciment LA. Les spécifications des gravillons sont conformes au C. 4.4.4. Le diamètre maximum des gravillons ainsi que la fluidité du béton dépendent de la densité d'armature.

- Cas du béton recouvert par le revêtement bitumineux.

Dans ce cas, le béton est identique au béton pour tabliers de pont spécifié par le document C-2, à savoir, C35/45 EE4 WAI (0,45). Ce béton n'étant pas directement soumis à l'usure induite par la pneumatique des véhicules, les gravillons peuvent être de nature calcaire. Le diamètre maximum des gravillons ainsi que la fluidité du béton dépendent de la densité d'armature.

Les règles décrites par le C-2 sont d'application, notamment en ce qui concerne les matières premières, les bilans en chlorures et alcalis, la mise en place et le compactage ainsi qu'en matière de cure et protection du béton frais.

Aucun effort parasitaire ne peut être induit dans la structure lors du placement et du bétonnage du nouveau joint.

Les dispositifs provisoires éventuels utilisés pour régler le joint sont à défaire dès que possible en fonction de la prise du béton.

### K. 8.3.3. Vérifications

Les vérifications portent sur le contrôle des matériaux (définis au dossier technique du fabricant) et de la réalisation du joint en atelier et sur la pose du joint (selon le manuel de pose).

Points d’arrêt pour le contrôle du chantier:

- Vérification avant la mise en œuvre du béton (de ciment ou de résine): vérifications des ancrages, de l’état et de la propreté du support (de son adéquation à la mise en œuvre du joint), vérification des coffrages, vérification de l’ouverture du joint et de son placement (réglage en hauteur et adéquation du profil).

- Vérification après décoffrage et avant pose de la bavette d’étanchéité en néoprène: de l’élimination du coffrage et des faces verticales des longrines en béton visibles dans l’hiatus.

Le contrôle aux points d’arrêts s’effectue en présence des représentants de l’adjudicataire, du poseur du joint et du pouvoir adjudicateur. Les observations et les décisions prises sont consignées au journal des travaux ou dans un rapport répertorié.

### K. 8.3.4. Paiement

Le joint est mesuré et payé au m courant.

Les ancrages du joint proprement dits (par exemple ancrages soudés ou boulonnés) sont inclus dans le prix.

De même, tous les dispositifs accessoires tels que remontée d'extrémité, pièce spéciale de bord de trottoir, joint d'étanchéité sont inclus dans le prix.

Les autres matériaux (béton, chape, revêtement, drainage…) et leur mise en œuvre sont mesurés et payés suivant les postes correspondants.

GT20: Nous communiquer le K. 8.3.3. "Clauses techniques pour joints bitumineux et joints caoutchouc" (CPN K 5340)