### K. 9.6. PROTECTION, AU MOYEN DE REVETEMENT, DES SURFACES EN BETON SOUMISES AUX INFLUENCES EXTERIEURES ET NON SOUMISES AU TRAFIC

### K. 9.6.1. DESCRIPTION des surfaces

La protection du béton soumis aux influences extérieures (carbonatation, …) et non soumis au trafic consiste en la pose d'un revêtement présentant les qualités suivantes à la surface du support :

-	continu;

-	adhérent;

-	constitué de l'ensemble des couches prévues, en cas de systèmes multicouches;

-	appliqué en épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale.

### K. 9.6.2. CLAUSES TECHNIQUES

#### K. 9.6.2.1. PRODUITS

Ils répondent aux spécifications du C. 51.2.

#### K. 9.6.2.2. EXECUTION

Les dispositions du K. 9.3.2.2. sont d'application.

### K. 9.6.3. SPECIFICATIONS

Les dispositions du K. 9.3.3. sont d'application.

### K. 9.6.4. VERIFICATIONS

#### K. 9.6.4.1. contrôle PENDANT LES TRAVAUX

Les dispositions du K.9.3.4.1 sont d'application.

#### K. 9.6.4.2. contrôle APRES LES TRAVAUX

Les dispositions du K. 9.3.4.2 sont d'application.

### K. 9.6.5. PAIEMENT

#### K. 9.6.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions complémentaires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur base du poste suivant :

-	revêtement de protection, y compris moyen d'accès : m².

#### K. 9.6.5.2. refaction pour manquement

Les dispositions du K.9.3.5.2. sont d'application.