K.8.	DISPOSITIFS D'APPUIS, JOINTS DE DILATATION ET D'ETANCHEITE

K.8.1.	Appuis en néoprène

K.8.1.1.	Description

Les appuis sont conformes aux prescriptions de la norme NBN-EN 1337-3 : Appareils d'appui structuraux - Partie 3 : Appareils d'appui en élastomère.

K.8.1.2.	Clauses techniques

Les dimensions externes des appuis ainsi que l'épaisseur des couches de caoutchouc et des frettes sont à calculer par l'entrepreneur et à soumettre à l'approbation du fonctionnaire dirigeant en fonction des efforts transmis de la superstructure vers l'infrastructure.

K.8.1.3.	Vérifications

Les contrôles portent sur les dimensions et sur les conditions de mise en œuvre des appuis.

K.8.1.4.	Paiement

Les appuis sont payés à la pièce.

K.8.2.	Appuis spéciaux

K.8.2.1.	Description

Les appuis sont conformes des  normes NBN-EN 1337-5 : Appareils d'appui structuraux - Partie 5 : Appareils d'appui à pot et partie 7 : Appareils d'appui cylindriques et sphériques comportant du PTFE.

K.8.2.2.	Clauses techniques

Le type d’appuis et leurs caractéristiques sont à définir par l'adjudicataire et à soumettre à l'approbation du fonctionnaire dirigeant en fonction des efforts transmis de la superstructure vers l'infrastructure.

K.8.2.3.	Vérifications

Les contrôles portent sur les dimensions et sur les conditions de mise en œuvre des appuis.

K.8.2.4.	Paiement

Les appuis sont payés à la pièce.