## K. 12.8. ETABLISSEMENT DE NOTES DE CALCUL

### K. 12.8.1. DESCRIPTION

Les prescriptions suivantes décrivent la manière d'établir la justification par calcul d'un projet de pont.

### K. 12.8.2. CLAUSES TECHNIQUES

Les notes de calcul sont suffisamment détaillées et facilement lisibles.  Si des méthodes de calcul nouvelles ou peu courantes sont utilisées, les notes de calcul donneront les références nécessaires. De même dans le cas d'un logiciel de calcul, des références précises doivent être fournie sur le logiciel en question et un soin particulier doit être accordé pour clarifier les hypothèses, les données,  les méthodes, les options et les résultats de calcul. L'utilisateur doit par là démontrer, par la transparence de sa méthode de calcul, qu'il maîtrise son logiciel et qu'il ne l'utilise pas comme une boîte noire.  Elles renseignent clairement la méthode d'exécution employée et reprennent les schémas de sollicitations avec annotations et cotes, qui ont servi de base aux calculs.

Les hypothèses de calculs sont définies de façon précise.

Pour la détermination des dimensions et des caractéristiques des éléments de la construction, notamment des sections, des armatures, des câbles de précontrainte, l'entrepreneur se conforme aux prescriptions des normes de la série NBN B 03 ou à défaut des normes européennes de la série NBN EN-1991.

Dans le cas particulier de l'étude de passerelles pour piétons, l'entrepreneur se conforme aux prescriptions du chapitre 5 de la norme NBN-EN-1991-2 où, sauf indication contraire dans les documents d’adjudication, le véhicule de service du §5.3.2.3 est considéré comme une charge accidentelle.

De plus, sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, une réserve de profilage de 1 kPa est prévue.

Les résultats des calculs sont mis bien en évidence : encadrés, soulignés ou présentés sous forme de tableaux.

De même, les adaptations à la note de calcul sont mises en évidence.

La manière dont sont réalisées les sections est indiquée; notamment dans le cas de pont métallique les sections d'acier y compris moyen d'assemblage et la nuance des aciers, dans le cas de pont en béton, outre la section du béton, l’enrobage et les sections d'armatures calculées; le nombre de barres, la qualité de l'acier et le diamètre des barres correspondent exactement aux indications figurant sur les plans, ainsi que les caractéristiques de la précontrainte dans le cas de pont en béton précontraint

Les notes de calcul sont accompagnées de schémas et de tableaux récapitulatifs donnant les caractéristiques et les sollicitations principales de l'ouvrage notamment :

- la largeur et les portées de l'ouvrage

- la surface, la position de centre de gravité, le moment d'inertie et le module d'inertie des sections les plus caractéristiques de l'ouvrage, notamment sur les piles et au milieu des portées, ceci dans toutes les phases d'exécution

- les réactions extrêmes verticales et horizontales sur les piles et culées

- les efforts tranchants, moments de flexions et de torsions, les contraintes normales et tangentielles et les contraintes principales de traction ou de comparaisons dans ces mêmes sections à vide et en charges extrêmes en tenant compte des différentes phases d'exécution

- les efforts dans les aciers et dans les suspentes et pour les ouvrages précontraints, les efforts de précontrainte ainsi que, la valeur de celles-ci lors de la mise en tension et à la longue

- les assemblages.

Les éléments tels que garde-corps, corniches, ancrages, les éléments d'appui, les prédalles … font aussi l'objet d'une note de calcul.

Les notes de calcul sont adaptées éventuellement sur base des essais servant à vérifier les hypothèses de calcul.

### K. 12.8.3. Vérifications

Les notes de calcul au même titre que les plans de projet sont soumises à l'examen du fonctionnaire dirigeant. La note de calcul doit toujours être accompagnée des plans et ce n'est que sur cet ensemble que le fonctionnaire dirigeant est amené à donné un avis favorable ou défavorable.

### K. 12.8.4. PAIEMENT

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, la fourniture de notes de calcul constitue une charge d'entreprise.