# L. 2. TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE

## L. 2.1. DESCRIPTION

Un signal routier est composé:

- d’un support résistant suffisamment aux différentes sollicitations;

- d’un panneau résistant suffisamment aux différentes sollicitations;

- d’une face de panneau suffisamment visible, constituée d’un film portant les différents symboles et indications;

- de tous les accessoires d’assemblage des différentes parties, de sorte que l’ensemble résiste suffisamment aux différentes sollicitations;

- d’un socle de fondation.

L’établissement d’un signal comprend le calcul de la stabilité, la fabrication, la livraison et le placement (y compris les terrassements).y compris le calcul de sa stabilité.

Les matériaux sont conformes au C. 53.

Les formes, symboles, couleurs et inscriptions sur la face avant satisfont aux prescriptions du RW99-C-6, en particulier les chapitres A à G de la partie II ainsi qu’aux catégories définies par l’A.R. du 1.12.75 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et l’A.M. du 11.10.76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière (règlement du gestionnaire de voirie).

Les textes et inscriptions sont exécutés selon l’alphabet décrit dans la partie VII du RW99-C-6.

Néanmoins, pour les noms des anciennes communes (anciens noms avant fusion des communes), des lieux et des bâtiments d’intérêt public ou de caractère touristique, on applique l’alphabet Helvetica

Mediums cursif (position italique penchée à 10° vers la droite) à l’exception des panneaux F34 b1 et

F34 b2.

La garantie pour la signalisation verticale est de:

− pour le matériel et les assemblages: 7 ans

− pour les films non réfléchissants et les films rétroréfléchissants oranges et bruns: 3 ans

− pour les autres films rétroréfléchissants (RA1, RA2 et microprismatique): 7 ans.

## L. 2.2. Utilisation des films rétroréfléchissants de différents types

Le tableau L. 2.2. ci-après spécifie les domaines d’utilisation des différents types de films rétroréfléchissants.

Dans ce tableau, le type 1 doit satisfaire aux valeurs du tableau RA1 de la NBN EN 12899, le type 2 aux valeurs du tableau RA2 de la NBN EN 12899 et le type 3 aux valeurs des tableaux A, B et C du PTV662.

| CATEGORIE DU SIGNAL | TYPE DE FILM RETROREFLECHISSANT Critère minimum |
| --- | --- |
|  | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
| SIGNAUX DE DANGER (+ PANNEAUX ADDITIONNELS) |  | x |  |
| EXCEPTE SIGNAUX A31 et A33 SUR CHANTIER |  |  | x |
| SIGNAUX RELATIFS A LA PRIORITE (+ ADDITIONNELS) |  | x |  |
| EXCEPTE B1/M1 ET B5/M8 destinés aux BICYCLETTES/CYCLO | x |  |  |
| EXCEPTE SIGNAUX B19 et B21 SUR CHANTIER |  |  | x |
| SIGNAUX D'INTERDICTION (+ADDITIONNELS) |  | X |  |
| EXCEPTE SIGNAUX C1, C3, C35, C39 et C43 SUR CHANTIER |  |  | X |
| SIGNAUX D'OBLIGATION (+ ADDITIONNELS) |  | X |  |
| EXCEPTE D7/M ET D9/M | X |  |  |
| EXCEPTE SIGNAUX D1 et D3 SUR CHANTIER |  |  | X |
| SIGNAUX RELATIFS A L'ARRET ET AU STATIONNEMENT (+ADDITIONNELS) | X |  |  |
| SIGNAUX D'INDICATION (+ ADDITIONNELS) |  | X |  |
| EXCEPTE F15 SUR LE RESEAU A GRAND GABARIT (RGG) |  |  | X |
| EXCEPTE F39/F41/F79/F81/F83/F85 SUR CHANTIER |  |  | X |
| EXCEPTE TOUS SIGNAUX SUR PORTIQUE OU SUR POTENCE AU DELA DE 5 m DE HAUT |  |  | X |
| SIGNAUX "M" DESTINES AUX AUTOMOBILISTES |  | X |  |
| SIGNAUX "M" DESTINES AUX CYCLISTES | X |  |  |
| SIGNAUX A VALIDITE ZONALE |  | X |  |
| EXCEPTE STATIONNEMENT | X |  |  |
| SIGNAUX DE BALISAGE VERTICAL ET HORIZONTAL POUR VIRAGES, SEPARATION DE CHAUSSEES, CHANTIER ET OUVRAGES D'ART |  |  | X |
| SIGNAUX SUR AUTOROUTES: |  |  |  |
| SIGNAUX DE SORTIE, DE LOCALITE, DE CONFIRMATION D'ITINERAIRE, SIGNAUX RELATIFS AUX RESTAURANTS ET ZONES DE DETENTE BORDANT L'AUTOROUTE |  | X |  |
| AUTRES | X |  |  |
| SIGNAUX SUR AUTRES ROUTES: |  |  |  |
| SIGNAUX INDIQUANT UNE MODIFICATION DE PRIORITE D'UN CARREFOUR |  | X |  |
| SIGNALISATION DES LIMITATIONS GENERALES DE VITESSE AUX FRONTIERES |  | X |  |
| AUTRES | X |  |  |

Tableau L. 2.2.

## L. 2.3. CLAUSES TECHNIQUES

### L. 2.3.1. POSE DES SIGNAUX

Les supports sont implantés dans un plan parfaitement vertical.

Les signaux forment un angle de 15° avec la perpendiculaire à l’axe de la chaussée.

Les signaux sont placés avec un retrait minimal de 0,75 m du bord de la chaussée si celui-ci n’est pas délimité par une bordure saillante, et à 0,50 m dans le cas contraire.

La hauteur libre sous le panneau inférieur est normalement de 1,50 m en rase campagne et 2,10 m en agglomération, les hauteurs étant considérées respectivement par rapport au niveau du terre-plein latéral ou celui du trottoir.

Dans les îlots directionnels et terre-pleins centraux, les panneaux de police autres que les signaux relatifs à la priorité sont implantés de manière telle que le dessus du panneau le plus haut soit établi à

1,20 m maximum par rapport au niveau supérieur du revêtement de la chaussée contiguë.

Lors de l’implantation des signaux, l'entrepreneur porte une attention toute particulière à leur perception à distance (en fonction des vitesses autorisées) et vérifie qu’ils ne masquent pas la visibilité pour tous les usagers (piétons, véhicules motorisés); à défaut, la hauteur des signaux est adaptée pour satisfaire à ces impositions de sécurité.

### L. 2.3.2. GARANTIE

Durant la garantie, le pouvoir adjudicateur peut prélever des échantillons sur les panneaux placés. Les tests auxquels ils sont soumis sont identiques à ceux spécifiés pour la réception technique préalable.

## L. 2.4. PAIEMENT

La superficie S des panneaux de signalisation est mesurée comme suit::

− panneau triangulaire: S = 0,5 × B² × cos 30° = 0,433 × B²

− panneau rhombique: S = 0,5 × B² = 0,500 × B²

− panneau circulaire: S = π × 0,25 × B² = 0,785 × B²

− panneau octogonal: S = 2 × B² × tg 22°5 = 0,828 × B²

− panneau hexagonal: S = B² × cos 30° = 0,866 × B²

− panneau rectangulaire: S = B × H

− flèche de direction: S = B × H (rectangle circonscrit)

où B et H sont respectivement la largeur et la hauteur nominales du panneau.

Les poteaux ou fûts sont payés au m.

La hauteur des poteaux ou fûts se mesure par rapport à la surface du sol, majorée d'une longueur conventionnelle reprise au tableau ci-après pour tenir compte du scellement.

| Section du poteau | Longueur de scellement |
| --- | --- |
| Carré de 40 mm ou circulaire de 51 mm | 30 cm |
| Carré de 60 mm | 40 cm |
| Circulaire de 76 mm | 45 cm |
| Circulaire de 89 mm | 50 cm |
| Circulaire de 114 mm | 80 cm |
| Circulaire de 140 mm | 170 cm |
| Carré de 120 mm (modèle A) | 170 cm |

Les bornes et les dispositifs de balisage composés d’un panneau fixé sur un ou plusieurs supports sont considérés comme signaux routiers.