L.2. SIGNALISATION DES CHANTIERS

PRESCRITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE SIGNALISATION DES CHANTIERS ET DES OBSTACLES.

L.2.1. AUTORISATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à l’entrepreneur.

S’il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité, de signaux d’interdiction, de signaux d’obligation, de signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement ou de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que moyennant autorisation préalable donnée par l’autorité compétente.

Par autorité compétente, il faut entendre :

- sur autoroutes : le Ministre ayant la gestion des autoroutes dans ses attributions ou son délégué

- sur les autres voies publiques : le bourgmestre ou son délégué.

L’autorité approuve s’il échet le plan de signalisation de chantier sur lequel sont figurés les signaux routiers à utiliser et mentionne en outre les mesures complémentaires nécessaires en dehors des dispositions obligatoires prévues par l’Arrêté Ministériel du 7 mai 1999.

L’autorisation préalable est délivrée par l’autorité compétente sur base du plan de signalisation approuvé par le fonctionnaire dirigeant.

L.2.2.  PRESCRIPTIONS

L.2.2.1.   PLAN DE SIGNALISATION

Le plan de signalisation de chantier est obligatoire. Il constitue une charge d’entreprise.

Le plan comprend, au minimum, les voies de circulation en situation normale et de chantier, les bornes kilométriques et hectométriques, les carrefours et/ou échangeurs (situés dans le chantier et à son approche), la signalisation existante influençant le chantier et, s’il échoit, les itinéraires et la signalisation de déviation éventuels. Il tient compte de la signalisation en place qui doit éventuellement être masquée.

Le projet de plan est dressé par l’entrepreneur et transmis au fonctionnaire dirigeant minimum 15 jours ouvrables avant le début des travaux.

Dès réception de ce document, le fonctionnaire dirigeant convoque une réunion ayant pour objet l’examen des dispositions en matière de circulation et de signalisation, y compris la mise en place et l’enlèvement. Participent à cette réunion : l’entrepreneur, son éventuel sous-traitant spécialisé en matière de signalisation, le coordinateur sécurité et santé et, s’il échoit, la Police, ainsi que toute autre personne ou organisme que le fonctionnaire dirigeant juge opportun de consulter.

Sauf cas d’urgence, cette réunion se tient au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux. Elle fait l’objet d’un procès-verbal.

Le plan définitif, dressé par l’entrepreneur, est fourni au fonctionnaire dirigeant maximum 2 jours ouvrables après la réunion.

Toute modification par rapport au plan décidée par l’autorité compétente en accord avec le fonctionnaire dirigeant et postérieure à son approbation ne constitue pas une charge d’entreprise.

L.2.2.2. MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT

Les documents d’adjudication précisent la durée maximale de la mise en place ou de l’enlèvement de la signalisation de chantier.

À défaut, la durée de la mise en place de la signalisation de chantier ne peut excéder :

- une demi-journée pour un chantier de 1ère catégorie

- une demi-journée pour les chantiers de 2ème ou 3ème catégorie

- une heure pour un chantier de 4ème catégorie

- deux heures pour un chantier de 5ème catégorie

- une demi-heure pour un chantier de 6ème catégorie.

- Ces délais sont également d’application pour l’enlèvement de la signalisation de chantier.

Les signaux sont de même type et conformes aux chapitres C et L du RW99.

Les signaux sont placés conformément au chapitre L.3.2.4.

Tous les signaux sont implantés en accotement. À défaut d’accotement, ils sont implantés en bande d’arrêt d’urgence.

Les signaux sont placés plus ou moins à la même distance du bord de chaussée.

Les dispositifs de balisage sont alignés parfaitement et placés à intervalles réguliers.

Le balisage latéral est réalisé entièrement au moyen du même type de balises.

De nuit, le matériel de balisage est surmonté de l’éclairage prescrit : des lampes de couleur jaune-orange équipent une balise sur deux en signalisation d’approche et toutes les balises en signalisation latérale.

Aussitôt que la situation réelle ne correspond plus à la situation indiquée par la signalisation, la partie de signalisation qui n’est plus en concordance doit être masquée efficacement ou enlevée.

La taille de la végétation, destinée à rendre visible la signalisation de chantier, ne constitue pas une charge d’entreprise.

Si la signalisation en place doit être masquée, ceci se fait sur toute la surface du signal et sans aucune dégradation.

L.2.2.3. VISIBILITÉ ET LISIBILITÉ

Tous les signaux routiers doivent être revêtus de films rétroréfléchissants tels que définis aux tableaux L.3.1.a et L.3.1.b.

L’intensité lumineuse, la fréquence d’allumage et la résistance mécanique des lampes utilisées dans la signalisation de chantier sont conformes aux prescriptions du tableau L.2.3.8.

L.2.2.4. DIMENSIONS

Les signaux de chantiers ont au minimum les mêmes dimensions que les signaux existants et, si la signalisation ordinaire est doublée, la signalisation de chantier l’est également.

L.2.2.5.  ENTRETIEN

L’entrepreneur désigne un responsable de la signalisation et assure la permanence de l’entretien.

Le nom du responsable et son numéro de téléphone sont communiqués au fonctionnaire dirigeant avant le début des travaux et consignés dans le journal des travaux. En cas de nécessité et à tout appel du fonctionnaire dirigeant, ce responsable doit pouvoir intervenir dans un délai de deux heures à partir de l’appel et mettre en œuvre les moyens nécessaires.

Les panneaux sont maintenus dans un état de propreté, lisibilité et de rétroréflexion permettant en permanence leur identification sans équivoque.

L’entretien de la signalisation comprend notamment le remplacement régulier des lampes, piles et batteries, le maintien en ordre de la signalisation et la réparation après accident (que l’auteur en soit connu ou non), le nettoyage des panneaux et balises et l’entretien du marquage provisoire.

L.2.2.6. PAIEMENT

La signalisation de chantier prévue par les documents d’adjudication est payée conformément aux dispositions des articles 25 § 2 et 30 § 1er alinéa 5 du chapitre A.

L.2.3. AUTRES DISPOSITIFS

L.2.3.1. BALISAGE

Les balises sont conformes aux types I, II et III de l’annexe 2 à l’A.M. du 07.05.1999 ainsi qu’aux chapitres C et L du RW99.

L.2.3.2 SÉPARATION PHYSIQUE

Les séparateurs physiques sont conformes aux chapitres C et H du RW99 et, à défaut d’être de couleur rouge et blanche, sont surmontés d’un dispositif de type III de l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.1999.

L.2.3.3. DISPOSITIF CADRE

Les dispositifs cadres sont conformes à l’annexe 2 de l’A.M. du 07.05.1999. Le film utilisé est de type 3 et les lampes sont conformes au tableau L.2.3.8.

L.2.3.4. ABSORBEUR DE CHOCS

L’élément absorbeur de chocs et son dispositif de montage satisfont aux prescriptions suivantes :

- L’absorbeur de chocs doit répondre aux recommandations américaines NCHRP 350 – level 3. Les dispositifs de level 2 sont tolérés pour les voiries dont la vitesse est inférieure à 90 km par heure.

- L’absorbeur de chocs et le dispositif de montage sont sujets au marquage CE.

- La signalisation et l’éclairage sont conformes au règlement technique auquel sont soumis les véhicules et leurs remorques (A.R. du 15/03/1968 modifiés par les arrêtés subséquents).

- Le véhicule porteur doit avoir au moins 2 essieux et une masse minimale de 9.000 Kg.

- Le film utilisé est de type 3 et les lampes sont conformes au tableau L.2.3.8.

L.2.3.5. BARRIÈRES

Si une barrière est placée au début du chantier, elle doit occuper une largeur au moins égale à celle qui est nécessaire pour exécuter les travaux, y compris les zones de sécurité.

Les barrières sont conformes aux types I et II de l’annexe 4 de l’A.M. du 07.05.1999. Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une distance maximale de 1,00 m l’un de l’autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à trois.

Le film utilisé est de type 3 et les lampes sont conformes au tableau L2.3.8.

L.2.3.6. LIMITATIONS DE VITESSE

Les limitations de vitesse indiquées par les signaux C43 sont celles prévues par l’A.M. du 07.05.1999. Dans certains cas exceptionnels, suivant les conditions de trafic ou l’organisation générale du chantier, il peut être dérogé à ces limitations de vitesse.

Après les endroits critiques (rabattements, suppression de bandes, passage d’une chaussée vers l’autre chaussée d’une autoroute ou route à 2 x 2 voies ou plus, etc.), la vitesse peut être rehaussée.

L.2.3.7. DISPOSITIF RADAR PRÉVENTIF

Le dispositif radar préventif est conforme ………………

L.2.3.8. DISPOSITIF AVEC PANNEAU FLR (FLÈCHE LUMINEUSE DE RABATTEMENT)

Le dispositif avec panneau FLR est conforme ………………..

L.2.3.9. MARQUAGE TEMPORAIRE OU DE CHANTIER

Le marquage temporaire ou de chantier est conforme aux prescriptions des chapitres C et L du RW99.

L.2.3.10. FEUX DE SIGNALISATION SUR CHANTIER

Les feux doivent répondre aux classes de la norme NBN EN 12352 indiquées dans le tableau ci-dessous pour ce qui concerne l’intensité lumineuse (L), la fréquence de clignotement (O) et la résistance mécanique (M).

| Type de feux |  | L | O | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feux clignotant sur balises, grilles, filets, panneaux et barrières | entre deux directions de circulation | L6 | O1 | M1+M3 |
|  | une seule direction | L6 ou L7 |  |  |
| Feux de défilement |  | L2H | O1 | M1+M3 |
| Feux "File" |  | L2H | O1 | M1 |
| Feux de FLR | à jour | L8M | O1 | M1 |
|  | à l'obscurité | L8L | O1 | M1 |
| Feux flash ou clignotant sur ou sous les panneaux "File" |  | L8M ou L8H | O3 | M1 |
|  |  | L9M ou L9H | O3 | M1 |
| Feux flash sur les dispositifs cadres sur routes v>90km/h |  | L8H | O2 | M1 |
|  |  | L9M ou L9H | O3 | M1 |
| Feux flash ou clignotant sur les autres routes |  | L8M ou L8H | O2 | M1 |
|  |  | L9M ou L9H | O3 | M1 |
| Feux flash ou clignotant sur les cadres avec l'indication "File" |  | L8H | O2 | M1 |
|  |  | L9M ou L9H | O3 | M1 |

L.2.4. CIRCULATION

L.2.4.1. VOIES DE CIRCULATION

Modèle :

La circulaire C.T.01.21 (01) sur le maintien de la fluidité du trafic définit les mesures prévues pour maintenir une capacité de trafic suffisante.

La partie principale reprend, sous forme de tableaux et de cartes, le nombre minimum de voies de circulation à maintenir selon l’heure et le jour de la semaine (jours ouvrables, samedi, dimanche).

Le fonctionnaire dirigeant peut compléter cette circulaire par des dispositions complémentaires plus strictes.

Les documents d’adjudication précisent si l’entrepreneur peut réduire le nombre des voies de circulation ou leur largeur.

En cas de réduction de la largeur des voies de circulation, on applique au minimum les largeurs spécifiées à la planche L.2.4.1.

La détermination des largeurs de bandes de circulation se fait d’axe en axe du marquage.

Sur le R.G.G. tel que décrit au chapitre B.1 et dans le cas de mise à double sens de la circulation, les documents d’adjudication précisent le système à utiliser pour séparer les deux sens du trafic. Le dispositif de retenue est conforme aux prescriptions du chapitre H et fait l’objet d’un poste spécifique.

L.2.4.2. DÉVIATIONS

Si l’emplacement du chantier entraîne une déviation de la circulation, un itinéraire complet de cette déviation doit être balisé.

Si le début de la déviation ne coïncide pas avec celui du chantier, une signalisation de chantier doit être placée à l’endroit où cette déviation débute.

L.2.4.3. SIGNALISATION À DISTANCE

La signalisation à distance est placée sur la voie publique où les travaux sont effectués ; elle est également placée sur d’autres voies publiques si la disposition des lieux le justifie.

L.2.5. CHANTIERS DE 1ÈRE CATÉGORIE

Ce chapitre a pour but de préciser et de compléter l’Arrêté ministériel du 7 mai 1999.

L.2.5.1. CHANTIERS GÊNANT FORTEMENT LA CIRCULATION

Signalisation à distance :

Les signaux A31 et D1 sont placés dans un dispositif cadre.

Le guidage est réalisé à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Un signal C39 est placé à 500 m.

Les panneaux A51 et son additionnel « File possible » sont incorporés dans un dispositif cadre. On y ajoute un panneau complémentaire « FILES » de 1100 x 900 cm.

Modèle :

Dans certains cas, il est utile de signaler la fin de files par un véhicule portant un panneau à message variable et se déplaçant en fonction de la fluctuation de la fin de files.

Signalisation sur place au début du chantier :

Une zone tampon d’une longueur minimale de 100 m est aménagée en amont du chantier. Son accès est interdit à tout personnel ; elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux.

Signalisation latérale :

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Une séparation physique doit obligatoirement être placée lorsqu’une chaussée d’autoroute est mise à double sens de circulation.

Les signaux C39 et C43 limitant la vitesse au droit du chantier sont répétés tous les 500 m si la longueur de ce tronçon de chaussée est inférieure ou égale à 2 km, ou tous les 1000 m si la longueur est supérieure à 2 km.

Marques longitudinales provisoires :

Des marques longitudinales provisoires sont réalisées, même si la durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est déviée.

Applications courantes.

  - En cas de suppression de plusieurs bandes de circulation, chaque rabattement est espacé de minimum 350 m au-delà de la fermeture de la bande de circulation de gauche.

  - Si le chantier occupe la bande de droite, le double rabattement de la circulation est réalisé. Le second rabattement débute au moins 350 m après la fin du premier rabattement.

  - En cas de basculement de la circulation

Si le nombre de bandes de circulation désiré ne peut être mis en service sur la chaussée empruntée à double sens, on peut envisager la solution de diriger une partie de la circulation par la traversée et l’autre le long du chantier, pour autant que les travaux sur cette chaussée le permettent et que la sécurité du personnel de chantier soit assurée.

- dans le sens concerné par le chantier :

Le premier mouvement à exécuter est de ramener le trafic sur la bande de droite environ 350 m avant la traversée de la berme centrale à une vitesse de 70 km/h. Cette vitesse est rappelée à 250 m et ramenée à 50 km/h environ 100 m avant la courbe de transition de la traversée (courbe côté droit).

À 150 m avant le début de la courbe de transition de la traversée, un signal de préavis du modèle F83 est placé pour annoncer la traversée (courbe côté droit).

Pour faciliter les entrées et sorties dans les courbes de transition, on augmente légèrement la largeur de la voie de circulation en décalant les courbes de transition gauche et droite d’environ 50 m.

Une traversée doit être aménagée ou, si nécessaire, adaptée de façon qu’elle puisse être franchie en toute sécurité à une vitesse de 50 km/h.

- dans le sens non concerné par le chantier :

Dans ce sens, les voies de circulation sont déviées sur la bande de droite et sur la bande d’arrêt d’urgence à une distance d’au moins 300 m de l’endroit où la circulation est mise à double sens. De même, le rétablissement du trafic sur les voies normalement réservées à la circulation débute au moins 300 m après la section où la circulation s’est effectuée à double sens.

- Sur le tronçon de chaussée emprunté dans les deux sens :

Le nombre de bandes disponibles est indiqué par un signal du modèle F85. Ce signal, ainsi que le signal C43 (et C39 si nécessaire) est répété tous les 500 m si la longueur de ce tronçon de chaussée est inférieure ou égale à 2 km, ou tous les 1000 m si la longueur est supérieure à 2 km.

Si le tronçon où la circulation est admise dans les deux sens est inférieur ou égale à 500 m, la vitesse maximale est maintenue obligatoirement à 50 km/h suivant le sens dévié.

À 50 m de la traversée rejoignant la chaussée normale, une limitation de vitesse à 50 km/h est installée et un signal du modèle F83 est placé environ 200 m avant la traversée.

  - En cas de chantier occupant la bande de droite au droit d’une sortie maintenue en service :

    - un préavis annonçant la sortie est placé au début de la bretelle de décélération avec la mention de distance ;

    - la mention de sortie est placée au divergent ;

    - au minimum 100 m avant la sortie, les balises sont espacées de maximum 10 m.

A 200 m de la sortie, la vitesse est limitée à 70 km/h.

La bande de décélération a une longueur d’au moins 70 m.

Au droit de la sortie, les signaux sont répétés à gauche sur l’autoroute et sur la bretelle de sortie.

Sur l’autoroute, des marques longitudinales provisoires de couleur jaune (pointillés d’approche) séparent la voie de circulation de la bande de décélération

  - En cas de chantier occupant la bande de droite au droit d’une entrée maintenue en service :

La vitesse est limitée à 70 km/h sur la bretelle d’accès.

Sur l’autoroute, à 200 m de l’accès à l’autoroute, la vitesse est limitée à 70 km/h.

La bande d’accélération ou d’intégration a une longueur d’au moins 50 m.

Au droit de l’accès, les signaux sont répétés à gauche sur l’autoroute et sur la bretelle d’accès à l’autoroute.

Sur l’autoroute, des marques longitudinales provisoires séparent la voie de circulation de la bande d’intégration.

L.2.5.2. CHANTIERS GÊNANT FAIBLEMENT LA CIRCULATION

Signalisation à distance :

  - Si l’aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la chaussée.

Les signaux A31 et D1 sont placés dans un dispositif cadre.

Le guidage est réalisé à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Les signaux A7 et C43 situés à 150 m sont placés dans un dispositif cadre.

Un signal A7 et un signal F81 annonçant l’évitement sont placés dans un dispositif cadre à 1000 m sur les autoroutes et 800 m sur les autres voies publiques.

Un signal C39 est placé à 500 m.

  - Si l’aménagement du chantier n’entraîne pas un rétrécissement de la chaussée.

Sur autoroutes, le chantier est annoncé à 500 m par un dispositif cadre contenant un signal A31 avec panneau additionnel indiquant la distance approximative et un signal D1.

Signalisation sur place au début du chantier :

La barrière de chantier est remplacée par un dispositif cadre contenant les signaux A31 et D1.

Une zone tampon d’une longueur minimale de 100 m est aménagée en amont du chantier. Son accès est interdit à tout personnel ; elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux.

Signalisation latérale :

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Modèle :

L’obligation d’aménager un couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peut transformer un chantier gênant peu la circulation en un chantier gênant fortement la circulation. Il va de soi que la signalisation sera adaptée en conséquence.

Marques longitudinales provisoires :

Des marques longitudinales provisoires sont réalisées, même si la durée du chantier est inférieure à 7 jours calendrier, lorsque au moins une voie de circulation est déviée.

L.2.6. CHANTIERS DE 2ÈME CATÉGORIE

Signalisation à distance :

Un feu jaune-orange clignotant, visible tant de jour que de nuit, est placé au-dessus du signal A31 situé à 300 ou 400m, ainsi que sur les signaux du type F79 à F85 ou F39 s’ils sont utilisés.

A 150m, le signal de danger A31 ou autre et le signal C43 « 50km/h » sont placés dans un dispositif cadre.

Le guidage, ainsi que les rabattements, sont réalisés à l’aide de balises du type Ia.2 ou Ib.2.

Un signal C35 est placé à 250 m.

Signalisation sur place au début du chantier :

Une FLR (flèche lumineuse de rabattement) est placée en début du chantier lorsqu’il y a un rabattement et qu’il subsiste au moins une bande de circulation dans chaque sens.

Sur les routes à deux bandes de circulation, la barrière de chantier est remplacée par un dispositif cadre contenant les signaux adéquats, sauf lorsque la réglementation de la priorité est établie par des signaux lumineux tricolores.

Pour les chantiers gênant fortement la circulation, une zone tampon d’une longueur minimale de 50 m est aménagée en amont du chantier. Son accès est interdit à tout personnel ; elle ne peut, par conséquent, être utilisée pour le dépôt de matériel ou de matériaux.

Signalisation latérale :

L’utilisation de cônes de trafic est interdite.

Lorsque la circulation est ramenée sur deux bandes dont le sens de l’une à été inversé lors des travaux, ces bandes sont séparées par des balises de type IIb ou IIc.

Une zone de sécurité de 0,5 m est constituée entre le balisage latéral et la zone des travaux.

L’usage de ruban de balisage est interdit pour la signalisation latérale en contact avec les usagers.

Modèle :

L’obligation d’aménager un couloir pour les piétons, cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peut transformer un chantier gênant peu la circulation en un chantier gênant fortement la circulation. Il va de soi que la signalisation sera adaptée en conséquence.

Modèle :

Des marques longitudinales provisoires sont réalisées, si la durée prévue du chantier est inférieure à sept jours calendrier, lorsque au minimum une voie de circulation est déviée.

Applications courantes.

  - En cas de déviation de la circulation :

Un panneau F39 est placé au minimum à 500 m avant le début de chaque déviation.

  - En cas de chantier utilisant la bande de stationnement comme bande de circulation :

Des signaux E3 interdisent l’arrêt et le stationnement sur le tronçon réservé à la circulation.

  - Largeurs des bandes de circulation :

La largeur de bande minimale est de 2,75 m.

  - Pour les chantiers gênant faiblement la circulation et dont les largeurs de bandes sont supérieures ou égales à 3 m, la limitation de vitesse est de 70 km/h au lieu de 50 km/h dans les autres cas.

L.2.7. CHANTIERS DE 3ÈME CATÉGORIE

L.2.8. CHANTIERS DE 4ÈME CATÉGORIE

L.2.9. CHANTIERS DE 5ÈME CATÉGORIE

Modèle :

La plupart des chantiers des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories peuvent constituer des chantiers de 5ème catégorie s’ils se déroulent uniquement entre le lever et la tombée du jour  et lorsque la visibilité est d’au moins 200 m.

## L.2.9.1. AUTOROUTES ET AUTRES VOIES PUBLIQUES OÙ LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE EST SUPÉRIEURE À 90 KM/H

## L.2.9.1.1 Chantiers gênant fortement la circulation.

La signalisation prévue sur les autoroutes et sur les autres voies publiques pour les chantiers de 1ère catégorie reste d’application et est adaptée comme suit.

#### Signalisation à distance :

- Le double rabattement n’est pas obligatoire.

- Les dispositifs cadre ne sont pas obligatoires.

- Les signaux F79 à F85 peuvent être de dimensions réduites soit 1100 x 1300.

- Uniquement sur autoroutes : le dispositif radar préventif est placé à 150 m avant le début du chantier. Selon les circonstances, le fonctionnaire dirigeant décide s’il doit être placé à droite et/ou à gauche.

Modèle :

Si le double rabattement est appliqué, il y a lieu de le prévoir dans les postes normalisés.

#### Signalisation sur place au début du chantier :

Au début du chantier et sur chaque bande de circulation fermée à la circulation, le dispositif avec panneau FLR (flèche lumineuse de rabattement) est placé. Le bord supérieur du dispositif doit se trouver entre 3,50 m et 4,00 m au-dessus du sol.

#### Signalisation latérale :

Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de la signalisation latérale.

L’usage de cônes de trafic de type IId est autorisé.

Modèle :

À titre indicatif, les planches existent et font référence aux postes normalisés.

#### Planches :

Autoroutes avec chaussées à deux voies : A2

A2.5(1)/d.1 : Chantier occupant la bande droite sur une autoroute à 2 x 2 voies. Trafic ramené sur la bande de circulation de gauche.

A2.5(1)/g.1 : Chantier occupant la bande de gauche sur une autoroute à 2 x 2 voies.  Trafic ramené sur la bande de circulation de droite.

A2.5(1)/g.d.1 : Chantier occupant les bandes gauche et droite sur une autoroute à 2 x 2 voies. Trafic ramené sur la bande d’arrêt d’urgence.

Autoroutes avec chaussées à trois voies : A3

A3.5(1)/d.2 : Chantier occupant la bande de droite sur une autoroute à 2 x 3 voies. Trafic ramené sur les bandes de circulation gauche et centrale.

A3.5(1)/g.2 : Chantier occupant la bande de gauche sur une autoroute à 2 x 3 voies. Trafic ramené sur les bandes de circulation centrale et droite.

A3.5(1)/g.c.1 : Chantier occupant les bandes de gauche et centrale sur une autoroute à 2 x 3 voies. Trafic ramené sur la bande de circulation de droite.

Routes ordinaires avec chaussées à 2 x 2 voies : R2

R2.5(1)/d.1 : Chantier occupant la bande droite sur une route à 2 x 2 voies. Trafic ramené sur la bande de circulation de gauche.

R2.5(1)/g.1 : Chantier occupant la bande de gauche sur une route à 2 x 2 voies.  Trafic ramené sur la bande de circulation de droite.

R2.5(1)/g.d.1 : Chantier occupant les bandes gauche et droite sur une route à 2 x 2 voies. Trafic ramené sur la bande d’arrêt d’urgence ou de stationnement.

## L.2.9.1.2. Chantiers gênant peu la circulation.

#### Signalisation à distance :

#### a) L’aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la chaussée :

#### Le dispositif avec panneau FLR est placé au droit du signal A31.

#### Au minimum un signal D1, dont la flèche est inclinée vers le sol sous un angle d’environ 45°, est placé au-dessus des balises.

#### Le signal A7 est surmonté d’une lampe clignotante orange visible de jour.

#### b) L’aménagement du chantier n’entraîne pas un rétrécissement de la chaussée :

#### Le chantier est annoncé à 500 m par un dispositif cadre contenant un signal A31, avec panneau additionnel indiquant la distance approximative et un signal D1.

#### Le signal A31 est surmonté d’une lampe clignotante orange visible de jour.

#### Signalisation sur place au début du chantier :

Le bord supérieur du dispositif avec panneau FLR doit se trouver à une hauteur minimale de 3,50 m au-dessus du sol.

#### Signalisation latérale :

Aucun éclairage n’est nécessaire sur les dispositifs de la signalisation latérale.

L’usage de cônes de trafic de type IId est autorisé.

#### Modèle (signalisation de fin de chantier) :

À titre indicatif, les planches existent et font référence aux postes normalisés.

#### Planches :

A2.5(1)/r.2max. : Chantier sur une autoroute à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de droite sans incidence sur la voie de gauche.

A2.5(1)/BAU : Chantier occupant la bande d’arrêt d’urgence sans aucune incidence sur les bandes de circulation.

A3.5/r.3max. : Chantier sur une autoroute à 2 x 3 voies avec rétrécissement de la voie de droite sans incidence sur les autres voies.

A3.5/BAU : Chantier occupant la bande d’arrêt d’urgence sans aucune incidence sur les bandes de circulation.

### Sur les voies publiques autres que les autoroutes.

#### Planches :

R2.5(1)/r.2max. : Chantier sur une route à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de droite sans incidence sur la voie de gauche.

R2.5(1)/r.2min. : Chantier sur une route à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de droite avec une forte incidence sur la largeur de l’autre voie.

R2.5(1)/r.2med. : Chantier sur une route à 2 x 2 voies avec rétrécissement de la voie de droite avec une incidence faible sur la largeur de l’autre voie.

R2.5(1)/BAU-Acc. : Chantier occupant la bande d’arrêt d’urgence ou en accotement sans aucune incidence sur les bandes de circulation.

R2.5(1)/Piétons/cyclistes(a) : Chantier sur une route à 2 x 2 voies obligeant les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la chaussée.

L.2.10. CHANTIERS DE 6ÈME CATÉGORIE