| C.36 Dispositifs de retenue en acier, mixtes acier-bois et lisses de sécurité pour motocyclistes |
| --- |
| C.36.1 Dispositfs de retenue en acier |
| Les dispostifs de retenue en acier sont conformes aux normes NBN EN 1317-1, NBN EN 1317-2, NBN ENV 1317-4 et NBN EN 1317-5 et au PTV 869. |
| C.36.2 Dispositfs de retenue en acier-bois |
| Les dispostifs de retenue en acier-bois sont conformes aux normes NBN EN 1317-1, NBN EN 1317-2, NBN ENV 1317-4 et NBN EN 1317-5 et au PTV 869. |
| C.36.3 Lisse de sécurité pour motocyclistes |
| Les lisses de sécurité pour motocyclistes sont conformes au PTV 869. |
| C. 37. Attenuateurs de choc fixes |  |
| Les atténuateurs de choc fixes sont conformes aux normes NBN EN 1317-1, NBN EN 1317-2 et NBN ENV 1317-3. |
| C. 38. Tuyaux étanches non soumis à pression (béton, grès, matériaux synthétiques, fonte ductile) |
| C.38.1 Tuyaux étanches non soumis à pression interne |
| C. 38.1.5. Tuyaux en fonte ductile |
| Aspects de surface et réparations | visuel |  |
| Types d'assemblages et interconnecion | visuel | conformité avec la norme applicable selon NBN EN 598, 4.1.3 |
| Couleur d'identification | visuel |  |
| Epaisseur de paroi | NBN EN 598 |  |
| Diamètre extérieur | NBN EN 598 |  |
| Diamètre intérieur | NBN EN 598 |  |
| Longeur | NBN EN 598 |  |
| Rectitude des tuyaux | NBN EN 598 |  |
| Propriétés en traction | NBN EN 598 |  |
| Dureté | NBN EN 598 |  |
| Revêtement extérieur de zinc | NBN EN 598 |  |
| Revêtement intérieur de mortier de ciment alumineux | NBN EN 598 |  |
| Revêtement des zones d'assemblage | NBN EN 598 |  |
| Revêtement époxy des raccords et accessoires | NBN EN 598 |  |
| Etanchéité | NBN EN 598 |  |
| Flexion longitudinale | NBN EN 598 |  |
| Rigidité diamétrale des tuyaux | NBN EN 598 |  |
| Etanchéité des composants pour canalisations gravitaires | NBN EN 598 |  |
| Etanchéité des assemblages flexibles | NBN EN 598 |  |
| Assemblages à brides |  | conformité avec la NBN EN 545 |
| Tuyaux à brides rapportées par vissage ou soudage |  | conformité avec la NBN EN 545 |
| Résistance chimique aux effluents | NBN EN 598 |  |
| Résistance à l'abrasion | NBN EN 598 |  |
| Résistance du revêtement intérieur de mortier de ciment | NBN EN 598 |  |
| C.38.2 Tuyaux étanches soumis à pression interne |
| C. 38.2.3. Tuyaux en fonte ductile |
| Voir les essais pour C.38.1.5 à l'exception de: Revêtement époxy des raccords et accessoires |
| C. 39. Anneaux, joints et bagues d'étanchéité |
| Les essais sont ceux prévus par la norme NBN EN 681-1. |  |
| C. 40.1. Tuyaux drainants |
| Les essais sont ceux prévus par les normes et spécifications types citées au C. 40.1. |
| C. 40.2. Matériaux filtrants |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Epaisseur |  | Méthode à convenir |
| Masse |  | Méthode à convenir |
| Résistance à la traction |  | Méthode à convenir |
| C. 41. Fonte et acier moulu |
| Les essais sont ceux prévus par la norme NBN B 53-101. NBN B53-101 est encore disponible dans le catalogue NBN. Par contre il existe aussi la EN 124 pour les trapillons |
| C. 41.1. Avaloirs |
| PTV802? |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Essai de chargement de la grille | NBN B 53-101/A1 | charge d’épreuve 40 t |
| Etanchéité | CME 27.01 | CME 27.01 n'existe plus (pas de contenu) |
| C. 41.2. Trapillons |
| NBN EN 124 |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Essai de chargement | NBN B 53-101/A1 NBN EN 124 | Charge d’épreuve 40 t |
| Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 41.2. |  |
| C. 43. ECHELLES ET ECHELONS |
| Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 43. Remplacé par NBN EN 14396 (Echelles fixes pour raccords) et NBN EN 13101 (Echelons de trou d'homme) |
| C. 47. Appuis d'ouvrage d'art |
| C. 48. Joints de dilatation pour ouvrages d'art |
| C. 49. Garde-corps métalliques |  |
| EN 1317-6 en développement (draft available) |  |
| C. 50. Repères topographiques |
| seuls spécifications prévues: type d'acier forme + dimensions contrôle pas prévu dans C.50 |  |  |
| C. 55. Mobilier urbain |
| C. 56. Matériaux pour protection de berges et de talus |
| C. 57.1/C. 57.2 Distribution d'eau: préliminaires, brides, plaques pleines et accessoires |
| Les essais sont ceux prévus par les normes citées aux C. 57.1 et C. 57.2. |  |
| C. 57.3. Distribution d'eau: joints d'étanchéité et d'isolation pour brides |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Déformation rémanente (élastomère) | NBN T 31-003 NBN ISO 815 | Compression 25 %; température 70° C ± 1° C; durée 22 - 24 heures |
| Dureté Shore A (élastomère) | NBN T 31-002 |  |
| Résistance et allongement à la rupture (élastomère) | NBN T 31-006 | Sur éprouvettes "haltères" (cfr. § 4.1.2 de la norme) |
| Vieillissement accéléré (élastomère) | NBN T 31-005 | Selon § 3 de la norme : 70 h dans l'air à 70° C ± 1° C |
| Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 57.3. |  |
| C. 57.4. Distribution d'eau: boulons et eléments d'assemblage |
| Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 57.4. |  |
| C. 58. Tuyaux pour transport d'eau potable |
| Les essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 58. |  |
| C. 59. Appareils et accessoires de distribution d'eau |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Déformation rémanente (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-003 NBN ISO 815 | Compression 66 %; température 70° C ± 1° C; durée 22 - 24 heures |
| Dureté Shore A (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-002 |  |
| Résistance et allongement à la rupture (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-006 remplacée par NBN ISO 37 | Sur éprouvettes "haltères" (cfr. § 4.1.2 de la norme) |
| Vieillissement accéléré (membrane d’étanchéité) | NBN T 31-005 remplacée par NBN ISO 188 | Selon § 3 de la norme : 70 h dans l'air à 70 ° C ± 1° C |
| Les autres essais sont ceux prévus par les normes citées au C. 59. |  |
| I. Drainage et égouttage |  |
| I.8 Réparation et renovation de canalisations et de regards |
| Les essais sont ceux prévus dans le chapitre I.8 |
| I.10 Examen visuel des ouvrages |
| L’inspection et les opérations associées sont réalisées conformément à la Méthodologie SPGE pour l’établissement des cadastres des réseaux d’assainissement en Région wallonne Cahier technique IV « Méthodologie pour l’exécution des opérations d’examens visuels des réseaux d’assainissement » La codification des observations s’effectue conformément à la norme NBN EN 13508-2 |
| I.11 Curages des ouvrages |
| J. 1 / J. 2 Chambres de visite (préfabriquées et construites en place) |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Essai d'étanchéité | CME 57.07 |  |
| J. 11. Ecrans et bardages antibruit |
| K. Ouvrages d'art |  |  |
| K. 8. Dispositifs d'appuis, joints de dilatation et d'étanchéité |
| K. 10. Dispositifs de sécurité et dispositifs de rive |
| K. 11. Essais et épreuves des ouvrages d'art |  |
| Les essais sont ceux prévus par les documents cités en K. 11. |  |
| N. 3. Entretien et réparation de structures en acier |
| Les vérifications portent sur l’identification des produits, les conditions de mise en œuvre et les épaisseurs appliquées, selon les modalités reprises au document RW 99-J-3. |
| N. 4. Réparation de l'étanchéité de dalles de tablier ainsi que de leur drainage et de l'évacuation d'eau |
| Le K.9.1.4. est d’application |
| N. 5. Réparation d'appuis |
| N. 6. Remplacement des tablettes sous gard-corps |
| N. 7. Remplacement d'elements de garde-corps et de barrières de sécurité |
|  | méthodes à développer dans le CME? |  |
| vérification des caractéristiques des matériaux constitutifs |  | contrôle visuel + contrôle des dimensions |
| aspect, dimensions et géométrie des panneaux de garde-corps |  |  |
| profondeur des trous d’ancrage |  |  |
| longueur des ancrages |  |  |
| remplissage des trous au moyen de résine |  |  |
| aspect, épaisseur et adhérence du système anticorrosion |  |  |
| distance de l’ancrage par rapport au bord. |  |  |
| N. 8. Répères de nivellement |
| Le § K.12 est d’application |  |  |
| N. 9. Entretien, réparation et remplacement des joints de dilatation |
| N.9.1 Entretien des joints de dilatation |
| nettoyage des joints | contrôle visuel |  |
| N.9.3 Remplacement d'un joint de dilatation |
| Le contrôle se fait conformément aux prescriptions du K. 8.3 |
| N. 10. Réparation d'ouvrages en terre armée |  |
| Les essais sont ceux prévus par les documents cités en N. 10 (N. 10.1 à N. 10.3). |
| O. Engazonnements, plantations et mobilier urbain |
| P. Distribution d'eau |  |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| P.1.1.2.2.3.1.5.1.5 Soudure à effectuer sur chantier |
| Soudure sur composants et pièces métalliques Contrôle des soudures | CME 64.01 |  |
| P.1.1.8.2 Canalisations sont éprouvées sous une pression hydraulique |
| Exécution de l’épreuve | CME 64.02 |  |
| P.1.1.8.3.1 Canalisations de toutes natures sauf PE, sont éprouvées sous une pression hydraulique |
| Vérification de l’épreuve | CME 64.03 |  |
| P.2.1.8.15 Groupe motopompe |
| Résistance d'isolement | CME 64.04 |  |
| Banc d’essai Mesure Q, H et ( | CME 64.05 |  |
| P.2.4.7 Cuve sous pression |
| Soudure Radiographies des soudures | CME 64.06 |  |
| P.2.4.7 Cuve sous pression |
| Epreuve hydraulique | CME 64.07 |  |
| P.2.5.1 Tuyauteries en acier inoxydable et accessoires |
| Epreuve hydraulique | CME 64.08 |  |
| P.2.7.6 Cuve d’air comprimé et accessoires |
| Pression d’épreuves | CME 64.09 |  |
| P.4.2.2 Tuyauteries de type rigide (PVC collé) ou de type souple (PE ou PTFE) pour le transport des réactifs |
| Essai de pression | CME 64.10 |  |
| P.6.1.1.3 Cabine Haute Tension |
| Isolants liquides Détermination de la tension de claquage à fréquence industrielle Méthode d'essai | IEC 60156 |  |
| P.6.1.2.1.4 Cabine Haute Tension |
| Traitement de surface Essais aux brouillards salins | CME 64.11 |  |
| P.6.1.2.8.1 Cabine Haute Tension |
| - Accès aux compartiments | CME 64.12 |  |

| P.6.1.2.8.2.3 Cabine Haute Tension |
| --- |
| Sécurité des exploitants | CME 64.13 |  |
| P.6.1.2.9 Cabine Haute Tension |
| Essais | CME 64.14 |  |
| P.6.2.3.2 Transformateur de puissance |
| Résistances aux courts-circuits | CME 64.15 |  |
| P.6.2.3.3 Transformateur de puissance |
| Aptitude aux surcharges | CME 64.16 |  |
| P.6.2.3.4 Transformateur de puissance |
| Décharges partielles | CME 64.17 |  |
| P.6.2.3.16 Transformateur de puissance |
| Essais électriques | CME 64.18 |  |
| P.6.3.1.4 Armoire électrique |
| essais | CME 64.19 |  |
| P.6.4 Câblage électrique |
| Fils nus, conducteurs et câbles Généralités Méthodes d'essais pour la classification | NBN C 30-004 |  |
| Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu | DIN EN 50267 |  |
| P.6.4.1.1 Câbles de puissance Moyenne Tension : mono-conducteur en cuivre |
| Méthodes d'essai | NBN HP 620 |  |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 F1 / F2 |  |
| P.6.4.1.2 Câbles de puissance Moyenne Tension : mono-conducteur en aluminium |
| Méthodes d'essai | NBN HP 620 |  |
| P.6.4.2.1 Câbles non-armés pour pose intérieure, extérieure et souterraine avec conducteurs en cuivre |
| Méthodes d'essai | NBN HD 603 S1 |  |
| P.6.4.2.2 Câbles non-armés pour pose extérieure et souterraine avec conducteurs en aluminium |
| Méthodes d'essai | NBN HD 603 S1 |  |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 F1 |  |
| P.6.4.2.3 Câbles armés pour pose intérieure, extérieure et souterraine avec conducteurs en cuivre |
| Méthodes d'essai | NBN HD 603 S1 |  |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 F2 |  |
| P.6.4.2.4 Câbles d’installation intérieure (avec halogène) |
| Méthodes d'essai | DIN EN 50267 |  |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 F2 |  |
| P.6.4.2.5 Câbles d’installation intérieure sans halogène |
| Méthodes d'essai | DIN EN 50267 |  |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 F2 |  |
| P.6.4.2.6 Câbles d’installation intérieure avec protection métallique (avec halogène) |
| Méthodes d'essai | DIN EN 50267 |  |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 F2 |  |
| P.6.4.2.7 Câbles d’installation intérieure avec protection métallique sans halogène |
| Méthodes d'essai | DIN EN 50267 |  |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 |  |
| P.6.4.2.8 Câbles spéciaux pour application variateur de fréquence |
| Méthodes d'essai | CEI 60502-1 |  |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 F2 |  |

| P.6.4.3.1 Câbles de signalisation multi-conducteurs non-armés, tension de service 150 V |
| --- |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 F2 |  |
| P.6.4.3.2 Câbles de signalisation multi-conducteurs armés, tension de service 1000 V |
| Méthodes d'essai | NBN 759 |  |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 F2 |  |
| P.6.4.3.3 Câbles de télécommunication multi-paires armés, tension de service 500 V |
| Méthodes d'essai | NBN HD 627 |  |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 F1 |  |
| P.6.4.4 Câbles de sécurité résistant au feu |
| Méthodes d'essai | NBN C 30-004 |  |
| P.6.4.4.2 Câbles de puissance et contrôle de tension assignée 0,6/1 kV |
| Méthodes d'essai | NBN C33-134 |  |
| P.6.4.5 Câbles flexibles (et apte à être immergé dans l’eau) |
| Méthodes d'essai | HD 22.4 |  |
| P.6.4.8.2 Fibre optique - Câbles non-métalliques à tube central (jusqu’à max. 24 fibres) |
| Méthodes d'essai | CEI 60794-1 |  |
| P.6.4.8.3 Fibre optique Câbles non métalliques multitubes |
| Méthodes d'essai | CEI 60794-1 |  |
| P.6.4.8.4 Fibre optique - Câbles avec armure métallique |
| Méthodes d'essai | CEI 60794-1 |  |
| P.6.4.8.6 Fibre optique |
| Essais | CME 64.20 |  |
| P.6.4.8.7.5.1.3 Pose et tests des gaines pour le soufflage de câbles à fibres optiques |
| Essais et mesures effectués sur les gaines pour soufflage de câbles à fibres optiques | CME 64.21 |  |
| P.7.3.2.3 Mortier pour cuve de stockage |
| Réception | CME 64.22 |  |
| P.7.4.2 Durabilité des ouvrages de stockage- Durabilité du support (parois en béton armé) |
| Préparation du Béton et transport | CME 64.23 |  |
| Degré de plasticité du béton | CME 64.24 |  |
| Enrobage des armatures | CME 64.25 |  |