| G. Pavage-Dallage-Revêtements en granulats-Dispositifs de sécurité et de modération de la vitesse |
| --- |
| G.6 Revêtements en granulats |
| Contrôles avant execution | CME? |  |
| module de compressibilité |  |  |
| profil de la fondation ou fond du coffre |  |  |
| matériel utilisé |  |  |
| exécution des travaux préparatoires |  |  |
| épaisseur des couches |  |  |
| composition des couches |  |  |
| Contrôles en cours d'execution |  |  |
| profil de surface |  |  |
| planéité de la surface |  | règle de 3 m |
| capacité portante |  |  |
| dévers (helling/glooiing) de la surface |  |  |
| épaisseur des couches |  |  |
| G.7 Dispositifs de sécurité et de modération de la vitesse |
| G.7.1 Dispositifs de sécurité en béton préfabriqué |
| Contrôles en cours d'execution | CME? |  |
| exécution des travaux préparatoires |  |  |
| régularité de surface de la fondation |  |  |
| pose des eléments préfabriqués |  |  |
| injection des fourreaux à goujons |  |  |
| Contrôles après exécution |  |  |
| profil en long |  |  |
| profil en travers |  |  |
| régularité de surface |  |  |
| planéité de surface |  |  |
| G.7.2 Dispositifs de sécurité en béton coulé en place |
| voir G.1.4 (sauf G.1.4.2.2.1 et G.1.4.2.2.3) |
| G.7.3 Dispositifs de sécurité en pavage |
| voir G.4 |

| G.7.4 Dispositifs de sécurité en béton bitumineux |
| --- |
| voir G.2 |  |  |
| G.7.4 Dispositifs de sécurité temporaire |
| K.12 Divers |  |  |
| K.12.1 Repères topographiques |
| La vérification porte sur le bon emplacement des repères et balises, leur bon scellement et sur leur présence aux plans as-built. |
| K.12.8 Etablissement des notes de calcul |
| Les notes de calcul au même titre que les plans de projet sont soumises à l'examen du fonctionnaire dirigeant. La note de calcul doit toujours être accompagnée des plans et ce n'est que sur cet ensemble que le fonctionnaire dirigeant est amené à donné un avis favorable ou défavorable. |