SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Modification des prescriptions du chapitre

L – 3  BALISAGE DES ROUTES.

L – 5  ECRAN ANTI-EBLOUISSEMENT.

GROUPE DE TRAVAIL N° 08

SIGNALISATION.

Approuvé par La commission de révision du CCT RW 99

Le ………………

# L. 3. balisage des routes

| - Pour les délinéateurs. | Préciser ; - au L.3.2.1. le type de délinéateur (D1, D2, D3 ou D4) ; - au L.3.2.2. le type de rétroréflecteur (R1, R2 ou R3) ; - au L.3.3.2.1.1. la couleur de la balise ; - au L.3.3.2.1.2. la couleur du (des) rétroréflecteur(s) en fonction du sens suivant lequel il serra vu ; |
| --- | --- |
|  | - pour les délinéateurs de type D4 la position de fixation sur l’élément linéaire ; |
|  | - au C.62.2.2. ou C.62.2.3. si le délinéateur est amputé de sa fiche auquel cas il déroge aux essais de chocs. |

| - Pour les rétroréflecteurs. | Préciser ; - au L.3.2.2. le type (R1, R2 ou R3) ; - au L.3.3.2.1.2. la couleur ; - les dimensions. |
| --- | --- |

| - Pour les panneaux de balisage. | Préciser ; - au L.2. le type de signal et ses dimensions. |
| --- | --- |

| - Pour les plots rétroréfléchissants. | Préciser ; - au L.3.2.3. le type de plots et le mode de fixation ; - au L.3.3.2.2.1. la classe dimensionnelle ; - au L.3.3.2.2.2. la couleur rétroréfléchie (à défaut, elle est blanche) ; - la fréquence de pose ou leurs emplacements. |
| --- | --- |

# L. 4. Dispositifs provisoires.

Indiquer les caractéristiques géométriques des plateaux (pente, hauteur, longueur, forme des rampes d’accès, …)

# L. 5. écran anti-éblouissement

- Indiquer au L.5.2.1. le type d’écran.

- Indiquer au L.5.3.2.2. le groupe d’occultation latérale.

- Indiquer au L.5.3.2.6. la hauteur efficace minimale.

- Préciser éventuellement la couleur de l’écran.