CHAPITRE H

ELEMENTS LINEAIRES

TABLE DES MATIERES

Pages

H. 1. Bordures, filets d'eau, bordures-filets d'eau et bandes de contrebutage	1

H. 1.1. Bordures en Pierre naturelle	1

H. 1.2. Eléments linéaires en Béton préfabriqué	2

H. 1.3. Eléments linéaires en Béton coulé en place	4

H. 1.4. Eléments linéaires en Asphalte coulé	11

H. 1.5. Eléments linéaires en PAVAGE	13

H. 2. Glissières de sécurité	14

H. 2.1. Glissières de sécurité en Béton préfabriqué	14

H. 2.2. Glissières de sécurité en Béton coulé en place	15

H. 2.3. Glissières de sécurité En métal	19

H. 2.4. Glissières de sécurité En bois	22

# H. 1. Bordures, filets d'eau, bordures-filets d'eau et bandes de contrebutage

## H. 1.1. Bordures en Pierre naturelle

### H. 1.1.1. Description

Eléments linéaires en pierre naturelle, posés en saillie ou enterrés, délimitant un revêtement.

### H. 1.1.2. Clauses techniques

#### H. 1.1.2.1. Matériaux

Les bordures en pierre naturelle répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant :

- eau : C. 1

- sables : C. 3

- pierres : C. 4

- ciment : C. 8

- mortier : C. 13

- produit de scellement : C. 21

- bordures : C. 31.1.

#### H. 1.1.2.2. Exécution

Les bordures en pierre bleue de types A, B et D ne sont posées qu'en saillie.

Dans les courbes dont le rayon de courbure est inférieur à 15 m, les documents d'adjudication précisent si des bordures courbes ou droites de moins de 1 m de longueur sont utilisées.

Les éléments sont posés sur toute leur surface d'assise.

La coupe éventuelle des bordures s’effectue obligatoirement par sciage.

Les joints ont une largeur comprise entre 10 et 15 mm.

Le joint longitudinal entre bordure et filet d'eau est rempli d'un produit de scellement.

Le jointoiement des bordures s'effectue au mortier.

### H. 1.1.3. Vérification

La qualité de la pierre est contrôlée en carrière.  Les dimensions sont vérifiées sur chantier.

Les éléments qui présentent des éclats, de l'écaillage ou des écornures sur plus de 4 cm² d'une face vue sont refusés.  Les particularités inhérentes à la pierre sont admises pour les parties non vues.

Les bordures sont posées suivant un tracé continu.  La tolérance est de 1 cm par rapport au tracé prescrit.  Les bordures hors tolérance d'alignement sont démontées et reposées.

### H. 1.1.4. Paiement

Le paiement s'effectue sur base de la longueur exécutée, mesurée dans l'axe, toutes opérations comprises; distinction étant faite entre les bordures droites et les bordures courbes.  Pour les éléments courbes, la longueur est mesurée suivant l'arc extérieur.

Le sciage des bordures fait l’objet d’un poste distinct du métré.

Les terrassements nécessaires à la pose des bordures, les fondations et les contrebutages en béton maigre font l’objet de postes distincts du métré.

Les bordures pour placement de grilles font l'objet de postes distincts du métré et sont payées à la pièce.

## H. 1.2. Eléments linéaires en Béton préfabriqué

### H. 1.2.1. Description

Eléments linéaires en béton préfabriqué délimitant un revêtement.

### H. 1.2.2. Clauses techniques

#### H. 1.2.2.1. Matériaux

Les matériaux répondent aux prescriptions suivantes :

- mortiers : C. 13

- produits de scellement : C. 21

- colle pour éléments linéaires : C. 21.7

- fourrures de joints de dilatation : C. 22

- bordures : C. 31.2

- bandes de contrebutage et filets d'eau : C. 32

- bordures-filets d'eau : C. 33

- autres éléments linéaires préfabriqués : C. 34.

#### H. 1.2.2.2. Exécution

Les documents d’adjudication indiquent notamment :

- les types d’éléments prévus

- les dimensions de la fondation et du contrebutage éventuel, exécutés en béton maigre.  A défaut, la fondation en béton maigre dépasse de part et d’autre des éléments d’au moins 2/3 de leur hauteur

- le collage éventuel des éléments.

Dans les courbes dont le rayon de courbure est inférieur à 15 m, les documents d’adjudication précisent si des éléments courbes ou des éléments droits de moins de 1 m de longueur sont utilisés.

Dans les courbes dont le rayon de courbure est inférieur à 5 m, des éléments courbes sont obligatoires.

Les éléments sont posés sur toute leur surface d'assise.

La coupe éventuelle des éléments s’effectue obligatoirement par sciage.

Au cas où les éléments sont collés, la surface de pose est nettoyée de manière à obtenir une surface propre, exempte d'impuretés.  La pose est réalisée sur un support sec.  La colle est appliquée, par bandes ou en totalité selon le mode de collage prescrit aux documents d'adjudication.

La quantité de colle à utiliser est d'au minimum 6 kg par m² posée en cordon continu sur toute la longueur de l'élément.

Les joints entre éléments ont une largeur de 10 mm.  Ils sont remplis sur toute la surface et rejointoyés au mortier de ciment M2, à l'exception d'un joint de dilatation tous les 5 m.  Les joints de dilatation sont constitués d’une fourrure souple et sont rejointoyés avec un produit de scellement souple.

Les joints de dilatation sont également prévus au droit des accessoires de voirie, tels que les avaloirs, trapillons ...

Pour les éléments en béton de ciment blanc, le jointoiement est réalisé :

- soit avec un mortier blanc de jointoiement

- soit à l'aide d'un mortier à base de ciment blanc et de sable blanc, additionné d'une résine acrylique blanche.

Les joints de dilatation sont scellés au moyen d'un produit de scellement souple de couleur blanche.

Le joint longitudinal entre bordure et filet d'eau est scellé au mortier de ciment M1.

### H. 1.2.3. Spécifications

La blancheur du béton blanc est déterminée par la mesure de la luminance.

Les spécifications concernant la couleur de l’élément sont conformes à la norme NBN EN 1436.

Le facteur de luminance ß de l’élément est égal ou supérieur à 60 % à l’état sec.  Iil est égal ou supérieur à 50 % à l’état humide.

### H. 1.2.4. Vérifications

Les éléments sont posés suivant un tracé continu.  La tolérance est de 1 cm par rapport au tracé prescrit.

L’écart entre deux éléments contigus en plan et en hauteur ne peut être supérieur à 2 mm.

Pour les filets d'eau, la pente longitudinale minimale est de 3 mm par mètre et aucune contre-pente n'est admise.

Les éléments hors tolérance d'alignement sont démontés et reposés à niveau.

Dans le cas d'éléments en béton de ciment blanc, la blancheur du béton est mesurée tant en surface que dans la masse s'il s'agit d'un élément de masse pleine en béton blanc, que dans la couche décorative s'il s'agit d'un élément bicouche.

### H. 1.2.5. Paiement

Le paiement s'effectue sur base de la longueur exécutée et comprend le remplissage et le rejointoyage des joints, le mortier ou la colle de pose.

Pour les filets d’eau et bordures-filets d’eau, la longueur des avaloirs n’est pas déduite.

Le sciage des éléments linéaires fait l’objet d’un poste distinct du métré.

Les terrassements nécessaires à la pose des éléments, les fondations et les contrebutages en béton maigre font l’objet de postes distincts du métré.

Pour les éléments courbes, la longueur se mesure sur la génératrice supérieure.  Pour les éléments courbes, la longueur est mesurée suivant l'arc extérieur.

Les bordures spéciales (éléments d'angles, éléments d'extrémités et pointes d'îlots) font l'objet de postes distincts du métré et sont payées à la pièce.

## H. 1.3. Eléments linéaires en Béton coulé en place

### H. 1.3.1. Description

Les éléments linéaires coulés en place sont obtenus par mise en œuvre de béton de ciment avec ou sans armatures.

Le profil des éléments exécutés en place est décrit dans les documents d'adjudication et est conforme à l'un des profils des éléments préfabriqués.

### H. 1.3.2. Clauses techniques

#### H. 1.3.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant :

- eau : C. 1

- sables : C. 3.4.8

- gravillons : C. 4.4.4

- ciments : C. 8

- mortiers : C. 13

- bétons : C. 14

- adjuvants pour béton : C. 17

- produits de cure : C. 18

- fonds de joints : C. 19

- vernis d'adhérence : C. 20

- produits de scellement : C. 21

- fourrures de joints de dilatation : C. 22.

#### H. 1.3.2.2. Exécution

##### H. 1.3.2.2.1. Composition

Les bétons sont obtenus par mélange de gravillons, sable, ciment, eau et adjuvants :

- granularité : la dimension maximale des gravillons est limitée à 32 mm

- ciment : CEM I 42,5 N LA ou CEM III/A 42,5 N LA

- quantité: ≥ 375 kg par m³ de béton en place

- eau : rapport E/C ≤ 0,50

- la teneur en air est comprise entre 3 et 6 %-v.

Lorsque le béton est fourni à performance spécifiée suivant les normes NBN EN 206-1 et NBN B 15-001, les exigences minimales sont :

- classe de résistance : C 30/37

- domaine d’utilisation : BNA (Béton non armé) ou BA (béton armé)

- classe d'environnement : EE4

- classe de consistance S1 avec exigence supplémentaire :

- slump < 25 mm

- VéBé compris entre 5 et 7 sec

- D max = 32 mm

- ciment LA.

- Béton à air entraîné.

Lorsque le béton n'est pas fourni à performance spécifiée suivant la norme NBN B 15-001, l'entrepreneur fournit, au moins 15 jours avant le début du bétonnage :

- les certificats d'origine des composants

- une étude de la composition du béton, certifiée par un laboratoire agréé, reprenant :

- la composition en masse des gravillons et du sable

- la quantité de ciment et d'eau par m³ de béton

- la consistance du béton frais et l'ouvrabilité mesurées au cône d'Abrams et au consistomètre VéBé

- la teneur en air du béton frais

- la résistance à la compression à 7 jours et 28 jours d'âge sur deux séries de trois carottes de 
100 cm²

- la masse volumique apparente du béton frais compacté

- le type, les caractéristiques et le dosage des adjuvants

- l'emplacement de la centrale à béton.

##### H. 1.3.2.2.2. Fabrication

Le béton est impérativement fabriqué en centrale de malaxage conforme à la norme NBN B 15-001 et d'une capacité suffisante pour assurer une mise en œuvre continue.  L'entrepreneur ne peut modifier la composition du béton en cours de bétonnage sans accord préalable du fonctionnaire dirigeant.

##### H. 1.3.2.2.3. Mise en oeuvre

L'entrepreneur a le choix entre la mise en œuvre au moyen de coffrages fixes ou glissants.

Le profilage et le compactage du terrain et de la fondation, ainsi que la pose des coffrages ou du fil de guidage des machines à coffrages glissants sont réalisés de façon à permettre l'exécution avec un avancement sans arrêt à vitesse constante. Toutefois, lorsque l’élément linéaire coulé en place est mis en œuvre au moyen d’une machine à coffrages glissants, la fondation, (conforme au F.4.5.) est également posée à l’aide d’une machine équivalente et ce sur une épaisseur minimum de 0,15 m.

Le système de guidage précède toujours le bétonnage d'une distance correspondant au minimum à la moitié de la longueur bétonnée en un jour.

L'avancement journalier moyen minimum est fixé à 200 m.

Le joint de fin de journée est plan et perpendiculaire à l'axe de l'élément.  Tout béton dont la mise en œuvre, jusqu'à et y compris la pulvérisation du produit de cure n'est pas terminée dans les 120 minutes qui suivent la vidange de la bétonnière est refusé.

Tout arrosage du béton pour en faciliter la mise en œuvre, et tout rechargement superficiel au mortier sont interdits.

Les prescriptions des G. 1.2.6.3.1 - Bétonnage par temps froid, G. 1.2.6.3.2 - Bétonnage par temps de pluie, G. 1.2.6.3.3 - Bétonnage par temps chaud, sont d'application.

##### H. 1.3.2.2.4. Joints

Les joints de retrait sont sciés dans le béton durci.

Leur entredistance est de 5 m maximum.

L'amorce de fissuration est réalisée par sciage dans le béton durci.  La profondeur de l'amorce est d'au moins 1/3 de l'épaisseur de l'élément.

Le sciage du béton est réalisé au plus tôt afin d'éviter la fissuration en dehors des joints et en tout cas dans les 24 heures qui suivent la mise en œuvre.

Au cas où l'élément est contigu à un ouvrage tel qu'un revêtement en béton, les joints de l'élément sont sciés au droit des joints de l'ouvrage.

Pour les filets d'eau, bordures-filets d'eau et bandes de contrebutage, les joints de retrait sont scellés à l'aide d'un produit de scellement souple.

Des joints de dilatation sont prévus contre tous les accessoires de voiries, tels des avaloirs,... et lorsque les rayons de courbure des éléments sont inférieurs à 15 m.  Ces joints sont constitués d'une fourrure et remplis d'un produit de scellement.

Le joint longitudinal entre bordure et filet d'eau est réalisé au moyen d'un coulis de ciment.

Le scellement des joints est conforme au G. 1.2.7.5.

##### H. 1.3.2.2.5. Marquage

La date de confection du béton s'inscrit à chaque extrémité de chaque section concernée.  Le marquage s'exécute sur une profondeur de 10 mm, en chiffres de 10 cm de hauteur.

##### H. 1.3.2.2.6. Protection du béton frais

Les prescriptions du G. 1.2.10 sont d'application, à l’exception du dernier alinéa où la membrane étanche préfabriquée est remplacée par une membrane étanche plastique (pulvérisé en place).

### H. 1.3.3. Spécifications

#### H. 1.3.3.1. Epaisseur

Les épaisseurs sont mesurées sur des carottes de 100 cm².

Les prescriptions concernent, par lot, les épaisseurs individuelles Ei exprimées en mm à 0,5 mm près par excès ou par défaut.

L’épaisseur individuelle minimum Ei,min est ( Enom

où Enom est l’épaisseur nominale (mm) fixée par les documents d’adjudication.

#### H. 1.3.3.2. Résistance à la compression

Les prescriptions du G. 1.3.1.3 relatives au réseau II sont d'application.

#### H. 1.3.3.3. Absorption d'eau

Les prescriptions du G. 1.3.1.4 relatives au réseau II sont d'application.

#### H. 1.3.3.4. Résistance au gel

Les prescriptions du G. 1.3.1.5 relatives au réseau II sont d'application.

#### H. 1.3.3.5. Régularité de surface

Les irrégularités de surface sont inférieures à  4 mm pour le réseau I et II et à 5 mm pour le réseau III.

#### H. 1.3.3.6. Alignement

Les éléments ont un tracé continu.  La tolérance est de 1 cm par rapport au tracé en plan.

Pour les filets d'eau, la pente longitudinale minimale est de 3 mm par mètre et aucune contre-pente n'est admise.

#### H. 1.3.3.7. Qualité optique pour béton de ciment blanc

Les dispositions du H. 1.2.3 sont d’application.

### H. 1.3.4. Vérifications

#### H. 1.3.4.1. Contrôles en cours d’exécution

##### H. 1.3.4.1.1. contrôles avant la mise en oeuvre

Les contrôles portent sur :

- le matériel

- les niveaux des repères de réglage

- la régularité, la propreté et l’humidité du support

- la présence et la conformité du matériel prévu aux documents d’adjudication.

##### H. 1.3.4.1.2. contrôles lors de la mise en oeuvre

Les contrôles portent sur :

- le matériel

- l’approvisionnement et le bâchage correct des camions

- la qualité du béton (origine, heure de fabrication, signes de ségrégation, début de prise)

- l’absence d’ajout d’eau au béton dans les camions ou en cours de mise en oeuvre

- le fonctionnement correct de l’atelier de mise en oeuvre

- la conformité et la propreté des joints de construction et/ou de reprise

- la vibration complémentaire des joints de construction et/ou de reprise

- la teneur en air occlus

- la bonne tenue des bords du béton

- la protection immédiate du béton frais (produit de cure, film plastique, mesures spéciales, ...)

- le sciage des joints en temps opportun

- la régularité de surface à la règle de 3 m.

Le contrôle de la teneur en air du béton frais est effectué conformément au G. 1.4.1.2.1.

#### H. 1.3.4.2. Contrôles après exécution

Les contrôles portent sur l'épaisseur, la résistance à la compression, l'absorption d'eau, la régularité de surface et les qualités optiques pour les bétons de ciment blanc.

##### H. 1.3.4.2.1. Echantillonnage

- Chantier de catégorie A : la longueur du chantier est ( à 1000 m.

La longueur est subdivisée en une ou plusieurs sections.

- Toute section de longueur ( à 2000 m est divisée en un ou plusieurs lots de 2000 m. Le reste de la division par 2000 de la longueur de la section constitue un lot distinct ou est ajouté au dernier lot suivant que sa valeur atteigne ou non 1000 m.

- Toute section de longueur ( à 1000 m est considérée comme un lot.

- Une section de longueur < à 1000 m est considérée comme un lot de catégorie B.

Les documents d'adjudication peuvent prévoir le regroupement de plusieurs sections.

Lorsqu'il constate que certaines parties des éléments linéaires n'ont pas été exécutées conformément aux règles de l'art, le fonctionnaire dirigeant peut assimiler chacune de ces parties à un lot et la traiter comme telle.

Les caractéristiques d'un lot se définissent par rapport à des mesures exécutées en 10 points de la surface, choisi aléatoirement.

- Chantier de catégorie B : la longueur du chantier est < à 1000 m.

La longueur constitue un seul lot.

Les caractéristiques du lot se définissent par rapport à des mesures exécutées à raison d’un point par 200 m, avec un minimum de 3, choisis aléatoirement.

Sont exclus de l'échantillonnage :

- l'emplacement des joints et des fissures éventuelles

- les zones où une surépaisseur a été exécutée pour compenser une irrégularité de la fondation.

##### H. 1.3.4.2.2. Régularité de surface

Un contrôle est effectué en tous endroits où l’état de la surface laisse supposer que la planéité n’est pas conforme aux prescriptions.

##### H. 1.3.4.2.3. Qualité optique pour béton de ciment blanc

Dans le cas du béton de ciment blanc, la blancheur du béton blanc est mesurée tant en surface que dans la masse s'il s'agit d'un béton blanc de masse pleine, que dans la couche décorative s'il s'agit d'un béton bicouche.

### H. 1.3.5. Paiement

#### H. 1.3.5.1. Mesurage

Le paiement s'effectue sur base de la longueur exécutée et comprend la confection et le scellement des joints.  La longueur est mesurée dans l'axe.  Pour les filets d'eau et bordures filets d'eau, la longueur des avaloirs n'est pas déduite.

Les suppléments de prix pour opérations spéciales sur éléments linéaires en béton (réalisation d'abouts, béton de ciment blanc) font l'objet de postes distincts au métré et sont payés à la pièce ou au mètre.

#### H. 1.3.5.2. REFACTIONS POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d’essais, le fonctionnaire dirigeant peut recevoir provisoirement tout ou partie du travail aux conditions et moyennant les réfactions détaillées ci-après.

##### H. 1.3.5.2.1. Régularité de surface

Toute partie de longueur (3 m) ne répondant pas aux prescriptions du H. 1.3.3.5 est refusée.

Dans ce cas, la planéité est rétablie par une méthode agréée par le fonctionnaire dirigeant.

##### H. 1.3.5.2.2. Epaisseur

Lorsque dans un lot l’épaisseur individuelle Ei d’une carotte est inférieure à 0,95 Enom, la section correspondante peut être acceptée moyennant application d’une réfaction calculée comme suit :

REi =

Si Ei < 0,85 Enom, la section est refusée.

où	REi	= réfaction liée à l’épaisseur individuelle (€)

p	= prix unitaire de l'élément linéaire (€/m)

L’	= longueur de la section correspondante (m)

L' =

où	L	= longueur du lot (m)

u	= nombre de carottes prélevées dans le lot

##### H. 1.3.5.2.4. Résistance à la compression

Lorsque dans un lot, la résistance individuelle R’bi d’une carotte est inférieure à la résistance minimum R’bi,min fixée au H. 1.3.3.2, la section correspondante peut être acceptée moyennant application d’une réfaction calculée comme suit :

RRi =

où	RRi	= réfaction liée à la résistance individuelle à la compression simple (€).

p	= prix unitaire de l'élément linéaire (€/m).

L’	= longueur de la section correspondante (m).

Si R’bi < 0,85 R’bi,min, la section est refusée.

##### H. 1.3.5.2.5. Absorption d’eau

###### H. 1.3.5.2.5.1. Absorption d’eau individuelle

Lorsque dans un lot, l’absorption d’eau individuelle wi d’une carotte est supérieure à la valeur maximum wi,max fixée au H. 1.3.3.3, la section correspondante peut être acceptée moyennant application d’une réfaction calculée comme suit :

Rwi =

où	Rwi = réfaction liée à l’absorption d’eau individuelle (€).

p    = prix unitaire de l'élément linéaire (€/m).

L’  = longueur de la section correspondante (m).

Si wi > wi,max + 1,5 , la section est refusée.

###### H. 1.3.5.2.5.2. Absorption d’eau moyenne

Lorsque l’absorption d’eau moyenne wm d’un lot est supérieure à la valeur maximum wm,max fixée au 
H. 1.3.3.3, le lot peut être accepté moyennant application d’une réfaction calculée comme suit :

Rwm =

où Rwm = réfaction liée à l’absorption d’eau moyenne (€).

Si wm > wm,max + 1,5 , le lot est refusé.

##### H. 1.3.5.2.6. Qualité opique pour béton de ciment blanc

Tout élément ne répondant pas aux prescriptions du H. 1.3.3.7 est refusé.

Il est démoli et reconstruit.

##### H. 1.3.5.2.7. Résistance au gel

Les prescriptions du G. 1.5.2.5.3 sont d’application.

#### H. 1.3.5.3. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions sont appliquées cumulativement.

La réfaction globale est limitée à la valeur du lot (p x L) pour les caractéristiques moyennes et à la valeur de la section (p x L’) pour les caractéristiques individuelles.

## H. 1.4. Eléments linéaires en Asphalte coulé

### H. 1.4.1. Description

Les filets d'eau en asphalte coulé ont une épaisseur de 3 à 5 cm selon les prescriptions des documents d'adjudication.

### H. 1.4.2. Clauses techniques

#### H. 1.4.2.1. Matériaux

Les matériaux répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant :

- sable : C. 3.4.6

- pierres : C. 4.4.5 et C. 4.4.6

- filler : C. 11

- liant : C. 12.1

- vernis d’adhérence : C. 20

- asphalte coulé pour élément linéaire : C. 60.2.

#### H. 1.4.2.2. Exécution

La surface de fondation, correctement profilée, est asséchée et débarrassée de toutes matières étrangères (dénivellations maximales admises à la règle de 3 m : 7,5 mm).

Les surfaces de contact sont enduites d’un vernis d’adhérence à base de bitume à raison de 
0,5 kg/m².

L'asphalte coulé est homogène et est préparé dans un malaxeur à moteur.  Cette machine est munie d'un pyromètre enregistreur.  Un thermomètre étalonné permet de contrôler le bon fonctionnement du pyromètre.  Le mélange est malaxé à une température comprise entre 200 et 260° C.

L'asphalte coulé est transporté en camion-malaxeur.  Il est étalé à l'épaisseur voulue et est immédiatement et énergiquement taloché.  Les joints de reprise sont étanches.

### H. 1.4.3. Spécifications

#### H. 1.4.3.1. Régularité de surface

Les prescriptions du H. 1.3.3.5 sont d'application.

#### H. 1.4.3.2. Epaisseur

Les prescriptions du H. 1.3.3.1 sont d'application.

#### H. 1.4.3.3. Pourcentage de vides

Le pourcentage de vides moyen Vm est ≤ 3 % et le pourcentage individuel Vi est ≤ 4 %.

### H. 1.4.4. Vérifications

#### H. 1.4.4.1. Contrôles en cours d’exécution

##### H. 1.4.4.1.1. contrôles avant la mise en oeuvre

Les contrôles portent sur :

- le matériel

- les niveaux des repères de réglage

- la régularité et la propreté

- la présence et la conformité du matériel prévu aux documents d’adjudication.

##### H. 1.4.4.1.2. contrôles lors de la mise en oeuvre

Les contrôles portent sur :

- le matériel

- l’approvisionnement

- la qualité de l'asphalte

- le fonctionnement correct de l’atelier de mise en oeuvre

- la conformité et la propreté des joints de construction et/ou de reprise

- la bonne tenue des bords de l'asphalte coulé

- le sciage des joints en temps opportun

- la régularité de surface à la règle de 3 m.

#### H. 1.4.4.2. Contrôles après exécution

Les contrôles portent sur l'épaisseur et la régularité de surface.

##### H. 1.4.4.2.1. Echantillonnage

Les prescriptions du H. 1.3.4.2.1 sont d'application.

##### H. 1.4.4.2.2. Régularité de surface

Un contrôle est effectué en tous endroits où l’état de la surface laisse supposer que la planéité n’est pas conforme aux prescriptions.

### H. 1.4.5. Paiement

#### H. 1.4.5.1. Mesurage

Les prescriptions du H. 1.3.5.1 sont d'application.

#### H. 1.4.5.2. Réfactions pour manquement

##### H. 1.4.5.2.1. Régularité de surface

Toute partie de longueur (3 m) ne répondant pas aux prescriptions du H. 1.4.3.1 est refusée.

Dans ce cas, la planéité est rétablie par une méthode agréée par le fonctionnaire dirigeant.

##### H. 1.4.5.2.2. Epaisseur

Les prescriptions du H. 1.3.5.2.2 sont d'application.

##### H. 1.4.5.2.3. Pourcentage de vides

Les prescriptions du G. 2.5.2.5 sont d'application, avec S = longueur du filet d'eau (m) et p = prix unitaire du filet d'eau (€/m).

## H. 1.5. Eléments linéaires en PAVAGE

### H. 1.5.1. Description

Eléments linéaires délimitant un revêtement ou formant un filet d’eau. Ils sont soit en pierre naturelle, en dalles ou en pavés de béton.  Ils ne constituent pas un élément de contrebutage.

### H. 1.5.2. Clauses techniques

#### H. 1.5.2.1. Matériaux

Les matériaux répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant :

- sable : C. 3.4.7

- ciment : C. 8

- mortiers : C. 13

- adjuvants : C. 17

- produits de scellement : C. 21

- pavés : C. 29

- dalles : C. 30.

#### H. 1.5.2.2. Exécution

L’élément linéaire comporte un nombre entier de pièces.

La pose se fait à plein bain de mortier.

Le jointoiement au sable et au sable-ciment n’est pas autorisé.

Pour les joints de dilatation, les prescriptions du H. 1.3.2.2.4 sont d’application.

Pour le reste, l’exécution est conforme aux prescriptions du G. 4.3.1.2 pour les pavages en béton de ciment et du G. 4.2.1.2 pour les pavages en pierre naturelle.

### H. 1.5.3. Vérifications

Les prescriptions du G. 4.2.2 sont d’application.

### H. 1.5.4. Paiement

Le paiement des éléments linéaires en pavage s'effectue sur base de la surface exécutée.

La surface des accessoires de voiries (trappillons, avaloirs…), n'est pas déduite.

Le sciage des pavés est payé au mètre courant et fait l'objet d'un poste distinct au métré.

Le jointoiement au coulis de mortier est compris dans le prix.  Le jointoiement au mortier de ciment, au mortier bitumineux et au mortier à base de liant synthétique pigmentable fait l'objet d'un supplément de prix payé au m² et est repris dans des postes distincts au métré.

# H. 2. Dispositifs de retenue

## H. 2.1. Glissières de sécurité en Béton préfabriqué

### H. 2.1.1. Description

Eléments linéaires en béton préfabriqué, destinés à délimiter la chaussée ou à redresser la trajectoire des véhicules.

Les documents d'adjudication fixent le dispositif d'extrémité.

Elles sont de deux types :

- les glissières de sécurité hautes en béton préfabriqué

- les glissières de sécurité basses en béton préfabriqué

### H. 2.1.2. Clauses techniques

#### H. 2.1.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

- mortier : C. 13

- produits de scellement : C. 21

- fourrures de joints de dilatation : C. 22

- glissières de sécurité préfabriquées en béton : C. 34.1.

#### H. 2.1.2.2. Exécution

Dans les courbes dont le rayon de courbure est inférieur à 15 m, les documents d’adjudication précisent si des éléments courbes ou des éléments droits de moins de 1 m de longueur sont utilisés.

Les glissières sont posées sur une fondation en béton maigre.  Elles reposent sur toute leur surface d'assise.

L'exécution comporte :

- la fondation et l'épaulement ou l'ancrage, selon qu'il s'agit de bordures à simple ou double face

- l’exécution ou la pose des bordures

- les aménagements destinés à assurer l'évacuation des eaux vers les exutoires.

Les joints entre glissières sont exécutés au mortier de ciment; leur épaisseur est comprise entre 10 et 15 mm.

### H. 2.1.3. Vérifications

Les glissières sont posées suivant un tracé continu.  La tolérance est de 1 cm par rapport au tracé.

Les éléments hors tolérance d'alignement sont démontés et reposés.

### H. 2.1.4. Paiement

Le paiement s'effectue sur base de la longueur exécutée et comprend la confection et le scellement des joints.

Les terrassements nécessaires à la pose des éléments, les fondations et les contrebutages en béton maigre font l’objet de postes distincts du métré.

Les suppléments de prix pour opérations spéciales sur glissières de sécurité en béton (réalisation d'about plongeant, ouverture à la base des glissières, traitement de surface, peinture, béton de ciment blanc et sciage des éléments) font l'objet de postes distincts du métré et sont payés à la pièce ou au mètre suivant dispositions du métré.

Les ancrages pour glissières sont payés à la pièce pour ce qui concerne les barres et au mètre pour ce qui concerne les saignées.

Les îlots type baignoire, les atténuateurs de choc et les éléments réfléchissants sont payés à la pièce.

Les éléments anti-éblouissant sont payés au mètre.

## H. 2.2. Dispositifs de retenue en Béton coulé en place

### H. 2.2.1. Description

Les dispositifs de retenue coulés en place sont obtenues par mise en œuvre de béton de ciment avec ou sans armatures.

Le profil des éléments exécutés en place est décrit dans les documents d'adjudication et est conforme aux normes NBN EN 1317-1 et NBN EN 1317-2.

Texte de conformité aux normes EN à compléter

Les dispositifs de retenue sont armés conformément aux dispositifs décrits dans les rapports d’essais

### H. 2.2.2. Clauses techniques

#### H. 2.2.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant :

- eau : C. 1

- sables : C. 3.4.8

- gravillons : C. 4.4.4

- ciments : C. 8

- mortiers : C. 13

- bétons : C. 14

- adjuvants pour béton : C. 17

- produits de cure : C. 18

- fonds de joints : C. 19

- vernis d'adhérence : C. 20.

#### H. 2.2.2.2. Exécution

##### H. 2.2.2.2.1. Composition

Les prescriptions du H. 1.3.2.2.1 sont d’application.

##### H. 2.2.2.2.2. Fabrication

Les prescriptions du H. 1.3.2.2.2 sont d’application.

##### H. 2.2.2.2.3. Exécution

Les prescriptions du H. 1.3.2.2.3 sont d’application modifiées comme suit :

La mise en oeuvre s’effectue au moyen de coffrages glissants et l’évacuation des eaux vers les exutoires est assurée.

L’ancrage des dispositifs de retenue est au moins identique à celui des disposititfs de retenue décrits dans les rapports d’essais.

##### H. 2.2.2.2.4. Joints

Des joints de retrait sont sciés dans le béton durci. Leur entredistance est de 5 m maximum.

L'amorce de fissuration est réalisée par sciage dans le béton durci.  La profondeur de l'amorce est d'au moins 40 mm et sa largeur est d’au moins 3 mm.

Le sciage du béton est réalisé au plus tôt afin d'éviter la fissuration en dehors des joints et en tout cas dans les 24 heures qui suivent la mise en œuvre.

Au cas où l'élément est contigu à un ouvrage tel qu'un revêtement en béton, les joints de l'élément sont sciés au droit des joints de l'ouvrage.

##### H. 2.2.2.2.5. Marquage

La date de confection du béton s'inscrit à chaque extrémité de chaque section concernée.  Le marquage s'exécute sur une profondeur de 10 mm, en chiffres de 10 cm de hauteur.

##### H. 2.2.2.2.6. Protection du béton frais

Les prescriptions du G. 1.2.10 sont d'application.

### H. 2.2.3. Spécifications

#### H. 2.2.3.1. Résistance à la compression

Les prescriptions du G. 1.3.1.3 relatives au réseau II sont d'application.

#### H. 2.2.3.2. Absorption d’eau

Les prescriptions du G. 1.3.1.4 relatives au réseau II sont d'application.

#### H. 2.2.3.3. Régularité de surface

Les irrégularités de surface sont inférieures à 1 cm.

#### H. 2.2.3.4. Alignement

La tolérance est de 1 cm par rapport au tracé en plan.

#### H. 2.2.3.5. Qualité optique pour béton de ciment blanc

Les prescriptions du H. 1.3.3.7 sont d'application.

#### H. 2.2.3.6. RESISTANCE AU GEL

Les prescriptions du G. 1.3.1.5 relatives au réseau II sont d'application.

### H. 2.2.4. Vérifications

#### H. 2.2.4.1. Contrôles en cours d’exécution

Les prescriptions du H. 1.3.4.1 sont d’application.

#### H. 2.2.4.2. Contrôles après exécution

Les contrôles portent sur la résistance à la compression, l'absorption d'eau, la régularité de surface, l'alignement et les qualités optiques pour les bétons de ciment blanc.

##### H. 2.2.4.2.1. Echantillonnage

Les prescriptions du H. 1.3.4.2.1 sont d'application.

##### H. 2.2.4.2.2. Régularité de surface

Un contrôle est effectué en tous endroits où l’état de la surface laisse supposer que la planéité n’est pas conforme aux prescriptions.

##### H. 2.2.4.2.3. Alignement

Un contrôle est effectué en tous endroits où l'état de la surface laisse supposer que l'alignement n'est pas conforme aux prescriptions.

##### H. 2.2.4.2.4 Qualité optique pour béton de ciment blanc

Les prescriptions du H. 1.3.4.2.3 sont d'application.

### H. 2.2.5. Paiement

#### H. 2.2.5.1. Mesurage

Le paiement s'effectue sur base de la longueur exécutée et comprend la confection des joints.  La longueur est mesurée dans l’axe.

Les suppléments de prix pour opérations spéciales sur glissières de sécurité en béton (réalisation d'about plongeant, ouverture à la base des glissières, traitement de surface, peinture, béton de ciment blanc) font l'objet de postes distincts du métré et sont payées à la pièce ou au mètre suivant dispositions du métré.

Les ancrages pour glissières de sécurité en béton sont payés à la pièce pour ce qui concerne les barres et au mètre pour ce qui concerne les saignées.

Les atténuateurs de choc et les éléments réfléchissants sont payés à la pièce.

Les éléments anti-éblouissant sont payés au mètre.

#### H. 2.2.5.2. Réfactions pour manquement

##### H. 2.2.5.2.1. Résistance à la compression

Les prescriptions du H. 1.3.5.2.4 sont d'application.

##### H. 2.2.5.2.2. Absorption d'eau

Les prescriptions du H. 1.3.5.2.5 sont d'application, avec les valeurs de wi,max et wm,max fixées au 
H. 2.2.3.2.

##### H. 2.2.5.2.3. Régularité de surface

Les prescriptions du H. 1.3.5.2.1 sont d'application.

##### H. 2.2.5.2.4. Alignement

Les parties de l'ouvrage présentant des défauts d'alignement hors tolérance sont refusées.

L'alignement est rétabli par une méthode agréée par le fonctionnaire dirigeant.

##### H. 2.2.5.2.5. Qualité optique pour béton de ciment blanc

Les prescriptions du H. 1.3.5.2.6 sont d'application.

##### H. 2.2.5.2.6 Résistance au gel

Les prescriptions du G. 1.5.2.5.3 sont d’application.

#### H. 2.2.5.3. Cumul des réfactions

Les prescriptions du H. 1.3.5.3 sont d'application.

## H. 2.3. Glissières de sécurité En métal

### H. 2.3.1. Description

La glissière de sécurité métallique est un élément linéaire destiné à redresser la trajectoire des véhicules réalisé par montage des éléments constitutifs suivants :

- la lisse ou élément de glissement

- le profilé arrière

- l'étrier ou entretoise ou écarteur dont le rôle est d'écarter la (les) lisse(s) du support

- le support qui assure la liaison de la glissière au milieu extérieur

- la griffe qui assure l'assemblage de l'entretoise au support

- la diagonale qui assure, avec l'entretoise, l'entretoisement de la glissière

- les pièces d'assemblage telles que boulons et plaquettes

- le cas échéant, la lisse de protection pour motocycliste.

La glissière est fixée au milieu extérieur par :

- fiche de support dans le sol

- embase soudée au support et boulonnée sur plaque ancrée dans le béton de socle/ouvrage d'art.

On distingue :

- la glissière simple de type A composée de :

- lisse

- étrier type 140

- supports

- la glissière simple de type B composée de :

- lisse

- profilés arrière

- entretoise de type 480

- supports avec griffe

- la glissière double de type C composée de :

- lisses avant

- lisses arrière

- entretoise de type 570

- supports avec griffe

- la glissière double de type D composée de :

- lisses avant

- lisses arrière

- entretoise de type 780

- supports avec griffe.

Dans les courbes, l’usage d’éléments rectilignes est admis pour autant que l’angle intérieur entre deux éléments successifs soit d’au moins 174°.  En deçà de cette valeur, l’usage d’éléments courbes est imposé, leur rayon de courbure étant adapté à celui du bord de la chaussée.

### H. 2.3.2. Clauses techniques

#### H. 2.3.2.1. Matériaux

Les éléments constitutifs des glissières sont conformes au C. 36 ainsi qu'aux figures suivantes :

H. 2.3.2.A.1	Lisse et profilé arrière

H. 2.3.2.A.2.1	Etrier/entretoise simple

H. 2.3.2.A.2.2 (a,b,c)	Entretoise double

H. 2.3.2.A.3	Support et plaques de base

H. 2.3.2.A.4	Griffes et plaquettes

H. 2.3.2.A.5	Diagonales

H. 2.3.2.A.6	Boulons

H. 2.3.2.A.7	Dispositif d’about.

#### H. 2.3.2.2. Exécution

H. 2.3.2.2.1. Montage

Le montage s'effectue conformément aux prescriptions reprises au tableau ci dessous :

| Assemblage | Boulons | Plaquette | Type de |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type | Dimensions | Nombre | Type | Nombre | glissière |
| Lisse - Lisse | 1 | M16-30 | 8 | - | - | A, B, C, D |
| Lisse - Etrier - Support | 2 | M12-200 | 1 | 1 | 1 | A |
| Lisse - Entretoise | 3 | M16-40 | 1 | 2 | 1 | B, C, D |
| Entretoise - Griffe | 3 | M16-25 | 3 | - | - | B, C, D |
| Griffe - Support | 2 | M10-30 | 2 | - | - | B, C, D |
| Profilé arrière Profilé arrière | 3 | M16-40 | 2* | - | - | B |
| Profilé arrière - Entretoise | 3 | M16-40 | 1 | - | - | B |
| Diagonale | 3 | M16-40 | 2 | 2 | 2 | B, C, D |

*	3 boulons en cas de renforcement avec supports tous les 2 mètres

4 boulons en cas de renforcement avec supports tous les 1,33 mètres.

##### H. 2.3.2.2.2. Pose

Les glissières sont posées conformément aux prescriptions suivantes :

- la distance maximale entre les supports est de 4 m

- la hauteur des supports est de 175 cm (en cas de remplacement de glissières existantes, cette hauteur peut être adaptée)

- la hauteur sous lisse est de 40 cm, ce qui correspond à une profondeur d’enfoncement des supports de 115 cm.

- en alignement droit, les glissières ne présentent pas de défaut d'alignement de plus de 1 cm

- sur béton de socle ou d’ouvrage d'art, les supports sont ancrés au moyen de 4 ancrages M24

- l'entredistance des entretoises est de

- 2 m pour les glissières de type B et C

- 1,33 m pour les glissières de type D

- l'about des glissières de sécurité s'exécute conformément à la figure H. 2.3.2.A.7

- le renforcement des glissières de sécurité se fait par la pose de supports supplémentaires (dont l'entredistance peut ainsi être ramenée à 1,33 ou 2 m) ou par l’ajout de diagonales pour les glissières de type C ou D.

#### H. 2.3.2.3. REPARATION DES SOCLES EN BETON ARME SUR OUVRAGES D’ART

##### H. 2.3.2.3.1. DESCRIPTION

Il s’agit de réparer des socles existants dont la surface extérieure du béton a subi les attaques des intempéries et des sels de déverglaçage.

La réparation des socles en béton armé sous plaque de base, sur ouvrages d’art, est réalisée au moyen de mortier ou de béton à liant hydraulique modifié, du type mortier de scellement ou de ragréage sans retrait, avec ou sans charge de granulats pierreux.

##### H. 2.3.2.3.2. materiaux

Le mortier à liant hydraulique modifié, sans retrait, est laissé au libre choix de l’entrepreneur.

Les caractéristiques imposées pour le mortier ou le béton sont :

- adhérence au béton > 1,5 MPa à 28 jours d’âge

- coefficient de dilatation thermique : 1 à 1,2 10-5 m/m. °C

- résistance à la compression simple > 40 MPa à 28 jours d’âge

- durée de durcissement < 24 heures

- expansion volumétrique < 1 % à tout âge.

##### H. 2.3.2.3.3. execution

Le béton non adhérent est démoli et les faces verticales du socle sont reconstituées en coffrant les faces à réparer puis en coulant le mortier de réparation.  Les coffrages restent en place au moins trois jours.

### H. 2.3.3. Vérifications

Si les glissières ne disposent pas d’une marque de conformité, les éléments sont vérifiés suivant le schéma de contrôle défini au règlement d’application COPRO TRA 69 version 1.0 du 18-01-2001.

Les contrôles portent sur le respect des tolérances d'alignement et sur la profondeur d'enfoncement des supports.

### H. 2.3.4. Paiement

#### H. 2.3.4.1. Mesurage

Le paiement s'effectue sur base de la longueur de glissières posées.

Les suppléments de prix pour les opérations spéciales sur glissières de sécurité (cintrage de lisse, enfouissement d'extrémité, pièce d'about, embase, enfoncement des supports en terrain compact ou revêtu, dallette de propreté et peinture) font l'objet de postes distincts du métré et sont payées à la pièce ou au mètre suivant dispositions du métré.

#### H. 2.3.4.2. Réfaction pour manquement

Les glissières qui ne répondent pas aux prescriptions du présent chapitre sont refusées.

## H. 2.4. Glissières de sécurité En bois

### H. 2.4.1. Description

Les glissières de sécurité en bois sont constituées d’une lisse horizontale attachée en partie haute à des supports encastrés dans le sol.  Les éléments de lisse et les supports sont réalisés en rondins de bois traités pour préserver ses caractéristiques mécaniques.  Les rondins sont calibrés sur toute leur longueur.  Les éléments de lisse sont assemblés entre eux au moyen d’éclisses en acier galvanisé.  La lisse est boulonnée sur les supports.

Les glissières sont conformes aux prescriptions du guide d'agrément UBAtc n° G0009(1) « Glissières de sécurité en bois ».  Les documents d'adjudication précisent la classe de performance des glissières.  A défaut, les glissières sont de classe de performance 1.

### H. 2.4.2. Clauses techniques

#### H. 2.4.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions du C. 37.

#### H. 2.4.2.2. Exécution

Les glissières sont posées conformément aux prescriptions de l'annexe B du guide d'agrément UBAtc n° G0009(1).

L’entrepreneur fournit le descriptif des glissières proposées : essence du bois, diamètres des rondins, schémas des assemblages, procédé de mise en œuvre sur chantier.

### H. 2.4.3. Vérifications

#### H. 2.4.3.1. Essais de réception technique préalable

Si les glissières proposées par l’entrepreneur ne disposent pas d’un agrément technique avec certification (aTg) délivré par l’UBAtc, ou d’une autre attestation de conformité jugée équivalente par le fonctionnaire dirigeant, les éléments constitutifs sont vérifiés suivant le programme d’essais défini au point A.2 de l’annexe A du guide d’agrément G0009(1) de l’UBAtc.

#### H. 2.4.3.2. Contrôles en cours d'exécution

Les contrôles portent sur le respect des tolérances d’alignement et de niveau, sur la géométrie des glissières, sur la profondeur d’enfoncement des supports et sur le respect des modalités de mise en œuvre sur chantier.

### H. 2.4.4. Paiement

Les prescriptions du H. 2.3.4 sont d’application.