### K. 9.5 DRAINAGE VERTICAL DU BETON

### K. 9.5.1. DESCRIPTION

Le drainage vertical du béton est assuré par un matelas drainant vertical, continu; les eaux sont recueillies dans un drainage horizontal en pied de paroi (cuvette et/ou tuyau drainant).

### K. 9.5.2. CLAUSES TECHNIQUES

#### K. 9.5.2.1. materiaux

Le drainage vertical est réalisé à l'aide d'un géocomposite drainant répondant aux prescriptions du 
C. 26.

#### K. 9.5.2.2. EXECUTION

Le géocomposite drainant est accolé à la paroi du béton.  Il est fixé sur tout le pourtour et la tranche est protégée de toute contamination extérieure.  Des documents d'exécution sont établis et soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant au moins 15 jours calendrier avant l'exécution.

Ces documents d'exécution précisent :

-	la nature et les modalités de mise en œuvre du géocomposite drainant;

-	la nature et la géométrie du système de drainage horizontal

-	les modalités de mise en œuvre et de raccordement au drainage horizontal.

### K. 9.5.2.3. SPECIFICATIONS

Néant.

### K. 9.5.2.4. VERIFICATIONS

Les contrôles portent sur la qualité de la mise en œuvre du géocomposite, du drainage horizontal et des raccordements.

### K. 9.5.2.5. PAIEMENT

Le paiement s'effectue comme suit :

-	drain vertical : au m²

-	drainage horizontal en pied de paroi : au m.