### n. 1.1. REPARATION DU BETON AU MOYEN DE MORTIER A BASE DE RESINE

### N. 1.1.1. DESCRIPTION

La réparation du béton est

-	soit un ragréage du béton selon les principes 3 de la EN 1504-9, par laquelle le béton déficient ou de qualité moindre est remplacé par du mortier de ragréage présentant les qualités requises, adhérent et présentant une surface continue;

-	soit une égalisation de surface du béton, par laquelle la continuité de surface est rétablie à l'aide de mortier adhérent et présentant les qualités requises.

### N. 1.1.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.1.2.1. PRODUITS

Ils répondent aux spécifications du C. 13.3.2.2.

N. 1.1.2.2. EXECUTION

Le personnel doit être agréé suivant le document de référence RW99-C-1 « Procédure d'agréation d'applicateurs de mortiers de réparation ».

#### N. 1.1.2.2.1. Considérations générales

-	Lors de l'utilisation de résines à base de 2 composants, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'aspects qui sont essentiels pour l'obtention du résultat escompté.

•	La réaction chimique démarre dès l'homogénéisation des composants, et le produit n'est utilisable que pendant un certain temps.

•	Il y a lieu de veiller à ce que le mélange soit homogène (forme des homogénéiseurs et des contenants).

La durée minimale de l'homogénéisation est de 2 minutes et dépend de la quantité à mélanger.

-	Dans le cas de composants pigmentés ou contenant des matières de charge, il peut être nécessaire d'homogénéiser au préalable le contenu de chaque emballage à l'aide d'un homogénéiseur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation (moins de 300 t/min), de façon à éviter l'inclusion de bulles d'air.  Il y a lieu de prévoir des récipients à faible surface de contact air/matériau.

-	Il y a lieu de prendre toutes les précautions nécessaires en vue de protéger les yeux et la peau, certains composants étant toxiques ou corrosifs.  Des vêtements de protection sont nécessaires.  Il faut veiller à une aération suffisante des locaux et éviter toute flamme ou étincelle.

-	Les résines polyuréthanne ne peuvent être admises pour la réparation sur béton humide, ou dans des ambiances humides, suite à la possible formation de mousse au contact avec l'humidité (formation de CO2).

-	La réparation au mortier époxy a une influence sur la perméabilité à la vapeur d'eau du béton, de sorte qu'une étude préliminaire des conséquences possibles est indispensable.

N. 1.1.2.2.2. Travaux préliminaires

La préparation des surfaces à réparer et des armatures dépend de l'état de l'ouvrage (degré de carbonatation, corrosion des armatures, enrobage, désagrégations, ...) et du choix de la méthode de réhabilitation (réparations locales complétées ou non par un recouvrement général avec un revêtement de protection sur l'entièreté de la surface).

Les principes généraux sont les suivants :

-	Au préalable, les zones à réparer sont sondées.

Toutes les zones où la surface présente des défauts ou des dégradations sont marquées, ainsi que les zones sonnant creux, et celles pour lesquelles la couche d'enrobage est de qualité mécanique insuffisante (désagrégée, sableuse, ...).

-	Des précautions au niveau des investigations préalables pour la localisation des armatures, … et au niveau des moyens de démolition mis en œuvre seront prises afin d'éviter toute dégradation des armatures existantes.

Toute dégradation des armatures imputable à l'entrepreneur devra être réparée par l'entrepreneur et à ses frais, selon une méthodologie agréée par le fonctionnaire dirigeant.

-	Après accord du maître d'œuvre ou de son délégué concernant les zones ainsi répertoriées, celles-ci sont délimitées par un trait de scie d'au minimum 5 mm de profondeur, normal à la surface du béton, et suivant un tracé polygonal.  On veillera cependant à ne pas détériorer les armatures.

-	Les parties non adhérentes ou de moindre qualité du béton sont éliminées dans la zone ainsi délimitée, jusqu'au béton sain, et sur une profondeur d'au moins 5 mm.

L'élimination a lieu en principe à l'aide d'un marteau pneumatique.  Le décapage à la flamme est interdit.

Des transitions abruptes d'épaisseur du mortier à appliquer sont évitées.

La profondeur à laquelle le béton doit être décapé dans le voisinage des armatures en cas de dépassivation par carbonatation est précisée dans la suite.

-	Après préparation, le support présentera une cohésion superficielle au moins égale à l'adhérence exigée par le mortier de ragréage.

Si cette condition ne peut être satisfaite pour le béton de l'ouvrage à réparer, la cohésion superficielle doit être égale à la résistance en traction de la masse du béton.  Celle-ci doit en tous cas être supérieure à 1,5 N/mm².

-	On procède ensuite au nettoyage des zones à réparer, de façon à enlever toutes traces d'huile, de graisse, de laitance, les granulats peu adhérents, et à obtenir une rugosité de surface suffisante pour garantir une bonne adhérence du mortier de ragréage.

Les armatures dégagées sont dérouillées au degré prévu dans la fiche technique.

Ensuite, les zones à ragréer sont dépoussiérées à l'aide d'air comprimé exempt d'huile.

D'autres techniques peuvent être utilisées sur approbation du maître de l'ouvrage, pour autant que les résultats soient techniquement équivalents.

-	Etat d'humidité.

Le support doit être sec.

Un support peut être considéré comme sec lorsqu'une surface fraîche de rupture d'environ 2 cm de profondeur ne s'éclaircit pas à la suite d'un séchage.

Certaines couches d'accrochage ou certains mortiers peuvent être appliqués sur support humide, ce qui est testé dans le programme des essais pour l'obtention de la marque BENOR.

Dans tous les cas, l'application sur béton mouillé est interdite.

Dans tous les cas, et à chaque phase des travaux de réparation, il faut tenir compte du fait qu'à aucun moment, la capacité portante de l'élément à réparer ne peut être mise en danger (par exemple, suite à une importante diminution de la section, au flambement de l'armature,...).

N. 1.1.2.2.3. Protection de l'armature en cas de dépassivation par carbonatation

Au cas où l'armature est située en zone carbonatée et qu'il y a danger de corrosion, la règle générale est de décaper le béton autour de l'armature jusqu'en zone non carbonatée.  L'armature doit être complètement dégagée.  Si ce dégagement total est impossible, la réparation doit être effectuée avec un mortier à base de liant hydraulique.

La profondeur du décapage derrière l'armature, et la largeur du décapage de part et d'autre de l'armature doivent être telles qu'un enrobage correct puisse être réalisé.  En général, la profondeur du décapage derrière l'armature doit être de 10 mm au minimum.

Si l'armature passe, dans la direction longitudinale, d'une zone carbonatée à une zone non carbonatée, le décapage a lieu jusqu'en zone non carbonatée, sur une longueur égale au diamètre de l'armature, avec un minimum de 20 mm.

Les armatures dégagées doivent ensuite être protégées avec le revêtement de protection des armatures contre la corrosion, associé au mortier de réparation, comme décrit dans la fiche technique.

En cas de corrosion provoquée par contamination des chlorures, une procédure spécifique d'intervention sera proposée.

N. 1.1.2.2.4. Mise en œuvre du mortier

-	Le mortier est mis en œuvre comme décrit dans la fiche technique.

-	L'application du mortier ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises dans la fiche technique.  En règle générale, sauf indication contraire du fabricant, la température ne peut être inférieure à 5 °C et supérieure à 25 °C.

La température doit être supérieure d'au moins 3 °C à la température du point de rosée.

-	L'épaisseur du mortier ne peut excéder l'épaisseur maximale prévue par la fiche technique, sauf en des zones très localisées.  Une couche complémentaire ne peut être appliquée qu'après durcissement.

-	Après l'application du mortier, celui-ci est protégé de manière adéquate contre l'humidité et le rayonnement solaire direct.

Dans tous les cas, il y a lieu d'éviter qu'un échauffement dû au rayonnement solaire et à la polymérisation ne donne lieu à la formation de fissures par retrait thermique.

-	Le mortier doit être appliqué en un intervalle de temps inférieur à 80 % de la durée pratique d'utilisation.

-	Le délai d'application entre couches successives prévu dans la fiche technique doit être scrupuleusement respecté.

### N. 1.1.3. SPECIFICATIONS

N. 1.1.3.1. ASPECT DE LA COUCHE APPLIQUEE

Sauf stipulation contraire dans les documents d'adjudication, les caractéristiques de la couche appliquée satisfont aux critères suivants :

•	critère de planéité : la planéité est telle que les défauts de planéité n'excèdent pas plus de 2 mm sur une distance de 500 mm, dans toutes les directions;

•	critère de continuité : la surface du mortier ne peut présenter de fissuration;

•	sondage au marteau : il ne peut y avoir de zones sonnant creux, suite à un défaut de compactage ou d'adhérence de la couche rapportée.

N. 1.1.3.2. ADHERENCE

Toutes les valeurs individuelles de mesure après 7 jours sont supérieures ou égales à Ai,min = 1,5 MPa pour les mortiers autres que époxy.  Pour les mortiers à base de résine époxy, toutes les valeurs individuelles sont supérieures à Ai,min = 3,0 MPa.  Ces spécifications ne sont pas d'application lorsque les ruptures sont de type « cohésives dans le support », sauf s'il est démontré que la préparation de la surface a conduit à une fragilisation du support.

N. 1.1.3.3. RESISTANCE EN FLEXION-COMPRESSION

La valeur de résistance en flexion (moyenne de 3 mesures) après 7 jours doit être égale ou supérieure à σfm,min = 0,8 x la valeur nominale déclarée par le fabricant, figurant dans la fiche technique.

La valeur de résistance en compression (moyenne de 6 mesures) après 7 jours doit être égale ou supérieure à σcm,min = 0,8 x la valeur nominale déclarée par le fabricant, figurant dans la fiche technique.

### N. 1.1.4. VERIFICATIONS

N. 1.1.4.1. CONTROLE PENDANT LES TRAVAUX

-	Préparation du support et décapage du béton autour des armatures.

Les contrôles effectués [inspection visuelle et sondage au marteau, mesure de la profondeur de carbonatation (test à la phénolphtaléine), mesure de la résistance superficielle en traction, nettoyage et protection des armatures] ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites aux N. 1.1.2.2.1, N. 1.1.2.2.2 et N. 1.1.2.2.3 sont satisfaites.

-	Mise en œuvre du mortier.

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.1.2.2.4 sont satisfaites.

-	Le contrôle des caractéristiques mécaniques des mélanges réalisés sur chantier  s'effectue par mesure de la résistance en flexion-compression.

Les éprouvettes prismatiques  de 40 mm x 40 mm x 160 mm sont préparées à partir des mélanges réalisés sur chantier; le mortier est versé dans le moule et compacté à l'aide d'une dame manuelle ou d'une tige.

Les éprouvettes sont conservées à l'abri de la pluie, et dans les conditions de température les plus proches possibles de 21 °C.

Elles sont testées en laboratoire à l'âge d'au moins 7 jours, par référence à la EN 196-1 (résistance en flexion) et EN 12190 (résistance en compression).

La masse volumique est calculée à partir des dimensions et de la pesée des éprouvettes après stockage, par référence à la EN 12190.

La durée et les conditions de conservation des éprouvettes sont précisées dans le rapport d'essai.

N. 1.1.4.2. CONTROLE APRES TRAVAUX

Les contrôles ont pour but de vérifier que les spécifications du N. 1.1.3 sont satisfaites :

-	inspection visuelle et sondage au marteau du mortier appliqué.

-	adhérence : le contrôle de l'adhérence a lieu soit in situ, soit dans un laboratoire agréé sur éprouvette ø 50 mm obtenue par carottage.

En principe, les essais ont lieu au moins 7 jours après l'application.

L'Administration détermine le nombre d'essais d'adhérence à faire pour le lot concerné, et choisit l'emplacement des carottages de façon à ne pas rencontrer d'armature.

L'essai est réalisé par référence au 7 de la EN 1542.

### N. 1.1.5. PAIEMENT

N. 1.1.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d'accès (échafaudage,…);

-	décapage du support : m²;

-	dégagement derrière les armatures : m d'armatures dégagées;

-	remplacement d'armatures : kg;

-	protection anti-corrosion des armatures et traitement préalable suivant prescriptions du fournisseur du produit : m d'armatures traitées;

-	fourniture et mise en œuvre de la couche d'accrochage : m²;

-	fourniture du mortier emballé (y compris stockage) : kg;

-	mise en place du mortier (y compris préparation de la surface, préparation des produits, mise en œuvre) : m².

Le code de mesurage des surfaces à décaper ou à traiter est le suivant :

-	placement ou tracé d'une grille pourvue de mailles carrées de 10 cm de côté devant la zone à mesurer;

-	comptage des mailles dont plus de la moitié de la surface couvre la zone à mesurer;

-	multiplication du nombre de mailles par 0,01 m² afin d'obtenir la surface en m².

N. 1.1.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accorder réception provisoire de tout ou partie des réparations aux conditions et moyennant les réfactions détaillées 
ci-après :

N. 1.1.5.2.1. Adhérence

Lorsque dans un lot, l'adhérence individuelle d'une carotte Ai est inférieure à Ai,min, et supérieure ou égale à 0,8 Ai,min la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à l'adhérence individuelle (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot (à définir);

n	= nombre de carottes prélevées dans le lot.

Si Ai < 0,8 Ai,min, la fraction du lot correspondant à la carotte i est refusée.

N. 1.1.5.2.2. Résistance en flexion

Lorsque la résistance moyenne en flexion σfm est inférieure à σfm,min, et supérieure ou égale à 
0,8 σfm,min, les réparations peuvent être acceptées moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en flexion (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations (à définir);

Si σfm < 0,8 σfm,min, les réparations sont refusées.

N. 1.1.5.2.3. Résistance en compression

Lorsque la résistance moyenne en compression σcm est inférieure à σcm,min, et supérieure ou égale à 0,8 σcm,min, les réparations peuvent être acceptées moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en flexion (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot (à définir);

Si σcm < 0,8 σcm,min, les réparations sont refusées.

N. 1.1.5.2.4. Sondage au marteau

Toute zone sonnant creux e st démolie et reconstruite au frais de l'entrepreneur.

N. 1.1.5.2.5. Continuité

Toute zone présentant des fissures est démolie et reconstruite au frais de l'entrepreneur.

N. 1.1.5.2.6. Planéité

En cas de planéité non conforme aux prescriptions, celle-ci est restaurée par et aux frais de l'entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

N. 1.1.5.2.7. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions sont appliquées cumulativement.

La réfaction globale est limitée à la valeur de la fraction du lot (PT/n) pour les caractéristiques individuelles et à la valeur des réparations (PT) pour les autres caractéristiques.

### n. 1.2. RAGREAGE DU BETON AU MOYEN DE MORTIER A BASE DE LIANT HYDRAULIQUE

### N. 1.2.1. DESCRIPTION

Le ragréage du béton est une réparation du béton selon les principes 3 de la EN 1504-9, par laquelle le béton déficient ou de qualité moindre est remplacé par du mortier de ragréage présentant les qualités requises, adhérent et présentant une surface continue.

### N. 1.2.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.2.2.1. PRODUITS

Ils répondent aux spécifications du C. 13.2.2.2.

N. 1.2.2.2. EXECUTION

Le personnel doit être agréé suivant le document de référence RW99-C-1 « Procédure d'agréation d'applicateurs de mortiers de réparation ».

#### N. 1.2.2.2.1. Considérations générales

La préparation des surfaces à réparer et des armatures dépend de l'état de l'ouvrage (degré de carbonatation, corrosion des armatures, enrobage, désagrégations, teneur en chlorure...) et du choix de la méthode de réparation (réparations locales complétées ou non par un recouvrement général avec un mortier ou un revêtement de protection sur l'entièreté de la surface).

Les principes généraux sont les suivants :

-	Au préalable, les zones à réparer sont sondées.

Toutes les zones où la surface présente des défauts ou des dégradations sont marquées, ainsi que les zones sonnant creux, et celles pour lesquelles la couche d'enrobage est de qualité mécanique insuffisante (désagrégée, sableuse,...).

-	Des précautions au niveau des investigations préalables pour la localisation des armatures, … et au niveau des moyens de démolition mis en œuvre seront prises afin d'éviter toute dégradation des armatures existantes.

Toute dégradation des armatures imputable à l'entrepreneur devra être réparée par l'entrepreneur et à ses frais, selon une méthodologie agréée par le fonctionnaire dirigeant.

-	Après accord du maître d'œuvre ou de son délégué concernant les zones ainsi répertoriées, celles-ci sont délimitées par un trait de scie d'au minimum 5 mm de profondeur, normal à la surface du béton, et suivant un tracé polygonal.  Au cas où Dmax ( 2 mm, la profondeur du trait de scie sera au minimum égal à 3 Dmax.  On veillera cependant à ne pas détériorer les armatures.

-	Les parties non adhérentes ou de moindre qualité du béton sont éliminées dans la zone ainsi délimitée, jusqu'au béton sain, et sur une profondeur d'au moins 5 mm (au moins 3 Dmax, si Dmax ( 2 mm).

L'élimination a lieu en principe à l'aide d'un marteau pneumatique.  Le décapage à la flamme est interdit.

Des transitions abruptes d'épaisseur du mortier à appliquer sont évitées.

La profondeur à laquelle le béton doit être décapé dans le voisinage des armatures en cas de dépassivation par carbonatation est précisée dans la suite.

-	Après préparation, le support présentera une cohésion superficielle au moins égale à l'adhérence exigée pour le mortier de réparation.

Si cette condition ne peut être satisfaite pour le béton de l'ouvrage à réparer, la cohésion superficielle doit être égale à la résistance en traction de la masse du béton.

-	On procède ensuite au nettoyage des zones à réparer, de façon à enlever toutes traces d'huile, de graisse, de laitance, les granulats peu adhérents, et à obtenir une texture de surface suffisante pour garantir une bonne adhérence du mortier de réparation, et au moins aussi rugueuse que celle prévue dans la fiche technique.

Les armatures dégagées sont dérouillées au degré prévu dans la fiche technique.

Ensuite, les zones à réparer sont dépoussiérées à l'aide d'air comprimé exempt d'huile.

D'autres techniques peuvent être utilisées sur approbation du maître de l'ouvrage, pour autant que les résultats soient techniquement équivalents (par ex. méthode hydromécanique avec de l'eau sous très haute pression,...).

-	Ci-après sont décrits les cas pour lesquels une couche de protection supplémentaire doit être appliquée sur les armatures dégagées.

Le recouvrement est réalisé avec le produit de protection des armatures associé au mortier de réparation, comme décrit dans la fiche technique.

Dans tous les cas, et à chaque phase des travaux de réparation, il faut tenir compte du fait qu'à aucun moment, la capacité portante de l'élément à réparer ne peut être mise en danger (par exemple, suite à une importante diminution de la section, au flambement de l'armature,...).

N. 1.2.2.2.2. Protection de l'armature en cas de dépassivation par carbonatation

Les recommandations décrites ci-après concernent les dégâts liés à la corrosion des armatures, due à un défaut d'enrobage et/ou à la carbonatation du béton.

En cas de corrosion provoquée par contamination des chlorures, une procédure spécifique d'intervention sera proposée.

N. 1.2.2.2.2.1. Sans utilisation d'une couche de protection complémentaire à la surface du béton

a)	Sans recouvrement général de mortier de réparation

Au cas où l'armature est située en zone carbonatée et qu'il y a danger de corrosion, la règle générale est de décaper le béton autour de l'armature jusqu'en zone non carbonatée.

Pour réaliser un enrobage correct, il peut être nécessaire de décaper le béton sur une profondeur plus importante.

Les figures ci-après illustrent ces considérations.

Les figures doivent être comprises dans le sens suivant :

-	si la périphérie de l'armature se trouve en majeure partie dans la zone non carbonatée, il n'est pas nécessaire de dégager complètement l'armature;

-	si par contre, la périphérie de l'armature se trouve majoritairement en zone carbonatée, l'armature doit être complètement dégagée.

Si l'armature passe, dans la direction longitudinale, d'une zone carbonatée à une zone non carbonatée, le décapage a lieu jusqu'en zone non carbonatée, sur une longueur égale au diamètre de l'armature, avec un minimum de 20 mm.

Soit	d	=	profondeur de carbonatation (mm) mesurée à partir de la surface initiale du béton;

c	=	enrobage initial (mm);

ø	=	diamètre nominal de l'armature (mm);

rd	=	profondeur minimum du décapage (mm).

rw	=	largeur minimum de décapage (mm).

Légende pour toutes les figures :

Surface initiale du béton.

Limite minimum de décapage.

Front de carbonatation.

Surface de l'acier corrodé.

Limite d'éclatement du béton.

Armature.

Mortier de réparation.

Couche de protection anticorrosion sur l'acier.

Couche de protection du béton.

•	Enrobage  (  20 mm

-	Si  d  <  c  +  ø/2

alors	rd  =  c  +  ø/2

rw  =  20  +  ø  +  20

(Voir Figure 1).

-	Si  c  +  ø/2  (  d  (  c  + ø  +  10

alors	rd  =  c  +  ø  +  10  et c  +  ø  +  4 Dmax

rw  =  3  x  ø  avec au min. 20  +  ø  +  20

(Voir Figure 2).

-	Si  d  >  c  +  ø  +  10

alors	rd  =  d  avec au min. c  +  ø  +  20

rw  =  3  x  ø  avec au min. 20  +  ø  +  20

Si cette situation plutôt théorique se présente dans l'ouvrage à réparer, il y a lieu de vérifier si une autre méthode de réparation n'est pas à conseiller (par exemple, par l'application d'une couche supplémentaire, ou un revêtement de protection).

•	10 mm  <  enrobage  <  20 mm.

Dans ce cas, l'application d'une couche de protection anticorrosion sur la périphérie totale de l'armature est obligatoire.  Il est en effet possible que les caractéristiques dépassivantes des mortiers de ragréage soient insuffisantes.

Le décapage doit être mené sur une profondeur et une largeur suffisantes afin de pouvoir réaliser ceci pour d ( c, il faut :

rd  =  c  +  ø  +  10  et c  +  ø  +  4 Dmax

rw  =  20  +  ø  +  20

(Voir Figure 3).

•	Enrobage  <  10 mm.

Dans ce cas, une réparation durable ne peut être effectuée, même avec une couche de protection anticorrosion sur les armatures.

Il faut opter pour un autre système de réparation,  par exemple à l'aide d'un recouvrement général au mortier, ou avec un revêtement de protection complémentaire sur toute la surface.

b)	Avec un recouvrement général de mortier de réparation

Si la surface totale de béton est recouverte d'une couche de mortier de ragréage avec une épaisseur d'au minimum 20 mm (par rapport à la surface initiale du béton), le décapage du béton peut être limité à une simple mise à nu des armatures aux zones où ont lieu les dislocations.

Le décapage doit être mené jusqu'à une profondeur correspondant au dégagement du ½ périmètre antérieur de l'armature, si la corrosion n'affecte pas plus de la moitié antérieure.  Si par contre, la corrosion affecte plus que la moitié antérieure de l'armature, alors le décapage est réalisé jusqu'au minimum  c  +  ø  +  10  et c  +  ø  +  4 Dmax.

La largeur minimum de décapage est de  20  +  ø  +  20.

L'application d'une couche de protection anticorrosion n'est pas obligatoire.

(Voir Figures 4 et 5).

Lorsque la surface totale du béton est recouverte d'une couche  de mortier de réparation avec une épaisseur comprise entre 5 et 20 mm, les mêmes principes de décapage sont applicables que sans recouvrement général.  L'application d'une couche de protection anticorrosion est uniquement obligatoire si le nouvel enrobage est plus faible que 20 mm.

N. 1.2.2.2.2.2. Avec utilisation d'un revêtement de protection complémentaire sur la surface du béton

Si une protection de la surface du béton selon N. 1.7 est prévue, le décapage du béton peut être limité à la simple mise à nu des armatures, là où se produisent des dislocations.

Le décapage doit être mené jusqu'à une profondeur correspondant au dégagement du ½ périmètre antérieur de l'armature, si la corrosion n'affecte pas plus de la moitié antérieure.

Si par contre, la corrosion affecte plus que la moitié antérieure de l'armature, alors le décapage est réalisé jusqu'au minimum  c  +  ø  +  10  et c  +  ø  +  4 Dmax.

La largeur minimale de décapage est de  20  +  ø  +  20.

L'application d'une couche de protection anticorrosion sur l'armature n'est pas obligatoire si l'enrobage est supérieur à 10 mm.

(Voir Figures 6 et 7).

Si l'enrobage est de 10 mm ou moins, l'application d'une couche de protection anticorrosion autour de l'armature est obligatoire.  La profondeur du décapage vaut au minimum c  +  ø  +  10, la largeur du décapage 20  +  ø  +  20.

(Voir Figure 8).

N. 1.2.2.2.3. Mise en œuvre du mortier

-	Le mortier est mis en œuvre comme décrit dans la fiche technique.

-	La surface de béton préparée est convenablement humidifiée, au moins 2 heures avant l'application du mortier de réparation.  Lors de l'application du mortier, la surface du béton doit être humide, mais ne peut présenter un aspect brillant (pas de film d'eau en surface).

-	L'application du mortier ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises dans la fiche technique.  En règle générale, sauf indication contraire du fabricant, la température ne peut être inférieure à 5 °C et supérieure à 25 °C.

-	Le fractionnement des conditionnements est seulement autorisé dans le cas où l'entrepreneur procède au préalable à l'homogénéisation des conditionnements et qu'il dispose sur chantier de balances précises à au minimum 0,5 % des poids à peser.

-	L'épaisseur du mortier ne peut excéder l'épaisseur maximale prévue par la fiche technique, sauf en des zones très localisées.

Une couche complémentaire ne peut être appliquée qu'après durcissement, c'est-à-dire après la fin de prise.

-	En cas de réparations sur de grandes surfaces et à des épaisseurs importantes, l'utilisation d'armatures technologiques peut être nécessaire, en vue de limiter les effets du retrait de séchage.

-	Après l'application du mortier, celui-ci est protégé de manière adéquate contre le délavage par la pluie et contre la dessiccation de façon à prévenir une perte d'humidité, par exemple par l'application d'un produit de cure adapté.  Si l'application d'un produit de cure est spécifiée dans la fiche technique, les conditions prévues dans la fiche technique doivent être respectées (type, taux d'application,…).  L'application de produit de cure entre couches successives de mortier est interdite.

-	En cas d'application d'un mortier d'égalisation sur mortier de ragréage, le mortier de ragréage présentera une surface texturée, afin d'améliorer l'adhérence du mortier d'égalisation.

### N. 1.2.3. SPECIFICATIONS

N. 1.2.3.1. ASPECT DE LA COUCHE APPLIQUEE

Les caractéristiques de la couche appliquée satisfont aux critères suivants :

•	critère de planéité : la planéité est telle que les défauts de planéité n'excèdent pas plus de 2 mm sur une distance de 500 mm, dans toutes les directions;

•	critère de continuité : la surface du mortier ne peut présenter de fissuration;

•	sondage au marteau : il ne peut y avoir de zones sonnant creux, suite à un défaut de compactage ou d'adhérence de la couche rapportée.

N. 1.2.3.2. ADHERENCE

Toutes les valeurs individuelles de mesure après 28 jours sont supérieures ou égales à Ai,min = 1,5 MPa.  Ces spécifications ne sont pas d'application lorsque les ruptures sont de type « cohésives dans le support », sauf s'il est démontré que la préparation de la surface a conduit à une fragilisation du support.

N. 1.2.3.3. RESISTANCE EN FLEXION-COMPRESSION

La valeur de résistance en flexion (moyenne de 3 mesures) après 28 jours doit être égale ou supérieure à σfm,min = 0,8 x la valeur nominale déclarée par le fabricant, figurant dans la fiche technique.

La valeur de résistance en compression (moyenne de 6 mesures) après 28 jours doit être égale ou supérieure à σcm,min = 0,8 x la valeur nominale déclarée par le fabricant, figurant dans la fiche technique.

### N. 1.2.4. VERIFICATIONS

N. 1.2.4.1. CONTROLE PENDANT LES TRAVAUX

-	Préparation du support et décapage du béton autour des armatures.

Les contrôles effectués [inspection visuelle et sondage au marteau, mesure de la profondeur de carbonatation (test à la phénolphtaléine), mesure de la résistance superficielle en traction, nettoyage et protection des armatures] ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites aux N. 1.2.2.2.1 et N. 1.2.2.2.2 sont satisfaites.

-	Mise en œuvre du mortier.

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.2.2.2.3 sont satisfaites.

-	Le contrôle des caractéristiques mécaniques des mélanges réalisés sur chantier s'effectue par mesure de la résistance en flexion-compression.

Les éprouvettes prismatiques  de 40 mm x 40 mm x 160 mm sont préparées à partir des mélanges réalisés sur chantier; le mortier est versé dans le moule et compacté à l'aide d'une dame manuelle ou d'une tige.

Les éprouvettes sont conservées pendant 24 h en moule couvert, ensuite 48 h enveloppées d'une feuille plastique, puis dans les conditions hygrothermiques les plus proches possibles de 21 °C et 60 % d'humidité relative.  Dans le cas de mortiers CC, les éprouvettes sont conservées enveloppées d'une feuille plastique ou sous eau jusqu'à la date des essais.

Elles sont testées en laboratoire à l'âge d'au moins 7 jours ou 28 jours, par référence à la 
EN 196-1 (résistance en flexion) et EN 12190 (résistance en compression).

La masse volumique est calculée à partir des dimensions et de la pesée des éprouvettes après stockage, par référence à la EN 12190.

La durée et les conditions de conservation des éprouvettes sont précisées dans le rapport d'essai.

N. 1.2.4.2. CONTROLE APRES TRAVAUX

Les contrôles ont pour but de vérifier que les spécifications du N. 1.2.3 sont satisfaites :

-	inspection visuelle et sondage au marteau du mortier appliqué.

-	adhérence : le contrôle de l'adhérence a lieu soit in situ, soit dans un laboratoire agréé sur éprouvette ø 50 mm obtenue par carottage.

En principe, les essais ont lieu au moins 28 jours après l'application.

L'Administration détermine le nombre d'essais d'adhérence à faire pour le lot concerné, et choisit l'emplacement des carottages de façon à ne pas rencontrer d'armature.

L'essai est réalisé par référence au 7 de la EN 1542.

### N. 1.2.5. PAIEMENT

N. 1.2.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d'accès (échafaudage,…);

-	décapage du support : m²;

-	dégagement derrière les armatures : m d'armatures dégagées;

-	remplacement d'armatures (y compris ancrages) : kg;

-	protection anti-corrosion des armatures et traitement préalable suivant prescriptions du fournisseur du produit : m d'armatures traitées;

-	fourniture du mortier emballé (y compris stockage) : kg;

-	mise en place du mortier (y compris préparation de la surface, préparation des produits, mise en œuvre) : m².

Le code de mesurage des surfaces à décaper ou à traiter est le suivant :

-	placement ou tracé d'une grille pourvue de mailles carrées de 10 cm de côté devant la zone à mesurer;

-	comptage des mailles dont plus de la moitié de la surface couvre la zone à mesurer;

-	multiplication du nombre de mailles par 0,01 m² afin d'obtenir la surface en m².

N. 1.2.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accorder réception provisoire de tout ou partie des réparations aux conditions et moyennant les réfactions détaillées 
ci-après :

N. 1.2.5.2.1. Adhérence

Lorsque dans un lot, l'adhérence individuelle d'une carotte Ai est inférieure à Ai,min et supérieure ou égale à 0,8 Ai,min la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à l'adhérence individuelle (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot (à définir);

n	= nombre de carottes prélevées dans le lot.

Si Ai < 0,8 Ai,min, la fraction du lot correspondant à la carotte i est refusée.

N. 1.2.5.2.2. Résistance en flexion

Lorsque la résistance moyenne en flexion σfm est inférieure à σfm,min, et supérieure ou égale à 
0,8 σfm,min les réparations peuvent être acceptées moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en flexion (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations (à définir);

Si σfm < 0,8 σfm,min, les réparations sont refusées.

N. 1.2.5.2.3. Résistance en compression

Lorsque la résistance moyenne en compression σcm est inférieure à σcm,min, et supérieure ou égale à 0,8 σcm,min les réparations peuvent être acceptées moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en flexion (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot (à définir);

Si σcm < 0,8 σcm,min, les réparations sont refusées.

N. 1.2.5.2.4. Sondage au marteau

Toute zone sonnant creux est démolie et reconstruite au frais de l'entrepreneur.

N. 1.2.5.2.5. Continuité

Toute zone présentant des fissures est démolie et reconstruite au frais de l'entrepreneur.

N. 1.2.5.2.6. Planéité

En cas de planéité non conforme aux prescriptions, celle-ci est restaurée par et aux frais de l'entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

N. 1.2.5.2.7. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions sont appliquées cumulativement.

La réfaction globale est limitée à la valeur de la fraction du lot (PT/n) pour les caractéristiques individuelles et à la valeur des réparations (PT) pour les autres caractéristiques.

### n. 1.3. REPARATION DES DALLES DE TABLIER

### N. 1.3.1. DESCRIPTION

La réparation des dalles de tablier a pour objectif

-	de remplacer le béton endommagé et de restituer à la structure son intégrité et sa durabilité;

-	de lui confier les caractéristiques de surface nécessaires pour la pose d'une chape, telles que décrites au K. 9.1.2.2.

On distingue

-	les réparations locales, pour lesquelles on peut utiliser :

•	les mortiers de ragréage à liant hydraulique, pour des réparations de 5 à 40 mm d'épaisseur;

•	les mortiers d'égalisation à liant hydraulique, pour des réparations de 2 à 8 mm d'épaisseur;

•	les mortiers de réparation à base de résine, pour des réparations de faible surface (< 0,25 m²) de 2 à 40 mm d'épaisseur.

-	les resurfaçages, pour lesquels on peut utiliser

•	les microbétons : l'épaisseur moyenne est de l'ordre de 40 mm;

•	les mortiers de correction de planéité : l'épaisseur en tout point est d'au moins 3 Dmax 
(de l'ordre de 10 mm);

•	les mortiers de correction de texture : l'épaisseur en tout point est d'au moins 3 Dmax 
(de l'ordre de 2 mm);

•	les masses d'égalisation bitumineuses : l'épaisseur au-dessus des aspérités est la plus faible possible, l'épaisseur maximale est de 8 mm;

•	les tirés-grattés époxy : l'épaisseur au-dessus des aspérités est très faible, l'épaisseur maximale est de 8 mm.

Les 3 derniers produits sont destinés à traiter les surfaces de béton dont la profondeur moyenne de texture (PMT) est de 0,5 < PMT ( 4 mm, ou les discontinuités de surface de faible épaisseur.

-	la réalisation des chanfreins éventuels manquants.

-	la pose des gargouilles de drainage éventuelles manquantes.

Évacue l'eau

au-dessus

de la chape

Etanchéité				Trottoir (p.ex.)

Tablier			Chanfrein

Gargouille de drainage

Les délais entre l'application des microbétons/mortiers et la pose de la chape sont les suivants :

-	microbéton : au moins 28 jours; cependant, le fabricant de la chape ou l'Administration peuvent convenir de délais plus courts en fonction de conditions climatiques, de l'application de bouche-pores…

-	mortiers de réparation à base de liants hydrauliques : au moins 7 jours à 20 °C et 14 jours à 5 °C; cependant, le fabricant de la chape ou l'Administration peuvent convenir de délais plus courts en fonction de conditions climatiques, de l'application de bouche-pores…

-	mortiers de réparation à base de résines et tiré-gratté époxy :	24 h à 20 °C

48 h à   5 °C

-	masse d'égalisation bitumineuse : pas de délai.

Il importe de veiller à la compatibilité entre les produits de réparation et la chape.

### N. 1.3.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.3.2.1. PRODUITS

-	Microbéton.

Le microbéton est conforme au K. 4.1.

Le béton est du type suivant :

•	classe de résistance : C35/45

•	classe d'exposition : EE4A si exposition directe aux sels de déverglaçage ou EE4 si exposition modérée aux sels de déverglaçage

•	absorption d'eau :	WAI (0,45) si exposition directe aux sels de déverglaçage

WAI (0,45)A si exposition modérée aux sels de déverglaçage

•	type :	°	ciment Low Alcali (LA) 42,5 R - 52,5 N ou 52,5 R

°	ciment CEM I

•	diamètre maximum des granulats : en fonction de l'épaisseur de la réparation.

-	Mortiers de ragréage à liant hydraulique, de correction de planéité, de correction de texture ou d'égalisation : ils répondent aux spécifications du C. 13.2.2.4.

-	Mortier de réparation à base de résines : il répond aux spécifications du C. 13.3.2.2.

-	Masse d'égalisation bitumineuse : elle répond aux spécifications du C. 46.6.

-	Tiré-gratté époxy : il répond aux spécifications du C. 46.7.

-	Gargouille de drainage : elle répond aux spécifications du C.46.8.

### N. 1.3.2.2. EXECUTION

N. 1.3.2.2.1. Décapage du support

Le support sera décapé à l'eau sous pression au moyen d'un équipement permettant de traiter la surface de manière uniforme et d'y appliquer une pression effective de 800 bars avec un débit suffisant pour éliminer toute trace de produit provenant de l'ancienne chape et pour obtenir une cohésion superficielle supérieure à 1 N/mm².

S'il s'avère que certaines armatures ont subi une diminution de section par corrosion, il sera nécessaire de rajouter la section équivalente manquante d'armatures.  Si certaines armatures ont été corrodées avec forte réduction de section, il sera nécessaire de rajouter en face de chaque barre dégradée une barre de section équivalente faisant le pontage et ayant une longueur totale égale à la longueur de pontage augmentée de deux fois la longueur du recouvrement.

Si le support présente des fissures, il y a lieu d'effectuer des investigations complémentaires en vue de déterminer les causes et les modes de réparation.

N. 1.3.2.2.2. Réparations locales

L'exécution des réparations locales est réalisée comme décrit :

-	au N. 1.2.2.2 en cas d'utilisation de mortier de ragréage à base de liant hydraulique;

-	au N. 1.6.2.2 en cas d'utilisation de mortier d'égalisation à base de liant hydraulique;

-	au N. 1.1.2.2 en cas d'utilisation de mortier de réparation à base de résines.

En cas de resurfaçage, le microbéton, le mortier de correction de planéité ou le mortier de correction de texture peut aussi être utilisé, en veillant à travailler par couches successives, si l'épaisseur à appliquer dépasse l'épaisseur maximale admissible pour le produit.

N. 1.3.2.2.3. Resurfaçage au microbéton

-	Protection de l'armature : les dispositions du N. 1.2.2.2.2 sont d'application.

-	Préparation du support : la surface du support est convenablement humidifiée, au moins 2 heures avant l'application du microbéton.  Lors de l'application, la surface du support doit être humide, mais ne peut présenter un aspect brillant (pas de film d'eau en surface).  Lorsque l'épaisseur de la couche de microbéton est inférieure à 60 mm, la profondeur moyenne de texture du béton support doit être supérieure à 2 mm, étant donné que l'adhérence n'est pas maîtrisée pour les microbétons.

-	Mise en œuvre : la température de mise en œuvre ne peut être inférieure à 5 °C et supérieure à 25 °C.  L'utilisation d'armatures technologiques peut être nécessaire, en vue de limiter les effets du retrait de séchage. Le microbéton peut être appliqué manuellement ou à la machine.  Il doit être serré au moyen d'aiguille(s) et poutre vibrantes, et ensuite lissé de telle manière que la profondeur moyenne de texture PMT soit inférieure à 0,6 mm.  Le déversement du béton est interrompu en cas de pluie ou d'averse.  Il ne peut s'écouler plus de 2 heures entre la fabrication du béton et la fin de la mise en œuvre.  Passé ce délai, le béton est rebuté et évacué.

-	Protection du microbéton frais :

•	protection contre la dessiccation : la protection du béton frais est assurée immédiatement après le lissage par pulvérisation mécanique et homogène d'un produit de cure de préférence à pigmentation blanche ou métallisée et selon les prescriptions du fabricant.

Une protection alternative efficace peut être proposée en fonction des circonstances (pose de feuilles plastiques de protection,…).

•	protection contre la pluie : les dispositions sont mises pour éviter le délavage par la pluie et ses eaux de ruissellement de la surface du microbéton frais pendant un minimum de 12 heures.

•	protection contre le gel : la surface est protégée efficacement contre le gel de manière telle que pendant 72 heures après la mise en œuvre du béton, la température ne descende pas au-dessous de 1 °C.

N. 1.3.2.2.4. Resurfaçage au mortier de correction de planéité

Les dispositions du N. 1.2.2.2.3 sont d'application.

En cas de corrosion provoquée par contamination des chlorures, une procédure spécifique d'intervention sera proposée.

N. 1.3.2.2.5. Resurfaçage au moyen de mortier de correction de texture

Les dispositions du N. 1.2.2.2.3. sont d'application.

En cas de corrosion provoquée par contamination des chlorures, une procédure spécifique d'intervention sera proposée.

N. 1.3.2.2.6. Resurfaçage au moyen de masse d'égalisation bitumineuse

-	Propreté et humidité du support

Le support doit être exempt de particules non adhérentes.  La couche superficielle du béton doit être sèche.

NOTE 1   La couche superficielle du béton est considérée comme sèche lorsqu'une surface franche de rupture de ± 2 cm de profondeur ne s'éclaircit pas suite à un séchage.

NOTE 2   Le support préalablement sec peut être rendu sec après une averse.  Pour ce faire, l'eau stagnante peut être enlevée à la raclette et le support asséché à l'aide d'un chalumeau, d'air chaud ou en épandant de la sciure de bois.  Dans ce cas, il conviendra cependant de débarrasser le support de toute trace de cette sciure.  Un contrôle au toucher et à l'aspect permettra de vérifier si le support est redevenu sec.  On vérifiera notamment que le béton ne change pas de couleur au passage du chalumeau ou de l'air chaud.

-	Application de la masse d'égalisation

La masse d'égalisation est mise en œuvre comme décrit dans l'ATG ou la fiche technique.

Sauf mention contraire dans l'ATG ou la fiche technique, les principes généraux suivants sont d'application :

Pose du primaire

L'application du primaire ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises dans l'ATG ou la fiche technique.

La température tant de l'air que du support dépassera de 3 °C la température du point de rosée.

NOTE   Cette condition peut être en pratique difficilement atteinte en début de journée.  Dans ce cas, et pour autant qu'une élévation de température est attendue en cours de journée, sans augmentation de la nébulosité, les travaux peuvent débuter dès que la température du support dépassera de 1 °C la température du point de rosée.

L'application doit être effectuée de manière régulière; il convient d'éliminer tout produit excédentaire, afin d'éviter le piégeage de solvants qui pourraient être libérés lors de l'application de la masse d'égalisation, et influencer négativement l'adhérence.

Application de la masse d'égalisation

La masse d'égalisation est appliquée en adhérence totale.

La température de mise en œuvre, l'épaisseur appliquée et le mode d'application sont spécifiés dans l'ATG ou la fiche technique.

De manière générale, on veillera à appliquer le produit en épaisseur minimale.  L'épaisseur ne dépassera jamais l'épaisseur maximale admissible, sauf en des zones très localisées.

N. 1.3.2.2.7. Resurfaçage au moyen de tiré-gratté époxy

-	Propreté et humidité du support

Les considérations du N. 1.3.2.2.6 ci-dessus sont applicables, sauf s'il est démontré que le 
tiré-gratté époxy est compatible avec un support humide.

-	Application du tiré-gratté époxy

Le produit est appliqué comme décrit dans la fiche technique.

N. 1.3.2.2.8. Réalisation de chanfreins

Les chanfreins peuvent être réalisés :

-	par sciage;

-	par apport de mortier de ragréage, conforme aux spécifications du C. 13.2.2.4.

-	par coffrage lors d'un resurfaçage.

N. 1.3.2.2.9. Mise en place de gargouilles

Les gargouilles de drainage sont mises en place, en application du K. 9.

### N. 1.3.3. SPECIFICATIONS

N. 1.3.3.1. ASPECT DE LA COUCHE APPLIQUEE

Les caractéristiques de la couche appliquée satisfont aux critères suivants :

•	critère de texture : la profondeur moyenne de texture PMT est inférieure à 0,6 mm;

•	critère de planéité : la planéité est telle que les défauts de planéité n'excèdent pas plus de 2 mm sur une distance de 500 mm, dans toutes les directions;

•	critère de continuité : la surface de la couche appliquée ne peut présenter de fissuration 
(critère non applicable à la masse d'égalisation bitumineuse et au tiré-gratté époxy);

•	sondage au marteau : il ne peut y avoir de zones sonnant creux, suite à un défaut de compactage ou d'adhérence de la couche appliquée 	
(critère non applicable à la masse d'égalisation).

N. 1.3.3.2. ADHERENCE

Toutes les valeurs individuelles de mesure sont supérieures ou égales à Ai,min, repris dans le tableau ci-après.

| Produit de réparation | Valeur individuelle de mesure d'adhérence minimale Ai,min (en MPa) |
| --- | --- |
| Microbéton | Pas d'application |
| Mortier de ragréage à base de liant hydraulique - à 28 jours - à 7 jours | 1,5 1,4 |
| Mortier de correction de planéité - à 28 jours - à 7 jours | 1,5 1,4 |
| Mortier de ragréage à base de résine époxy (à 7 jours) | 3,0 |
| Mortier de ragréage à base de résine autre qu'époxy (à 7 jours) | 1,5 |
| Mortier d'égalisation à base de liant hydraulique (à 28 jours) - à 28 jours - à 7 jours | 1,2 1,1 |
| Mortier de correction de texture - à 28 jours - à 7 jours | 1,2 1,1 |
| Masse d'égalisation bitumineuse | 0,4 (critère provisoire) |

N. 1.3.3.3. RESISTANCE EN FLEXION-COMPRESSION

Les spécifications sont applicables aux mortiers.

La valeur de résistance en flexion (moyenne de 3 mesures) doit être égale ou supérieure à 
σfm,min = 0,8 x la valeur nominale déclarée par le fabricant, figurant sur la fiche technique.

La valeur de résistance en compression (moyenne de 6 mesures) doit être égale ou supérieure à 
σcm,min = 0,8 x la valeur nominale déclarée par le fabricant, figurant sur la fiche technique.

N. 1.3.3.4. MICROBETON

La résistance en compression satisfait aux spécifications du B.4.3.6.1. du RW99-C-2.

### N. 1.3.4. VERIFICATIONS

N. 1.3.4.1. CONTROLE PENDANT LES TRAVAUX

Les contrôles portent sur la préparation du support, le décapage du béton autour des armatures, le nettoyage des armatures, la mise en œuvre du revêtement de protection des armatures et du produit de réparation, et ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.3.2.2 sont satisfaites.

Le contrôle des caractéristiques mécaniques des mélanges réalisés sur chantier s'effectue par mesure de la résistance en flexion-compression selon les modalités du N. 1.2.4.1 pour les mortiers à base de liant hydraulique, du N. 1.1.4.1 pour les mortiers à base de résines.  Pour le microbéton la mesure de la résistance en compression est effectuée selon le NBN EN 12390-3 sur des cubes de 150 mm conformes à la NBN EN 12390-1, fabriqués et conservés selon la EN 12390-2 à partir d'échantillons prélevés conformément à la EN 12350-1.

Lors de la mise en œuvre de microbéton ou de mortier de correction de planéité, les contrôles portent aussi sur les niveaux de repères de réglage de l'épaisseur de couche.

N. 1.3.4.2. CONTROLE APRES LES TRAVAUX

Les contrôles ont pour but de vérifier que les spécifications du N. 1.3.3 sont satisfaites :

-	inspection visuelle;

-	sondage au marteau, sauf dans le cas de réparation  à la masse d'égalisation bitumineuse;

-	mesure de la planéité;

-	mesure de la profondeur moyenne de texture, comme décrit dans la EN 13036-1;

-	mesure de l'adhérence, comme décrit au N. 1.1.4.1 en cas d'utilisation de mortiers à base de résines ou de gratté époxy, comme décrit au N. 1.2.4.1 en cas d'utilisation de mortiers à base de liant hydraulique.

En cas d'utilisation de masse d'égalisation bitumineuse, les essais sont réalisés comme décrit dans la NBN EN 13596;

-	inspection visuelle des chanfreins et sondage au marteau des chanfreins réalisés par apport de mortier de ragréage;

-	emplacement des gargouilles.

### N. 1.3.5. PAIEMENT

N. 1.3.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	décapage du support : m² ;

-	dégagement derrière les armatures : m d’armatures dégagées;

-	remplacement et ajout d’armatures : kg;

-	protection anticorrosion des armatures et décapage préalable : m d'armatures traitées;

-	fourniture des produits de réparation (y compris stockage) : kg;

-	fourniture du microbéton (y compris transport) : m³;

-	mise en œuvre des produits de réparation (y compris nettoyage préalable du support) : m²;

-	mise en œuvre du microbéton (y compris nettoyage préalable du support) : m²;

-	fourniture et pose de gargouilles (y compris carottage, obturation provisoire, ...) : pièce;

-	réalisation de chanfreins : m.

Le code de mesurage des surfaces à décaper ou à réparer est le suivant :

-	pour les réparations locales :

•	placement ou tracé d'une grille pourvue de mailles carrées de 10 cm de côté devant la zone à mesurer;

•	comptage des mailles dont plus de la moitié de la surface couvre la zone à mesurer;

•	multiplication du nombre de mailles par 0,01 m² afin d'obtenir la surface en m².

-	pour les resurfaçages : surfaces exécutées.

N. 1.3.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accorder réception provisoire de tout ou partie des réparations aux conditions et moyennant les réfactions détaillées 
ci-après :

N. 1.3.5.2.1. Adhérence

Lorsque dans un lot, l'adhérence individuelle d'une carotte Ai est inférieure à Ai,min et supérieure ou égale à 0,8 Ai,min la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à l'adhérence individuelle (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot (à définir);

n	= nombre de carottes prélevées dans le lot.

Si Ai < 0,8 Ai,min, la fraction du lot correspondant à la carotte i est refusée.

N. 1.3.5.2.2. Résistance en flexion

Lorsque la résistance moyenne en flexion σfm est inférieure à σfm,min, et supérieure ou égale à 
0,8 σfm,min les réparations peuvent être acceptées moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en flexion (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations (à définir);

Si σfm < 0,8 σfm,min, les réparations sont refusées.

N. 1.3.5.2.3. Résistance en compression

Lorsque la résistance moyenne en compression σcm est inférieure à σcm,min, et supérieure ou égale à σcm,min les réparations peuvent être acceptées moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en flexion (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot (à définir);

Si σcm < 0,8 σcm,min, les réparations sont refusées.

N. 1.3.5.2.4. Sondage au marteau

Toute zone sonnant creux est démolie et reconstruite au frais de l'entrepreneur.

N. 1.3.5.2.5. Continuité

Toute zone présentant des fissures est démolie et reconstruite au frais de l'entrepreneur.

N. 1.3.5.2.6. Texture

En cas de texture non conforme aux prescriptions, celle-ci est restaurée par et aux frais de l'entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

N. 1.3.5.2.7. Planéité

En cas de planéité non conforme aux prescriptions, celle-ci est restaurée par et aux frais de l'entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

N. 1.3.5.2.8. Chanfreins

Tout chanfrein non satisfaisant est reconstruit ou restauré par et aux frais de l'entrepreneur.

N. 1.3.5.2.9. Gargouilles

Toute gargouille dont l'emplacement ou la pose n'est pas satisfaisant est remplacée par et aux frais de l'entrepreneur.

N. 1.3.5.2.10. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions sont appliquées cumulativement.

La réfaction globale est limitée à la valeur de la fraction du lot (PT/n) pour les caractéristiques individuelles et à la valeur des réparations (PT) pour les autres caractéristiques.

### n. 1.5. INJECTION DES FISSURES

### N. 1.5.1. DESCRIPTION

L'injection des fissures est une réparation du béton selon le principe 1 (protection contre les risques de pénétration et d'étanchéité) ou le principe 4 (renforcement structural) de la ENV 1504-9 consistant en un remplissage des fissures.

### N. 1.5.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.5.2.1. MATERIAUX

Le produit d'injection répond aux critères pertinents de la EN 1504-5, sélectionnés selon les indications du C.26.6.2.

### N. 1.5.2.2. MISE EN œuvre

Deux classes de travaux d'injection sont prévues :

Classe A :	injection de traitement de surface.

Le but est d'injecter la partie de la fissure voisine de la surface de manière à protéger les armatures.

Ce type d'injection n'est pas admis si la structure comporte des armatures de précontrainte ou si l'injection est structurale.

Classe B :	injection complète.

L'injection est réalisée sur toute la profondeur de la fissure.

### N. 1.5.2.2.1. Considérations générales

Les travaux d'injection ne peuvent être réalisés qu'après un diagnostic préalable approfondi de la structure.

Ce diagnostic doit permettre d'identifier la cause et les caractéristiques des fissures, de déterminer les propriétés du béton, de décrire les buts de l'injection et de déterminer le degré de remplissage souhaité.

Le matériau et la méthode d'injection les plus adaptés pourront être choisis sur la base de ces informations.

Au cas où les travaux d'injection ont comme but d'établir une jonction déformable entre les bords de la fissure, il y a lieu d'effectuer les travaux pendant les circonstances pour lesquelles l'ouverture de la fissure est la plus élevée.

Si la fissure à injecter subit des variations d'ouverture de courte durée ou journellement pendant le temps de durcissement du produit, il y a lieu d'utiliser un matériau d'injection qui puisse y résister sans que le durcissement ou les caractéristiques à l'état durci ne soient altérées.

N. 1.5.2.2.2. Préparation de l'injection

Avant le placement des injecteurs, les fissures sont nettoyées à la surface du béton en évitant cependant leur colmatage par la poussière, afin qu'elles soient parfaitement visibles.

Les forages pour le placement des injecteurs doivent être menés de manière à ne pas colmater les fissures.

L'humidité de la fissure doit être située dans la plage d'utilisation du produit employé.

La distance entre les injecteurs dépend des dimensions de l'élément à injecter, des caractéristiques géométriques de la fissure et du degré de remplissage souhaité.

En cas de ramification des fissures, un ou plusieurs injecteurs supplémentaires seront posés.

Le produit de cachetage éventuellement utilisé (injecteurs collés) doit pouvoir être aisément éliminé à la fin des travaux.

N. 1.5.2.2.3. Matériel d'injection

-	La pompe d'injection doit être conforme aux exigences suivantes :

•	la pression réglable et contrôlable doit être lisible constamment;

•	la réserve de matériau d'injection doit être vérifié par contrôle visuel.

-	La pompe d'injection doit appartenir à l'un des types suivants :

•	manuel;

•	à réservoir d'injection;

•	mécanique.

-	L'utilisation d'une pompe mécanique qui assure le dosage et le mélange des composants juste avant l'injection est admise aux conditions et sous réserve des restrictions suivantes :

•	l'utilisation d'emballage prédosé reste d'application pour le remplissage des réservoirs, afin de permettre un contrôle en continu du dosage (respect des quantités A et B);

•		le contrôle des proportions respectives de A et B doit être possible. Les proportions mesurées ne peuvent pas dévier de plus de 5 % de la proportion théorique pour toute la gamme de températures d'utilisation.

N. 1.5.2.2.4. Conduite de l'injection

-	Température.

L'injection doit être réalisé entre les températures minimale et maximale d'utilisation du produit. Ceci concerne aussi bien la température de l'air que du support.

-	Préparation du mélange.

Le produit d'injection est préparé à l'aide d'un malaxeur approprié à sa nature.

Pour les produits à base de résines, il convient d'utiliser un malaxeur à faible vitesse de rotation.  Par contre, pour les produits à base de micro-ciment, il convient d'utiliser un malaxeur à haute vitesse de rotation.

Le type de malaxeur et la durée de l'homogénéisation doivent être conformes à la fiche technique du produit.

Le mélange doit être maintenu sous agitation lente pendant les travaux d'injection, en cas de risque de décantation.

-	Pression d'injection.

De manière générale, la pression d'injection sera réglée à la valeur minimale nécessaire pour maintenir un flux de produit et atteindre le but visé (consolidation, remplissage, étanchéité ou simple fermeture de la fissure).

Il y a lieu de signaler qu'une pression de 0,1 N/mm² à l'intérieur de la fissure correspond à une force de 10 tonnes sur 1 m², et il faut tenir compte des forces s'exerçant sur les éléments fissurés.  Si la pression est trop forte, l'opération peut accroître l'ampleur des dégradations.

L'utilisation  de pressions élevées d'injection, et leur influence sur l'ouvrage, doit au préalable être étudiée.

-	Débit du produit d'injection.

Le débit du produit d'injection (ou la vitesse de l'injection) dépendra :

•	de la pression d'injection;

•	des caractéristiques géométriques des fissures;

•	de la viscosité.

Il sera optimalisé en fonction du but de l'injection et de la durée pratique d'utilisation.

De manière générale, il est préférable de mener l'injection lentement afin d'assurer une progression régulière du produit, un remplissage total de la fissure et de ses éventuelles ramifications, et de limiter la pression d'injection.

L'écoulement du produit doit pouvoir être contrôlé à tout moment de l'injection, éventuellement au moyen d'injecteur de contrôle.

-	Temps d'injection.

Le temps d'injection d'un mélange donné sera inférieur à 8/10 de sa durée pratique d'utilisation (DPU).

Le DPU dépend :

•	de la réactivité du produit; il y a lieu de consulter la fiche technique du produit;

•	du volume du mélange;

•	de la température ambiante.  Sur ce point, il est utile de rappeler qu'une diminution (augmentation) de température de 10 °C diminue (augmente) la réactivité du produit d'un facteur 2.

Ces considérations ne sont pas d'application s'il est fait usage de pompes d'injection à deux composants.

-	Injection de fissures verticales.

L'injection débutera toujours par l'injecteur le plus bas afin d'assurer une progression de bas en haut du produit.

Les évents ou injecteurs seront obturés (par exemple, par les clapets anti-retour à monter sur les injecteurs) lorsque le produit injecté apparaît.  Ces évents ou injecteurs seront toujours ouverts avant le début de l'injection.

On assurera toujours une progression continue et aussi lente que possible du produit.

Le déplacement du point d'injection se fera toujours en deçà de l'évent ou de l'injecteur de contrôle atteint par le produit en progression, afin d'éviter l'introduction d'air dans le volume de la fissure.

-	Injection de fissures horizontales et au plafond.

Le choix des injecteurs, le cachetage éventuel des fissures (y compris éventuellement sur la face "arrière" de la structure à injecter) et la succession des interventions à chaque injecteur dépendront des caractéristiques géométriques des fissures, du type de cheminement attendu du produit (radial ou autre), et du but à atteindre.

Il est donc souhaitable que, dans ce type de travaux, la conduite de l'injection soit décrite au cas par cas.

-	Mesures particulières au cas où un remplissage total est souhaité.

•	Dans la mesure du possible (et ceci en fonction des caractéristiques du liant d'injection), on peut parfaire un remplissage en maintenant la fissure en charge avec une "réserve" de produit raccordée à un injecteur.

•	En cas d'aspiration du produit par absorption capillaire dans la fissure après l'injection, la fermeture totale de la fissure peut être obtenue par une seconde injection après durcissement du produit.

### N. 1.5.3. SPECIFICATIONS

-	Taux de remplissage de la fissure.

•	Injection de classe A.

La profondeur minimale injectée Pi,min = 80 mm.

•	Injection de classe B.

Lors du contrôle par carottage, la longueur totale cumulée des bulles d'air de plus de 10 mm de diamètre Li,max = 15 % de la longueur de la fissure.

-	Autres spécifications.

La réparation du béton par injection fait l'objet d'autres spécifications, en relation avec la classe de produit utilisée et l'objectif de l'intervention (voir C.26.6.1 et C.26.6.2) : adhérence du produit d'injection dans le plan de la fissure, capacité de déformation du produit d'injection,…

Ces spécifications font l'objet du cahier spécial des charges.

### N. 1.5.4. VERIFICATIONS

N. 1.5.4.1. ESSAI PRELIMINAIRE A L'INJECTION

Il est recommandé de procéder à un essai préalable in situ afin de définir ou de valider une méthode d'injection.

Cet essai est destiné à fournir des informations sur le comportement du produit d'injection envisagé (injectabilité dans les fissures de la structure, durcissement et adhérence dans les conditions in situ,…), l'espacement des injecteurs, la pression d'injection, l'absorption du produit, la prévision des volumes nécessaires.  Il convient de considérer cet essai comme faisant partie intégrante de la reconnaissance initiale de la structure.  Si ce n'est pas le cas, il est recommandé de le réaliser pendant la première partie de la phase d'exécution.

N. 1.5.4.2. CONTROLE PENDANT LES TRAVAUX

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.5.3.1 sont satisfaites.

Ils portent entre autres sur la largeur des fissures, leur taux d'humidité, le cachetage des fissures, le placement des injecteurs, la préparation du mélange, l'appareillage pour l'injection, la pression d'injection, la conduite de l'injection et les conditions de température.

En particulier, dans le cas des produits d'injection à base de liants hydrauliques, la pertinence du malaxeur utilisé sera vérifiée.

N. 1.5.4.3. CONTROLE APRES TRAVAUX

-	Inspection visuelle.

Sauf stipulation contraire dans les documents d'adjudication, le produit de cachetage est éliminé, les injecteurs sont enlevés et les trous de forage sont réparés.

-	Taux de remplissage de la fissure.

Le contrôle est réalisé par prélèvement de carottes.

La longueur de la fissure et de l'injection est mesurée sur la surface latérale de la carotte (2 coupes dans la même fissure). Dans le calcul des longueurs injectées, les bulles de moins de 10 mm de largeur sont considérées comme pleines.

Dans le calcul des longueurs de fissures, les fissures dont l'ouverture est inférieure ou égale à 0,1 mm ne sont pas prises en compte.

Le fonctionnaire dirigeant détermine le nombre de carottes, ainsi que l'emplacement des carottages à faire pour le lot concerné.

### N. 1.5.5. PAIEMENT

N. 1.5.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d'accès (échafaudage,…) : le prix est donné sur base d'un forfait pour le montage et le démontage et par journée pour l'utilisation;

-	colmatage des fissures (y compris nettoyage et placement des évents et injecteurs, enlèvement complet du colmatage après injection,…) : m;

-	injection du produit (y compris fourniture, préparation du produit,…) : au kg de produit emballé.

N. 1.5.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

-	Taux de remplissage des fissures.

•	Injection de classe A : lorsque dans un lot, la profondeur injectée Pi est inférieure à Pi,min, et supérieure ou égale à 0,8 Pi,min la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la profondeur d'injection individuelle;

PT	= le prix total de l'injection;

n	= nombre de carottes prélevées dans le lot.

Si Pi < 0,8 Pi,min, la fraction du lot correspondant à la carotte i est refusée.

•	Injection de classe B : lorsque dans un lot, la longueur des bulles d'air Li est supérieure à Li,max, et inférieure à 1,2 Li,max, la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la longueur des bulles d'air individuelle;

PT	= le prix total de l'injection;

n	= nombre de carottes prélevées dans le lot.

Si Li > 1,2 Li,max, la fraction du lot correspondant à la carotte i est refusée.

•	Autres spécifications.

Les réfactions liées aux autres spécifications sont précisées dans le cahier spécial des charges.

### n. 1.6. EGALISATION DE SURFACE DU BETON AU MOYEN DE MORTIER A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

### N. 1.6.1. DESCRIPTION

L'égalisation de surface du béton est une réparation de discontinuités de surface (provenant de défauts de surface, tels que pores, retassures,… soit de sollicitations physiques ou chimiques résultant en la mise à nu des granulats du béton), par laquelle la continuité de surface est rétablie à l'aide d'un mortier d'égalisation adhérent et présentant les qualités requises.

### N. 1.6.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.6.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux spécifications du C. 13.2.2.3.

### N. 1.6.2.2. EXECUTION

Les dispositions des N. 1.2.2.2.1 et N. 1.2.2.2.3 sont d'application.

Au cas où le mortier d'égalisation est appliqué sur un mortier de ragréage, celui-ci présente un fini de surface rugueux, afin d'améliorer l'adhérence du mortier d'égalisation.

-	Délai entre la mise en œuvre du mortier de ragréage et du mortier d'égalisation.

De manière générale, le mortier d'égalisation peut être appliqué sur les zones ragréées après durcissement du mortier de ragréage.  Il n'est pas souhaitable de prolonger inutilement le délai entre les 2 applications, ce qui pourrait influencer négativement l'adhérence entre les 2 matériaux.  Par contre, pour certains mortiers de ragréage à retrait compensé, il y a lieu de prévoir un délai minimum (généralement, de l'ordre de 7 jours) avant application du mortier d'égalisation, de façon à ce que les constituants expansifs aient totalement réagis.  Dans ce cas, les délais sont précisés dans la fiche technique.

### N. 1.6.3. SPECIFICATIONS

N. 1.6.3.1. ASPECT DE LA COUCHE APPLIQUEE

Sauf stipulation contraire dans les documents d'adjudication, les caractéristiques de la couche appliquée satisfont aux critères suivants :

•	critère de planéité : la planéité est telle que les défauts de planéité n'excèdent pas plus de 2 mm sur une distance de 500 mm, dans toutes les directions;

•	critère de continuité : la surface du mortier ne peut présenter de fissuration;

•	sondage au marteau : il ne peut y avoir de zones sonnant creux, suite à un défaut de compactage ou d'adhérence de la couche rapportée.

N. 1.6.3.2. ADHERENCE

Toutes les valeurs individuelles de mesure sont supérieures ou égales à Ai,min = 1,1 MPa.  
Ces spécifications ne sont pas d'application lorsque les ruptures sont de type « cohésives dans le support », sauf s'il est démontré que la préparation de la surface a conduit à une fragilisation du support.

N. 1.6.3.3. RESISTANCE EN FLEXION-COMPRESSION

La valeur de résistance en flexion (moyenne de 3 mesures) doit être égale ou supérieure à 
σfm,min = 0,8 x la valeur nominale déclarée par le fabricant, figurant dans la fiche technique.

La valeur de résistance en compression (moyenne de 6 mesures) doit être égale ou supérieure à 
σcm,min = 0,8 x la valeur nominale déclarée par le fabricant, figurant dans la fiche technique.

### N. 1.6.4. VERIFICATIONS

N. 1.6.4.1. CONTROLE PENDANT LES TRAVAUX

-	Préparation du support et décapage du béton.

Les contrôles effectués (inspection visuelle et sondage de la surface, mesure de la résistance superficielle en traction) ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.2.2.2.1 sont satisfaites.

-	Mise en œuvre du mortier d'égalisation.

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.2.2.2.3 et au N. 1.6.2.2 sont satisfaites.

N. 1.6.4.2. CONTROLE APRES TRAVAUX

Le N. 1.1.4.2 est d'application.

### N. 1.6.5. PAIEMENT

N. 1.6.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d'accès (échafaudage,…);

-	préparation du support : m²;

-	fourniture du mortier emballé (y compris stockage) : kg;

-	mise en place du mortier (y compris préparation de la surface, préparation des produits, mise en œuvre) : m².

Le code de mesurage des surfaces à décaper ou à traiter est le suivant :

-	placement ou tracé d'une grille pourvue de mailles carrées de 10 cm de côté devant la zone à mesurer;

-	comptage des mailles dont plus de la moitié de la surface couvre la zone à mesurer;

-	multiplication du nombre de mailles par 0,01 m² afin d'obtenir la surface en m².

N. 1.6.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accorder réception provisoire de tout ou partie des réparations aux conditions et moyennant les réfactions détaillées 
ci-après :

N. 1.6.5.2.1. Adhérence

Lorsque dans un lot, l'adhérence individuelle d'une carotte Ai est inférieure à Ai,min et supérieure ou égale à 0,8 Ai,min, la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à l'adhérence individuelle (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot (à définir);

n	= nombre de carottes prélevées dans le lot.

Si Ai < 0,8 Ai,min, la fraction du lot correspondant à la carotte i est refusée.

N. 1.6.5.2.2. Résistance en flexion

Lorsque la résistance moyenne en flexion σfm est inférieure à σfm,min et supérieure ou égale à 
0,8 σfm,min les réparations peuvent être acceptées moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en flexion (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations (à définir);

Si σfm < 0,8 σfm,min, les réparations sont refusées.

N. 1.6.5.2.3. Résistance en compression

Lorsque la résistance moyenne en compression σcm est inférieure à σcm,min, et supérieure ou égale à 
0,8 σcm,min les réparations peuvent être acceptées moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en flexion (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot (à définir);

Si σcm < 0,8 σcm,min, les réparations sont refusées.

N. 1.6.5.2.4. Sondage au marteau

Toute zone sonnant creux est démolie et reconstruite au frais de l'entrepreneur.

N. 1.6.5.2.5. Continuité

Toute zone présentant des fissures est démolie et reconstruite au frais de l'entrepreneur.

N. 1.6.5.2.6. Planéité

En cas de planéité non conforme aux prescriptions, celle-ci est restaurée par et aux frais de l'entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

N. 1.6.5.2.7. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions sont appliquées cumulativement.

La réfaction globale est limitée à la valeur de la fraction du lot (PT/n) pour les caractéristiques individuelles et à la valeur des réparations (PT) pour les autres caractéristiques.

### N. 1.7. PROTECTION Au MOYEN DE REVeTEMENTS DES SURFACES EN BETON SOUMISES AUX INFLUENCES EXTERIEURES ET NON SOUMISES AU TRAFIC

### N. 1.7.1. DESCRIPTION

La protection du béton est constituée d'un film présentant les qualités requises à la surface du support

-	continu;

-	adhérent;

-	constitué de l'ensemble des couches prévues, en cas de systèmes multicouches;

-	appliqué en épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale du revêtement.

### N. 1.7.2. CLAUSES TECHNIQUES

### N. 1.7.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux spécifications du C.51.2.2.2.

### N. 1.7.2.2. EXECUTION

### N. 1.7.2.2.1. Préparation du support

La préparation du support doit être cohérente avec les données reprises dans la fiche technique du revêtement.

-	Caractéristiques visuelles.

La surface du béton doit être propre, homogène, ébarbée, exempte de poussières, de moisissures, de retassures, de bulles d'air, de nids de graviers.

Sauf indication contraire dans la fiche technique, elle devra présenter une texture lisse.

Le cas échéant, la réparation sera réalisée à l'aide d'un mortier de ragréage et/ou d'égalisation, conforme aux critères des N. 1.2 et/ou N. 1.6.

Au cas où la surface du béton présente déjà une texture lisse, le débullage peut être effectuée à l'aide d'un enduit de raclage, pour autant que la compatibilité avec l'enduit de raclage ait été démontrée.

-	Caractéristiques mécaniques.

Les caractéristiques mécaniques sont telles que la cohésion superficielle du béton soit supérieure aux prescriptions d'adhérence du revêtement à appliquer.  Si la résistance en traction du béton est inférieure à ses prescriptions, la préparation de surface devra être telle que la cohésion superficielle soit égale à la cohésion de la masse (mesurée comme décrit dans la norme 
NBN B 14-210).

-	Caractéristiques chimiques

La surface du béton doit être exempte de sels solubles; la teneur en sels solubles de la couche superficielle (1 cm d'épaisseur) ne sera pas supérieure de plus de 0,1 % à celle mesurée dans le béton de masse (prescription provisoire).

Dans le cas de contamination par des chlorures, la préparation du support et/ou le choix de la peinture sera conforme aux spécifications relatives à la protection des armatures.

Si la teneur en sels solubles est supérieure de plus de 0,1 % de celle mesurée dans la masse du béton, il y a lieu de vérifier que cette teneur n'altère pas la durabilité du revêtement.

NOTE   La teneur en matières solubles dans l'eau est mesurée comme suit :

Une prise d'essai d'environ 10 g est portée dans 100 ml d'eau désionisée, contenant 1 ml de méthanol.
Le mélange est porté à ébullition pendant 5 min, et versé dans un jaugé de 250 ml.
On porte au trait de jauge, avec de l'eau désionisée.
Après décantation, pendant (4 ± 0,5) h, la suspension est filtrée.
Les 25 premiers millilitres de filtrat sont rejetés.
On prélève ensuite 100 ml, qui sont évaporés à une température de 100-105 °C.
La teneur en matières solubles est donnée par la relation 
dans laquelle 	a = teneur en matières solubles (%)
	b = résidu sec (en g);
	c = masse de la prise d'essai (g).

-	Teneur en humidité.

Le degré de saturation du support sera celui mentionné dans la fiche technique.

L'humidité du support peut être évaluée visuellement comme suit :

•	Support sec :

la couche superficielle du béton est considérée comme sèche lorsqu'une surface franche de rupture de ( 2 cm de profondeur ne s'éclaircit pas par suite à un séchage.

•	Support humide :

la surface présente un aspect mat humide; les pores du béton ne peuvent être saturés en eau, ce qui peut être vérifié en déposant des gouttes d'eau sur la surface.  Celles-ci doivent être absorbées après un court temps, de sorte que la surface redevienne mate.

En cas de doute, la teneur en humidité peut être mesurée par conductivité électrique, par un appareillage au carbure de calcium, par séchage en étuve ou en four à micro-ondes.

-	Fissuration admissible de support.

Le cas échéant, les largeurs et mouvements des fissures du support ne peuvent dépasser les paramètres de la catégorie d'aptitude au pontage des fissures à laquelle appartient le revêtement (voir tableau 1 du C. 51.2.1, et note 2 du C. 51.2.2.2).

NOTE

1)	Absorption d'eau capillaire en provenance du sol :

il y a lieu d'être particulièrement attentif à la présence d'humidité dans le support, par suite de l'absorption capillaire d'eau en provenance du sol.

Dans ce cas, la durabilité du revêtement risque d'être réduite par suite :

-	de conditions d'application défavorables (un support humide);

-	de l'effet de contre pression de l'humidité dans le support;

-	de la présence de sels solubles dans le support, en provenance du sol.

Cette situation suppose une étude et/ou des mesures d'intervention complémentaires.

2)	Agents de décoffrage et produits de cure :

il y a lieu de sélectionner les agents de décoffrage et produits de cure, de manière à éviter les réactions tendant à diminuer l'adhérence ou la tenue du revêtement.

En cas de danger d'altération de l'adhésion, ces produits doivent au préalable être éliminés.

3)	Imprégnations hydrophobes :

il y a lieu de veiller à la compatibilité de l'éventuelle imprégnation hydrophobe existante avec le revêtement.

N. 1.7.2.2.2. Mise en oeuvre

-	Le revêtement est mis en œuvre comme décrit dans la fiche technique.

-	L'application du revêtement ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises dans la fiche technique.  En règle générale, sauf indication contraire du fabricant, la température ne peut être inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.

En outre, la température dépassera de 3 °C la température du point de rosée.

NOTE   Cette condition peut être en pratique difficilement atteinte en début de journée.  Dans ce cas, et pour autant qu'une élévation de température est attendue en cours de journée, sans augmentation de la nébulosité, les travaux peuvent débuter dès que la température du support dépassera de 1 °C la température du point de rosée.

-	Il est à remarquer que la fiche technique peut prévoir divers taux d'application, suivant les performances désirées; ainsi, lorsqu'il est souhaité que le revêtement présente une aptitude de pontage des fissures, le taux d'application peut être supérieur à celui préconisé lorsque cette aptitude n'est pas souhaitée.

-	L'application du revêtement est effectuée de manière régulière, de telle manière que :

•	l'épaisseur moyenne soit égale ou supérieure à l'épaisseur nominale;

•	les valeurs individuelles d'épaisseur soient supérieures à l'épaisseur minimale et inférieure à l'épaisseur maximale figurant dans la fiche technique.

-	Dans le cas de revêtements à base de liants hydrauliques modifiés, un séchage prématuré par exposition directe au soleil et au vent (( 3 Beaufort ou 5 m/s) doit être évité.

### N. 1.7.3. SPECIFICATIONS

-	Aspect.

Le revêtement doit former à la surface du support un film continu, sans cloquage, fissuration, décollement ou discontinuités visibles à l'œil nu.

-	Adhérence.

Toutes les valeurs individuelles de mesure doivent être supérieures ou égales à Ai,min = 0,5 MPa pour les revêtements souples et revêtements à base de liants non réactifs.

Pour les revêtements rigides, toutes les valeurs individuelles doivent être supérieures à 
Ai,min = 0,7 MPa.

Pour les revêtements rigides à base de liants résineux réactifs, toutes les valeurs individuelles doivent être supérieures à Ai,min = 1,5 MPa.

Lorsqu'un mortier d'égalisation fait office de revêtement de protection, les exigences d'adhérence sont celles applicables aux mortiers d'égalisation.

Ces spécifications ne sont pas d'application lorsque les ruptures sont de type "cohésives dans le support".

-	Epaisseur.

L'épaisseur moyenne est égale ou supérieure à l'épaisseur nominale.

Les valeurs individuelles sont toutes

-	supérieures à l'épaisseur minimale;

-	inférieures à l'épaisseur maximale.

### N. 1.7.4. Vérifications

#### N. 1.7.4.1. contrôle PENDANT LES TRAVAUX

-	Préparation du support.

Les contrôles effectués (inspection visuelle, mesure de la résistance superficielle du béton, caractéristiques chimiques, teneur en humidité, fissuration) ont pour but de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.7.2.2.1 sont satisfaites.

-	Mise en œuvre du revêtement.

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.7.2.2.2 sont satisfaites.

#### N. 1.7.4.2. contrôle APRES LES TRAVAUX

Les contrôles ont pour but de vérifier que les spécifications du N. 1.7.3 sont satisfaites.

-	Inspection visuelle.

-	Adhérence.

Le contrôle de l'adhérence a lieu soit in situ, soit dans un laboratoire agréé sur éprouvette ø 50 mm obtenue par carottage, par référence à la EN 1542.

En principe, les essais ont lieu au moins 28 jours après l'application.

Le fonctionnaire dirigeant détermine le nombre d'essais d'adhérence à faire pour le lot concerné, et choisit l'emplacement des carottages de façon à ne pas rencontrer d'armature.

-	Epaisseur.

Le contrôle de l'épaisseur a lieu par référence à la NBN EN ISO 2808 soit in situ, soit dans un laboratoire agréé sur éprouvettes ø 50 mm obtenues par carottage.  Le fonctionnaire dirigeant détermine le nombre d'essais à faire pour le lot concerné.

Dans le cas de couches non filmogènes (couches d'imprégnation), le taux d'application est contrôlé en effectuant un suivi des quantités consommées et de la surface traitée.

Les valeurs individuelles de mesure sont obtenues comme suit :

-	lorsque la mesure est effectuée par une sonde, dont la réponse intègre les réponses des différents points de la surface de mesure de la sonde, la valeur individuelle est la lecture sur l'appareil;

-	lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'observations au microscope sur une entaille ou une carotte, une valeur individuelle est définie comme étant la moyenne de 5 mesures en enfilade.

### N. 1.7.5. PAIEMENT

#### N. 1.7.5.1. mesurage

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d’accès (échafaudage,…);

-	préparation du support : m²;

-	fourniture des matériaux constituant le revêtement (y compris stockage) : kg;

-	mise en oeuvre du revêtement : m².

N. 1.7.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accorder réception provisoire de tout ou partie des réparations aux conditions et moyennant les réfactions détaillées 
ci-après :

N. 1.7.5.2.1. Défauts d'aspect

Toute zone présentant des défauts d'aspect est recommencée, aux frais de l'entrepreneur.

N. 1.7.5.2.2. Adhérence

Lorsque dans un lot, l'adhérence individuelle Ai est inférieure à Ai,min et supérieure ou égale à 0,8 Ai,min la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à l'adhérence individuelle (€);

PT	= le prix total de l'ensemble de la protection du lot (à définir);

n	= nombre de carottes prélevées dans le lot.

Si Ai < 0,8 Ai,min, la fraction du lot correspondant à la carotte i est refusée.

N. 1.7.5.2.3. Epaisseur

En cas d'épaisseur insuffisante, une couche complémentaire est appliquée aux frais de l'entrepreneur.

La préparation de surface avant application de la couche complémentaire sera telle que les critères de compatibilité (adhérence et durabilité de l'adhérence) de la couche complémentaire sur le revêtement sont satisfaisants.

N. 1.7.5.2.4. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions sont appliquées cumulativement.

La réfaction globale est limitée à la valeur de la fraction du lot (PT/n) pour les caractéristiques individuelles et à la valeur des réparations (PT) pour les autres caractéristiques.

### N. 1.12. IMPERMEABILISATION OU ETANCHEIFICATION DU BETON EN CONTACT PERMANENT OU SEMI-PERMANENT AVEC L'eau

### N. 1.12.1. DESCRIPTION

L'imperméabilisation ou étanchéification du béton en contact permanent ou semi-permanent avec l'eau est constituée d'un film présentant les qualités requises à la surface du support :

-	continu;

-	adhérent;

-	constitué de l'ensemble des couches prévues, en cas de systèmes multicouches;

-	appliqué en épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale du revêtement.

### N. 1.12.2. CLAUSES TECHNIQUES

#### N. 1.12.2.1. PRODUITS

Ils répondent aux spécifications du C.51.3.2.

#### N. 1.12.2.2. EXECUTION

Les mêmes dispositions que celles du N. 1.7.2.2 sont d'application.

### N. 1.12.3. SPECIFICATIONS

Les mêmes dispositions que celles du N. 1.7.3 sont d'application.

### N. 1.12.4. VERIFICATIONS

#### N. 1.12.4.1. contrôle PENDANT LES TRAVAUX

-	Préparation du support.

Les contrôles effectués (inspection visuelle, mesure de la résistance superficielle du béton, caractéristiques chimiques, teneur en humidité) ont pour but de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.7.2.2.1 sont satisfaites.

-	Mise en œuvre du revêtement.

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.7.2.2.2 sont satisfaites.

#### N. 1.12.4.2. contrôle APRES LES TRAVAUX

Les mêmes dispositions que celles du N. 1.7.4.2 sont d'application.

### N. 1.12.5. PAIEMENT

Les dispositions du N. 1.7.5 sont d'application.

### N. 1.14. HYDROfugation du beton au Moyen d'impregnations hydroPHOBEs

### N. 1.14.1. DESCRIPTION

L'hydrofugation du béton résulte en une surface présentant des propriétés hydrofuges, sans qu'un film n e se forme à la surface du béton et que son aspect ne soit significativement modifié.  La surface intérieure des pores est revêtue mais les pores ne sont pas remplis.  Le traitement consiste à appliquer le nombre de couches prévues au taux d'application prévu.

### N. 1.14.2. CLAUSES TECHNIQUES

### N. 1.14.2.1. MATERIAUX

Ils répondent aux spécifications du C.23.2.2.

### N. 1.14.2.2. EXECUTION

### N. 1.14.2.2.1. Préparation du support

La préparation du support doit être cohérente avec les données reprises dans la fiche technique de l'imprégnation hydrophobe.

-	Caractéristiques visuelles.

La surface du béton doit être propre, homogène, ébarbée, exempte de poussières, de moisissures, de nids de graviers.

Sauf indication contraire dans la fiche technique, il convient qu'elle présente une texture lisse.

-	Caractéristiques chimiques.

Le N. 1.7.2.2.1. est d'application.

-	Teneur en humidité.

Le N. 1.7.2.2.1 est d'application

N. 1.14.2.2.2. Mise en oeuvre

L'imprégnation est mise en œuvre comme décrit dans la fiche technique.

En principe, les règles générales suivantes sont d'application.

L'application du produit est interdite :

-	moins de 48 heures après humidification du béton (pluie, nettoyage à l'eau sous pression,…);

-	par des températures inférieures à 10 °C.

L'application est réalisée :

-	du bas vers le haut (dans le cas d'application sur une surface verticale);

-	à pression nulle au moyen d'un gicleur plat ou sans gicleur (l'utilisation du pistolet airless, de la brosse ou du rouleau est interdite);

-	le nombre de couches et le taux d'application sont conformes aux indications du fabricant.

Le support avant application est âgé d'au moins 6 mois sauf indication contraire du fabricant.

Les fissures supérieures à 0,3 mm sont colmatées au moyen d'un produit compatible avec le support et/ou l'hydrofuge.  Sauf contre-indication du fabricant, le colmatage a lieu après l'application des 3 couches d'hydrofuge.

Dans le cas d'une fissure active, on choisit un produit présentant une élasticité suffisante.

### N. 1.14.3. SPECifications

La profondeur de pénétration de l'imprégnation hydrophobe doit être supérieure en tout point à 
Pi,min = 3 mm.

### N. 1.14.4. Vérifications

Les essais de contrôle de mise en œuvre suivants sont réalisés :

#### N. 1.14.4.1. ESSAIS PRELIMINAIRES A L'APPLICATION

Il convient de procéder à un essai préalable in situ afin de définir ou de valider l'imprégnation hydrophobe la plus appropriée au support et aux conditions du chantier.  Le produit pénètre dans le béton de la structure à imperméabiliser sur une profondeur supérieure en tout point à 3 mm.

Cet essai est réalisé sur plusieurs zones définies de commun accord entre l'entrepreneur et le fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant peut à cette occasion faire mesurer l'absorption d'eau en surface sur zones non traitées et traitées afin de disposer de valeurs de références pour le contrôle réalisé après les travaux (voir N. 1.14.4.3).

A défaut d'être défini par la fiche technique du produit, le délai entre le moment de l'application de l'hydrofuge et le moment de la mesure est déterminé de commun accord avec l'entrepreneur.

#### N. 1.14.4.2. contrôle PENDANT LES TRAVAUX

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.14.2.2 sont satisfaites.

#### N. 1.14.4.3. contrôle APRES LES TRAVAUX

Le fonctionnaire dirigeant peut procéder à des carottages en vue de s'assurer que la pénétration de l'hydrofuge est suffisante; la profondeur de pénétration est visualisée par projection d'eau (effet "perlant").

Il peut aussi procéder à des mesures d'absorption d'eau de surface, selon les prescriptions de la RILEM-25 PEM (méthode de la pipe en verre), en vue de contrôler la régularité de l'application et l'obtention de valeurs comparables aux valeurs obtenues lors des essais préliminaires.

### N. 1.14.5. PAIEMENT

N. 1.14.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d’accès (échafaudage, ...);

-	préparation du support : m²;

-	fourniture de l'hydrofuge (y compris stockage) : l;

-	mise en place du revêtement : m².

N. 1.14.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accorder réception provisoire de tout ou partie des réparations aux conditions et moyennant les réfactions détaillées
ci-après :

N. 1.14.5.2.1. Pénétration

-	Toute zone non conforme aux prescriptions est retraitée, par et aux frais de l'entrepreneur.

-	Au cas où un retraitement est impossible, la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la pénétration;

PT	= le prix total de l'hydrofugation;

n	= nombre de carottes prélevées dans le lot.

Si Pi < 0,33 Pi,min, (soit donc, si la pénétration est inférieure à 2 mm), la fraction du lot correspondant à la carotte i est refusée.

# Footnotes

Discontinuité de surface : variation brutale du niveau de la surface, empêchant l'étanchéité de venir en  contact avec la surface du tablier, telle que trace de pas, strie, …  La discontinuité de surface est une singularité observée sur une surface, par rapport à la rugosité de cette surface.

Chanfrein : angle rentrant ou sortant au droit de la surface de la dalle de platelage et dont l'arête est cassée à 45° sur une longueur de minimum 20 mm.

Gargouille de drainage (ou barbacane) : dispositif destiné à assurer l’évacuation des eaux de drainage des parties du revêtement situées au-dessus de l’étanchéité.

# Text boxes

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8