Prescriptions relatives à la protection des métaux ferreux contre la corrosion : garantie et police d’assurance

Modèle de CSC Chapitre A article 19§2 :

GARANTIE DES TRAVAUX DE PROTECTION ANTICORROSION DES OUVRAGES METALLIQUES DU CHAPITRE K

PRELIMINAIRE :

En fonction de la localisation des ouvrages, le cahier spécial des charges définit, parmi les classes suivantes, la classe d’exposition à considérer.

1.	Ouvrages aériens

A1 : ouvrages situés à l'intérieur du pays à plus de 10 km de la Côte.

A2 : ouvrages situés dans la bande côtière de 10 km.

2.	Ouvrages immergées, partiellement immergés ou alternativement immergés et émergés

H1 : ouvrages situés en eau douce.

H2 : ouvrages situés en eau salée ou agressive.

OBJET DE LA GARANTIE :

1.	Garantie anticorrosion

Aucune partie des surfaces peintes de l'ouvrage, en prenant comme référence une surface de forme quelconque de 1 m² ne doit, pendant la durée mentionnée ci-dessous, dépasser le degré d'enrouillement de l'échelle européenne d'enrouillement, imposé pour la classe d'ouvrages considérée (NBN EN ISO 4628-3).

-	Tout assemblage boulonné ou rivé constitue sa propre surface de référence.

-	La surface de référence est toutefois celle des éléments structurels de l'ouvrage si ces éléments ne dépassent pas 1 m².  Parmi les éléments structurels, on peut citer, à titre d'exemple, les consoles sous trottoir, les raidisseurs, …

Les limites sont :

| CLASSE | DUREE | NIVEAU LIMITE IMPOSE |
| --- | --- | --- |
| A1 ou H1 | 10 ans | Re2 |
| A2 ou H2 | 8 ans | Re2 |

2.	Garantie d'adhérence

Pendant une période de 5 ans, la surface cumulée des altérations relevées sur l'ensemble de l'ouvrage ne doit pas dépasser la valeur reprise ci-dessous.  Parmi ces altérations, on peut citer : les décollements, pelages, fissurations, écaillages, cloquages, bullages.

| Superficie totale de l'ouvrage en m² | Surface dégradée maximale tolérée (la plus petite des 2 valeurs) |
| --- | --- |
| So ≤ 2.500 | 0,5 % ou 6,25 m² |
| 2.500 < So ≤ 25.000 | 0,25 % ou 12,5 m² |
| 25.000 < So | 0,125 % ou 62,5 m² |

De plus, aucune altération prise isolément ne peut s'étendre sur une surface unitaire et continue de forme quelconque supérieure à 1 m².

3.	Garantie contre le farinage

Au terme d'une période de 5 ans, on ne peut constater en aucun endroit de l'ouvrage une perte supérieure à 30 % de l'épaisseur nominale du revêtement prévue au cahier des charges.

4.	Garantie anti-cryptogamique

Pendant une période de 3 ans, aucun développement de mousses, algues ou lichens ne peut se produire sur les parties visibles des ouvrages aériens (ouvrages de la classe A); les parties doivent être définies au cahier spécial des charges.  La surface dégradée maximale tolérée est de 1 %.

5.	Garantie de conservation de la teinte

Pendant une durée de 3 ans, aucune altération non uniforme de la couleur, décelable à l'œil, n'est admise sur les parties visibles semblablement exposées des ouvrages aériens (ouvrages des classes A1 ou A2).

Ces parties doivent être définies par le cahier spécial des charges.

Dans le cas d'ouvrages à caractères esthétique marqué, spécifiés comme tels au cahier des charges, la durée est portée à 5 ans.

Pour apprécier le comportement du revêtement, il n'est pas tenu compte de l'encrassement qui a comme origine le milieu dans lequel se trouve l'ouvrage.

DEBUT DE LA PERIODE DE GARANTIE :

Les périodes fixées ci-dessus prennent cours à la date de la réception provisoire telle que définie à l'art. 43 § 2 du chapitre A pour autant que les travaux soient acceptés par l'e pouvoir adjudicateur et par les experts mandatés par la compagnie d'assurances.

Si les travaux de peinture d'un chantier s'étendent sur plusieurs années, l'adjudicataire peut demander chaque année la réception provisoire de la tranche complètement achevée durant l'année.

ASPECT DES REFECTIONS :

Les surfaces à restaurer seront repeintes dans la teinte la plus proche possible de celle de l'ouvrage.  Le système proposé doit faire l'objet d'un accord avec le pouvoir adjudicateur.

Si les surfaces cumulées à restaurer représentent plus de 50 % de la surface totale visible de l'ouvrage, le travail de rétablissement de l'uniformité d'aspect et de teinte sera étendu à l'entièreté de la surface visible concernée.

SURVEILLANCE DES OUVRAGES :

Pendant la durée de la garantie, l'e pouvoir adjudicateur peut procéder à l'inspection des ouvrages et signaler au donneur de garantie tous désordres dont elle estime qu'ils lui permettent d'invoquer la garantie.

L'absence de contrôles périodiques par le pouvoir adjudicateur ne peut être invoquée par l'adjudicataire et/ou la Compagnie d'Assurances pour se soustraire à leurs obligations.

RISQUES EXCLUS :

Sont exclus de la garantie, les dégâts résultant directement ou indirectement :

-	de tassement ou de déformation de l'ouvrage qui engendre dans les éléments de celui-ci des déformations anormales;

-	de guerres, émeutes, actes de vandalisme;

-	des propriétés radioactives ou dangereuses de combustibles nucléaires, de produits radioactifs, ainsi que de toute source de radiations ionisantes;

-	d'incendies, explosions, cataclysmes;

-	d'actions mécaniques, physiques ou chimiques qui n'existaient pas au moment de l'appréciation du risque.  Il appartient à l'adjudicataire de faire la preuve de la modification effective non prévisible et de démontrer que cette modification a une incidence effective sur la peinture.

ASSURANCE :

L'adjudicataire doit couvrir par une police d'assurance les risques qu'il court du fait des garanties de durée définies ci-avant.

Modèle de CSC Chapitre A article 38 :

ASSURANCE DES TRAVAUX DE PROTECTION ANTICORROSION DES OUVRAGES METALLIQUES DU CHAPITRE K

Pour les travaux de protection anticorrosion faisant l’objet de la garantie spécifique définie à l’article 19§2 du chapitre A, l’adjudicataire doit couvrir par une police d'assurance les risques qu'il court du fait de cette garantie.

A cet effet, l’adjudicataire fournit une attestation délivrée par l’organisme assureur certifiant que l’adjudicataire a assuré les travaux de protection anticorrosion dans les conditions de garantie définis à l’article 19§2 du chapitre A.

Une clause du contrat prévoit que la garantie commence à courir au jour de la réception provisoire soit de l'ensemble des travaux soit d'une tranche complètement terminée (hypothèse d'un chantier s'étendant sur plusieurs années) et en tout état de cause avant la demande de paiement par l'adjudicataire du solde ou dernier acompte d'une tranche annuelle précédant le début d'une période de garantie.

Tous les frais d'assurance et de contrôle en vue de l'assurance sont à charge de l’adjudicataire.

Le capital assuré doit être suffisant (montant des postes concernés + TVA) pour couvrir à tout moment de la durée de garantie, tous les frais de réfection, main d'œuvre, peintures, échafaudages, engins de chantier, etc.   au prix du moment de la réfection et dans les conditions où se trouvera le chantier lors de cette réfection.  Le montant de la prime unique doit donc comprendre l'indexation automatique des capitaux assurés.

Si une franchise est prévue à la police d'assurance, elle ne peut dépasser 5 % du capital assuré et elle reste à charge de l'adjudicataire.

La police d'assurance doit permettre expressément la reconstitution, après le sinistre, du capital assuré tel qu'il existait au jour du sinistre, de sorte qu'il conserve son intégralité durant toute la durée de la garantie.

Après réparation d'un sinistre, l'adjudicataire doit reconstituer effectivement l'intégralité du capital assuré et donner la preuve de cette reconstitution.

La valeur du capital assuré doit comprendre tous les droits, taxes et impositions quelconques pouvant avoir une incidence sur le montant des réparations à effectuer et varier avec ceux-ci.

Pour tout sinistre qui surviendrait après la disparition de l'assuré, il est prévu à la police d'assurance que la compagnie paie un montant équivalent à celui qu'elle aurait déboursé si l'assuré avait toujours été à même d'effectuer ou de faire effectuer la réparation.  Ce montant est versé sur un compte désigné par le pouvoir adjudicateur.

La police doit donner d'autre part au pouvoir adjudicateur la faculté de se substituer à l'adjudicataire défaillant pour reconstituer, si il le souhaite, le capital assuré.

Modèle de CSC Chapitre A article 15§1 :

PAIEMENT DES TRAVAUX DE PROTECTION ANTICORROSION DES OUVRAGES METALLIQUES DU CHAPITRE K

Le paiement des travaux de protection anticorrosion faisant l’objet de la garantie spécifique définie à l’article 19§2 du chapitre A et couverts par une assurance spécifique définie à l’article 38 du chapitre A est subordonné aux conditions suivantes.

Pour les acomptes mensuels, les paiements ne sont exigibles que pour autant que l'adjudicataire ait communiqué à l'administration les rapports de visite rédigés par les experts neutres mandatés par la compagnie d'assurance durant l'exécution des travaux de protection anticorrosion et relatifs aux travaux facturés. Les rapports doivent être favorables.

Ces experts doivent noter leurs visites dans le journal des travaux.

La demande de paiement du dernier acompte avant le début d'une période de garantie doit être précédé d'une réception provisoire complète pour la partie de l'ouvrage relative à cette garantie.

Cette réception provisoire doit être contradictoire, c'est-à-dire qu'elle doit avoir lieu en présence de l'adjudicataire et des experts désignés par la compagnie d'assurance d'une part et des délégués du pouvoir adjudicateur d'autre part.

Le paiement de ce dernier acompte n'est exigible que lorsque l'adjudicataire a remis au pouvoir adjudicateur la preuve que la garantie est couverte par une police d'assurance et que tous les frais relatifs à cette couverture ont été acquittés (prime d'assurance, frais d'étude et de surveillance des travaux).

Le montant de ce dernier acompte doit être au moins égal au 1/5ème de la valeur totale des travaux que la garantie doit couvrir.