Remarques du GT 20 sur les 
documents RW99 – C – 12 / C. 29

C. 29.2

- la référence à la norme NBN EN 1342 est à supprimer car celle-ci ne dit rien au sujet de la réception par lots.

# C. 29.3.2

- les pavés oblongs ou pavés de type 15 x 20 …

- « Ces exigences sont imposées dans les documents d’adjudication » est à remplacer par « Les documents d’adjudication précisent la classe relative aux écarts sur l’épaisseur nominale »

- le CPA est à remplacer par la résistance à l’usure (point 4.4 de la norme).  Des valeurs indicatives sont fournies au tableau 17 du point 4.5.2 de la NIT 228

- absorption d’eau et gel – dégel : à signaler que la NIT 228 précise au point 4.3.4 que la résistance au gel – dégel n’est pas liée à la valeur de l’absorption d’eau

- gel – dégel : la classe F1 doit être imposée

C. 29.4 et C. 29.5

- mêmes remarques que pour le C. 29.3

Le GT 20